## Slide 1
СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ.
Симплексом называется правильный многогранник, имеющий n+1 вершину, где n – число факторов, влияющих на процесс.
Так, если n=1, то симплексом является отрезок прямой, при n=2 – правильный треугольник, при n=3 – тетраэдр и т.д.
Метод последовательного симплекс – планирования состоит в следующем.
Начиная восхождения, планируют исходную серию опытов так, чтобы точки, соответствующие условиям проведения этих опытов, образовывали правильный симплекс в многомерном факторном пространстве.
Начальная серия опытов соответствует вершинам исходного симплекса (точки 1 2 3).

## Slide 2
Рис. Оптимизация по симплексному методу

## Slide 3
Условия этих первых опытов выбираются из тех значений факторов, которые соответствуют наиболее благоприятным из известных технологических режимов процесса.
Проводят первую серию опытов (точки 1,2,3), после чего выявляют точку (опыт), которая дала наихудший результат (сравнивая 1,2 и 3 значения выходного параметра).
На нашем рисунке эта точка 1. Эту «плохую» точку заменяют новой (точка 4), представляющей собой зеркальное отображение относительно противоположной грани симплекса (т.2 – 3). В новой точке (опыт 4) проводят эксперимент. Далее сравнивают между собой результаты опытов в вершинах нового симплекса (2,3,4), отбрасывают самый «неудачный» и переносят эту вершину симплекса (т.3) в т.5. Получают новый симплекс
(2 4 5) и т. д
Эта процедура повторяется до тех пор, пока, не будет достигнут экстремум (оптимум).

## Slide 4
(1)
xi - значение i – го фактора в наихудшей точке (опыте) предыдущего симплекса;
xic – координаты центра противоположной грани, которые находятся:
(2)
Вершины исходного симплекса задаются при помощи специальной таблицы.
Условия каждого нового опыта в отраженной точке рассчитываются по формуле:

## Slide 5
Построение матрицы исходного симплекса.
(Определение условий в исходном симплексе)
Прежде чем начать движение по поверхности отклика необходимо определить условия опытов в исходном симплексе. Для вычисления этих значений пользуются матрицей опытов исходного симплекса в кодированных переменных.

## Slide 6
Приступая к оптимизации необходимо при помощи таблицы рассчитать матрицу исходной серии опытов в натуральных единицах.
Xi – кодированные значения из таблицы;
N | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6
1 | 0.5 | 0.289 | 0.204 | 0.158 | 0.129 | 0.109
2 | -0.5 | 0.289 | 0.204 | 0.158 | 0.129 | 0.109
3 | 0 | -0.578 | 0.204 | 0.158 | 0.129 | 0.109
4 | 0 | 0 | 0.204 | 0.158 | 0.129 | 0.109
5 | 0 | 0 | -0.612 | -0.632 | 0.129 | 0.109
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.645 | 0.109
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.654

## Slide 7
При шаговом восхождении по поверхности возможны следующие случаи:
В результате отражения некоторой наихудшей точки симплекса, в новом симплексе отраженная точка тоже оказалась наихудшей. В этом случае следует вернуться в предыдущий симплекс и двигаться из него, отбросив точку, показавшую второе наихудшее значение y.
2.Симплекс вращается вокруг некоторой точки, отвечающей наибольшему значению y. После проведения n+1 опыта необходимо прекратить движение и повторить точку (опыт) вокруг которой вращались. Если значение в этой точке подтверждается, то, следовательно, достигнута область оптимума.
При использовании симплекс-метода дублировать опыты не обязательно, т.к. ошибка в отдельном опыте может только несколько замедлить оптимизацию.

## Slide 8
Пример разработки симпекс - плана.
Исследовали процесс механического обезвоживания торфа, торф предварительно нагревается. Задача, получить торф влажностью W=60 (т.е. это оптимизация).
Факторами, влияющими на удаление влаги из торфа, являются:
x1(g)-удельная нагрузка фильтра торфом
x2()-продолжительность отжатия с;
x3(p)-давление прессования, а;
x4(T)-температура 0С;
Сформируем условия опытов и шаги варьирования (n=4).
Осн.уравн. | x1(g) | x2() | x3(p) | x4(T)
xi0 | 0.3 | 60 | 1.2 | 60
xi | 0.2 | 30 | 0.8 | 30
+ | 0.5 | 90 | 2.0 | 90
- | 0.1 | 30 | 0.4 | 30
Количество факторов n=4, следовательно, количество опытов в исходном симплексе n+1=5.

## Slide 9
Для расчета условий опытов в исходном симплексе используем формулу кодирования и матрицу исходного симплекса в кодах.
I. Значение первого фактора в 5 опытах.
x11=0.3+0.20.5=0.4;
x12=0.3+0.2(-0.5)=0.2;
x13=0.3+0.2(0)=0.3;
x14=0.3+0.20=0.3;
x15=0.3+0.20=0.3;
II. Значение второго фактора в 5 опытах.
x21=60+300.289=68.7;
x22=60+300.289=68.7;
x23=60-300.578=42.7;
x24=60+300=60;
x25=60;

## Slide 10
III. Значение третьего фактора в 5 опытах.
x31=1.2+0.80.204=1.36;
x32=1.36;
x33=1.36;
x34=1.2-0.80.612=0.71;
x35=1.2;
IV. Значение четвертого фактора в 5 опытах.
x41=60+300.0.158=64.71;
x42=64.7;
x43=64.7;
x44=64.7;
x45=41.0;

## Slide 11
N | x1 | x2 | x3 | x4 | y5(W,) | Симплекс | Худшая точка
1 | 0.4 | 68.7 | 1.36 | 64.7 | 64.85 | 1,2,3,4,5 | т.3
2 | 0.2 | 68.7 | 1.36 | 64.7 | 61.0 |  | 
3 | 0.3 | 42.6 | 1.36 | 64.7 | 67.15 |  | 
4 | 0.3 | 60.0 | 0.72 | 64.7 | 67.13 |  | 
5 | 0.3 | 60.0 | 1.2 | 41.0 | 66.35 |  | 
6 | 0.3 | 86.2 | 0.96 | 52, | 63.23 | 1,2,4,5,6 | Т.4
7 | 0.3 | 81.8 | 1.72 | 46.9 | 66.5 | 1,2,5,6,7 | Т.7
8 | 0.3 | 92.7 | 1.5 | 73.6 | 61.35 | 1,2,5,6,8 | Т.5
9 | 0.3 | 76.3 | 0.87 | 81.1 | 64.0 | 1,2,6,8,9 | Т.1
10 | 0.15 | 93.3 | 0.98 | 61.4 | 62.5 | 2,6,8,9,10 | Т.9
11 | 0.176 | 94.1 | 1.53 | 50.24 | 61.9 | 2,6,8,10,11 | Т.6
12 | 0.12 | 88.2 | 1.73 | 77.1 | 59.7 | 2,8,10,11,12 | 
Запишем таблицу.

## Slide 12
После расчета условий опытов в исходном симплексе, реализуют 5 опытов (4+1).
Выбираем «наихудшую точку» (т.3). Находим ее зеркальное отображение. Рассчитываем координаты отображенной точки по формулам (1) и (2).
Складываем все xi, кроме т.3.
Координаты (условия) 6-ой точки.
X16=20.3-0.3=0.3;
X26=264.39-42.6=86.2;
X36=21.16-1.36=0.96;
X46=258.8-64.75=52.9;
Записываем в таблицу, проводим опыт в т.6. В симплексе 1,2,4,5,6 выбираем наихудшую точку. Это точка 4. Ее также зеркально отображаем, и все повторяем, как выше.