ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

# Операционный усилитель (ОУ). Схемы включения ОУ. Линейные преобразователи на ОУ.

Цель работы: Изучение ОУ и схем его включения на примере линейных преобразователей напряжения.

1. Инвертирующий усилитель

1.1. Собрать схему, как показано на рис. 1.

1.2. Установить параметры функционального генератора:

- тип сигнала	-	синусоидальный

- частота		-	1 кГц

- амплитуда	-	1 В

1.3. По показаниям осциллографа определить коэффициент усиления схемы .

1.4. Рассчитать коэффициент усиления  по формуле (1)

Сравнить  и .

2. Не инвертирующий усилитель

2.1. Собрать схему как показано на рис .2

2.2. По показаниям осциллографа определить коэффициент усиления схемы .

2.3. Рассчитать коэффициент усиления  по формуле (2)

3. Сумматор – инвертор

3.1. Собрать схему, как показано на рис .3

3.2. По показаниям вольтметра определить коэффициенты передачи ,  по первому и второму входам сумматора.

Сумматор – инвертор (см. рис. 3) выполняет следующую математическую операцию:

3.3. Реализовать на сумматоре – инверторе следующие линейные преобразования:

4. Вычитающее устройство.

4.1. Собрать схему, как показано на рис .4

Вычитающее устройство выполняет следующую математическую операцию:

4.2. Реализовать на вычитающем устройстве, используя выражение (7), следующие линейные преобразования:

5. Оформить отчет.

# Text boxes

Рис. 4 Вычитающее устройство.

Рис. 2. Не инвертирующий усилитель напряжения

Рис. 3	Сумматор – инвертор двух на 2 входа.

Рис. 1. Схема инвертирующего усилителя на ОУ