Задача №3. Расчет устройства защитного заземления (УЗЗ)

Рассчитать устройство защитного заземления (УЗЗ, искусственный заземлитель) для электроустановок напряжением до 1000 В (220/380 В), мощностью N, кВт. Помещение, где установлены электроустановки расположено в климатической зоне К.  Наряду с УЗЗ использовать естественный заземлитель - трубопровод длиной L, проложенный в земле на глубине 2,5 м, диаметром D.

Для искусственных заземлителей используются трубы длиной l, диаметром d и полосовая сталь шириной n и толщиной 4 мм.

Конструкция УЗЗ согласно [1]

| Вариант | Грунт | К | L, м | D, мм | l, м | d, мм | n, мм | N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абеляшева А.Г. | торф | 2 | 26 | 13 | 6,0 | 20 | 30 | 380 |
| Березина В.Ю. | супесь | 1 | 20 | 20 | 3,0 | 20 | 30 | 130 |
| Голумбевская О.В. | супесь | 1 | 78 | 55 | 3,0 | 20 | 25 | 190 |
| Долгополова В.А. | супесь | 1 | 60 | 40 | 3,2 | 50 | 45 | 450 |
| Епифанов Е.Ю. | глина | 2 | 26 | 13 | 2,2 | 35 | 40 | 370 |
| Засорин И.А. | торф | 3 | 15 | 10 | 2,0 | 30 | 25 | 190 |
| Зольников В.К. | глина | 3 | 25 | 35 | 2,5 | 25 | 30 | 260 |
| Кислицын З.Е. | суглинок | 2 | 140 | 25 | 3,0 | 25 | 25 | 150 |
| Ковалева Е.А. | каменист | 4 | 20 | 20 | 3,0 | 40 | 30 | 860 |
| Коптелова Е.С. | вода озёрная | 1 | 20 | 15 | 6,5 | 50 | 40 | 560 |
| Коптырева А.В. | песок | 3 | 85 | 35 | 5,3 | 30 | 25 | 420 |
| Кропова А.А. | вода озёрная | 1 | 50 | 10 | 3,5 | 50 | 45 | 460 |
| Легачёва А.А. | песок | 3 | 78 | 55 | 3,0 | 35 | 40 | 370 |
| Майкова Е.И. | глина | 2 | 20 | 15 | 2,5 | 15 | 20 | 600 |
| Орлов С.А. | торф | 3 | 85 | 35 | 2,0 | 40 | 45 | 430 |
| Папин А.В. | глина | 3 | 86 | 20 | 6,0 | 20 | 40 | 160 |
| Примаков В.В. | суглинок | 2 | 100 | 30 | 3,0 | 30 | 30 | 610 |
| Рустамов Э.М. | торф | 2 | 50 | 30 | 2,5 | 25 | 25 | 280 |
| Семенова М.К. | глина | 2 | 20 | 15 | 2,2 | 35 | 30 | 410 |
| Семикин К.В. | глина | 2 | 50 | 30 | 2,5 | 20 | 25 | 160 |
| Сикоева А.М. | песок | 1 | 70 | 25 | 3,0 | 30 | 25 | 320 |
| Тагаева М.А. | вода озёрная | 1 | 80 | 35 | 3,8 | 40 | 45 | 410 |
| Хакимова Д.Л. | песок | 3 | 55 | 40 | 2,6 | 45 | 40 | 290 |
| Шараев В.П. | глина | 2 | 35 | 50 | 4,0 | 25 | 20 | 360 |
| Шевченко О.О. | торф | 1 | 40 | 45 | 3,5 | 50 | 45 | 220 |
|  | глина | 1 | 65 | 30 | 3,0 | 45 | 40 | 410 |

Литература:

- Расчет устройства защитного заземления: методические указания к выполнению самостоятельной работы / ТПУ; сост.: Б.А. Тихонов, А.Г. Дашковский. – Томск: Изд-во ТПУ, 1997. – 12 с.

- Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.:  Энергоатомиздат, – 1984. – 824 с.