Министерство образования и науки Российской Федерации

Институт неразрушающего контроля

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИНК

______________ В.Н. Бориков

“_____”______________ 2016 г.

# ВИХРЕТОКОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Методические указания по выполнению лабораторной работы № 4

по дисциплине “Первичные измерительные преобразователи и приборы”

ТОМСК 2016

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  ИЗ ТЕОРИИ

Измерительные преобразования в полях вихревых токов основаны на возбуждении в проводящих объектах переменным магнитным полем вихревых токов и зависимости параметров этих токов от свойств объекта. В качестве источника переменного магнитного поля обычно используется обмотка, с переменным током частоты ( (ток возбуждения, обмотка возбуждения). Интенсивность, фаза, распределение вихревых токов зависят от геометрических размеров и формы проводящего объекта, электрических и магнитных характеристик материала, его однородности, взаиморасположения объекта и обмотки возбуждения, размеров и формы обмотки возбуждения, частоты и амплитуды тока возбуждения. Благодаря этой зависимости измерительные преобразования в полях вихревых токов могут быть использованы для идентификации геометрических и электромагнитных параметров локальных проводящих объектов, толщинометрии, структуроскопии, дефектоскопии, измерения перемещений проводящих объектов.

Информацию о параметрах вихревых токов получают путем измерения параметров их поля с помощью отдельной измерительной обмотки (индукционное, трансформаторное, взаимоиндуктивное преобразование) или с помощью той же обмотки, которой возбуждается переменное магнитное поле (индуктивное, параметрическое преобразование). Напряжение и сопротивление обмотки в отсутствие проводящего объекта называются соответственно начальным напряжением  и начальным сопротивлением .

Если вести отсчет сдвига фаз от фазы тока возбуждения, то для идеальных и большинства реальных обмоток можно принять, что начальные напряжения и сопротивления имеют только мнимые составляющие:  Присутствие в переменном магнитном поле проводящего объекта вызывает появление в последнем вихревых токов, магнитное поле которых обуславливает изменение напряжения и сопротивления обмотки на величины  и , называемые вносимыми напряжением и сопротивлением. Именно параметры комплексных   и  (активная и реактивная составляющие или амплитуда и фаза) являются информативными параметрами, в которые преобразуются геометрические и электромагнитные параметры проводящего объекта.

Для того, чтобы на результаты преобразования не влияла интенсивность возбуждающего поля (ток возбуждения)  и  нормируют по  и (L0:

(1)

где  и  - относительные вносимые напряжение и сопротивление.

При этом  В дальнейшем будем оперировать составляющими относительного комплексного вносимого напряжения. Их зависимость от геометрических и электромагнитных параметров проводящего объекта наиболее удобно представить с помощью годографов. Годограф относительного вносимого напряжения - линия на комплексной плоскости, вычерчиваемая концом вектора  при изменении какого-либо геометрического или электромагнитного параметра проводящего объекта, либо частоты тока возбуждения. Параметры проводящего объекта или функции, оказывающие одинаковое влияние на  объединяют в обобщенный параметр. В качестве такого обобщенного параметра в работе будем использовать , где R - радиус обмотки возбуждения; ( - удельная электрическая проводимость материала; (0 – магнитная постоянная. На рис. 1 показан годограф относительного вносимого напряжения трансформаторного вихретокового преобразователя, расположенного над немагнитной пластиной, от изменения обобщенного параметра (, расстояния от обмоток до проводящего объекта h, толщины пластины Т.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какими параметрами проводящей пластины определяются составляющие вносимого напряжения?

- Какими физическими параметрами определяется глубина проникновения электромагнитного поля в проводящий объект?

- Какова форма контуров вихревых токов в проводящем объекте?

- В чем отличие годографов вносимого напряжения  для ферромагнитных и немагнитных объектов?

- На какой параметр  главным образом влияет изменение расстояния от обмоток до проводящего объекта?

- Какова фаза  при ( ( ( или ( ( ( ?

- На какой частоте наиболее велико влияние на составляющие  толщины проводящей пластины?

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с физическими основами измерительных преобразований в поле вихревых токов. Определить экспериментально годографы относительного вносимого напряжения трансформаторного вихретокового преобразователя, расположенного над электропроводящей пластиной от изменения различных параметров пластины.

- ПРОГРАММА РАБОТЫ

- Определить зависимость амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения от расстояния между обмотками и проводящей пластиной для случаев ферромагнитной и немагнитной пластин. Построить годографы относительного вносимого напряжения от изменения указанного параметра.

- Определить зависимости амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения от толщины немагнитной проводящей пластины. Построить годограф относительного вносимого напряжения от изменения указанного параметра.

- Определить зависимость амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения от удельной электрической проводимости проводящей немагнитной пластины. Построить годограф относительного вносимого напряжения от изменения указанного параметра.

- ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

В качестве проводящих объектов в данной работе используется набор пластинок из различных магнитных и немагнитных металлов. Изменение зазора между обмотками и проводящими пластинками осуществляется с помощью набора из непроводящих (стеклотекстолитовых) пластинок. Обмотка возбуждения и измерительная обмотки конструктивно объединены в блок (блок обмоток), залитый эпоксидным компаундом. При проведении всех экспериментов следует следить, чтобы блок обмоток устанавливался в центре проводящих пластинок.

Для исследования измерительных преобразований используется схема рис. 2.

Измерение квадратурных составляющих вносимого и начального напряжений осуществляется с помощью блока амплитудно-фазового детектирования (АФД), внешний вид которого показан на рис. 3. Переменное синусоидальное напряжение подается в схему через гнезда блока АФД “Подключение генератора” с коммутационно-измерительной панели (выход “U2~”).

Питание электронной схемы блока АФД осуществляется через кабель питания с разъема КИП “Внешнее устройство”. Для исключения из сигнала измерительной обмотки его неинформативной составляющей - начального напряжения предусмотрены следующие конструктивные и схемотехнические меры. В блоке обмоток кроме обмотки возбуждения w1 и измерительной w2 имеется дополнительная компенсирующая обмотка w(2, идентичная w2 и расположенная симметрично относительно w1 (рис.4).

Обмотки w2 и w(2 включены последовательно встречено, их суммарное начальное напряжение равно нулю. Наличие проводящего объекта вызывает появление вносимого напряжения измерительной обмотки и практически не изменяет сигнала компенсирующей обмотки, расположенной значительно дальше от объекта. Поэтому можно считать, что суммарное напряжение обмоток w2 и w(2 равно вносимому напряжению  измерительной обмотки. Этот сигнал подается на вход блока АФД, выходными сигналами которого являются постоянные напряжения, равные амплитудам действительной Reи мнимой Im составляющих вносимого напряжения (гнезда “ReU” и “ImU”). Опорным сигналом АФД является напряжение компенсирующей обмотки , противофазное начальному напряжению .

Измерение амплитуды  осуществляется путем нажатия кнопки “Изм.” на лицевой панели  блока АФД. При этом на вход АФД согласно схеме рис. 2 подается = -. Следует обратить внимание на то, что это напряжение имеет только мнимую составляющую  Im= -.

Блок АФД непосредственно предназначен для детектирования сигналов частоты 4 кГц. Изменение рабочей частоты блока производится подключением к его гнездам “С” соответствующего конденсатора.

Входной сигнал схемы АФД  или  (в зависимости от положения кнопки “Изм.”), выведенный на гнезда лицевой панели блока “Uх”, подается на вход осциллографа С1-70, работающего в режиме внешней синхронизации развертки. Опорный сигнал синхронизации подается на осциллограф с выхода “U2~” КИП. Измерение Re и  Im производится с помощью цифрового вольтметра В7-16 (В7-16А).

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ    ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- При определении зависимостей амплитуды и фазы  от расстояния h между блоком обмоток и проводящей пластиной и при построении годографа  от изменения h, значения h задаются в диапазоне от 0 до 10 мм с помощью набора стеклотекстолитовых пластинок толщиной 0,8мм. Для каждого значения h измеряются значения Re и  Im. Нормирующее значение  определяется при отсутствии пластины путем нажатия кнопки “Изм.” блока АФД. Далее вычисляются значения Re и  Im, амплитуды  и фазы ( относительного вносимого напряжения, строятся зависимости (h),  ((h), годограф  от изменения h.

- При определении зависимостей амплитуды и фазы  от толщины Т проводящей пластины и при построении годографа  от изменения толщины Т, значения Т задаются в диапазоне от 1 до 6 мм с помощью набора немагнитных (дюралевых) пластинок толщиной 1 мм. Значение зазора h между блоком обмоток и проводящей пластиной устанавливается равным нулю. Измерения проводятся по методике, описанной в разделе 6.1. Строятся зависимости (Т),  ((Т), годограф  от изменения Т.

- При определении зависимостей амплитуды и фазы  от удельной электрической проводимости ( проводящей пластины и построении годографа  от изменения ( в качестве проводящих объектов с разными значениями ( используются пластины одной толщины Т=1мм, но из немагнитных материалов с разными проводящими свойствами: дюралевая с (1 = 16,7 МСм/м; алюминиевая с (2 = 32 МСм/м и медная с (3 = 52,3 МСм/м. Значение зазора h между блоком обмоток и проводящей пластиной устанавливается равным нулю. Измерения проводятся по методике, описанной в разделе 6.1. Строятся зависимости ((),  (((), годограф  от изменения (. Для трех экспериментально найденных точек годографа вычисляются значения обобщенного параметра (.

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

7.1. Название работы.

7.2. Цель работы.

- Программа работы.

- Схема экспериментальной установки.

- Основные соотношения, примеры расчетов.

- Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.

- Графики зависимостей и годографы.

- Выводы.

- ЛИТЕРАТУРА

8.1. Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.

  - Гольдштейн А.Е. Физические основы измерительных преобразований: учебн. пособие Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 253 с.

  - Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн.3 Электромагнитный контроль. Под ред. В.В. Сухорукова. - М.: Высш. шк., 1991.

Кафедра физических методов и приборов контроля качества.

Составитель: профессор кафедры ФМПК, д.т.н. А.Е. Гольдштейн.

# Text boxes

0

0.2

0.4

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

40

20

14

10

( = 7.1

5

3.5

2.5

1.77

1.25

h(=0

h(=0.4

h(=0.6

h(

Т(( 0

Т(( (

Т(= 0.2

0.14

0.10

0.07

0.05

0.035

0.4

0.07

0.05

0.035

0.025

0.018

0.0125

0.0088

0.0063

Рис. 1. Годографы относительного вносимого напряжения вихретокового преобразователя с немагнитной электропроводящей пластиной:

h(= h/R; T(= T/R; .

h

# Т

(, (r =1

2 R

Рис. 2. Схема измерительной установки для исследования измерительных преобразований в полях вихревых токов:  w1-обмотка возбуждения; w2 - измерительная обмотка; w2( - компенсационная обмотка;

V - вольтметр; КИП- коммутационно-измерительная панель; G - источник переменного напряжения; АФД - амплитудно-фазовый детектор.

КИПП

G

V

(

“Вх.+”

“Синхр.”

“(U2”

w2(

“( 100v”

“Re U”

”Изм.U0”

“(U1”

Осциллогр.

“Подкл. генер.”

# Блок АФД

Питание

детектора

“Внешн. у-во”

АФД

“Im U”

w1

w2

(

Лаб. раб. 4   Измерительные преобразования в полях вихревых токов

Подключение генератора

Рис. 3. Внешний вид блока амплитудно-фазового детектора.

ImU

ReU

Ux

Uк

к1

к2

к3

## C

Изм. U0

f = 4 кГц

к4    С

w1

w2(

w2

h

# T

d

Рис. 4. Конструкция вихретокового преобразователя.