Лабораторная работа 1 (4 часа)

Привязка к координатной системе, трансформирование топографических и геологических карт, аэрофотоснимков.

Цель: Получение навыков привязки и трансформирования различных материалов.

Исходные материалы:

- Геологические карты масштаба 1:200000 (листы N-45-XVIII, N-46-XIII).

- Топографическая карта N-45-XVIII в 4 фрагментах.

- Векторная цифровая модель рельефа в виде шейп-файлов. В состав входят горизонтали рельефа, высотные отметки, дороги, населенные пункты, озера, родники.

- Аэрофотоснимки на фрагмент территории.

Данные векторной цифровой модели рельефа находятся в проекции Гаусса-Крюгера 16 зоны.

Аэрофотоснимки сканированы с разрешение 150 dpi.

Порядок выполнения работы.

- Привязать к координатной системе геологические карты по географическим координатам.

- Привязать к координатной системе фрагменты топографической карты листа N-45-XVIII по прямоугольным координатам.

- Спроецировать векторную цифровую модель рельефа.

- Привязать аэрофотоснимки к цифровой модели рельефа (трансформировать аэрофотоснимки полиномом 2 степени).

- Написать отчет по проделанной работе. В отчете должно быть приведено краткое описание технологии выполнения операций, сопровождаемое копиями экранов. Отчеты представляются в электронном виде.

Материалы для лабораторной работы лежат здесь: S:\_Студентам\ИШПР\ОГ\ГИС\Lab_1

Видеоурок по лабораторной работе доступен по ссылке:

часть 1: https://videofiles.tpu.ru/user/ananyevys/GIS/Лаб_1_1.mp4

часть 2: https://videofiles.tpu.ru/user/ananyevys/GIS/Лаб_1_2.mp4