## Slide 1: Тема 16. Применение индукции, самоиндукции и взаимной индукции.
16.1 Генераторы переменного тока.
16.2. Трансформатор. Индуктивная или трансформаторная связь.
16.3. Влияние самоиндукции на ток при замыкании и размыкании цепи, содержащей индуктивность. Пояс Роговского, токоизмерительные клещи.
16.4. Энергия магнитного поля.

## Slide 2: 16.1 Генераторы переменного тока
Простейший генератор переменного тока был изобретен Фарадеем 1831г.
Генераторами называются машины, преобразующие механическую энергию в электрическую.

## Slide 3
1 — полюс электромагнита; 2 — катушка возбуждения; 3 — контактное кольцо; 4 — щетка генератора; S — внешняя цепь; 6 — рамка проводника; 7 — источник постоянного тока
Рис.1 Генератор переменного тока

## Slide 4
Принципиальное устройство простейшего генератора переменного тока показано на рис. 1. В этом генераторе концы рамки проводника присоединяются каждый к своему кольцу, а к кольцам прижимаются щетки генератора. Щетки замыкаются внешней цепью через электрическую лампочку. При вращении рамки с кольцами в магнитном поле генератор даст переменный ток, изменяющий через каждые пол-оборота величину и направление. Такой переменный ток называется однофазным.
ЭДС одного витка при вращении с постоянной угловой скоростью ω будет определятся выражением:
(1)

## Slide 6
В технике применяются генераторы трех-фазного тока, которые по ряду причин являются наиболее удобными для использования. Простейший трехфазный генератор имеет три рамки (обмотки) проводов, сдвинутых относительно друг друга по окружности вращения на 120 °. Трехфазный ток изменяет свою величину и направление через каждые 120° оборота. Время на совершение одного колебания называется периодом, а число периодов в секунду — частотой переменного электрического тока.
Создал трехфазную систему токов, которая затем получила признание и распространилась во всем мире как наиболее удобная и экономичная
в 1888 году русский изобретатель М.О. Доливо-Добровольский (1862-1919),

## Slide 7: 16.2. Трансформатор
Явление взаимной индукции используется в широко распространенных устройствах – трансформаторах.
Трансформатор был изобретен Яблочковым – русским ученым, в 1876г. для раздельного питания отдельных электрических источников света (свечи Яблочкова).

## Slide 8
Рассчитаем взаимную индуктивность двух катушек L1 и L2, намотанных на общий сердечник
Когда в первой катушке идет ток , в сердечнике возникает магнитная индукция и магнитный поток Ф через поперечное сечение S.
Магнитное поле тороида можно рассчитать по формуле

## Slide 9
Через вторую обмотку проходит полный магнитный поток Ψ2 сцепленный со второй обмоткой
(2)
К первичной обмотке подключена переменная ЭДС E1.
По закону Ома ток в этой цепи будет определятся алгебраической суммой внешней ЭДС и ЭДС индукции.
(3)
где R1 – сопротивление обмотки.

## Slide 10
(7)
(4)
(5)
(6)

## Slide 11: 23

## Slide 12: Передача электроэнергии
В электротехнике часто применяются так называемые трехфазные трансформаторы, предназначенные для одновременного повышения или понижения трех напряжений, сдвинутых по фазе относительно друг друга на углы 120°. Мощные трехфазные трансформаторы используются в линиях передач электроэнергии на большие расстояния. Передача электрической энергии от электростанций до больших городов или промышленных центров на расстояния тысяч километров является сложной научно-технической проблемой. Для уменьшения потерь на нагревания проводов необходимо уменьшить силу тока в линии передачи, и, следовательно, увеличить напряжение.

## Slide 13: Передача электроэнергии
Обычно линии электропередачи строятся в расчете на напряжение 400–500 кВ, при этом в линиях используется трехфазный ток частотой 50 Гц. На рис. представлена схема линии передачи электроэнергии от электростанции до потребителя

## Slide 16: 1
Следует отметить, что при повышении напряжения в линиях передачи увеличиваются утечки энергии через воздух. В сырую погоду вблизи проводов линии может возникнуть ток называемый коронный разряд, который можно обнаружить по характерному потрескиванию. Коэффициент полезного действия линии передач не превышает 90 %.

## Slide 17: 16.3. Влияние самоиндукции на ток при размыкании и замыкании цепи, содержащей индуктивность
Случай 1.
По правилу Ленца, токи возникающие в цепях вследствие самоиндукции всегда направлены так, чтобы препятствовать изменению тока, текущего в цепи.

## Slide 18
(8)
(9)

## Slide 19
Случай 2.
При переводе ключа из положения 1 в 2 в момент времени t0, ток начнет уменьшаться но ЭДС самоиндукции будет поддерживать ток в цепи, т.е. препятствовать резкому уменьшению тока. В этом случае убывание тока в цепи можно описать уравнением
(10)
Оба эти случая говорят, что чем больше индуктивность цепи L и чем меньше сопротивление R, тем больше постоянная времени τ и тем медленнее изменяется ток в цепи.

## Slide 20
Случай 3. Размыкание цепи содержащей индуктивность L.
Т.к. цепь разомкнута, ток не течёт, поэтому рисуем зависимость Ei(t) .
При размыкании цепи в момент времени t0
Это приводит к резкому возрастанию ЭДС индукции, определяемой по формуле
Происходит этот скачок вследствие большой величины скорости изменения тока .

## Slide 21
Ui резко возрастает по сравнению с U0 и даже может быть в несколько сотен раз больше U0.
Нельзя резко размыкать цепь, состоящую из трансформатора и других индуктивностей.
Особенно актуальна эта проблема при передаче электроэнергии большой мощности
в высоковольтных линиях передач.
Там для компенсации скачков напряжения
при отключении линии используются дорогостоящие выключатели, главным элементом которых является дугогасительная камера.

## Slide 22: Дугогасительные камеры

## Slide 23: 16.4. Энергия магнитного поля
Рассмотрим случай, о котором мы уже говорили:
Сначала замкнем соленоид L на источник ЭДС E0.
В нем будет протекать ток I0.
Затем в момент времени t0 переключим ключ в положение 2 – замкнем соленоид на сопротивление R.
В цепи будет течь убывающий ток I.
Будет совершена работа: dA = UiIdt (11)

## Slide 24
(12)
Эта работа пойдет на нагревание проводников.
Но откуда взялась эта энергия? Поскольку других изменений кроме исчезновения магнитного поля в окружном пространстве не произошло, остается заключить: энергия была локализована в магнитном поле.
Значит, проводник, с индуктивностью L, по которой течет ток I, обладает энергией
(13)

## Slide 25
Выразим энергию через параметры магнитного поля.
Индуктивность соленоида
(14)
где V – объем соленоида.
Подставим эти значения в формулу для энергии (16.23):
Энергия маг. поля соленоида:

## Slide 26
Обозначим w – плотность энергии, или энергия в объеме V,
Тогда:
(15)
но т.к. B = μμ0H то
(16.)

## Slide 27
Энергия однородного магнитного поля в длинном соленоиде может быть рассчитана по формуле
(17)
а плотность энергии
(18)

## Slide 28
Плотность энергии магнитного поля
в соленоиде с сердечником
будет складываться из энергии поля в вакууме и в магнетике сердечника:
отсюда
Т.к. в вакууме μ = 1, имеем