## Slide 2: Тема№7 ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (Лекции 7,8)
7.1. Причины электрического тока.
7.2. Плотность тока.
7.3. Уравнение непрерывности.
7.4. Сторонние силы и Э. Д. С.
7.5. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
7.6. Закон Ома в дифференциальной форме.
7.7. Работа и мощность. Закон Джоуля–Ленца.
7.8. КПД источника тока.
7.9. Закон Кирхгофа.
7.10 Заземление
7.11 Параллельное, последовательное соединение
сопротивлений, источников постоянного тока, измерение напряжения и тока

## Slide 3: 7.1. Причины электрического тока
Заряженные объекты являются причиной не только электростатического поля, но еще и электрического тока.
В этих двух явлениях, есть существенное отличие:
Для возникновения электростатического поля требуются неподвижные, каким-то образом зафиксированные в пространстве заряды.
Для возникновения электрического тока, требуется наличие свободных, не закрепленных заряженных частиц, которые в электростатическом поле неподвижных зарядов приходят в состояние упорядоченного движения вдоль силовых линий поля.
Упорядоченное движение свободных зарядов вдоль силовых линий поля называется электрическим током.

## Slide 4
Из теоремы О-Г : и связи
между напряженностью и потенциалом следует
Где - объемная плотность заряда.
Потенциал φ электростатического поля связан с плотностью распределения зарядов  в пространстве уравнением Пуассона:
(7.1)

## Slide 5
Если заряды неподвижны, то есть распределение зарядов в пространстве стационарно, то ρ не зависит от времени, в результате чего и Е, и φ являются функциями только координат, но не времени. Поэтому поле и называется электростатическим.

## Slide 6
Наличие свободных зарядов приводит к тому, что  становится функцией времени, что, порождает изменение со временем и характеристик электрического поля, появляется электрический ток. Поле перестает быть электростатическим.

## Slide 7
Количественной мерой тока I служит - заряд, перенесенный через заданную поверхность S (или через поперечное сечение проводника), в единицу времени, т.е.:
(7.2)

## Slide 8
Если, однако, движение свободных зарядов таково, что оно не приводит к перераспределению зарядов в пространстве, то есть к изменению со временем плотности зарядов ρ, то в этом частном случае электрическое поле – снова статическое.
Этот частный случай есть случай постоянного тока.
Ток, не изменяющийся по величине со временем – называется постоянным током
(7.3)
- Отсюда видна размерность силы тока в СИ:

## Slide 9: 7.2. Плотность тока
, есть две основные характеристики электрического тока – это сила тока I и плотность тока j .
В отличие от силы тока, которая есть величина скалярная и направления не имеет, плотность тока – это вектор.
Связь между этими двумя физическими величинами такова:
(7.4)

## Slide 10
Или наоборот, модуль вектора плотности тока численно равен отношению силы тока через элементарную площадку, перпендикулярную направлению движения носителей заряда, к ее площади:
(7.5)

## Slide 11
плотность тока j имеет простую связь с плотностью свободных зарядов ρ и со скоростью их движения :
(7.6)

## Slide 12
За направление вектора принимают направление вектора положительных носителей зарядов (раньше не знали о существовании отрицательных носителей зарядов и приняли так).
Если носителями являются как положительные, так и отрицательные заряды, то плотность тока определяется формулой:
(7.7)
где и – объемные плотности зарядов.

## Slide 13
Там, где носители только электроны, плотность тока определяется выражением:
(7.8)

## Slide 14
Поле вектора можно изобразить графически с помощью линий тока, которые совпадают с линиями вектора напряженности

## Slide 15: 7.3. Уравнение непрерывности
Представим себе, в некоторой проводящей среде, где течет ток, замкнутую поверхность S
Для замкнутых поверхностей векторы нормалей, а следовательно, и векторы принято брать наружу, поэтому интеграл
дает заряд, выходящий в единицу времени наружу из объема V, охваченного поверхностью S.

## Slide 16
Как следует из (7.5), плотность постоянного электрического тока одинакова по всему поперечному сечению S однородного проводника.
Поэтому для постоянного тока в однородном проводнике с поперечным сечением S сила тока:
(7.9)

## Slide 17
Из этого следует, что плотности постоянного тока в различных поперечных сечениях 1 и 2 цепи обратно пропорциональны площадям S1 и S2 этих сечений :

## Slide 18
согласно закону сохранения электрического заряда, суммарный электрический заряд q, охватываемый поверхностью S, изменяется за время на , тогда в интегральной форме можно записать:
. (7.10)

## Slide 19
Это соотношение называется уравнением непрерывности. Оно является, по существу, выражением закона сохранения электрического заряда.
Дифференциальная форма записи уравнения непрерывности.

## Slide 20
В случае постоянного тока, распределение зарядов в пространстве должно оставаться неизменным:
следовательно,
(7.11)
это уравнение непрерывности для постоянного тока (в интегральной форме).

## Slide 21
Линии в случае постоянного тока нигде не начинаются и нигде не заканчиваются.
Поле вектора не имеет источника.
В дифференциальной форме уравнение непрерывности для постоянного тока:

## Slide 22
Если ток постоянный, то избыточный заряд внутри однородного проводника всюду равен нулю.
Докажем это: т.к. для постоянного тока справедливо уравнение
отсюда
Избыточный заряд может появиться только на поверхности проводника в местах соприкосновения с другими проводниками, а также там, где проводник имеет неоднородности.

## Slide 23: 7.4. Сторонние силы и ЭДС
Для того, чтобы поддерживать ток достаточно длительное время, необходимо от конца проводника с меньшим потенциалом непрерывно отводить, а к другому концу – с большим потенциалом – подводить электрические заряды. Т.е. необходим круговорот зарядов.

## Slide 24
Поэтому в замкнутой цепи, наряду с нормальным движением зарядов, должны быть участки, на которых движение (положительных) зарядов происходит в направлении возрастания потенциала, т.е. против сил электрического поля

## Slide 25
Перемещение заряда на этих участках возможно лишь с помощью не кулоновских электрических сил (сторонних сил): химические процессы, диффузия носителей заряда, вихревые электрические поля.
Аналогия: электрический
подъемник на горнолыжной
трассе

## Slide 26
Сторонние силы можно характеризовать работой, которую они совершают над перемещающимися по замкнутой цепи зарядами

## Slide 27
Величина, равная работе сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда в цепи, называется электродвижущей силой (ЭДС), действующей в цепи:
(7.12)

## Slide 28
Стороннюю силу, действующую на заряд, можно представить в виде:
(7.13)
– напряженность поля сторонних сил.

## Slide 29
Работа сторонних сил на участке 2 – 1:
Тогда ЭДС
(7.14)
Для замкнутой цепи:
(7.15)

## Slide 30
Циркуляция вектора напряженности сторонних сил равна ЭДС, действующей в замкнутой цепи (алгебраической сумме ЭДС).
При этом необходимо помнить, что поле сторонних сил не является потенциальным, и к нему нельзя применять термин разность потенциалов или напряжение.

## Slide 31: 7.5. Закон Ома для неоднородного участка цепи
Один из основных законов электродинамики был открыт в 1826 г. немецким учителем физики Георгом Омом.
Он установил, что сила тока в проводнике пропорциональна разности потенциалов:

## Slide 32
Георг Симон Ом (1787 – 1854) – немецкий физик.
В 1826 г. Ом открыл свой основной закон электрической цепи. Этот закон не сразу нашел признание в науке, а лишь после того, как Э. X. Ленц, Б. С. Якоби, К. Гаусс, Г. Кирхгоф и другие ученые положили его в основу своих исследований.
Именем Ома была названа единица электрического сопротивления (Ом).
Ом вел также исследования в области акустики, оптики и кристаллооптики.

## Slide 33
Рассмотрим неоднородный участок цепи, участок, содержащий источник ЭДС
(т.е. участок, где действуют неэлектрические силы).
Напряженность поля в любой точке цепи равна векторной сумме поля кулоновских сил и поля сторонних сил:

## Slide 34
Величина, численно равная работе по переносу единичного положительного заряда суммарным полем кулоновских и сторонних сил на участке цепи (1 – 2), называется напряжением на этом участке U12

## Slide 35
т.к. , или
, тогда
(7.16)

## Slide 36
Напряжение на концах участка цепи совпадает с разностью потенциалов только в случае, если на этом участке нет ЭДС, т.е. на однородном участке цепи.
Запишем обобщенный закон Ома для участка цепи содержащей источник ЭДС:
(7.17)

## Slide 37
Обобщенный закон Ома выражает закон сохранения энергии применительно к участку цепи постоянного тока.
Он в равной мере справедлив как для пассивных участков (не содержащих ЭДС), так и для активных.

## Slide 38
В электротехнике часто используют термин падение напряжения – изменение напряжения вследствие переноса заряда через сопротивление

## Slide 39
В замкнутой цепи: ;
или где ;
r – внутреннее сопротивление активного участка цепи
Тогда закон Ома для замкнутого участка цепи, содержащего источник ЭДС запишется в виде
(7.18)