ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Томский политехнический университет

Утверждаю

Декан МСФ

________________ Р.И. Дедюх

«_____»______________2009 г.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ

ПО КРИВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Основы технологии машиностроения» для студентов, обучающихся по направлению 150900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».

Томск 2009

УДК 621.9

Анализ точности обработки деталей по кривым распределения. Метод.указ. к выполнению лаб.работы по дисциплине «Основы технологии машиностроения» для студентов, обуч. по направлению 150900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».- Томск: Изд. ТПУ, 2009.- 12 с.

Составители		доц., канд.техн.наук В.Ф. Скворцов

доц., канд.техн.наук А.Ю. Арляпов

Рецензент			доц., канд.техн.наук Е.П. Михаевич

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры «Технология  автоматизированного машиностроительного производства»

Зав. кафедрой

доц., канд. техн. наук				В.Ф. Скворцов

# ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение методики анализа точности обработки деталей с помощью кривых распределения, которая позволяет наиболее достоверно оценить фактическую точность, качество настройки станка, определить вероятный процент брака на исследуемой операции.

В зависимости от условий обработки распределения погрешностей деталей могут подчиняться различным законам. Как показали многочисленные исследования [1 - 4], распределения погрешностей размеров деталей, изучаемых при выполнении данной работы, наиболее часто соответствуют нормальному закону (закону Гаусса). В связи с этим указанная методика рассматривается применительно к анализу погрешностей, имеющих нормальное распределение.

# Построение гистограммы и эмпирической кривой распределения погрешностей

Для построения гистограммы и эмпирической кривой распределения производят измерение параметров точности в выборке (группе деталей), взятой из генеральной совокупности (всей партии обрабатываемых деталей). Для того, чтобы по данным выборки можно было уверенно судить о распределении исследуемого параметра точности в генеральной совокупности, выборка должна быть представительной. Для этого она должна быть случайной и иметь необходимый объем (количество деталей).

Выборка называется случайной, если все объекты (детали) генеральной совокупности имеют равную возможность попасть в выборку. С целью обеспечения случайности выборки пользуются либо отбором по жребию, либо путем тщательного перемешивания деталей (составляющих генеральную совокупность) в таре и отбора их наудачу из разных мест тары. Объем выборки n обычно составляет 50...100 штук.

Построение эмпирической кривой распределения погрешностей и гистограммы производится в следующей последовательности:

- По результатам измерений деталей выборки определяется разность между наибольшим и наименьшим размерами (размах выборки R). Величина  делится на ряд равных интервалов (см. табл.1). При объеме выборки n = 50...100 штук число интервалов f рекомендуется принимать равным 6...8. Определяется ширина интервала . Для компенсации погрешности измерений ширину интервала следует брать примерно в два раза больше цены деления измерительного прибора.

- Подсчитывается частота ni – количество деталей, попавших в каждый интервал, или частость ni/n – отношение частоты к объему выборки. При этом в каждый интервал включаются детали с размерами, лежащими в пределах от наименьшего значения интервала включительно до наибольшего значения интервала, исключая его. Определяются середины интервалов (средние размеры интервалов) xi. Результаты подсчетов заносятся в таблицу, аналогичную приведенной для примера табл.1.

- Для построения гистограммы распределения (рис.1) на оси абсцисс откладывают интервалы размеров и на каждом из этих интервалов, как на основании, строят прямоугольник, высота которого пропорционально частоте или частности. Соединяя середины верхних сторон прямоугольника отрезками прямых, получают график (рис.1), называемый эмпирической кривой или полигоном распределения.

Таблица 1

| Интервалы размеров | Середина интервала, xi | Эмпирическая частота, ni | t | Zt | Теоретическая частота, | Теоретическая частота, (округл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | до |  |  |  |  |  |  |
| 19,86 | 19,88 | 19,87 | 3 | 2,07 | 0,0468 | 3,40 | 3 |
| 19,88 | 19,90 | 19,89 | 16 | 1,35 | 0,1604 | 11,50 | 11 |
| 19,90 | 19,92 | 19,91 | 22 | 0,64 | 0,3251 | 23,50 | 23 |
| 19,92 | 19,94 | 19,93 | 25 | 0,072 | 0,3980 | 28,55 | 29 |
| 19,94 | 19,96 | 19,96 | 19 | 0,785 | 0,2940 | 21,45 | 22 |
| 19,96 | 19,98 | 19,97 | 13 | 1,50 | 0,1295 | 9,20 | 9 |
| 19,98 | 20,00 | 19,99 | 2 | 2,20 | 0,0355 | 2,60 | 3 |

# построение теоретической кривой нормального распределения погрешностей

По внешнему виду эмпирической кривой можно приближенно установить закон распределения погрешностей в генеральной совокупности. Для более точного заключения необходимо сопоставить эмпирическую кривую распределения с предполагаемой теоретической. С этой целью для каждого интервала значений х необходимо вычислить теоретические частоты или частости и по ним построить теоретическую кривую распределения.

Уравнение кривой нормального распределения имеет вид:

,		(1)

где	 - плотность вероятности (вероятность появления того или иного значения случайной величины);

( - среднее квадратическое отклонение случайной величины;

- среднее значение случайной величины;

х – текущее ее значение;

е – основание натуральных логарифмов.

В экспериментальных исследованиях в качестве приближенных оценок параметров генеральной совокупности  и ( используются выборочное среднее  и выборочное среднее квадратическое отклонение S, которые вычисляются по формулам:

;			(2)

.			(3)

При построении теоретической кривой нормального распределения принимается, что  и .

Приближенно можно считать, что

,	(4)

где  - теоретическая частота, а – ширина интервала (величина а введена в уравнение (4) для приведения теоретической кривой нормального распределения к тому же масштабу, в котором вычерчена эмпирическая кривая).

Из уравнения (4) будем иметь

.		(5)

Если в выражение (5) подставить

,

то получим

.

Обозначим  и примем, что .

Тогда формула (5) примет вид

.				(6)

Величина  вычислена для различных значений t и приведена в таблице приложения 1. Значения t для каждого интервала размеров находятся по формуле:

(7)

Таким образом, для подсчета теоретических частот необходимо для каждого интервала размеров по формуле (7) определить значение t, по таблице приложения 1 найти  и затем воспользоваться формулой (6). При подсчете теоретических частот целесообразно пользоваться таблицей (см. табл.1). График теоретической кривой нормального распределения обычно совмещается с графиком эмпирической кривой (рис.1). Необходимо отметить, что теоретическая кривая нормального распределения также может быть построена по характерным точкам. Координаты характерных точек кривой нормального распределения приведены в табл.2.

Таблица 2

| Характерные точки | Абсцисса | Ордината |
| --- | --- | --- |
| Вершина кривой | x |  |
| Точка перегиба | x(S |  |
| Точка перегиба | x(2S |  |
| - | x(3S |  |

# проверка соответствия эмпирического распределения теоретическому нормальному

Для проверки соответствия эмпирического распределения теоретическому соответствует ряд критериев [2-4]. В данной работе с этой целью используется критерий 2

,		(8)

где 	m – число сравниваемых частот,

,  - соответственно эмпирическая и теоретическая частота i-го интервала значений х.

Для удобства вычисления 2 целесообразно использовать таблицу (см. табл.3).

Таблица 3

| Интервалы размеров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | до |  |  |  |  |  |
| 19,86 | 19,88 |  |  | 5 | 25 | 1,78 |
| 19,88 | 19,90 |  |  |  |  |  |
| 19,90 | 19,92 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0,043 |
| 19,92 | 19,94 | 25 | 29 | 4 | 16 | 0,550 |
| 19,94 | 19,96 | 19 | 22 | 3 | 9 | 0,410 |
| 19,96 | 19,98 |  |  | 3 | 9 | 0,750 |
| 19,98 | 19,20 |  |  |  |  |  |
|  | 2=3,53 |

При определении критерия 2 необходимо, чтобы частоты интервалов были не менее пяти. Если в каком-либо интервале частота будет менее пяти, то его следует объединить с соседним, как это показано в табл.3. Затем необходимо найти число k по формуле:

,			(9)

где	р – число параметров теоретического распределения для нормального распределения (р = 2, k = m – 3). По таблице приложения 3 по найденным значениям 2 и k определяется вероятность p(x2). Если будет выполняться неравенство p(2) > 0,005, то можно считать, что эмпирическое распределение соответствует теоретическому (нормальному) и использовать его закономерности для анализа точности обработки. Если указанное неравенство выполняться не будет, то в качестве теоретического следует использовать другой закон распределения.

В приведенном примере (табл.2) 2 = 3,53, k = 5 – 3 = 2. По таблице приложения 3 находим, что 0,2 > p(2) > 0,1. Следовательно, можно считать, что распределение размеров соответствует нормальному закону.

# оценка качества настройки станка и определение вероятного процента брака при выполнении исследуемой операции

Для нормального распределения поле рассеивания погрешностей (в генеральной совокупности) определяется по формуле:

.			(10)

Выборочное среднее квадратическое отклонение S, как уже отмечалось, является приближенной оценкой (. Погрешность оценки ( по S зависит от объема выборки. Учитывая это обстоятельство, необходимо при использовании формулы (10) значение ( определять из соотношения [4]

,			(11)

где Z2 – коэффициент, принимаемый в зависимости от объема выборки по таб.4.

Таблица 4

| n | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 | 1,39 | 1,25 | 1,19 | 1,16 | 1,11 |

Необходимым условием обработки деталей без брака является

,			(12)

где 	Т – допуск на размер.

Если это условие не выполняется (рис.2а), то брак неизбежен.

Условие (12) является необходимым, но не достаточным, так как в действительности появление брака возможно, если настройка станка выполнена с фактической погрешностью (н.ф., превышающей допустимую (н.д. (см. рис. 2б,в). Поэтому втором условием обработки деталей без брака будет

(н.ф.< (н.д	          		(13)

Величина (н.ф. находится из выражения

,	          	(14)

где	хв, хн – наибольший и наименьший предельные размеры детали по чертежу.

Допустимая погрешность настройки

.                    (15)

Если условия (12) и (13) не выполняются, то необходимо рассчитать величину вероятного брака.

Площадь, ограниченная кривой распределения и осью абсцисс, равна единице или 100%

Вероятность попадания случайной величины, имеющей нормальное распределение, в интервал [x1, x2] равна (в долях единицы)

.	(16)

Если x1 и x2 представляют собой предельные значения размеров детали по чертежу (см. рис.2а), то очевидно, что Р – это вероятность получения годных деталей. Соответственно, вероятность получения брака будет равна I-P.

Вероятность попадания случайной величины в интервал  составляет 99,73%, поэтому в практических расчетах указанные пределы изменения х и принимают за величину поля рассеивания погрешностей (с.

Переходя к новой переменной  и учитывая, что  , получим следующее выражение для определения вероятности попадания случайной величины в интервал [x1, x2]

.			(17)

Правую часть выражения (17) можно представить в виде суммы двух интегралов

Интеграл  называется нормированной функцией Лапласа, ее значение для различных t табулированы и приведены в таблице приложения 2. При определении функции Лапласа величина t берется по модулю.

Таким образом, если задан допуск на размер и предельные размеры детали по чертежу хв, хн, то вероятный процент брака составит:

по верхнему пределу поля допуска

;		(18)

по нижнему пределу поля допуска

.		(19)

В выражениях (18) и (19)

.		(20)

# порядок выполнения работы

- В соответствии с указаниями преподавателя произвести измерения деталей выборки. Результаты измерений занести в протокол.

- Определить разность между наибольшим и наименьшим размерами деталей в выборке (размах выборки ). Разделить R на f = 5...8 интервалов. Найти ширину интервала .

- Определить середины интервалов xi. Подсчитать частоту для каждого интервала. Результаты подсчетов внести в табл.1.

- Построить гистограмму и эмпирическую кривую распределения размеров (см. рис.1). Масштаб по оси абсцисс принять таким, чтобы величина R соответствовала 120...150 мм, а по оси ординат – таким, чтобы высота эмпирической кривой составляла 0,6...0,7 от ее длины.

- По формулам (2) и (3) подсчитать выборочное среднее  и выборочное среднее квадратическое отклонение S размеров.

- Пользуясь формулами (7) и (6) и таблицей приложения 1, определить теоретические частоты  нормального распределения для каждого интервала размеров. Результаты подсчетов занести в табл.1.

- Вычертить график теоретической кривой нормального распределения, совместив его с графиком эмпирической кривой (рис.1).

- Произвести проверку соответствия эмпирического распределения размеров теоретическому нормальному. Для этого подсчитать по формуле (8), пользуясь табл.2, значение критерия 2, а по формуле (9) определить число k. Затем по таблице приложения 3 найти вероятность Р(2) и проверить выполнение неравенства Р(2) > 0,05. При удовлетворении этого неравенства можно считать, что эмпирическое распределение соответствует нормальному.

- По формулам (11), (10) найти среднее квадратическое отклонение и поле рассеивания  размеров в партии обрабатываемых деталей.

- Соблюдая масштаб по оси абсцисс, вычертить кривую нормального распределения размеров в партии деталей (см. рис.2). Нанести на график этой кривой поле допуска и предельные размеры детали по чертежу (данные взять у преподавателя).

- Определить по формулам (14) и (15) фактическую и допустимую погрешность настройки станка.

- Выявить, удовлетворяются ли условия (12) и (13) обработки деталей без брака.

- Пользуясь формулами (18), (19), (20) и таблицей приложения 2, найти вероятный процесс исправимого и неисправимого брака.

- Предложить мероприятия по повышению точности обработки и снижению брака на данной операции.

# литература

- Маталин А.А. Технология механической обработки. –Л.: Машиностроение, 1977. –464 с.

- Точность производства в машиностроении и приборостроении. /Под редакцией Гаврилова А.Н. –М: Машиностроение, 1973. –567 с.

- Колкер Я.Д. Математический анализ точности механической обработки деталей. –Киев.: Техника, 1976. – 200 с.

- Солонин И.С. Математическая статистика в технологии машиностроения. –М.: Машиностроение, 1972. – 216 с.

Приложение 1

Значения Zt

| T | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,3989 | 3989 | 3989 | 3988 | 3986 | 3984 | 3982 | 3980 | 3977 | 3973 |
| 0,1 | 3970 | 3965 | 3961 | 3956 | 3951 | 3945 | 3939 | 3932 | 3925 | 3918 |
| 0,2 | 3910 | 3902 | 3894 | 3885 | 3876 | 3867 | 3856 | 3847 | 3836 | 3825 |
| 0,3 | 3814 | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3739 | 3726 | 3712 | 3696 |
| 0,4 | 3683 | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 3605 | 3589 | 3589 | 3555 | 3538 |
| 0,5 | 0,3521 | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
| 0,6 | 3332 | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3189 | 3166 | 3144 |
| 0,7 | 3123 | 3101 | 3079 | 3056 | 3034 | 3011 | 2989 | 2966 | 2943 | 2920 |
| 0,8 | 2897 | 2874 | 2850 | 2827 | 2803 | 2780 | 2755 | 2732 | 2709 | 2685 |
| 0,9 | 2661 | 2637 | 2613 | 2589 | 2565 | 2541 | 2516 | 2492 | 2468 | 2444 |
| 1,0 | 0,2420 | 2395 | 2372 | 2347 | 2323 | 2299 | 2275 | 2251 | 2227 | 2203 |
| 1,1 | 2179 | 2155 | 2131 | 2107 | 2083 | 2059 | 2036 | 2012 | 1989 | 1965 |
| 1,2 | 1942 | 1919 | 1895 | 1872 | 1849 | 1826 | 1804 | 1781 | 1758 | 1736 |
| 1,3 | 1714 | 1691 | 1669 | 1647 | 1626 | 1604 | 1582 | 1561 | 1539 | 1518 |
| 1,4 | 1497 | 1476 | 1456 | 1435 | 1415 | 1394 | 1374 | 1354 | 1334 | 1315 |
| 1,5 | 0,1295 | 1276 | 1257 | 1238 | 1219 | 1200 | 1182 | 1163 | 1145 | 1127 |
| 1,6 | 1109 | 1092 | 1074 | 1057 | 1040 | 1023 | 1006 | 0989 | 0973 | 0957 |
| 1,7 | 0940 | 0925 | 0909 | 0893 | 0878 | 0863 | 0848 | 0833 | 0818 | 0804 |
| 1,8 | 0790 | 0775 | 0761 | 0748 | 0734 | 0721 | 0707 | 0694 | 0681 | 0669 |
| 1,9 | 0656 | 0644 | 0632 | 0620 | 0608 | 0596 | 0584 | 0573 | 0562 | 0552 |
| 2,0 | 0,0540 | 0529 | 0519 | 0508 | 0498 | 0488 | 0478 | 0468 | 0459 | 0449 |
| 2,2 | 0355 | 0347 | 0339 | 0332 | 0325 | 0317 | 0310 | 0303 | 0297 | 0290 |
| 2,4 | 0224 | 0219 | 0213 | 0208 | 0203 | 0198 | 0194 | 0189 | 0184 | 0180 |
| 2,6 | 0136 | 0132 | 0129 | 0126 | 0122 | 0119 | 0116 | 0113 | 0110 | 0107 |
| 2,8 | 0079 | 0077 | 0075 | 0073 | 0071 | 0069 | 0067 | 0065 | 0063 | 0061 |
| 3,0 | 0044 | 0043 | 0042 | 0040 | 0039 | 0038 | 0037 | 0036 | 0035 | 0034 |

Приложение 2

Значение функции Лапласа

| t | Ф(t) | t | Ф(t) | t | Ф(t) | t | Ф(t) | t | Ф(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,0910 | 0,46 | 0,1770 | 0,88 | 0,3105 | 1,85 | 0,4680 |
| 0,01 | 0,004 | 0,24 | 0,0950 | 0,47 | 0,1810 | 0,90 | 0,3160 | 1,90 | 0,4715 |
| 0,02 | 0,008 | 0,25 | 0,0985 | 0,48 | 0,1845 | 0,92 | 0,3210 | 1,95 | 0,4744 |
| 0,03 | 0,012 | 0,26 | 0,1025 | 0,49 | 0,1880 | 0,94 | 0,3265 | 2,00 | 0,4775 |
| 0,04 | 0,016 | 0,27 | 0,1065 | 0,50 | 0,1915 | 0,96 | 0,3315 | 2,10 | 0,4820 |
| 0,05 | 0,020 | 0,28 | 0,1105 | 0,52 | 0,1985 | 0,98 | 0,3365 | 2,20 | 0,4860 |
| 0,06 | 0,024 | 0,29 | 0,1140 | 0,54 | 0,2045 | 1,00 | 0,3415 | 2,30 | 0,4895 |
| 0,07 | 0,028 | 0,30 | 0,1180 | 0,56 | 0,2125 | 1,05 | 0,3530 | 2,40 | 0,4920 |
| 0,08 | 0,032 | 0,31 | 0,1215 | 0,58 | 0,2190 | 1,10 | 0,3645 | 2,50 | 0,4940 |
| 0,09 | 0,036 | 0,32 | 0,1255 | 0,60 | 0,2255 | 1,15 | 0,3749 | 2,60 | 0,4955 |
| 0,10 | 0,040 | 0,33 | 0,1295 | 0,62 | 0,2325 | 1,20 | 0,3850 | 2,70 | 0,4965 |
| 0,11 | 0,044 | 0,34 | 0,1330 | 0,64 | 0,2390 | 1,25 | 0,3945 | 2,80 | 0,4975 |
| 0,12 | 0,048 | 0,35 | 0,1370 | 0,66 | 0,2455 | 1,30 | 0,4030 | 2,90 | 0,4980 |
| 0,13 | 0,0515 | 0,36 | 0,1405 | 0,68 | 0,2557 | 1,35 | 0,4115 | 3,00 | 0,4986 |
| 0,14 | 0,0555 | 0,37 | 0,445 | 0,70 | 0,2580 | 1,40 | 0,4190 | 3,20 | 0,4993 |
| 0,15 | 0,0595 | 0,38 | 0,1480 | 0,72 | 0,2640 | 1,45 | 0,4265 | 3,40 | 0,4996 |
| 0,16 | 0,0635 | 0,39 | 0,1515 | 0,74 | 0,2705 | 1,50 | 0,4330 | 3,60 | 0,4998 |
| 0,17 | 0,0675 | 0,40 | 0,1555 | 0,76 | 0,2765 | 1,55 | 0,4395 | 3,80 | 0,4999 |
| 0,18 | 0,0715 | 0,41 | 0,1590 | 0,78 | 0,2825 | 1,60 | 0,4450 | 4,00 | 0,4999 |
| 0,19 | 0,0755 | 0,42 | 0,1630 | 0,80 | 0,2880 | 1,65 | 0,4505 |  |  |
| 0,20 | 0,0795 | 0,43 | 0,1665 | 0,82 | 0,2940 | 1,70 | 0,4555 |  |  |
| 0,21 | 0,0830 | 0,44 | 0,1700 | 0,84 | 0,2995 | 1,75 | 0,4600 |  |  |
| 0,22 | 0,0870 | 0,45 | 0,1735 | 0,86 | 0,3050 | 1,80 | 0,4640 |  |  |

Приложение 3

Значения 2 в зависимости от k и Р(2)

| k | Р(2) |
| --- | --- |
|  | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 |
| 1 | 0,004 | 0,016 | 0,064 | 0,148 | 0,455 | 1,074 | 1,642 | 2,71 | 3,84 | 5,41 |
| 2 | 0,103 | 0,211 | 0,446 | 0,713 | 1,386 | 2,41 | 3,22 | 4,60 | 5,99 | 7,82 |
| 3 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,37 | 3,66 | 4,64 | 6,25 | 7,25 | 9,84 |
| 4 | 0,711 | 1,064 | 1,649 | 2,20 | 3,36 | 4,88 | 5,99 | 7,78 | 9,49 | 11,67 |
| 5 | 1,145 | 1,610 | 2,34 | 3,00 | 4,35 | 6,06 | 7,29 | 9,24 | 11,07 | 13,39 |
| 6 | 1,635 | 2,20 | 3,07 | 3,83 | 5,35 | 7,23 | 8,56 | 10,64 | 12,59 | 15,03 |
| 7 | 2,17 | 2,83 | 3,82 | 4,37 | 6,35 | 8,38 | 9,80 | 12,02 | 14,07 | 16,62 |
| 8 | 2,73 | 3,49 | 4,59 | 5,53 | 7,34 | 9,52 | 11,03 | 13,36 | 15,51 | 18,17 |

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ПО КРИВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Методические указания

к выполнению лабораторной работы

Составители		доц., канд.техн.наук В.Ф. Скворцов

доц., канд.техн.наук А.Ю. Арляпов

Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага писчая № 2.

Плоская печать. Усл. печ. л.	.Уч. -изд. л.	     .

Тираж 100 экз. Заказ №		. Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ № 1 от 18.07.94.

Ротапринт ТПУ. 634034, г. Томск, пр. Ленина,30