# Примерный перечень вопросов, задаваемых при защите курсовой работы по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»

# Состав привода, достоинства и недостатки отдельных элементов привода.

# Передачи, используемые в редукторе, их достоинства и недостатки.

# Критерии работоспособности и расчета передач привода.

# Дать определение редуктора, его типа. Назвать достоинства и недостатки данного типа редуктора, перечислить его технические характеристик.

# Выбор материалов, термической и химико-термической обработки зубчатых колес, способы получения заготовок зубчатых колес. Связь способа получения заготовки с количеством выпускаемых изделий.

# Характер соединения зубчатых колес с валами. Способы передачи крутящего момента к валам (шпонки, шлицы, посадки с натягом). Фиксация колёс на валах от осевых перемещений (посадка с натягом, распорные втулки, гайки или другие устройства).

# Выбор посадок основных деталей редуктора.

# Выбор материала шкивов и звездочек.

# Пояснить принцип действия механизма регулировки открытых передач.

# Фиксация шкивов и звездочек на валах от осевых перемещений.

# Перечислить способы соединения сопряженных деталей, назвать область применения соединений, достоинства и недостатки.

# Выбор материала для изготовления  валов. Проектный расчет валов. Цели проверки вала на статическую и усталостную прочность, последовательность выполнения расчетов.

# Типы опор валов, используемых в редукторе и схема их установки.

# Критерии работоспособности и расчета подшипников.

# Тип крышек подшипниковых узлов (фланцевые, резьбовые, врезные).

# Регулировка подшипников, зубчатых зацеплений (если требуется, то с помощью каких деталей осуществляется).

# Порядок сборки редуктора и выполнение необходимых регулировочных работ.

# Материал корпуса редуктора (сталь, чугун, легкий сплав). Наличие разъемов у корпуса. Способ соединения отдельных частей корпуса между собой (винтами, болтами, шпильками; их количество и диаметры). Способ фиксации этих частей корпуса друг относительно друга (кроме резьбовых изделий). Способ стопорения резьбовых изделий от самоотвинчивания.

# Обосновать выбор типа смазки и способа смазывания передач и подшипников.

# Устройства для заливки (подачи) масла в редуктор и удаления из него, контроль наличия и уровня смазки в редукторе.

# Обосновать выбор типа уплотнений входного и выходного валов.

# Устройства для выравнивания давления воздуха внутри редуктора с атмосферным (при работе).

# Способ охлаждения редуктора во время работы (естественное, принудительное), устройства, применяемые для этой цели.

# Конструкция устройства для захвата редуктора при его подъеме с помощью грузоподъемного механизма (рым-болты, крюки, проушины или другие элементы), их количество.

# Установочные и присоединительные элементы редуктора, их размеры, а также размеры, определяющие положение этих элементов.

# Муфты, используемые в приводе. Обосновать выбор типа.

# Рамы (плиты). Выбор. Методика конструирования. Крепление к полу цеха.

# Порядок сборки редуктора.

# Порядок сборки привода.