Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

| Утверждаю |
| --- |
| Зам. директора ЮТИ ТПУ по УР |
| ___________________ | В.Л. Бибик |
| “_____” | _____________ | 2008 г. |

КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР ЭКГ-10

Методические указания к практическому занятию по

изучению конструкции карьерных экскаваторов по дисциплине: «Механическое оборудование карьеров» для студентов всех форм обучения специальности 150402 «Горные машины и оборудование»

Издательство Юргинского технологического института (филиала)

Томского политехнического университета

Юрга 2008

КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР ЭКГ - 10

Экскаватор ЭКГ - 10 - карьерная полноповоротная электрическая лопата на малоопорном гусеничном ходу.

Экскаватор предназначен для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых или пород вскрыши на открытых горных работах, а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-10

Вместимость ковша, м3

| основного | 10 |
| --- | --- |
| сменного | 12,5 и 16 |
| Расчетная продолжительность цикла, с | 26 |
| Расчетная масса (без противовеса и кабель- |  |
| ного барабана), т | 350 |
| Среднее удельное давление на грунт, МПа | 0,21 и 0,278 |
| Наибольшее усилие на блоке ковша, кН | 980 |
| Наибольшее усилие напора, кН | 490 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,65 |
| Наибольший угол подъема, град | 12 |
| Наибольшая скорость подъема ковша, м/с | 0,99 |
| Наибольшая скорость напора, м/с | 0,58 |
| Длина стрелы, м | 13,85 |
| Наибольший радиус копания, м | 18,4 |
| Наибольшая высота копания, м | 13,5 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 8,6 |
| Ширина гусеничной цепи, м | 1,1 или 1,4 |

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЭКСКАВАТОРА

Экскаватор ЭКГ-10 (рис.1) состоит из рабочего оборудования 1, поворотной платформы 2 с установленным на ней кузовом 3 с механизмами и ходовой тележки 4.

В кузове размещены все механизмы поворотной платформы за исключением напорной лебедки. Доступ ко всем механизмам при проведении ремонтных работ обеспечивается через съемные секции крыши кузова. Установленная на крыше вспомогательная лебедка 5 предназначена для механизации замены канатов и других быстроизнашивающихся деталей.

В передней части платформы, справа, установлена кабина машиниста 6. Поворотная платформа, стрела 7, рукоять 9 и нижняя рама ходовой тележки - сварные металлоконструкции из проката и стальных отливок. В задней части ходовой тележки размещен кабельный барабан 8. Механизмы подъема и поворота, расположенные в кузове, а также механизмы хода и напора приводятся в действие электродвигателями
постоянного тока по схеме генератор - двигатель. Вспомогательные механизмы приводятся электродвигателями переменного тока, питаемыми от понижающего трансформатора.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В рабочее оборудование экскаватора (рис.1) входят ковш 10 с подвеской, рукоять 9,

стрела 7, подвеска стрелы 11, двуногая стойка 12 и механизм открытия днища ковша 13.

КОВШ (рис.2) состоит из корпуса 3, днища 4, зубьев 2, подвески 1 и механизма торможения днища 5.

Корпус сварен из передней и задней литых стенок и двух боковых вставок. Передняя стенка отлита из высокомарганцевистой стали, а задняя из углеродистой. На передней стенке закреплено пять сменных зубьев.

Подвеска ковша состоит из литого коромысла и обоймы с блоками, которые огибает подъемный канат.

Днище ковша представляет собой плиту из высокомарганцевистой стали, усиленную ребрами, на которой отлиты направляющие для засова и закреплен рычаг механизма открывания днища.

Ковш оборудован регулируемым механизмом торможения днища, позволяющим уменьшить колебания и ослабить удары днища о ковш.

РУКОЯТЬ (рис.3) - однобалочная, разгруженная от кручения металлоконструкция. Балка 3 рукояти сварена из нескольких обечаек и концевой отливки 5, имеющей фланец для крепления ковша при помощи двадцати двух болтов. Обечайки изготовлены из листов легированной стали.

На балке рукояти укреплены напорный 1 и возвратный 6 полублоки, которые огибают напорный и возвратный канаты, сообщающие ей поступательное движение. Для ограничения хода рукояти служат упоры 2 и 4. На балке имеется кронштейн 7, в отверстиях которого установлен валик механизма открывания днища ковша.

Поглощающий аппарат 8 служит для амортизации удара ковша о забой. Напорный полублок 1 и корпус 9 поглощающего аппарата - съемные и крепятся к балке рукояти болтами. Установка поглощающего аппарата и напорного полублока производится после установки рукояти в седловой подшипник.

В гнездо упора возвратного полублока 6 заложен резиновый амортизатор для смягчения возможных ударов о седловой подшипник.

Для предотвращения выпадания канатов из ручьев полублоков на них установлены съемные уголки 10.

СТРЕЛА (рис.4) двухбалочной конструкции состоит из шарнирносочленных нижней 1 и верхней 3 секций. Обе секции представляют собой сварные металлические конструкции из горячекатаных стальных труб, листов и отливок. Нижняя секция стрелы закреплена в кронштейнах поворотной платформы при помощи пальцев 7. В средней части стрелы на напорной оси 6 установлен седловой подшипник 2.

На верхнем конце верхней секции установлены блоки 4 подвески стрелы и головные блоки 5.

СЕДЛОВОЙ ПОЛТПИТТНИК (рис.5) установлен на напорной оси 1 на подшипниках скольжения 5. Корпус 6 седлового подшипника представляет собой стальную отливку, в которой на осях 7 установлены ролики 8, служащие для восприятия боковых нагрузок от рукояти. В процессе работы рукоять опирается на опорный ролик 9, установленный на напорной оси. Двухручьевые блоки 4 для напорного и возвратного канатов установлены на напорной оси на подшипниках качения. Верхняя секция 3 стрелы соединяется с нижней секцией при помощи валиков 2.
В продольном направлении напорная ось фиксируется хомутами 10.

ГОЛОВНЫЕ БЛОКИ (рис.6) установлены на оси 1 и состоят из подвижных блоков 3 и неподвижных полублоков 2. Подвижные блоки смонтированы на подшипниках качения и служат для перемещения рабочих ветвей подъемного каната. Неподвижные полублоки через упор 4 опираются на трубу верхней секции стрелы и крепятся к ней шпильками 5. Они служат для крепления неподвижных ветвей подъемного каната. На оси 1 с внешней стороны крепятся блоки 6 подвески стрелы, зафиксированные на оси полухомутами 7.

ПОПВЕГКА СТРЕЛЫ состоит из двух параллельных ветвей канатов и двух жестких подкосов, соединяющих нижнюю секцию стрелы с двуногой стойкой.

ДВУНОГАЯ СТОЙКА (рис.7) служит для удержания стрелы и передачи усилий на поворотную платформу. Она состоит из задней 1 и передней 2 стоек, соединенных шарнирно пальцем 4. На задней стойке установлены блоки 3, используемые при монтаже стрелы. Правая задняя балка двуногой стойки служит воздухосборником пневмосистемы экскаватора.

МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША предназначен для выдергивания засова в момент разгрузки. Закрывание днища происходит самопроизвольно в момент опускания ковша для начала копания.

Выдергивание засова осуществляется электродвигателем с помощью каната и системы рычагов. Электродвигатель, установленный на поворотной платформе, постоянно включен. На его валу консольно сидит барабан, с которого сматывается канат при выдвижении рукояти. Крутящий момент на барабане достаточен для выбора слабины каната. В момент открывания днища двигатель переключается на номинальный
ток, что создает крутящий момент, достаточный для выдергивания засова.

ОБОРУДОВАНИЕ НА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЕ

На поворотной платформе (рис.8) установлены подъемная лебедка 1, напорная лебедка 2, механизм поворота 3, компрессор 4, станция централизованной смазки 5, механизм открывания днища ковша 6 и электрооборудование. На экскаваторе ЭКГ-10 применяется тиристорная система управления главными приводами.

Поворотная платформа опирается на ходовую тележку через опорно-поворотное устройство, состоящее из центральной цапфы, роликового круга и зубчатого венца.

ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМНАЯ (рис.9) предназначена для подъема ковша посредством сдвоенного канатного полиспаста, Лебедка приводится в действие двумя электродвигателями 2, снабженными дисковыми тормозами 1.

Крутящий момент от каждого электродвигателя передается на барабаны 3 и 5 через планетарные редукторы, размещенные внутри барабанов. Барабаны 3 и 5 соединены промежуточным барабаном 4 и образуют со стойками 9 и 10 единый блок. Электродвигатели дополнительно опираются на стойки 6. Стойки 9 и 10 крепятся болтами к поворотной платформе, а стойки 6 привариваются.

БАРАБАН-РЕДУКТОР (рис.10) представляет собой планетарный редуктор, смонтированный внутри барабана. Крутящие моменты от электродвигателей через зубчатые муфты 1 и торсионы 2 передаются на ведущие шестерни 3 редуктора. От ведущих шестерен 3 через сателлиты 4 движение передается на колеса 5, имеющие по два венца внутреннего зацепления и жестко связанные с барабаном 6 через диск 7. Одновременно от сателлитов 4 движение получают водила 8, а от них через центральные шестерни 9 сателлиты 10, сцепленные с венцами колеса 5.

Водила 11 застопорены при помощи зубчатых втулок 12, запрессованных в неподвижные стойки. Первая ступень барабана-редуктора работает как дифференциал, а вторая как обычная зубчатая передача с паразитной шестерней. Сателлиты 10, 4 и барабаны 13 и 6 вращаются на подшипниках качения, а шестерни 3 - плавающие.

В крышках 14 имеются регулировочные винты 15 с шариком для выбора осевого зазора ведущих шестерен 3.

Торможение подъемной лебедки при работе производится противотоком. Для аварийного и экстренного торможения предусмотрены дисковые электромагнитные тормоза, которые выполняют также функцию стояночных тормозов, срабатывая при размыкании цепи управления и обесточивании экскаватора.

Подъемный канат 1 (рис. 11,а) экскаватора ЭКГ-10 закреплен обоими концами на барабанах 5 и 6 лебедки, а средней частью охватывает блоки подвески ковша 4, головные блоки 2 и уравнительные полублоки 3. Для ограничения подъема ковша на стреле установлен конечный выключатель.

ЛЕБЕДКА НАПОРА (рис.12) предназначена для сообщения рукояти возвратно-поступательного движения. Лебедка приводится в действие двумя электродвигателями 4,
снабженными дисковыми тормозами 3 и соединенными упругопредохранительными муфтами 5 закрытыми кожухами 7 с редукторами 6. Редуктор 6 - горизонтальный, трехступенчатый с цилиндрическими зубчатыми передачами. Смазка зубчатых передач и подшипников осуществляется разбрызгиваением масла из ванны в корпусе редуктора, для чего на ведущем валу установлены два разбрызгивателя. Для нормальной работы подшипников и зацепления при пониженных температурах в редукторе предусмотрен подогрев масла. На концах тихоходного вала редуктора посажены барабаны 1 и 2.

При этом барабан 1 выполнен разъемным для регулирования натяжения напорного и возвратного канатов. Канаты крепятся в пазах барабанов с помощью сухарей 8 и винтов 9.

Схема запассовки напорного и возвратного канатов приведена на рис. 11,6. Напорный 1 и возвратный 2 канаты закреплены на барабанах 3 напорной лебедки таким образом, что при навивании напорного с них сматывается возвратный и наоборот. Огибая блоки 6, установленные на оси седлового подшипника, канаты воздействуют на полублоки 5 и 4,
закрепленные на рукояти.

Торможение напорной лебедки при работе производится противотоком. Для аварийного торможения служат дисковые электромагнитные тормоза, которые также выполняют функцию стояночных тормозов. Для ограничения перемещения рукояти предусмотрен конечный
выключатель.

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ экскаватора выключает два одинаковых привода (рис.13). Каждый из них состоит из электродвигателя 2, снабженного дисковым тормозом 1, и редуктора 3 вертикального исполнения. Редуктор крепится к поворотной платформе шпильками (см.
'А-А), а для восприятия реактивного момента служат втулки 4, запрессованные в нижний фланец редуктора и приваренные к поворотной платформе. На конце тихоходного вала 5 редуктора сидит шестерня, сцепленная с зубчатым венцом, закрепленным на раме ходовой тележки.

Смазка зубчатых передач редуктора принудительная от индивидуальной насосной установки. Во избежание работы редуктора поворота с неработающей насосной установкой на нагнетательном трубопроводе установлено реле давления 7. Для слива масла служит труба 8. Редуктор механизма поворота (рис.14) - двухступенчатый, планетарный вертикального исполнения.

Ведущая шестерня 1 крепится на валу электродвигателя гайкой 2. От шестерни 1 крутящий момент через три сателлита 3, обегающих неподвижное центральное колесо 4, передается водилу 5, а от него на шестерню 6 второй ступени и далее через четыре сателлита 7, обегающих второй венец колеса 4, на водило 8. Водило 8 зубчатой муфтой 9 соединено с выходным валом 10, шестерня которого входит в зацепление с зубчатым венцом. Сателлиты 3 и 7 вращаются на подшипниках качения. Шестерня 6 вращается на упорном подшипнике 11. Вертикальный вал 10 имеет верхнюю опору в корпусе редуктора и нижнюю в расточке стакана поворотной платформы. Обе опоры - на сферических двухрядных роликоподшипниках. Каждый редуктор поворота имеет индивидуальную насосную установку 11с шестеренным насосом. Всасывание масла производится из масляной ванны через фильтр 12. Нагнетание масла идет по трубопроводу через указатель потока 13. Для подогрева масла в холодное время года в редукторе установлены электронагреватели 14. Торможение механизма поворота производится противотоком. Для аварийного и стояночного торможения на верхних концах валов электродвигателей установлены электромагнитные дисковые тормоза. Конструкция тормоза аналогична конструкции тормозов подъемной лебедки.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦАПФА (рис.15) предназначена для центрирования поворотной платформы и удержания поворотной части экскаватора от опрокидывания при копании. Ось 2 центральной цапфы установлена в отливке рамы поворотной платформы и застопорена от проворачивания. Нижняя часть цапфы вращается во втулке, запрессованной в отливку нижней рамы.

Посредством гайки 5, опирающейся на сферическую шайбу 4, цапфа удерживает поворотную часть от опрокидывания. Гайка 5 стопорится планками 6 и вращается вместе с осью 2 центральной цапфы.

Во внутреннем канале оси 2 на втулках 1 и 9 установлена труба 3, по которым проходят кабели от поворотной платформы к электрооборудованию на нижней раме. Для предотвращения проворачивания труба 3 раскреплена тягами 7. Сверху на фланец трубы 3 устанавливается
токоприемник.

КУЗОВ экскаватора сварен из штампованных листов. Крыша выполнена секционной и крепится к кузову болтами. Стыки между секциями уплотняются шнурами из профилированной резины.

Кабина машиниста состоит из двух помещений. В нижнем вспомогательном помещении размещены шкаф для одежды, умывальник, электрополотенце, холодильник, верстак. Верхнее рабочее помещение снабжено теплоизоляцией. Здесь расположены кресло машиниста, пульт управления, контрольно-измерительные приборы. На крыше кабины установлен кондиционер. Вентиляция кузова обеспечивается четырьмя вентиляторами, установленными в задней части кузова, которые подают 60 тыс. м3/ч очищенного воздуха, создавая в кузове избыточное давление. Вентиляция двигателей подъема, напора и поворота, а также генераторов подъема и поворота - принудительная от отдельных вентиляторов.

Наружное освещение экскаватора осуществляется прожекторами заливающего света, установленными на кабине машиниста, на двуногой стойке, защитном кожухе высоковольтного трансформатора и на кузове. Освещение кузова и кабины - светильниками от сети напряжением
220 В. Аварийное освещение от аккумуляторной батареи с напряжением 12 В.

Входная лестница на экскаватор состоит из двух частей - подвижной и неподвижной. При работе подвижная часть лестницы поднимается. Предусмотрена блокировка, исключающая включение механизма поворота при опущенной лестнице. Для обеспечения нормальной работы экскаватора предусмотрен противовес массой 45 - 50 т. Отсеки противовеса заполняются балластом с насыпным весом 3,0 - 3,5 т/м3.

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА (рис.16) предназначена для установки на ней поворотной части экскаватора и его передвижения. Тележка состоит из сварной нижней рамы 3, к которой с двух сторон крепятся гусеничные рамы 6. Крепление рам производится болтами и замковым соединением с клином 4. Кроме того, гусеничные рамы привариваются при монтаже.

К верхнему листу нижней рамы крепится зубчатый венец 1, с которым входят в зацепление шестерни поворотных редукторов. В проточке зубчатого венца размещен кольцевой рельс 2, на который опирается роликовый круг.

Каждая гусеница имеет четыре опорных катка. Два из них большого диаметра установлены в центральной части и служат одновременно для поддержки верхней ветви гусеничной цепи.

Оси 7 опорных катков закреплены в гусеничных рамах и фиксируются шпонками 5. Катки на осях крепятся хомутами 8. В задней части гусеничных рам установлены ведущие колеса 9.

Каждая гусеничная цепь состоит из 37 звеньев, соединенных пальцами. Натяжение цепей производится гидродомкратом и регулируется прокладками.

В подшипниковые узлы колес и катков заливается жидкая смазка. Для ее удержания предусмотрены уплотняющие кольца, прижимаемые пружинами.

Каждая гусеница приводится от отдельного электродвигателя 10 через редуктор 11 и бортовую передачу. Электродвигатель установлен на корпусе редуктора, который крепится к гусеничной раме. Соединение двигателя с редуктором осуществляется эластичной муфтой, соединенной болтами с тормозным шкивом колодочного тормоза ТКП-300.

Редуктор - четырехступенчатый, коническоцилиндрический. Коническая передача заимствована из ходового механизма автомобиля КрАЗ-256.

РОЛИКОВЫЙ КРУГ (рис.17) служит опорой поворотной платформы и состоит из 40 цилиндрических одноребордных роликов 2, консольно сидящих на оси 3 на втулках 1. Оси закреплены в сепараторе 4. Наружное кольцо 6 сепаратора состоит из двух швеллеров, соединенных пластинами 7. Внутреннее кольцо 8 представляет собой отливку, надетую на центральную цапфу и соединенную радиальными швеллерами 9 с наружным кольцом. Через трубу 5 осуществляется смазка центрального кольца. Каждый ролик смазывается индивидуально через пробку 10. Вытеканию масла с наружной стороны препятствует колпак
11, а со стороны сепаратора ушютнительные кольца 12.

КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН (рис.18) предназначен для сокращения затрат ручного труда по переноске высоковольтного кабеля. Рама 3 барабана 1 шарнирно устанавливается на редукторах гусениц, а растяжками 5, снабженными регулировочными стяжками 4, крепится к заднему листу нижней рамы. Привод кабельного барабана осуществляется от электродвигателя 6 через редуктор 8 и открытую зубчатую передачу, закрытую кожухом 9. На полой оси барабана расположено токоприемное устройство 7, к которому через ось подводится конец высоковольтного кабеля, наматываемого на барабан. Укладка рядов кабеля осуществляется роликами каретки 12, перемещающейся по направляющей раме 13 на ходовых роликах. Привод каретки осуществляется цепной передачей 14 от оси барабана через червячный редуктор 2. На выходной вал червячного ре-дуктора насажена звездочка второй цепной передачи, у которой одно из звеньев цепи связано с кареткой и перемещает ее при вращении барабана.

Электродвигатель 6 создает на барабане момент, достаточный для выбора слабины кабеля или его размотки при превышении натяжения в кабеле 90 кг.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Пневмосистема экскаватора предназначена для обдувания от пыли электрооборудования, распыления смазки и подключения пневмоинструмента.

Принципиальная схема пневмосистемы приведена на рис. 19. Компрессорная станция, состоящая из компрессора 8 и электродвигателя 9, установлена на поворотной платформе. Производительность компрессора 0,7 м3/мин, рабочее давление 0,75 - 0,8 МПа. На всасывающем патрубке компрессора установлен воздушный фильтр 7. На нагнетательном трубопроводе перед воздухосборником 2, которым служит правая балка двуногой стойки, установлены влаго-маслоотделитель 6 со спускным краном 5 и обратный клапан 4. Воздухосборник снабжен предохранительным клапаном 3 и спускным краном 1.

Из воздухосборника сжатый воздух подается через электропневматический распределитель 10 на распылитель 11, предназначенный для смазки зубчатого венца механизма поворота. Через запорный вентиль 13 воздух поступает в шланг, предназначенный для обдува электрооборудования и подключения пневмоинструмента. Здесь же установлен*манометр 12 и реле давления 14, предназначенное для автоматического включения электродвигателя компрессора.