Федеральное агентство по образованию

Томский политехнический университет

Утверждаю

Декан ХТФ

Погребенков В.М.

“	” 		 2004г.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

“Исследование процессов комплексной подготовки газа”

по дисциплине

“Технология промысловой подготовки нефти и газа”

для студентов специальности 240400(240403)

“химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов ”

Томск 2004г.

УДК

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине “Технология промысловой подготовки нефти и газа” для студентов специальности 240403.

Составители:      			Н.В. Ушева

Н.А. Барамыгина

Рецензент доц. к.т.н.             А.И. Левашова

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры химической технологии топлива

“	” 		 2004г.

Зав.каф. ХТТ                                              А.В. Кравцов

# Цель работы:

- Ознакомиться с технологией промысловой подготовки газа.

- Ознакомиться с моделирующей системой (МС) расчета установки комплексной подготовки газа (УКПГ).

Процессы подготовки газа и газового конденсата.

С каждым годом роль газа в мировом топливно-энергетическом балансе становится все существеннее. Это вызвано достаточно малой стоимостью газа и его потребительскими свойствами: высокой стабильностью и однородностью состава, калорийностью, технологичностью использования и транспортировки, высокой экологичностью.

Добываемый из скважин пластовый газ содержит в своем составе различные количества воды, углеводородного конденсата, активных и инертных примесей. Поэтому, продукцию скважин подвергают обработке на установках комплексной подготовки газа (УКПГ). Совместно с УКПГ, как правило, используются установки стабилизации конденсата (УСК). В результате всегда получают три целевых продукта: «сухой газ», стабильный конденсат и пропан-бутановую фракцию (ПБФ). В зависимости от удаленности от удаленности промысла, развития инфраструктуры и промышленности ПБФ может подаваться потребителям как отдельный продукт, совместно с «сухим» газом по газопроводу или по продуктопроводу с конденсатом. Но независимо от вариантов транспортировки товарная продукция (газ) должен удовлетворять определенным критериям качества (Таблица 1).

Таблица 1.– ГОСТ на сухой газ.

| Критерий качества | Значение для лета 01.05.-30.09 | Значение для зимы 01.10.-30.04 |
| --- | --- | --- |
| Точка росы по H2O, 0С | -10 | -20 |
| Точка росы по углев-м, 0С | -5 | -10 |
| Масса сероводорода, г/м3, не более | 0,007 | 0,007 |
| Масса меркоптановой серы, г/м3, не более | 0,016 | 0,016 |
| Объемная доля O2, % не более | 1 | 1 |
| Теплота сгорания низ. МДж/м3 при н.у., не менее | 32,5 | 32,5 |

Подготовка газа может осуществляться методами низкотемпературной сепарации, низкотемпературной конденсации, абсорбции и ректификации. На промыслах подготовка газа практически всегда ведется методом низкотемпературной сепарации (НТС), которая заключается в конденсации влаги углеводородного конденсата путем охлаждения поступающего на установку пластового газа и последующим выделением капель жидкости. Осушенный таким образом газ подается в газопровод, а отделившийся конденсат на дальнейшую подготовку на УСК. Все установки  НТС условно можно разделить на две группы: с применением ингибиторов гидратообразования и без применения ингибиторов.

Кристаллические соединения, схожие со снегом или льдом, образуемые ассоциированными молекулами углеводородов и воды, называются кристаллогидратами (или просто гидратами).

По экспериментальным данным, гидраты образуются с момента появления центров кристаллизации, которые обычно формируются на поверхностях раздела:

при контакте вода – газ, вода – сжиженный газ, сжиженный газ – влажный газ;

при конденсации воды из объема газа и на пузырьках газа при его барботировании через воду;

при контакте вода – металл за счет сорбции газа, растворенного в воде.

Появляясь в смеси, гидраты образуют наросты внутри аппаратуры, а зачастую и гидратные пробки, чем вызывают повышение гидравлического сопротивления, уменьшают эффективность теплообменных процессов и т.д. Поэтому существует объективная необходимость уменьшать скорость гидратообразования или, по возможности, избегать их появления.

Известно, что скорость образования гидратов при контакте природного газа с водой увеличивается с понижением температуры и повышением давления. Однако при низких температурах повышение давления мало влияет на процесс гидратообразования. Повышение же температуры при высоких давлениях замедляет процесс образования гидратов.

Гидраты, образующиеся в скважинах, шлейфах, газопроводах, или аппаратах, разрушаются при снижении давления в системе, при разогреве аппарата или участка трубопровода, где произошло образование гидрата. Однако существующая технология и технологические режимы подготовки газа и газового конденсата не позволяют варьировать давлением и температурой в произвольных диапазонах с целью снижения скорости гидратообразования.

Практический интерес представляют исследования, показавшие влияние незначительной добавки (0,5 – 2,0 % молн.) некоторых органических соединений, таких как этиленгликоль, метанол, этанол, и пропанол на ускорение процесса образования гидратов. При повышении содержания таких веществ в смеси повышается содержание несвязанных в кристаллические решетки молекул углеводородов и в общем условия образования гидратов ужесточаются (ингибируют процесс гидратообразования), и образование начинает происходить при более высоких давлениях и более низких температурах, что положительно сказывается на процессе подготовки газа.

Широкое применение в газовой промышленности для борьбы с гидратами природных газов в скважинах, газопроводах и технологических установках нашел метанол. При низких температурах метанол хорошо растворяет сероводород и диоксид углерода.

Таким образом, добавление метанола в нужных местах в нужных количествах позволяет решить проблему гидратообразования, а термобарические условия подбирать таким образом, чтобы они были оптимальными не для ингибирования процесса гидратообразования, а для успешной подготовки газа к транспортированию.

Необходимым условием работы установок подготовки газа является его охлаждение. Получение низких температур основано на эффекте Джоуля-Томсона и может быть реализовано по двум механизмам: изоэнтальпийному и изоэнтропийному.

Изоэнтальпийный механизм получения низких температур заключается в необратимом адиабатическом расширении газ высокого давления без совершения полезной работы и обычно осуществляется с использованием простого дроссельного устройства. При расширении газа происходит падение давления, т.е. газом совершается работа, что приводит к уменьшению внутренней энергии, которая при таком механизме безвозвратно теряется, и уменьшению температуры. Примем, что до дроссельного устройства газ имел следующие термодинамические свойства – T1, P1, V1, а после – T2, P2, V2 . Обратимся к первому закону термодинамики

(1)

(2)

Где Q1,2 – теплота смеси до и после дросселирующего устройства, Дж;

U1,2 – внутренняя энергия смеси до и после дросселирующего устройства, Дж;

– работа до и после дросселирующего устройства, Дж;

Учитывая, что процесс адиабатический запишем

(3)

По определению энтальпии

(4)

Тогда

(5)

Таким образом, необратимый адиабатический процесс расширения газа является изоэнтальпийным.

Изоэнтропийный механизм получения низких температур заключается в обратимом адиабатическом расширении газ высокого давления c совершения полезной работы (производство механической работы), например, для привода электрогенератора.

Изоэнтропийный механизм осуществляется с применением детандеров.

Детандеры (от франц. detendre - ослаблять), поршневая или турбинная машина для охлаждения газа за счет его расширения с совершением внешней работы. Детандер может быть поршневым, ротационным, винтовым, волновым, где совершенная работа расширения, отводится в виде работы сжатия другого потока газа (воздух, газ, кислород).

Но более эффективными при больших расходах газа являются турбодетандеры, в которых внутренняя энергии газа отдается на вращение ротора турбины, соединенного с электрогенератором, вырабатывающим электроэнергию.

Так как описанный процесс является обратимым, то

(6)

Где – тепло выделившееся в результате обратимого процесса.

По определению энтропии

(7)

Таким образом, процесс расширения газа с применением детандеров или турбодетандеров называют изоэнтропийным.

1. Описание технологического процесса и схемы установки УКПГ.

Продукция скважин с узла входа шлейфов с давлением 13,8(14,2 МПа и температурой плюс 5(35 (С поступает на первую ступень сепарации в вертикальный сепаратор С-1 через электроприводной кран ЭКП-6 и регулирующий клапан давления КР-1, который поддерживает давление «после себя». Регулирующий клапан КР-1 прямого действия обеспечивает стабильное давление 13,8МПа на входе в сепаратор первой ступени С-1 модуля подготовки газа.

Электроприводной кран ЭКП-6 имеет байпасную линию, на которой установлен регулирующий вентиль ВР-1 и задвижка Зд-1. Байпасная линия предусмотрена для уравнивания давления до и после ЭКП-6. Управление и сигнализация состояния ЭКП-6 выведена на щит в операторную. Давление газожидкостной смеси до КР-1 и после него замеряется электроконтактными манометрами ЭКМ с выводом предупредительной сигнализации «min» и «max» давления в операторную.

Для предотвращения гидратообразования перед КР-1 постоянно подается метанол через обратный клапан ОК10 и В25 из блока дозирования ингибитора БДИ-2/2 или метанол с концентрацией до 40% от дозировочного насоса Н-2/1,2. Давление в метанолопроводе замеряется техническим манометром  по месту.

Для предотвращения превышения давления на входе в С-1 установлены два предохранительных клапана ПК-1. Для предупреждения гидратообразования в момент срабатывания ПК-1 перед ними по метанолопроводу через обратный клапан ОК11 и запорный клапан Клз-2 производится ввод метанола в газожидкостной поток. Метанол поступает от блока распределения ингибитора БДИ-2/2.

Открытие Клз-2 производится синхронно при повышении давления до 0,2 МПа в факельной линии после ПК-1.

В сепараторе первой ступени С-1, под действием сил гравитации происходит предварительное отделение из газового потока капельной жидкости и мехпримесей.

Отсепарированная жидкая фаза (газовый конденсат, метанольная вода) и мехпримеси по уровню поз.23 через клапан регулятор уровня Клр-1 и клапан запорный Клз-1 отводится в разделитель жидкости РЖ-1 с давлением 5,5(5,6 МПа и температурой 0(+25 (С.

Частично отсепарированный газовый поток по трубопроводу с давлением 13,8(13,9 МПа и температурой плюс 5(35 (С из сепаратора С-1 подается в трубное пространство двухсекционного теплообменника «Газ-Газ» Т-1, где охлаждается обратным холодным потоком осушенного газа, проходящего по межтрубному пространству теплообменника Т-1, до температуры плюс 3(9 (С

На газопроводе между С-1 и Т-1 установлены два отсекающих крана К-45 и К-46 с контрольным вентилем В38 и три крана К47, К48 и К49 с заглушками для подключения в перспективе аппаратов воздушного охлаждения и дожимной компрессорной станции. Все краны с ручным управлением.

Перед кранами К45 и К46 и перед теплообменником Т-1, для предотвращения гидратообразования в аппаратах воздушного охлаждения и в трубном пространстве Т-1, предусмотрена подача метанола по метанолопроводу через обратные клапаны ОК13, ОК14 и вентили В36,В37.

Подача метанола осуществляется от БДИ-2/2. Продувка форсунок для впрыскивания метанола ведется обратным потоком газа при закрытом вентиле В36, В37 и открытом вентиле В103, В104 на трубопроводе сброса продуктов продувки в продувочный трубопровод технологического модуля.

Охлажденный до температуры плюс 3(9 (С в теплообменнике Т-1 прямой поток газа с давлением 13,8(13,9 МПа по трубопроводу поступает через регулирующий клапан давления КР-2 в сепаратор второй ступени С-2.

Регулирующий клапан прямого действия КР-2 обеспечивает стабильное давление газа 9,6(9,8 МПа на входе в блок сепаратора С-2 модуля подготовки газа. Давление до КР-2 и после него замеряется электроконтактными манометрами ЭКМ с выводом предупредительной сигнализации давления в операторную.

После клапана КР-2 газовый поток при температуре минус 5(11 (С с давлением 9,6(9,8 МПа по трубопроводу поступает в сепаратор С-2.

Для предотвращения превышения давления на входе в сепаратор С-2 установлены сдвоенные предохранительные клапаны ПК-2. Для предупреждение гидратообразования, в момент срабатывания предохранительного клапана ПК-2, перед ними по метанолопроводу через обратный клапан ОК12 и клапан запорный Клз-3 производится ввод метанола в поток газожидкостной смеси. Метанол поступает от блока распределения метанола БДИ-2/1. Открытие клапана Клз-3 производится при срабатывании предохранительного клапана ПК-2 и повышении давления после него до давления 0,02 МПа.

В сепараторе С-2 происходит отделение капельной жидкости, которая сконденсировалась в результате снижения температуры в теплообменнике Т-1 и снижения давления после клапана    КР-2.

Освобожденный от капельной жидкости основной газовый поток из С-2 с давлением 9,6(9,8 МПа и температурой минус 5(11 (С поступает в трубное пространство теплообменника "Газ-Газ" Т-2, где охлаждается обратным холодным потоком осушенного газа, проходящего по межтрубному пространству теплообменника Т-2, до температуры минус 30(35 (С.

Перед теплообменником Т-2 предусмотрена подача метанола по метанолопроводу  через обратные клапаны ОК14 и вентиль В59 для предотвращения гидратообразований в теплообменнике Т-2.

Подача метанола осуществляется от БДИ-2/1.

Продувка форсунок для впрыскивания метанола ведется обратным потоком газа при закрытом вентиле В59 и открытом вентиле В106 на трубопроводе сброса продуктов продувки в продувочный трубопровод технологического модуля.

На входе и выходе прямого потока газа ведется дистанционное и местное измерение разности, давлений над и под перегородкой распредкамеры каждой секции и теплообменника (двух секций).

Охлажденный до температуры минус 30(35 (С в теплообменнике Т-2 прямой поток газа с давлением 9,6(9,8 МПа по трубопроводу Ду300 через кран К56 направляется на регулирующий клапан давления КР-3 на котором дросселируется до давления 5,3(5,5 МПа и охлаждается за счет дроссель-эффекта до температуры минус 45(50 (С.

Регулирующий клапан прямого действия КР-3 обеспечивает стабильное давление газа 5,3(5,5 МПа на входе в низкотемпературный сепаратор С-3 модуля подготовки газа. Давление до КР-3 и после него замеряется электроконтактными манометрами ЭКМ с выводом предупредительной сигнализации давления в операторную.

На газопроводе входа основного потока газа Ду300 до и после клапана КР-3 установлены два запорных крана К55, К57 для подключения в перспективе холодильной машины. Все краны с ручным управлением.

Для предотвращения гидратообразования перед клапаном КР-3 предусмотрена возможность подачи метанола через обратный клапан ОК18, вентиль В66 и форсунку из блока БДИ-2/1. Давление в метанолопроводе замеряется техническим манометром по месту. Продувка форсунки для впрыскивания метанола ведется обратным потоком газа при закрытом вентиле В66 и открытом вентиле В108 на трубопроводе сброса продуктов продувки в продувочный трубопровод технологического модуля.

После клапана КР-3 газовый поток при температуре минус 45(50 (С с давлением 5,3(5,5 МПа направляется в сепаратор С-3.

Часть потока газа, из сепаратора С-2 в качестве активного газа подается на два эжектора ЭЖ-1, ЭЖ-2 для утилизации низконапорного газа стабилизации и газа выветривания с давлением 2,1 МПа от установки деэтанизации и стабилизации УДСК и газа выветривания из разделителя жидкости РЖ-2 с давлением 2,6 МПа.

Компримирование газа выветривания из разделителя жидкости РЖ-2 ведется струйным эжектором ЭЖ-1, газа дегазации и стабилизации с УДСК - струйным эжектором ЭЖ-2.

Активный газ по трубопроводу Ду150 с давлением 9,6(9,8 МПа подается к эжекторам ЭЖ-1 (через задвижку Зд14, счетчик газа ЗУ9, задвижку Зд16) и ЭЖ-2 (через задвижку Зд21, счетчик газа ЗУ10, задвижку Зд23).

Расход активного потока газа на ЭЖ-1 замеряется замерным устройством ЗУ9 поз.108, а на ЭЖ-2 замерным устройством ЗУ10 с регистрацией по месту и в операторной.

Расход пассивного потока газа на ЭЖ-1 замеряется замерным устройством ЗУ8 непосредственно на выходе газа из РЖ-2 с регистрацией по месту. Расход пассивного потока газа на ЭЖ-2 замеряется замерным устройством ЗУ11 с регистрацией по месту.

Температура газового потока перед ЭЖ-1, ЭЖ-2 замеряется по месту ртутными термометрами.

Измерение и регистрация температуры на щите в операторной перед ЭЖ-1, ЭЖ-2 осуществляется термометрами сопротивления.

В целях защиты от превышения давления на трубопроводе низконапорного газа от разделителя РЖ-2 установлен предохранительный клапан ПК-7 (эжектор ЭЖ-1), а на низконапорном трубопроводе от УДСК предохранительный клапан ПК-8 (эжектор ЭЖ-2).

Смесь активного потока газа и пассивного потока газа от эжекторов ЭЖ-1, ЭЖ-2 объединяется в один газожидкостной поток и с давлением 5,3(5,5 МПа и температурой минус 20(25 (С через кран К58 подается на вход низкотемпературного сепаратора С-3, объединяясь с основным газожидкостным потоком газа после КР-3.

На вход низкотемпературного сепаратора С-3 с давлением 5,35(5,55 МПа поступают газы дегазации конденсата из РЖ-1 через задвижку Зд28, а также впрыскивается часть «тяжелого» газового конденсата из РЖ-1 охлажденного до температуры минус 8(12 (С в межтрубном пространстве теплообменника ТР-1 газовым конденсатом из сепаратора С-3.

Расход «тяжелого» газового конденсата поступающего на впрыск, регулируется клапаном регулятором расхода Клр-9, установленного на входе в межтрубное пространство теплообменника ТР-1

Подача «тяжелого» газового конденсата, в количестве 600(1000 кг/ч перед С-3 производится через форсунки, с целью более полного извлечения углеводородов С5+высшие из газожидкостного потока.

Для предотвращения превышения давления на входе в сепаратор С-3 установлены сдвоенные предохранительные клапаны ПК-3. Для предупреждения гидратообразования, в момент срабатывания предохранительного клапана ПК-3, перед ними, по метанолопроводу  через обратный клапан ОК21 и клапан запорный Клз5 производится ввод метанола в поток газожидкостной смеси. Метанол поступает от блока распределения метанола БДИ-2/1. Открытие клапана Клз5 производится при срабатывании предохранительного клапана ПК-3 и повышении давления после него до 0,2 МПа.

В низкотемпературном сепараторе С-3 происходит отделение капельной жидкости при температуре минус 30(35 (С и давлении 5,3(5,5 МПа за счет изменения скорости и направления газожидкостного потока.

Отсепарированная жидкость (газовый конденсат, метанольная вода) по уровню через регулирующий клапан уровня Клр-6 и запорный клапан Клз-6 с температурой минус 30(35 (С и давлением 5,3(5,5 МПа выводится в трубное пространство теплообменника ТР-1, где нагревается до минус 25(30 (С потоком газового конденсата, проходящего по межтрубному пространству ТР-1 из РЖ-1.

Из теплообменника ТР-1 газовый конденсат и метанольная вода поступают в трубное пространство теплообменника ТР-2, где нагреваются водяным паром до плюс 15(20 (С и подаются в разделитель РЖ-2.

Температура газожидкостного потока на входе низкотемпературного сепаратора С-3 замеряется ртутным термометром.

Осушенный от углеводородного конденсата и влаги природный газ из низкотемпературного сепаратора С-3, после оперативного замера расхода газа на быстросъемной диафрагме, с температурой минус 30(35 (С и с давлением 5,3(5,5 МПа поступает в межтрубное пространство теплообменника Т-2, где нагревается прямым потоком сырого газа до минус 12(18 (С.

Нагретый до минус 12(18 (С газовый поток из теплообменника Т-2 поступает в межтрубное пространство теплообменника Т-1, где нагревается прямым потоком сырого газа до температуры плюс 5(25 (С.

Из теплообменника Т-1, по трубопроводу осушенный от влаги и углеводородного конденсата природный газ с температурой плюс 5(25 (С и давлением 5,3(5,5 МПа через регулирующий клапан Клр-4, обратный клапан ОК15 и электроприводной кран ЭКП-7 поз.95 направляется на пункт коммерческого замера газа.

Давление осушенного газа, на выходе из технологического модуля, поддерживается автоматически регулирующим клапаном Клр-4.

Регулирующие клапаны Клр-5, Клр-4 и обратный клапан ОК15 установлены в блок боксе, в котором предусмотрен контроль загазованности поз.97 и автоматическое включение аварийных вытяжных вентиляторов АВ-1 при достижении содержания газов в воздухе 10% нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ).

При загазованности помещения блок-бокса 15% НКПВ предусмотрена аварийная сигнализация.

Жидкая фаза (газовый конденсат, метанольная вода) из сепаратора первой ступени С-1 с давлением 5,35(5,55 МПа и температурой плюс 5(35 (С направляются через регулирующий клапан КР-13 в разделитель жидкости РЖ-1, где производится разделение на углеводородный конденсат, газ и метанольную воду.

Давление жидкой фазы до и после КР-13 замеряется техническими манометрами.

Температура жидкой фазы на входе в РЖ-1 замеряется ртутным термометром. Насыщенный метанол из РЖ-1 по уровню через регулирующий клапан Клр-7, пройдя измерение расхода на замерном устройстве ЗУ4 под давлением 0,2 МПа по трубопроводу Ду80 подается в блок выветривания газа ВГ-1/1,2 установки смешения, травления и распределения метанола.

Углеводородный конденсат из РЖ-1 по уровню через регулирующий клапан Клр-8, пройдя измерение расхода на замерном устройстве ЗУ5 под давлением 2,5(2,7 МПа подается на теплообменник ТР-1.

Газ дегазации из РЖ-1 с давлением 5,35(5,55 МПа и температурой плюс 0(30 (С через регулирующий клапан Клр-11 давления в аппарате подается на вход низкотемпературного сепаратора С-3 через задвижку Зд28.

Для предотвращения превышения давления в разделителе жидкости РЖ-1 установлены два предохранительных клапана ПК-4. Для предупреждения гидратообразования, в момент срабатывания предохранительного клапана ПК-4, по метанолопроводу через обратный клапан ОК23 и запорный клапан Клз-7 производится ввод метанола в поток газа перед ПК-4 из БДИ-2.

Давление в метанолопроводе замеряется техническим манометром.

Нестабильный конденсат и растворенная метанольная вода из РЖ-1 по трубопроводу Ду100 поступает к площадке теплообменников ТР-1, ТР-2 и разделяется на два потока:

- один поток через задвижку ЗД52 и клапан обратный ОК24 с температурой плюс 0(30 (С поступает на вход разделителя РЖ-2;

- другой поток жидкой фазы из РЖ-1 через счетчик жидкости ЗУ12 поз.175, регулятор расхода Клр-9 подается в межтрубное пространство теплообменника ТР-1 где охлаждается до минус 8(12 (С газовым конденсатом из низкотемпературного сепаратора С-3, проходящего по трубному пучку теплообменника ТР-1 и поступает через вентиль В67 и обратный клапан ОК19 на вход низкотемпературного сепаратора, для более полного извлечения углеводородов С5+высшие.

На теплообменнике ТР-1 предусмотрены байпасные трубопроводы по прямому и обратному потоку.

Углеводородный конденсат и метанольная вода из низкотемпературного сепаратора С-3 с давление 5,35(5,55МПа и температурой 30(35 (С поступает в трубное пространство теплообменника ТР-1, где нагревается до температуры минус 25(30 (С углеводородный конденсат из трубного пространства теплообменника ТР-1 подается либо на вход трубного пространства теплообменника ТР-2, через задвижку Зд53 объединяясь с газовым конденсатом из сепаратора С-2, либо на выход из теплообменника ТР-2через задвижку Зд56.

Нагретый до температуры плюс 15(20 (С водяным паром углеводородный конденсат из трубного пространства теплообменника ТР-2 с давлением 2,6(2,8 МПа поступает в разделитель жидкости РЖ-2.

В разделителе жидкости происходит разделение жидкой фазы на метанольную воду и углеводородный конденсат за счет разностей плотностей и дегазации жидкой фазы при давлении 2,6(2,8 МПа.

Метанольная вода из разделителя жидкости РЖ-2 по уровню через замерное устройство ЗУ6 и регулирующий клапан Клр-12 выводится в выветриватели газа ВГ-1/1,2.

Углеводородный конденсат из разделителя жидкости РЖ-2 по уровню через замерное устройство ЗУ7 и регулирующий клапан Клр-13 направляется либо в аварийные емкости Е-8/1,2 , либо на установку деэтанизации и стабилизации конденсата УДСК.

Газ дегазации из разделителя жидкости РЖ-2 по давлению через замерное устройство ЗУ8 и регулирующий клапан Клр-10 выводится на эжектор ЭЖ-1, с давлением 2,6(2,8 МПа и температурой плюс 15(20 (С.

Давление газов дегазации после клапана Клр-10 замеряется техническим манометром.

Для предотвращения превышения давления в разделителе жидкости РЖ-2установленны два предохранительных клапана ПК-5.

Метанол на технологический модуль подготовки газа под давлением 15,0-13,8 МПа по трубопроводу Ду50 от насосов Н-5/1(3 блока смешения, травления и распределения метанола поступает на блок фильтров БФ-2/2.

Для распределения метанола по точкам ввода применяются блоки дозирования ингибитора (метанола) БДИ2/1, БДИ-2/2.

В целях сокращения расхода свежего метанола проектом предусматривается возможность подачи на вход сепаратора первой ступени сепарации С-1, насыщенного метанола выше 40 % концентрации. Подача насыщенного метанола на прием насосов ведется из трубопровода Ду50 выхода его из разделителя жидкости РЖ-2 по трубопроводу Ду20 через вентиль В40, блок фильтров БФ-2/1 и приемный колпак Ду200. По трубопроводу Ду15 насыщенный метанол через колпак воздушный КВ-1, обратный клапан ОК10 и вентиль В25 подается в трубопровод Ду300 на вход газа в сепаратор С-1.

При достижении содержания горючих газов в воздухе помещения технологического модуля подготовки газа 10 % нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ) автоматически включаются аварийные вытяжные вентиляторы. При загазованности помещения до 15 % предусматривается сигнализация, а при концентрации выше 20 % эксплуатация модуля подготовки газа прекращается: сначала закрывается электроприводной кран ЭКП-6, а затем кран ЭКП-7.

Дренаж всех сепараторов и аппаратов технологического модуля подготовки газа по трубопроводу Ду50/100 ведется в подземную дренажную емкость Е-1. Дренажная емкость, объемом 40 м3, снабжена погружным электронасосным агрегатом ГДМП с подачей до 10 м3/ч, напором 340 м ст. жидкости. Жидкость из Е-1 под давлением 2,6(2,8 МПа насосом Н-1 нагнетается на вход разделителя жидкости РЖ-2 технологического модуля. Для возможности подогрева жидкости емкость снабжена подогревателем. В качестве теплоносителя используется пар от котельной УКПГ.

Технологические режимы аппаратов:

| Аппарат | Давление, МПа | Температура, С |
| --- | --- | --- |
| Сепаратор 1 | 5,5 | 28,73 |
| Сепаратор 2 | 3,8 | -2,99 |
| Сепаратор 3 | 3,2 | -30,16 |
| Разделитель жидкости 1 | 4,8 | 14,1 |
| Разделитель жидкости 2 | 2,5 | 20,71 |

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с моделирующей системой (МС) расчета установки комплексной подготовки газа.

- Подготовить исходные данные для расчета.

- Расчитать процесс подготовки газа и определить качество получаемой товарной продукции.

- Составить отчет.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Описание основных этапов подготовки газа.

- Исходные данные.

- Результаты расчетов.

- Выводы.

Литература:

- Повышение эффективности технологии промысловой подготовки газового конденсата.// Газовая промышленность.–2003.№7. – с. 54-57.

- Берлин М.А. и др. Переработка нефтяных и природных газов.1981г.

Методические указания

Составители:    Наталья Викторовна Ушева

Наталья Александровна Барамыгина

Подписано к печати                2004г.

Формат 60(84(16. Бумага офсетная.

Плоская печать. Усл.печ.л.          Уч.-изд.л.

Тираж    экз. Заказ №     . Цена свободная.

ИПФ  ТПУ. Лицензия ЛТ №1 от 18.07.94.

Ротапринт ТПУ. 634004, Томск, пр. Ленина, 30.