Федеральное агентство образования РФ

Томский политехнический университет

Утверждаю

Декан ХТФ

Погребенков В.М.

“	” 		 2004г.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

“Исследование процессов сепарации нефти и газа”

по дисциплине

“Технология промысловой подготовки нефти и газа”

для студентов специальности 250400

“химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов ”

Томск 2004г.

УДК

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине “Технология промысловой подготовки нефти и газа” для студентов специальности 250400.

Составители:      			Н.В. Ушева

Н.А. Барамыгина

Рецензент проф. д.т.н.             А.В. Кравцов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры химической технологии топлива

“	” 		 2004г.

Зав.каф. ХТТ                                              А.В. Кравцов

# Цель работы

- Ознакомиться с методикой расчета процесса однократного испарения.

- Практически освоить методику исследования на ЭВМ процесса разделения углеводородной смеси в газовом сепараторе.

- Изучить влияние температуры, давления, состава сырья на процесс разделения газожидкостной смеси в каскаде сепараторов и выбрать эффективный режим работы с использованием моделирующей системы (МС).

Разделение газожидкостных потоков 
в химико-технологических процессах

В химической технологии широко распространены процессы разделения двухфазных газожидкостных систем, в частности, сепарация на составляющие фазы - газ и жидкость [1,2,3].

Сепараторы являются обязательным элементом любой  технологической схемы промысловой подготовки нефти и газа на нефтяных и газоконденсатных месторождениях, а также применяются в процессах переработки нефти, газа и газового конденсата.

На рис. 1 представлена схема классификации сепараторов по основным функциональным и конструктивным признакам.

Сепараторы предназначены для отделения природного газа от конденсата, воды и твердых частиц (отделения нефти от содержащегося в ней газа).

Сепараторы, как правило, состоят из нескольких секций, каждая из которых выполняет определенные функции.

Основная сепарационная секция. Служит для основного разделения продукции скважины на газ и жидкость. Ввод сырья в секцию осуществляется тангенциально или нормально, но с применением специальных конструкций газоотбойника (дефлектора). Секция ввода газожидкостных смесей обеспечивает максимальное отделение крупнодисперсной фазы, особенно при высоком начальном содержании жидкой фазы, а также равномерный ввод газожидкостной смеси в аппарат, в том числе в секцию окончательной очистки газа от капель жидкости.

Газ, выделившийся из продукции скважины, а также дополнительно под влиянием центробежной силы и в результате изменения направления движения потока жидкости, поднимается вверх и выводится из сепаратора, отделившаяся жидкость опускается вниз.

Осадительная секция. В ней происходит дополнительное выделение пузырьков газа, содержащихся в нефти в состоянии окклюзии, т.е. поглощенные ею или не успевшие из нее выделится. В осадительной секции происходит выделение газа из нефти, которое усиливается, если нефть будет стекать по одной или нескольким наклонно расположенным плоскостям, называемым дефлекторами, и плавно без брызг сливаться в слой, расположенный в нижней части сепаратора.

Секция сбора жидкости. Служит для сбора жидкости, из которой почти полностью выделился газ при давлении и температуре, поддерживаемых в сепараторе. Однако некоторое количество окклюдированного газа в ней еще имеется. Эта секция может быть подразделена на две, из которых одна – верхняя предназначена для нефти, нижняя – для воды, обе имеют самостоятельные выводы из сепаратора.

Влагоуловительная секция. Расположена в верхней части сепаратора. Ее назначение улавливать частицы жидкости, увлекаемые потоком газа. Несмотря на большое разнообразие конструкций сепараторов, их можно условно разделить на два класса в соответствии с физическими принципами разделения газожидкостных смесей: гравитационные и инерционные [2].

В гравитационных сепараторах, представляющих собой большие горизонтальные или вертикальные емкости, разделение фаз происходит за счет силы тяжести. Поскольку размеры капель, попадающих в сепаратор из подводящего трубопровода, малы, то для их эффективного удаления из потока только за счет силы тяжести требуется длительное время и, как следствие этого, сепараторы имеют большие размеры.

В инерционных сепараторах разделение фаз происходит за счет сил инерции при обтекании газожидкостной смесью различных препятствий (сеток, струн и т.п.) и при закручивании потока в центробежных патрубках (циклонах).

В современных конструкциях газовых сепараторов используются оба принципа. Степень разделения газожидкостной смеси в сепараторах зависит от расхода газа, термобарических условий, а также от среднего радиуса капель, вносимых в сепаратор с потоком газа из подводящего трубопровода, который, в свою очередь, зависит от параметров трубопровода, а также от наличия установки предварительной конденсации перед сепаратором.

Объем газосепаратора определяется условием пребывания в нем жидкости:

,					(1)

где    V - объем газосепаратора, м3;

( - время пребывания жидкости, с;

(0 - объемный расход, м3/с.

По объему газосепаратора подбирают тип и марку сепаратора по каталогу.

Расчет однократного испарения многокомпонентной 
углеводородной смеси

Сепарация нефти по своей физической сущности является сочетанием физических и массообменных процессов, протекающих между газовой и жидкой фазами, содержащими большое количество компонентов, т.е. является сложным многокомпонентным процессом. Однако при построении математических моделей, обладающих высокой прогнозирующей способностью и точностью, необходимо учитывать физико-химические закономерности их протекания. В то же время модель должна иметь приемлемую для расчетов размерность и возможность решения известными численными методами.

Чтобы удовлетворить требованиям, будем рассматривать, что в процессе сепарации:

- достигается состояние равновесия;

- происходит однократное испарение компонентов смеси.

Исходя из этого, модель сепарации должна включать расчет констант фазового равновесия и расчет доли отгона на основании уравнений материальных балансов по газовой и жидкой фазам.

Уравнение материального баланса процесса однократного испарения для многокомпонентной системы в целом можно представить как [4,5]

,					(2)

где     F – количество исходного сырья, кг/час;

G – количество паровой фазы кг/час;

L – количество жидкой фазы кг/час.

Для i – го компонента системы материальный баланс запишется следующим образом:

,				(3)

где ui, xi, yi – мольные доли i –го компонента в исходном сырье и полученных жидкой и паровой фазах соответственно.

В условиях равновесия

,					(4)

где Кi – константа фазового равновесия i – го компонента.

Основное уравнение для расчета частичного однократного испарения многокомпонентной системы-

(5)

где  - молярная доля пара (доля отгона) в конце процесса однократного испарения. Расчет по математической модели (уравнения 4-5) осуществляется методом итераций, путем подбора значения доли отгона e, контролем правильности решения является выполнение условий

.	 				(6)

Ki могут быть рассчитаны различными методами (Антуана, Шилова, Пенга-Робинсона, Ридлиха-Квонга-Соаве и т.д.).

Исходные данные для расчета процесса разделения 
многокомпонентной углеводородной смеси

Рис. 2. Принципиальная схема 
сепарационного блока технологии подготовки нефти:

С – сепараторы

Рис. 3. Принципиальная схема 
сепарационного блока технологии подготовки газа и газового конденсата:

С – сепараторы

Исходные данные приведены в таблице 1, 2.

Таблица 1. – Исходные данные для проведения расчета процесса сепарации.

| Составы входных потоков, % мольн. |
| --- |
| Нефтяные месторождения |
| Вещество | Лугенецкое | Южно-Табаганское |
| CO2 | 1,13 | 1,62 |
| N2 | 0,60 | 0,23 |
| CH4 | 44,87 | 43,74 |
| C2H6 | 3,19 | 6,24 |
| C3H8 | 3,62 | 5,71 |
| i-C4H10 | 1,37 | 1,23 |
| C4H10 | 2,29 | 2,49 |
| i-C5H12 | 1,30 | 1,02 |
| C5H12 | 1,64 | 1,18 |
| С6+ | 39,99 | 36,54 |
| Молек. масса С6+ | 176,9 | 254,9 |
| ρС6+, кг/м3 | 840,51 | 879,0 |
| Газоконденсатные месторождения |
| Вещество | Мыльджинское | Северо-Васюганское |
| CO2 | 0,54 | 0,24 |
| N2 | 2,65 | 3,30 |
| CH4 | 84,86 | 79,27 |
| C2H6 | 4,24 | 5,60 |
| C3H8 | 2,63 | 4,20 |
| i-C4H10 | 0,60 | 1,02 |
| C4H10 | 0,55 | 1,20 |
| i-C5H12 | 0,0 | 0,40 |
| C5H12 | 0,83 | 0,57 |
| С6+ | 2,69 | 4,04 |
| Молек. масса С6+ | 108 | 110 |
| ρС6+, кг/м3 | 720,0 | 721,3 |

Таблица 2. – Режимы работы сепарационных блоков рассматриваемых месторождений.

| Месторождение | Технологические параметры по сепараторам |
| --- | --- |
|  | Расход, тыс. т/год | 1 сепаратор | 2 сепаратор | 3 сепаратор |
| Лугенецкое | 1050,0 | Р1=0,4 Мпа; Т1=10 оС | Р2=0,3 Мпа; Т2=30 оС | Р3=0,105Мпа; Т3=10 оС |
| Южно-Табаганское | 1050,0 | Р1=0,3 Мпа; Т1=10 оС | Р2=0,2 Мпа; Т2=40 оС | Р3=0,105 Мпа; Т3=38 оС |
| Мыльджинсоке | 1687,65 | Р1=9,53 Мпа; Т1=29,7 оС | Р2=9,49 Мпа; Т2=-0,6 оС | Р3=4,98 Мпа; Т3=-35,1 оС |
| Северно-Васюганское | 1687,65 | Р1=8,34 Мпа; Т1=20,86 оС | Р2=8,23 Мпа; Т2=10,99 оС | Р3=3,67 Мпа; Т3=-34,45 оС |

Для проведения расчета сепарационного блока процесса разделения многокомпонентной углеводородной смеси необходимы следующие данные:

- Расход сырья, т(год;

- Температура в сепараторах, оС;

- Давление, Па;

- Состав сырья, мольные доли.

Расчеты могут быть выполнены с использованием модуля расчета блока сепарации моделирующей системы (МС)установок комплексной подготовки нефти и газа (УПН и УКПГ), разработанных на кафедре ХТТ. Для оценки эффективности технологических режимов необходимо дополнительно провести расчеты показателей качества товарной продукции (точка росы для подготовки газа и газового конденсата, давление насышщенного пара (ДНП) для подготовки нефти).

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой расчета процесса однократного испарения.

- Ознакомиться с моделирующей системой (МС) расчета процесса разделения многокомпонентной смеси в сепараторах.

- Подготовить исходные данные для расчета.

- Выполнить все необходимые расчеты на ЭВМ. Исследовать влияние технологических параметров на процесс сепарации.

- Результаты расчета представить в виде таблиц и графиков, выбрать эффективный режим разделения.

- Составить отчет.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Описание методики расчета процесса разделения в газовом сепараторе.

- Исходные данные.

- Результаты расчета.

- Анализ результатов расчетов. Выводы.

# Литература

- Танатаров М.А. и др. Технологические расчеты установок переработки нефти. – М.: Химия, 1987. – 350 с.

- Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник / Под ред. Е.Н. Судакова – М.: Химия, 1979. – 568 с.

- Кафаров В.В. Разделение многокомпонентных систем в химической технологии. Методы расчета.– М.: Московский химико–технологический институт, 1987. – 84 с.

- Кравцов А.В., Ушева Н.В, Мойзес О.Е., Рейзлин В.И., Кузьменко Е.А. Информационно-моделирующая система технологии первичной подготовки нефти./ Хим.пром., 1999.- N7.-С.50—54.

- Иванов В.Г., Маслов А.С., Кравцов А.В., Ушева Н.В, Гавриков А.А. Повышение эффективности технологии промысловой подготовки газового конденсата./ Газовая промышленность, №7, 2003.-С.54—57.

Методические указания

Составители:    Наталья Викторовна Ушева

Наталья Александровна Барамыгина

Подписано к печати                2004г.

Формат 60(84(16. Бумага офсетная.

Плоская печать. Усл.печ.л.          Уч.-изд.л.

Тираж    экз. Заказ №     . Цена свободная.

ИПФ  ТПУ. Лицензия ЛТ №1 от 18.07.94.

Ротапринт ТПУ. 634004, Томск, пр. Ленина, 30.