#### Определение типа производства

Тип производства определяем по коэффициенту закрепления операций, который находим по формуле:

(1)

где    - такт выпуска детали, мин.;

- среднее штучно-калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса, мин.

Такт выпуска детали определяем по формуле:

где - годовой фонд времени работы оборудования, мин.;

- годовая программа выпуска деталей.

Годовой фонд времени работы оборудования определяем по табл.5 [1,стр.22] при двусменном режиме работы: ч.

Тогда

мин.

Среднее штучно-калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса:

(2)

где - штучно-калькуляционное время i-ой основной операции, мин.;

- количество основных операций.

В качестве основных операций выберем 6 операций (n=6): две токарные, одна долбежная, одна фрезерная и две сверлильные операции (см. операционную карту).

Штучно-калькуляционное время i-ой основной операции определяем по рекомендациям приложения 1 [1,стр.147]:

,                                                 (3)

где - коэффициент i-ой основной операции, зависящий от вида станка и типа предполагаемого производства;

- основное технологическое время i-ой основной операции, мин.

Для первых двух токарных операций: ; для долбежной ; для фрезерной ; для двух сверлильных операций .

Основное технологическое время первой операции:

;

Штучно-калькуляционное время данной операции определяем по форм. (3):

мин.

Основное технологическое время второй токарной операции:

;

мин.

Штучно-калькуляционное время данной операции определяем по форм. (3):

мин.

Основное технологическое время третьей долбежной операции:

мин.

Штучно-калькуляционное время данной операции определяем по форм. (3):

мин.

Основное технологическое время четвертой фрезерной операции:

мин.

Штучно-калькуляционное время данной операции определяем по форм. (3):

мин.

Основное технологическое время пятой сверлильной операции:

;

мин.

Штучно-калькуляционное время данной операции определяем по форм. (3):

мин.

Основное технологическое время шестой сверлильной операции:

;

мин.

Штучно-калькуляционное время данной операции определяем по форм. (3):

мин.

Среднее штучно-калькуляционное время на выполнение операций технологического процесса определяем по форм. (2):

мин.

Тип производства определяем по форм. (1):

.

Так как , то тип производства – среднесерийное производство.