## Slide 1: Физико-химические методы анализа. Хроматография

## Slide 2: Физико-химические методы анализа, основаны на зависимости физических свойств вещества от его природы, причем аналитический сигнал представляет собой величину физического свойства, функционально связанную с концентрацией или массой определяемого компонента.

## Slide 3: Методы: - спектроскопия (например, люминесцентный анализ, спектральный анализ, нефелометрия и турбидиметрия и другие); - электрохимические методы (кондуктометрия, кулонометрия, потенциометрия и т.д.); - хроматография (например, газовая хроматография, жидкостная хроматография, ионообменная хроматография, тонкослойная хроматография); - методы, основанные на измерении скоростей химических реакций (кинетические методы анализа), тепловых эффектов реакций (термометрическое титрование, смотри Калориметрия), а также на разделении ионов в магн. поле (масс-спектрометрия); - инструментальные.

## Slide 4: ХРОМАТОГРАФИЯ - это метод разделения, анализа и физ.-хим. исследования в-в. Обычно основана на распределении исследуемого в-ва между двумя фазами - неподвижной и подвижной (элюент).

## Slide 5
Принцип хроматографии, разработанный в 1903 г. русским ученым М. С. Цветом, основан на способности пигментов (или любых других окрашенных и неокрашенных веществ) специфически адсорбироваться на адсорбенте, заключенном в колонке.

## Slide 6: Виды хроматографии: 1) газо-твердофазную хроматографию, или газоадсорбционную хроматографию; 2) газо-жидкостную хроматографию (газо-жидко-твердофазную); 3) жидко-твердофазную хроматографию; 4) жидко-жидкофазную хроматографию; 5) флюидно-твердофазную хроматографию; 6) флюидно-жидко-твердофазную хроматографию.

## Slide 7
По механизму разделения в-в различают:
адсорбционную,
распределительную,
ионообменную,
эксклюзионную,
аффинную (биоспецифическую),
осадочную хроматографию.

## Slide 8
Хроматограф Цвет-4000 жидкостный
Достоинства: - Возможность реализации методов высокоэффективной жидкостной, ион-парной, ионной, ион-эксклюзивной хроматографии - Универсальность применения - Широкий набор высокочуствительных детекторов - Высокая точность и воспроизводимость анализа - Возможность одновременного анализа анионного и катионного состава - Концентрирование пробы в хроматографе - Разделение многокомпонентных смесей в режиме градиентного элюирования - Ручной и автоматический ввод проб

## Slide 9: .
Газовый хроматограф «Кристаллюкс-4000М» - прибор, предназначенный для анализа состава, структуры и качества жидких и газовых проб в органических и неорганических соединениях.

## Slide 10: Адсорбционная хроматография

## Slide 11: Ионный хроматограф

## Slide 12
Принципиальная схема газового хроматографа: 1 — баллон с инертным газом; 2 — устройство для ввода пробы в хромотографическую колонку; 3 — хромотографическая колонка; 4 — термостат; 5 — детектор; 6 — преобразователь сигналов; 7 —регистратор

## Slide 14
Тонкослойная хроматография (ТСХ) является планарной разновидностью жидкостной хроматографии, в которой подвижная фаза (ПФ) движется в пористой среде слоя адсорбента

## Slide 16: Комплекс хроматографического оборудования: - Газовый хроматограф; -Автоматический дозатор жидких проб; -Персональный компьютер (станция управления); -Генератор чистого воздуха; -Генератор водорода; -Воздушный компрессор; -Фильтр каталитической очистки; -Генератор азота.

## Slide 17
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИДКОСТНОЙ ИОНОБЛОЧНЫЙ ХРОМАТОГРАФ VARIAN 920 LC

## Slide 18: Ионнообменная хроматография

## Slide 19: Литература
1) Васильев, В. П. Физико-химические методы анализа.-, 2007. - 372 с.
2) Гольберт, К. А. Введение в газовую хроматографию [Текст] / К. А. Гольберт, М. С. Вигдергауз.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Химия, 1990. - 352 с.
3) Белявская, Т. А. Хроматография неорганических веществ [Текст] : практ. рук.: учеб. пособие для вузов / Т. А. Белявская, Т. А. Большова, Г. Д. Брыкина . - М. : Высш. шк., 1986. - 208 с.
4) Киселев А. В., Яшин Я. И., Газо-адсорбционная хроматография, М., 1967
5) www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5089.html
6) http://www.xumuk.ru/biologhim/007.html

## Slide 20: Спасибо за внимание!!!