ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФТФ

__________В.И Бойко

«___» _________200 г.

РАСЧЕТ ШНЕКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА

Учебно-методические указания

по самостоятельной  работе по курсу «Процессы и аппараты химической    технологии» для студентов специальностей:

240601 – «Химическая технология материалов современной энергетики»

240603 -  « Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов и материалов на их основе»

Направления:

240600-  «Химическая технология материалов современной энергетики»

Издательство

Томского политехнического университета

Томск – 2008

УДК 539.12.08+543.52+699.887.5

Учебно-методические указания по самостоятельной работе по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» для студентов специальностей:

240601– «Химическая технология материалов современной энергетики»

240603 – «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе»;

Направления:

240600-  «Химическая технология материалов современной энергетики»

Рецензент: доцент кафедры ФЭУ   ___________________Г.Н. Колпаков

Учебно-методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию семинаром кафедры «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕДКИХ, РАССЕЯННЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»

«____»__________200 г

Заведующий кафедрой ХТРЭ _____________ доцент, д.х.н, И.И. Жерин

Председатель учебно-методической

комиссии ФТФ                                                          _________В.Д.Каратаев

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные учебно-методического указания составлены в помощь студентам при выполнении самостоятельных работ, темой которых является расчет транспортных машин.

Методические указания содержат расчеты шнековых конвейеров.

  - Выбор типа транспортирующей машины

Выбор  типа  транспортирующей  машины –  конвейер  зависит  от  свойств  перемещаемых  грузов,  заданной  производительности,  схемы  и  размеров трассы  транспортирования. Расчет шнекового конвейера состоит в определении его основных параметров; выборе и расчете рабочего органа, определении мощности и выборе двигателя.

1.3  Основные свойства насыпных грузов

Основными свойствами насыпных грузов являются:

•   гранулометрический состав (кусковатость);

•   влажность;

•   насыпная плотность;

•   угол естественного откоса;

•   абразивность;

•   слеживаемость.

Гранулометрическим составом называется количественное распределение частиц вещества по крупности.

Коэффициент однородности размеров частиц вещества:

(1.1)

где:  аmax- наибольший размер куска;

аmin- наименьший размер куска;

При R0>2.5 груз считается рядовым. При R0<2.5 груз считается сортированным. Куски груза размером от 0.8аmax до аmax составляют группу наибольших кусков. Размер типичного куска принимается равным:

а) для рядового материала при концентрации наибольших кусков менее 10%:

а'= 0,8аmax;		               (1.2)

б) для рядового материала при концентрации наибольших кусков более 10%:

а' = аmax;			    (1.3)

в) для сортированного материала:

(1.4)

По величине насыпной плотности сыпучие материалы классифицируются на:

• легкие – при насыпной плотности менее 600 кг/м3;

• средние – 600 кг/м3;

• тяжелые – 1200-2000 кг/м3;

• весьма тяжелые – более 2000 кг/м3.

Углом естественного откоса насыпного груза называется угол между поверхностью свободного откоса насыпного груза и горизонтальной плоскостью. Различают углы естественного откоса насыпного груза в состоянии:

а) покоя груза Ln;

б) движение груза L;

Приближенно принимается: L= 0,7Ln.

Угол естественного откоса характеризуется подвижностью частиц груза. Истирающей способностью (абразивностью) насыпных грузов называется свойство их частиц истирать во время движения, соприкасающиеся с ними поверхности. По степени абразивности насыпные грузы делятся на группы;

А - неабразивные;

В – малоабразивные;

С – среднеабразивные;

Д – высокоабразивные.

Слеживаемостью насыпных грузов называется свойство многих грузов терять подвижность своих частиц при длительном нахождении этих грузов в покое.

Таблица 1.1

Характеристика свойств насыпных грузов

| Наименование груза | Насыпная плотность, кг/м3 | Угол естественного откоса, град в покое | в движении | Группа абразивность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Галька круглая | 1,47-1,8 | 30 |  | С |
| Известняк: мелкокусковой порошковообразный | 1,47-2,22 1,57 | 45 40 | 30 30 | В А |
| Известь: гашеная в порошке обожженная | 0,32-0,81 1,0-1,1 | 30-50 30-40 | 15-25 | В В |
| Камень: крупнокусковой средне- и мелкокусковой | 1,8-2,2 1,31-1,5 | 45 45 | 30 30 | В В |
| Мрамор кусковой и зернистый | 1,52-1,59 | 39 |  | Д |
| Мел: молотый в порошке средне- и мелкокусковой | 0,95-1,2 1,4-2,5 | 39 39 |  | В Д |
| Песок: сухой влажный щебень сухой | 1,41-1,65 1,5-1,7 1,2-1,8 | 45 50 45 | 30 35 35 | С В Д |

Таблица 1.2

Классификация насыпных грузов по крупности

| Наименование | Размер типичных кусков, мм |
| --- | --- |
| Особо крупнокусковые | а' > 320 |

Продолжение таблицы 1.2

| Крупнокусковые | 320 ≥ а' > 160 |
| --- | --- |
| Среднекусковые | 160 ≥ а' > 60 |
| Мелкокусковые | 60 ≥ а' > 10 |
| Крупнозернистые | 10 ≥ а' > 2 |
| Мелкозернистые | 2 ≥ а' > 0,5 |
| Порошкообразные | 0,5 ≥ а' > 0,05 |
| Пылевидные | 0,05 ≥ а' |

1.4  Исходные данные для расчета конвейеров

Основными исходными данными для расчета конвейеров являются:

а) характеристика транспортируемого материала;

б) производительность;

в) режим и условия работы;

г) параметры трассы перемещения груза.

2. Шнековые конвейеры

Шнековые конвейеры предназначены для транспортирования сыпучих, мелкокусковых, вязких и тестообразных материалов на расстоянии до 30-40 м. Они  состоят  из  винта  с  опорами  в  качестве  рабочего  органа,  желоба, загрузочного  и  разгрузочного устройств. Привод  винта осуществляется от электродвигателя через редуктор. Винты по конструкции бывают:

а) сплошные – для перемещения неслеживающихся мелкозернистых и порошковообразных грузов;

б) ленточные – для транспортирования мелкокусковых грузов;

в) фигурные и лопастные – для транспортирования тестообразных грузов с одновременным интенсивным перемешиванием груза;

По направлению вращения винты бывают: правыми (обычные) и левыми. Вал винта располагается в концевых и промежуточных подшипниках. Расстояние между опорами вала принимается не более 2,5-3 м.

3. Расчет шнекового конвейера

Определяем необходимый диаметр винта по формуле:

(3.5)

где: Д – диаметр винта, м;

Q – расчетная производительность конвейера, т/ч;

Е -  отношение шага винта к диаметру винта:

для абразивных материалов  Е=0,8; для неабразивных – Е=1,0;

n – частота вращения винта, об/мин;

ρн - насыпная плотность груза, т/м;

Rβ - коэффициент уменьшения производительности от наклона конвейера выбирается по таблице 3.3;

φ- коэффициент заполнения желоба (таблице 3.5).

Таблица 3.3

Значения коэффициента Rβ.

| β* | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rβ | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |

β- угол наклона конвейера.

Частота вращения вала предварительно принимается по табл.4, затем проверяется по формуле:

n ≤ nmax

При этом nmax рассчитывается по уравнению:

(3.6)

где: А – коэффициент (табл.3.5).

Таблица 3.4

Рекомендуемая частота вращения винта шнекового конвейера

| Наименование груза | Размер груза, мм | Частота вращения винта, об/мин |
| --- | --- | --- |
| Гипс, известь, мел, песок сухой | менее 60 | 50-120 |
| Глина сухая, гравий, известняк | менее 60 | 40-100 |
| Глина сухая, шлак кусковой | более 60 | 40-80 |
| Песок сырой | менее 60 | 40-80 |
| Глина сырая | менее 60 | 30-60 |

Таблица 3.5

Значения коэффициентов А, φ, ω

| Группа грузов | А | φ | ω |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкие неабразивные | 65 | 0,4 | 1,2 |
| Легкие малоабразивные | 50 | 0,32 | 1,6 |
| Тяжелые малоабразивные | 45 | 0,25 | 2,5 |
| Тяжелые абразивные | 30 | 0,125 | 4,0 |

После этих расчетов диаметр проверяется по формуле:

Д ≥ аmax* К;                                                            (3.7)

где: аmax – наибольший размер кусков груза, мм;

К – коэффициент: для рядового груза К =4;

для сортированного К =12.

Кроме того, диаметр винта согласуется с таблице 3.6.

Таблица 3.6

Диаметр и шаг винта

| Диаметр, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг, мм | 100 80 | 125 100 | 160 125 | 200 160 | 250 200 | 320 250 | 400 320 | 500 400 | 650 500 | 800 650 |

Затем определяется мощность на валу винта:

;              (3.8)

где: N0- мощность на валу винта, кВт;

Lг- горизонтальная проекция длины конвейера, м;

Н- высота подъема (+) или опускания (-) груза, м;

ω- коэффициент сопротивления перемещению груза (таблице 3.5);

R=0,2- коэффициент, учитывающий характер перемещения винта;

gк - погонная масса вращающихся частей конвейера, кг/м;

gк=80Д ;                                                                              (3.9)

υ- осевая скорость движения груза:   υ= S*n;

S- шаг  винта,  м  выбирается  по  таблице 3.6,  при  чем  для  хорошо сыпучих материалов из первого ряда, а для вязких – из второго;

ωв- коэффициент  сопротивления  движению  вращающихся  частей конвейера: при подшипниках качения ωв = 0,01;

при подшипниках скольжения ωв=0,16;

Мощность двигателя для привода шнекового конвейера определяется по формуле (3.10). При этом коэффициент запаса принимается  К=1,25.

(3.10)

Пример расчета шнекового конвейера

Задание на расчет

Рассчитаем шнековый конвейер для перемещения порошкообразного материала. Насыпная плотность ρн=1570 кг/м3. Длина конвейера L=5м. Производительность Q=800 т/сутки. Угол наклона конвейера φ=+5°.

Пусть транспортируемый материал – сухой и неабразивный (группа А), например порошкообразный известняк (ρн=1.57т/м3).

Определение диаметра винта

Необходимый диаметр винта определяется по формуле (3.5):

где: Д- диаметр винта, м;

Q=800 т/сутки=800/24=33.3 т/ч (при непрерывной круглосуточной работе);

Е- отношение шага винта к его диаметру (для неабразивных грузов Е=1.0);

n- частота вращения винта, об/мин;

ρн=1570 кг/м3=1.57т/м3- насыпная плотность груза;

Rβ- коэффициент уменьшения производительности от наклона конвейера;

φ- коэффициент заполнения желоба;

По таблице 3.5 для тяжелых малоабразивных и неабразивных грузов φ=0.25.

По таблице 3.3 при φ=+5· находим Rβ= 0.9. По таблице 3.4 для известняка с размером кусков менее 60 принимаем n=60 об/мин.

Отсюда находим:

Частоту вращения проверяем по формуле (3.6):

По таблице 3.5 коэффициент А=45 (тяжелые малоабразивные грузы);

Отсюда:

Следовательно, частота выбрана допустимая. Далее проверяем диаметр винта по формуле (3.7):

Д ≤ amax· k;

где: amax - наибольший размер кусков, мм;

k - коэффициент (для рядового груза k=4). Для порошкообразного материала amax= 0.5 мм; Откуда amax· k = 0.5· 4 =2 мм < Д=432 мм; далее из стандартного ряда по таблице 3.6 выбираем диаметр Д=500 мм и шаг S=500 мм (как для хорошо сыпучих материалов) винта.

Затем уточняем частоту оборотов:

Проверяем частоту

Таким образом, n=51.9 об/мин  – допустимая частота вращения винта.

Определение мощности на валу винта

Мощность на валу винта определяется по формуле (3.8):

;

где: N0 - мощность на валу винта, кВт;

Lг - горизонтальная проекция длины конвейера, м;

Н - высота подъема, мм;

w – коэффициент сопротивления перемещению груза;

К=0.2 – коэффициент, учитывающий характер перемещения винта;

gК- погонная масса вращающихся частей конвейера, кг/м;

υ- осевая скорость движения груза, м/мин;

wВ- коэффициент сопротивления движению вращающихся частей конвейера. Для подшипников скольжения wВ=0.16;

L=Lcos5°= 5cos5=4,981м;

Н=Lsin5°=5sin5°=0,436м;

По таблице 3.5 для тяжелых малоабразивных грузов w=2.5; gК =80Д= 80·0.5=

40 кг/м;

Осевая скорость движения груза: υ = S·n = 0.5·51,9 = 25,95м/мин = 0,4325м/с;

Откуда мощность на валу винта:

Определение мощности двигателя для привода шнекового конвейера

Мощность двигателя определяется:

где: К- коэффициент запаса мощности;

η- КПД привода (0,6-0,85);

Для приводов шнеков принимают К=1,25.

Примем η=0,85;

Тогда мощность двигателя:

Параметры рассчитанного конвейера

Производительность конвейера –                            800 т/сутки (33.3 т/ч);

винт - однозаходный;

число подшипниковых опор – 3 (2 концевые и 1 промежуточная);

тип подшипников – подшипники скольжения;

длина конвейера-                                                                          5м;

угол наклона-                                                                                +5°;

расстояние между опорами вала –                                            2,5м;

диаметр винта –                                                                          500 мм;

шаг винта –                                                                                 500 мм;

частота вращения винта –                                                      51,9 об/мин;

осевая скорость движения груза –                                          0,4325м/с;

высота подъема –                                                                     436 мм;

мощность на валу винта –                                                       1,3кВт;

требуемая мощность приводного двигателя –                     1,91 кВт;

характер работы конвейера –                                              круглосуточно.

Литература

- Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. М.,1983.- 487с.

- Марон Ф.П., Кузьмин А.В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин. Минск, 1977.- 271с.

- Тетеревков А.И., Печковский В.В.. Оборудование заводов неорганических  веществ и основы проектирования. Минск,1981.- 335с.

- Романов П.Г., Курочкина М.И., Моджерин Ю.Я., Смирнов Н.Н. Процессы и аппараты химической промышленности. М., 1989.- 559с.

РАСЧЕТ ШНЕКОВОГО ТРАПСПОРТЕРА.

Учебно-методические указания по самостоятельной работе по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» для студентов специальностей

240601– «Химическая технология материалов современной энергетики»

240603 – «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе»;

Направления:

240600-  «Химическая технология материалов современной энергетики»

Составители:    доцент, к.т.н. И.Д.Брус

доцент, к.т.н. Н.С.Тураев

| Подписано к печати 21.12.2008. Формат 60х84/16. Бумага «Классика». Печать RISO. Усл.печ.л. . Уч.-изд.л. . Заказ . Тираж экз. |
| --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |