Согласно программе основная задача студентов на самостоятельную работу – выполнение курсового проекта. В процессе проектирования студенту необходимо на основе анализа технического задания и обзора литературы отобрать или синтезировать ряд (3 – 5) структурных схем, позволяющих реализовать поставленное перед ним задание. Далее из выбранных структурных схем одна реализуется в виде принципиальной схемы, содержащей силовую часть и систему управления. На основании принципиальной схемы и задания производиться расчет и выбор всех элементов принципиальной схемы. Типичная структура курсового проекта состоит из следующих частей:

- Техническое задание

- Анализ технического задания и обзор литературы по данной теме

- Выбор и обоснование структурной схемы

- Выбор принципиальной схемы

- Расчет элементов принципиальной схемы

- Приложение (минимально необходимые справочные данные и чертеж принципиальной схемы)

- Список литературы

- Содержание

Общий объем курсового проекта составляет 30 – 50 стр.

Темы курсовых проектов. 4 курс. «Устройства преобразовательной техники», «Энергетическая электроника»

Общим для всех проектов являются следующие данные.

1. Характер нагрузки по умолчанию – активная.

2. Требуется гальваническая развязка выходных цепей на уровне 1000 В действующего значения.

3. Климатическое исполнение – УХЛ, максимальная температура окружающей среды – 35град. С, нормальное атмосферное давление – 760 мм.рт.ст., влажность – 75%.

4. По умолчанию нет режима короткого замыкания, но возможен режим холостого хода.

5. Необходимо обеспечить входные защитные и фильтрующие цепи.

6. Необходимо обеспечить индикацию выходных величин и индикацию о срабатывании защит.

7. Необходимо обеспечить защиту силового ключа от превышения тока и перегрева.

| № | Входное напряжение | Выходное напряжение, ток | Доп. параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 50 0.5 В, 50 А |  |
| 2 |  | 24 0.5 В, 30 А |  |
| 3 |  | 600 5 В, 10А |  |
| 4 |  | 1000 5 В, 5А, 40 кГц | Стабилизация средневыпрямленного значения. Коэфф. заполнения в номинальном режиме – 0.7 |
| 5 |  | 250 5 В, 40А |  |
| 6 |  | 400 10 В, 60А |  |
| 7 |  | , 10А |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  | 1000 20 В, 25 А |  |
| 10 |  | 8 В 0.1 В, 300А |  |
| 11 |  | , 15А |  |
| 12 |  | 10000 20 В, 2А |  |
| 13 |  | 70 5 В, 120А |  |
| 14 | 50 10 В | , 10А | Коэфф. гармоник – 2% |
| 15 | 110 15 В | 48 0.5 В, 25А |  |
| 16 | 24 4В | 24 0.5В, 100А |  |
| 17 | 12 2В | , 20А | Коэфф. гармоник – 3% |
| 18 | 12 2 В | 600 2 В, 5А |  |
| 19 | 110 10 В | 1000 10 В, 15 А |  |
| 20 | 48 3 В | , 25А | Коэфф. гармоник – 1% |
| 21 | 5 3 В | 12 0.3 В, 40А |  |
| 22 | 5 3 В | 48 0.5 В, 25А |  |
| 23 |  | 12 В 0.5 В, 800А |  |
| 24 |  | 30 В 0.5 В, 200А |  |
| 25 |  | 20 В 0.5 В, 200А, 50Гц | Стабилизация средневыпрямленного значения. Коэфф. заполнения в номинальном режиме – 0.9 |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |