## Системный анализ процесса компаундирования
товарных бензинов

Компаундирование является рациональным способом приготовления товарных бензинов, т. к. позволяет:

1) наиболее полно использовать все бензиновые фракции, имеющиеся на производстве;

2) получить продукцию, удовлетворяющую стандартам;

3) проводить оценку целесообразности выпуска продукции с учетом ее себестоимости и маркетинговых характеристик.

При этом основным критерием является октановое число.

Октановое число – это показатель детонационных свойств моторного топлива. Бензин при этом сравнивается со смесью изооктана (условно принятого за 100 единиц) и нормального гептана (принятого за 0). Если октановое число бензина равно 95, то это означает, что он детонирует как смесь 95 % изооктана и 5 % гептана. Октановое число бензина после первичной перегонки нефти обычно не превышает 70.

Каталитические процессы переработки углеводородного сырья (риформинг, изомеризация, селективный гидрокрекинг) и процесс компаундирования в производстве находятся в единой технологической цепочке и в тесном взаимодействии. Так, изменение требований к продукту приводит к изменению технологического режима в реакторах.
В свою очередь изменение активности катализатора, изменения нагрузки по сырью, наличие свободного места в резервуарах для накопления промежуточных продуктов и другое приводят к изменению технологического режима процесса компаундирования.

Для экономической эффективности процесса компаундирования необходимо наличие в качестве инструмента компьютерной моделирующей системы, которая позволяет с позиций системного анализа не только рассмотреть различные варианты соотношения компонентов, но и надежно и оперативно рассчитывать показатели технологического режима, что существенно повышает эффективность производства.

Октановое число потока смешения и в целом смеси рассчитывается по правилу аддитивности:

| , | (1) |
| --- | --- |
| где | – октановое число i-го потока; – доля потока в смеси; n – количество потоков; |
| , | (2) |
| где | – октановое число углеводорода; – концентрация углеводородов, мас. доли; k – количество углеводородов в потоке; |

Таким образом, зная концентрацию и октановое число каждого компонента в потоке (табл. 1), можно рассчитать октановое число потока, а зная, в каком соотношении смешиваются потоки, можно рассчитать октановое число смеси бензина при компаундировании двух потоков.

Кроме этого также решается и обратная задача. Задаваясь октановым числом смеси потоков для приготовления заданной марки товарного бензина можно рассчитать соотношение (доли), в котором необходимо смешать исходные потоки.

Таблица 2

Углеводородный состав потоков, % мас.

| Название | ОЧ (ИМ) компонентов | Изоселекто-формат | ЛГ-35-8/300Б Рафинат | А-76 | Доксилольная фракция | АИ-92 | АИ-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пропан | 100 | 1,75 |  | 0,47 |  | 0,09 | 0,01 |
| Бутан | 93,60 | 5,59 | 0,19 | 1,67 |  | 1,32 | 0,51 |
| Пентан | 61,70 | 20,50 | 2,34 | 13,94 | 5,64 | 5,19 | 1,39 |
| Н-гексан | 24,80 | 7,31 | 20,78 | 7,57 | 3,37 | 3,34 | 1,78 |
| Н-гептан | 0,00 | 0,01 | 4,52 | 1,92 | 1,92 | 2,73 | 2,90 |
| Н-октан | - 19,00 |  | 0,11 | 0,72 | 4,82 | 0,63 | 0,44 |
| Н-нонан | - 39,00 |  |  | 0,13 |  | 0,21 | 0,29 |
| Сумма н-парафинов |  | 35,16 | 27,94 | 26,42 | 15,75 | 13,51 | 7,32 |
| изобутан | 101,00 | 0,76 | 0,04 | 0,37 |  | 0,52 | 0,14 |
| 2,2-диметилбутан | 92,0 |  | 3,55 | 1,50 | 0,59 | 0,54 | 0,21 |
| 2,3-диметилбутан | 101,70 | 2,82 | 3,68 | 1,65 | 0,80 | 0,52 | 0,30 |
| 2,2,3-триметилбутан | 105,80 | 2,48 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
| Изопентан | 92,30 |  | 2,88 | 14,39 | 3,73 | 6,62 | 4,00 |
| 2-метилпентан | 73,40 | 21,85 | 22,48 | 9,25 | 4,17 | 3,56 | 1,67 |
| 3-метилпентан | 74,50 | 14,29 | 16,65 | 6,56 | 3,19 | 2,48 | 1,30 |
| 3,3-демитилпентан | 80,80 | 10,26 | 0,56 | 0,26 | 0,24 | 0,43 | 0,33 |
| 2,3-деметилпентан | 91,10 |  | 2,0 | 0,82 | 0,85 | 1,13 | 1,05 |
| 2,4-деметилпентан | 83,10 | 0,2 | 0,94 | 0,37 | 0,35 | 0,49 | 0,44 |
| 2,2,3-триметилпентан | 38,00 | 0,01 |  |  | 0,08 |  |  |
| 2-метил, 3-этилпентан | 87,30 |  |  |  | 2,05 |  |  |
| 2,3,4-триметилпентан | 101,30 |  |  | 0,02 | 0,05 | 0,02 |  |
| 2-метилгексан | 42,40 |  | 5,13 | 2,07 | 2,19 | 2,90 | 2,79 |
| 3-метилгексан | 52,00 | 0,04 | 6,31 | 2,54 | 2,67 | 3,57 | 3,48 |
| 2,5-диметилгексан | 55,50 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 1,49 | 0,18 | 0,12 |
| 2,4-диметилгексан | 65,20 |  | 0,07 |  | 1,82 | 0,17 | 0,12 |
| 2,3-диметилгексан | 71,30 |  | 0,05 |  | 0,16 | 0,21 | 0,15 |
| 3,4-диметилгексан | 76,30 |  | 0,03 |  | 0,86 | 0,10 | 0,07 |
| 2,3,5-ТМГ | 90,00 |  |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| 2,2,3-триметилгексан | 92,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-метил,4-этилгексан | 30,00 |  |  |  |  | 0,02 | 0,03 |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-метилгептан | 21,70 |  | 0,14 |  | 5,63 | 0,69 | 0,47 |
| 4-метилгептан | 26,70 |  | 0,07 |  | 2,75 | 0,34 | 0,24 |
| 3-метилгептан | 26,80 |  | 0,22 |  | 8,42 | 1,04 | 0,71 |
| 2,2-диметилгептан | 66,00 |  |  |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 2,4-диметилгептан | 62,00 |  |  |  | 0,2 | 0,07 | 0,10 |
| 2,6-диметилгептан | 33,00 |  |  |  |  | 0,05 | 0,09 |
| 2,5-диметилгептан | 50,00 |  |  |  | 0,05 | 0,12 | 0,19 |
| 3,3-диметилгептан | 33,70 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| изононаны | 40,00 |  | 0,02 |  |  | 0,59 | 2,37 |
| Сумма изопарафинов |  | 52,57 | 69,94 |  | 42,29 | 26,50 | 20,51 |
| непредельные | 0,00 | 0,10 |  |  | 0,25 | 0,16 | 0,30 |
| циклопентан | 87,00 | 3,35 | 0,44 |  | 0,08 | 0,62 | 0,08 |
| циклогексан | 83,00 | 0,72 | 0,46 |  |  | 0,12 | 0,05 |
| Метилциклопентан | 91,30 | 6,20 | 3,39 |  | 0,52 | 1,87 | 0,81 |
| 1,3-диметилциклопентан (цис) | 40,00 |  | 0,14 |  | 0,12 | 0,09 | 0,10 |
| 1,3-диметилциклопентан (транс) | 40,00 |  | 0,75 |  | 0,39 | 0,44 | 0,44 |
| 1,2-диметилциклопентан (транс) | 40,00 |  | 0,18 |  | 0,17 | 0,11 | 0,06 |
| 1,2-диметилциклопентан (цис) | 40,00 |  | 0,10 |  | 0,86 | 0,14 | 0,10 |
| 1,1,3-триметилциклопентан | 38,00 |  | 0,60 |  | 0,12 | 0,07 | 0,02 |
| 1-2-4-триметилциклопентан | 38,00 |  |  |  | 0,18 | 0,08 | 0,02 |
| 1,2,3-триметилциклопентан | 38,00 |  |  |  | 0,13 | 0,06 | 0,02 |
| 1,1,2-триметилциклопентан | 38,80 |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
| этилциклопентан | 67,20 |  | 0,09 |  | 0,77 | 0,18 | 0,14 |
| Метилциклогексан | 74,80 |  |  |  | 0,16 | 0,11 | 0,09 |
| 1,2-диметилциклогексан (транс) | 80,90 |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  |
| 1,3-диметилциклогексан (транс) | 66,90 |  |  |  |  | 0,02 |  |
| Нафтеновые до С8 | 50,00 |  | 0,04 |  | 0,76 | 0,20 | 0,08 |
| Нафтеновые до С9 | 45,00 |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Сумма нафтенов |  | 10,27 | 6,22 | 7,07 | 4,33 | 4,14 | 2,03 |
| бензол | 115,00 | 1,79 | 0,05 |  |  | 3,68 | 3,05 |
| толуол | 114,00 | 0,05 | 0,36 |  |  | 22,09 | 18,39 |
| п-ксилол | 120,00 | 0,01 | 0,06 |  |  | 1,53 | 2,39 |
| м-ксилол | 120,00 | 0,03 | 0,13 |  |  | 3,67 | 5,71 |
| о-ксилол | 120,00 | 0,02 | 0,08 |  |  | 2,45 | 2,46 |
| ЭЦГ+этилбензол | 114,00 |  | 0,03 |  |  | 2,37 | 2,98 |
| Тяжелые С9+ | 110,00 |  | 0,19 |  |  | 19,08 | 21,06 |
| Сумма ароматики |  | 1,90 | 0,90 |  |  | 55,05 | 56,04 |
| МТБЭ | 130,00 |  |  |  |  | 0,64 | 14,29 |
| Всего углеводородов |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,49 |

Таким образом, системный анализ процесса компаундирования товарных бензинов осуществляется в два этапа:

1. Определяется октановое число потока (формула 1);

2. Рассчитывается доля потока в смеси для заданного октанового числа (формула 2);