## Slide 1
Физические основы работы электромеханических и магнитных элементов

## Slide 2
Работа электромеханических и магнитных элементов, измерительных схем, применяемых в автоматике, основана на электрических и магнитных явлениях. Все эти элементы включаются в электрическую цепь, поэтому для описания их работы прежде всего используют закон Ома и законы Кирхгофа.
Закон Ома. Ток в проводнике I равен отношению напряжения U на участке проводника к электрическому сопротивлению R этого участка:
Первый закон Кирхгофа. В узле электрической цепи алгебраическая сумма токов равна нулю:

## Slide 3
Второй закон Кирхгофа. В контуре электрической цепи алгебраическая сумма электродвижущих сил Е равна алгебраической сумме падений напряжения на сопротивлениях, входящих в этот контур:
Многие элементы автоматики основаны на изменении активного, индуктивного или емкостного сопротивлений. Так, для автоматического измерения температуры используется эффект увеличения активного сопротивления металлического проводника с ростом температуры и уменьшения активного сопротивления полупроводниковых материалов. В индуктивных датчиках, магнитных усилителях и некоторых других элементах используется зависимость индуктивности от насыщения магнитопровода или от взаимного перемещения элементов магнитопровода, в емкостных датчиках — зависимость емкости конденсатора от расстояния между его пластинами или площади пластин.

## Slide 4
Многие элементы автоматики основаны на изменении активного, индуктивного или емкостного сопротивлений. Так, для автоматического измерения температуры используется эффект увеличения активного сопротивления металлического проводника с ростом температуры и уменьшения активного сопротивления полупроводниковых материалов. В индуктивных датчиках, магнитных усилителях и некоторых других элементах используется зависимость индуктивности от насыщения магнитопровода или от взаимного перемещения элементов магнитопровода, в емкостных датчиках — зависимость емкости конденсатора от расстояния между его пластинами или площади пластин.
R — активное сопротивление; XL — индуктивное сопротивление; Хс — емкостное сопротивление.
Индуктивное сопротивление пропорционально индуктивности L и частоте переменного тока f:
XL = 2πfL.
Емкостное сопротивление обратно пропорционально емкости С и частоте переменного тока f
Хс = 1/2πfL

## Slide 5
В ряде элементов автоматики используются электромеханические явления, связанные с взаимными преобразованиями электрической и механической энергии. В основе этих явлений лежат следующие физические законы.
Закон электромагнитной индукции. В замкнутом контуре при изменении сцепленного с ним магнитного потока Ф индуцируется ЭДС с, равная скорости изменения потокосцепления, взятой с обратным знаком:
e = -dФ/dt.
Для катушки с числом витков w ЭДС e будет в w раз больше.

## Slide 6
Закон Ампера. На проводник длиной l с током I, помещенный в магнитное поле с индукцией В, действует электромагнитная сила F= BIl. Если прямолинейный проводник образует с направлением магнитного поля угол α, то в эту формулу вводится сомножитель sinα, т. е. F= BIl sina.

## Slide 7
Приведенные физические законы являются основными. Наряду с ними в отдельных элементах автоматики используются и другие физические закономерности и явления.

## Slide 8
Статические характеристики

## Slide 9
Статические характеристики
Наибольший интерес представляет зависимость выходной величины элемента автоматики от его входной величины. При соединении элементов в систему автоматики выходная величина одного элемента подается на вход последующего элемента. Поэтому можно говорить о передаче сигнала в системе.
Входную величину обычно называют входным сигналом (будем обозначать его через х), а выходную величину — выходным сигналом (будем обозначать его через у). Режим работы, при котором входной и выходной сигналы постоянны? называют статическим, или установившимся режимом. Характеристики, определяемые в этом режиме, называются статическими.
Следует отметить, что для многих электромеханических и магнитных устройств автоматики сигналом является напряжение или сила переменного тока. В статическом режиме постоянным является действующее значение напряжения или тока, хотя мгновенное значение при этом, естественно, изменяется по синусоидальному закону.

## Slide 10
Статическая характеристика у =f(x) представляет собой функциональную зависимость выходной величины от входной в статическом режиме.
Статические характеристики бывают линейными и нелинейными (рис.).

## Slide 11
Если коэффициент преобразования не зависит от входного сигнала, то статическая характеристика имеет вид прямой линии (рис. 1.2, а), а элемент, имеющий такую характеристику, называют линейным.

## Slide 12
Коэффициент преобразования нелинейных элементов не постоянен, а статическая характеристика может иметь вид, показанный на рис. б. Такая характеристика чаще всего бывает у усилительных элементов. Сначала при увеличении входного сигнала пропорционально ему растет выходной сигнал, а затем рост его прекращается. В магнитных усилителях это связано, например, с явлением насыщения магнитной цепи.
Поэтому про характеристику вида рис. б говорят, что она имеет зону насыщения.

## Slide 13
Особенно явно нелинейность выражена для элементов типа реле. При увеличении входного сигнала реле от нуля до некоторого значения, называемого сигналом срабатывания хср, выходной сигнал равен нулю. При х = хср выходной сигнал изменяется скачком и при дальнейшем увеличении входного сигнала остается постоянным (рис. в).
Для датчиков чаще всего необходима линейная статическая характеристика, это требуется для точной работы системы.

## Slide 14
Выходной сигнал некоторых элементов равен нулю при малых значениях входного сигнала, т. е. эти элементы нечувствительны к слабым сигналам. Статическая характеристика таких элементов показана на рис. г.
Только при х > \а\ начинается изменение выходного сигнала у. В этом случае значение х = а называют порогом чувствительности. Диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал равен нулю, называется зоной нечувствительности.
Для элемента, характеристика которого показана на рис. 1.2, г, зона нечувствительности равна 2а.

## Slide 15
Точность работы датчика характеризуется погрешностью. Различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности.
При определении погрешности сравнивают реальную статическую характеристику датчика с идеальной линейной статической характеристикой. Реальная статическая характеристика отличается от идеальной, поскольку выходной сигнал может изменяться за счет внутренних свойств элемента (износ, старение и т. д.) или за счет изменения внешних факторов (напряжение питания, температура и т. д.).
Точность работы датчиков

## Slide 16
Абсолютная погрешность представляет собой разность между реальным ур и расчетным (идеальным) уи выходными сигналами при одном и том же значении входного сигнала х. Абсолютная погрешность имеет размерность выходной величины, ее называют еще ошибкой: Д = ур — уи.
Относительная погрешность представляет собой отношение абсолютной погрешности к расчетному значению выходной величины и определяется в относительных единицах или в процентах.
Приведенную погрешность определяют как отношение абсолютной погрешности к диапазону возможных значений выходного сигнала. Приведенную погрешность вычисляют в относительных единицах или в процентах.
О точности датчика судят обычно по максимальной приведенной погрешности.

## Slide 17
Динамические характеристики

## Slide 18
Динамические характеристики
Переход системы из одного установившегося режима в другой с иными значениями входного и выходного сигналов называют динамическим режимом или переходным процессом.
В динамическом режиме отношение выходного сигнала к входному может быть не равно коэффициенту преобразования. Поведение элемента или системы автоматики в переходном процессе может быть описано с помощью переходных характеристик.

## Slide 19
Переходной характеристикой называют зависимость выходного сигнала от времени y(t) при скачкообразном изменении входного сигнала. На рис. 1.3 показаны график изменения входного сигнала (а) и соответствующие ему графики (б, в, г) переходных характеристик наиболее распространенных элементов автоматики.

## Slide 20
В момент времени t0 входной сигнал скачком изменяется от нуля до y0 (рис. 1.3, а). Если элемент автоматики является безынерционным, то в тот же момент времени t0 выходной сигнал скачком изменяется от нуля до y0 = Кх0 (рис. 1.3, б).
Как правило, электромеханические элементы обладают инерционностью, которая тем больше, чем больше масса подвижных частей или индуктивность обмотки. В этом случае изменение выходного сигнала запаздывает по сравнению с изменением входного (рис. 1.3, в). Переходная характеристика имеет вид экспоненты, т. е. кривой, стремящейся от нуля к значению у0 = Кх0 со скоростью, пропорциональной в каждый момент времени разности между у0 и текущим значением выходного сигнала.