## Slide 1
ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

## Slide 2
Нефть
коллоидно-дисперсная система
молекулярный раствор
Диспе́рсная систе́ма
Дисперсная фаза
та фаза дисперсной системы, которая раздроблена до мельчайших частиц
Дисперсионная среда
фаза, в которой распределено раздробленное вещество

## Slide 3
Фаза
однородна по составу и строению
отделена от других частей системы
(других фаз)
границей раздела
(межфазной границей)

## Slide 4
По числу фаз
Гомогенная система
Гетерогенная система
система, состоящая из двух или большего числа фаз
система, состоящая из одной фазы

## Slide 5
№ п/п | Агрегатное состояние |  |  | 
 | Дисперсной фазы | Дисперсион­ной среды | Тип НДС | Примеры
1 | Газ | Газ | - | —
2 | Жидкость | Газ | Туман | Масляные туманы, попутные газы
3 | Твердое | Газ | Аэрозоль | Твердые продукты неполного сгорания топлив в выхлопных газах, технический углерод
4 | Газ | Жидкость | Газовые эмульсии, пены | Нефти в процессе нагревания или бар- ботажа, масла в динамических условиях, битумные пены
5 | Жидкость | Жидкость | Эмульсии | Вода—нефть, нефть—вода, растворы масляных фракций в селективных рас­творителях
6 | Твердое | Жидкость | Золи, гели, суспензии | Нефтяные остатки (мазуты, гудроны, полугудроны), битумы, пеки, пластичные смазки
7 | Газ | Твердое | Отвержденные пены | Нефтяной кокс, газовые гидраты (со­единения включения)
8 | Жидкость | Твердое | Твердые эмульсии | Твердые углеводороды, петролатум, гач, церезин
9 | Твердое | Твердое | Твердые дисперсные структуры | Нефтяной кокс, углеродные волокна
Классификация НДС по агрегатному состоянию
Таблица 1

## Slide 6
№ п/п | Агрегатное состояние |  |  | 
 | Дисперсной фазы | Дисперсион­ной среды | Тип НДС | Примеры
1 | Газ | Газ | - | -
Г/Г - пример гомогенной системы, однако и в этой системе могут возникать гетерогенные образования из-за флуктуаций плотности газов. Например, флуктуации плотности появляются в газовых системах с определенным содержанием водяных паров на начальных стадиях образования газовых гидратов.

## Slide 7
№ п/п | Агрегатное состояние |  |  | 
 | Дисперсной фазы | Дисперсион­ной среды | Тип НДС | Примеры
2 | Жидкость | Газ | Туман | Масляные туманы, попутные газы
3 | Твердое | Газ | Аэрозоль | Твердые продукты неполного сгорания топлив в выхлопных газах, технический углерод

## Slide 8
Лентикулярные облака, пилеолус, «облако-шляпа»

## Slide 10
№ п/п | Агрегатное состояние |  |  | 
 | Дисперсной фазы | Дисперсион­ной среды | Тип НДС | Примеры
4 | Газ | Жидкость | Газовые эмульсии, пены | Нефти в процессе нагревания или барботажа, масла в динамических условиях, битумные пены
Формирование газовых эмульсий, а иногда и пен происходит в технологических аппаратах при переработке нефти и газа или в трубопроводах, а также пластовых условиях.

## Slide 11
№ п/п | Агрегатное состояние |  |  | 
 | Дисперсной фазы | Дисперсион­ной среды | Тип НДС | Примеры
5 | Жидкость | Жидкость | Эмульсии | Вода—нефть, нефть—вода, растворы масляных фракций в селективных рас­творителях

## Slide 12
№ п/п | Агрегатное состояние |  |  | 
 | Дисперсной фазы | Дисперсион­ной среды | Тип НДС | Примеры
6 | Твердое | Жидкость | Золи, гели, суспензии | Мазуты, гудроны, битумы, пеки, пластичные смазки
Т/Ж
золей, гелей, суспензий.
Нефтяные топлива и масла
Битумы
Природные нефти
Буровые растворы

## Slide 13
№ п/п | Агрегатное состояние |  |  | 
 | Дисперсной фазы | Дисперсион­ной среды | Тип НДС | Примеры
7 | Газ | Твердое | Отвержденные пены | Нефтяной кокс, газовые гидраты (со­единения включения)
8 | Жидкость | Твердое | Твердые эмульсии | Твердые углеводороды, петролатум, гач, церезин
9 | Твердое | Твердое | Твердые дисперсные структуры | Нефтяной кокс, углеродные волокна
Дисперсная фаза остаточных НДС деструктивного происхождения наряду с асфальтенами может представлена карбенами и карбоидами

## Slide 14
Классификация по кинетическим свойствам дисперсной системы
ССЕ
свободнодисперсные системы
Золи
частицы дисперсной фазы не связаны друг с другом и могут переме­щаться по объёму жидкой фазы
связаннодисперсные системы
Гели
образует сплошной каркас (пространственную структуру), внутри которого со­держится дисперсионная среда

## Slide 15
Нефтяные золи
малоконцентрированные (концентрация дисперсной фазы менее нескольких %) дисперсности
легкие нефти, среднедистиллятные топлива, масла
Нефтяные гели
высоковязкие нефти, природные битумы
гели для гидроразрыва пласта

## Slide 16
После подъема на поверхность нефть представляет собой «газированный» золь или суспензию, которая по достижении точки росы лишается диспергированной газовой фазы. В процессе транспортировки нефтяные и газоконденсатные системы представляют собой НДС, содержащие одновременно в диспергированном состоянии твердую и газовую фазы.

## Slide 17
Коксуемость — показатель качества, характеризующий склонность нефтепродуктов к коксованию (образованию твердого углеродистого остатка)

## Slide 18
Классификация по характеру межфазного взаимодействия (термодинамической устойчивости)
Лиофильные системы
сильное межмолекулярное взаимодействие дисперсной фазы и дисперсионной среды;
термодинамически устойчивы против агрегирования частиц и характеризуются самопроизвольным диспергированием.
Лиофобные системы
слабое взаимодействие дисперсной фазы и дисперсионной среды;
термодинамически не­устойчивы, требуют дополнительной стабилизации. Являются наиболее распространенным

## Slide 19
Межфазное натяжение структурированных ядер ССЕ, образованных выкристаллизовавшимися молекулами парафинов или надмолекулярными ансамблями из молекул полиаренов, значительно больше, чем межфазное натяжение на границе между жидкими фазами, когда нефть находится в нагретом и диспергированном до индивидуальных молекул состоянии. Поэтому при дальнейшем охлаждении на центрах (зародышах) кристаллизации высокомолекулярных парафинов происходит осаждение алканов всё меньшей молекулярной массы, а также адсорбция природных (нефтяных) ПАВ, которые представлены гетероорганическими соединениями и смолами. Дисперсные частицы ССЕ с ядрами из тугоплавких парафинов при обратимом нагревании могут быть снова диспергированы до молекулярного состояния.

## Slide 20
Коллоидное состояние вещества — промежуточное между состоянием в растворе и в объеме фазы
Классификация систем по дисперсности

## Slide 21
ДИСПЕРСНОСТЬ D (раздробленность)
характеристика размера частиц в дисперсных системах
D=1/l - величина, обратная линейному размеру частиц l
Характерные размеры - те, которые определяют дисперсность: диаметр капилляра или поры, толщина пленки или мембраны

## Slide 22
Определение характерного размера частиц для трехмерной (а), двумерной (б) и одномерной (в) дисперсных фаз

## Slide 23
Вид дисперсной фазы | Характерный размер частиц а | Примечание
Трехмерная (золи, эмульсии, пены) | Возможно определение трех характерных размеров в трех взаимно перпендикулярных направлениях: ах, ац, а2. Для частиц в форме шара или куба ах= а,=аг = а (диаметр d или длина ребра). Для частиц неправильной формы — средний характерный размер аср | 
Двумерная (нити, волокна, капилляры, поры) | Возможно определение двух характерных размеров в двух взаимно перпендикулярных направлениях: ах, я(у (dx, d,). Диаметр нити, волокна или капилляра dx= dt/ = d | Третий размер (длина нити) — габаритный
Одномерная (пленки) | Толщина пленки а | Два других размера (длина и ширина) — габаритные
Характерный размер частиц в одно-, дву- и трехмерных дисперсных системах

## Slide 24
Частицы искусственного латекса
(монодисперсная трехмерная система)

## Slide 25
Волокна древесины
(полидисперсная двумерная система)

## Slide 26
Мерой количественной характеристики – дисперсности раздробленности вещества, служит удельная поверхность Sуд
;
где S - общая поверхность между фазами; V – объем дисперсной фазы; m – масса дисперсной фазы.

## Slide 27
По величине частиц дисперсной фазы (степени дисперсности)
грубодисперсные системы
ультрамикрогетерогенные системы
истинные или молекулярные растворы
микрогетерогенные системы

## Slide 28
Для сферических частиц
где r, l - радиус и диаметр частицы.
Если Sуд рассчитывается на единицу массы раздробленного вещества (дисперсной фазы), то в формулу расчета вводят плотность дисперсной фазы. Поскольку масса вещества
m=V⦁⍴, то Sуд = S/m = S/V⍴,
Тогда
Sуд=6/(l⦁⍴ )
где ⍴ - плотность дисперсной фазы.

## Slide 29
Удельная поверхность обратно пропорциональна линейному размеру частиц и прямо пропорциональна дисперсности D:
Sуд=K⦁D
где К - коэффициент пропорциональности, равный
6, 4, 2, в зависимости от формы частиц.
В трехмерных системах (частицы) дисперсность определяют все три измерения, т. е. все три измерения малы. Для них
Sуд =6D.

## Slide 30
В двухмерных (нити, волокна, капилляры, поры) имеется только два малых измерения, а одно измерение - длина L не влияет на дисперсность. Для них
где r, l, L- радиус, диаметр и длина капилляра, тогда
В одномерных системах (мембраны, пленки) только одно измерение мало - толщина пленки l, и она определяет дисперсность, а два других измерения только характеризуют габариты тела.
S=2Lh; V=Lhl
Для них где r, l, L - длина, высота и толщина пленки, тогда

## Slide 37
Классификация по дисперсности
Высокодисперсные частицы от 1—6 нм до 1000—5000 нм,
способные участвовать в броуновском движении, относятся к коллоидным
«Вектор» дисперсности НДС

## Slide 39
Основные признаки дисперсного состояния нефтяных систем — это гетерогенность, дисперсность и степень межфазного взаимодействия на границе фаз (лиофильность).
Классическим признаком любых дисперсных систем в том числе нефтяного происхождения, служит различие агрегатных состояний дисперсной фазы и дисперсионной среды, т. е. гетерогенность.

## Slide 41
Взвеси
Эмульсии
буровой раствор
Аэрозоли
взвеси в газе мелких частиц жидкостей или твердых веществ
размер частиц фазы более 100 нм
Суспензии

## Slide 42
№ | Название | Содержание
1 | Классификация по агрегатному состоянию | г/г, ж/г, т/г г/ж, ж/ж, т/ж г/т, ж/т, т/т
2 | Классификация систем по дисперсности | грубодисперсные системы ; микрогетерогенные системы; ультрамикрогетерогенные системы ; молекулярно и ионодисперсные системы
3 | Классификация по межфазному взаимодействию | Лиофильные; Лиофобные
4 | Классификация систем по кинетическим свойствам | Свободнодисперсные; Связанодисперсные
Виды классификаций