## Slide 1: Явление сверхпроводимости, высокотемпературная сверхпроводимость
Котляревская Анна Сергеевна
студент группы 0А94
28.04.2021
Курсовой проект по дисциплине «Основы физического материаловедения»

## Slide 2: ВИДЫ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
По температуре перехода:
НТСП;
ВТСП.
По строению:
чистые металлы;
сплавы и бинарные соединения;
купратные;
ферро-пнектидные;
фуллерены.

## Slide 3: СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА
Nb3Sn:
Кубическая ОЦК
a = 5,282–5,327 Å
Координационное число 8
MgB2:
Гексагональная
a = 3,082 Å, b = 3,515 Å
Координационное число 12
YBa2Cu3O7
Nb3Sn
MgB2

## Slide 4: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

## Slide 5: ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Теории, объясняющие теплофизические и функциональные свойства:
теория Бардина–Купера–Шриффера (БКШ);
теория Гинзбурга–Ландау.

## Slide 6: ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Практически все СП крайне хрупки
Nb–Ti имеет лучшие физ.-мех. свойства из применяемых СП

## Slide 7: ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ
Диаграмма твёрдого раствора с полиморфным превращением Ti
Оптимальный сплав 46,5–50% Ti по массе

## Slide 8: МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НТСП

## Slide 9: МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВТСП
ВТСП не производятся в России промышленно;
MgB2наиболее перспективен для промышленного производства;
ВТСП со сложной кристаллической структурой используются для создания СП лент.

## Slide 10: ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
кабели переменного тока;
сверхпроводящие индуктивные накопители энергии (СПИН);
магниты;
термоядерные реакторы с магнитным удержанием плазмы;
магнитогидродинамические генераторы;
магнитные сепараторы;
электродвигатели;
ограничители тока;
трансформаторы;
поезда на магнитном подвесе (маглевы);
магниторезонансные томографы;
сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства (СКВИД).

## Slide 11: УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ
Повышение критической температуры:
повышение давления (эффективно не всегда).
Повышение критической плотности тока:
повышение однородности мелкозернистой структуры;
для НТСП: легирование титаном;
для ВТСП создание центров пиннинга (наночастицы оксидов редкоземельных металлов, оксида графена).

## Slide 12: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Диаграммы состояния двойных металлических систем / под ред. Н. П. Лякишева, 1999
Jorgensen J. D. Lattice Properties of MgB2 versus Temperature and Pressure, 2001.
Méchin L. Microdispositifs en couches minces d'oxydes supraconducteurs (YBa2Cu3O7-d) et manganites (La0,7Sr0,3MnO3), 2005.
Фролов В. А. Необычные сверхпроводящие свойства оловянных нитей, полученных закалкой из жидкой фазы, 2004.
Buzea C. Review of superconducting properties of MgB2, 2001.
Hosono H. Exploration of new superconductors and functional materials, and fabrication of superconducting tapes and wires of iron pnictides, 2015.
Цаплева А. С. Структура и свойства сверхпроводников на основе диборида магния и разработка режимов их изготовления, 2019.
Hušek I. Tensile stress applied to NbTi, Nb3Sn, Bi-2223 and MgB2 composite superconductors at room temperature, 2004.
Alford McN. Physical and mechanical properties of YBa2Cu3O7-δ superconductors, 1999.
Абдюханов И. Инновационные нанотехнологии для получения современных технических сверхпроводников, 2015.
Обзор рынка низкотемпературных сверхпроводников (НТСП) и оборудования на их основе в России // Инфомайн, 2017.
Солнцев Ю. П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения: учебное пособие, 2007.

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!