## Slide 1
Пиролиз углеводородного сырья - термическое разложение органических природных соединений при недостатке воздуха
CH3CH2CH3 → CH2=CH2 + CH4
CH3CH2CH3 → CH3CH=CH2 + H2
Пиролиз углеводородного сырья
Пиролиз (от греч. πῦρ — огонь, жар и λύσις — разложение, распад) — термическое разложение
Получение этилена почти 100 % мирового производства и пропилена или более 67 % мирового производства
В промышленных условиях пиролиз углеводородов осуществляют при температурах 800—9000С.
Большинство исследователей придерживаются теории цепного свободно-радикального механизма разложения

## Slide 2
Каталитический крекинг нефти
Кре́кинг (англ. cracking, расщепление) — высокотемпературная переработка нефти с целью получения продуктов меньшей молекулярной массы (моторных топлив, смазочных масел и т. п.).
Каталитический крекинг — термокаталитическая переработка нефтяных фракций с целью получения компонента высокооктанового бензина, легкого газойля и непредельных жирных газов.
Владимир Григорьевич
Шухов
Первая в мире промышленная установка непрерывного термического крекинга нефти была запатентована инженером В.Г.Шуховым и его помощником С.П.Гавриловым в 1891 году (патент Российской империи № 12926 от 27 ноября 1891 года).
Научные и инженерные решения В.Г. Шухова повторены У. Бартоном при сооружении первой промышленной установки в США в 1915-1918 годах.
Первые отечественные промышленные установки крекинга построены В.Г.Шуховым в 1934 году на заводе "Советский крекинг" в Баку.
Дегидрогенизация
Гидрогенизация
окт-1 –ен октан
Изомеризация
гексан 2-метилпентан
Получение индивидуальных углеводородов
декан этилен октан

## Slide 3
Синтез алканов
Реакции, не сопровождающиеся изменением числа углеродных атомов в молекуле:
а) Восстановление алкилгалогенидов
б) Реакция металлорганических соединений с водой:
[H]: Zn/HCl, Zn(Hg)/HCl, HI
Реакции, сопровождающиеся уменьшением числа углеродных атомов
а) Сплавление солей одноосновных карбоновых кислот с щелочами:
натриевая соль
карбоновой
кислоты
алкан
б) Крекинг нефти

## Slide 4
Реакции, сопровождающиеся удлинением углеродного скелета
б) Электролиз солей карбоновых кислот (метод Кольбе (1849г.)
а) Реакция Вюрца
R· + R· → R-R
2CH3Li + CuI → CH3CuLi + LiI
2CH3CuLi + CH3CH2I → CH3CH2CH3
алкан
Реакция имеет ограничение: при использовании алкилгалогенидов с различными углеводородными радикалами образуется сложная смесь продуктов
Селективность процесса повышается при использовании литийкупратных соединений

## Slide 5
Другие реакции в ряду алкенов и алкинов
1. Гидроборирование-окисление алкенов. Получение первичных спиртов.
Атом бора выступает в роли электрофила.
Присоединение диборана по С=С-связи происходит таким образом, чтобы получался наиболее устойчивое переходное состояние. Интермедиат в этой стадии не образуется.
При обработке алкилбора H2O2/OH- по факту бор замещается на ОН-группу – образуется первичный спирт.
Диборан – димер гипотетического BH3 (борана).
Диборан получают из NaBH4 и BF3 в тетрагидрофуране (ТГФ)

## Slide 6
Стереоселективное гидрирование алкинов
Гидрирование по Берчу
Гидрирование с использованием
катализатора Лидлара
Метод позволяет получать преимущественно транс-алкены
Метод позволяет получать преимущественно цис-алкены

## Slide 7
Промышленный способ присоединения ацетилена к формальдегиду при давлении, порядка 100 атм, в присутствии ацетиленида меди с образованием двух важных продуктов — пропаргилового спирта и бутин-2-диола-1,4
Реакция Фаворского-Реппе (Reppe synthesis)
Реппе (Reppe), Вальтер Юлиус
(1892 г. – 1969 г.)
Тримеризация ацетилена
Реакция известна с конца 19 века (Марселен Бертло)
1949г. В. Реппе использовал никель

## Slide 8
Следует различать промышленные методы (технологии) получения веществ класса алкенов и алкинов от синтетических методов формирования кратных связей C=C и C≡С в структуре сложных молекул.
Промышленные источники алкенов и алкинов
В промышленных масштабах алкены получают главным образом при крекинге нефти (см. след слайд).
Ацетилен – одно из наиболее важных в промышленном отношении соединений.