|  | Приложение № 3 к извещению о проведении запроса оферт от «___» сентября 2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на

Поставку конфокального рамановского дисперсионного

спектрометра inVia Reflex (Renishaw)

| № | Наименование параметра указанного товара | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение прибора | настольный |
| 2 | Спектральный диапазон, см-1, не менее | 9000-50 |
| 3 | Диапазон возможных длин волн возбуждения, нм | от 224 до 1064 |
| 4 | Максимально возможное количество одновременно устанавливаемых, автоматически переключаемых лазеров, не менее | 8 |
| 5 | Спектральное разрешение, см-1, не хуже | 1,0 |
| 6 | Фокусное расстояние монохроматора, мм, не более | 250 |
| 7 | Максимальное пространственное латеральное разрешение, мкм, не более | 0,25 |
| 8 | Дифракционные решетки 1200 и 1800 линий/мм | наличие |
| 9 | Автоматическое переключение решеток | наличие |
| 10 | Количество уровней ослабления лазера, не менее | 16 |
| 11 | Плавно изменяемый диаметр пучка на образце от 1 до 300 мкм (в зависимости от объектива и длины волны возбуждения) с полной оптимизацией оптического пути | наличие |
| 12 | Отсутствие переключаемых оптических элементов для обеспечения проведения конфокальных измерений | наличие |
| 13 | Автоюстировка и оптимизация мощности лазерного излучения | наличие |
| 14 | Автоматическое переключение лазеров | наличие |
| 15 | Автоматическая калибровка спектрометра с использованием встроенных стандартных образцов кремния и неоновой лампы | наличие |
| 16 | Автоматическое переключение режимов работы спектрометра и микроскопа | наличие |
| 17 | Одновременный обзор поверхности образца на экране и пятна лазера на нем | наличие |
| 18 | Скоростное автоматическое картирование по точкам – латеральное и в объеме | наличие |
| 19 | Режим скоростного рамановского картирования образца, осуществляемый путем фокусировки лазера в линию с одновременным снижением плотности лазерного излучения на образце для многоканального скоростного сбора данных -рамановских спектров, одновременно регистрируемых с заданного числа точек в линии, с последующей обработкой рамановского изображения, получаемого в реальном времени при перемещении по образцу сфокусированного в линию лазера, с максимальным пространственным разрешением не более 1 мкм | наличие |
| 20 | Получение спектров в полном диапазоне без сшивки отдельно записанных фрагментов | наличие |
| 21 | Электроохлаждение детектора, температура, оС, не выше | -70 |
| 22 | Измеритель мощности лазерного излучения | наличие |
| 23 | Класс защиты от лазерного излучения | 3b и выше |
| 24 | Срок службы лазеров | не менее 1 года |
| 25 | Цветная видеокамера | наличие |
| 26 | Тип первого лазера | твердотельный, вертикально поляризованный |
| 27 | Длина волны первого лазера, нм | 532 + 1 |
| 28 | Выходная мощность первого лазера, мВт, не менее | 100 |
| 29 | Тип второго лазера | вертикально поляризованный диодный высокой яркости со стабилизацией частоты |
| 30 | Длина волны второго лазера, нм | 785 ± 1 |
| 31 | Выходная мощность второго лазера, мВт, не менее | 300 |
| 32 | Взаимозаменяемый, не требующий юстировки, парный рэлеевский фильтр для длины волны 785 нм, обеспечивающий измерение рамановского сдвига в диапазоне, см-1, не менее | 50-4000 |
| 33 | Взаимозаменяемый, не требующий юстировки, парный рэлеевский фильтр для длины волны 532 нм, обеспечивающий измерение рамановского сдвига в диапазоне, см-1, не менее | 50-9000 |
| 34 | Возможность освещения образца снизу | наличие |
| 35 | Количество позиций сменной турели для объективов, не менее | 5 |
| 36 | Количество объективов в комплектации, не менее | 4 |
| 37 | Увеличение первого объектива | 5x |
| 38 | Числовая апертура первого объектива, не менее | 0,2 |
| 39 | Рабочее расстояние первого объектива, мм, не менее | 17,6 |
| 40 | Увеличение второго объектива, не менее | 20х |
| 41 | Рабочее расстояние второго объектива, мм, не менее | 12 |
| 42 | Числовая апертура второго объектива, не менее | 0,4 |
| 43 | Увеличение третьего объектива, не менее | 50х |
| 44 | Числовая апертура третьего объектива, не менее | 0,5 |
| 45 | Рабочее расстояние третьего объектива, мм, не менее | 8,2 |
| 46 | Увеличение четвертого объектива, не менее | 100х |
| 47 | Числовая апертура четвертого объектива, не менее | 0,85 |
| 48 | Рабочее расстояние четвертого объектива, мм, не менее | 4,7 |
| 49 | Максимальное перемещение столика, мм, не менее | 112х76 |
| 50 | Шаг позиционирования моторизованного столика по латеральным осям, нм, не более | 50 |
| 51 | Шаг позиционирования моторизованного столика по вертикальной оси, нм, не более | 8 |
| 52 | Джойстик для автоматического управления столиком | наличие |
| 53 | Управление столиком из программного обеспечения | наличие |
| 54 | Конфокальное разрешение, мкм, не более | 1,5 |
| 55 | Программное обеспечение для управления прибором, получения и обработки спектров | наличие |
| 56 | Возможность получения и визуализации спектрохимических рамановских карт, как в плоскости, так и в объеме | наличие |
| 57 | Возможность работы в режиме усиления чувствительности поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния (SERS) | наличие |
| 58 | Порты для присоединения оптоволоконных датчиков | наличие |
| 59 | Возможность присоединения интерфейса с электронным микроскопом | наличие |
| 60 | Копия свидетельства об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (при поставке) | наличие |
| 61 | Копия методики поверки (при поставке) | наличие |
| 62 | Инструкция по эксплуатации на русском языке (при поставке) | наличие |
| 63 | Поставка, установка, подключение, ввод в эксплуатацию и обучение на месте– не менее 5 дней. | наличие |
| 64 | Гарантийный срок | не менее 12 месяцев |

Составила:

Старший научный сотрудник, к.н.                                                                            Бакланова И.В.