Приложение к закупочной документации

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# на поставку спектрофотометра модели DR 3900

- Предмет договора: поставка спектрофотометра модели DR 3900 (далее - Товар)

- Код ОКПД 2: 26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного)

- Код ОКВЭД 2: 26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов измерения, контроля и испытаний

- Место поставки: г. Москва, Березовая аллея, д. 10

- Контактное лицо по техническим вопросам:

Полторакова Виктория Александровна +7(499) 231-40-06

Голышева Татьяна Геннадьевна. +7(499)231-40-82

- Количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спектрофотометр модели DR3900 | 1 ед. |

Комплект поставки:

| № п/п | Детальный состав Товара | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Спектрофотометр DR3900 Пылезащитный колпачок USB Настольный источник питания Адаптер кюветы А Светозащитный экран Программное обеспечение, установленное в микропроцессоре прибора, для управления работой спектрофотометра и процессом измерения, для хранения и обработки полученных данных. Руководство по эксплуатации Методика поверки | 1 комплект |
|  |  | Материалы: - методики для анализа проб воды по таблице 1 п. 11 ТЗ. - комплект наборов реагентов по таблице 1 п. 11 ТЗ. | 13 шт. 1 комплект |
|  |  | Комплект вспомогательного оборудования: - термореактор; - квадратные дюймовые кюветы, 10 мл; - круглые кюветы 1 дюйм х 1 см | 1 шт. 2 упаковки 1 упаковка |
| ИТОГО: | ед. |

- Срок поставки товара: 70 календарных дней с момента заключения Договора.

- Начальная (максимальная) цена Договора: 866 503 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18 %

- Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Форма оплаты: Безналичный расчет

Без аванса

Срок и порядок оплаты: Расчет за поставленный Товар производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной (ТОРГ-12) и счет-фактуры Заказчиком на основании счета Поставщика.

- Порядок формирования цены Договора:

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, все транспортные и страховые расходы, связанные с доставкой Товара Заказчику, а также расходы на первичную поверку спектрофотометра и гарантийное обслуживание.

Характеристика поставляемого товара:

| 1 | Спектрофотометр: | Спектрофотометр должен содержать: - монохроматор с дифракционной решеткой; - сменный светофильтр; - лучерасщепляющее зеркало; - эталонный элемент; - линзы; - микропроцессор; - источник излучения – галогенная лампа (для видимой области); - приемник – кремневый фотодиод; - измерительный элемент; - отделение для прямоугольных и для круглых кювет; - цветной сенсорный экран, с выведением рабочей длины волны, результатов измерения коэффициента пропускания или оптической плотности, снимаемых спектров, кинетических кривых и др. служебных параметров; - кюветное отделение для установки кюветы с длиной оптического пути до 50 мм. Спектральный диапазон должен быть от 320 до 1100 нм Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания должен быть от 0,5 до 100 % Предел допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн должен быть не более ±2% Спектральная ширина щели должна быть не более 5 нм Габаритные размеры (ДхШхВ) должны быть не более 350х255х151 мм Масса спектрофотометра должны быть не более 4,2 кг. Класс защиты корпуса не менее IP30. Интерфейс USB тип А (2), USB тип В Результаты анализа, комментарии к ним должны автоматически документироваться в памяти компьютера. Калибровка спектрофотометра должна быть проведена по перечню веществ указанных в таблице 1 п. 11 ТЗ. Спектрофотометр должен быть поверен и иметь на корпусе пометку о первичной поверке. Программное обеспечение (ПО) спектрофотометра должно включать в себя: ПО монохроматора и фотометра, ПО системы и ПО интерфейса ПО должно обеспечивать: - управление работой спектрофотометра и процессором измерений; - хранение и обработку полученных данных. Метрологически значимая часть ПО должна иметь полную защиту от изменений. Адаптер типа «А» для 1 дюймовой круглой и ACCUVAC/1 см прямоугольной кювет. Должна быть предусмотрена возможность подключения карты памяти USB и возможность удаленного обновления ПО. Эксплуатация спектофотометра должна осуществляться в следующих рабочих условиях: диапазон температуры окружающей среды от 10оС до 40оС; диапазон атмосферное давление - 84 до 106 кПа; диапазон относительная влажность окружающего воздуха от 20% до 80%; напряжение питания частотой (50±10 Гц) - 220В ( 10..15%. потребляемая мощность – не более 30 В·А. Руководство по эксплуатации должны быть представлены в книге и электронной версии на компакт- диске. Методика поверки должна быть аттестована и занесена в реестр Росстандарта. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Материалы | Методики должны быть аттестованы, занесены в реестр Росстандарта и иметь диапазоны измерений не хуже, чем представленные в таблице 1 п 11.ТЗ В комплект наборов реагентов должны входить реактивы для проведения анализов на следующие пункты табл. 1 п. 11 ТЗ. – 3,7-13. Реактивы должны быть изготовлены не позднее 1 квартала 2018г. Упаковки наборов реагентов должны быть запечатаны и не иметь повреждений. На каждый набор реагентов должна имеется документация, в которой, при специфике реагента, должна указываться дата изготовления, срок хранения, наименование, квалификация, изготовитель и его контактная информация. |
| 3 | Комплект вспомогательных приборов | Термореактор должен быть программируемым и иметь возможность установки таймера с звуковым сигналом и режимом автоматического отключения. Стабильность нагрева должна быть не более ±2ºС. Ячейки термореактора должны быть рассчитаны на нагрев круглых виал диаметрм 13 мм. Класс защиты корпуса не менее IP30. Температурный диапазон должен быть не хуже, чем 50-100 ºС. Размеры должны быть не более чем 250х145х310 мм. Дюймовые кюветы на 10 мл должны идти в комплекте из 2 шт. в упаковке. Материал кювет – стекло. Дюймовые кюветы на 10 мл должны иметь размеры 25х25 мм. Круглые кюветы должны идти в комплекте из 6 шт. в упаковке Материал кювет - пластик. Объем кюветы должен быть следующей градацией 5-10-25 мл. Круглые кюветы должны иметь размеры 1 дюйм х 1 см Кюветы должны быть без повреждений, сколов и царапин. |

- Требования, предъявляемые к поставляемому Товару:

- Спектрофотометр должен обеспечивать проведение прямых измерений в соответствии с перечнем веществ, приведенных в Таблице 1

Таблица 1

Перечень веществ определяемых в пробах

| № п/п | Название исследуемых вещества | Диапазон измерений, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Активный хлор (хлор и хлорамины) | 0,05-10,0 |
| 2 | Сульфаты | 2-70,0 |
| 3 | Алюминий | 0,01-0,8 |
| 4 | Медь | 0,001-5,0 |
| 5 | Азот аммонийный (аммоний-ион) | 0,1-25,0 |
| 6 | Нитриты (азот нитрит.) | 0,05-5,0 |
| 7 | Азот общий | 1-100 |
| 8 | Фосфор общий | 1-30,0 |
| 9 | Фенолы | 0,01-30,0 |
| 10 | Сульфиды | 0,1-1,5 |
| 11 | Формальдегид | 0,02-1,0 |
| 12 | СПАВ неионогенные | 1-10,0 |
| 13 | СПАВ анионные | 1-10,0 |

- Спектрофотометр должен соответствовать требованиям ГОСТ 8.557-2007 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности в диапазоне плотности в диапазоне длин волн 0,2÷50,0 мкм, диффузионного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2÷20,0мкм» и технической документации фирмы-изготовителя.

- Погрешность программного обеспечения (ПО) должно входить в абсолютную погрешность спектрофотометра и уровень защиты ПО должен относится к категории С по МИ 3286-2010.

- Знак утверждения типа должен быть нанесен на титульный лист руководства по эксплуатации.

- Товар должен быть серийно выпускаемым изготовителем, что должно подтверждаться приложенным иллюстрированным каталогом или презентацией на официальном сайте.

- Товар должен быть новым, без дефектов, не переделанным, не поврежденным.

- Спектрофотометр должен быть поверен и иметь пометку в руководстве по эксплуатации о первичной государственной метрологической поверке или свидетельство о поверке и поставлен к Заказчику с руководством по эксплуатации, методикой поверки.

- Обязательна возможность дополнения градуировки и обновления ПО спектрофотометра DR3900.

- Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данным видам товаров, и сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

- В случае выявления при приемке Товара несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Заказчик имеет право вернуть Поставщику Товар.

- Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

- Выявленные в ходе гарантийного срока неисправности Товара устраняются в срок  не более трех недель с момента обращения Заказчика в сервисную службу Поставщика. В случае необходимости проведения более длительного ремонта, на период проведения ремонта Поставщик предоставляет Заказчику равноценную замену.

- Все запасные части, которые Поставщик установит на Товар в течение гарантийного срока, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные, и иметь не худшие функциональные характеристики.

- Гарантия на Товар должна быть не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (ТОРГ-12) Заказчиком.

- Требования, предъявляемые к Участникам:

- Наличие Свидетельства об утверждение типа средств измерения;

- Участник должен обладать правомочностью на заключение договора по результатам закупки.

- В отношении Участника не проводиться ликвидация, а также должны отсутствовать решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства в отношении Участника.

- В отношении Участника не должно быть приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

- Участник не должен иметь на момент проведения закупки недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

- Отсутствие у Участника (руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера) судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

КРИТЕРИИ

- Цена договора	Значимость критерия  - 70 %.

- Квалификация участника. Значимость критерия  - 30 %, в том числе:

- подкритерий «Опыт участника процедуры закупки». Значимость – 100 %.

В рамках подкритерия «Опыт участника процедуры закупки» оценивается сумма цен завершенных договоров с 2017 года по настоящее время, предусматривающих опыт по поставке товаров, заключенных с Российскими компаниями.

Для определения рейтинга заявки по данному подкритерию устанавливаются:

Период, за который оценивается сумма цен договоров сопоставимого характера –  с 2017  года;

- Цmax – 1 000 000 (Один миллион) рублей, 00 коп. (включая НДС);

- Qпредел – предельное значение суммы цен договоров по поставке товара за 2017-2018 годы, которое учитывается Заказчиком для оценки заявок – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.