## Slide 1
Лекция № 3
Транспортировка газов
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ ИШПР Юрьев Егор Михайлович
Технология переработки газа

## Slide 2
Транспортировка газов
Способы:
В сжиженном виде (СПГ, СУГ);
Трубопроводный транспорт;
Транспортировка в виде синтетических жидких топлив.

## Slide 3: Трубопроводный транспорт газа

## Slide 4
Транспортировка газов
Трубопроводный транспорт:
В мире более 1 млн. км. магистральных газопроводов;
В России – ок. 150 тыс. км магистральных газопроводов, с учетом распределительных сетей – более 1,5 млн. км;
Предпосылки для распространения:
Удаленность основных месторождений природного газа от потребителей;
Высокая доля природного газа в экспортном балансе;
Способность выполнять роль распределительной системы для ТЭК;
Преимущества:
Возможность повсеместной укладки трубопроводов;
Низкая стоимость транспортировки;
Сохранение качества газа благодаря герметизации трубы;
Возможность полной автоматизации операций по наливу, перекачки и т.п.;
Малочисленность обслуживающего персонала;
Непрерывность процесса;
Отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду;

## Slide 5
Транспортировка газов
Трубопроводный транспорт:
Недостатки:
Узкая специализация системы трубопроводов;
Для эффективного использования требуется устойчивый поток перекачиваемого газа;
Низкий срок службы трубопроводов (для нефти, для газа – в меньшей степени);
Большие длины сварных швов;
Малоэффективен: перекачка ПГ в 6-7 раз дороже, чем транспортировка нефти с той же энергетической ценностью (для России: 1111 м3 ПГ эквивалентно 1 т нефти, 1 км магистрального ГП – 1млн. $): каждые 100-200 км должна быть ДКС, большой диаметр трубы – больше расход «металла»;
Транспортировка газов на расстояния свыше 5 тыс. км нерентабельна (3 крупнейшие ГТС мира: европейская+российская, североамериканская, ближневосточно-среднеазиатская), поэтому:
      небольшие регионы «довольствуются» локальными ГТС;
      большинство мелких месторождений не введены в полную промышленную эксплуатацию.

## Slide 6
Трубопроводный транспорт
Проектный расчет газопровода «Туркмения - Китай» (6300 км).
Оптимизированные показатели (2008 г.)

## Slide 7: Трубопроводный транспорт
Виды газопроводов:
по технологическим соображениям:
Внутрипромысловые;
Межпромысловые;
Местные (тупиковые);
Магистральные;
Технологические.
по методу прокладки труб:
подземные;
Наземные;
Надземные;
Подводные.
Элементы трубопроводной системы:
Трубы (dвн = 50-1400 мм, толщина 4-16 мм, длина 4-12 м);
Запорная, регулирующая, предохранительная арматура;
Устройства для улавливания и удаления жидкости;
Устройства для ввода в поток реагентов (метанола, одоранта и т.д.);
КИПиА;
Устройства для защиты от коррозии;
Компрессорные станции
Газораспределительные станции.

## Slide 8: Трубопроводный транспорт
Периодические повторяющиеся элементы:
компрессорная станция – участок газопровода
(больший напор) (меньший напор)
Расстояние между КС – 100-200 км.
Газ при транспортировке теряет потенциальную энергию на:
Трение между слоями газа;
Трение газа о стенки трубы.
Газопроводы рассчитаны на max-давление 64, 75 атм (в перспективе, 100-120 атм).
На КС газ: сжимается до 55-75 атм, охлаждается.
Газораспределительная станция (ГРС) ← МГП → Подземное хранилище газа (ПХГ)

## Slide 9: Компрессорная станция
Основная составляющая – компрессорный цех, который состоит из:
Группа компрессорных агрегатов:
  Поршневые / Центробежные;
  с приводом от газовой турбины / от электродвигателя / от газомотора;
  одно- / многоступенчатые;
Узел подключения к газопроводу;
Технологические коммуникации с запорной арматурой;
Установка очистки газа
Установка охлаждения газа;
Системы топливного, пускового и импульсного газа;
Система охлаждения смазочного масла и т.п.

## Slide 10: Газораспределительная станция
Основные функции:
Редуцирование давления (дросселирование);
Дополнительная очистка;
Сбор конденсата;
Подогрев газа;
Одоризация;
Регулирование, распределение и учет газа, отпускаемого потребителям.
Виды ГРС
станции на ответвлении МГП (к нас.п. или пром.объекту), 5-500 тыс. м3/ч;
промысловая ГРС для подготовки газа (очистка);
контрольно-распределительные пункты на ответвлениях от МГП к пром. или с/х объектам, для питания кольцевой системы ГП вокруг города, 2-12 тыс. м3/ч;
автоматическая ГРС для снабжения посёлков на ответвлениях от МГП, 1-3 тыс. м3/ч;
газорегуляторные пункты (ГРП), 1-30 тыс. м3/ч для снижения давления до заданного уровня в городских ГС высокого и среднего давления;
газорегуляторные установки для питания ГС или целиком объектов с расходом газа до 1,5 тыс. м3/ч.
Давление снижается от входного (4-7 МПа) до 0,03-0,1 МПа, число ступеней – 1-3.

## Slide 11: Подземные газохранилища
Основные функции:
Длительное (в т.ч. резервное) или краткосрочное хранение газа;
Сезонное хранение газа (летом потребление меньше, зимой - больше);
Хранение на случай ЧС (например, аномально холодные зимы);
Хранение на случай «перебоев» с экспортом;
Обеспечение надежности потребления в случае аварийных ситуаций;
Расположение:
истощенные газовые и нефтяные месторождения;
подземные водоносные пласты;
соляные каверны;
твердые горные породы;
отработанные шахты.
В Европе – 130 шт.
Система ПХГ России может обеспечить 15 % внутреннего рынка, 12 % экспорта.
Всего: 25 ПХГ, общий объем
– 100 млрд м3, суточная
производительность – 650 млн.м3.

## Slide 12: Газотранспортная система России
1940-50-ые гг.:
строительство локальных ГП для газификации отдельных районов страны (в основном, РСФСР и УССР), общая длина МГП – ок. 12000 км;
1960-70-ые гг.:
ставится вопрос о соединении локальных систем в единую, производится подключение среднеазиатских газоносных регионов, общая длина МГП – ок. 42000 км;
1980-ые гг.:
работы по кольцеванию трубопроводов, создание единой системы транспорта газа, организация экспорта газа, расширение городских газовых сетей.
Транспорт и переработка нефти:
В советское время:
- Близость к районам потребления нефтепродуктов;
- Малое транспортное плечо;
Следствие: 40 % НПЗ сосредоточено в Приволжье (по мощности);
После «нефтяного бума» в Западной Сибири был предложен следующий принцип хозяйствования: построить крупный НПЗ с низкой глубиной нефтепереработки, светлые фракции:
– на НХ-заводы;
– потребителям;
темные – в энергетику.

## Slide 13
Трубопроводный транспорт ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром» (2010 г.):
160,4 тыс. км магистральных ГП (26 % выработали нормативный срок, 57% эксплуатируются 10-30 лет);
268 КС – 4050 агрегатов – 42 ГВт – 9% электроэнергии России (по мощности);
25 объекта подземного хранения газа;
6 комплексов по переработке газа и газового конденсата;
Более 3400 газораспределительных станций;
Пропускная способность – 600 млрд. м3 в год;
Средняя дальность поставки газа: на экспорт – более 4 тыс. км, в России – 2,5 тыс. км.

## Slide 14: Магистральные газопроводы России

## Slide 17: Газотранспортная система Европы
Основные экспортные ГП:
Уренгой — Помары — Ужгород (4451 км, 32 млрд.м3/г, 1420 мм, 42 КС);
«СОЮЗ» (Оренбург — Ужгород – [Польша]) (2750 км, 26 млрд.м3/г, 1400 мм, 7,5 МПа);
«Ямал-Европа» (Беларусь, Польша) (4196 км, 33 млрд.м3/г, 1420 мм, 31 КС);
«Северный поток» (Выборг – [Балтийское море] – Грайфсвальд) (2 нитки, 1224 км, 55 млрд.м3/г, 1220 мм, 1 КС, 22 МПа);
«Голубой поток» (Изобильный – [Черное море] – Анкара) (1213 км, до 16-32 млрд.м3/г, 610-1400 мм, 25 МПа);
«Южный поток» (Анапа – [Черное море] – Варна) (900 км, до 63 млрд.м3/г);

## Slide 18: Газотранспортная система Европы
140 тыс.км (1,2 млн.км) – Германия, Великобритания, Италия. В перспективе новые ГП из России, Северной Африки, Норвегии, Великобритании, Нидерландов

## Slide 19: Транспорт сжиженного природного газа

## Slide 20
Список литературы
Федорова Е.Б. Современное состояние и развитие мировой индустрии сжиженного природного газа: технологии и оборудование. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. – 159 с.
Younger, A.H. Natural Gas Processing Principles and Technology. Part 2 – University of Calgary, Calgary, AB, Canada, 2004 – 448 с.
Mokhatab S., Mak J.Y., Valappil J.V., Wood D.A. Handbook of Liquefied Natural Gas. ˗ Oxford: Elsevier Inc., 2014. – 624 с.
Flynn T. Cryogenic engineering, 2005 – 338 p.
GPSA Engineering Data Book. SECTION 16 Hydrocarbon Recovery. – Tulsa, 2011, 40 p.
Refrigeration systems and applications / ˙Ibrahim Dinc¸er, Mehmet Kano˘glu. – 2nd ed. - 2010 John Wiley & Sons, Ltd. – 464 p.

## Slide 21
Состав СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) – криогенная жидкая многокомпонентная смесь легких УВ, основу которой составляет метан.
Вещество | Содержание, мольные % | 
 | в природном газе | в СПГ
Метан | 62,6-98,8 | 86,98-99,72
Этан | 2,89-7,06 | 0,06-9,35
Пропан | 0,05-2,1 | 0,0005-2,33
Бутаны | 0,03-1,04 | 0,0005-2,33
CO2 | 0,03-2,25 | -
Азот | 0,43-28 | до 1,5
Гелий | до 0,58 | -
*Фёдорова Е.Б. Современное состояние и развитие мировой индустрии сжиженного природного газа: технологии и оборудование. Москва: РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2011 г. - 159 с.

## Slide 22
Состав СПГ
Свойства СПГ:
жидкость без запаха и цвета;
относительная плотность (по воде) – ок. 0,5;
не токсичен, не агрессивен;
сам по себе не горит, не воспламеняется и не взрывается;
концентрационные пределы воспламенения реиспарившегося ПГ – 5-15 %;
при температуре окружающей среды быстро испаряется и растворяется в воздухе;
в процессе испарения конденсирует влагу из воздуха, формируя «облака»;
Свойство | Значение
Молекулярная масса, г/моль | 16,03
Температура кипения (при 1 атм), °С | -161,5
Температура плавления, °С | -182,5
Критическая температура, °С | -82,09
Критическое давление, МПа | 4,3
Плотность жидкости (при температуре кипения), кг/м3 | 424,5
Плотность паров СПГ (при 20 °С), кг/м3 | 0,667
Относительная плотность паров СПГ (при -162 °С и 1 атм.) | 1,8
Относительная плотность паров СПГ (при -110 °С и 1 атм.) | 1
Теплотворная способность, кДж/м3 (кДж/кг) | 33 500 (50 000)
Температура самовоспламенения СПГ, °С | 540-600

## Slide 23
Теплотворная способность СПГ
Высшая теплотворная способность (англ. HHV) – основной показатель, используемый при торговле СПГ:
Количество тепла, производимого при сжигании 1 стандартного м3 СПГ при 1 атм. и 15 °С;
Наличие азота снижает HHV;
Наличие этана и его гомологов повышает HHV;
Страна | Требуемая теплотворная способность, МДж/м3
Япония | 39,7-43,3
Южная Корея | 40,0-43,7
США | 35,8-40,8
Великобритания | 36,7-42,4
Франция | 36,2-43,3
Испания | 35,0-44,9

## Slide 24
Транспортировка СПГ
Предпосылки:
Увеличение доли ПГ в мировом балансе энергоресурсов;
Потребность в ПГ в странах с высокой плотностью населения, низкой добычей ПГ или его полным отсутствием (Южная Корея, Япония);
Дороговизна строительства новых ГП и ГРС в отдельно взятых регионах – отдаленных, труднодоступных, находящихся в условиях сурового климата (например, из Ямала в Северо-Западный ФО – не менее 12 млрд. $).
Недостатки:
дороговизна технологии, высокие капитальные затраты;
сложность / технологичность (многостадийность процесса, необходимость получения глубокого холода);
высокие требования к транспортным средствам (термостатирование, повышенное давление в сосудах).
Стадии получения СПГ:
Сброс скважинной жидкости;
Очистка от кислых газов;
Осушка;
Удаление ртути;
Отбензинивание / низкотемпературная сепарация;
Охлаждение / сжижение
Принцип построения технологического процесса сжижения ПГ

## Slide 25
Типовая блок-схема крупнотоннажного завода СПГ
Криогенный блок Cold Box (внешний вид, примеры)

## Slide 26
Получение СПГ
Принципиальная схема модернизированного каскадного процесса сжижения ПГ Philips
Процесс APCI C3MR

## Slide 27
Получение СПГ
Конструкция многопоточного спирально-витого теплообменного аппарата (Linde):
A, B, C, D – потоки теплоносителей;
Конструкция многопоточного ребристо-пластинчатого теплообменного аппарата (Linde):
A, B, C, D – потоки теплоносителей;

## Slide 28
Стадии транспорта СПГ
Транспорт СПГ (постадийно):
Очистка, осушка и фракционирование газа;
Сжижение (в несколько ступеней);
Загрузка в танкеры.
Транспортировка на газовозах в танках/криоцистернах (принцип – сосуд Дьюара);
Регазификация - испарение в отсутствие воздуха;
Транспортировка по ГП конечным потребителям.

## Slide 29
Заводы СПГ
Мировые мощности по СПГ (2011 г.):
Общемировые мощности производства СПГ – 304,5 млн.т/г;
Общемировые регазификационные мощности – 600 млн.т/г (830 млрд. м3);
30 крупнотоннажных заводов;
355 танкеров-метановозов (каждый втрое дороже нефтяных танкеров аналогичного тоннажа, 140 тыс.м3 ≈ 180 млн. $);
Типы заводов СПГ:
Крупнотоннажные (св. 3 млн. т СПГ/год);
Заводы для покрытия пиковых нагрузок (до 100 тыс. т СПГ/год, до 6000 т регазификата в день, 200-260 дней в год с учетом зимы, 5-10 дней на полную регазификацию);
Малотоннажные (до 500 тыс. т СПГ/год);

## Slide 30
Заводы СПГ
Заводы по сжижению природного газа и применяемые на них технологические процессы (2011 г.):

## Slide 31
Показатели индустрии СПГ
Показатели индустрии СПГ (2011 г.):
Показатель | Значение
Затраты энергии на сжижение (в условиях тропического климата) | 80-100 кг СПГ на 1 т производимого СПГ
Затраты энергии на сжижение | 0,9 кВт/день на т СПГ
Затраты хладоагента (вода, ΔТ = 6 °С) | 8 м3 / ч на 1000 т СПГ
Удельные капиталовложения на установку сжижения | 180-220 $ на т СПГ в год
Себестоимость получения СПГ | 250-400 $ на т СПГ
Затраты на транспортировку танкером | 40-83 $ на т СПГ на 1000 км
Затраты на транспортировку наземным транспортом | 50 $ на т СПГ на 1000 км
Формирование цены на СПГ, транспортируемый из США в Европу
(2020 г.): $ / 1 млн. БТЕ, 1 млн. БТЕ ≈ 1 ГДж
Себестоимость исходного газа |  | Затраты на сжижение |  | Доставка до Европы |  | Итого
1,8-2 | + | 0,27-0,3 | + | 1 | = | 3,07-3,30
Средняя цена экспортированного российского трубопроводного газа (за 2018 г.) |  |  |  |  |  | 7,81
Средняя цена на газ в Европе (прогноз на 2020 г.) |  |  |  |  |  | 2,83
Тариф для населения Томской области (2 полугодие 2019 г.) |  |  |  |  |  | 2,52

## Slide 32
Заводы СПГ в России
Название | Местонахождение | Главный акционер | Мощность, млн. т в год | Год запуска
Действующие |  |  |  | 
«Сахалин-2» | п. Пригородное, о. Сахалин | Газпром (51 %) | 10,2 (2019) | 2009
«Ямал-СПГ» | п-ов Ямал, м.п. Сабетта | Новатэк (50,1 %) | 16,5 (2019) | 2018
Криогаз-Высоцк | Выборгский район, Ленинградская область | Новатэк | 0,66 (2019) | 2019
Проектируемые |  |  |  | 
«Владивосток-СПГ» | западный берег Амурского залива | Газпром | 10 | 2020
«Арктик СПГ-2» | Гыданский п-ов | Новатэк | 18 | 2022
Балтийский СПГ | м.п. Усть-Луга | Газпром | 10 | 2024
Дальневосточный СПГ | п. Де-Кастри, м. проекта «Сахалин-1» | Роснефть | 5 | 2024
Планируемые |  |  |  | 
«Обский СПГ» | п-ов Ямал | Новатэк | 4,8 | 2022
Отмененные |  |  |  | 
газ со Штокмановского м. | д. Териберка Мурманской области | Газпром | 7,5 | -
«Печора СПГ» | м. Ненецкого АО | Роснефть | 4,3 | -

## Slide 33
Экспорт и импорт газа
Трубопроводный транспорт |  | 
Страна | млрд. м3/год | Доля, %
ВСЕГО | 737,5 | 100
Экспортеры |  | 
Россия | 190,8 | 25,9
Норвегия | 109,8 | 14,9
Канада | 82,4 | 11,2
США | 60,3 | 8,2
Нидерланды | 52,3 | 7,1
Туркменистан | 37,3 | 5,1
Алжир | 37,1 | 5,0
Импортеры |  | 
Германия | 99,3 | 13,5
США | 82,5 | 11,2
Италия | 59,4 | 8,1
Китай | 38,4 | 5,2
Мексика | 38,0 | 5,2
Нидерланды | 38,0 | 5,2
Турция | 37,4 | 5,1
Транспорт СПГ |  | 
Страна | млрд. м3/год | Доля, %
ВСЕГО | 346,6 | 100
Экспортеры |  | 
Катар | 104,4 | 30,1
Австралия | 56,8 | 16,4
Малайзия | 32,1 | 9,3
Нигерия | 23,7 | 6,9
Индонезия | 21,2 | 6,1
Алжир | 15,9 | 4,6
Тринидад&Тобаго | 14,3 | 4,1
Импортеры |  | 
Япония | 108,5 | 31,3
Южная Корея | 43,9 | 12,7
Китай | 34,3 | 9,9
Индия | 22,5 | 6,5
Тайвань | 19,5 | 5,6
Испания | 13,2 | 3,8
Великобритания | 10,5 | 3,0