## Slide 1
Технология переработки газа
Холодильные циклы
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Лекция № 7

## Slide 2
Низкотемпературные процессы разделения газов
Литература:
1. Кидни, А. Дж.. Основы переработки природного газа : пер. с англ. / А. Дж. Кидни, У. Р. Парриш, Д. Маккартни. — Санкт-Петербург: Профессия, 2014. — 664 с.
2. Бекиров Т.М. Первичная переработка природных газов – М.: Химия, 1987. – 256 с.
3. Очистка и переработка природных газов / Д.М. Кемпбел; Перевод с англ. к.т.н. В.П. Лакеева; Под общ. ред. д.т.н. С.Ф. Гудкова. - Москва: Недра, 1977. - 349 с.

## Slide 3
Способы охлаждения газовой смеси
Теплообмен с холодильным агентом (ХА):
- одноступенчатый цикл;
- двухступенчатый цикл;
- каскадный цикл
2. Изоэнтальпийное расширение.
3. Изоэнтропийное расширение.
Название | Формула | tпл, °С | tкип, °С | Относительная плотность жидкости при 20 °С
Метан | CH4 | -182,5 | -161,5 | 0,416 (tкип)
Этан | C2H6 | -183,3 | -88,6 | 0,546 (tкип)
Пропан | C3H8 | -187,7 | -42,1 | 0,585 (tкип)
н-Бутан | C4H10 | -138,3 | -0,5 | 0,6 (tкип)
н-Пентан | C5H12 | -129,7 | 36,07 | 0,6262
н-Гексан | C6H14 | -95,3 | 68,7 | 0,6594
н-Гептан | C7H16 | -90,6 | 98,4 | 0,638
н-Октан | C8H18 | -56,8 | 125,7 | 0,7025
н-Нонан | C9H20 | -53,5 | 150,8 | 0,7176
н-Декан | C10H22 | -29,7 | 174,1 | 0,73
Фреон R-11 | CFCl3 | -110,45 | 23,65 | 1,4905
Фреон R-12 | CF2Cl2 | -155,95 | -29,74 | 5,11 (tкип)
Аммиак | NH3 | -77,73 | -33,34 | 6,814 (tкип)

## Slide 4
T-s-диаграмма
Диаграмма температура - энтропия

## Slide 5
p-H-диаграмма
p-H-диаграмма пропана (R290)

## Slide 6
p-H-диаграмма
Основные понятия физической химии, изображенные на p-H- и T-s-диаграммах

## Slide 7
Обратный цикл Карно
Обратный (холодильный) цикл Карно
Цикл воздушной холодильной установки

## Slide 8
Идеальный холодильный цикл на диаграмме температура – энтропия для аммиака (энтальпия в ккал/кг)
A
B
C
D
A
B
C
D
D’

## Slide 9
p-H-диаграмма
Идеальный холодильный цикл на диаграмме давление – энтальпия для пропана (R290)
A
B
C
D
D’
A
B
C
D

## Slide 10
p-H-диаграмма
А
В
С
D
Цикл действительной холодильной машины на диаграмме давление – энтальпия для пропана (R290)
E
A
B
C
D
E
D’

## Slide 11
Цикл действительной холодильной машины на диаграмме температура – энтропия для аммиака (энтальпия в ккал/кг)
A
B
C
D
A
B
C
D
D’
E
E

## Slide 12
T-s-диаграмма
Реальный холодильный цикл на диаграмме температура - энтропия
A
B
C
D
E
A
B
C
D
D’

## Slide 13
Идеальный vs действительный цикл
Сжатие ХА компрессором происходит в области перегретого, а не влажного пара (парокомпрессионная машина). Несмотря на то, что сжатие сухого пара повышает затраты энергии на перегрев пара практически более выгодным оказывается сухой ход компрессора с перегревом сжатого пара. В области «влажного хода» выше потери тепла через стенки цилиндра компрессора из-за более высокого коэффициента теплоотдачи жидкости.
На практике сжимается несколько перегретый пар: +(3-5) °С).
Сжатие паров ХА происходит по политропе, а не по адиабате (не полностью изоэнтропийное сжатие).
На верхнем температурном уровне после конденсации паров жидкий ХА переохлаждают до температуры более низкой, чем температура конденсации (по изобаре). Холодопроизводительность цикла при этом повышается.

## Slide 14
Стадии холодильного цикла
Основные показатели, рассчитываемые по p-h-диаграмме
Удельная работа сжатия равна разнице энтальпий hB-hA.
Удельное количество теплоты, отбираемое от хладагента на верхнем температурном уровне, hB-hС.
Удельная холодопроизводительность hА-hD.
Холодильный коэффициент холодильного цикла: (hА-hD)/(hB-hA).
Удельная работа расширения в детандере hC-hD’.
Конечная температура сжатия рассчитывается по известной формуле:
Доля жидкости f на выходе из
клапана Джоуля-Томсона или
детандера :
А
В
С
D
E
D’

## Slide 15
Требования к холодильным агентам
Интервал температур, в котором осуществляется цикл должен лежать между критической и тройной точкой вещества: в этом интервале температур должен существовать влажный пар.
ХА – газы, критическая температура которых выше температуры окружающей среды.
Жидкие ХА должны испаряться при температурах ниже 0 °С.
Газообразные ХА должны превращаться в жидкость при обычных температурах, достигаемых в условиях охлаждения водой или воздухом. Верхняя температура цикла определяется температурой воды или воздуха (например, Тверх=Тводы+(5-10) °С) – как правило, 0-30 °С.
5. В выбранном интервале температур давление насыщенных паров хладоагента должно быть не слишком низким (это потребовало бы применения вакуума) и не слишком высоким (это потребовало бы высокой степени сжатия и удорожания трубопроводов).
6. Нижняя температура цикла задается в зависимости от назначения холодильной установки: как правило, (-120)-0 °С. Желательно, чтобы при нижней температуре цикла давление насыщенных паров хладагента было близко к атмосферному: меньше требования к вакуумной плотности, легче предотвратить утечку холодильного агента, чем подсос воздуха, который крайне отрицательно влияет на работу оборудования.

## Slide 16
T-s-диаграмма
A
B
C
D
E
7. Количество теплоты, отбираемой из охлаждаемого вещества тем выше, чем больше разница энтропий (sA-sD), т.к. Qхол=TD·(sA-sD). Эта разница тем выше, чем «шире» цикл, т.е. чем больше разница энтропий на верхнем уровне (sЕ-sС). Причем (sЕ-sС)=r/TЕ, где r – теплота парообразования данного хладагента при температуре TЕ.
Требования к холодильным агентам
8. ХА должен быть нетоксичен, инертен, коррозионно неактивен, доступен, недорогим.
9. Желательно, небольшой удельный объем паров ХА на нижнем температурном уровне, чтобы размеры оборудования были меньше.

## Slide 17
Зависимость ДНП типичных хладагентов от температуры
Требования к холодильным агентам
Зависимость теплоты испарения типичных хладагентов от температуры (при давлении насыщения)
CH4
C2H4
C3H8
н-C4H10
C3H8

## Slide 18
Требования к холодильным агентам
Таблица – Сравнение хладагентов при холодопроизводительности 14 МДж/ч

## Slide 19
Двухступенчатый цикл
Применяется, если требуется слишком высокая разница температур. Холодильная машина с высокой степенью сжатия может быть неэкономичной. В тоже время для сведения к минимуму работы необходимого сжатия теплота из холодильника должна отводиться при максимально высокой температуре.
Схема двухступенчатого холодильного цикла с экономайзером
Схема двухступенчатого холодильного цикла с разделенными экономайзером и смесителем пара хладагента

## Slide 20
Двухступенчатый (действительный) холодильный цикл пропилена

## Slide 21
Каскадные холодильные циклы
Каскадные холодильные циклы - последовательно соединенные парокомпрессионные машины с различными хладагентами, отличающимися по температурам кипения.
Принцип работы: хладагент, сжижающийся при более высокой температуре, служит для конденсации паров труднее конденсируемого хладагента.
В типовом каскадном холодильном цикле, предназначенном для сжижения природного газа, обычно применяют три или четыре ступени.
Хладагенты по ступеням:
Пропан, фреон или аммиак;
Этан или этилен;
Метан или природный газ;
Азот.
 | Азот | Метан | Этилен | Аммиак
Давление сжатия (верхний температурный уровень), МПа | 1,86 | 2,47 | 1,9 | 1,02
Температура кипения (нижний температурный уровень, p≈1 бар), °С | - | -161 | -104 | -33

## Slide 22
Каскадные холодильные циклы
Пары хладагента первой ступени, например пропана, конденсируются водой или воздухом и после расширения в дроссельном устройстве поступают в испаритель И-1 для конденсации паров хладагента второй ступени, например этана. Сконденсированный хладагент второй ступени после дросселирования поступает в И-2 на конденсацию хладагента третьей ступени, например природного газа.
Схема каскадного холодильного цикла:
К-1, К-2, К-3 - компрессоры первой, второй и третьей ступеней соответст­венно; Х-1 - холодильник-конденсатор; Т-1, Т-2 - теплообменники; И-1, И-2 - испарители; Д-1, Д-2, Д-3 - дроссели; С-1 – сепаратор.
-100 °С
-40 °С

## Slide 23
Каскадные холодильные циклы
Рисунок - Каскадно-холодильный цикл:
а — этиленовый цикл; б — пропиленовый цикл;
1, 5 — компрессоры; 2, 6 — испарители; 3, 7 — конденсаторы; 4, 8 — сборники.
-46 °С

## Slide 24
Требования к холодильным агентам
Неглубокое охлаждение – аммиак и фреоны, реже CO2, сернистый ангидрид и хлористый метил.
Глубокое охлаждение (-70 °С и ниже) – пропан, этан и этилен (до -120 °С).
Сложности получения глубокого охлаждения (-100 °С и ниже):
Использование обычных ХА потребует испарения при очень низких давлениях (ок. 0,01 бар): возможно замерзание ХА, подсос наружного воздуха, затруднения в работе компрессора.
Использование низкокипящих газов (кислорода или азота) невозможно, т.к. они обладают низкой критической температурой, поэтому их сжижение водой невозможно.
Температурный интервал, до которого следует охладить целевой поток, °С | Хладагент
(+5)-(+27) | Охлажденная вода
(-17)-(+15) | Гликоли и специальные солевые растворы
(-45)-(+4) | Аммиак, фреоны, пропан, пропилен или бутан
(-100)-(-45) | Этан, этилен
(-210)-(-100) | Метан, воздух, азот
(-240)-(-180) | Водород
…-(-240) | Гелий

## Slide 25
Ключевые эвристики холодильных процессов
Приемлемой холодопроизводительностью считается 12,7 МДж/ч.
Примерные мощности компрессора хладагента (верхний температурный уровень - 37 °С) в зависимости от нижнего температурного уровня: (-7) °С - 910 Вт/т хладагента; (-18) °С – 1290 Вт/т; (-40) °С – 2280 Вт/т; (-62) °С – 3820 Вт/т.
Для охлаждения до температур ниже (-62 °С) следует использовать каскадные циклы с использованием 2-3 хладагентов.
Степень сжатия хладагента на одной ступени компримирования не должна превышать 4.
При многоступенчатом сжатии экономически целесообразно использовать межстадийную сепарацию хладагента, т.е. экономайзер.
Оборотная вода:
Примерные характеристики применяемой оборотной воды | 
Оборотная вода | 
Температура воды, поступающей в теплообменники, °С | 27-32
Температура нагретой воды, выходящей из теплообменника, °С | 46-52
Рисунок - Контроль температуры в испарителе хладагента

## Slide 26
Сравнение хладагентов
Таблица – Сравнение эффективности хладагентов (холодопроизводительность – 1 кВт)
Температуры: испарения хладагента – 258 К, конденсации хладагента – 303 К, переохлаждения – 0 К, перегрева – 0 К
*Chemical Process Equipment: Selection and Design / James R. Couper, W. Roy Penney, James R. Fair. - 3rd Edition. – 2012.
Коэффициент эффективности (холодильный коэффициент) = Энергия, поглощенная хладагентом на нижнем температурном уровне / Энергия, подведенная к хладагенту при сжатии