## Slide 1
Технология переработки газа
Синтез метанола
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Лекция № 13

## Slide 2
Синтез метанола
Литература:
Технология синтетического метанола / М. М. Караваев, В. Е. Леонов, И. Г. Попов, Е. Т. Шепелев; Под ред. М. М. Караваева. - М. : Химия, 1984. - 239 с.
Cheng, W. H.; Kung, H. H. / Methanol Production and Uses (Chemical Industries, Volume 57). - Marcel Dekker, 1994. – 329 p.
Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза : учебное пособие для вузов / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов. — 2-е изд., перераб. — М. : Высшая школа, 2003.

## Slide 3
Основные разработчики технологий: Lurgi (Германия), Kellogg (США), ICI (Великобритания), Haldor Topsoe (Норвегия).

## Slide 4
Рисунок – Конечные продукты на основе метанола и типичные направления их применения

## Slide 5: Основная информация
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Брутто-реакции синтеза:
Рисунок - Зависимость равновесной концентрации метанола от давления и температуры
(-------- - кривая конденсации метанола, 1-6 - кривые концентрации метанола при 200, 220, 240, 260, 300 и 400 °С, соответственно).

## Slide 6
Основные и побочные реакции в процессе
СО+2Н2СН3ОН+90,3 кДж (1)
СО2+3Н2 СН3ОН+Н2О+49,4 кДж (2)
СО2+Н2СО+Н2О-41,2 кДж (3)
Уравнение Фроста:
Уравнение Темкина-Чередниченко:
Современный вариант:
Реакция (2)
Реакция (3)

## Slide 7
Влияние температуры и давления
Зависимость равновесной концентрации метанола от давления и температуры
(-------- - кривая конденсации метанола, 1-6 - кривые концентрации метанола при 200, 220, 240, 260, 300 и 400 °С, соответственно).

## Slide 8
Влияние температуры и давления
Рисунок - Зависимость равновесной концентрации метанола от давления и температуры (моделирующий расчет, ТМД-пакет Peng-Robinson, типовой синтез-газ после конверсии природного газа)

## Slide 9
Влияние состава газов
Зависимость равновесной концентрации метанола (1) и воды (2, 3) от концентрации CO2
(давление 29,4 МПа, t = 380 С, соотношение Н2:СО=7).
Зависимость равновесной концентрации метанола от соотношения Н2:СО и концентрации СО2 в газе при 2,4% инертных компонентов
(Р=4,9МПа, Т=260 С).
Наибольшая концентрация метанола соответствует стехиометрическому соотношению Н2:СО в исходном газе.

## Slide 10
Механизм синтеза
Высокотемпературный катализатор (Zn-Cr)
H2+ [ ]*  [H2]*;
CO+2[ H2]*  CH3OH+[ ]*;
CO+2H2  CH3OH;
Низкотемпературный катализатор (СНМ-1)
Низкотемпературный катализатор (Zn-Cu-Al)

## Slide 11: Кинетическая модель синтеза метанола
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Механизм адсорбции
H2 + 2s2 ↔ 2H·s2
СО + s1 ↔ СО·s1
СО2 + s3 ↔ СО2·s3
H2О + s2 ↔ H2О·s2
Брутто-реакции синтеза:
СО+2Н2=СН3ОН;
Механизм
СО·s1 + H·s2 ↔ HСО·s1 + s2
HСО·s1 + H·s2 ↔ H2СО·s1 + s2
H2СО·s1 + H·s2 ↔ H3СО·s1 + s2
H3СО·s1 + H·s2 ↔ CH3OH + s1 + s2
Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.

## Slide 12: Кинетическая модель синтеза метанола
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Брутто-реакции синтеза:
2. СО2+H2=CO+H2O;
Механизм
СО2·s3 + H·s2 ↔ HСО2·s3 + s2
HСО2·s3 + H·s2 ↔ СО·s3 + H2О·s2
Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.

## Slide 13: Кинетическая модель синтеза метанола
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Брутто-реакции синтеза:
3. СО2+3Н2=СН3ОН+H2O;
Механизм
СО2·s3 + H·s2 ↔ HСО2·s3 + s2
HСО2·s3 + H·s2 ↔ H2СО2·s3 + s2
H2СО2·s3 + H·s2 ↔ H3СО2·s3 + s2
H3СО2·s3 + H·s2 ↔ H2СО·s3 + H2О·s2
H2СО·s3 + H·s2 ↔ H3СО·s3 + s2
H3СО·s3 + H·s2 ↔ CH3OH + s1 + s2
4. CH3OH+CH3OH=CH3OCH3
Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.

## Slide 14: Кинетическая модель синтеза метанола
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.
Включая в модель по одной скорости элементарной стадии от каждой реакции получаем 48 комбинаций скоростей реакции, которые можно использовать как модель.
Для того чтобы подобрать модель, которая наилучшим образом будет описывать процесс синтеза метанола, авторы работы [1] провели эксперимент, в котором главной задачей было найти модель с наименьшими погрешностями и стандартными отклонениями по конверсии СО и СО2.
Таким образом, среди 48 комбинаций была выбрана всего 1 модель (модель А4В2С1), которая лучшим образом описывает процесс синтеза метанола.

## Slide 15: Модель катализаторной полки реактора синтеза метанола
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Брутто-реакции синтеза:
1. СО+2Н2=СН3ОН;
2. СО2+H2=CO+H2O;
3. СО2+3Н2=СН3ОН+H2O;
4. CH3OH+CH3OH=CH3OCH3
Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.
Модель полки – РИВ в стационарном режиме:

## Slide 16
Катализаторы синтеза
Ранние катализаторы: ZnO-Cr2O3 – 350-400 °С, 20-30 МПа.
Современные катализаторы: CuO-ZnO-Al2O3, 220–260 °С, 5–10 МПа
Перед началом эксплуатации катализатор восстанавливают, непосредственно, в реакторе для превращения оксида меди в медь.
Основные характеристики катализаторов:
Чувствительность к нежелательным компонентам (сера – не более 1 ppm, Fe, Ni, Na, As, Cl);
Производительность;
Стабильность (сохранение активности при кратковременных перегревах, стойкость к рекристаллизации);
Характеристики | BASF | Lurgi | ICI
Состав, % | 24,5 – Cu 30,4 – ZnO 1,4 - Cr | 55-65 – CuO 25-35 – ZnO 5-12 – Cr2O3 | 24 – CuO 38 – ZnO 37,6 – Al2O3 0,1 – Na2O
Условия: |  |  | 
t, °C | 230 | 260 | 225
Давление, МПа | 5 | 10 | 5
Производительность,кг/л·ч | 0,76 | 2,28 | 0,7
Характеристики некоторых трехкомпонентных медьсодержащих оксидных систем

## Slide 17: Как учесть дезактивацию катализатора?
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР

## Slide 18: Технологическая схема агрегата М-750
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Рисунок - Принципиальная схема процесса синтеза метанола в агрегатах М-750:
1 - реактор синтеза метанола; 2 - сепаратор метанола-сырца; 3 – ступени компрессора; 4 - рекуперационные теплообменники; 5 - холодильник-конденсатор;
Потоки: 1 - свежий синтез-газ; 2 - циркуляционный газ; 3 - продукт после отдельного реактора; 4 - циркуляционный газ после сепаратора; 5 - отдувочные газы синтеза; 6 – метанол-сырец

## Slide 19
Технологическая схема
Четырехполочный промышленный реактор синтеза метанола агрегата М-750
Мнемосхема реактора агрегата М-750

## Slide 20
Профили температуры и концентраций в реакторе
Перепад температуры во времени по реактору синтеза метанола.
Зависимость выхода продуктов реакции от длины реактора (210ºС, 7100 кПа, расход сырья 412163 нм3/ч, расчет на модели)
Chart: L,м

## Slide 21
Профили температуры и концентраций в реакторе
Рисунок – Профили «температура – концентрация» для четырехполочного реактора низкотемпературного синтеза метанола (с внутренним холодильником): входная температура - 200 °С, выходная температура – 240 °С (диаграмма компании ICI)

## Slide 22
Состав продуктов
Условия промышленного синтеза метанола на низкотемпературных медьсодержащих катализаторах: 220–260 °С и 5–10 МПа.
Теоретическая конверсия CO в метанол для указанных условий - 45–80 %. Равновесное содержание метанола (при указанных условиях и мольном соотношении H2/CO = 4) - 25–40 % об.
Содержание метанола в продукте - не выше 5–7 % об.
- большой вклад реакции (2) в синтез;
- наличие инертных компонентов в синтез-газе;
- высокое содержание водорода (для С-Г, полученного в ходе паровой конверсии с большим избытком воды, мольное соотношение H2/(CO+CO2) может достигать 10–16)
Степень конверсии оксидов углерода в метанол за проход - 80–85 %.

## Slide 23
Материальный баланс H2 в синтезе метанола
Рисунок — Схема материального баланса водорода на установке низкотемпературного синтеза метанола
— из каждых 100 т Н2, получаемых при конверсии ПГ, сжигается 29,3 т;
— на 1 млн т метанола, получаемого в год, сжигается 64 тыс. т Н2 в год (это соответствует потребности установки гидрокрекинга (15 МПа) мощностью 1,6 млн т сырья в год или шести установкам гидроочистки дизельного топлива мощностью по 1 млн т сырья в год каждая).

## Slide 24
Побочные продукты
Концентрация продуктов в метаноле-сырце
(данные с действующего агрегата М-750)
 | Концентрация на дату, % |  |  |  |  |  |  |  | 
Наименование компонента | 12.02.03 г | 07.04.03 г | 04.05.03 г | 01.07.03 г | 08.08.03 г | 09.10.03 г | 02.02.04 г | 17.02.04 г | 09.03.04 г
Н2О | 16,00 | 16,20 | 16,40 | 16,00 | 15,80 | 16,30 | 14,00 | 16,50 | 16,40
Пентан | 0,0385 | 0,0488 | 0,0373 | 0,0360 | 0,0323 | 0,0300 | 0,0250 | 0,0403 | 0,0306
Диметиловыйэфир | 0,0002 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002
Диэтиловый эфир | 0,0021 | 0,0024 | 0,0026 | 0,0032 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0014 | 0,0018
Метилформиат + С6 | 0,0119 | 0,0154 | 0,0197 | 0,0173 | 0,0198 | 0,0050 | 0,0147 | 0,0120 | 0,0123
Гептан | 0,0037 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0010 | - | 0,0034 | 0,0028 | 0,0027
Метилацетат | 0,0006 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0024 | 0,0012 | - | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005
Метил-этил-кетон | 0,0081 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0006 | - | 0,0018 | 0,0015 | 0,0016
Метилпропионат +С9 | 0,0078 | 0,0020 | 0,0059 | 0,0050 | 0,0056 | 0,0030 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004
Декан | 0,0019 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0020 | - | 0,0020 | 0,0019 | 0,0022
Этанол | 0,0440 | 0,0810 | 0,0670 | 0,0520 | 0,0440 | 0,0490 | 0,0460 | 0,0403 | 0,0380
Изо-пропанол | 0,0312 | 0,0278 | 0,0410 | 0,0392 | 0,0360 | 0,0400 | 0,0323 | 0,0400 | 0,0420
Пропанол | 0,0087 | 0,0136 | 0,0096 | 0,0082 | 0,0108 | 0,0120 | 0,0241 | 0,0280 | 0,0160
Бутанолы | - | - | - | - | 0,0020 | 0,0034 | 0,0020 | - | -

## Slide 25
Ректификация метанола-сырца
Рисунок — Схема двухстадийной ректификации метанола-сырца: 1 – испарители; 2 – колонна предварительной ректификации; 3 – конденсаторы; 4, 6 – разделительные сосуды; 5 – колонна основной ректификации
Показатели | Температура, °С | Давление, изб., кПа
Верх колонны | 71,0-78,0 | 25,0-85,0
Низ колонны | 120,0-125,0 | не более 125,0
Таблица – Колонна основной ректификации (83 тарелки)
Показатели | Температура, °С | Давление, изб., кПа
Верх колонны | 71,0-79,0 | 25,0-95,0
Низ колонны | 80,0-88,0 | 80,0-100,0
Таблица – Колонна предварительной ректификации (48 тарелок)

## Slide 26
Побочные продукты
Наименование показателей по ГОСТ 2222-95 | 
Содержание метанола, %, не менее | 99,93
Примеси: | 0,06572
Массовая доля воды, %, не более | 0,05
Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более | 0,0015
Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчета на ацетон, %, не более | 0,003
Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %, не более | 0,00001
Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, %, не более | 0,00001
Массовая доля хлора, %,не более | 0,0001
Массовая доля серы, %, не более | 0,0001
Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %,не более | 0,001
Массовая доля этилового спирта, %,не более | 0,01
Таблица. – Требования к товарному метанолу

## Slide 27
Примеры реакторов синтеза метанола
Рисунок – Конструкция сферического реактора синтеза метанола компании M. W. Kellogg Limited
Рисунок – Внешний вид сферических реакторов синтеза метанола (M. W. Kellogg Limited, Cabo Negro, Чили)
Рисунок – Изменение концентрации метанола и воды в схеме синтеза метанола с промежуточными теплообменниками

## Slide 28
Примеры реакторов синтеза метанола
Рисунок – Принципиальная схема конструкции реактора синтеза метанола фирмы «Casale»: 1 – вход свежего синтез-газа; 2 – выход охлаждающего агента; 3 – теплообменная пластина; 4 – корзина для засыпки катализатора; 5 – вход охлаждающего агента; 6 – выход газо-продуктовой смеси.

## Slide 29
Примеры реакторов синтеза метанола
Рисунок – Принципиальная схема конструкции реактора синтеза метанола фирмы «Casale»: 1 – вход свежего синтез-газа; 2 – выход охлаждающего агента; 3 – теплообменная пластина; 4 – корзина для засыпки катализатора; 5 – вход охлаждающего агента; 6 – выход газо-продуктовой смеси.

## Slide 30
Черновые материалы
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Лекция № 10

## Slide 31
Технологическая схема
Рисунок - Технологическая схема синтеза метанола при низком давлении.
1, 11, 12 – компрессоры; 2 – блок очистки; 3 – блок конверсии метана; 4 – котел-утилизатор; 5 – блок очистки и доохлаждения синтез-газа; 6 – теплообменник; 7 – реакторы синтеза метанола; 8 – паросборник; 9 – холодильник; 10 – газосепаратор в. д.
Lurgi

## Slide 32
Технологическая схема
Рисунок – Технологическая схема получения метанола с выносным холодильником: 1, 2 – фильтры; 3 – компрессор; 4 – реактор;
5 – кожухотрубный теплообменник; 6 – электроподогреватель;
7 – конденсатор; 8, 9 – сепараторы; 10 –сборник; I – исходный газ;
II – метанол-сырец; III – отдувочные газы; IV – газы; V – вода

## Slide 33
Технологическая схема
Рисунок – Технологическая схема синтеза метанола в реакторе колонного типа: 1, 2 – фильтры; 3 – реактор; 4 – конденсатор; 5, 6 – сепараторы; 7 – компрессор; 8 – сборник; I – исходный газ; II – метанол-сырец; III – отдувочные газы; IV – газы; V – пар

## Slide 34
Технологическая схема
BASF
Рисунок – Технологическая схема синтеза метанола с использованием котла-утилизатора: 1,9 – компрессор; 2 – реактор; 3, 5 – рекуперационные теплообменники; 4 – котел-утилизатор; 6 – воздушный холодильник; 7 – сепаратор; 8 – сборник; I – исходный газ; II – метанол-сырец; III – отдувочные газы; IV – газы; V – пар