## Slide 1: Характеристика объектов подготовки и переработки газа. Блок-схемы объектов подготовки и переработки газа
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ Юрьев Е.М.
Лекция 15
emyu@tpu.ru https://portal.tpu.ru/SHARED/e/EMYU/

## Slide 2: Структура газопереработки России

## Slide 3: Газоперерабатывающие заводы России
3
Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) — промышленное предприятие по переработке природного и попутного газа, газового конденсата с получением индивидуальных углеводородов и их смесей, а также сопутствующих продуктов (серы, гелия) и газомоторных топлив.
Виды газоперерабатывающих предприятий:
установка комплексной подготовки газа (УКПГ);
газоперерабатывающий завод (ГПЗ);
завод подготовки/переработки/стабилизации газового конденсата;
гелиевый завод;
завод по сжижению ПГ/регазификационный завод;
+ газофракционирующая установка на НПЗ.
*Голубева И. А. Газоперерабатывающие предприятия России : монография / И. А. Голубева, И. В. Мещерин, Е. В. Родина ; под редакцией А. Л. Лапидуса. —СанктПетербург : Лань, 2022.— 456 с.

## Slide 4: Газоперерабатывающие заводы России
4
Холдинг | Количество ГПЗ
ПАО «Газпром» | 6
ПАО «СИБУР Холдинг» | 8
ПАО «НК «Роснефть» | 6
ПАО «ЛУКОЙЛ» | 4
ПАО «Татнефть» | 1
ПАО «Новатэк» | 2
ОАО «Сургутнефтегаз» | 1
Прочие | 3

## Slide 5: Газоперерабатывающие заводы России
5
Холдинг | Количество ГПЗ
ПАО «Газпром» | 6
ПАО «СИБУР Холдинг» | 8
ПАО «НК «Роснефть» | 6
ПАО «ЛУКОЙЛ» | 4
ПАО «Татнефть» | 1
ПАО «Новатэк» | 2
ОАО «Сургутнефтегаз» | 1
Прочие | 3
В России в настоящее время функционируют 31 ГПЗ. Газоперерабатывающие заводы ПАО «Газпром» осуществляют переработку природного газа газовых и газоконденсатных месторождений, заводы остальных компаний предназначены для утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ)

## Slide 6: Газоперерабатывающие заводы России
6
Основное назначение газоперерабатывающих заводов:
очистка от нежелательных компонентов;
осушка и разделение газов и газожидкостных смесей, поступающих на завод с промыслов;
производство товарных газов, жидких углеводородных топлив, газовой серы.
С газоконденсатных месторождений газ и конденсат могут транспортироваться по магистральным трубопроводам одним или раздельными потоками.
Как правило, каждая очередь (линия) ГПЗ — это завершенный технологический цикл, в котором осуществляется переработка газа:
сепарация;
очистка от нежелательных компонентов;
осушка;
получение товарных продуктов.
Переработка ПНГ на ГПЗ сводится к выделению из газа стабильного газового бензина, СУГ и технических УВ. Переработка ПНГ включает следующие процессы:
осушку газа,
очистку от сероводорода, углекислого газа и механических примесей;
отбензинивание;
разделение нестабильного бензина, вырабатываемого на заводе и полученного извне, с получением сухого отбензиненного газа, этановой фракции, ШФЛУ, индивидуальных углеводородов и т. д.

## Slide 7: Блок-схемы объектов переработки газа

## Slide 8: Астраханский газоперерабатывающий завод
8
Место расположения – Астраханская обл., пос. Аксарайский.
Сырьевая база – Астраханское газоконденсатное месторождение:
3,7 трлн. м3 газа, 0,9 млрд. т конденсата, запасы серы 1,5 млрд т. (до 100 лет);
глубина залегания пластов – 4000-4100 м, размеры залежи – 100 х 40 км;
начальная пластовая температура – 110-115 °С; начальное пластовое давление – 62,4 МПа;
дебит скважин: 60-600 тыс. м3/сут газа, до 200 м3/сут конденсата;
Высокое содержание H2S (26% об.), CO2 (16 % об.), сероорганических соединений, меркаптанов, углеводородного конденсата (200-400 г/м3). Содержание в газе сероводорода и углекислого газа после сепарации составляет почти 50%, С5+ - ок. 4 %, конденсатогазовый фактор – 0,54 л/м3;
Мощность ГПЗ: по газу сепарации – 12 млрд. нм3/год, по конденсату – 3 млн.т/год

## Slide 9: Астраханский газоперерабатывающий завод
9
Основные особенности Астраханского ГПЗ:
сырье – пластовая смесь (нет промежуточных УКПГ);
темпы добычи газа определяются экологическими ограничениями заводской переработки, ограниченностью рынка серы;
2 очереди производительностью по 6 млрд. м3/год отсепарированного газа (давление на входе 6,7 МПа и температурой 30 °С) – можно варьировать производительность в пределах 1,5-12 млрд. м3/год;
производство по переработке газового конденсата – мощностью 3 млн. т/год.
В каждой очереди несколько технологических линий.

## Slide 10: Астраханский газоперерабатывающий завод
10
Переработка конденсата (аналог НПЗ):
ЭЛОУ СГК (3 млн.т/год);
комбинированная установка, включающая блок атмосферной перегонки (2,5 млн.т/год ГК + 0,42 млн.т/год ШФЛУ), блок вторичной перегонки СГК (2 млн.т/год), установку ГФУ и очистки сжиженных газов «Мерокс» (0,357 млн.т/год);
комбинированная установка гидроочистки топлив: 2 млн.т/год бензиновой фракции и 1,5 млн.т/год дизельной фракции;
установка каталитического риформинга бензина мощностью (1 млн.т/год).
Установка изомеризации ПГФ 0,3 млн. т/год.

## Slide 11: Астраханский газоперерабатывающий завод
11
Товарная продукция завода:
Сухой газ, направляемый в магистральный газопровод,
Техническая газовая сера: жидкая, гранулированная и комовая - по ГОСТ; пониженной сортности (7000) – по ТУ,
Бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 (ЭК не ниже 5),
Дизельное топливо ДТ-Л,З,Е-К5,
Топочный мазут М100 (сернистый) по ГОСТ и мазут 100 ГКТ по ТУ,
СУГ: ПБА, ПБТ;
Дистилляты газового конденсата по ТУ.
При остановке переработки газового конденсата (или при его получении большем, чем мощность завода по ГК) ГПЗ может выпускать:
Стабильный газовый конденсат;
ШФЛУ.
Основные недостатки ГПЗ:
без бурения новых скважин добычу газа на проектном уровне можно поддерживать не далее 2020-22 гг.;
недостаточное извлечение из газа ценных компонентов (этана);
устаревшая технология переработки конденсата, ориентированная на выпуск низкооктанового бензина (1985 г.).
продукция не полностью удовлетворяет современным требованиям к качеству выпускаемых моторных топлив и глубине переработки сырья - необходимость увеличения производства бензинов АИ-92 и выше;
необходимость повышения четкости ректификации на установках атмосферной и вторичной перегонок;
необходимость обеспечения производительности установок гидроочистки и вторичной перегонки.

## Slide 12: Оренбургский газоперерабатывающий завод
12
Месторасположение – 30 км южнее г. Оренбурга.
Сырьевая база – Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение:
2 трлн. м3 газа, 600 млн. т нефти, 120 млн. т конденсата;
глубина добывающей скважины – 1300-1800 м, размеры залежи – 125 х 25 км;
дебит скважин (падающая добыча): 2,7-53,5 млн. м3/сут газа, до 214,5 т/сут нефти;
Содержание сероводорода - 5% об., диоксида углерода – 2 %, суммарное содержание жидкости – 0,7 л/м3;
Мощность ГПЗ: по газу сепарации – 30 млрд. нм3/год, по нефти – 0,38 млн. т/год и конденсату – 6 млн. т/год.

## Slide 13: Оренбургский газоперерабатывающий завод
13
Рисунок – Схема переработки сырого газа и нестабильного конденсата на Оренбургском ГПЗ

## Slide 14: Оренбургский газоперерабатывающий завод
14
Состав ООО «Газпром добыча Оренбург»: УКПГ + трубопроводы + ГПЗ + гелиевый завод. ГПЗ – крупнейший в Европе, состоит из 3 очередей по 15 млрд. м3/год каждая.
В каждой очереди несколько технологических линий:
  очистка газа с отделением механической сепарации;
  сероочистка газа раствором ДЭА;
  низкотемпературная осушка газа с использованием пропанового холодильного цикла;
  очистка и стабилизация углеводородного конденсата;
  производство серы по методу Клауса с доочисткой по методу Сульфрен;
  получение ШФЛУ из газа стабилизации конденсата;
  очистку газа от меркаптанов на цеолитах;
    + установка низкотемпературной масляной абсорбции на 3 линии.
Товарная продукция завода
сухой газ,
сера (жидкая, комовая, молотая),
ШФЛУ (ФУМ, фракция УВ многокомпонентная),
стабильный конденсат,
сжиженный газ,
одорант «СПМ» (смесь природных меркаптанов С2-С5).
Перспективы развития ОГПЗ:
снижение объемов переработки собственного сырья;
обеспечение загрузки мощностей завода давальческим сырьем.
для переработки всего планируемого объема давальческого конденсата и нефти потребуется сооружение новых установок стабилизации.
сокращение производства продукции, которая имеет ограниченный спрос:
неочищенной от сернистых соединений ШФЛУ (ШФЛУ будет вырабатываться на гелиевом заводе)
комовой серы (вся сера будет выпускаться только в гранулированном и в жидком виде);

## Slide 15: Оренбургский гелиевый завод
15
Проектная мощность ОГЗ по сырью составляла 18 млрд.м3/год (сейчас – 15 млрд.м3/год).
На ОГЗ поступает природный газ с ОГПЗ, очищенный от сероводорода и диоксида углерода и осушенный до температуры точки росы (-10) °С.
Газ после очистки поступает на криогенные гелиевые блоки, где из него извлекают этановую фракцию, ШФЛУ и гелиевый концентрат, из которого после каталитической и адсорбционной очистки от водорода, азота и неона получают товарный газообразный гелий.
Процесс разделения осуществляется путём конденсации всех углеводородных компонентов газовой смеси и низкотемпературной ректификации. Для получения холода используется собственная энергия газа (при его расширении в турбодетандерах и дросселировании сжиженных фракций) и внешние холодильные циклы (пропановые и азотные).
Мощность:
по переработке газа ОГПЗ – 15,0 млрд м3/год;
по выработке гелия – 6500 тыс. м3/год;
по выработке этановой фракции – 340 тыс. т/год;
по выработке ШФЛУ – 1,0 млн т/год.

## Slide 16: Оренбургский гелиевый завод
16
Перспективы развития
Сейчас: Технология криогенных установок ОГЗ ориентирована на высокое извлечение гелия и низкое извлечение этана (не выше 40%) и ШФЛУ (75-80%).
На зарубежных ГПЗ экономически оптимальным считается извлечение 80-90% этана и 90-100% ШФЛУ от их потенциала.
В будущем: Радикальным способом повышения экономической эффективности ОГЗ является реконструкция двух криогенных гелиевых установок:
собственная выработка этана увеличится примерно в 2 раза, ШФЛУ – на 24% при снижении энергозатрат на 23%;
при вовлечении в переработку, кроме газа ОГКМ, более "жирных" газов можно увеличить ежегодное производство этана, производство гелия при этом несколько снизится.
Мощность:
по переработке газа ОГПЗ – 15,0 млрд м3/год;
по выработке гелия – 6500 тыс. м3/год;
по выработке этановой фракции – 340 тыс. т/год;
по выработке ШФЛУ – 1,0 млн т/год.

## Slide 17: Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспорту
17
Сырьем УПКТ является нестабильный конденсат вначале Уренгойского, а позже и Ямбургского ГКМ.
Суммарная мощность Новоуренгойского ЗПКТ по переработке нестабильного конденсата составляет ок. 12 млн т/год. На установке деэтанизации конденсата (УДК) мощностью около 6 млн т в год получают газ деэтанизации и деэтанизированный конденсат. После этого около 70% деэтанизированного газового конденсата транспортируют на Сургутский ЗСК, а газ деэтанизации отгружают в магистральный газопровод. Остальные 30% деэтанизированного газового конденсата стабилизируют и получают ШФЛУ и стабильный газовый конденсат, часть которого перерабатывают на установке производства дизельного топлива. На этой установке производят дизельное топливо широкого фракционного состава, бензиновую фракцию, автомобильный бензин и кубовый остаток. Перерабатывая ШФЛУ, получают пропановую и пропан-бутановую фракции. Смесь бензиновой фракции и кубового остатка используется вместе со стабильным конденсатом как аналог стабильного конденсата.

## Slide 18: Сургутский завод стабилизации конденсата
18
Сургутский ЗСК является крупнейшим предприятием в России по стабилизации и переработке нефтеконденсатных смесей. Мощность установки стабилизации составляет 12 (8+4) млн т/год по сырью. Основным сырьем ЗСК является деэтанизированный ГК от Новоуренгойского УПКТ с добавкой нефти.
Технологические операции:
стабилизация деэтанизированной нефтегазоконденсатной смеси на установках мощностью свыше 12 млн т в год по сырью;
первичная переработка нефтегазоконденсатной смеси с получением моторных топлив (4 млн т в год);
каталитический риформинг (установка «Петрофак») производительностью 100 тыс. т в год;
переработка ШФЛУ с получением С3-, С4- и изо-С5 фракций;
каталитическая депарафинизация дизельного топлива, а также гидроочистка реактивного топлива.
Развитие Сургутского ЗСК:
углубление процесса переработки УВ с целью получения продукции: бензинов высокого качества, реактивного и дизельного топлива, сырья для химической промышленности, сжиженных газов и другой химической продукции.

## Slide 19: Нижневартовский газоперерабатывающий завод (комплекс)
19
Введен в эксплуатацию в 1974–1978-х гг. и состоит из четырех заводов (2(4) масляных НТА, НТК на пропановом ХЦ, НТК на пропановом ХЦ и ТДА), размещенных на одной площадке, производительность по сырью 2140 млн м3 в год.
На заводе перерабатываются попутные нефтяные газы восточной части Среднего Приобья, Самотлорского, Варьеганского, Советского, Аланского и других месторождений Западной Сибири.
Методом низкотемпературной масляной абсорбции с применением хладоагента – пропановой фракции высокой степени чистоты, а также газофракционирования широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на предприятии получают сухой отбензиненный газ (С1–С2), стабильный газовый бензин, пропан-бутановую фракцию, пропан высокой чистоты и углеводородные сжиженные газы для автотранспорта и коммунально-бытового потребления.

## Slide 20: Нижневартовский газоперерабатывающий завод (комплекс)
20
Таблица – Состав ПНГ Нижневартовского ГПК

## Slide 21: Российские проекты по производству СПГ
21

## Slide 22: Типовая блок-схема крупнотоннажного завода СПГ
22

## Slide 23: Типовые схемы установки сжижения природного газа
23
Принципиальная схема модернизированного каскадного процесса сжижения ПГ Philips
Процесс APCI C3MR
Схема многопоточного спирально-витого теплообменного аппарата

## Slide 24: Факторы, ограничивающие повсеместное распространение ГПЗ
24
Факторы:
сложности с шельфовыми и морскими месторождениями (надежность сбора и подготовки газа, экономическое обоснование);
трудности с использованием попутного нефтяного газа (отсутствие транспортной схемы, экономическое обоснование переработки);
выработка месторождений;
отставание отечественных технологий от требований рынка химических продуктов;

## Slide 25: Cхемы объектов подготовки газа

## Slide 26: УКПГ сеноманских залежей уренгойского НГКМ
Предусмотрена коллекторно-кустовая схема сбора газа. Куст – 3-5 скважин. ПГ от скважин поступает в газовые коллекторы кустов, далее на УКПГ. УКПГ включает в себя:
- ДЭГ-осушка газа;
- ДКС-2 (поле осушки);
- ДКС-1 (до осушки, подключены позднее).
На НГКМ 15 УКПГ. На некоторых УКПГ была заложена избыточная надежность оборудования (диаметр абсорбера, работа фильтров ДЭГ, сепарационной и массообменной части абсорбера).

## Slide 27: УКПГ сеноманских залежей уренгойского НГКМ
Абсорберы ГП-252 (УКПГ 1-4): единичная производительность технологической нитки – 3-5 млн. м3/сут; диаметр – 1600 мм.
Абсорберы ГП-365 (УКПГ 5-10): производительность технологической нитки – 5 млн. м3/сут; диаметр – 1200 мм; высота – 16 м; 90 шт.
Абсорберы ГП-502 (УКПГ 11-15): производительность технологической нитки – 10 млн. м3/сут; диаметр – 1800 мм; высота – 16,6 м; 90 шт.
Абсорберы ГП-778 (УКПГ 3, 4, 6, 7 Ямбургского НГКМ): производительность технологической нитки – 10 млн. м3/сут.
Рисунок – Схема абсорбера ГП-252
Рисунок – Схема абсорбера ГП-365

## Slide 28: УКПГ сеноманских залежей уренгойского НГКМ
Основные «узкие места»:
работа внутренних элементов абсорбера;
работа АВО перед абсорбером (неравномерность охлаждения, образование газовых гидратов в трубках);

## Slide 29: УКПГ валанжинских залежей уренгойского НГКМ
НТС до (-30)-(-25) °С. Валанжинские УКПГ 4 шт. Классическая 3х-ступенчатая технология НТС с 2 ТО типа газ-газ, дросселированием газа и ингибированием метанола.
Производится впрыск части (30 %) нестабильного конденсата в газовый поток – сорбция в потоке.
Проектная схема подготовки газа на УНТС Уренгойского ГКМ
Температуры входа на УКПГ – 25-40 °С; Свободный перепад давления – 5-5,5 МПа; Температура НТС (-30) °С;
Степень извлечения С3+ - 97 %; точка росы по воде – (-27) °С
Период | Давление на входе в УКПГ | Давление НТС | Давление в МГ | ДКС?
Начальный | 12,5-13 МПа | 7,7 МПа | 7,4-7,5 МПа | -
«средний» | 10-10,5 МПа | 6 МПа | 7,4-7,5 МПа | После НТС
«средний» | 9,5 МПа | 6 МПа | 7,4-7,5 МПа | До и после НТС

## Slide 30: УКПГ валанжинских залежей уренгойского НГКМ. Недостатки проектной технологии
Не везде предусмотрено регулируемое байпасирование ТО (по потоку сухого газа), что позволило бы поддерживать температуру сепарации и экономить метанол.
Неравномерность распределения газожидкостных потоков по сепараторам (на некоторых УКПГ была принята кольцевая схема коллектора вокруг установки).
Не везде были выбраны правильно точки ввода и технология ввода метанола в ТО.
Проблемы утилизации ВМР (решена посредством ввода установки регенерации).
Проблема газов дегазации (были установлены эжекторы).
Проектная схема подготовки газа на УНТС Уренгойского ГКМ
Температуры входа на УКПГ – 25-40 °С; Свободный перепад давления – 5-5,5 МПа; Температура НТС (-30) °С;
Степень извлечения С3+ - 97 %; точка росы по воде – (-27) °С

## Slide 31: УКПГ валанжинских залежей уренгойского НГКМ. Недостатки проектной технологии
Низкая эффективность разделения жидких фаз в трехфазных сепараторах – риск загидрачивания конденсатопровода (стали добавлять ВМР).
Плохая теплоизоляция шлейфов (= повышенный расход метанола).
Повышенные уносы нестабильного конденсата.
Проектная схема подготовки газа на УНТС Уренгойского ГКМ
Температуры входа на УКПГ – 25-40 °С; Свободный перепад давления – 5-5,5 МПа; Температура НТС (-30) °С;
Степень извлечения С3+ - 97 %; точка росы по воде – (-27) °С

## Slide 32: УКПГ валанжинских залежей Ямбургского НГКМ
Технологическая схема УКПГ-1В Ямбургского ГКМ (валанжинская залежь, пуск 1991 г.)
Только УКПГ-1В имела полный цикл низкотемпературной обработки. Коллекторская схема – 3 нитки, после каждого аппарата, а затем снова расходятся по аппаратам.
Имеется возможность работать и как НТА (степень извлечения С3+ - 110 %), и как НТС. Имеется азеотропная регенерация ДЭГ и ректификационная регенерация метанола. Осушка газа предусматривалась до безгидратного уровня в последующих аппаратах.
Особенность подключения детандер-компрессорных агрегатов: А-1 -> компрессор -> АВО-1 -> ТО -> детандер.

## Slide 33: УКПГ валанжинских залежей Ямбургского НГКМ. Недостатки проектной технологии
Технологическая схема УКПГ-1В Ямбургского ГКМ (валанжинская залежь, пуск 1991 г.)
Недостаточно эффективное ТО-оборудование.
Некорректно рассчитана гликолевая осушка газа (потребовался запас по точке росы – 5-7 °С) + выделение в абсорбере А-2 унесенного гликоля в виде твердой фазы.
Избыточный расход метанола (в т.ч. в поток конденсата в А-2) = расходу метанола вообще без установки осушки (!).
Не были предусмотрены эжекторы.

## Slide 34: УКПГ валанжинских залежей уренгойского и Ямбургского НГКМ. Анализ опыта, главные выводы
Каждая технологическая линия УКПГ должна быть самостоятельной; использование коллекторной схемы технологических ниток неприемлемо.
Должна иметься возможность отключения любого аппарата посредством байпасных линий.
Должна быть предусмотрена возможность распределения пришедшего с кустов скважин газа на разных технологических линиях (особенно после начального периода эксплуатации, по мере падения пластового давления, в «слабых» и «водопроявляющих» шлейфах кустов скважин).
Целесообразно кардинально решить проблему газов дегазации низкого давления за счет монтажа эжекторов.
Следует проектировать как дроссельный, так и турбодетандерный варианты работы низкотемпературных установок.
Должны быть предусмотрены возможности дополнения технологии при необходимости блоками абсорбции и ректификации.
Следует разрабатывать оптимальные схемы ингибирования гидратообразования с автоматическим регулированием расхода ингибитора и рациональным подбором точек ввода. Необходимо использовать десорберы для отпарки (отдувки) метанола.

## Slide 35: УКПГ валанжинских залежей уренгойского и Ямбургского НГКМ. Анализ опыта, главные выводы
Следует обеспечить транспорт нестабильного конденсата в однофазном состоянии за счет регулирования температуры и давления в узлах дегазации. Возможно, включать в схему теплообменник конденсат-газ перед узлом концевой дегазации.
Предусматривать новые специальные конструкции концевых сепараторов с пониженными уносами жидкой фазы, что уменьшает потери тяжелых УВ и повышает надежность работы головных систем магистрального транспорта товарного газа a однофазном состоянии.