## Slide 1: Основные понятия и термины технологии подготовки и переработки газа. Свойства углеводородных газов и конденсата
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ Юрьев Е.М.
Лекция 1
emyu@tpu.ru https://portal.tpu.ru/SHARED/e/EMYU/ https://telemost.yandex.ru/j/38374993923541

## Slide 2: Природный газ. Основные термины

## Slide 3: Газохимия = Переработка газов
3
Объем НИОКР в интересах индустриальных партнеров
ТОП-3
раздел химии, изучающий механизм превращений углеводородов природного газа (и газового конденсата) в полезные продукты и сырьевые материалы;
раздел химической технологии, описывающий технологические процессы, применяемые в промышленности при переработке природного газа (и газового конденсата), — стабилизация, очистка, осушка, конверсия, синтезы на основе синтез-газа и т.д.;
отрасль химической промышленности, включающая производства, общей чертой которых является глубокая химическая переработка газообразного углеводородного сырья (природного и попутного газов) и газового конденсата.

## Slide 4
Природный газ
Природный газ — полезное горючее ископаемое, смесь газов, образовавшихся в недрах Земли, в пластовых условиях находящийся в газообразном состоянии в виде отдельных скоплений, в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, или в растворённом состоянии в нефти или воде.
Природный газ – газ месторождений:
газовых;
газоконденсатных;
нефтегазовых.
Месторождение | Объемное содержание компонентов, % |  |  |  |  |  |  |  | Относительная плотность
 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5+ | CO2 | H2S | N2 | 
Уренгойское | 98,4 | 0,1 | - | - | - | 0,3 | - | 1,2 | 0,56
 | 89,3 | 4,9 | 1,6 | 0,9 | 2,7 | 0,2 | - | 0,4 | 0,66
Ямбургское | 98,6 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | 1,2 | 0,57
 | 90,2 | 4,3 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 0,9 | - | 0,4 | 0,63
Харасавейское | 96,6 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,57
Шебелинское | 92,0 | 4,0 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | 2,0 | 0,61
Оренбургское | 81,4 | 4,0 | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 6,8 | 0,68
Мессояхское | 97,6 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,6 | - | 1,6 | 0,57
Лак (Франция) | 64,9 | 2,8 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 9,7 | 15,3 | - | 0,77
Эмори (США) | 39,6 | 6,4 | 2,9 | 2,1 | 0,7 | 4,8 | 42,4 | 1,0 | 0,95
Самотлорское | 86,5 | 3,2 | 2,6 | 3,9 | 3,1 | 0,5 | - | 0,2 | 0,86
 | 68,0 | 4,4 | 9,6 | 7,8 | 4,1 | 0,5 | - | 5,6 | 1,1
Усинское | 89,1 | 4,8 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | - | 2,0 | 0,79
 | 49,2 | 15,8 | 16,8 | 9,4 | 5,6 | 0,7 | - | 2,5 | 1,3
Марковское | 76,1 | 12,1 | 5,3 | 4,0 | 2,2 | 0,1 | - | 0,2 | 0,93
4

## Slide 5
Природный газ
Компоненты природного газа:
УВ (алканы): метан, этан, пропан, бутан, пентан, и т.д. + жидкие УВ;
S-соединения: H2S, меркаптаны (тиолы, тиоспирты, -SH), сульфиды (-S-, -S-S-), COS, CS2, S;
неУВ соединения: CO2, N2, O2, He, Hg-соединения;
вода;
Подготовка газа – комплекс мероприятий по удалению компонентов, затрудняющих переработку газа и его транспортировку его по газопроводу.
Область применения/название | Давление, Па | Температура, °C
Нормальные условия (молярный объем газа = 22,1414 л/моль) | 101325 | 0 (273,15 К)
Стандартные условия (ГОСТ 2939-63, компрессоростроение) | 101325 | 20
Стандартные условия, STP (IUPAC, 1982 г.) | 100000 (1 бар) | 0
Стандартные условия (газовое хозяйство; ГОСТ Р 56333-2015) | 101325 | 20 (293,15 К)
Нормальные условия (США, NIST, ISO 2533) | 101325 | 15
5

## Slide 6
«Нормальный» объемный расход газа
6
Расход газа – это количество газа, проходящее в единицу времени через поперечное сечение трубопровода, канала, аппарата и т.п.
Объемный расход газа (м3/с) – это объем газа, проходящий в единицу времени через поперечное сечение трубопровода, канала, аппарата и т.п.
Фактический объемный расход газа – это объемный расход газа при данных условиях: температуре и давлении.
Проблема 1: 100 л/с водорода и 100 л/с метана – фактический объемный расход одинаковый, а массовый? А мольный?
Проблема 2: 100 л/с метана при 20 °С и 6 МПа и 100 л/с метана при 0 °С и 101325 Па – фактический объемный расход одинаковый, а массовый? А мольный?
«Нормальный» объемный расход газа – это объемный расход газа, «приведенный» к 0 °С и 101325 Па.

## Slide 7: Магистральные газопроводы России
7

## Slide 8
Природный газ
Попутный нефтяной газ (ПНГ, попутный газ) — смесь различных газообразных углеводородов, растворенных в нефти и выделяющихся в процессе добычи, подготовки, транспорта, переработки.
Месторождение | Объемное содержание компонентов, % |  |  |  |  |  |  |  | Относительная плотность
 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5+ | CO2 | H2S | N2 | 
нефтяное (1 ступ. сепарации) | 61,7 | 7,7 | 17,6 | 8,5 | 3,2 | 0,03 | - | 1,3 | 0,89
Состояние рационального использования попутного нефтяного газа в Российской Федерации в 2012 г.
Федеральный округ, субъект | Ресурсы газа, млрд. м3 | % использования
Северо-Западный ФО | 2,7 | 64,6
Южный ФО | 1,9 | 96,1
Северо-Кавказский ФО | 0,4 | 67,5
Дальневосточный ФО | 3,4 | 90,5
Уральский ФО, в т.ч. | 45,4 | 86,9
ХМАО-Югра | 35,8 | 89,1
ЯНАО | 9,3 | 80,0
Приволжский ФО | 7,6 | 75,8
Сибирский ФО | 10,4 | 24,2
Всего по России | 71,8 | 76,0
Chart: 
| Северо-Западный ФО | Южный ФО | Северо-Кавказский ФО | Дальневосточный ФО | Уральский ФО, в т.ч. | ЯНАО | Приволжский ФО | Сибирский ФО
 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 3.4 | 56.722 | 9.3 | 7.6 | 10.4
ХМАО-Югра
35,8 млрд. м3 – 79%
8

## Slide 9
Природный газ: термины
Горючие газы / Горючие природные газы — природный газ, пригодный для использования в качестве топлива (!)
Сухой газ – газ, подготовленный для транспортировки по газопроводу или для сжигания с целью получения тепловой энергии и электроэнергии (характеризуется высоким содержанием метана);
Влажный газ – неосушенный природный;
Тощий газ – природный горючий газ, характеризующийся низким содержанием УВ С3+ (С2+) (читай, высоким содержанием метана);
Жирный газ – природный горючий газ, характеризующийся высоким содержанием УВ С3+ (С2+).
9

## Slide 10
Первичные (нативные) газы – газы природного происхождения: ПНГ, ПГ, газ газоконденсатных месторождений;
Вторичные (искусственные) газы – газы, образовавшиеся в результате технологической переработки нефти и природного газа (а также угля, торфа и т.д.); например, выход газообразных продуктов во вторичных процессах переработки нефти достигает 5-20 %;
Состав газа, %, процессов | Состав газа, %, процессов |  |  |  |  |  |  | 
Компоненты | АВТ | Катриформинг | Гидроочистка дизтоплива | Гидрокрекинг вакуумного дистиллята | Замедленное коксование гудрона | Термический крекинг | Каталитический крекинг | Пиролиз бензина
СН4 + Н2 | 2,7 | 19,0 | 34,0 | 6,9 | 36,3 | 16,2 | 13,0 | 18,2
Этилен | - | - | - | - | 1,7 | 2,5 | 5,0 | 43,4
Этан | 5,1 | 21,0 | 24,5 | 14,0 | 18,2 | 17,0 | 8,0 | 3,5
Пропилен | - | - | - | - | 5,9 | 9,0 | 23,8 | 20,8
Пропан | 41,3 | 32,0 | 20,5 | 44,7 | 17,0 | 21,5 | 10,8 | 0,4
Изобутилен | - | - | - | - | 2,3 | 4,5 | 7,2 | 1,0
н-Бутилен | - | - | - | - | 3,7 | 0,8 | 12,8 | 3,9
н-Бутан | 50,9 | 16,0 | - | 10,4 | 9,5 | 14,5 | 4,8 | 0,4
Изобутан | 13,0 | 12,0 | 21,0 | 24,0 | 5,6 | 5,0 | 14,6 | 3,0
Бутадиен | - | - | - | - | - | - | - | 5,4
Сумма непредельных | - | - | - | - | 13,6 | 25,8 | 48,8 | 74,5
Природный газ: термины
10

## Slide 11
Происхождение природного газа
Природный газ — полезное горючее ископаемое, смесь газов, образовавшихся в недрах Земли.
Органическая теория происхождения УВ: нефть и газ — продукты преобразования рассеянного в осадочных породах органического вещества. Газообразные УВ генерируются из гумусового и сапропелевого органического вещества в прибрежно-морских и озёрных условиях в окислительных средах (+О2).
Газовая залежь – место скопления природного газа в свободном состоянии в порах и трещинах горных пород;
Месторождение природного газа – совокупность залежей природного газа и газоконденсата на определённой территории.
Пласт – геологическое тело, имеющее плоскую форму, при которой его мощность во много раз меньше размеры площади его распространения, обладающее однородными признаками и ограниченное большими или малыми параллельными поверхностями.
11

## Slide 12
Пластовое давление чаще всего равно гидростатическому, например на глубине 5 км – 50 МПа.
Пластовая температура – чаще всего 40- 90 °C (0-200 °C).
Коллектор – горная порода, содержащая пустоты (поры, каверны или системы трещин) и способная вмещать и фильтровать флюиды (нефть, газ, воду).
Флюид — текучая нефтегазовая система; любое вещество, поведение которого при деформации может быть описано законами механики жидкостей.
Происхождение природного газа
12

## Slide 13
Использование природного газа
Направления:
Энергетическое, наиболее распространенное: 95 % добытого метана в мире используется как топливо; доля метана в мировом энергобалансе – 24 %, в России – более 50 % (в производстве ЭЭ – 80 %).
ПГ как топливо:
    Промышленное;
    Бытовое;
    Моторное горючее.
Химическое: главная причина слабого распространения газохимии – трудность химической переработки легких алканов (прежде всего, метана), поэтому только возникновение прорывной технологии приведет к повсеместному распространению газохимической отрасли.
13

## Slide 14: Составы и свойства природного и попутного газов. Пример составов
 | Газ природный (УКПГ, вход газа на НТС) | Попутный нефтяной газ (УКПГ, входные сепараторы ПНГ)
Компонентный состав, % мол. |  | 
Метан | 93,03 | 88,31
CO2 | 0,26 | 0,71
Этан | 4,10 | 5,20
Пропан | 1,21 | 3,05
Изобутан | 0,32 | 0,88
Н-бутан | 0,29 | 0,88
Изопентан | 0,15 | 0,25
Н-пентан | 0,08 | 0,14
Бензол | 0,07 | 0,02
Толуол | 0,07 | 0,02
Н-гексан | 0,05 | 0,04
Н-гептан | 0,04 | 0,02
Кислород | менее 0,01 | менее 0,01
Азот | 0,31 | 0,46
Водород | менее 0,001 | менее 0,001
Октан | менее 0,02 | менее 0,02
Гелий | 0,01 | 0,01
14

## Slide 15: Составы и свойства природного и попутного газов. Пример составов
 | Газ природный (УКПГ, вход газа на НТС) | Попутный нефтяной газ (УКПГ, входные сепараторы ПНГ)
Давление в точке отбора пробы, МПа | 6,9 | 0,38
Температура в точке отбора пробы, °С | 23,0 | 11,0
Показатели по ГОСТ 31369-2008 |  | 
Объемная высшая теплота сгорания, МДж/м3 | 39,76 | 41,84
Объемная низшая теплота сгорания, МДж/м3 | 35,93 | 37,88
Относительная плотность | 0,6097 | 0,6543
Плотность, кг/м3 | 0,7341 | 0,7884
Число Воббе, МДж/м3 | 50,92 | 51,72
Расчетные показатели (Unisim Design) |  | 
Плотность фактическая (при t и р), кг/м3 | 59,05 | 3,083
Точка росы по УВ (при указанном давлении), °С | 5,418 | -25,34
Теплоемкость, кДж/кг К | 2,747 | 2,080
Теплота испарения, кДж/кг | - | 703,8
Вязкость, сП | 0,01319 | 0,01077
Коэффициент сжимаемости | 0,8361 | 0,9868
15

## Slide 16: Свойства индивидуальных газов и газовых смесей

## Slide 17
101325 Па, 0 °С | Молекулярная масса | Коэфф. сжимаемости | Мольный объем, л/моль | Плотность реального газа, кг/м3 | Отн. плотность реального газа | Критическая температура, К | Крит. давление, атм | Температура кипения при 1 атм, °С
CO | 28,01 | 0,999 | 22,398 | 1,250 | 0,967 | 126,2 | 34,0 | -191,51
Водород | 2,016 | 1,0 | 22,425 | 0,089 | 0,069 | 32,98 | 12,9 | -252,75
Метан | 16,043 | 0,997 | 22,360 | 0,715 | 0,554 | 190,56 | 45,9 | -161,49
Этан | 30,07 | 0,99 | 22,190 | 1,355 | 1,048 | 305,33 | 48,7 | -88,6
Пропан | 44,097 | 0,978 | 21,941 | 2,009 | 1,554 | 369,85 | 42,5 | -42,08
Н-Бутан | 58,123 | 0,957 | 21,455 | 2,709 | 2,095 | 425,16 | 38,0 | -0,51
Изобутан | 58,123 | 0,958 | 21,473 | 2,706 | 2,093 | 407,85 | 36,4 | -11,79
Н-Пентан | 72,15 | 0,918 | 20,576 | 3,506 | 2,712 | 469,71 | 33,7 | 36,07
Азот | 28,013 | 0,999 | 22,403 | 1,250 | 0,967 | 132,92 | 35,0 | -195,81
Гелий | 4,003 | 0,999 | 22,408 | 0,178 | 0,138 | 5,19 | 2,3 | -268,93
CO2 | 44,010 | 0,993 | 22,264 | 1,976 | 1,528 | 304,21 | 73,8 | -78,48
O2 | 31,999 | 0,999 | 22,392 | 1,429 | 1,105 | 154,58 | 50,4 | -182,96
H2S | 34,082 | 0,990 | 22,190 | 1,535 | 1,187 | 373,53 | 90,0 | -60,27
H2O (г) | 18,015 | 0,930 | 20,845 | 0,864 | 0,668 | 647,14 | 220,6 | 100,00
Воздух | 28,961 | 0,999 | 22,403 | 1,292 | 1 | - | - | -
17
Свойства газов (справочная информация)

## Slide 18
Критические параметры
18
Критические параметры: давление и температура (Tс, pс) в критической точке (т.е. когда исчезает различие в свойствах жидкой и газообразной фаз вещества).
Для понимания:
  При температурах выше критической, вещество не может быть сжижено ни при каком сколь угодно большом давлении;
  При давлениях выше критического, жидкость и газ не могут сосуществовать, независимо от величины температуры;
Псевдокритические параметры = «критические» параметры смесей:
  они не имеют физического смысла, т.к. в псевдокритической точке свойства жидкой и газовой фаз не будут идентичными, если речь идет о смеси, а не о чистых компонентах;
  играют важную роль при приближенном расчете свойств газовых смесей;

## Slide 19
Основные характерные области, линии и точки на p-H-диаграмме:
Критическая точка;
Линия кипения жидкости;
Линия насыщенного пара;
Изотерма;
Изобара;
Изохора;
Изоэнтропа;
Изоэнтальпа;
Изохора;
Изовапора;
Область жидкости/переохлажденной жидкости;
Область пара/перегретого пара;
Двухфазная газожидкостная область.
19
p-H-диаграммы чистых веществ
p-H-диаграмма пропана (R290)

## Slide 20
Основные характерные области, линии и точки на p-H-диаграмме:
Критическая точка;
Линия кипения жидкости;
Линия насыщенного пара;
Изотерма;
Изобара;
Изохора;
Изоэнтропа;
Изоэнтальпа;
Изохора;
Изовапора;
Область жидкости/переохлажденной жидкости;
Область пара/перегретого пара;
Двухфазная газожидкостная область.
20
p-H-диаграммы чистых веществ
p-H-диаграмма метана
0 °С, 9,3 МПа
-36 °С, 5,1 МПа
-18 °С, 5,1 МПа

## Slide 21
21
p-H-диаграммы чистых веществ
p-H-диаграмма
А
В
С
D
Цикл действительной холодильной машины на диаграмме давление – энтальпия для пропана (R290)
E
A
B
C
D
E
D’

## Slide 22
Идеальный газ | Реальный газ
Объем молекул незначителен по сравнению с общим объемом газа; | При повышении давления повышается плотность → объемом молекул относительно объема газа нельзя пренебрегать!!!
Между молекулами газа (а также между молекулами газа и стенками сосуда) нет сил притяжения и отталкивания; | Гравитационные силы (в т.ч. и Ван-дер-Ваальсовы) имеют место быть всегда → чем чаще молекулы сталкиваются, тем выше вклад этих сил!!!
… | …
Уравнение состояния идеального газа pV = nRT | Уравнение состояния реального газа pV = znRT Коэффициент сжимаемости z = f(p,V)
Для большинства газовых смесей уравнение состояния идеального газа справедливо до давления около 400 кПа. Легкие газы, например, метан, демонстрируют идеальное газовое поведение при более высоких давлениях, чем более тяжелые газы: пропан, бутан и др. | 
Должны применяться при невысоких давлениях и средних температурах | Должны применяться при высоких давлениях и низких температурах, т.е. вблизи точки конденсации
22
Идеальный газ vs Реальный газ

## Slide 23
Закон соответственных состояний: вещества подчиняются одному уравнению состояния, если это уравнение выразить через приведённые переменные.
Говоря проще: если разные по составу газы (смеси или чистые вещества) имеют одинаковые приведенные параметры, у них будет одинаковый коэффициент сжимаемости z, плотность и другие свойства, зависящие от межмолекулярных сил.
Концепция соответствующих состояний лишь частично справедлива для реальных жидкостей/газов, но она является мощным инструментом корреляции. Эта концепция наиболее точна для смесей, состоящих из сходных молекул, мало взаимодействующих друг с другом.
23
Закон соответственных состояний
Notes: Для большинства газовых смесей уравнение (3.1) справедливо до давления около 400 кПа [60 фунтов на кв. дюйм]. При повышении давления выше этого уровня точность снижается, и систему следует рассматривать как неидеальный газ. легкие газы, напр. метан, демонстрируют идеальное газовое поведение при более высоких давлениях, чем более тяжелые газы, т.е. пропен, бутан.

## Slide 24
Концепция соответствующих состояний лишь частично справедлива для реальных жидкостей/газов, но она является мощным инструментом корреляции. Эта концепция наиболее точна для смесей, состоящих из сходных молекул, мало взаимодействующих друг с другом.
Рисунок – Взаимосвязь давления и температуры кипения метана и пропана: (a) для абсолютных значений, (b) для приведенных значений
24
Закон соответственных состояний
Notes: Для большинства газовых смесей уравнение (3.1) справедливо до давления около 400 кПа [60 фунтов на кв. дюйм]. При повышении давления выше этого уровня точность снижается, и систему следует рассматривать как неидеальный газ. легкие газы, напр. метан, демонстрируют идеальное газовое поведение при более высоких давлениях, чем более тяжелые газы, т.е. пропен, бутан.

## Slide 25
Как найти коэффициент сжимаемости:
Правило Кея (Kay): «критические» параметры смеси аддитивны по мольным долям компонентов.
Графическая корреляция Каца (Katz, см. рис.) – для малосернистых природных газов.
Метод Вичерта-Азиза (Wichert-Aziz) – модификация корреляции Каца для высокосернистых ПГ.
Задача: найти коэффициент сжимаемости смеси газов: метан 50 % + этан 50 % при 7,5 МПа, 19 °С.
Найдем критические параметры газов: метан – 190,56 К, 45,9 атм; этан – 305,33 К, 48,7 атм.
2. Найдем критические параметры смеси: 248 К, 47,3 атм.
3. Найдем приведенные параметры:
Тпр = (273+19) К / 248 К = 1,85; Pпр = 7,5 МПа / 4,73 МПа = 1,59.
4. Найдем по графику коэффициент сжимаемости: z = 0,94.
25
Коэффициент сжимаемости
Notes: Для большинства газовых смесей уравнение (3.1) справедливо до давления около 400 кПа [60 фунтов на кв. дюйм]. При повышении давления выше этого уровня точность снижается, и систему следует рассматривать как неидеальный газ. легкие газы, напр. метан, демонстрируют идеальное газовое поведение при более высоких давлениях, чем более тяжелые газы, т.е. пропен, бутан.

## Slide 26
Объемная высшая теплота сгорания, МДж/м3 — количество теплоты, которое может выделиться при полном сгорании в воздухе 1 м3 газа таким образом, что давление, при котором происходит реакция, остается постоянным, а все продукты сгорания принимают ту же температуру, что и температура реагентов (при этом все продукты находятся в газообразном состоянии, за исключением воды, которая конденсируется в жидкость).
1 млн. БТЕ (миллион британских тепловых единиц, MMBtu) = 1055 МДж.
 | Газ природный (УКПГ, вход газа на НТС) | Соответствующий СПГ (СПГ того же состава)
Давление, МПа | 7,5 | 0,101325
Температура, °С | 19,0 | -163,0
Объемная низшая теплота сгорания, МДж/нм3 | 36,06 | -
Плотность, кг/нм3 | 0,7431 | -
Массовая низшая теплота сгорания, МДж/кг | 48,53 | 48,53
Плотность фактическая (при t и р), кг/м3 | 67,73 | 461,8
Объемная низшая теплота сгорания (факт.), ГДж/м3 | 3,287 | 22,411
26
Объемная теплота сгорания

## Slide 27
Объемная низшая теплота сгорания, МДж/м3 — количество теплоты, которое может выделиться при полном сгорании в воздухе 1 м3 газа таким образом, что давление, при котором происходит реакция, остается постоянным, а все продукты сгорания принимают ту же температуру, что и температура реагентов (все продукты находятся в газообразном состоянии).
Низшая теплота сгорания меньше, чем высшая теплота сгорания, на величину равную теплоте, выделяющейся при конденсации воды, являющейся продуктом реакции окисления.
Обычно в нормативных документах используют низшую (она же «чистая») теплоту сгорания, потому что в действующем оборудовании вода остается в газовом состоянии
 | Газ природный (УКПГ, вход газа на НТС) | Соответствующий СПГ (СПГ того же состава)
Давление, МПа | 7,5 | 0,101325
Температура, °С | 19,0 | -163,0
Объемная низшая теплота сгорания, МДж/нм3 | 36,06 | -
Плотность, кг/нм3 | 0,7431 | -
Массовая низшая теплота сгорания, МДж/кг | 48,53 | 48,53
Плотность фактическая (при t и р), кг/м3 | 67,73 | 461,8
Объемная низшая теплота сгорания (факт.), ГДж/м3 | 3,287 | 22,411
27
Объемная теплота сгорания

## Slide 28
Плотность — масса газовой пробы, деленная на ее объем при определенных значениях давления и температуры. Измеряется в кг/м3.
Относительная плотность — плотность газа, деленная на плотность сухого воздуха стандартного состава при одинаковых значениях давления и температуры. В зависимости от того, какими газами считаются ПГ и воздух: идеальными или реальными — используются термины «идеальная относительная плотность» и «реальная относительная плотность».
Плотность жидкости (при температуре кипения и ниже): пример для ПГ и СПГ (см. выше) – сжижение/регазификация.
При одинаковой/близкой молекулярной массе (читай, количестве атомов углерода):
ρпарафины < ρнафтены < ρароматика
28
Плотность

## Slide 29
Число Воббе — характеристика горючего газа, определяющая взаимозаменяемость горючих газов при сжигании в бытовых и промышленных горелочных устройствах.
Это число характеризует постоянство теплового потока, получаемого при сжигании газа. Газы с одинаковым числом Воббе при равном давлении истечения обычно могут использоваться один вместо другого без замены горелки или форсунки. При подводе газов с разными числами Воббе к одной горелке газ с меньшим числом Воббе должен подводиться при большем давлении.
Два газа с одинаковым числом Воббе теоретически будут давать одинаковое тепловыделение на наконечнике горелки при одинаковом перепаде давления на отверстии горелки, если предположить, что температура и давление остаются одинаковыми.
ЧВ широко используется в Европе, где состав газа, поступающего в газораспределительную систему, может варьироваться от места к месту. ЧВ не часто указывается в Северной Америке, где состав газа существенно не различается от поставщика к поставщику из-за высокого уровня переработки газа (извлечения жидкости).
29
Число Воббе

## Slide 30
Давление насыщенных паров (ДНП) – это максимальное давление равновесного состояния пар / жидкость в определённых соотношениях при определённой температуре.
ДНП – важный физический показатель летучести жидкости. Давление насыщенных паров можно использовать для косвенной оценки скорости испарения углеводородных жидкостей (летучести).
Насыщенный пар – это пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.
Рисунок – Фазовая диаграмма типового ПНГ (только С2-С4)
30
Давление насыщенных паров

## Slide 31
Рисунок – Фазовая диаграмма типового ПНГ (весь состав)
Рисунок – Фазовая диаграмма типового ПГ (указана линия образования газовых гидратов)
31
Давление насыщенных паров

## Slide 32
Растворимость в воде:
  Определяет склонность к образованию газогидратов;
  Влияет на токсические свойства по отношению к живым организмам;
Вязкость:
  Динамическая вязкость η [1 сП (сантипуаз) = 0,001 Па · с];
  Кинематическая вязкость ν = (Динамическая вязкость) / (Плотность) [1,0 сСт = 1,0 мм2/с]
  Вязкость газа используется в расчетах перепада давления потока газа, подробных расчетах теплообменников и расчетах осаждения капель для сепарационного разделения.
  Важна для определения режима движения газа по трубопроводам, в аппаратах (хотя в большинстве случаев он турбулентный).
  Формула Дарси-Вейсбаха (потери давления при развитом турбулентном течении несжимаемой жидкости на гидравлических сопротивлениях)
  Гидравлическое сопротивление (уравнение Эргуна)
32
Растворимость в воде, вязкость

## Slide 33
Вязкость:
  Точность значений вязкости газа при работе на объектах, как правило, не критична;
  Для большинства расчетов ПГ разумным допущением для вязкости является 0,013 сП (см. рис.)
Рисунок – Вязкость углеводородных газов
(уравнение Lee)
33
Вязкость

## Slide 34: Юрьев Егор Михайлович 8 (3822) 701-777 доб. 1460 доцент отделения химической инженерии Томского политехнического университета emyu@tpu.ru https://portal.tpu.ru/SHARED/e/EMYU/ https://telemost.yandex.ru/j/38374993923541