## Slide 1
2023
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ Юрьев Е.М.
Кинетические модели процессов газопереработки

## Slide 2
2023
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ Юрьев Е.М.
Кинетическая модель синтеза метанола

## Slide 3
Кинетическая модель синтеза метанола
*Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.
Механизм адсорбции
H2 + 2s2 ↔ 2H·s2
СО + s1 ↔ СО·s1
СО2 + s3 ↔ СО2·s3
H2О + s2 ↔ H2О·s2
Брутто-реакции синтеза:
СО+2Н2=СН3ОН;
Механизм:
СО·s1 + H·s2 ↔ HСО·s1 + s2
HСО·s1 + H·s2 ↔ H2СО·s1 + s2
H2СО·s1 + H·s2 ↔ H3СО·s1 + s2
H3СО·s1 + H·s2 ↔ CH3OH + s1 + s2

## Slide 4
Кинетическая модель синтеза метанола
*Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.
Брутто-реакции синтеза:
2. СО2+H2=CO+H2O;
Механизм:
СО2·s3 + H·s2 ↔ HСО2·s3 + s2
HСО2·s3 + H·s2 ↔ СО·s3 + H2О·s2

## Slide 5
Кинетическая модель синтеза метанола
*Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.
Брутто-реакции синтеза:
3. СО2+3Н2=СН3ОН+H2O;
Механизм:
СО2·s3 + H·s2 ↔ HСО2·s3 + s2
HСО2·s3 + H·s2 ↔ H2СО2·s3 + s2
H2СО2·s3 + H·s2 ↔ H3СО2·s3 + s2
H3СО2·s3 + H·s2 ↔ H2СО·s3 + H2О·s2
H2СО·s3 + H·s2 ↔ H3СО·s3 + s2
H3СО·s3 + H·s2 ↔ CH3OH + s1 + s2

## Slide 6
Кинетическая модель синтеза метанола
*Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.

## Slide 7
Кинетическая модель синтеза метанола
*Graaf G.H., Stamhuis E.J., Beenackersz A.A. Kinetics of low-pressure methanol synthesis // Chemical Engineering Science. 1988. – V. 43. – № 12. – P. 3185–3195.
Включая в модель по одной скорости элементарной стадии от каждой реакции получаем 48 комбинаций скоростей реакции, которые можно использовать как модель.
Для того чтобы подобрать модель, которая наилучшим образом будет описывать процесс синтеза метанола, авторы работы [1] провели эксперимент, в котором главной задачей было найти модель с наименьшими погрешностями и стандартными отклонениями по конверсии СО и СО2.
Таким образом, среди 48 комбинаций была выбрана всего 1 модель (модель А4В2С1), которая лучшим образом описывает процесс синтеза метанола.
Брутто-реакции синтеза:
1. СО+2Н2=СН3ОН;
2. СО2+H2=CO+H2O;
3. СО2+3Н2=СН3ОН+H2O;

## Slide 8
Теория Ленгмюра-Хиншелвуда
Моделирование химических реакций и прикладная кинетика, 16 ноября 2021 г.
Курс «Chemical Engineering» для сотрудников СИБУР
Считается, что кинетике Ленгмюра-Хиншелвуда подчиняется множество промышленных реакций, таких как: окисление CO (Pt), синтез метанола (ZnO), гидрирование этилена (Cu), восстановление N2O (Pt, Au), окисление этилена (Pd).
Например, модель Ван-Дала – Буаллу для синтеза метанола на цинк-медных катализаторах, основанная на теории Ленгмюра-Хиншелвуда.
Степень = количеству поверхностных соединений, вступающих во взаимодействие в стадии, определяющей выражение скорости
Francesco Lonis, Vittorio Tola, Giorgio Cau. Renewable methanol production and use through reversible solid oxide cells and recycled CO2 hydrogenation // Fuel Volume 246, 15 June 2019, Pages 500-515

## Slide 9
2023
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ Юрьев Е.М.
Кинетическая модель паровой конверсии метана

## Slide 10
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
Реакция имеет серьезное промышленное значение в НХ промышленности: установки для производства аммиака и метанола - и нефтеперерабатывающей промышленности: водородные установки.
Реакция быстрая эндотермическая - основное противоречие описания кинетики было разрешено обширной экспериментальной работой и работой по кинетическому моделированию Xu и Froment (1989a,b) и анализом Elnashaie et al. (1990).
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
СН4 + 2Н2О = СО2 + 4Н2 – 156,5 кДж

## Slide 11
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
СН4 + 2Н2О = СО2 + 4Н2 – 156,5 кДж
Акрес и Кэмп (1955), коммерческие гранулы Ni 1/8”, на кизельгуре:
1 порядок по метану;
RDS - адсорбция метана;
не предложило никакого механизма;
и СО, и СО2 - первичные продукты реакции.
Таким образом, в конверсии метана участвуют обе реакции парового риформинга с образованием СО и СО2, а не одна из них (ранняя гипотеза - другой оксид углерода получается в результате реакции конверсии водяного газа)
Размер гранул, используемых в этом исследовании, предполагает возможность диффузионных ограничений.

## Slide 12
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
СН4 + 2Н2О = СО2 + 4Н2 – 156,5 кДж
Бодров и др. (1964), никелевая фольга:
1 порядок по метану при 900°С;
при 800°С 1 порядок по Н2О;

## Slide 13
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
Бодров и др. (1964), никелевая фольга:
возможность относительно сильной адсорбции H2O и CO;
скорость реакции показывает снижение с увеличением концентрации CO (ингибирование продукта) и с увеличение концентрации H2O.
зависимость скорости реакции от концентрации Н2О имеет отрицательный порядок, но Н2О является реагентом, значит, этот отрицательный порядок не может быть справедлив во всем диапазоне концентраций Н2О: немонотонная зависимость скорости реакции от концентрации Н2О;
отсутствие CH4 в знаменателе предполагает, что он реагирует в газовой фазе - это маловероятный механизм, поскольку хорошо известно, что СН4 сильно адсорбируется (Quach and Rouleau, 1975; Erkelens and Wosten, 1978; Kuijpers and Gens, 1981).

## Slide 14
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
Бодров и др. (1964), никелевая фольга:
зависимость скорости реакции от H2, являющегося продуктом, - своего рода автокатализ (активация продукта). Исследование показало, что этапом, контролирующим скорость, является адсорбция метана с диссоциацией на активном никеле:

## Slide 15
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
СН4 + 2Н2О = СО2 + 4Н2 – 156,5 кДж
Бодров и др. (1964):
для CO2/CH4 >= 1 скорость реакции может быть описана тем же уравнением, разработанным для парового риформинга метана!!!
метан не реагирует с CO2, но реагирует с паром

## Slide 16
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
Бодров и др. (1967 a, b), Ni/α-Al2O3 и ГИАП-3 (коммерческий катализатор Ni/Al2O3), размер частиц 0,5-5,3 мм:
при 700-900°С скорость реакции имеет 1 порядок по метану
при 400-600°С кинетика описывается уравнением r=k[CH4]/[Н2]:
    здесь H2 не активирует, а тормозит реакцию. Поскольку водород является продуктом обратимой реакции, более целесообразно, чтобы увеличение концентрации H2 уменьшало скорость реакции за счет:
        стадии обратимой реакции.
        возможности адсорбции водорода, что снижает концентрацию вакантных активных центров.
  Показано, что водородное торможение скорости уменьшается с повышением температуры и полностью исчезает при температурах выше 700°С.

## Slide 17
Паровая конверсия метана
*Modelling, Simulation and Optimization of Industrial Fixed Bed Catalytic Reactors - S. S. E. H. Elnashaie – CRC Press, 1994. – 478 p.
Бодров и др. (1967 a, b), Ni/α-Al2O3 и ГИАП-3 (коммерческий катализатор Ni/Al2O3), размер частиц 0,5-5,3 мм:
H2O + Ni = Ni-O + H2
CH4 + Ni = Ni-CH2 + H2
Ni-O + Ni-CH2 = CO + H2 + 2Ni
CO + Ni-O = CO2 +Ni