## Slide 1
Лекция № 7
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Нефтяные масла. Основная информация. Селективный гидрокрекинг. Рынок нефтяных масел
Технология переработки нефти

## Slide 3
Классификация нефтяных масел
В товарном ассортименте более 400 марок (в РФ) масел различного назначения:
1) Смазочные:
уменьшают коэффициент трения между трущимися поверхностями,
снижают интенсивность изнашивания,
защищают металлы от коррозии,
охлаждают трущиеся детали,
уплотняют зазоры между сопряженными деталями,
удаляют с трущихся поверхностей продукты изнашивания.
2) Несмазочные служат:
рабочими жидкостями в гидравлических передачах,
электроизоляционной средой в трансформаторах, конденсаторах, кабелях, масляных выключателях,
используются для приготовления смазок, присадок и т. п.

## Slide 4
По источнику сырья:
дистиллятные, полученные из соответствующих масляных фракций вакуумной перегонки мазута;
остаточные, полученные из остатка вакуумной перегонки мазута, т. е. из гудрона;
компаундированные, полученные при смешении дистиллятного и остаточного компонентов;
+загущенные, полученные введением в базовые масла 2-10% загущающих полимерных присадок (полиметакрилаты, полиизобутилен, поливинилбутиловый эфир).
Классификация нефтяных масел
Мазут
Гудрон
Легкая масляная фракция (350-420 °С)
Тяжелая масляная фракция (420-500 °С)
Селективная очистка
Деасфальтизация
Депарафинизация
Дистиллятные базовые масла
Остаточные базовые масла

## Slide 5
Основные химмотологические требования к нефтяным маслам
Вязкость и вязкостно-температурные свойства
с повышением температуры кипения масел их вязкость возрастает.
н-алканы (парафины) характеризуются наименьшей вязкостью, с разветвлением цепи их вязкость возрастает.
циклические УВ значительно более вязкие, чем парафиновые.
при одинаковой структуре (количестве атомов углерода) вязкость нафтенов выше, чем аренов.
наибольшую вязкость имеют САВ.

## Slide 6
Основные химмотологические требования к нефтяным маслам
Снижение вязкости с ростом температуры
(контрольные определения вязкости проводят обычно при 20, 50(40) и 100 °С)
Номограмма для определения индекса вязкости
(соответствует ГОСТ 25371-97)
Важнейшей характеристикой масел является изменение их вязкости с температурой. Чем более полога температурная кривая вязкости, тем выше значение индекса вязкости (ИВ) и более качественно масло (современные масла должны иметь ИВ не менее 90).
Масла должны быть:
достаточно жидкими при низких t° – облегчить запуск двигателя;
достаточно вязкими при высоких t° (80-120 °С) – снизить трение и износ двигателя;

## Slide 7
Основные химмотологические требования к нефтяным маслам
Для получения высокоиндексных масел следует полностью удалять полициклические арены и нафтено-ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями и смолисто-асфальтеновые вещества.
ИВ нефтей: ароматических < 0, нафтеновых – 30-60, парафиновых – до 100;
ИВ масляных фракций с присадками – 130+.
Используемые присадки – полиизобутилены (ИВ ≤ 130), эфиры полиметакриловой кислоты.
Индекс вязкости различных углеводородов
Парафины
Нафтены
Ароматика
Смолы/асфальтены
Индекс вязкости
УДАЛЯТЬ
УДАЛЯТЬ ТОЛЬКО РАЗВЕТВЛЕННЫЕ
НЕ УДАЛЯТЬ

## Slide 8
Основные химмотологические требования к нефтяным маслам
Температура застывания масел
зависит от содержания в них тугоплавких углеводородов, и прежде всего, линейных парафинов и церезинов (необходимо их удаление).
Химическая стабильность масел
- под воздействием кислорода воздуха образуются (при высоких t°, в присутствии металлов-«катализаторов» окисления) и накапливаются в маслах продукты окисления и конденсации (оксикислоты, смолы, асфальтены, углистые отложения), которые ухудшают их эксплуатационные свойства.
Наилучшей химической стабильностью обладают малоцикличные
нафтено-ароматические углеводороды.
Новое и отработанное масла
Парафины Церезины

## Slide 9
Основные химмотологические требования к нефтяным маслам
Смазочная способность масел
- Оценивает условия работы машин и механизмов при больших нагрузках
и малых скоростях;
способность масла создавать на металлической поверхности весьма прочный, но очень тонкий смазочный слой (т.н. граничная смазка) толщиной 0,1–1,1 мкм, (50…500 молекулярных слоев)
Лучшая ССМ у смолисто-асфальтеновых веществ, ВМ-S-органических и O-содержащих соединений – но они нежелательны!!!
Защитные и антикоррозионные свойства масел
- способность вытеснять воду с поверхности металла, удерживать
ее в объеме смазочного материала и образовывать на нем прочные ад-
сорбционные и хемосорбционные пленки, препятствующие развитию
коррозионных процессов.
- Базовые нефтяные масла не способны длительно защищать металлы от коррозии – необходимо введение небольших количеств ингибиторов коррозии.
Масляная пленка на поверхности воды

## Slide 10
По назначению:
Моторные масла (для смазки двигателей различных систем)
-Трансмиссионные (для смазки агрегатов трансмиссий транспортных машин и промышленных редукторов)
-Осевые масла (для смазывания осей колесных пар железнодорожных вагонов и тепловозов, подшипников электровозов и других узлов трения
подвижного состава железнодорожного транспорта и некоторых промышленных механизмов);
-Индустриальные масла (подразделяются на 2 группы – общего, для
смазывания наиболее широко распространенных узлов и механизмов
оборудования различных отраслей промышленности, и специального назначения, для использования в узких или специфических областях)
Классификация нефтяных масел

## Slide 11
По назначению:
Энергетические масла:
Турбинные масла - для смазки и охлаждения подшипников, турбоагрегатов, маслонапорных установок гидротурбин, судовых паротурбинных установок;
-Компрессорные масла - для смазки различных узлов и деталей (цилиндров, клапанов и др.) компрессорных машин, а также для создания уплотнительной группы;
-Электроизоляционные масла (трансформаторные, конденсаторные и кабельные) - являются жидкими диэлектриками, служат для изоляции токонесущих частей электрооборудования, гашения электродуги в выключателях, а также отвода тепла.
-Цилиндровые масла - для смазывания горячих деталей паровых машин.
Классификация нефтяных масел

## Slide 12
Классификация нефтяных масел

## Slide 13
Классификация нефтяных масел

## Slide 14
Классификация нефтяных масел

## Slide 15
Классификация нефтяных масел
Энергетические масла

## Slide 16
Присадки к маслам
Присадками называют вещества, которые добавляют к маслу в количестве от тысячных долей до 5…15 % для улучшения одного или нескольких показателей его качества и снижения расхода.
Классификация масел по функциональному действию:
Тип | Функциональное действие
антиокислительные | повышают стойкость масел к окислению при высокой температуре
антикоррозионные | защищают металлические поверхности от воздействия агрессивных веществ и атмосферной коррозии;
противоизносные и противозадирные (антифрикционные) | улучшают смазочные свойства масел
моющие (детергентно-диспергирующие) | препятствуют отложению лаков, нагаров и осадков
депрессорные | понижают температуру застывания масел
вязкостные | улучшают вязкостно-температурные свойства базовых масел
антипенные | предотвращают вспенивание масел
антисептики | повышают устойчивость масел к воздействию грибков и бактерий
многофункциональные | улучшают одновременно несколько эксплуатационных свойств масел

## Slide 17
Основное количество дистиллятных масел производят с использованием процессов селективной очистки и депарафинизации. Остаточные масла предварительно подвергают деасфальтизации.
Chart: 
| Присадки | Базовые масла
 | 12 | 88
Дистиллятные и остаточные масла – базовые, к ним при компаундировании добавляют различные присадки в соответствии с рецептурой.
Мазут
Гудрон
Легкая масляная фракция (350-420 °С)
Тяжелая масляная фракция (420-500 °С)
Селективная очистка
Деасфальтизация
Депарафинизация
Дистиллятные базовые масла
Остаточные базовые масла

## Slide 18
Производство базовых масел
БАЗОВОЕ МАСЛО - компонентная основа нефтяных смазочных масел: сложная смесь высококипящих углеводородов с числом углеродных атомов 20-60 (молекулярной массы 300-750), выкипающих в интервале 300-650 °С.
Нежелательные УВ:
смолисто-асфальтеновые,
полициклические ароматические
высокомолекулярные парафиновые.
Технология производства базовых нефтяных масел - избирательное удаление из масляных фракций нежелательных УВ при максимально возможном сохранении компонентов, обеспечивающих требуемые ФХ и эксплуатационные свойства конечных товарных масел.
Гудрон
Деасфальтизация
Селективная очистка
Депарафинизация
Базовое масло
Смолы и
асфальтены
Полициклич.
ароматика
Тяжелые парафины
Масляная фракция

## Slide 19
Методы очистки базовых масел (удаления нежелательных УВ)
Химические
Сернокислотная очистка - смолисто-асфальтеновые вещества и полициклические ароматические углеводороды
Щелочная очистка – остатки кислот, окисленные вещества
Гидрогенизация (водород) – насыщение нежелательных аромат. УВ.
Физические
Наибольшее распространение - экстракционные процессы, основанные на использовании различной растворимости углеводородов в растворителях:
деасфальтизация гудронов;
селективная очистка деасфальтизированных гудронов;
и масляных дистиллятов
- депарафинизация экстрактивной кристаллизацией.
Современная тенденция – нежелательные компоненты удаляются в каталитических процессах при превращении их в высокоиндексные низкозастывающие УВ (гидроочистка, гидрокрекинг, гидроизомеризация, гидродепарафинизация).

## Slide 20
Основное количество масел производят с использованием процессов селективной очистки и депарафинизации

## Slide 21
ФХ-основы процесса экстракции
А+В
а+В
р+а
а+В
Р+А+в
р+В
Р+А+в
Р - растворитель
А – хорошо растворим в Р
В – плохо растворим в Р
ЦЕЛЬ:
отделить А от В

## Slide 22
ФХ-основы процесса экстракции
Основные показатели растворителя
Растворяющая способность – абсолютная растворимость компонентов масляной фракции, подлежащих извлечению, в определенном количестве растворителя;
Избирательность (селективность) – способность растворителя растворять только компоненты определенной структуры;
  АНТИБАТНЫ
(растворитель в этой фазе) (здесь нет растворителя)

## Slide 23
ФХ-основы процесса экстракции
Основные «правила» экстракции
Растворяющая способность и селективность АНТИБАТНЫ.
«Подобное растворяет подобное» (признаки подобия: близость строения молекул, близость температуры кипения).
В промышленной практике: экстракцией невозможно добиться полного извлечения нежелательного компонента, поэтому подбирая расход и условия ведения процесса, находят оптимальное соотношение расхода целевого продукта и его качества (соответствующие характеристики растворителя: растворяющая способность и селективность).
Узкие фракции очищаются «эффективнее» широких.
500 °С
0 °С
бутан
пропан
ГУДРОН
Растворяющая сп-ть высокая, селективность низкая
Растворяющая сп-ть низкая, селективность высокая
Например, процесс деасфальтизации гудрона легкими алканами:
Алканы растворяют нециклические УВ исходной масляной фракции

## Slide 24
Требования к растворителям
Оптимальное сочетание «растворяющая способность + селективность» в широких интервалах t;
Низкая теплота испарения и t кипения по сравнению с сырьем;
Высокая разница плотностей и низкая вязкость;
Дешевизна/низкая коррозионная активность/высокая термическая и химическая стабильности/не токсичные;
Требования к экстракционным аппаратам
Должен обеспечивать диспергирование растворителя и большая поверхность контакта фаз;
Должен обеспечивать четкость разделения полученной гетерогенной системы;
Типы экстракторов
С верхней подачей растворителя (р-ль с плотностью выше, чем у сырья) – фенол, фурфурол, N-метилпирролидон;
С нижней подачей растворителя (р-ль с плотностью ниже, чем у сырья) – пропан, бутан, легкий бензин;

## Slide 25
Основы молекулярной теории растворов
Межмолекулярное взаимодействие
Ориентационное взаимодействие
Индукционное взаимодействие
Дисперсионное взаимодействие
Соседние молекулы – диполи
- взаимоориентируются;
Гетероорганические молекулы в среде полярных растворителей;
Тем сильнее, чем выше ДМ;
Является функцией температуры;
Растворители со значительным дипольным моментом усиливают (индуцируют) ДМ у полярных и многих неполярных молекул нефтяного сырья;
Полициклическая ароматика без нафтеновых циклов и аклкильных групп: индукция ДМ -> ориентация -> переход в раствор полярного растворителя;
Мгновенный ДМ: виртуальные диполи индуцируют ДМ в соседних молекулах;
Характерно и для полярных, и для неполярных молекул – наиболее универсальное взаимодействие;

## Slide 26
Типы растворителей
Неполярные Р. – не обладают ДМ или обладают, но крайне малым, взаимодействуют исключительно за счет дисперсионных сил: бензол, низкомолек. алканы (пропан, бутан, пентан, легкий бензин); (с небольшим ДМ) толуол, CCl4, хлороформ – при обычной температуре смешиваются с компонентами нефтяного сырья практически во всех соотношениях;
Полярные Р. – высокий ДМ, ММ-взаимодействие носит смешанный характер (например, для МЭК силы Ов/Ив/Дв = 8/14/78 %): фенол, фурфурол, крезолы, кетоны и т.д. - растворимость компонентов нефтяного сырья зависит от соотношения и температуры, т.е. подчиняется закономерностям растворения веществ с ограниченной взаимной смешиваемостью; селективные растворители;

## Slide 27
Типы растворителей
Полярные Р.: соотношение растворяющей способности и селективности определяется соотношением дисперсионных и электростатических сил, т.е., фактически, строением молекул, как растворителя, так и растворяемого вещества;
Неполярные Р. являются более универсальными по растворяющей способности (из-за дисперсионных сил), но менее селективными!
Схемы экстракционных колонн: а — колонна с ситчатыми тарелками; б — роторно-дисковый экстрактор; в — колонна с чередующимися смесительными и отстойными насадочными секциями; г — распылительная колонна; д — насадочная колонна; 1 — колонна; 2, 6 — распылители; 3 — ситчатая тарелка; 4 — переливные трубки; 5, 12 — насадки; 7, 10 — валы; 8 — плоский ротор; 9 — кольцевые перегородки; 11 — мешалки;

## Slide 28
Селективный гидрокрекинг в технологии нефтяных масел
Схема 1 – однокатализаторная – снижается только температура застывания;
Схема 2 – двухкатализаторная – снижается температура застывания, повышается окислительная стойкость.
Сырье: рафинаты технологии нефтяных масел. Продукты: депарафинизаты, топливные фракции, ПБФ.
Катализаторы: синтетические цеолиты (размер пор ок. 0,6 нм) + оксиды Co, Mo, Ni.
Целевые компоненты сырья: нормальные и слаборазветвленные парафины (с ростом содержания разветвленных парафинов скорость крекинга резко падает).
++++ | снижается температура застывания
 | повышается окислительная стойкость
 | улучшаются вязкостные свойства при низких температурах
 | низкие капитальные затраты
 | нет нужды в операции гидродоочистки (улучшение цвета, CoMoO4)
+-+- | Выход масел: уменьшается – из-за крекинга и отвода газов; увеличивается – из-за отсутствия стадии обезмасливания гача;
---- | снижается ИВ (в целом) на 7-8 пунктов

## Slide 29
Селективный гидрокрекинг в технологии нефтяных масел
95 % российского рынка масел – масла селективной очистки (!)
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ: 1,2 кг гидрокрекинговых масел заменяют 1 кг синтетических масел на основе α-полиолефинов (легковые автомобили, мощные дизельные двигатели)

## Slide 30
Селективный гидрокрекинг в технологии нефтяных масел
I – рафинат;
II – свежий ВСГ;
III – ПБФ;
IV – газовый бензин;
V – депарафинизат;
Глубина крекинга регулируется температурой сырья + расходом квенча между полками;
Выходы С3:С4:С5 = 2:4:3;

## Slide 31
Групповая классификация базовых масел
(по API 1509, Appendix E)
Группа | Происхождение | Состав | Содержание насыщенных УВ | Содержание S | ИВ
I | обычные минеральные | Продукты селективной очистки и депарафинизации | Менее 90 % | Более 0,03 % | 80-120
II | улучшенные минеральные | То же + гидрокрекинг | Не менее 90 % | Не более 0,03 % | 80-120
III | улучшенные минеральные / полусинтетические | То же + гидроизомеризация, смешение минеральных и синтетических компонентов | Не менее 90 % | Не более 0,03 % | >120
IV | синтетические | В основном, полиальфаолефины С20+ | - | - | Не менее 130
V | Прочие: синтетические/ минеральные/ на растительной основе/ эфирные | Сложные спирты, эфиры и др. | - | - | -
Назначение такой классификации:
упорядочивание процедуры компаундирования базовых масел, полученных на разных НПЗ;
удобство сравнения НПЗ и стран по уровню технической оснащенности масляных производств.
Распределение масел, произведенных в 2012 г., по группам, % |  | 
Группа | Россия | Мир
I | 97,0 | 64,4
II | 2,0 | 20,0
III | 0,5 | 5,4
IV | 0,5 | 0,9
V | - | 9,3

## Slide 32
Классификация масел SAE
по вязкости (SAE J300, 2015 г.)
Класс | Назначение | Зольность (SAPS = Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur) | Категория
A/B | для бензиновых и дизельных двигателей | Высокозольные | A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
C | для бензиновых и дизельных двигателей | Малозольные | С1, С2, С3, C4, C5
E | для дизельных двигателей при сложных условиях эксплуатации | сверхвысокозольные | E4, E6, E7, E9
Классификация масел ACEA 2016 European Oil Sequences for Service-fill Oils
Эксплуатационные категории масел по классификации API (бензиновые)
SJ | Актуальная | Для двигателей автомобилей, выпущенных не позднее 2001 года.
SL | Актуальная | Для двигателей автомобилей, выпущенных не позднее 2004 года.
SM | Актуальная | Для двигателей автомобилей, выпущенных не позднее 2010 года.
SN | Актуальная | Введена с октября 2010 года.
Зимние
0W, 2,5W, 5W, 7,5W, 10W, 15W, 20W, 25W
Летние
2, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60
Всесезонные
например 0W-40; 5W-40; 15W-40; 20W-40; 25W-40

## Slide 33
Загущенные масла
ЗМ – нефтяные масла + 2-10 % (полиметакрилаты, полиизобутилен, поливинилбутиловый эфир) + антиокислительные присадки (ионол, дитиофосфат Zn и др.) = всесезонные масла
++++: устойчивое повышение ИВ до 130-160: вязкость при высокой t° несколько повышена, а при низкой t° понижена;
+-+-: при больших скоростях движущихся деталей возможно временное уменьшение вязкости (неньютоновские жидкости);
----: легко подвергаются химическому разложению при высоких t°, наблюдается механическое разложение.
Производство
50-70 % несинтетических моторных масел за рубежом - загущенные.

## Slide 34
Производство масел в России. Рынок нефтяных масел
Производство
Объемы производства нефтяных масел в России находятся на уровне 2,5-2,9 млн. т в год и колеблются в обе стороны на уровне 6 % в год.
Экспорт
2/3 всех масел, производимых в России, идет на экспорт, в основном, в Китай (базовые масла);
1/3 потребляется внутри страны.
Импорт
Импорт масел – ок. 0,25 млн. т (в основном моторные, реже гидравлические и трансмиссионные; импортеры – страны Европы, Корея, США)
Производство масел различного назначения (в тыс. т) в период 2011-14 гг.

## Slide 35
Производство масел в России. Рынок нефтяных масел
45 % масел, потребляемых в России – моторные (из них 1/3 - импортные)
Приволжский ФО выпускает ок. 44,5% НФ в России
За 1 квартал

## Slide 36
Производство масел в России. Рынок нефтяных масел
Крупнейшие российские компании – производители НФ:
ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ"
ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
ООО "НЗМП"
ОАО "АНХК"

## Slide 37
Производство масел в России. Рынок нефтяных масел
Доли в экспорте: Ближнее / Дальнее зарубежье – 1 к 3
За 1 квартал

## Slide 38
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Дополнительные (в т.ч. неактуальные) материалы

## Slide 39
Современные аппараты экстракционных процессов
Примерные размеры контактора:
диаметр дисков статора - 2,4-3 м;
высота - 13-13,4 м;
диаметр отверстий статора - 1,6 м;
диаметр дисков ротора - 1,2 м;
число секций - 20;
высота секций - 0,29 м;
частота вращения ротора 18-25 мин-1.

## Slide 40
Современные аппараты экстракционных процессов
Очистка растворителями:
Центробежный контактор/экстрактор
Частота вращения вала 1,5-3 тыс. мин-1;
Диаметр экстрактора - 1,2-1,5 м;
Производительность - 100-160 м3/ч.

## Slide 41
Современные аппараты экстракционных процессов
Очистка растворителями:

## Slide 42
Современные аппараты экстракционных процессов
Очистка растворителями:

## Slide 43
Современные аппараты экстракционных процессов
Депарафинизация:

## Slide 44
Современные аппараты экстракционных процессов
Депарафинизация: