## Slide 1
Лекция № 8
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Экстракционные процессы получения базовых нефтяных масел
Технология переработки нефти

## Slide 2
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Деасфальтизация гудрона пропаном
Технология переработки углеводородного сырья

## Slide 3
Технология процесса пропановой деасфальтизации гудрона
(заруб. - сольвентная деасфальтизация)
Назначение процесса — удаление из нефтяных остатков смолисто-асфальтеновых веществ и полициклических ароматических углеводородов с повышенной коксуемостью и низким индексом вязкости
Сырье – гудроны «маслянистых» нефтей.
Целевой продукт - деасфальтизаты, используемые для выработки остаточных масел;
Побочный продукт –
асфальты (битумы ДА),
служащие сырьем для
производства битумов и
других компонентов
стройматериалов или
компонентами котельных
топлив.

## Slide 4
Сырье процесса деасфальтизации (различный фракционный состав)

## Slide 5
Состав растворителя процесса пропановой деасфальтизации гудрона
Растворитель
Пропан 95-96-% чистоты с ГФУ
(с примесями этана и бутана).
ИЗБЫТОК C2H6
Снижается раст. способность, повышается селективность экстракции, но повышается давление в колонне-экстракторе и системе регенерации пропана.
ИЗБЫТОК C4H10
Повышается растворяющая способность, снижается селективность процесса, ухудшается качество деасфальтизата (возрастают коксуемость и вязкость, ухудшается цвет).
ИЗБЫТОК C2H4, C3H6, C4H8
Снижается селективность, ухудшается качество деасфальтизата (возрастает содержание смол и полициклических ароматических УВ в деасфальтизате).
НО: Для получения сырья для глубокой топливной переработки применяют бутан, пентан или их смеси с пропаном, а также легкий бензин.

## Slide 6
Параметры процесса деасфальтизации гудрона
Температурный режим экстракции
(!!! пропан обладает аномальной растворяющей способностью !!!).
50-70 °С –– высокая растворяющая способность, низкая избирательность, НМ УВ поглощают ВМ УВ (т.н. «фракционирование гудронов» - образование многофазной с.)
85-97 °С –– высокая избирательность, низкая растворяющая способность, поглощаются только легкие компоненты;
97+ °С – «анти»-КТР: все УВ нерастворимы в пропане (критическая температура пропана, снижается плотность, увеличивается мольный объем).
Растворимость по группам УВ снижается в ряду: легкие масла – тяжелые масла – малоциклические УВ с длинными алкильными цепями – ВМ ПЦ УВ – смолы – асфальтены;
Кратность пропана к сырью.
При избытке пропана
Возрастают затраты энергии на
регенерацию растворителя в кипятильниках;
Снижается производительность
установок по исходному сырью;
Снижается избирательность растворения.
Чем выше содержание коксогенных соединений в гудроне, тем при более низкой оптимальной кратности растворителя получается деасфальтизат требуемого качества (с коксуемостью ок. 1 %)
Например, оптимальная кратность
Сернистые + САВ гудроны – 4,5-5,5 к 1
Малосернистые – 7 к 1
Рисунок - Кривые растворимости для системы «нефтяное сырье – пропан»

## Slide 7
Параметры процесса деасфальтизации гудрона
Качество сырья.
Для получения оптимального выхода деасфальтизата с заданными свойствами в зависимости от качества сырья необходимо подбирать оптимальные фракционный состав гудрона и режим его деасфальтизации.
КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ВАКУУМНАЯ ПЕРЕГОНКА МАЗУТА?!
(-) Гудрон с легкими фракциями (до 500 °С)
– снижена селективность экстракции =>
ухудшаются показатели деасфальтизата
по коксуемости и вязкости
Легкие фракции играют
роль промежуточного
растворителя!!!
(+) Концентрированный
гудрон – малый выход
деасфальтизата.

## Slide 8
Параметры процесса деасфальтизации гудрона
Когда применяются 2-хступенчатые схемы???
Ответ: при высоком содержании САВ, особенно, в легкой фракции гудрона.

## Slide 9
Одноступенчатая пропановая деасфальтизация
130-170 °С
75-85 °С
50-65 °С
50-60 °С 2,2-2,4 МПа
70-85 °С
1,7-2,0 МПа
150-170 °С
1,7-2,0 МПа
210-250 °С
30-40 °С
1,7-1,8 МПа
3,7-4,4 МПа
ок. 0,14 МПа
ок. 0,14 МПа
Соотношение «пропан/гудрон» = (4-6)/1 Выход деасфальтизата – (39-45) %

## Slide 10
Одноступенчатая пропановая деасфальтизация
Экстракционная колонна:
Высота 18-22 м;
Диаметр 2,4-3,6 м;
Противоточная цилиндрическая колонна: решетчатые жалюзийные тарелки или перфорированные тарелки с керамической насадкой;
Иногда используют роторно-дисковый контактор.
Материальный баланс |  |  | 
Фаза | Содержание растворителя, % мас. | Содержание УВ, % мас. | Индивидуальный характер фазы
Деасфальтизат (экстракт) | 80-85 | 15-20 | Раствор
Асфальт/битум (рафинат) | 30-50 | 50-70 | Эмульсия осажденных САВ в пропане

## Slide 11
Современные аппараты экстракционных процессов
Роторно-дисковый контактор
Примерные размеры контактора:
диаметр дисков статора - 2,4-3 м;
высота - 13-13,4 м;
диаметр отверстий статора - 1,6 м;
диаметр дисков ротора - 1,2 м;
число секций - 20;
высота секций - 0,29 м;
частота вращения ротора 18-25 мин-1.

## Slide 12
Современные схемы экстракционных процессов
Способы повышения эффективности процесса деасфальтизации:
2-хступенчатая деасфальтизация: увеличивает глубину отделения САВ, повышает четкость отделения САВ от ДА, повышают выход ДА за счет выделения ценных УВ из асфальта => выход ДА увеличивается на 10-30 % (!), можно получать 2 марки ДА разного назначения.

## Slide 13
Современные аппараты экстракционных процессов
Конструкция узла ввода реагентов при ДА:
Инжекционная подача сырья + отражатели

## Slide 14
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Селективная очистка масляных фракций и деасфальтизатов
Технология переработки углеводородного сырья

## Slide 15
Селективная очистка масляных фракций и деасфальтизатов
Назначение — удаление смолисто-асфальтеновых веществ и полициклических ароматических углеводородов из масел с целью повышения их ИВ и снижения коксуемости (фактически, деароматизация масел).
Сырье:
-масляные дистилляты вакуумной перегонки мазутов,
-деасфальтизаты гудронов.
Целевые продукты — рафинаты — направляются на депарафинизацию с целью улучшения низкотемпературных свойств масел.
Побочные продукты – экстракты (фактически, концентраты ВМ-полиароматики) – используются как сырье для производства битумов, технического углерода, нефтяных коксов и т.д.
Растворители:
фенол,
Фурфурол,
N-метилпирролидон (N-МП).
 | Изменение показателей качества продукта
↑ | Стабильность против окисления
↑ | Индекс вязкости
↓ | Плотность
↓ | Вязкость
↓ | Коксуемость
↑ | Температура застывания
↓ | Содержание S
↓ | Цветность
Извлекаемые компоненты
Непредельные УВ
S- и N-содержащие соединения
ПЦА с короткими боковыми цепями
Нафт.-Ар. УВ с короткими боковыми цепями
Смолы

## Slide 16
Параметры процесса селективной очистки
Качество сырья
Содержание в сырье высокоиндексных компонентов:
Парафино-нафтеновые нефти лучше, чем ароматизированные нефти
Фракционный состав: узкие фракции очищаются эффективнее, чем широкие
Для деасфальтизатов:
Чем меньше коксуемость деасфальтизатов, тем эффективнее процесс очистки, поэтому для остаточного сырья ограничивают коксуемость пределом 1-1,2 %.
Влияние фракционного состава масляных дистиллятов из сернистых нефтей на эффективность очистки фенолом |  |  | 
Пределы кипения, °С | КТР, °С | Выход рафината, % масс. | Индекс вязкости
350-500 | 69 | 64 | 82
420-500 | 78 | 63 | 86
350-420 | 66 | 68 | 84

## Slide 17
Параметры процесса селективной очистки
Виды растворителей.
Положительные факторы Отрицательные факторы
Фенол | Фурфурол | N-метилпирролидон
Высокая растворяющая способность | Средняя растворяющая способность | Растворяющая способность выше среднего
очистка производится при меньшем расходе растворителя и при более низких температурах | достигается четкое экстрагирование низкоиндексных компонентов из сырья и, как следствие, высокие выходы рафината | Наибольшая избирательность по отношению к углеводородам ароматического ряда
Для улучшения разделения фаз приходится несколько снижать производительность установки по сырью | обладает высокой плотностью — сепарация рафинатной и экстрактной фаз по высоте экстракционной колонны будет осуществляться более полно | обеспечивает наибольший выход и лучшее качество рафината при меньшей кратности растворителя по сравнению с фенолом
достаточно полно извлекаются полициклические углеводороды с короткими боковыми цепями | процесс требует повышенного расхода растворителя | не образует азеотропа с водой — снижение энергозатрат примерно на 25…30 %
В значительно меньшей степени извлекаются смолистые соединения | применяется при очистке преимущественно дистиллятных масляных фракций | Высокая стоимость
асфальтены не растворимы, поэтому остаточные продукты (гудроны, полугудроны) должны быть предварительно деасфальтизированы | имеет низкую температуру плавления — обеспечивает более широкий диапазон рабочих температур в экстракционной колонне | Недоступность в некоторых странах мира
Масляные фракции и деасфальтизаты одновременно обессериваются и деазотируются в результате их удаления в составе ПЦ УВ и смол | имеет низкую температуру кипения, что снижает тепловые затраты при регенерации растворителей из фаз | Высокая температура кипения N-МП требует высокой нагрузки на регенерацию => или применять вакуум для регенерации, или очищать только сырье с высоким Н.К.
низкая плотность и высокая температура плавления, вязкость и поверхностное натяжение способствуют образованию эмульсии — не могут быть использованы высокоэффективные экстракционные аппараты | низкие термическая и окислительная способности — в технологической схеме дополнительная стадия деаэрации сырья | Нетоксичность и низкие температуры плавления и кипения, высокие термическая и гидролитическая стабильности

## Slide 18
Параметры процесса селективной очистки
Виды растворителей.

## Slide 19
Параметры процесса селективной очистки
Растворяющая способность растворителей.
Высокая растворяющая способность фенола вынуждает использовать антирастворитель – воду (до 3-8 об %).
 | Фенол | Фурфурол | N-метилпирролидон
Кратность к сырью (объемная) | (1-2,5) к 1 | (2-4,5) к 1 | (1-2,5) к 1
Потери, % от объема циркулирующего растворителя за 1 проход | 0,02-0,04 | 0,01-0,02 | 0,005-0,02

## Slide 20
Параметры процесса селективной очистки
Кратность растворителя.
Количество растворителя тем больше, если:
Если выше содержание низкоиндексных компонентов в сырье,
Если жестче требования к рафинату.
Если фракционный состав сырья широкий;
При высоких t и расходе растворителя:
Ухудшается ИВ – из-за снижения селективности процесса в области предкритических температур;
Снижается стабильность против окисления – из-за эффекта переочистки, т.е. удаления таких УВ, которые являются естественными ингибиторами окисления.

## Slide 21
Параметры процесса селективной очистки
Температурный режим экстракции
 | Фенол | Фурфурол
Дистиллятное сырье | 55…70 °С | 60…90°С
Деасфальтизаты | 75…95 °С | 95…115 °С
Чем тяжелее сырье, тем выше КТР, тем выше допустимая температура экстракции.
С другой стороны, чем больше низкоиндексных УВ, тем больше должна быть кратность растворителя, а значит ниже будет КТР!!!
На практике температура экстракции – ниже КТР на 10-25 °С

## Slide 22
Параметры процесса селективной очистки
Температурный режим экстракции (температурный градиент)

## Slide 23
Технологическая схема процесса селективной очистки
Колонна | Давление, МПа | Температура, °С | 
 |  | верха | низа
К-2 | 0,2-0,23 | 190 | 270-280
К-3 | 0,12-0,13 | 190 | 260-270
К-4 | 0,25-0,27 | 230 | 280-290
К-5 | 0,12-0,14 | 112 | 200-230
К-6 | 0,12-0,13 | 230 | 260-275
К-7 | 0,13 | 112 | 113-115
ЭКСТРАКТ →
РАФИНАТ→

## Slide 24
Материальный баланс селективной очистки
 | Вязкий дистиллят | Деасфальтизат
Поступило, % мас. |  | 
Сырье | 100 | 100
Фенол | 200 | 260
ВСЕГО | 300 | 360
Получено, % мас. |  | 
Рафинатный раствор | 64 | 71
в т.ч. рафинат | 56 | 60
фенол | 8 | 11
Экстрактный раствор | 236 | 289
в т.ч. экстракт | 44 | 40
фенол | 192 | 360
ВСЕГО | 300 | 360
Показатели процесса селективной очистки восточной сернистой нефти
 | Фенол | Фурфурол
Выход экстракта, % | 50 | 37,5
Степень извлечения УВ из сырья в экстракт, % |  | 
Парафины и нафтены | 22 | 7
Ароматика |  | 
Малоциклические | 74 | 45
Полициклические | 92 | 65
Смолы | 95 | 64

## Slide 25
Применяемые экстракционные устройства
Колонна:
Насадочная: кольца Рашига 30х30, 50х50 мм;
Тарельчатая: каскадные, жалюзийные, клапанные или сетчатые тарелки;
Высота 12-35 м;
Диаметр 2-5 м.
Роторно-дисковый контактор (обычно, для фурфурола):
Высота 13-13,4 м;
Диаметр 2,4-3 м;
Диаметр отверстий статора – 1,6 м;
Диаметр дисков ротора – 1,2 м;
Число секций – 20;
Высота секций – 0,29 м;
Частота вращения ротора – 18-25 мин-1.

## Slide 26
Очистка растворителями:
Центробежный контактор/экстрактор
Частота вращения вала 1,5-3 тыс. мин-1;
Диаметр экстрактора - 1,2-1,5 м;
Производительность - 100-160 м3/ч.
Применяемые экстракционные устройства

## Slide 27
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Депарафинизация масляных фракций
Технология переработки углеводородного сырья

## Slide 28
Процессы депарафинизации рафинатов кристаллизацией
Назначение процессов депарафинизации — удаление из рафинатов
высокоплавких парафиновых углеводородов с целью получения масел
с низкими температурами застывания.
Различают процессы:
— обычной ДП с получением масел с Тзаст. от —10 до —15°С;
— глубокой ДП с получением масел с Тзаст. —30 °С и ниже.
Процесс представляет собой одну из разновидностей процесса экстракции — экстрактивную кристаллизацию – и основан на разной растворимости углеводородных компонентов масел в некоторых растворителях при низких температурах.
ДП – наиболее трудный процесс в производстве нефтяных масел.
Альтернатива кристаллизации – гидрокаталитическая депарафинизация (селективный гидрокрекинг).
ВАЖНО ПОНИМАТЬ: в чем отличие экстракционных процессов в технологии нефтяных масел от каталитических???

## Slide 29
Процессы депарафинизации рафинатов кристаллизацией
Целевой продукт – депарафинизаты — депарафинированные дистиллятные и остаточные масла.
Побочные продукты - гачи из дистиллятного и петролатумы из остаточного сырья, направляемые на обезмасливание с получением, соответственно, парафинов и церезинов – сырья многих отраслей промышленности.

## Slide 30
Основные закономерности – составы сырья
Рафинаты содержат все типы высокомолекулярных углеводородов
(за исключением большинства природных асфальтенов, смол и полициклических ароматических углеводородов с короткой алкильной цепью)
Низкозастывающие компоненты
(т.н. вязкостно-застывающие компоненты)
Не кристаллизуются;
Теряют свою подвижность при охлаждении вследствие вязкостного застывания (застекловывания).
Кристаллизующиеся компоненты
(т.н. структурно-застывающие компоненты)
При охлаждении затвердевают в кристаллическую массу.
Вещества со средними ИВ:
высокомолекулярные смолисто-асфальтеновые вещества;
полициклические ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями.
Образование твердой кристаллической массы, которая иммобилизует всю массу продукта:
кристаллизующиеся («твердые») парафины (церезины);
кристаллизующиеся нафтены;
кристаллизующиеся арены.
Некристаллизующиеся компоненты масел –
алкилнафтеновые и алкилнафтеноароматические углеводороды.

## Slide 31
Основные закономерности – составы сырья
Образование твердой кристаллической массы, которая иммобилизует всю массу продукта:
кристаллизующиеся («твердые») парафины (церезины);
кристаллизующиеся нафтены;
кристаллизующиеся арены.
Понизить Тзаст можно только удаляя данные вещ-ва
Понизить Тзаст можно:
удаляя данные вещ-ва
вводя присадок-депрессаторов
Депрессаторы - поверхностно-активные вещества по отношению к парафинам, которые оказывают тормозящее действие на образование новых кристаллических зародышей. В результате образуются компактные кристаллические структуры, не соединенные друг с другом в единую кристаллическую сетку и не способные иммобилизовать всю массу раствора, что сказывается в виде понижения температуры застывания нефтепродукта (но не температуры помутнения).
Вещества со средними ИВ:
высокомолекулярные смолисто-асфальтеновые вещества;
полициклические ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями.
Удалять только наиболее тугоплавкие
Удалять без исключения

## Slide 32
Основные закономерности – составы сырья
Предельная глубина депарафинизации определяется температурой вязкостного застывания некристаллизующихся компонентов масел – ниже этого предела даже некристаллизующиеся компоненты теряют подвижность.
Некристаллизующиеся компоненты масел - алкилнафтеновые и алкилнафтеноароматические углеводороды.

## Slide 33
Кристаллизующиеся компоненты сырья
Как изменяется основной показатель – температура плавления – углеводородов масляной фракции?!
1. Углеводороды симметричной малоразветвленной структуры более склонны к кристаллизации, чем углеводороды других структур. Внесение асимметрии и разветвленности в молекулу углеводорода снижает его способность кристаллизоваться.
2. Среди углеводородов нефти с одинаковой молярной массой наиболее высокими температурами плавления обладают н-алканы.
3. Алканы нормального строения, содержащиеся в нефтепродуктах, относятся без исключения к кристаллизующимся компонентам.
4. С повышением температуры кипения и молярной массы масляных фракций среди твердых углеводородов: содержание н-алканов - уменьшается; содержание изоалканов и цикланов - увеличивается.
Чем более широкий фракционный состав имеет сырье, тем меньше размеры кристаллов гача (петролатума), тем сложнее его отделение в фильтрах!!!

## Slide 34
Растворители для процессов депарафинизации
Растворитель – смесь метилэтилкетона и толуола (реже ацетон + толуол, МЭК + метилизобутилкетон, за рубежом – пропан или кетоны).
Твердые УВ ограниченно растворяются в полярных и неполярных растворителях.
Требования к растворителям:
при Тпроц должны растворять жидкие УВ, и не растворять твердые УВ.
температурный эффект депарафинизации (ТЭД) - разница между Тзаст ДП-масла (продукта) и фильтрации/конечного охлаждения суспензии, включающей растворитель, - должен быть минимальным, тогда процесс экономичнее;
должны снижать вязкость суспензии П. в масле – фильтрование эффективнее.
Состав растворителя
МЭК + толуол – 40-60 % МЭК
Ацетон + толуол – 25-40 % ацетона
Метилизобутилкетон (100 %) – дороговизна и эффективность
Хладагент – аммиак или пропан (Тзаст. до -20°С); этан или этилен при глубокой ДП (Тзаст. ниже -20°С).
Кетоны (полярные) | + | Ароматика (не-/слабополярные)
Ацетон |  | Бензол
Метилэтилкетон |  | Толуол
Метилизобутилкетон |  | 

## Slide 35
Растворители для процессов депарафинизации
Смешанные растворители:
полярные + неполярные
Неполярные растворители (пропан, бутан, легкий бензин, бензол, толуол):
Твердые УВ растворяются неограниченно при Тпл – необходимо переохлаждение суспензии перед фильтрацией, появляется ТЭД (15-25 °С)!!!
Малые скорости охлаждения растворов;
При работе с СУГ – повышенное давление в системе.
Полярные растворители (ацетон, метилэтилкетон):
Твердые УВ растворяются неограниченно только при температурах выше Тпл;
Плохо растворяются вязкостно-застывающие УВ – они оказываются в гаче.
Осаждают твердые УВ
+ могут осаждать некоторые вязкостно-застывающие компоненты 
Растворяют вязкостно-застывающие компоненты
+ требуют переохлаждения ниже Тпл 

## Slide 36
Температурный эффект депарафинизации
Применение растворителя приводит к возникновению ТЭД – температурного эффекта депарафинизации.
+10
0
-10
+10
0
-10
Добавляем неполярный растворитель
Тпл(Cn+1)
Тпл(Cn+1)
Тпл(Cn)
Тпл(Cn)
Примеры:
1. Нам требуется масло с определенной Тпл. Какую систему холода мы можем себе позволить?
0
-10
Тпл масла
Тпл масла + Р-1
Р-1
0
-10
Тпл масла
Тпл масла + Р-2
Р-2
2. У нас есть система холода, работающая до определенной температуры. Масло с какой Тпл мы можем получать?
0
-10
Тпл масла
Тпл масла + Р-1
0
-10
Тпл масла
Тпл масла + Р-2
Р-2
Р-1

## Slide 37
Характеристики растворителей
Чем выше ММ кетона, тем выше его растворяющая способность
Чем больше ароматического растворителя в смеси, тем выше растворяющая способность

## Slide 38
Параметры процесса депарафинизации
Кратность растворителя:
- Чем больше растворителя, тем больше снижение вязкости, более крупные кристаллы – выше эффективность фильтрации; однако, избыток растворителя повышает температуру помутнения – из-за большого числа мелкодисперсных кристаллов.
Качество сырья:
- чем выше Ткип. сырья и его вязкость, тем меньше полнота выделения П., ниже скорость фильтрации и выше Тзаст. масла.
Чем выше вязкость сырья и больше Тв.П., тем больше требуется растворителя;
Чем более узкая фракция сырья, тем выше скорость фильтрации, больше выход масла и чище гач.
Температура фильтрации – ниже требуемой Тзаст ДП-масла на величину не меньшую, чем величина ТЭД (5-10 °С)
Скорость охлаждения раствора сырья:
Высокая скорость: Кристаллы мелкие – ниже скорость фильтрования – больше содержание масла в гаче.
Низкая скорость: Кристаллы крупные – фильтрация протекает эффективнее.
Скорость охлаждения, как правило, сначала поддерживают низкой (образуются первичные кристаллы – центры последующей кристаллизации), потом повышают.

## Slide 39
Параметры процесса депарафинизации

## Slide 40
Технологическая схема процесса депарафинизации
Предварительная термообработка
Батарея теплообменников
По мере отделения парафина объем смеси снижается, требуется добавка растворителя.
Батарея кристаллизаторов

## Slide 41
Технологический режим процесса депарафинизации
Температуры фильтрования (°С) суспензии дистиллятного сырья (Тзаст продукта = -20-(-15) °С)
 | I ст. | II ст.
Ацетон-толуол | (-28)-(-25) | (-16)-(-15)
МЭК-толуол | (-23)-(-22) | (-13)-(-12)

## Slide 42
Аппараты экстракционной депарафинизации
Скребковый кристаллизатор типа «труба в трубе»:
Частота вращения 10-12 мин-1;
Число секций 10-12;
Поверхность теплообмена 70-84 м2;
Угол наклона секций – 7°;

## Slide 43
Барабанный вакуумный фильтр
Частота вращения барабана 0,5-2 мин-1;
Уровень жидкости – до 60 % поверхности барабана (ок. 1,3 радиуса);
Разница давлений по обе стороны фильтра ок. 30 кПа;
Аппараты экстракционной депарафинизации

## Slide 44
Результаты промышленного процесса депарафинизации
(растворитель - ацетон : бензол : толуол = 30 : 35 : 35)
Масло направляют на доочистку отбеливающими глинами для улучшения цвета и цветовой стабильности. Размер частиц глин – 0,1 мм. Потери адсорбента – 5-10 %.