## Slide 1: Технология переработки нефти
Лекция 15
Производство водорода на нефтеперерабатывающем заводе
11.04.2025 г.
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР ТПУ Юрьев Е.М.
https://portal.tpu.ru/SHARED/e/EMYU
emyu@tpu.ru

## Slide 2: Список литературы
Технология и оборудование производства водорода
Производство водорода в нефтеперерабатывающей промышленности / М. К. Письмен. — Москва: Химия, 1976. — 208 с.
Капустин, Владимир Михайлович. Технология переработки нефти учебное пособие для вузов: в 4 ч.: / РГУ Нефти и Газа им. И. М. Губкина. — Москва: Химия, 2012-2017. - Ч. 2: Физико-химические процессы. — 2015. — 400 с.
Капустин, Владимир Михайлович. Технология переработки нефти учебное пособие для вузов: в 4 ч.: / РГУ Нефти и Газа им. И. М. Губкина. — Москва: Химия, 2012-2017. - Ч. 4: Общезаводское хозяйство. — 2017. — 320 с.
Дж. Х. Гэри, Г. Е. Хэндверк, М. Дж. Кайзер. Технологии и экономика нефтепереработки. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2013. – 440 с.
Производство метанола / М. М. Караваев, А. П. Мастеров. — М.: Химия, 1973.

## Slide 3: введение

## Slide 4: Производство водорода на нефтеперерабатывающем заводе
Распространение гидропроцессов в нефтепереработке обусловлено следующими причинами:
— непрерывным увеличением в общем балансе доли сернистых и высокосернистых нефтей;
— ужесточением требований по охране природы и к качеству товарных нефтепродуктов;
— развитием каталитических процессов с применением активных и селективных катализаторов и предварительным глубоким гидрооблагораживанием сырья (например, для процессов каталитического риформинга и крекинга);
— необходимостью дальнейшего углубления переработки нефти.

## Slide 5: Способы получения водорода на НПЗ
Способы получения | Исходное сырье + реагенты | Сопутствующие продукты
Выделение Н2 из смеси газов | Сухие газы НПЗ, содержащие 30-80 % (об.) Н2 | УВ газы
Дегидрирование УВ | Прямогонный бензин, газообразные УВ С2-С4 | УВ с более низким содержанием Н2
Расщепление УВ | Природный газ, сухие газы НПЗ, жидкие УВ | Углерод или его оксиды
Паровая каталитическая конверсия УВ | (Природный газ, сухие газы НПЗ, бензин) + (водяной пар) | Диоксид углерода
Парокислородная газификация УВ | (Сухие газы НПЗ, мазут, нефтяные остатки) + (водяной пар, О2) | Сажа, диоксид углерода, сероводород
Металлопаровой метод | (Природный газ, сухие газы НПЗ) + (водяной пар) | -
Электролиз воды, термохимические методы | Вода | Кислород

## Slide 6: Роль водорода на НПЗ
Производство водорода – важнейший вспомогательный процесс на НПЗ, он обеспечивает сырье для гидроочистки и гидрокрекинга.
На НПЗ без гидрокрекинга, как правило, достаточно водорода каталитического риформинга.
На НПЗ с гидрокрекингом потребность в водороде в несколько раз выше производительности риформинга.
Процессы | Расход / выход водорода (в % от массы сырья)
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ВОДОРОД | 
Гидроочистка прямогонных бензинов | 0,1
Глубока гидроочистка вторичных бензинов | 1,2
Гидроочистка керосиновых фракций | 0,3
Гидроочистка прямогонных дизельных фракций | 0,4-0,5
Одноступенчатый гидрокрекинг вакуум-дистиллята | 0,8
Двухступенчатый гидрокрекинг вакуум-дистиллята | 2,4-4,0
Гидроочистка масел | 0,3
Гидродеалкилирование толуола | 2,5
ПРОИЗВОДЯЩИЕ ВОДОРОД | 
Каталитический риформинг | 1,1-1,5

## Slide 7: Роль водорода на НПЗ
Для глубокой переработки нефти в расчете на 10-15-миллионный завод в СССР/России требуется не менее 125-200 тыс. т. Н2 в год.
Оценки расхода сырья на получение Н2 – 600 тыс. т/год, что составляет (% мас. от нефти):
(топливный профиль) 0,6-1,0 %;
(глубокая переработка высокосернистой нефти) 1,5-5,5 %.
Такое количество нефтезаводских газов вряд ли может быть получено на НПЗ, поэтому в качестве сырья необходимо использовать природный газ, бензин (для парового риформинга) или мазут (для парокислородной газификации).
Процессы | Расход / выход водорода (в % от массы сырья)
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ВОДОРОД | 
Гидроочистка прямогонных бензинов | 0,1
Глубока гидроочистка вторичных бензинов | 1,2
Гидроочистка керосиновых фракций | 0,3
Гидроочистка прямогонных дизельных фракций | 0,4-0,5
Одноступенчатый гидрокрекинг вакуум-дистиллята | 0,8
Двухступенчатый гидрокрекинг вакуум-дистиллята | 2,4-4,0
Гидроочистка масел | 0,3
Гидродеалкилирование толуола | 2,5
ПРОИЗВОДЯЩИЕ ВОДОРОД | 
Каталитический риформинг | 1,1-1,5

## Slide 8: Влияние глубины переработки нефти на набор процессов на НПЗ
Таблица - Оптимальный набор деструктивных процессов при разной глубине переработки нефти
Рисунок - Зависимость потребности в водороде на НПЗ в зависимости от глубины переработки нефти
(плотность Н2 (н.у.): 89 т/млн м3)

## Slide 9: Снабжение НПЗ водородом

## Slide 10: Снабжение НПЗ водородом. Неглубокая переработка нефти
1) Неглубокая переработка нефти (только катриформинг):
- установки электролиза 30 %-го раствора КОН в электролизере, состоящем из 50-100 ячеек (12-24 м3/ч водорода);
- прием водорода из баллонов;
- пусковой водород накапливают в мокрых или сухих газгольдерах с давлением до 6 МПа;
- объем газгольдерного парка должен обеспечивать первоначальный пуск и последующие пуски одной установки риформинга, например, риформинг-«миллионка» требует ок. 25-40 тыс. м3 водорода;
- для работы установки риформинга требуется специальная компрессорная, обеспечивающая давление водорода не менее 4,0 МПа.

## Slide 11: Снабжение НПЗ водородом. глубокая переработка нефти
2) Глубокая переработка нефти (есть и риформинг, и ГО, и ГК): только специальное производство водорода;
  Паровая конверсия (риформинг, англ. «reforming») легких алканов;
  Частичное (парциальное) окисление легких нефтяных фракций (парокислородная газификация) – то же окисление, только кислород окисляет жидкие УВ без катализатора.
Рисунок - Затраты на производство водорода, по данным МЭА за 2018 г., $/кг
Источник: Jose M Bermudez. IEA: The Future of Hydrogen // IEA Webinar “The Swiss Army knife of the Circular Carbon Economy: hydrogen has the potential to Reduce, Reuse, Recycle and Remove carbon emissions”, 3 June 2020
Себестоимость Н2 зависит от стоимости сырья (2008 г.):
паровой риформинг – 2-5 $ за 1 кг Н2;
при газификации угля – 2-2,5 $ за 1 кг Н2;
при окислении жидких нефтяных фракций - 4-7 $ за 1 кг Н2;

## Slide 12: Концентрация водорода в водородсодержащем газе

## Slide 13: Кратность циркуляции ВСГ для гидропроцессов
  В гидропроцессах кратность подачи (циркуляции) водородсодержащего газа поддерживают (при 25 °С и 0,1 МПа) на уровне от 100 до 2000 м3/м3 сырья.
  Гидропереработка дистиллятов с высоким содержанием непредельных компонентов или смолистых веществ требует максимального соотношения «циркулирующий ВСГ : сырье». Повышение чистоты ВСГ позволяет уменьшать его расход.
Гидропроцесс | Кратность циркуляции ВСГ, нм3/м3 сырья | Давление, МПа
Гидроочистка бензина | 800-200 (чистый H2) | 2,5-4,0
Гидрирование вторичных бензинов | 300 | 4,0
Гидрирование пиробензина | 100 | 2,2-2,5
Гидроочистка керосиновой фр. | 200-300 | 1,8
Катриформинг | 900-1500 | 1,5-2,0
Катриформинг с движ. слоем кат-ра | 800-900 | 0,9-1,2
Гидроочистка диз.топлива | 250 | 3,0-4,0
Гидроочистка ВГ | 500 | 4,0-5,0
Легкий гидрокрекинг ВГ | 800-1200 | 10,0-15,0
Глубокий гидрокрекинг ВГ | 1000-2000 | 13,0-20,0

## Slide 14: Водородсодержащий газ. Концентрация водорода в ВСГ
Выражение для скорости реакции гидрообессеривания:
WГОС = k · pS · pH2; pH2 = p · yH2
Гидропроцесс ведется при заданном парциальном давлении водорода: чем выше концентрация Н2 в циркулирующем ВСГ, тем ниже может быть общее давление в системе.
Чем больше побочных газов образуется в гидропроцессе (из-за гидрокрекинга), тем выше должна быть концентрация Н2 в ВСГ.
Способ получения водорода | Концентрация H2 в ВСГ, % об.
Каталитический риформинг | 70-92
Паровая конверсия | 95-96
Частичное окисление | 97-98
Гидропроцесс | Требуемая концентрация H2 в ВСГ, % об.
Гидроочистка бензина | 60-70
Гидроочистка диз.топлива | 75-90
Гидрокрекинг ВГ (10-15 МПа) | 95+

## Slide 15: Концентрация водорода в ВСГ для гидропроцессов
  В процессе гидроочистки используют не чистый водород, а газ (ВСГ), в котором объемное содержание водорода составляет 50-95 %. Остальную часть составляют метан, этан, пропан и бутан.
  В результате реакций гидроочистки происходит поглощение водорода, образование углеводородных газов, H2S и H2O, поэтому содержание водорода в ВСГ на входе в реактор выше, чем на выходе.
Гидропроцесс | Требуемая концентрация H2 в ВСГ, % об.
Гидроочистка бензина | 60-70
Гидроочистка диз.топлива | 75-90
Гидрокрекинг ВГ (10-15 МПа) | 95+

## Slide 16: Концентрация водорода в ВСГ для гидропроцессов
  В процессе гидроочистки затраты на водород составляют от 6 до 30 % от общей суммы затрат на переработку. Общий расход водорода складывается из:
  расхода на реакцию;
  отдув циркуляционного ВСГ для поддержания заданной концентрации водорода;
  потери ВСГ, растворенного в гидрогенизате;
  потери из-за негерметичности оборудования установок.
  Расход водорода "на отдув" обусловлен тем, что для поддержания оптимального парциального давления следует непрерывно выводить (отдувать) из системы небольшую часть циркулирующего ВСГ и заменять её "свежим".
Гидропроцесс | Требуемая концентрация H2 в ВСГ, % об.
Гидроочистка бензина | 60-70
Гидроочистка диз.топлива | 75-90
Гидрокрекинг ВГ (10-15 МПа) | 95+

## Slide 17: Примеси в всг

## Slide 18: Метан
Метан — основная примесь.
К метану, поступившему с техническим водородом, можно добавить и метан, образовавшийся при гидрогенизации.
Метан частично поглощают гидрогенизатом, остальное же количество его следует выводить из системы для поддержания заданного парциального давления Н2.
Если в процессе гидрогенизации метана образовалось больше, чем растворилось в гидрогенизате, необходимо осуществить его отдув. Даже в том случае, когда на подпитку подают чистый водород. Вместе с метаном выводят и часть водорода.
Отношение количества водорода к сбрасываемому объему метана определяют из отношений парциальных давлений Н2 и СН4 в циркулирующем ВСГ.

## Slide 19: Растворение водорода в гидрогенизате
В гидрогенизате растворяется не только метан, но и водород.
Коэффициент растворимости водорода в 6-8 раз ниже, чем метана, но в то же время парциальное давление Н2 в 2,5-3,5 раза больше парциального давления СН4. Таким образом, в гидрогенизате растворяется в 2-3 раза меньше водорода (по объему), чем в метане.
Абсолютная величина потерь водорода с отдувом зависит от концентрации его в техническом водороде, в циркулирующем ВСГ, от его расхода на реакцию, а также от количества метана, образующегося в процессе гидрогенизации.

## Slide 20: Растворение водорода в гидрогенизате
При гидрокрекинге вакуумного газойля расход водорода на реакцию в 9-10 раз больше, чем при гидроочистке, в 3-4 раза выше парциальное давление и метанообразование. Поэтому следует снижать отношение парциальных давлений СН4 и Н2 с тем, чтобы чрезмерно не повышать общее давление. В таких условиях качество водорода приобретает большое значение.

## Slide 21: диОксид углерода
Диоксид углерода растворим в гидрогенизате в 15-25 раз лучше, чем H2. Наличие СО2 в ВСГ понижает парциальное давление Н2, способствует протеканию реакций гидрирования, сопровождающихся выделением тепла, а также усложняет ведение процесса и его аппаратурное оформление. В связи с этим при использовании ВСГ содержание диоксида углерода не должно превышать 0,1-0,2 % (об.).
Содержание в ВСГ, мол.%, не более | Гидроочистка НП | Гидрокрекинг | Гидрогенизация (нефтехимия)
CO2 | 1,0 | 0,1-0,2 | 0,001-0,01
CO | 0,5-1,0 | - | -
(CO+CO2) | 0,4-0,5 | 0,2-0,3 | -
Состав активного центра катализатора | Сульфиды Ме | Чистые Ме | Ni(метал.)

## Slide 22: Оксид углерода
Оксид углерода растворим в гидрогенизате несколько лучше азота, но все же растворимость его лишь в 1,5-2,5 раза выше растворимости водорода. Происходит его накопление в циркулирующем ВСГ, что требует удаления СО с отдувом.
Содержание СО в ВСГ ограничивают 0,5 % (об.). В некоторых термогидрокаталитических процессах необходим ВСГ, содержащий менее тысячных долей объемного процента оксида углерода.
Содержание в ВСГ, мол.%, не более | Гидроочистка НП | Гидрокрекинг | Гидрогенизация (нефтехимия)
CO2 | 1,0 | 0,1-0,2 | 0,001-0,01
CO | 0,5-1,0 | - | -
(CO+CO2) | 0,4-0,5 | 0,2-0,3 | -
Состав активного центра катализатора | Сульфиды Ме | Чистые Ме | Ni(метал.)

## Slide 23: Водяные пары
В ВСГ присутствуют водяные пары в количестве, отвечающем условиям насыщения после компрессии.
Водород при 35 °С и 6 МПа содержит 0,7 г/м3 водяных паров, а при той же температуре и давлении 15 МПа — 0,3 г/м3. Такое содержание водяных паров не оказывает отрицательного влияния на процессы гидроочистки и гидрокрекинга, использующих алю-мокобальтмолибденовый или алюмоникельмолибденовый катализаторы. Если же применяют катализаторы, взаимодействующие с водяным паром (например, катализаторы, содержащие фтор) или отравляющиеся под его действием, то необходима осушка ВСГ до тысячных долей процента.

## Slide 24: Кислород и азот
Кислород: ВСГ может содержать и кислород, который поступает из водяного пара, используемого в процессе, или из промывной воды. В водороде, полученном на типовых установках паровой конверсии углеводородов при низком давлении, может быть до 0,3-0,4 % (об.) О2. В процессах гидроочистки и гидрокрекинга нефтепродуктов, а также в большинстве гидрогенизационных нефтехимических процессов кислород не влияет на протекание реакции или взаимодействует с водородом с образованием воды. Для таких процессов содержание О2 в ВСГ должно быть не более 0,2-0,3 % (об.).
Азот: Растворимость азота лишь в 1,5-1,7 раза выше растворимости водорода, и удаление азота из циркулирующего ВСГ сопряжено с большими потерями Н2. Поэтому содержание азота в ВСГ ограничивают.

## Slide 25: Технология производства ВСГ паровой конверсией легких алканов

## Slide 26: Перечень стадий производства ВСГ
Схемы всех современных установок для производства водорода по технологии паровой каталитической конверсии углеводородов включают стадии:
Подготовка сырья (предварительное обессеривание).
Паровая конверсия углеводородов.
Конверсия оксида углерода.
Очистка полученного водорода.
а также:
Узлы получения и использования пара и теплоты.
Компрессоры для сжатия сырья и водорода (опционально):
  - примерное давление перед реактором конверсии УВ - 2,3-2,5 МПа, на выходе из последнего аппарата схемы - 1,6-1,8 МПа. Гидропроцессы на НПЗ осуществляют при давлении 4-15 МПа, поэтому на установке производства водорода имеются компрессоры, сжимающие водород до давления, требуемого установкой-потребителем.
Основные лицензиары: «Haldor Topsoe», «UOP».

## Slide 27: Предварительное обессеривание сырья
Абсорбционная очистка:
МЭА-, ДЭА-процессы;
(зарубежом) процесс «Сульфинол»
  сульфолан (C4H8SO2) – 64 %;
  ДИПА (диизопропаноламин) – 30 %;
  вода – 6 %;
Остаточное содержание H2S – 0,0001 %;
Степень извлечения меркаптанов – 95 %;
2. Двухстадийное поглощение меркаптанов из сырья (300-400 °С) применяется при высоком содержании меркаптанов. Требуется добавка ВСГ. Реакции:
(1) R-SH + H2 = R-H + H2S (Ni(Co)-Mo-катализатор)
(2) H2S + ZnO = ZnS + H2O (хемосорбция)

## Slide 28: Технологическая схема
Рисунок - Схема установки для производства водорода паровой каталитической конверсией нефтезаводского газа:
1 — дымовая труба; 2 — реактор поглощения Н2S; 3 — реактор гидрирования; 4 — воздуходувка; 5 — дымосос; 6—теплообменник; 7— подогреватель сырья; 8 — котел-утилизатор; 9 — пароподогреватель; 10 — компрессор; 11 — смеситель; 12 — печь паровой конверсии; 13 — теплообменник; 14 — реактор среднетемпературной конверсии СО; 15 — подогреватели воды; 16 — реактор низкотемпературной конверсии СО; 17 — теплообменник для нагрева раствора К2СО3; 18 — абсорбер для очистки от СО2; 19 — турбина; 20 — насос; 21 — регенератор; 22 — реактор метанирования; 23 — холодильник; 24 — компрессор для сжатия Н2; 25 — теплообменник;
I — сырье; II — отопительный газ; III — вода; IV — водород; V — пар; VI — углекислый газ; VII — дымовые газы; VIII — воздух; IX — химически очищенная вода

## Slide 29: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Объемное соотношение пар : газ:
стехиометрический расход пара на конверсию метана (2 : 1) не используют, т.к. тогда пар необходимо добавлять на последующей стадии паровой конверсии оксида углерода;
Типовые значения (для газов с углеродным числом порядка 1-2 ):
  до 2 МПа: не менее 3,0 к 1;
  ок. 2 МПа: (4,0-5,0) к 1;
  при 2,0-2,5 МПа: (4,5-8,0) к 1.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 30: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Объемное соотношение пар : газ:
При недостатке пара возможно осаждение углерода и закоксовывание катализатора. Поэтому в пусковой период на свежем катализаторе, когда такая опасность велика, это соотношение поддерживается равным 10:1.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 31: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Объемное соотношение пар : газ:
В реакторе паровой конверсии на подачу избыточного пара расходуют дополнительную теплоту, но ее возвращают в котле-утилизаторе. При подаче избыточного пара улучшается теплопередача.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 32: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Температура:
Максимально достижимая температура процесса зависит от качества стали, диаметра реактора, допустимых теплонапряжений поверхности реакционных труб и, особенно, от давления процесса. На большинстве современных установок температуру процесса поддерживают в пределах 830-880 °С.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 33: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Давление:
Выбор давления обусловлен, прежде всего, возможностью использовать теплоту конденсации непрореагировавшего водяного пара для регенерации раствора в системе очистки газа от СО2. При давлении ниже 0,7-1,0 МПа использовать эту теплоту практически невозможно.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 34: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Давление:
Сжатие сырья по сравнению с компримированием водорода позволяет сократить расход энергии пропорционально увеличению объема газа в процессе паровой конверсии.
Повышение давления интенсифицирует массообмен и теплопередачу в реакторах и теплообменниках установки производства водорода.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 35: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Давление:
Обычно паровую конверсию метана проводят при давлении 1,2-3,0 МПа. Снижение давления процесса ведет к увеличению степени конверсии;
Повышение давления:
смещает равновесие реакции паровой конверсии метана в неблагоприятную сторону;
способствует снижению энергетических затрат на компрессию газов;
требует превышения допустимой температуры реакционных труб, что значительно снижает срок их службы.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 36: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Давление:
Для достижения требуемой концентрации водорода при увеличении давления повышают температуру процесса и расход пара (особенно если стремятся получить 98%-ный Н2), но это приводит к необходимости применения реакционных труб из высоколегированной стали.
В связи с этим производство водорода в настоящее время ведут при давлении не выше 2,5 МПа.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 37: Паровая конверсия легких алканов
Основные реакции:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 200 кДж
СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,5 кДж
95% ВСГ
98% ВСГ
Давление:
Ограничения по содержанию Н2, температуре и давлению процесса при выборе режима паровой конверсии метана справедливы и при конверсии нефтезаводских газов и бензина.
Рисунок - Параметры технологического режима процесса производства ВСГ на современных установках (заштрихована область принятых режимов)

## Slide 38: Паровая конверсия легких алканов
Рис - Применяемое давление газа Р на выходе из трубчатого реактора конверсии природного газа в различные периоды времени t
Рис - Ограничения по температуре t и давлению Р процесса паровой конверсии, обусловленные материалом труб (отношение пар : углерод = 3,5; А – расчетные границы для работ труб)
Рисунок - Зависимость остаточного содержании метана в конвертированном газе от температуры и давления.
Например:
для получения 95%-го ВСГ конверсия CH4 должна составлять 0,9, а содержание метана в сухом конвертированном газе не более 2,5 %.

## Slide 39: Катализаторы конверсии легких алканов
Катализаторы должны:
предотвращать расщепление УВ в углерод на катализаторе;
ускорять реакции газификации углерода водяным паром.
Современные катализаторы проявляют высокую активность, поэтому:
ранее лимитирующим фактором ведения процесса был подвод теплоты,
сегодня же – гидравлическое сопротивление слоя катализатора;
Основные эксплуатационные свойства:
активность;
селективность;
стабильность (сохранение активности и селективности при длительной эксплуатации);
гидравлическое сопротивление;
прочность.
Рисунок – Катализаторы парового риформинга серии KATALCO компании Johnson Matthey

## Slide 40: Катализаторы конверсии легких алканов
Основной активный компонент – Ni.
Другие металлы-катализаторы дегидрирования-гидрирования: Pd, Pt, Rh, Ru -более активны, чем Ni, но гораздо дороже.
Готовый Ni-катализатор (независимо от способа его приготовления) прокаливают при температуре 400-500 °С для перевода солей Ni в форму оксидов, и в таком виде катализатор поступает на установку производства водорода.
Рисунок – Катализаторы парового риформинга серии KATALCO компании Johnson Matthey

## Slide 41: Катализаторы конверсии легких алканов
Отечественные катализаторы (например, ГИАП) представляют собой цилиндры, кольца, параллелепипеды или кубы размером от 11х11х7 до 20х20х11 мм.
Кажущаяся плотность – 1100-1122 кг/м3; пористость – 33 %; удельная поверхность 1,5-44 м2/г; удельный объем пор – 0,1-0,2 см3/г.
Состав: 4-30 % NiO на 70-86 % Al2O3, промоторы:
1. Структурные, термостойкие - TiO2, ZrO2;
2. Химические - MgO, Cr2O3, CaO.
Чувствительны к Н2S, сероорганике, галогенам, а также к раздельной подаче сырья и водяного пара.
Достигаемая степень превращения – 99,5 %, гарантируемый срок службы – до 2 лет .
Рекомендованные условия для таких марок катализаторов: до 1030 °С, давление до 1,2-2,5 МПа, ОСП метана до 700 ч-1, мольное соотношение H2O:CH4 – не менее 2:1.
Рисунок - Катализатор ГИАП-8
Рисунок - Катализатор ГИАП-25

## Slide 42: Конструкция трубчатой печи
Трубчатая печь
Наружная температура реакционных труб – 900-980 °С;
Температура дымовых газов – 900-1100 °С;
Радиантная зона:
496 реакционных труб по 102 мм внутреннего диаметра (толщина стенки 16-20 мм, материал – жаропрочная хром-никелевая сталь);
Высота 10-14 м;
Общий объем катализатора – 49 м3;
2 печи работают параллельно;
153 горелки;
Конвективная зона:
Теплообменная аппаратура;
Рисунок - Трубчатая печь
1, 2 – коллекторы конвертированного и исходного газов; 3 – реакционная труба; 4 - футеровка; 5 - горелка; 6 – дымоход.

## Slide 43: Конструкция трубчатой печи
Температура входа в радиантную секцию – 510 °С;
Температура на выходе – не выше 880 °С, давление процесса – 1,8-1,9 МПа;
Тепло дымовых газов используется для:
- для получения насыщенного пара 11,3 МПа в котлах-утилизаторах;
- подогрева до 510 °С парогазовой смеси, поступающей в реакционные трубы;
- перегрева от 320 до 490 °С насыщенного пара, подаваемого в агрегат конверсии;
- нагрева до 350 °С воздуха, подаваемого в горелки трубчатой печи для сжигания.
Рисунок - Трубчатая печь
1, 2 – коллекторы конвертированного и исходного газов; 3 – реакционная труба; 4 - футеровка; 5 - горелка; 6 – дымоход.

## Slide 44: Рабочие условия паровой конверсии
Рабочие условия | На входе | На выходе
Температура газа, °С | 371 | 857
Давление газа, МПа изб. | 2,48 | 2,14
Оценочное количество передаваемого тепла, кВт/м2 | 73,565 | 
Теоретическая объемная скорость водорода, ч-1 | - | 2627
Типичный состав сырья и продукта, мол. % |  | 
CH4 | 79,10 | 2,6
C2H6 | 1,49 | 
C3H8 | 0,33 | 
C4H10 | 0,18 | 
C5H12 | 0,10 | 
CO | 0,00 | 7,882
CO2 | 0,00 | 12,324
H2 | 5,9 | 73,703
N2 | 12,9 | 3,49
Ar | 0 | 0
Мольное отношение «пар/газ» | 5,6 | 1,19

## Slide 45: Рабочие условия паровой конверсии
Типичный состав сырья и продукта, об. % | На входе | На выходе
CH4 | 97,9 | 3,9
C2H6 | 0,6 | -
C3H8 | 0,2 | -
C4H10 | 0,1 | -
CO | - | 14,2
CO2 | 0,4 | 8,0
H2 | - | 73,7
Ar + N2 | 0,8 | 0,8
Расход (балансовый), м3 | 1000 | 3854
Рабочие условия | На входе
Давление, МПа | 1,2-3,0
Температура, °С | 830-880
Соотношение пар : метан | 2:1
Температура нагрева парометановой смеси, °С. | 430
Степень конверсии СН4 | 0,94
Выход, м3/м3: | 
водород (100%-ный) | 3,23

## Slide 46: Технологическая схема
Рисунок - Схема установки для производства водорода паровой каталитической конверсией нефтезаводского газа:
1 — дымовая труба; 2 — реактор поглощения Н2S; 3 — реактор гидрирования; 4 — воздуходувка; 5 — дымосос; 6—теплообменник; 7— подогреватель сырья; 8 — котел-утилизатор; 9 — пароподогреватель; 10 — компрессор; 11 — смеситель; 12 — печь паровой конверсии; 13 — теплообменник; 14 — реактор среднетемпературной конверсии СО; 15 — подогреватели воды; 16 — реактор низкотемпературной конверсии СО; 17 — теплообменник для нагрева раствора К2СО3; 18 — абсорбер для очистки от СО2; 19 — турбина; 20 — насос; 21 — регенератор; 22 — реактор метанирования; 23 — холодильник; 24 — компрессор для сжатия Н2; 25 — теплообменник;
I — сырье; II — отопительный газ; III — вода; IV — водород; V — пар; VI — углекислый газ; VII — дымовые газы; VIII — воздух; IX — химически очищенная вода

## Slide 47: Удаление оксидов углерода из ВСГ
Конверсия оксида углерода
CO + Н2О = СО2 + Н2 + 40 кДж
Экзотермическая реакция, приемлемая степень конверсии достигается, если температура не превышает 370 °С;
Тип реактора – с неподвижным слоем катализатора, количество слоев – 2-4, с промежуточным охлаждением (внешним);
Возможны две ступени, различающиеся по температуре:
Высокотемпературная (340-370 °С, kat. – смесь Cr2O3+Fe2O3): более высокая скорость реакции, НО конверсия CO не более 75 %;
Низкотемпературная (230-260 °С, kat. – ZnO + CuO): большая глубина превращения CO (до 99 %)
  на верхних полках на отработанном катализаторе (или специальном адсорбенте) производится контрольная очистка сырья от S-соединений;

## Slide 48: Технологическая схема
Рисунок - Схема установки для производства водорода паровой каталитической конверсией нефтезаводского газа:
1 — дымовая труба; 2 — реактор поглощения Н2S; 3 — реактор гидрирования; 4 — воздуходувка; 5 — дымосос; 6—теплообменник; 7— подогреватель сырья; 8 — котел-утилизатор; 9 — пароподогреватель; 10 — компрессор; 11 — смеситель; 12 — печь паровой конверсии; 13 — теплообменник; 14 — реактор среднетемпературной конверсии СО; 15 — подогреватели воды; 16 — реактор низкотемпературной конверсии СО; 17 — теплообменник для нагрева раствора К2СО3; 18 — абсорбер для очистки от СО2; 19 — турбина; 20 — насос; 21 — регенератор; 22 — реактор метанирования; 23 — холодильник; 24 — компрессор для сжатия Н2; 25 — теплообменник;
I — сырье; II — отопительный газ; III — вода; IV — водород; V — пар; VI — углекислый газ; VII — дымовые газы; VIII — воздух; IX — химически очищенная вода

## Slide 49: Рабочие условия конверсии оксида углерода
 | Высокотемпературная конверсия СО |  | Низкотемпературная конверсия СО | 
Рабочие условия | На входе | На выходе | На входе | На выходе
Температура газа, °С | 371 | 410 | 204 | 218
Давление газа, МПа изб. | 2,11 | 2,10 | 2,01 | 2,0
Теоретическая объемная скорость сырья, ч-1 | 1638 |  | 2487 | 
Типичный состав сырья и продукта, мол. % |  |  |  | 
CH4 | 3,7 | 3,4 | 3,47 | 3,4
CO | 8,88 | 2,0 | 2,0 | 0,0
CO2 | 11,42 | 15,9 | 17,02 | 15,5
H2 | 72,76 | 75,1 | 74,48 | 77,9
N2 | 3,23 | 3,6 | 3,03 | 3,3
Ar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Вода | 0,921 | 0,8 | 0,8 | 0,767
Катализатор | Fe2O3 - 89-91 % CuO - 2 % Cr2O3 - 8-10 % |  | Таблетки 5,2х3,5 мм CuO – 33 % ZnO – 33 % Al2O3 – 33 % | 

## Slide 50: Удаление оксидов углерода из ВСГ
Очистка от CO2:
Применяемые технологии:
1) Поташная очистка разветвлёнными потоками (105 °С – в середину абсорбера, 60-80 °С – в верх абсорбера):
K2CO3 + CO2 + H2O = 2KHCO3 + 30 кДж/моль
2) Аминная очистка растворами ДЭА 15-30 % (МЭА): 1 л амина на 33 л газа;
3) Бенфилд-процесс: K2CO3 + ДЭА + V-ингибитор коррозии (5:1:0,0001);
4) Ректизол-процесс: абсорбент 60-%-ый раствор метанола.
Абсорбер содержит 20-30 тарелок (или эквивалентную насадку – кольца Палля);
Рисунок - Характер извлечения Н2S и СО2 в МЭА-процессе по высоте колонны (счет тарелок снизу)

## Slide 51: Удаление оксидов углерода из ВСГ
Метанизация (метанирование)
CO + 3Н2 = CH4 + Н2O + 206 кДж/моль
CO2 + 4Н2 = CH4 + 2Н2O + 165 кДж/моль
O2 + 2Н2 = 2Н2O + 484 кДж/моль
Экзотермические реакции, основные реакции по сути обратны реакции паровой конверсии легких алканов, поэтому выгодны низкие температуры в реакторе;
Температура в реакторе – 300-350 °С;
Тип реактора – с неподвижным слоем катализатора, при высоких содержаниях CO и CO2 (выше 3 %) часть газа рециклом «острым» холодным квенчем возвращают в реактор;
Катализатор – 10-40 % никеля на огнеупорном носителе;

## Slide 52: Рабочие условия метанирования
Рабочие условия | На входе | На выходе
Температура газа, °С | 316 | 349
Давление газа, МПа изб. | 1,891 | 1,89
Теоретическая объемная скорость сырья, ч-1 | 5927 | 
Типичный состав сырья и продукта, мол. % |  | 
CH4 | 4,17 | 4,5
CO | 0,18 | 0,45·10-6
CO2 | 0,1 | 9,55·10-6
H2 | 91,9 | 91,82
N2 | 3,65 | 3,69
Ar | 0,0 | 0,0
Вода | 0,011 | 0,015
Катализатор | Шарики диам. 4,8-7,9 мм; срок службы 4-5 лет; Al2O3 - 50-55 % CaO – 5-7 % Ni - 34 % | 

## Slide 53: Технологическая схема
Рисунок - Схема установки для производства водорода паровой каталитической конверсией нефтезаводского газа:
1 — дымовая труба; 2 — реактор поглощения Н2S; 3 — реактор гидрирования; 4 — воздуходувка; 5 — дымосос; 6—теплообменник; 7— подогреватель сырья; 8 — котел-утилизатор; 9 — пароподогреватель; 10 — компрессор; 11 — смеситель; 12 — печь паровой конверсии; 13 — теплообменник; 14 — реактор среднетемпературной конверсии СО; 15 — подогреватели воды; 16 — реактор низкотемпературной конверсии СО; 17 — теплообменник для нагрева раствора К2СО3; 18 — абсорбер для очистки от СО2; 19 — турбина; 20 — насос; 21 — регенератор; 22 — реактор метанирования; 23 — холодильник; 24 — компрессор для сжатия Н2; 25 — теплообменник;
I — сырье; II — отопительный газ; III — вода; IV — водород; V — пар; VI — углекислый газ; VII — дымовые газы; VIII — воздух; IX — химически очищенная вода

## Slide 54: Показатели процесса производства всг
Типичный состав, мол. % | Сырье | Продукт
CH4 | 89,1 | остальное
C2H6 | 6,31 | -
C3H8 | 0,34 | -
C4H10 | 0,9 | -
C5H12 | 0,4 | -
CO | - | 0,001
CO2 | 2,2 | 0,001
H2 | - | 97
N2 | 0,65 | остальное
H2S | 0,04 | -
Меркаптаны | 0,06 | -
Технико-экономические показатели процесса | Значение (на тонну сырья ≈ 250 кг Н2)
Масса водорода | 564 кг
Электроэнергия | 450,8 кВт ч / 1,623 ГДж
Топливо | 37,695 ГДж
Пар | 1,785 ГДж
Техническая вода | 73 м3
Работа компрессора для сжатия ВСГ на выходе (0,8 → 3,0 МПа) | 1,145 ГДж
Работа компрессора для сжатия ВСГ на выходе (1,89 → 3,0 МПа) | 0,351 ГДж

## Slide 55: Производство водорода из жидких нефтяных фракций
Частичное окисление (газификация) легких нефтяных фракций
Давление - 5,5-9,0 МПа;
Температура – 1300-1600 °С;
Реактор факельного типа;
Окислители: кислород и водяной пар, расход кислорода – стехиометрический;
Стадии 2)-4) аналогичные: конверсия CO, очистка от CO2, метанизация;
Выход сажи – 0,5-3 % (на углерод сырья);
2СnHm + nO2 = 2nCO + mH2
2nCO + 2nH2O = 2nCO2 + 2nH2
Дополнительные источники водорода – газы, требующие концентрирования Н2: УВ газы гидрокрекинга и гидроочистки - на НПЗ может существовать отдельное производство ВСГ и отдельная установка концентрирования водорода из вторичного ВСГ.

## Slide 56: Концентрирование водорода в ВСГ

## Slide 57: Методы концентрирования H2 из ВСГ
Методы концентрирования водорода из ВСГ:
Криогенный (метод глубокого охлаждения).
Адсорбционный.
Мембранный (диффузионный).
Ключевые показатели:
Полнота выделения водорода: какая часть водорода из сырья перешла в концентрированный ВСГ?
Чистота ВСГ: содержание водорода в концентрированном ВСГ.
Рисунок – Диаграмма выбора способа концентрирования водорода

## Slide 58: Криогенный Метод концентрирования
  Н2 обладает высокой относительной летучестью по сравнению с УВ (ближайший - метан);
  Давление – 2-6 МПа, температура – ниже (-153 °С);
  Растворимость водорода в метане при этих условиях невелика – степень извлечения, как правило, всегда выше 92-95 %;
  К.П.Д. криогенных установок концентрирования (холодильный коэффициент) – 14-20 %;
  Основные потери энергии: разница температур на холодном конце теплообменника (3-4 °С); приток тепла из окружающей среды (835-1670 кДж/м3 исходного газа).
Рисунок – Степень извлечение водорода из метано-водородной смеси

## Slide 59: Криогенный Метод концентрирования
  Основной процесс - фракционированная конденсация, схема зависит от состава исходного газа и концентрации Н2 в нем;
  Важное значение имеет стабильность расхода и состав сырья, от которых зависит выбор схемы охлаждения;
  Используются сварные алюминиевые многоходовые теплообменники;
  Полнота выделения водорода – 92-97 %;
  Позволяет получить дополнительные фракции УВ (метан-этановая, пропан-бутановая фракции);
Концентрация H2 в H2-CH4-фракции | ХЦ
50-60 % | Дросселирование
60-70 % | Аммиачный, пропиленовый
65+ % | Азотный, метановый
Рисунок - Схема установки для выделения водорода из его смеси с углеводородами методом фракционированной конденсации: 1 — адсорберы; 2 — теплообменники; з — сепараторы; 4 — дроссели.

## Slide 60: Адсорбционный Метод концентрирования
2. Адсорбционный (короткоцикловая адсорбция, англ. Pressure Swing Adsorption);
Периодическое изменение общего давления (и парциального давления H2) в системе без изменения температуры («адсорбция без затраты тепла»):
↑P - давление равно давлению сырья: (молекулы УВ + полярные не-УВ) адсорбируются цеолитами (т.е. молекулярными ситами), а неполярный H2 и Не почти не адсорбируются;
↓Р - продувка приводит к десорбции сорбированных газов, в т.ч. и Н2;
продуктовый Н2 высокой чистоты - до 99,999%;
ОДНАКО, 8-20 % водорода адсорбируется так, что не выделяется при продувке;

## Slide 61: Адсорбционный Метод концентрирования
2. Адсорбционный (короткоцикловая адсорбция, англ. Pressure Swing Adsorption)
Для проведения адсорбции очищаемый ВСГ проходит адсорбер снизу вверх, очищенный водород выходит из верхней части адсорбера, примеси концентрируются в нижней части адсорбера;
Применяемые адсорбенты: молекулярные сита (чаще всего), активированный уголь и активированный оксид алюминия;
Адсорбент дезактивируется вследствие: 1) повышения температуры исходного газа; 2) высокого содержания в исходном газе СО2, H2S, С4, С5 и, в особенности, Н2О. Регенерацию адсорбента проводят при продувке адсорбентов чистым водородом.
Используется 4-12 адсорберов, работающих попеременно;
Поташная абсорбция при наличии КЦА не применяется.
Пример - установка КЦА НПЗ:
мощность, тыс. нм3/ч: по сырью – 36, по техническому Н2 – 27,59;
Рабочий диапазон по мощности: 30-110 %;
Чистота Н2 – 99,9 % об.;
Температура – 20-40 °С;
Давление адсорбции – 2,8-2,9 МПа;
Критерий переключения режимов адсорбция/десорбция – содержание СН4 в техническом Н2 выше нормы;
Количество адсорберов | Расход сырья | Выход водорода
6 | 100% | 100%
5 | 100% | 95%
4 | 100% | 90%

## Slide 62: Мембранный Метод концентрирования
Мембранный (диффузионное, селективная фильтрация);
  Через полупроницаемую мембрану, состоящую из мелких синтетических волокон (например, полидиметилсилоксан):
  1 стадия: растворение компонентов газовой фазы в мембране (растворимость зависит от химического состава мембраны);
  2 стадия: диффундирование в сторону фильтрата по мембране (проницаемость зависит от структуры мембраны);
  Движущая сила процесса – разность между парциальными давлениями Н2 по обе стороны мембраны – необходим значительный перепад давления.
Типичная относительная проницаемость | Вещества
Высокая | Н2, Н2О, H2S, CO2
Средняя | CH4, O2
Низкая | C2H6, N2

## Slide 63: Мембранный Метод концентрирования
Диаграмма -Проницаемость газов через «классические» мембраны
Влияние чистоты водорода на полноту выделения в мембранных системах более заметно, чем при КЦА или в криогенных системах.
В настоящее время в промышленности используют два типа мембран для улучшения качества водорода: асимметричные и составные.
1) Асимметричные мембраны состоят из двух слоев одного полимера:
1-ый слой — плотный, на котором происходит разделение
2-ой слой — микропористый слой подложки для обеспечения механической прочности.
2) Составные мембраны состоят из двух различных полимеров; фильтрующий полимер наносят как покрытие на полимер подложки.

## Slide 64: Преимущества и недостатки способов концентрирования H2 из ВСГ
Способ | Преимущества | Недостатки | Когда использовать?
Криогенный | Дополнительные продукты; Высокая полнота выделения водорода; | - Низкая надежность (большое количество потоков, необходимость подготовки сырья); | При переработке больших объемов газа (свыше 500 тыс. нм3 в сутки);
Адсорбционный | Наиболее гибкий (легко приспособить к меняющимся составу и расходу ВСГ); Минимум подготовки сырья; Очень высокая чистота ВСГ; | Водород частично поглощается адсорбентом; Средняя полнота выделения водорода; | Когда нужен ВСГ чистотой выше 99 %;
Диффузионный | Высокая надежность (непрерывный процесс, мало управляющих факторов); Высокая полнота выделения водорода; | - Качество продукта жестко связано с составом сырья; | При переработке небольших объемов газа (до 100 тыс. нм3 в сутки).

## Slide 65: Пример. УПВ на российском НПЗ
Мощность - 15 тыс. тонн/год в расчёте на 100% водород.
Основными технологическими стадиями являются:
1. Компримирование исходного газа;
2. Предварительная очистка исходного газа от сероводорода раствором моноэтаноламина;
3. Гидрирование сероорганических соединений и непредельных углеводородов с последующим поглощением сероводорода;
4. Паровая каталитическая конверсия углеводородных газов в трубчатой печи;
5. Двухступенчатая конверсия окиси углерода;
6. Очистка конвертированного газа от углекислоты горячим раствором поташа;
7. Метанизация;
7. Компримирование (дожатие) технического водорода;
8. Подготовка питательной воды;
9. Получение и перегрев водяного пара для процесса получения водорода;
10. Утилизация тепла дымовых и конвертированного газов.
Блок дожатия ВСГ | Температура, °С | Давление, МПа | Расход, нм3/ч | Содержание Н2 в ВСГ
На входе | 5-40 | 1,4-1,75 | - | Не менее 85 %
На выходе | Не более 50 | Не более 4,7 | Не более 60000 | -
 |  | 2,4-3,1 |  | 

## Slide 66: Приложение. Дополнительные материалы

## Slide 69
Технологическая схема пароуглекислотного риформинга
Основной аппарат – трубчатая печь.
Катализатор – Ni-содержащий (NiO – 17-18 %, Al2O3 – 82-83 %);
Конверсия – не менее 96-97 %
состав продукта – (H2-CO2)/(CO+CO2) = 2,69 (желательно 2-2,15).
H2O/CH4 – не менее 1,9 !!!
Расход пара в реакцию – 50-70 % от общего расхода пара в печь
Внимание! Этот вариант конверсии применяется для производства синтез-газа и метанола, а не для H2.

## Slide 70: Пример приближенного расчета баланса НПЗ по Н2
Пример приближенного расчета баланса НПЗ по Н2:
Потребление водорода (гидроочистка, гидрокрекинг, изомеризация): 1,7 млн. нм3 в год;
Производство водорода на каталитическом риформинге: 620 тыс. нм3 в год;
Потребуется установка производительностью 1,42 млн. нм3 в год:
20 % запас с учетом ужесточений требований по ароматике (уменьшение выхода Н2 на риформинге);
Производится ВСГ 95 % чистоты.
Плотность Н2 (н.у.): 89 т/млн м3.

## Slide 71: Концентрация водорода в ВСГ для процесса гидроочистки
  Требуемая степень очистки сырья определяет оптимальное парциальное давление водорода в процессах гидроочистки. Расход водорода "на отдув" обусловлен тем, что для поддержания оптимального парциального давления следует непрерывно выводить (отдувать) из системы небольшую часть циркулирующего ВСГ и заменять её "свежим".
  Количество отдуваемого газа зависит от состава "свежего" ВСГ, оптимального парциального давления и режима процесса. В ВСГ риформинга примеси углеводородов составляют от 60 до 80 % (мае.). При гидроочистке также получают углеводородные газы и сероводород (газы реакции). При гидроочистке бензиновых и керосиновых фракций выход газов разложения незначителен [0,65—0,75 % (мае.)], благодаря чему даже при колебании состава "свежего" газа парциальное давление поддерживают на достаточно высоком уровне.
  В процессе гидроочистки дизельных топлив происходит выделение значительного количества газов разложения — до 2,8 % (мае.), поэтому при использовании ВСГ с содержанием водорода примерно 80,0 % (об.) следует организовать отдув газа. Парциальное давление газов разложения связано с составом ВСГ, который подают в реактор.
  Помимо углеводородных газов в циркулирующем газе присутствует образующийся в процессе сероводород, который незначительно влияет на процесс обессеривания. Однако повышение его концентрации увеличивает скорость коррозии трубопроводов и оборудования, а также способствует загазованности воздуха в компрессорной. Поэтому циркулирующий ВСГ очищают от сероводорода до остаточной концентрации не выше 0,1 % (об.).
  Как показывает опыт эксплуатации установок гидроочистки, значительные объемы ВСГ теряются также из-за негерметичности оборудования, а также через сальниковые уплотнения компрессоров циркулирующего газа.

## Slide 72: Концентрация водорода в ВСГ для процесса гидроочистки
  Расход водорода восполняют подачей водорода с установок риформинга, производства водорода методом паровой каталитической конверсии метана или из других источников.
  Выход и состав избыточного водородсодержащего газа (ВСГ) с установок риформинга зависит от вида перерабатываемого сырья, условий ведения процесса, применяемых катализаторов. Образующийся в процессе риформинга водородсодержащий газ, непосредственно используемый в процессах гидроочистки моторных топлив, имеет примерно в 10-15 раз более низкую себестоимость, чем водород специального производства.

## Slide 73: Концентрация водорода в ВСГ для процесса гидроочистки
Таблица - Расход водорода на гидрирование при гидроочистке сернистых дистиллятов

## Slide 74: Водородсодержащий газ. Концентрация водорода в ВСГ
Экономическая оценка показывает: Для любого НПЗ экономически оправданно выделение/получение Н2 из любых рефлюксных газовых потоков (которые иначе пошли бы на ГФУ, а затем в топливную сеть на сжигание)!
Получают: Технический водород (70-92 % в зависимости от процессов); ВСГ (90-99 %); Особо чистый водород; Давление ВСГ на выходе – 1,0-4,2 МПа.
Примеси в ВСГ: углеводородные: метан, этан, пропан; неуглеводородные: моно- и диоксиды углерода, N2, водяные пары, О2.

## Slide 75: Технологическая схема

## Slide 76: Рабочие условия паровой конверсии
Рабочие условия | На входе | На выходе
Температура газа, °С | 371 | 857
Давление газа, МПа изб. | 2,48 | 2,14
Оценочное количество передаваемого тепла, кВт/м2 | 73,565 | 
Теоретическая объемная скорость водорода, ч-1 | - | 2627
Типичный состав сырья и продукта, мол. % |  | 
CH4 | 79,10 | 2,6
C2H6 | 1,49 | 
C3H8 | 0,33 | 
C4H10 | 0,18 | 
C5H12 | 0,10 | 
CO | 0,00 | 7,882
CO2 | 0,00 | 12,324
H2 | 5,9 | 73,703
N2 | 12,9 | 3,49
Ar | 0 | 0
Мольное отношение «пар/газ» | 5,6 | 1,19
Рабочие условия | На входе
Давление, МПа | 1,2-3,0
Температура, °С | 830-880
Соотношение пар : метан | 2:1
Парциальное давление Н2 в остаточном газе, МПа | 0,3
Температура нагрева парометановой смеси, ’С. | 430
Состав остаточного газа, % (об.): | 
Н2 | 15,2
CO | 17,5
СО2 | 39,6
СН4 | 3,5
Н2О | 24,2
Степень конверсии СН4 | 0,94
Степень извлечения Н2 | 
Выход, м3/м3: | 
водород (100 % -ный) | 3,23
остаточный газ.. | 1,65

## Slide 77: Компрессоры водородсодержащего газа
Основные проблемы:
Высокие утечки газа при компрессии (вследствие высокой летучести и малой молекулярной массы);
Водородное охрупчивание металлов (высокопрочных сталей, сплавов титана, ванадия, никеля, алюминия при высоких t°);
Типы применяемых компрессоров:
центробежные, осевые, винтовые сухие – пригодны только:
  при низких степенях сжатия (например, для рециркуляции ВСГ на установках гидрокрекинга);
  до парциального давления водорода 1,3 МПа ;
мембранные - если требуется безмасляное герметичное сжатие газа без примесей;
винтовые компрессоры со смазкой – до 10 МПа;
поршневые компрессоры – до 20 МПа;
Характеристики компрессоров: степень сжатия на ступень – до 2 (для малых производительностей – до 20);