Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ

Зав.каф. геофизики

_________________Л.Я. Ерофеев

«___»________________2009 год

Вопросы и контрольные задания

по курсу «Электроразведка»

часть 1

Томск 2009

# Text boxes

1212

Контрольные вопросы и  задания

Метод сопротивлений

Задание  №1

Дано  проводящее  полупространство, состоящее  из двух сред. Граница  между средами - вертикальная плоскость.

Необходимо:
1) Вывести формулы	кажущегося сопротивления (использовать метод зеркальных отображений Томсона) для трёх электродной установки

, расположенной по направлению, перпендикулярному контакту (предполагается, что AM = MN) для трёх случаев:

а) вся установка находится в среде   , на расстоянии d от контакта

(расстояние от контакта до электрода А);

б) вся установка находится в среде , на расстоянии d от контакта;

в) питающий электрод находится в среде   ,  а приёмные в
среде

2) Исходя из полученных формул кажущегося сопротивления, построить график профилирования трех электродной установкой через контакт.

При этом принять:  = 10 Ом∙м,  = 100 Ом ∙м;

3) Определить каково будет отклонение блика гальванометра/ для следующих положений установки:

а)  установка , параллельна контакту и находится в среде
на расстоянии d = 100 м от контакта;

б) установка   , параллельна контакту и находится в среде
на расстоянии d = 100 м от контакта, если  = 2000  Ом ∙м,   = 400
Ом ∙м, а в приёмную линию включен гальванометр с чувствительностью по току   А/мм и внутренним сопротивлением 50 Ом. Сопротивлением соединительных проводов можно пренебречь. Размеры установки: АО = 300 м, MN = 100 м. Сила тока в питающей цепи равна 2А.

1

Ответить на вопросы:

- Чем определяется величина входного сопротивления измерителя напряжения, работающего на схеме компенсации?

- Почему в комплекте АНЧ-2-2 нет компенсатора поляризации?

- Как учитывается или исключается переходное сопротивление «Электрод - земля» в приёмной цепи при измерении напряжения АЭ-72 и ЭПО -9 м?

Задание №2

1. Построить графическим способом с помощью  двух слойной палетки лили с помощью  ЭВМ  кривые ВЭЗ    (установка   )    для     следующих    геоэлектрических разрезов:

- = 110 Ом ∙м, р2 = 25 Ом∙м, р3 = 132 Ом∙м,  = 40 м,   = 112м.

- = 180 Ом∙м, р2 = 1250 Ом∙м, р3=400 Ом-м,  = 70 м,   = 180 м.

- = 110 Ом∙ м,  = 25 Ом∙м, р3 = 132 Ом∙м,  = 40 м,  =112 м.

- = 180 Ом∙ м,  = 1250 Ом∙м, р3=400 Ом∙м, = 70 м, = 180 м.

- = 1700 Ом∙ м, = 800 Ом∙м, р3= 70 Ом∙м,  = 35 м,  = 140 м.

- =120 Ом∙ м,  = 600 Ом∙м, р3= 1500 Ом∙м, = 20 м,  = 75 м.

- =320 Ом∙м,  = 64 Ом∙м, р3 = 160 Ом∙м, р4 = 52 Ом∙м, = 50 м, = 82 м, h3 = 140 м.

- = 440 Ом∙м,   = 900 Ом∙м, р3 = 86 Ом∙м, hi= 5 м, =5м, =30м

h3 = 92 м.

- Трансформировать построенные кривые ВЭЗ в ДЭЗ.

Задание №3

Выполнить количественную интерпретацию.

2

Таблица № 1

| № ВЭЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ/2 | (к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 480 | 600 | 558 | 740 | 830 | 890 | 900 | 1120 | 1180 |
| 2 | 400 | 520 | 518 | 700 | 850 | 975 | 1040 | 1040 | 1320 |
| 3 | 260 | 418 | 418 | 620 | 910 | 1210 | 1380 | 1380 | 1590 |
| 4,5 | 182 | 334 | 300 | 580 | 980 | 1490 | 1880 | 1880 | 1870 |
| 6 | 169 | 292 | 258 | 580 | 1040 | 1790 | 2300 | 2300 | 2100 |
| 8 | 164 | 279 | 245 | 580 | 1100 | 2100 | 2740 | 2740 | 2300 |
| 11 | 165 | 275 | 245 | 578 | 1130 | 2380 | 3290 | 3290 | 2500 |
| 15 | 165 | 272 | 245 | 578 | 1160 | 2620 | 4000 | 4000 | 2600 |
| 20 | 166 | 273 | 242 | 578 | 1170 | 2790 | 4610 | 4610 | 2700 |
| 30 | 166 | 273 | 243 | 576 | 1170 | 3200 | 5400 | 5400 | 2720 |

Продолжение к таблице №1

| № ВЭЗ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ/2 | (к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 850 | 600 | 420 | 400 | 370 | 325 | 423 | 582 | 680 |
| 2 | 870 | 570 | 373 | 318 | 282 | 250 | 340 | 495 | 582 |
| 3 | 915 | 540 | 280 | 218 | 202 | 182 | 230 | 380 | 440 |
| 4,5 | 1000 | 536 | 238 | 170 | 162 | 153 | 187 | 290 | 340 |
| 6 | 1070 | 530 | 230 | 168 | 156 | 145 | 159 | 262 | 295 |
| 8 | 1110 | 520 | 230 | 162 | 151 | 140 | 155 | 250 | 275 |
| 11 | 1120 | 518 | 230 | 160 | 150 | 140 | 151 | 244 | 273 |
| 15 | 1150 | 500 | 229 | 158 | 150 | 139 | 150 | 243 | 273 |
| 20 | 1150 | 498 | 229 | 158 | 150 | 139 | 150 | 242 | 273 |
| 30 | 1150 | 496 | 228 | 158 | 150 | 139 | 150 | 242 | 272 |

ПРИМЕЧАНИЕ:  Когда сопротивление подстилающего горизонта  можно считать бесконечно большим при интерпретации следует воспользоваться и графоаналитическими способами количественной интерпретации. Поскольку сопротивления промежуточных слоёв неизвестны, необходимо дать оценку эквивалентного изменения параметров разреза.

3

Таблица №2

| № ВЭЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ/2 | (к |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 390 | 380 | 380 | 350 | 365 | 400 | 390 | 360 |
| 2 | 358 | 300 | 375 | 295 | 318 | 385 | 355 | 305 |
| 3 | 295 | 242 | 315 | 220 | 260 | 325 | 252 | 235 |
| 4,5 | 210 | 178 | 240 | 160 | 180 | 245 | 180 | 180 |
| 6 | 168 | 137 | 190 | 133 | 145 | 195 | 160 | 160 |
| 8 | 141 | 121 | 156 | 120 | 126 | 159 | 153 | 158 |
| 11 | 128 | 121 | 130 | 122 | 120 | 139 | 154 | 160 |
| 15 | 122 | 125 | 123 | 134 | 125 | 140 | 161 | 163 |
| 20 | 218 | 130 | 129 | 150 | 138 | 151 | 180 | 173 |
| 30 | 135 | 150 | 143 | 170 | 160 | 165 | 200 | 188 |
| 45 | 152 | 168 | 162 | 184 | 182 | 185 | 212 | 195 |
| 60 | 162 | 186 | 168 | 190 | 193 | 198 | 220 | 197 |
| 80 | 180 | 205 | 189 | 195 | 205 | 208 | 225 | 198 |
| 110 | 195 | 218 | 196 | 199 | 210 | 215 | 230 | 200 |

Продолжение таблицы № 2

| № ВЭЗ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ/2 | (к |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 88 | 90 | 372 | 390 | 398 | 390 | 402 | 370 |
| 2 | 96 | 92 | 315 | 350 | 358 | 375 | 392 | 365 |
| 3 | 108 | 98 | 236 | 265 | 264 | 315 | 345 | 288 |
| 4,5 | 124 | 110 | 175 | 195 | 185 | 245 | 260 | 191 |
| 6 | 136 | 120 | 163 | 162 | 152 | 200 | 210 | 155 |
| 8 | 145 | 132 | 140 | 145 | 132 | 158 | 170 | 130 |
| 11 | 154 | 144 | 150 | 140 | 125 | 128 | 142 | 118 |
| 15 | 158 | 157 | 162 | 151 | 126 | 112 | 123 | 110 |
| 20 | 162 | 165 | 170 | 160 | 133 | 110 | 111 | 112 |
| 30 | 167 | 172 | 185 | 168 | 152 | 120 | 118 | 130 |
| 45 | 175 | 180 | 190 | 180 | 172 | 142 | 130 | 150 |
| 60 | 185 | 182 | 192 | 188 | 182 | 162 | 142 | 160 |
| 80 | 186 | 182 | 195 | 195 | 195 | 180 | 155 | 175 |
| 110 | 188 | 182 | 196 | 200 | 205 | 200 | 172 | 185 |

4

4

Таблица №5

| № B33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB/2 |  |  | (к |  |  |
| 1,5 | 780 | 1100 | 910 | 920 | 1000 |
| 2 | 700 | 1050 | 790 | 780 | 830 |
| 3 | 520 | 900 | 610 | 600 | 670 |
| 4,5 | 385 | 720 | 460 | 460 | 520 |
| 6 | 320 | 610 | 400 | 370 | 440 |
| 8 | 270 | 490 | 360 | 336 | 380 |
| 11 | 250 | 395 | 325 | 300 | 350 |
| 15 | 240 | 350 | 320 | 320 | 350 |
| 20 | 250 | 340 | 340 | 380 | 380 |
| 30 | 290 | 500 | 400 | 490 | 500 |
| 45 | 350 | 560 | 500 | 700 | 800 |
| 60 | 420 | 720 | 630 | 930 |  |
| 80 | 510 |  |  |  |  |
| 110 | 640 |  |  |  |  |

Продолжение Таблицы №5

| № B33 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB/2 |  | (к |  |  |
| 1,5 | 420 | 350 | 370 | 400 |
| 2 | 460 | 390 | 410 | 440 |
| 3 | 590 | 540 | 540 | 530 |
| 4,5 | 88 | 790 | 810 | 780 |
| 6 | 1160 | 1030 | 1100 | 1050 |
| 8 | 1500 | 1400 | 1400 | 1350 |
| 11 | 1800 | 1800 | 1750 | 1760 |
| 15 | 2100 | 2100 | 2000 | 2260 |
| 20 | 2020 | 2300 | 2000 | 2900 |
| 30 | 1800 | 2320 | 1800 | 3700 |
| 45 | 1450 | 1900 | 1300 | 3900 |
| 60 |  | 1500 | 990 | 3800 |
| 80 |  |  |  | 3600 |
| 110 |  |  |  | 2700 |

7

Таблица №3

| № B33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ВЗЗ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| AB/2 | (к |
| 1,5 | 240 | 290 | 225 | 415 | 370 | 380 | 365 | 745 |
| 2 | 300 | 365 | 165 | 500 | 405 | 405 | 400 | 660 |
| 3 | 420 | 490 | 345 | 640 | 540 | 590 | 550 | 520 |
| 4,5 | 620 | 675 | 475 | 880 | 760 | 720 | 800 | 400 |
| 6 | 780 | 880 | 605 | 1120 | 1000 | 950 | 1050 | 370 |
| 8 | 1000 | 1120 | 740 | 1420 | 1300 | 1200 | 1350 | 350 |
| 11 | 1220 | 1150 | 1000 | 1800 | 1700 | 1620 | 1800 | 38S |
| 15 | 1480 | 1192 | 1260 | 2200 | 2150 | 2150 | 2250 | 460 |
| 20 | 1680 | 2450 | 1620 | 2680 | 2750 | 2700 | 2620 | 590 |
| 30 | 1750 | 2960 | 1700 | 3000 | 3300 | 3300 | 3550 | 880 |
| 45 | 1580 | 2900 | 1660 | 2950 | 3500 | 3550 | 3750 | 1400 |
| 60 | 1150 | 2450 | 1300 | 2500 | 3400 | 3400 | 3S00 | 1900 |
| 80 | 820 | 1720 | 940 | 1700 | 2700 | 2800 | 2700 | 2700 |
| 110 | 460 | 1180 | 600 | 1100 | 1800 | 2000 | 1850 |  |

Продолжение таблицы № 3

| № B33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB/2 | (к |  |
| 1,5 | 780 | 840 | 290 | 298 | 315 | 255 | 395 | 430 |
| 2 | 705 | 720 | 320 | 335 | 340 | 285 | 490 | 510 |
| 3 | 590 | 650 | 400 | 418 | 410 | 375 | 695 | 710 |
| 4,5 | 440 | 390 | 540 | 560 | 520 | 520 | 1020 | 1050 |
| 6 | 390 | 340 | 700 | 660 | 670 | 690 | 1300 | 1400 |
| 8 | 350 | 315 | 900 | 840 | 880 | 660 | 1620 | 1800 |
| 11 | 345 | 300 | 1150 | 1050 | 1100 | 1020 | 2000 | 2400 |
| 15 | 400 | 335 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 2500 | 2900 |
| 20 | 510 | 395 | 1620 | 1500 | 1500 | 1400 | 2800 | 3700 |
| 30 | 770 | 550 | 1900 | 1600 | 1600 | 1500 | 3000 | 4200 |
| 45 | 1200 | 800 | 1750 | 1400 | 1420 | 1220 | 2500 | 4500 |
| 60 | 1650 | 1200 | 1350 | 1120 | 1180 | 920 | 1800 | 4400 |
| 80 |  |  | 1020 | 830 | 830 | 640 | 1250 | 3900 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

Таблица №4

| № B33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB/2 | (к |
| 1,5 | 350 | 360 | 345 | 370 | 220 | 94 | 110 |
| 2 | 345 | 345 | 310 | 310 | 180 | 94 | 110 |
| 3 | 310 | 315 | 240 | 220 | 120 | 95 | 115 |
| 4,5 | 265 | 230 | 170 | 150 | 92 | 99 | 130 |
| 6 | 200 | 170 | 120 | 110 | 80 | 108 | 152 |
| 8 | 1.40 | 118 | 85 | 87,4 | 74 | 121 | 185 |
| 11 | 92 | 74 | 57 | 66 | 64 | 145 | 230 |
| 15 | 60 | 46 | 40 | 51 | 52 | 175 | 280 |
| 20 | 40 | 30 | 30 | 39 | 39 | 205 | 340 |
| 30 | 27 | 24 | 22 | 29 | 29 | 230 | 390 |
| 45 | 23 | 21 | 19 | 25 | 24 | 232 | 380 |
| 60 | 21 | 20 | 18 | 23 | 22 | 220 | 340 |
| 80 | 20 | 20 | 17 |  | 21 | 180 | 300 |
| 110 | 20 |  |  |  |  | 138 | 256 |

0

Продолжение Таблица №4

| № B33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB/2 | (к |
| 1,5 | 85 | 92 | 290 | >10 | 390 | 310 |
| 2 | 85 | 92 | 230 | 280 | 370 | 300 |
| 3 | 86 | 93 | 100 | 210 | 330 | 280 |
| 4,5 | 90 | 96 | 125 | 146 | 2SJ | 235 |
| 6 | 100 | 105 | 110 | 110 | 185 | 190 |
| 8 | 122 | 116 | 96 | 82 | 138 | 145 |
| 11 | 152 | 140 | 80 | 64 | 100 | 100 |
| 15 | 182 | 165 | 66 | 50 | 70 | 69 |
| 20 | 212 | 195 | 50 | 39 | 49 | 48 |
| 30 | 255 | 205 | 39 | 28 | 35 | 32 |
| 45 | 260 | 190 | 31 | 24 | 28 | 23 |
| 60 | 230 | 175 | 28 | 22 | 26 | 19 |
| 80 | 200 | 150 | 27 | 21 | 25 | 18 |
| 110 | 145 | 125 | 26 | 21 | 24 | 18 |

6

Метод естественного поля.

- Какие из названных комплектов аппаратуры ЭРА -В-Знак (АЭ – 72, АНЧ-2, ЭПО -9м, ИКС - 1) можно использовать при съемки ЕП?

- Почему при съемке ЕП нужно применять неполяризующиеся электроды? Как устроен неполяризующийся электрод?

- В каких условиях следует производить  съемку градиента потенциала, а в каких потенциала, ЕП? Как при этом оценивается качество выполненных работ?

Задание № 4

Произвести обработку и графическое представление результатов измерения ЕП способом  потенциала, сеть наблюдений 100х25м.

Данные измерений приведены в таблицах №6 и №7.

8

Результаты изменений ∆U,мВ

| Номер точки стояния электрода М |  |  | Профили |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VIII |
| 0 | 0 | -43 | -75 | -8 | 2 | 31 | 55 |
| 1 | 5 | -7 | 1 | -3 | -2 | 5 | -10 |
| 2 | 15 | -10 | 2 | 2 | 1 | 10 | -5 |
| 3 | 15 | -10 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 |
| 4 | 5 | -8 | 20 | 12 | 5 | 20 | 5 |
| 5 | 7 | 1 | 35 | 22 | 15 | 28 | 10 |
| 6 | 8 | 10 | 50 | 27 | 20 | 30 | 15 |
| 7 | 5 | 20 | 70 | 37 | 30 | 35 | 20 |
| 8 | 4 | 33 | 80 | 39 | 35 | 38 | 25 |
| 9 | 4 | 32 | 93 | 40 | 45 | 40 | 33 |
| 10 | 6 | 50 | 107 | 42 | 45 | 42 | 36 |
| 11 | 10 | 60 | 135 | 47 | 50 | 45 | 40 |
| 12 | 9 | 100 | 145 | 57 | 60 | 49 | 41 |
| 13 | 8 | 125 | 155 | 62 | 75 | 52 | 45 |
| 14 | 4 | 140 | 160 | 67 | 80 | 55 | 47 |
| 15 | 5 | 170 | 175 | 77 | 83 | 60 | 50 |
| 15 | 8 | 171 | 176 | 77 | 84 | 62 | 51 |
| 10 | 7 | 52 | 110 | 43 | 50 | 43 | 36 |
| 5 | 8 | -3 | 32 | 20 | 23 | 16 | 12 |
| -1 | 20 | -1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 |
| -2 | 30 | -5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 12 |
| -3 | 50 | -5 | 5 | 2 | 15 | 5 | 15 |
| -4 | 60 | -10 | 8 | 12 | 20 | 8 | 17 |
| -5 | 75 | -5 | 15 | 22 | 25 | 20 | 21 |
| -6 | 72 | -2 | 20 | 27 | 30 | 29 | 25 |
| -7 | 74 | 5 | 28 | 30 | 37 | 30 | 30 |
| -8 | 80 | 15 | 35 | 37 | 42 | 33 | 35 |
| -9 | 95 | 35 | 46 | 39 | 45 | 35 | 40 |
| -10 | 100 | 60 | 50 | 42 | 50 | 40 | 45 |
| -11 | 105 | 80 | 60 | 47 | 55 | 43 | 50 |
| -12 | 100 | 105 | 85 | 57 | 60 | 45 | 55 |
| -13 | 95 | 110 | 115 | 62 | 65 | 49 | 60 |
| -14 | 90 | 120 | 130 | 67 | 70 | 53 | 65 |
| -15 | 75 | 130 | 135 | 72 | 80 | 55 | 70 |
| -15 | 79 | 132 | 136 | 72 | 82 | 56 | 71 |
| -10 | 101 | 74 | 52 | 42 | 52 | 41 | 47 |
| -5 | 78 | -8 | 17 | 24 | 23 | 22 | 20 |

9

9

Результаты  наблюдений увязочных ходов

Таблица №7

| Т Точка стояния электрода М | Разность нулевыми | потенциалов точками, мВ | между | Потенциалы нулевых точек по профилям мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой ход | Обратный ход | Среднее значение |  |
|  | - | - | - | 0 |
|  | -84,0 | -76,0 | -80,0 | -80,0 |
|  | -118,0 | -112,0 | -115,0 | -115,0 |
|  | -46,0 | -38,0 | -42,0 | -42,0 |
|  | -42,0 | -38,0 | -40,0 | -40,0 |
|  | -13,0 | -17,0 | -15,0 | -15,0 |
|  | +17,0 | +13,0 | +15,0 | +15,0 |

При расчетах  потенциал нулевой точки профиля I  принят нулю (U01=0).

Произвести обработку полевых наблюдений:

- Вычислить среднюю абсолютную погрешность наблюдения по участку (βср).

- Вычислить на нулевых точках потенциалы (на всех профилях).

- Вычислить потенциалы всех точек наблюдений по всем профилям.

- Построить карту  графиков потенциала ЕП : горизонтальный масштаб – а 1 см 50 м, вертикальный – 1 см 50 мВ.

- Построить карту изолиний  потенциала ЕП в масштабе 1:5000, сечение изолиний через 25 мВ.

- Раскрасить карты.

Задание №5

Провести камеральную обработку результатов  полевых наблюдений способом градиента. Данные наблюдений приведены в таблице №8. Электроды MN переставлялись через один интервал.

Построить график градиента потенциала, взяв расстояние между пунктами наблюдений, равным 1 см, а вертикальный масштаб – в 1 см 10 мВ.

10

Результаты наблюдений способом

градиента потенциала

таблица №8

| Номер профиля (I,II) и точки стояния электродов | ∆U,мВ | Е, мВ |
| --- | --- | --- |
| I/0 |  |  |
| +1 | +10 | -0,5 |
| +2 | +5,2 |  |
| +3 | -5,2 |  |
| +4 | -10,1 |  |
| +5 | -25,4 | -0,4 |
| +6 | -40,1 |  |
| +7 | -20,2 |  |
| +8 | +10,3 |  |
| +9 | +30,5 |  |
| +10 | +40,1 | -0,3 |
| +II/+10 | +20,2 |  |
| +9 | -15,2 |  |
| +8 | -16,0 |  |
| +7 | -10,0 |  |
| +6 | -5,2 | -0,4 |
| +5 | -3,1 |  |
| +4 | +5,0 |  |
| +3 | +8,0 |  |
| +2 | +10,0 |  |
| +1 | +15,0 |  |
| II/0 | +5,0 | -0,3 |
| I/0 | -25,6 |  |

Вычислить: Σ (+  ∆U); Σ (-  ∆U); Σ / ∆U/; U0

11

Задание № 6

Определить глубину залегания центра вертикального поляризованного шара и верхней кромки пластообразного тела, потенциал ЕП которых на дневной поверхности изменяется следующим образом:

ШАР

Таблица № 9

| ПК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мВ | -1 | -2 | -3 | -35 | -100 | -35 | -6 | -2 | -1 | -1 |

ПЛАСТООБРАЗНАЯ   ЗАЛЕЖЬ

Таблица №10

| ПК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мВ | - 5 | - 6 | - 8 | - 11 | - 16 | - 33 | - 51 | - 33 | - 17 | - 11 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 |

Расстояние между ПК – 10м.

12