## Slide 1: Теоретические основы физико-химические методов разделения смесей веществ.
Лектор: доцент кафедры ХТТ и ХК, к.т.н. Попок Е.В.

## Slide 2: Газы
В промышленности вырабатываются смеси пропана и бутана: техническая зимняя (СПБТЗ) с содержанием С3 не менее 75 %, летняя (СПБТЛ), в ней содержание С4 не должно превышать 60 % и бутан – техническая (БТ), в ней содержится не менее 60 % бутана и бутеленов. Сжатый газ используется в качестве топлива для автомобильных двигателей.
В составе сжиженных газов предусматривается содержание не только пропана и бутана (насыщенных углеводородов), но также олефинов от этиленов и выше, т.е. в их состав вовлекаются как пропан-бутановая фракция ШФЛУ из природных газов, так и олефины из вторичных газов

## Slide 3: Газовый бензин
Остаточная фракция ШФЛУ - газовый бензин, содержащий в основном углеводороды от пентана и выше. Для него нормами установлены два основных показателя - температура начала кипения (не ниже 30 °C) и давление насыщенных паров, характеризующее наличие в нем легких углеводородов (не более 67 кПа летом и не более 93 кПа зимой).
Газовый бензин является также источником получения одоранта - концентрата легких меркаптанов. Так, на Оренбургском ГПЗ этот концентрат содержит в своем составе этантиол (33 % масс.), 2-пропантиол (42 %), 1-пропантиол (10 %), 2-бутантиол (14 %).

## Slide 4: Бензины
Выпускаются автомобильные бензины А–80 (минимально допустимое октановое число по моторному методу); АИ–91, АИ–93, АИ–95, АИ–98 (октановое число по исследовательскому методу).
В качестве базовых компонентов автобензинов являлись бензины прямой перегонки нефти, в настоящее время используются бензины каталитического риформинга и крекинга, алкилаты (продукты изомеризации лёгких бензиновых фракций).

## Slide 5: Требования, предъявляемые к бензинам
Для характеристики бензинов определяют следующие показатели, характеризующие их свойства: давление насыщенных паров, плотность, кислотность, содержание фактических смол, серы, водорастворимых щелочей, воды и механических примесей.
Автобензины, как и другие жидкие топлива, готовятся на нефтеперерабатывающих заводах путём смешивания нескольких продуктов. Поэтому введено понятие базового топлива, т. е. такая составная часть топлива, которая в нём качественно преобладает.

## Slide 6: Сжигание топлива в бензиновых двигателях
Склонность моторных топлив к детонации характеризуется октановым числом (О.Ч.)
О.Ч. изооктана и–С8Н18 (2,2,4–триметилпентан)=100
О.Ч. н-гептана (н–С7Н16)=0
Октановым числом испытуемого топлива называется процентное содержание изооктана в такой искусственной смеси его с н–гептаном, которая при стандартных условиях на стандартном одноцилиндровом двигателе детонирует так же, как и испытуемое топливо.

## Slide 7: Октановые числа различных групп углеводородов
Углеводороды | Октановое число
Ароматические (С6–С8) Изоалкановые (С7–С8) Нафтеновые (С5–С6) Олефиновые (С5–С8) Нормальные алканы (С5–С7) | 106–100 104–100 87–77 80–70 60–0

## Slide 8: Авиационные бензины
Антидетонационные свойства бензинов характеризуются не только по октановому числу, но и сортности.
Выпускают авиационные бензины марок Б95/130, Б91/115, Б–70.
Сортность – это дополнительная характеристика к октановому числу; она означает увеличение мощности авиационного двигателя в процентах при переводе его с технического эталонного изооктана на данный бензин (богатая смесь с наддувом) при той же степени сжатия и отсутствии детонации. Величина сортности колеблется от 90 % до 130 %.

## Slide 9: Экспериментальные методы определения О.Ч.
моторный метод (установки ИТ9–2М или УИТ–65), число оборотов вала – 900 об/мин
исследовательский метод (установки ИТ9–6 или УИТ–65), число оборотов вала – 600 об/мин
чувствительностью бензина – разность между октановыми числами, найденными исследовательским методом (О.Ч.и) и моторным методом (О.Ч.м)

## Slide 10: Расчетные методы
формула БашНИИ для прямогонного бензина:
О.Ч.=250,9 – 281,3ρ420
для фракции НК–200 оС прямогонного бензина:
О.Ч.м = 100А + 70 ИП – 12 НП,
А, Н, ИП и НП – содержание в долях единицы ароматических, нафтеновых, изопарафиновых и нормальных парафиновых углеводородов соответственно.

## Slide 11: Топлива для ВРД
Вырабатывают на базе прямогонных фракций нефти и газойлей каталитического крекинга. В СНГ выпускают топлива марок ТС–1,Т–1, Т–2, РТ, выкипающие в интервале 60–280 ºС (применяют в двигателях с дозвуковой скоростью полета), и термостабильное топливо утяжеленного состава (195–315 ºС) – для двигателей со сверхзвуковой скоростью полета.
Основные показатели качества топлив для реактивных двигателей (РД): плотность; теплота сгорания; фракционный состав; вязкость; температура начала кристаллизации; содержание аренов, серы, активных сернистых соединений, смол и непредельных соединений; термическая стабильность.

## Slide 12: Дизельные топлива
Выпускают топливо для быстроходных дизелей и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники марок Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), а также моторное топливо для среднеоборотных и малооборотных дизелей марок ДТ и ДМ. Фракционный состав дизельных топлив (180–360 ºС) – средние дистиллятные фракции нефти, легкие газойли каталитического крекинга и гидрокрекинга.

## Slide 13: Дизельные топлива
К основным эксплуатационным характеристикам дизельных топлив относят воспламеняемость, фракционный состав, вязкость, коксуемость, температуру вспышки, помутнения, застывания, содержание смолистых и корродированных соединений.

## Slide 14: Цетановое число
процентное (по объёму) содержание цетана (гексадекана) С16Н34 в смеси с -метилнафталином, эквивалентной по самовоспламеняемости испытуемому топливу при сравнении в стандартных условиях.
цетановое число гексадекана принято за 100, а -метилнафталина – 0.

## Slide 15: Цетановое число
Экспериментально определяется на стандартном двигателе ИТ–9–3 методом совпадения вспышек при переводе с испытуемого топлива на эталонную смесь.
Парафиновые……………………………….. 60–102
Олефиновые ……………………………….. 50–90
Нафтеновые ……………………………….. 20–0
Ароматические ……………………………... 0–30

## Slide 16: Расчетное определение ЦЧ
ЦЧ = tА – 15,5 оС
ЦЧ = 0,85 ПрУ + 0,1 НфУ – 0,2 АрУ
tА – температура анилиновой точки;
ПрУ, НфУ, АрУ – содержание в топливе парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов в % (мас.) соответственно.

## Slide 17: Газотурбинное и котельное топливо
Газотурбинное топливо получают из дистиллятов прямой перегонки, коксования и термического крекинга, применяют в стационарных газотурбинах и парогазовых энергетических установках.
Котельное топливо (мазуты) получают из остатков прямой перегонки нефти, тяжелых газойлей каталитического крекинга, гидрокрекинга, термического крекинга и висбрекинга и т. д. Применяют котельное топливо для паровых котлов тепловых электростанций, судовых установок, различных промышленных печей (2 сорта: топочные марки 40 и 100, флотские – марки Ф 5, Ф 12).

## Slide 18: Нефтяные масла
Это смесь жидких высококипящих фракций. Нефтяные масла используют для снижения трения между твёрдыми поверхностями движущихся частей механизмов, станков и т. д. По области применения нефтяные масла подразделяют на смазочные и специальные; смазочные делят на индустриальные, моторные, масла для прокатных станков, вакуумные и т. д.

## Slide 19: Парафины и церезины
Жидкие парафины получают карбамидной или адсорбционной депарафинизацией дизельных фракций. Используют для получения БВК (белково-витаминных концентратов), синтетических жирных кислот и ПАВ (поверхностно-активных веществ).
Твёрдые парафины выделяют депарафинизацией дистиллятных масляных фракций. Их используют для пропитки бумаги, в производстве спичек, свечей, моющих средств, поверхностно-активных веществ.
Церезины (в основном углеводороды изостроения) получают депарафинизацией остаточных масел или обработкой природных озокеритов. Применяют их в производстве смазок, вазелинов, мастик.