ББК 68.9

К 79

Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации: Задания и методические указания по выполнению практических работ №1 и №2 для студентов всех направлений и специальностей. Томск: Изд-во ТПУ, 2005 – 20 с.

Составители: 	доцент И. Г. Романцов

доцент, к.т.н. А. А. Сечин

ассистент Т. А. Задорожная

ассистент И. В. Туманова

Рецензент	доцент, к.т.н. А. Г. Дашковский

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Экологии и безопасности жизнедеятельности «30» августа 2004 г.

Зав. кафедрой проф., д-р тех. наук _________________ В. Ф. Панин

### Введение

Раздел «Защита населения и территорий в чрезвычайной ситуации (ЧС)» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» посвящен изучению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, существующему порядку обеспечения безопасности людей в условиях действия опасных факторов ЧС. Важной составляющей действий при ЧС является обеспечение устойчивости работы предприятий или восстановление их функционирования.

Данная работа имеет своей целью дать практику студентам по расчету и определению:

Размеров очага ядерного поражения и зон радиоактивного заражения.

Радиационной обстановки в зоне радиоактивного заражения.

Размеров зон химического заражения от СДЯВ (составить схему).

Устойчивости работы объекта к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва и принятия решения на ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

### Термины и понятия

| Авария |  | – происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически невыгодно. |
| --- | --- | --- |
| Гражданская оборона |  | – система общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время при возникновении ЧС для защиты населения, а также проведения АСДНР. |
| Катастрофа |  | – происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей или пропажей без вести людей. |
| Очаг поражения |  | – это территория, на которой под воздействием поражающих факторов ЧС произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждения, разрушения зданий и сооружений. |
| Очаг химического поражения (ОХП) |  | – территория, над которой распространялось облако, зараженное отравляющими веществами (СДЯВ) с концентрациями, превышающими ПДК. |
| Очаг ядерного поражения (ОЯП) |  | – характеризуется следующими поражающими факторами: избыточное давление (степень разрушения); электромагнитный импульс (ЭМИ); световой импульс; радиоактивное заражение. |
| СДЯВ |  | – сильно действующее ядовитое вещество. |
| Устойчивость работы предприятия |  | – способность предприятия выпускать продукцию при возникновении ЧС и быстрое восстановление нарушений в работе при их возникновении. |
| Чрезвычайные ситуации (ЧС) |  | – происшествие техногенного, экологического происхождения, заключающееся в резком отклонении от нормы протекающих процессов или явлений и оказывающих значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность человека, функционирование экономики, социальную среду и природную среду. |
| Конвекция |  | Состояние атмосферы, при котором температура воздуха в нижних слоях увеличивается, что способствует перемешиванию воздуха. |
| Инверсия |  | Состояние атмосферы, при котором температура воздух в нижнем слое ниже, а расположенный над ним слой имеет более высокую температуру, что препятствует перемешиванию воздуха. |
| Изотермия |  | Состояние атмосферы, при котором температура воздуха в нижних слоях по высоте одинакова. |
| Эпицентр взрыва |  | Это проекция центра взрыва на землю. |
| Отдельный пожар |  | Пожар, охватывающий один дом или группу зданий. |
| Сплошной пожар |  | Массовый пожар, когда огнем охвачено более 90% зданий. |
| Световое излучение |  | Представляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, инфракрасные и видимые лучи, наиболее выражено при ядерном воздушном взрыве. |

### Исходные данные комплексного задания

В качестве расчетной модели используется условная территория окрестностей расположения г. Снов, представленная на карте схеме.

Описание ЧС

По г. Снов нанесен воздушный наземный ядерный удар мощностью q1, с эпицентром (центром), расположенным на расстоянии R1, км севернее объекта №1. Наземный ядерный удар мощностью q2 нанесен по объекту №2, расположенному на расстоянии R2 , км южнее объекта №1.

В результате ядерного удара по г. Снов, расположенный в окрестностях которого объект №1 оказался в зоне средних разрушений и зоне сплошных пожаров. Железобетонные здания полудили средние разрушения, а кирпичные – сильные. Защитные сооружения не пострадали, но часть находится под завалами. Люди нуждаются в срочной помощи.

В то же время произошла авария на объекте №38 с утечкой СДЯВ. Объект № 38 расположен на расстоянии R3, км.

Направление ветра с юга на север.

Задание №3. Оценка инженерной защиты наибольшей работающей смены и устойчивости элементов ПО.

Исходные данные:

- Наибольшая работающая смена (НРС) завода 2200 человек. Для ее укрытия в случае внезапной чрезвычайной ситуации на заводе имеется:

- 2 отдельно стоящих убежища и 7 встроенных убежищ, отвечающих требованиям СНиП-90;

- 6 ПРУ (противорадиационных укрытий). Подвального типа, не отвечающих требованиям СНиП-90;

- для литейного, мартеновского и кузнечного цехов, имеется 12 индивидуальных укрытий для защиты дежурного персонала, вместимостью по 2 человека на каждое, которые укрывают ненадежно, т.е. не соответствуют требованиям СНиП-90, их количество распределено равномерно.

- Наибольшая работающая смена ГРЭС 627 человек. Для ее укрытия имеется:

- 2 встроенных убежища на 450 человек;

- 1 ПРУ встроенное на 100 человек;

- 4 индивидуальных укрытия на 8 человек.

Таблица 1.

##### Характеристика и расположение убежищ и укрытий на заводе

| № | Расположение | Тип защитного сооружения | Вместимость | Косл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Убежища |
| 1 | Район мартеновского цеха (13) и меха-нического цеха (9) | Отдельно стоящее (О1) | 350 | 2000 |
| 2 | Район сборочного цеха (15) | Отдельно стоящее (О1) | 350 | 2000 |
| 3 | Заводоуправление | Встроенное | 150 | 2000 |
| 4 |  | Встроенное | 150 | 2000 |
| 5 |  | Встроенное | 100 | 2000 |
| 6 |  | Встроенное | 150 | 2000 |
| 7 |  | Встроенное | 150 | 2000 |
| 8 |  | Встроенное | 150 | 2000 |
| 9 |  | Встроенное | 150 | 2000 |
| Укрытия |
| 10 | Инструментальный цех (23) | Подвальное | 50 | 400 |
| 11 | Прессовый цех (11) | Подвальное | 50 | 400 |
| 12 | Электрический цех (15) | Подвальное | 50 | 400 |
| 13 | Шлифовальный цех (16) | Подвальное | 50 | 400 |
| 14 | Мартеновский цех (13) | Подвальное | 50 | 400 |
| 15 | Корпус №1 (административное здание) | Подвальное | 50 | 400 |

Таблица 2.

Характеристика и расположение убежищ и укрытий на ГРЭС

| № | Расположение | Наименование и вместимость защ. сооружения | Количество укрываемых | Косл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный корпус: топливо транспортный цех; котлотурбинный цех; электрический цех. | 3 индивидуальных укрытия на 6 человек | 190 |  |
| 9 | Здание главного щита управления | Индивидуальное укрытие на 2 чел. | 8 |  |
| 10 | Цех централизованного ремонта | Встроенные убежища на 250 чел. | 240 | 1000 |
| 12 | Служебный корпус | Встроенные убежища на 200 чел. | 72 | 1000 |
| 13 | Вспомогательный корпус | ПРУ встроенное | 50 | 200 |

Вопрос №1. Оценка инженерной защиты рабочих и служащих промышленного объекта при внезапной ЧС.

Инженерная защита работающего персонала предусматривает его укрытие по сигналу ГО в убежищах и ПРУ на территории завода или ГРЭС. При отсутствии угрожаемого периода, т.е. при внезапной ЧС, когда дополнительно ничего не построено из защитных сооружений, разрешается СНиП переуплотнять защитные сооружения на 8-10%.

Оценка инженерной защиты проводится в следующей последовательности:

- Определяется количество имеющихся защитных сооружений, их вместимость и защитные свойства;

- Определяется размещение защитных сооружений (радиус сбора укрываемых не должен превышать 300м для многоэтажных и 400м для одноэтажных зданий);

- Производится расчет вместительности убежищ и укрытий с учетом допустимого переуплотнения на 8-10% при внезапной ЧС;

- Оценивается состояние готовности защитных сооружений (время готовности не более 12 часов);

- Рассчитывается Кн.з. – коэффициент надежной защиты производственного персонала (это отношение количества надежно укрываемых в защитных сооружениях к общему количеству укрываемых)

;

- Разрабатываются мероприятия (предложения) по обеспечению надежной инженерной  защиты наибольшей рабочей смены.

Таблица 3.

Оценка инженерной защиты НРС завода

| Численность НРС | Вместимость убежищ | Вместимость ПРУ, индивид. укрытий | Кол-во надежно укрытых рабочих | Кол-во ненадежно укрытых рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Зная численность НРС и исходные данные таблиц 1(2), заполняем таблицу 3.

Численность НРС промышленного объекта ___ человек;

Для ее укрытия на промышленном объекте имеется:

- убежищ общей вместимостью на ___ человек (указать где конкретно);

- ПРУ общей вместимостью на ___ человек (указать где конкретно);

- индивидуальных укрытий на ___ человек (указать где конкретно);

- ___ человек не обеспечены инженерной защитой.

- При внезапной ЧС с учетом переуплотнения защитных сооружений на 10% (согласно СНиП-90) надежно укроются ___ человек, ненадежно ___ человек, не будут иметь инженерной защиты ___ человек. Коэффициент надежной инженерной защиты ___ .

Вывод: завод (ГРЭС) работоспособен.

- Для полного обеспечения надежной инженерной защиты НРС предлагаем:

- дооборудовать ПРУ по коэффициенту защиты до требований к убежищу (пояснить как это сделать и где);

- построить БВУ (быстровозводимые убежища) на ___ человек в мирное время, т.е. до ЧС (указать где и сколько БВУ построить);

- составить скользящий график работы по строительству БВУ.

Определение режима защиты НРС промышленного объекта.

Чтобы исключить массовые радиационные облучения или снизить дозы до допустимых пределов, штабы ГО в этих зонах устанавливают режимы радиационной защиты, т.е. определяют время непрерывного пребывания людей в защитных сооружениях, продолжительность нахождения в зданиях и на открытой местности.

Если предприятия в этих условиях продолжает свою трудовую деятельность, то для каждого цеха устанавливается время работы, время отдыха в защитных сооружениях или жилых помещениях. Выбор режима защиты зависит главным образом от уровней радиации, защитных свойств убежищ, ПРУ, производственных и жилых зданий, и допустимых доз облучения.

Допустимыми дозами облучения считаются:

- В мирное время:

  - для всего населения предел допустимой индивидуальной дозы за 70 лет жизни – 35 бэр;

  - для рабочих и служащих атомной промышленности – 5 бэр в год (за  30-и летний период работы – 150 бэр);

- В военное время:

- однократная (в течение 4-х дней) – 50 р;

- многократная:

за месяц – 100 р; за квартал – 200 р; за год – 300 р;

1 бэр = 1 рад. ( К (К – коэффициент качества)

1 зв. = 1 гр. ( К.

Вот почему решения принимаются отдельно для каждого населенного пункта, каждого объекта и даже защитного сооружения.

Штабом ГО разработано 8 типовых режимов защиты для различных категорий населения:

- 1 – 3-й режимы – для неработающего населения;

- 4 – 7-й режимы – для рабочих и служащих ПО;

- 8-й режим – для личного состава НФ ГО.

Каждый режим делится на три этапа:

1 этап – время пребывания в защитных сооружениях;

2 этап – чередование времени пребывания в защитных сооружениях и    зданиях;

3 этап – чередование времени пребывания в зданиях с ограниченным нахождением на открытой местности до 1-2 часов в сутки.

Примеры конструкций, из которых состоят БВУ

Пример определения режима защиты

Исходные данные:   Р1 = 160 р/ч, , .

- По таблице №20 определяем, что уровню радиации Р1 = 160 р/ч и ПРУ с коэффициентом защиты Косл = 400 соответствует режим защиты Б-3-К3, согласно которому продолжительность прекращения работы объекта составляет 6 часов. По истечению этого времени восстанавливается производственная деятельность, при этом отдыхающая смена находится в ПРУ.

- Далее определяем, что продолжительность работы объекта с использованием ПРУ – 20 часов.

Через 26 часов (6+20) с момента радиоактивного заражения рабочие и служащие переходят на режим с ограниченным пребыванием на открытой местности (не более 2-х часов в сутки).

| Таблица 20 Режимы защиты рабочих, служащих и производственной деятельности промышленных объектов в условиях радиоактивного заражения местности | Общая про- должительность соблюдения режима, сутки | К1-К4 | До 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | Примечания: Рабочие и служащие работают в производственных зданиях (Косл=7) и проживают в каменных домах (Косл=10). Режим с ограниченным пребыванием на открытой местности предполагает пребывание рабочих и служащих в течение суток на открытой местности др 2 часов, остальное время – в производственных зданиях и жилых домах. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика режима | Продолжительность режима с ограниченным пребыванием на открытой местности, час | К4 1000 и более | До 10 часов | До 21 часа | 26 | 36 | 44 | 77 | 120 | 208 | 316 | 416 | 516 | 612 | 768 | 840 |  |
|  |  |  | К3 100-200 |  |  | 25 | 33 | 39 | 70 | 112 | 200 | 306 | 400 | 496 | 552 | 720 | 768 |  |
|  |  |  | К2 50-100 |  |  | 24 | 30 | 36 | 64 | 104 | 192 | 288 | 384 | 480 | 504 | 552 | 552 |  |
|  |  |  | К1 25-50 |  |  | 22 | 26 | 28 | 48 | 72 | 120 | 144 | 168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Продолжительность работы объекта с использованием для отдыха защитных сооружений, час | К4 1000 и более | Можно не использовать | Можно не использовать | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 120 | 216 |  |
|  |  |  | К3 100-200 |  |  | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 60 | 96 | 144 | 240 |  |
|  |  |  | К2 50-100 |  |  | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 48 | 60 | 72 | 120 | 240 | 240 |  |
|  |  |  | К1 25-50 |  |  | 10 | 16 | 24 | 36 | 48 | 72 | 120 | 168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Время прекращения работы объекта (время непрерывного пребывания людей в защитных сооружениях), час | К4 1000 и более | До 2 часов | До 3 часов | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 144 |  |
|  |  |  | К3 100-200 |  |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 32 | 42 | 72 | 96 | 192 |  |
|  |  |  | К2 50-100 |  |  | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 96 | 168 | 168 |  |
|  |  |  | К1 25-50 |  |  | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Условное наименование режима | А-1 | А-2 | А-3 | Б-1 | Б-2 | Б-3 | Б-4 | В-1 | В-2 | В-3 | В-4 | В-5 | Г-1 | Г-2 |  |
|  | Уровень радиации на 1 час после взрыва | 25 | 50 | 80 | 100 | 140 | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |  |
|  | Наименование зон | А | Б | В | Г |  |

В этот период рабочие и служащие для отдыха используют жилые дома. По таблице №20 определяем, что продолжительность этого режима составляет 70 часов (около 3-х суток).

3.  	Общая продолжительность соблюдения режима составляет 4 суток (26+70=96 часов). Соблюдение такого режима защиты не допускает облучения рабочих и служащих сверх допустимых доз и обеспечивает производственную деятельность объекта с минимальным временем прекращения его работы.

Вопрос №2. Оценка устойчивости промышленного объекта к воздействию ударной волны и светового излучения.

Инженерно-технический комплекс любого предприятия включает здания и сооружения, технологическое оборудование и коммуникации, электросети, теплосети, водопровод, канализацию и газопровод. От устойчивости зданий и сооружений зависит в основном устойчивость всего объекта.

Действия ударной волны на объект характеризуется сложным комплексом нагрузок, учесть которые практически невозможно, поэтому сопротивляемость элементов воздействию ударной волны принято характеризовать величиной избыточного давления ((Рф, кПа).

В качестве критерия оценки физической устойчивости при воздействии ударной волны принято: избыточное давление во фронте ударной волны, при котором элементы производственного комплекса не разрушаются (не повреждаются) или получают такие повреждения или разрушения (слабые или частично-средние), при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки без остановки производства.

Вообще при средних разрушениях требуется капитальный ремонт. Повышение устойчивости зданий и сооружений достигается устройством каркасов, рам, откосов, контрфорсов, опор для уменьшения пролета несущих конструкций , а также применение более прочных материалов. Низкие сооружения для повышения их прочности частично обсыпают грунтом. Такой способ может применяться для повышения устойчивости полуподвальных помещений и различных сооружений.

Высокие сооружения (трубы, вышки, башни, колонны) закрепляются оттяжками.

Емкости со СДЯВ могут находиться в подземных хранилищах или обваловываться. Элементы ИТК могут подвергаться и воздействию светового излучения. Поэтому на промышленных объектах проводятся противопожарные профилактические мероприятия, как для предотвращения пожаров, так и для созданий условий, затрудняющих распространение огня и облегчающих борьбу с ним. Территорию предприятия необходимо регулярно очищать от временных сгораемых сооружений и различных сгораемых отходов.

Для повышения огнестойкости деревянных конструкций применяются огнезащитная покраска и обмазка.

Покраска производится краской светлых тонов.

В качестве защитных покрытий используются огнестойкие краски, а также побелка, отражающая световое излучение, а для открытых деревянных конструкций применяется также известняковая или суперфосфатная обмазка, глина.

Для тушения пожаров на объекте сооружаются водоемы, бурятся артезианские скважины, оборудуются подъезды к ним.

В качестве критерия оценки устойчивости к воздействию светового излучения принято: максимальное значение светового импульса, при котором не происходит загорание материалов, сырья, оборудования, зданий и сооружений.

Общее руководство исследованием устойчивости осуществляет руководитель предприятия, т.е. Начальник гражданской обороны объекта (НГО), а непосредственное руководство исследовательскими группами – главный инженер. Главный инженер укажет и диапазон, в котором провести исследования устойчивости элементов объекта и какие элементы объекта подлежат исследованию.

Исследовательских групп может быть различное количество, это зависит от масштаба промышленного объекта.

Например, могут быть группы начальника отдела капитального строительства, главного энергетика, главного механика и т.д.

Основная методика оценки устойчивости промышленного объекта к воздействию ударной волны

- Выявляются элементы, которые подлежат исследованию.

- Изучаются характеристики выявленных элементов объекта и заносятся в таблицу №14.

- Выявленные элементы объекта ставятся в одинаковые условия воздействия на них избыточного давления в диапазоне указанным главным инженером (0-70 кПа).

- По таблице №15 определяем степени разрушения элементов (элемент в таблице №15 находим по его краткой характеристике, из таблицы №14). Находим для каждого элемента объекта избыточные давления, которые вызывают слабые, средние, сильные и полные разрушения, и заносим в таблицу №14.

- Определяется критерий устойчивости каждого элемента объекта (таблица №14).

- По степени разрушения слабого элемента, но важного в выработке продукции определяем критерий устойчивости для всего объекта.

- Определяем предельную величину избыточного давления, до которой необходимо повысить устойчивость всех слабых элементов (для этого анализируем столбец таблицы №14 «Критерий устойчивости»).

На основе выводов из оценки устойчивости объекта выносятся предложения, рекомендации по повышению устойчивости слабых элементов.

| Таблица 14.1 Оценка устойчивости элементов ГРЭС к воздействию ударной волны | Световой импульс (кДжм2) | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возгораемый материал | Кровля - рубероид | Нет |  | Рамы белого цвета, кровля – металл по дереву | Рамы темного цвета |  |  | Рамы неокрашенные, кровля металлическая | Рамы белого цвета, кровля металлическая | Рамы неокрашенные, кровля – железо по дереву | Рамы белого цвета, кровля – железо по дереву |  |  |  |
|  | Категория пожаро-опасности | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - сильные разрушения |  |
|  | Степень огнестойкости | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Критерий устойчивости | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - средние разрушения |  |
|  | Степени разрушения при ∆Рф (кПа) | 10 20 30 40 50 60 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - слабые разрушения |  |
|  | Краткая характеристика элементов ГРЭС | Обычной конструкции каркас Ж/Б | Кирпичные Н=120 м | Наземная, металлическая, Ж/Б, закрытая | Одноэтажные, Ж/Б | 4-х этажный кирпичный | Опоры металлические | Металлические заполненные маслом | 2-х этажный кирпичный | Кирпичный одноэтажный | Одноэтажное, Ж/Б | 4-х этажный кирпичный |  |  |  |
|  | Наименование элементов | Главный корпус | Дымовые трубы | Галерея подачи топлива | Ремонтные мастерские | Служебный корпус | ОРУ | Трансформаторы стоящие открыто | Главный щит управления | Ацетилено-кислородный цех | Здание химводоочистки | Вспомогательный корпус |  |  |  |
|  | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |

| Таблица 14.2 Оценка устойчивости элементов машиностроительного завода к воздействию ударной волны | Световой импульс (кДжм2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возгораемый материал | Рамы темного цвета | Кровля – железо по дереву, рамы белого цвета | Кровля – железо по дереву | Рамы темного цвета, кровля – железо по дереву | Рамы темного цвета, кровля – железо по дереву | Рамы не окрашенные, кровля – железо по дереву | Кровля – металл, рамы темного цвета | Рамы темного цвета, кровля - железо | Рамы темного цвета | Доски, стружки внутри цеха, рамы темного цвета | Рамы темного цвета |
|  | Категория пожаро-опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Критерий устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степени разрушения при ∆Рф (кПа) | 10 20 30 40 50 60 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краткая характеристика элементов завода | Здание каркасное, Ж/Б Мостовые краны | Здание каркасное, Ж/Б Станки легкие | Здание каркасное, Ж/Б Мостовые краны | Здание каркасное, Ж/Б Одноэтажное | Здание каркасное, Ж/Б Станки легкие | Здание каркасное, Ж/Б Трубы кирпичные, Н=40м | Здание каркасное, Ж/Б Крановое оборудование | Здание каркасное, Ж/Б Станки легкие | Здание каркасное, Ж/Б | Кирпичный, одноэтажный | Кирпичный, одноэтажный |
|  | Наименование элементов | Кузнечный цех | Механический цех №1 | Литейный цех | Прессовый цех | Механический цех №2 | Мартеновский цех | Сборочный цех | Шлифовальный цех | Электроцех | Столярный цех | Склад готовой продукции |
|  | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 15

Величины избыточного давления ударной волны, характеризующие степень разрушения элементов ПО

| № п/п | Наименование элементов | Степень разрушений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Слабые | Средние | Сильные |
| 1 | Здания тепловых электростанций обычной конструкции | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
| 2 | Здания Ж/Б с металлическим каркасом | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| 3 | Здания кирпичные малоэтажные (1-2) | 8-15 | 15-25 | 25-35 |
| 4 | Здания кирпичные многоэтажные (3 и более) | 8-12 | 12-20 | 20-30 |
| 5 | Здания из сборного Ж/Б | 10-20 | 20-30 |  |
| 6 | Прессы гидравлические, станки токарные тяжелые | 25-40 | 70-80 |  |
| 7 | Станки токарные средние | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
| 8 | Станки токарные легкие |  | 30-40 |  |
| 9 | Крановое оборудование | 20-30 | 30-50 | 50-70 |
| 10 | Электродвигатели | 30-40 | 40-60 | 60-80 |
| 11 | Трансформаторные подстанции | 30-40 | 40-60 | 60-80 |
| 12 | Открытые распределительные устройства (ОРУ) | 15-25 | 25-35 |  |
| 13 | Трансформаторы: |  |  |  |
|  | - стоящие в помещении | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
|  | - стоящие открыто | 10-30 | 30-50 | 50-60 |
| 14 | Масляные выключатели и разъединители: |  |  |  |
|  | - стоящие открыто | 20-30 | 30-40 | 40-60 |
|  | - стоящие в помещении | 30-40 | 40-60 | 60-80 |
| 15 | Технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| 16 | Дымовые трубы (Ж/Б и кирпичные) | 60-80 | 80-90 | 90-120 |
| 17 | Металлические трубы с обтяжками | 25-30 | 30-45 | 45-50 |
| 18 | Градирни с деревянной обшивкой | 5-10 |  |  |
| 19 | Градирни из монолитного Ж/Б | 30-40 | 40-60 | 60-80 |
| 20 | Паровые котлы в кирпичной обкладке | 20-40 | 40-60 | 60-100 |
| 21 | Паровые турбины | 20-30 | 30-50 | 50-80 |
| 22 | Водозаборные устройства |  | 30-40 |  |
| 23 | Галереи наземных ленточных конвейеров | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
| 24 | Наземные металлические резервуары | 30-40 | 40-70 | 70-90 |
| 25 | Подземные линии водопровода, газопровода, канализации | 200 | 700 | 1200 |
| 26 | Отдельно стоящие убежища на (Рф = 500 кПа | 500-600 | 600-700 | 700-900 |
| 27 | То же на (Рф = 300 кПа и встроенные | 300-400 | 400-550 | 550-650 |
| 28 | То же на (Рф = 200 кПа и встроенные | 200-300 | 300-370 | 370-450 |
| 29 | То же на (Рф = 100 кПа и встроенные | 100-140 | 140-180 | 180-220 |
| 30 | То же на (Рф = 50 кПа и встроенные | 50-70 | 70-90 | 90-100 |

Результаты оценки устойчивости элементов объекта к воздействию ударной волны

Как видно из таблицы №14 слабыми элементами к воздействию ударной волны являются (перечислить):

____________________,

____________________,

____________________.

Слабым элементом, но важным в выработке продукции является _____________ с критерием устойчивости (Рф = _____ кПа. Следовательно, критерием устойчивости к воздействию ударной волны для всего объекта будет (Рф = _____ кПа. Если слабый элемент не является основным в выпуске продукции, не определяет критерий устойчивости, то тогда критерий устойчивости может определятся по основным элементам объекта.

Рекомендации

Наиболее целесообразной величиной до предела которой необходимо повысить устойчивость слабых элементов считать _____ кПа, это будет эффективно и экономически обоснованно.

Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, необходимо наметить проведение ряда мероприятий (например):

- Усиление несущих конструкций зданий и сооружений;

- Заглубление в грунт инженерных, энергетических и технологических коммуникаций;

- Устройство металлических или железобетонных поясов вокруг зданий цехов;

- Обсыпка невысоких сооружений грунтом (в результате чего улучшается их аэродинамическая форма, увеличивается жесткость и снижается нагрузка на вертикальные конструкции);

- Оборудование сеток, козырьков, шатров, камер, шкафов (кожухов) и т.д. для защиты уникального оборудования и контрольно-измерительных приборов от повреждения обломками зданий и сооружений;

- Строительство укрытий для наиболее уязвимого ценного оборудования или использование для этой цели подвальных помещений;

- Предусмотреть работу объекта на различных видах топлива (газ, мазут, уголь);

8.    В зданиях имеющих  большие   пролеты    поставить  дополнительные опоры;

В многоэтажных зданиях усилить крепления к блокам лестничных маршей;

- Сделать дополнительные крепления станков к фундаменту, оборудованные кожухи для укрытия станков, технологического оборудования;

- Укрепление высоких сооружений оттяжками;

- Повысить устойчивость циклонов угольной пыли путем установки дополнительных оттяжек;

- У каркасных зданий применять облегченные конструкции стенового заполнения и увеличить стеновые проемы путем использования стекла, легких панелей из пластика и т.д. (эти материалы и панели разрушаясь уменьшают давление ударной волны на каркас сооружения, а обломки приносят меньший ущерб оборудованию).

Основная методика оценки устойчивости промышленного объекта к воздействию светового излучения

Сущность оценки устойчивости объекта к воздействию светового излучения состоит в определении возможности возникновения очагов воспламенения и распространения пожара по объекту.

Последовательность оценки возможной обстановки

1.	Изучается характеристика зданий, сооружений, оборудования, распределяются строительные материалы по их возгораемости.

Все строительные материалы по возгораемости делятся на 3 группы:

  - несгораемые;

  - трудно сгораемые;

  - сгораемые.

Самыми огнестойкими являются здания из несгораемых материалов (Ж/Б, металлы, неорганические материалы), однако здания из несгораемых материалов могут выдерживать действие огня только определенное время, называемое пределом огнестойкости. Это время в часах от начала воздействия огня на конструкцию до образования в ней сквозных трещин при достижении температуры 200( С на поверхности, противоположной воздействию огня, или до потери конструкцией несущей способности (до обрушения). Отсюда следует, что здания, где производство связано с высокой температурой, должны иметь более толстые стены и высокую марку бетона.

2.	Оценивается степень огнестойкости зданий и сооружений.

Различают 5 степеней огнестойкости зданий и сооружений. Они приведены в таблице №16.

Таблица 16

Степени огнестойкости сооружений и материалов

| Степень огнестойкости | Характеристика сооружений и материалов |
| --- | --- |
| 1 | Основные элементы выполнены из несгораемых материалов, а несущие конструкции обладают повышенной сопротивляемостью к воздействию огня |
| 2 | Основные элементы выполнены из несгораемых материалов (предел огнестойкости не менее 2-х часов) |
| 3 | С каменными стенами и деревянными оштукатуренными перегородками и перекрытиями |
| 4 | Деревянные оштукатуренные здания |
| 5 | Деревянные неоштукатуренные здания |

3. 	Определяется категория производства по пожарной опасности. Все объекты в зависимости от характера технологического процесса по пожарной опасности делятся на 5 категорий: А, Б, В, Г, Д. Характеристика категорий по пожарной опасности изложена в таблице №17.

Таблица 17

Категории пожарной опасности

| Наименование категорий | Характеристика категорий пожарной опасности производства |
| --- | --- |
| А | Взрывоопасные производства (нефтеперерабатывающие заводы, склады бензина и т.д.) |
| Б | Цеха приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной муки, изготовления сахарной пудры |
| В | Цеха, имеющие большое количество сгораемого материала (склады древесины, столярные цеха, открытые склады масла) |
| Г | Наличие открытого огня и горячая обработка металла, термообработка |
| Д | Холодная обработка металла, сгораемые материалы отсутствуют |

4. 	По таблице №19 определяются величины световых импульсов, при которых происходит возгорание материалов, результаты заносятся в таблицу №14.

5. 	По слабому элементу, но важному в выработке продукции определяется критерий устойчивости объекта к воздействию светового излучения.

6. 	Определяется целесообразная величина светового импульса, до предела которой необходимо повысить устойчивость слабых элементов.

7. 	Намечаются мероприятия для повышения устойчивости элементов объекта к воздействию светового излучения.

Таблица 19.

Значения световых импульсов вызывающих воспламенение некоторых

материалов

| Наименование материала | Световой импульс (кДж/м) |
| --- | --- |
| Бумага газетная | 125 |
| Бумага белая | 330 |
| Сухое сено, солома, стружка | 330 |
| Хвоя, опавшие листья | 420 |
| Хлопчатобумажная ткань, темная | 250 |
| Хлопчатобумажная ткань цвета хаки | 330 |
| Хлопчатобумажная ткань, светлая | 500 |
| Конвейерная прорезиненная ткань | 500 |
| Синтетический каучук, резина автомобильная | 250 |
| Брезент палаточный | 420 |
| Брезент, окрашенный в белый цвет | 1700 |
| Шерстяные материалы | 1250 |
| Доски сосновые (сухие неокрашенные) | 500 |
| Доски, окрашенные в белый цвет | 1700 |
| Доски, окрашенные в темный цвет | 250 |
| Кровля мягкая (толь, рубероид) | 570 |
| Черепица красная (оплавленная) | 840 |
| Сосновая, кедровая крона | 500 |
| Обивка сидений автомобилей | 1250 |

Результаты оценки устойчивости элементов объекта к воздействию светового излучения

- В конструкциях большинства зданий и сооружений объекта сгораемый материал – сухое дерево, покрытое рубероидом или листовым железом, оконные рамы, двери – дерево, окрашенное или неокрашенное.

- Слабыми элементами к воздействию светового излучения являются: ____________________,      ____________________.

Слабым элементом, но определяющим в работе объекта является: ____________________, критерий которого _____ кДж/м2, следовательно критерием устойчивости для объекта будет _____ кДж/м2.

Рекомендации

Принять за наиболее целесообразный предел (экономически обоснованный) повышения устойчивости слабых элементов _____ кДж/м2.

Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, необходимо наметить проведение ряда мероприятий (например):

- Содержать в постоянной готовности средства пожаротушения и сигнализацию;

- Очистить территорию (указать где) от легко возгораемых материалов;

- Снять шторы, занавесы (где), бумагу с рабочих мест;

- Деревянные двери, рамы и стекла рам столярного корпуса обработать известкой или меловой эмульсией (350-50 г/м2);

- Слабые элементы побелить, а при капитальном ремонте рубероид заменить на листовое железо;

- Оборудовать технологическую канализацию на случай аварии в трансформаторах и масляных включателях для отвода масла в сборную яму;

- На оконные проемы установить металлические жалюзи под углом 45(;

- Построить подземные емкости для слива горючих жидкостей по сигналу ГО «Внимание всем!»;

- Определить минимально необходимый запас горючих материалов (на 1 смену);

- Крыши, покрытые железом покрасить белой водо-дисперсной краской;

- На ацетиленокислородной станции поставить вышибные панели или поворачивающие панели, самооткрывающиеся окна, клапаны и т.д.

Задание №4. В роли командира СВСК рассчитать время и оценить обстановку, сложившуюся на территории АПО в результате ЧС

В роли командира сводной спасательной команды (СВСК) машиностроительного завода (ГРЭС) рассчитать время, отдать предварительное распоряжение своему заместителю и оценить сложившуюся обстановку на объекте в результате ЧС для принятия решения на введение аварийно-спасательных и других неотложных работ на указанном участке объекта.

Обстановка

Согласно учебного плана по обучению невоенизированных формирований на промышленных объектах 2-я СВСК находилась в загородной зоне в районе населенных пунктов Носово-Плотниково на тактико-специальных занятиях (ТСЗ).

В 9.30 утра командир СВСК получил выписку из обстановки сложившейся в результате ЧС на объекте и решения начальника ГО объекта (НГО), т.е. руководителя предприятия, из которого стало известно:

Для ГРЭС

1)	На ГРЭС большинство зданий и сооружений получили сильные и средние разрушения. Завалы на главном и центральном проездах. Пожары в корпусах 3, 11, 12, 13. Возникли аварии на коммунально-энергетических сетях. Затапливается водой территория между 8 и 1 корпусами в результате аварии на водопроводе. Имеются аварии в главном (1) корпусе и открытом распределительном устройстве (6). Завалены входы в убежища в корпусах 10 и 12, и подвал корпуса 13.

Во всех убежищах и укрытиях люди нуждаются в срочной помощи. Территория ГРЭС может быть заражена радиоактивными веществами на 12 часов с уровнем радиации 18 р/час.

С ХОО находящегося южнее ГРЭС возможен подход облака с хлором с поражающей концентрацией (к 12.50).

При совершении марша на участке Владимировка-Щербинка команде придется пересекать зону «Б».

2)	Второй СВСК совершить марш по маршруту №1: Носово-Владимировка-Щербинка-Объект. Исходный пункт головной колонны пройти в 10.30, перекресток дорог (1290). Прибыть на объект к 11.40. Работы начать в 12.00, закончить в 15.00.

3)	Работы вести одновременно на всей территории объекта. Основные усилия сосредоточить на спасении людей и оказании им первой медицинской помощи. К 13.00 вскрыть убежище №1 корпуса 12 и подать воздух в него, вскрыть убежище №2 корпуса 10, локализовать аварию в главном корпусе и ОРУ. К 14.00 ликвидировать аварию на водопроводе, разобрать завалы и проделать проходы на главном и центральном проездах, нейтрализовать очаг химического поражения. Медпункт расположить между 12 и 17 корпусами. Пораженных эвакуировать транспортом в 10ПМ, развернутый в Черемошниках. Работы вести в средствах индивидуальной защиты. Докладывать о ходе выполнения работ через каждые 30 минут.

4)	Справочные данные:

- Вторая СВСК оснащена и укомплектована на 100%. Личный состав имеет опыт ведения СДНР.

- Протяженность маршрута №1 – 40 км, дорога асфальтированная, крутых спусков и подъемов нет. Местность открытая, малопересеченная.

- Метеорологические условия брать реальные на день проведения занятия.

Для машиностроительного завода

  - В результате ЧС большинство зданий и сооружений получили сильные и средние разрушения. Большие завалы на Заводской улице и в складской зоне. Пожары в корпусах 19 и 24. возникли аварии на комунально-энергетических сетях завода. Завалены входы в убежища в корпусах 10, 12, 13, 15 и подвалы в корпусах 1, 11, 13, 23 и 33. Поврежден водопровод в районе корпуса 11. во всех убежищах и укрытиях люди нуждаются в срочной помощи. Уровень радиации на объекте на 12 часов ожидается 18 р/час. С ХОО, который находится южнее завода возможен подход облака зараженного хлором с поражающей концентрацией (к 12.50). При совершении марша на участке Владимирово-Щербинка команде придется пересекать зону «Б».

  - Аналогичен ГРЭС.

  - Работы вести во взаимодействии с соседними формированиями на участке №2 – корпусах 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 27, 31, 32. Локализовать аварию водопроводной сети, нейтрализовать очаг химического поражения, проделать проходы в завалах и к 13.00 вскрыть убежище в корпусе 3, к 14.00 вскрыть остальные заваленные защитные сооружения. Основные усилия сосредоточить на спасении людей из заваленных убежищ и укрытий. Одновременно спасательные работы с такими же задачами ведут: в восточной части объекта на участке №1 – механизированная рота воинской части ГО, в западной части на участке №3 – первая сводная спасательная команда.

Медицинский пункт с 12.00 у заводской поликлиники (корпус 33). Пункт сбора пораженных – между поликлиникой и сквером Березовый. Пораженных эвакуировать своим  транспортом в 10ПМ, развернутый в Черемошниках. Допустимая зона облучения личного состава 25р. Работы вести в средствах защиты. Докладывать о ходе выполнения работ через каждые 30 минут.

4)	Справочные данные аналогично ГРЭС.

Вопросы (пункты) на которые должен ответить студент исходя из конкретной обстановки

- Расчет времени:

  - Время на подготовку к маршу

  - Время на совершение марша

  - Время на уточнение задачи

  - Время на ведение СДНР

- Вопросы оценки обстановки:

- Что произошло на объекте в результате ЧС

- Маршрут выдвижения 2-й СВСК и въезд на объект

- Радиационная и химическая обстановка на маршруте выдвижения и на участке работ

- Укомплектованность и обученность 2-й СВСК

- Соседи и их задачи

- Характер местности и ее влияние на выполнение задачи (совершается марш)

- Погода, время года и суток и их влияние на выполнение задачи

Примечание: В 9.30 утра командир 2-й СВСК получив распоряжение на ведение спасательных работ, рассчитав время, видит, что если он сам будет заниматься руководством, свертыванием, построением колонн и вести колонну к объекту, то он не успеет оценить обстановку на объекте и вовремя поставить задачу на ведение спасательных работ. Поэтому, рассчитав время, командир команды оставляет вместо себя своего заместителя, а сам едет на объект оценивать обстановку. Когда команда пребудет (к 11.40), он будет готов поставить задачу.

Характеристика исследуемых зданий, сооружений оборудования ГРЭС

- Главный корпус

Предназначен для установки котлов и  турбогенераторов. Здание имеет сборный железобетонный каркас, стеновое заполнение выполнено из керамзитовых плит, перекрытие из стальных ферм с железобетонными плитами, утеплительным слоем и мягким покрытием.

- Сооружения угольно-топливного хозяйства:

- галерея подачи топлива на металлических и железобетонных     эстакадах, конвейеры ленточные;

- склад угля – открытое расположение.

- Сооружения мазутно-масляного хозяйства:

- резервуары для растопочного мазута – наземные, металлические;

- баки для турбинного и трансформаторного масла – металлические.

- Химводоочистка предназначена для очистки питательной воды,

котлов. Здание одноэтажное, железобетонное.

- Цех централизованного ремонта.

Здание одноэтажное, железобетонное. В здании размещаются:

- кузнечно-термическое и заготовительно-сварочное отделение;

- электроремонтное отделение;

- сборочное отделение;

- инструментальный участок и др.

- Здание главного щита управления предназначено для контроля и управления общестационарным оборудованием и линиями повышенных напряжений. Здание двухэтажное, оконные рамы и двери деревянные, окрашены в белый цвет.

- Служебный корпус кирпичный, двухэтажный, оконные рамы и двери деревянные, окрашены в темный цвет, кровля – дерево и металл. На первом этаже размещены: здравпункт, зал заседаний и узел связи. На втором этаже – технический кабинет, конструкторское бюро, архив, библиотека. На третьем этаже – помещения административно- управленческого аппарата. На четвертом этаже – наладочная бригада и подрядные организации.

- Вспомогательный корпус. Здание четырехэтажное, кирпичное. На первом этаже – столовая и кухня. На втором этаже – душевая, женские бытовые помещения. На третьем и четвертом этаже – душевые и мужские бытовые помещения.

- Ацетилено-кислородная установка предназначена для получения кислорода, водорода путем электролиза воды и получения ацетилена.

Здание одноэтажное, кирпичное. Кровля – дерево, металл. Рамы деревянные, не окрашенные.

- Открытое распределительное устройство (ОРУ) опоры металлические. На ОРУ размещаются: выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения и др.

- Трансформаторы, стоящие открыто. Металлические, заполнение – масло.

- Дымовые трубы – кирпичные, высотой 120 м.

Защитные сооружения на территории электростанции.

- убежище №1, встроенное (служебный корпус №12), вместимость 200 человек, Косл=1000.

- убежище №2, встроенное (здание централизованного ремонта №10), вместимость 250 человек, Косл=1000.

- ПРУ, встроенное (вспомогательный корпус №13), вместимость 100 человек, Косл=100.

- индивидуальные укрытия для дежурного персонала: 3 в главном корпусе и в здании главного щита управления. Вместимость каждого – 2 человека. Возможности: в течение 3-х суток могут быть построены 2 быстровозводимых убежища из готовых конструкций, вместимостью каждого 75 человек. Место расположения: №3 вблизи служебного корпуса; №4 вблизи цеха централизованного ремонта.

ОНХ №2:МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Площадь, занимаемая заводом, равна 560000(кв.м.), плотность застройки заводской части более 30%.

- Мартеновский цех (13) производит сталь из чугуна и металлолома, формирует и отливает детали из стали. Цех имеет два пролета: печной 40*60=240(кв.м.) и литейный 50*60=300(кв.м.). Цех оборудован тремя десятитонными мостовыми кранами и одним четырех тонным краном для разливки металла. Здание железобетонное, каркасное, покрыто железом, высота 14(м), трубы печей – кирпичные, высотой 40(м).

- Литейный цех (10) производит формовку и отливку чугунных станин станков-автоматов. Цех имеет два пролета: печной и литейный. В печном пролете находятся вагранки. В литейном зале производится формовка, заливка жидким чугуном форм. Зал  оборудован пятитонными мостовыми кранами. Здание железобетонное, каркасное, покрыто железом.

- Кузнечный цех (8) производит обработку стальных слитков чугуна, имеет нагревательные печи, паровые и электрические молоты и  оборудован двумя десятитонными мостовыми кранами. Здание железобетонное, каркасное, кровля железная, высота 11(м).

- Механические цеха (9) №1 и (12) №2 производят механическую отработку частей для автономных станков. Оборудование: токарно-карусельные и токарно-расточные станки (средние). Здания цехов  железобетонные, каркасные, высота 9(м), кровля железная, двери  и рамы окон деревянные, окрашены в темный цвет.

- Шлифовальный цех (16). Здание железобетонное, каркасное, кровля железная, двери  и рамы окон деревянные, окрашены в белый цвет.

- Сборочный цех (15) производят сборку выпускаемых станков-автоматов. Оборудование: станочное среднее и крановое. Здание железобетонное, каркасное, высота 8(м), кровля железная, двери  и рамы окон деревянные, не окрашенные.

- Инструментальный цех (23) изготавливает комплекты контрольно-измерительных инструментов. Здание железобетонное, каркасное, двери  и рамы окон деревянные, окрашены в темный цвет. Высота здания 12 м.

- Прессовый цех (11) производит прессовку литья из лома, прибывшего на переплавку. Здание железобетонное, каркасное, одноэтажное, покрыто железом.

- Столярный цех (27) изготавливает тару для упаковки изделий массового потребления. Здание кирпичное, одноэтажное, покрыто железом. Оборудование: электродвигатели мощностью от 2 до 10кВт, открытые.

- Цех ширпотреба (17). Здание кирпичное, одноэтажное, покрыто железом, рамы окон деревянные. Оборудование: станки легкие и средние.

- Численность рабочих и служащих: общее число рабочих и служащих – 3500, из них в первой смене (наибольшей) – 2200 человек, во второй смене – 1300 человек.

- Защитные сооружения ГО: на заводе имеются: 2 отдельно стоящих убежища и 7 встроенных убежищ (эти убежища отвечают требованиям СНиП), укрытия (подвальные помещения) – 6, их защитные свойства не отвечают требованиям СНиП. Для мартеновского, литейного, кузнечного цехов подготовлено 12 индивидуальных укрытий для защиты дежурного персонала (вместимость каждого – 2 человека).

| Оценка устойчивости ГРЭС к воздействию ударной волны и светового излучения | Световой импульс (кДжм2) |  |  |  |  |  | Оценка устойчивости завода к воздействию ударной волны и светового излучения | Световой импульс (кДжм2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возгораемый материал | Кровля-рубероид | --//-- | --//-- | Рамы деревянные белого цвета | Рамы темного цвета |  | Возгораемый материал | Рамы темного цвета | Рамы белого цвета | Рамы неокрашенные | Стружки | Доски |
|  | Категория пожаро-опасности |  |  |  |  |  |  | Категория пожаро-опасности |  |  |  |  |
|  | Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  | Степень огнестой-кости |  |  |  |  |
|  | Критерий устойчи-вости |  |  |  |  |  |  | Критерий устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степени разрушения при ∆Рф (кПа) | 10 20 30 40 50 60 70 |  |  |  |  |  |  | Степени разрушения при ∆Рф (кПа) | 10 20 30 40 50 60 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краткая характеристика элементов | Обычной конструкции каркас Ж/Б | Кирпичные Н=120м | Наземная метал. Ж/Б закрытая | Одноэтажны Ж/Б | 4-х этажный кирпичный |  | Краткая характеристика элементов | Каркас Ж/Б | Крановое оборудование | Каркас Ж/Б | Станки легкие | Каркас Ж/Б | Трубы кирпичные | Кирпичный одноэтажный |
|  | Наименование зданий, цехов | Главный корпус | Дымовые трубы | Галерея подачи топлива | Рем. мастерские | Служ. корпус |  | Наименование элементов | Кузнечный цех | Механический цех | Мартеновский цех | Столярный цех |
|  | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | № | 1 | 2 | 3 | 4 |