МИНИСТЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Е.М. Фёдоров

Проектирование микропроцессорных средств измерений

Рекомендовано в качестве учебного пособия

Редакционно-издательским советом Томского политехнического университета

Издательство

Томского политехнического университета

2013

# Cодержание

Cодержание	2

1. Классификация микропроцессоров. Типовая архитектура.	3

2. Задачи и обобщённая структура микропроцессорных измерительных систем	8

3. Этапы проектирования микропроцессорных измерительных систем	11

4. Системотехнический этап проектирования микропроцессорной техники	13

5. Схемотехнический этап проектирования	17

6. Порядок составления и изложения технического задания	19

7. Процедура выбора типа микроконтроллера	20

8. Разработка структуры аппаратных и программных средств. Распределение функций между аппаратными и программными средствами	25

9. Программируемые логические матрицы. Решаемые задачи, архитектура, средства разработки и отладки ПЛИС	27

10. Цифровые процессоры обработки сигналов (DSP) и их применение в измерительных системах	34

11 Структура и принципы построения аппаратной части современных комплексов АСУ ТП  на базе ПЛК	35

12. Технология разработки программного обеспечения ПЛК, стандарт IEC 61131-3	45

13. Структура 8051-совместимых микроконтроллеров	54

14. Основные блоки микроконтроллера ADuC812 и их работа	63

15. Система прерываний, организация последовательного интерфейса 8051-совместимых микроконтроллеров	79

16. Система команд 8051-совместимых микроконтроллеров	84

16. Язык программирования Ассемблер. Структура программы на языке Ассемблер	89

17. Язык программирования С. Структура программы на языке С	93

18. Средства разработки и отладки микропроцессорных систем	105

19. Структура и особенности микроконтроллеров ARM	121

20. Структура и особенности микроконтроллеров AVR	130

21. Универсальные МП. Архитектуры, тенденции развития	158

22. Ввод двоичной информации в микроконтроллер, подключение кнопок и клавиатур	162

23. Вывод двоичной информации на исполнительные устройства, лампы, реле	165

24. Вывод информации на светодиодные и жидкокристаллические индикаторы	167

25. Организация связи микроконтроллера с внешней ЭВМ	173

26. Варианты гальванической развязки информационных каналов связи	176

27. Вывод аналоговых сигналов из микроконтроллера. ЦАП и ШИМ	181

28. Измерение частоты и периода с помощью микроконтроллера	184

29. Измерение постоянных напряжений с помощью микроконтроллера	190

30. Выполнение математических операций в микроконтроллере	193

31. Подключение внешних АЦП к микроконтроллеру	203

32. Организация данных в микроконтроллере и подключение внешней памяти данных	209

Список использованной литературы	213

# 1. Классификация микропроцессоров. Типовая архитектура.

Современные электронные устройства, в том числе и микроконтроллеры, выполняются на основе интегральных микросхем. Основные разновидности применяемых в настоящее время микросхем показаны на рис. 1.1.

Все микросхемы разделяются на две большие группы: аналоговые и цифровые. Преимущества и недостатки каждой из них известны. Аналоговые микросхемы характеризуются максимальным быстродействием при малом потреблении энергии и сравнительно малой стабильностью параметров. Цифровые микросхемы обладают прекрасной повторяемостью

параметров, меньшей чувствительностью к воздействию помех. В последние годы, при применении цифровых микросхем для построения приемопередающих устройств, а также устройств обработки звука и изображения удалось достигнуть большего по сравнению с аналоговой техникой динамического диапазона. Эти преимущества и привели к быстрому развитию цифровой техники в последние годы.

Рис. 1.1. Место, занимаемое микропроцессорами среди микросхем

По мере развития цифровых микросхем их быстродействие достигло впечатляющих результатов. Наиболее быстрые обладают временем переключения порядка 3-5 не (серия микросхем 74ALS), а внутри кристалла микросхемы, где нет больших емкостей нагрузки, время переключения измеряется пикосекундами. Таким быстродействием обладают программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и заказные большие интегральные схемы (БИС). В этих микросхемах алгоритм решаемой задачи воплощен в их внутренней структуре.

Часто для решаемой задачи не требуется такого быстродействия, каким обладают современные цифровые микросхемы. Однако за быстродействие приходится платить. Это выражается в следующем:

- быстродействующие микросхемы потребляют значительный ток, что
ограничивает их сложность (уровень интеграции);

- для решения задачи приходится использовать много микросхем, что
выливается в высокую стоимость и большие габариты устройства.

Напомню основные характеристики различных видов цифровых микросхем.

Наибольшим быстродействием и наименьшей помехоустойчивостью обладали ЭСЛ-микросхемы (эмиттерно-связанная логика). Однако принципиальная особенность работы этих микросхем, заключающаяся в работе входящих в их состав транзисторов в активном режиме, приводит к тому, что микросхемы такого типа обладают пониженной помехоустойчивостью. Это затрудняет построение микросхем, надежно реализующих достаточно сложные алгоритмы работы. В настоящее время ЭСЛ-микросхемы практически не применяются.

Следующий вид цифровых микросхем — это ТТЛ (транзисторнотранзисторная логика). Современные ТТЛ-микросхемы обладают почти таким же быстродействием, как традиционная ЭСЛ. В связи с особенностями внутреннего устройства ТТЛ-микросхемы потребляемый ею ток питания не зависит от скорости переключения логических вентилей. И работая на пределе быстродействия, и переключаясь только несколько раз в секунду, микросхема потребляет одинаковый ток. Поэтому выпускается несколько различных серий ТТЛ-микросхем, обладающих различным быстродействием и, соответственно, различным током потребления.

В современном мире наибольшее распространение получили КМОП микросхемы, построенные на комплементарных транзисторах с изолированным затвором. Их особенностью является то, что используется двухтактная схема. В статическом состоянии, если один из двух последовательно включенных транзисторов с разным типом проводимости открыт, то второй закрыт. Это означает, что ток через логический вентиль не протекает ни при формировании на выходе логической единицы, ни при формировании логического нуля. То есть в статическом состоянии через микросхему протекают только токи утечки транзисторов и из цепи питания практически ничего не потребляется. Потребляемый ток возрастает только при увеличении скорости переключения логических КМОП-вентилей. На предельных скоростях работы КМОП-микросхемы ее потребление становится сравнимым с аналогичным параметром ТТЛ-микросхем и даже может превосходить его.

Итак, задачу потребления минимального тока, обеспечивающего требуемое в данный момент быстродействие, решает применение КМОП-микросхем (например, серий 1564, 74НС, 74АНС, универсальных микропроцессоров AMD или PENTIUM). Именно поэтому в настоящее время преимущественное распространение получили КМОП-микросхемы.

Задачу уменьшения стоимости и габаритов решают несколькими способами. Для жесткой логики — это разработка специализированных БИС. Их использование позволяет уменьшить габариты устройства, но стоимость его снижается только при крупносерийном производстве, таком как производство радио- или телевизионной аппаратуры. Для среднего и малого объемов производства такое решение неприемлемо. Тем не менее,

для крупносерийного производства альтернативы этой технологии нет, так как при этом получается наименьшая стоимость микросхем.

Еще одним решением уменьшения габаритов и стоимости устройства является применение программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). В этих микросхемах присутствуют как бы два слоя. Один слой — это набор цифровых модулей, способных решить практически любую задачу. Второй слой хранит структуру связей между модулями первого слоя. Эту структуру можно программировать, и тем самым менять схему устройства, а значит и решаемую микросхемой задачу. Это направление активно развивается в настоящее время, но оно не входит в рамки рассмотрения данной книги.

Третий способ решения задачи уменьшения габаритов и стоимости заключается в том, что можно заставить одно очень быстродействующее устройство со сложной внутренней структурой, допускающей реализацию большого числа элементарных операций, последовательно решать различные задачи. Этот подход воплощают микропроцессоры. В микропроцессорах возможен обмен предельного быстродействия на сложность реализуемого в этой микросхеме устройства. Быстродействие микропроцессоров стараются максимально увеличить — это позволяет реализовывать все более сложные устройства в одном и том же объеме полупроводникового кристалла. Более того! В одном процессоре можно реализовать несколько устройств одновременно! Именно этот вариант решения задачи уменьшения габаритов и стоимости устройств и рассматривается в предлагаемой вашему вниманию книге.

В современном мире трудно найти область техники, где не применялись бы микропроцессоры. Они используются для вычислений, выполняют функции управления, обрабатывают звук и изображение. В зависимости от области применения микропроцессора варьируются требования к нему. Это накладывает отпечаток на его внутреннюю структуру. В настоящее время определилось три основных направления развития микропроцессоров, подразумевающих различную внутреннюю структуру этих устройств:

- универсальные микропроцессоры;

- микроконтроллеры;

- сигнальные микропроцессоры.

Универсальные микропроцессоры служат для построения вычислительных машин. В них используются самые передовые решения, направленные на повышение быстродействия; при этом не обращают особого внимания на габариты, стоимость и потребляемую энергию. Компьютеры не только работают у вас дома или в офисе, но и используются для управления системами или устройствами, обладающими большими габаритами и стоимостью. Для всех этих приложений массогабаритные и энергетические показатели не имеют особого значения.

Микроконтроллеры. Для управления малогабаритными и дешевыми устройствами используются однокристальные микроЭВМ, которые в настоящее время называют микроконтроллерами. В микроконтроллерах максимальное внимание уделяется именно уменьшению габаритов, стоимости и потребляемой энергии.

Сигнальные процессоры. Еще один класс микропроцессоров решает задачи, которые традиционно выполняли аналоговые электронные устройства. К сигнальным процессорам предъявляются специфические требования. От них требуются максимальное быстродействие и малые габариты, простая стыковка с аналого-цифровыми и цифроаналоговыми преобразователями, большая разрядность обрабатываемых данных и небольшой набор математических операций, обязательно включающий операцию умножения-накопления и аппаратную организацию циклов.

АРХИТЕКТУРА МИКРОПРОЦЕССОРА

Практически все микропроцессоры содержат, по меньшей мере, следующие элементы: АЛУ; несколько регистров; счетчик команд; систему декодирования команд; секцию управления и синхронизации; буферы и защелки; внутренние шипы цепей управления; несколько входов и выходов управления.

Кроме того, кристалл микропроцессора может также содержать функциональные устройства: ПЗУ; ОЗУ; ряд портов ВВ; внутренние цени ГТИ — часов, программируемый таймер; систему выбора приоритета прерываний; логику интерфейса последовательно-параллельных взаимодействий при ВВ; логическое управление прямым доступом к памяти (ПДП).

В предыдущем параграфе мы изучили схему выводов и их назначение у типового микропроцессора. Здесь рассмотрим архитектуру того же МП, приведенную на рис. 5.6.

Начнем с внутренних соединений. Микропроцессор обладает восемью двунаправленными связями с шиной данных, по которым они выводятся на внутреннюю шину. Слева от МП показаны 16 выходов на адресную шину с буферами/защелками на внутренней адресной шипе. Выходы управления показаны внизу слева; это линии записи, чтения и ГТИ. Внизу справа от МП принимаются два сигнала по линиям сброса и требования прерывания. У нашего МП есть внутренняя цепь ПИ, и ему нужен только один внешний кристалл (или в некоторых случаях — одна емкость) для запуска МП. Наконец, этот микропроцессор запитан от единственного источника напряжением +5 В.

Функциональные назначения большинства устройств, составляющих этот микропроцессор, были уже изучены, мы их напомним только коротко.

Регистр команд: это устройство является 8-разрядным регистром и содержит первый байт команды (ее КОП).

Рис  1.2  Функциональная схема (архитектура) типового МП

Дешифратор команд:   это устройство интерпретирует (декодирует) содержимое регистра команд, определяет микропрограмму для выполнения нужной из всего множества команд и последовательно вводит в действие секцию управления.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ): это устройство выполняет операции арифметические, логические и сдвига, в результате которых устанавливает регистр состояния (индикаторы). Результаты помещаются в аккумулятор, связанный с внутренней шиной. Часто внутренние регистры и аккумулятор рассматриваются как часть АЛУ. Условия индикатора передаются в устройство управления и синхронизации.

Аккумулятор: это устройство является универсальным 8-разрядным регистром, где концентрируется большинство результатов выполнения команд — арифметических, логических, загрузки, запоминания результата, ввода/вывода.

Счетчик команд: это устройство является разновидностью 16-разрядной памяти, которое постоянно указывает на следующую выполняемую команду. Оно всегда содержит 16-разрядный адрес. Счетчик может быть инкрементирован или сброшен устройством управления или изменен командой передачи данных.

Устройство управления и синхронизации: это устройство получает сигналы дешифратора команд для определения природы выполняемой команды. Оно получает также информацию от регистра состояния в случае условного перехода. Сигналы управления и синхронизации передаются во все устройства системы для координации выполнения команд, и, наконец, оно вырабатывает сигналы управления внешними устройствами (ОЗУ, ПЗУ, УВВ и т. д.).

Регистр состояния: элементарный микропроцессор на рис. 1.2 содержит в своем регистре состояния индикаторы только нуля и переноса.

Новые дополнительные устройства этого микропроцессора содержат внутренний ГТИ, систему управления прерываниями, указатель стека и универсальный регистр данных/адреса.

Цепь внутреннего ГТИ с внешним кристаллом генерирует сигналы, аналогичные показанным на рис. 1.3.  Генератор тактовых импульсов выдает сигналы с двумя различными фазами для использования их внутри микропроцессора. Выход CLK МП имеет сигнал, идентичный сигналу Ф2, и служит для синхронизации событий во всей системе. На рис. 1.3 сигналы ГТИ разделены на периоды Т (Т1, Т2 и т. д.), определенное число которых формирует машинный цикл. Периоды  имеют всегда постоянную длительность, тогда как длительность машинного цикла может меняться (на рис. 1.3 приведен машинный цикл, включающий в себя четыре периода Т).

Соотношения между периодами Т (Т1, Т2 и т. д.) и машинными циклами (Л1Ь М2 и т. д.) приведены на рис. 5.8, а. Машинные циклы определяют функционирование МП; считывание, запись, извлечение или выполнение. В нашем МП типовыми циклами являются: считывание (извлечение КОП); считывание из памяти или УВВ; запись в память или УВВ; выполнение внутренней операции.

Команда STORE (разместить данные) разделена на четыре цикла (М1- М4), как показано на рис. 1.4, а: во-первых, извлечение КОП (считывание); во-вторых, считывание из программной памяти; в-третьих, еще одно считывание из программной памяти; в-четвертых, операция записи в память. Сочетание этих четырех действий (считывание, считывание, считывание, запись) составляет цикл команды. Отметим, что все машинные циклы выполняются не одинаковое время. Первый М1 занимает 4 периода Т, тогда как все остальные занимают только по 3. Полный цикл команды занимает 13 периодов.

На рис. 1.4, б приведен пример выполнения во времени команды непосредственного сложения. Первым машинным циклом М, является извлечение КОП (считывание). В течение периода T4 машинного цикла МП декодирует команду сложения ADD и решает, что для ее завершения ему надо два дополнительных цикла.

Рис. 1.4. Диаграмма тактовых импульсов

Рис. 1.5. Синхронизация в машинном цикле команды STORE (а) и ADD (б) с непосредственной адресацией. (Сложить содержимое аккумулятора с содержимым следующего непосредственно за КОП байта программной памяти и сумму сохранить в аккумуляторе)

Во втором цикле М2 считывается следующий байт из памяти, которым является операнд, и в течение цикла М3 выполняет операцию ADD u АЛУ. Заметим на рис. 1.5, что машинные циклы занимают не одинаковое время, но не больше, чем цикл команды.

Устройство управления прерываниями (см. рис. 1.2) принимает сигнал прерывания с внешнего устройства через вход INTR. Оно управляет по этому сигналу МП в соответствии с ранее рассмотренными этапами. Таким образом, МП ветвится в подпрограмму обслуживания прерываний, которая отвечает на требование прерывания, и по окончании ее МП возвращается в основную программу.

Указатель стека подобен счетчику команд в том смысле, что в нем содержится адрес, который он инкрементирует или декрементирует, он может быть также загружен новым адресом. Емкость указателя стека составляет 16 бит, т. е. он может посылать адрес по 16 линиям.

Регистр данных/адреса (см. рис. 5.6) составляется из двух 8-разрядных регистров, которые могут быть использованы вместе или раздельно; они обозначены Н и L соответственно старшему (HIGH) и младшему (LOW) байтам.

Когда эти два регистра используются вместе, мы обращаемся к паре HL. Регистры H и L являются универсальными подобно аккумулятору в том смысле, что они могут быть инкрементированы, декрементированы, загружены данными и служить источником данных. Пара HL может служить также адресным регистром и хранить адрес назначения в ходе размещения данных в памяти или адресом источника в ходе загрузки аккумулятора. Таким образом, регистры H и L могут быть использованы для размещения данных и манипуляций с ними или как указатель адреса. Некоторые микропроцессоры обладают специальным регистром — счетчиком данных, который указывает на ячейку памяти (он используется подобно паре регистров HL нашего МП).

# 2. Задачи и обобщённая структура микропроцессорных измерительных систем

Из многочисленных и разнообразных областей применения микропроцессоров (МП) и микроЭВМ одно из первых мест по объему и использованию занимает информационно-измерительная техника. Стремительное возрастания роли измерений в современной науке и производстве, переход на цифровую форму представления и обработки измерительной информации, увеличение затрат на производство и эксплуатацию измерительной техники потребовали не только новых схемных решений для контрольно-измерительной аппаратуры и информационноизмерительных систем, но пересмотра принципов построения их структуры и способов использования. Эти задачи оказалось возможным решить только с помощью микропроцессоров.

Появление микропроцессоров открыло широкие возможности усовершенствования измерительной аппаратуры, повышения ее производительности, расширения функциональных возможностей, позволило увеличить сложность информационно-измерительных систем без существенного увеличения их стоимости. Именно в информационноизмерительной технике особенно эффективно проявляется такое важное свойство микропроцессоров, как встраиваемость, возможность приблизить вычислительную технику непосредственно к объекту измерений. Массовая, дешевая, легко встраиваемая в любое устройство микропроцессорная техника сделала целесообразным использование МП с датчиками, со схемами АЦП в простейших автономных приборах и на низких уровнях измерительных и управляющих систем, т.е. в тех областях, в которых раньше применение вычислительной техники по экономическим соображениям представлялось не мыслимым.

Наконец появились процессорные измерительные средства, основное отличие которых от обычных измерительных средств состоит в том, что в них часть измерительной процедуры выполняется в числовой форме с помощью МП или микроЭВМ, вводимых в измерительную цепь. Это позволило перейти к реализации измерительных алгоритмов принципиально нового уровня сложности с соответствующим расширением измерительных возможностей и повышением точности измерений.

Основные задачи, которые могут решаться с помощью микропроцессоров и микроЭВМ в информационно-измерительной технике, следующие:

- управление преобразованием входного сигнала по любому программно задаваемому алгоритму, адаптация прибора или системы под характер входного сигнала;

- организация подключения источника информации к системе (обеспечение ввода – вывода информации);

- создание гибких перестраиваемых измерительных систем, децентрализации измерений и управления в сложных системах;

- улучшение метрологических характеристик;

- программное выполнение части измерительной процедуры;

- накопление и предварительная обработка информации;

- создание многофункциональных приборов, расширение измерительных возможностей приборов;

- придание аппаратуре средств общения с оператором, создание “интеллектуальных” приборов;

- осуществления самодиагностики и тестирования аппаратуры.

Возможность реализации этих функций в измерительных приборах и системах в совокупности с достижениями электроники и средств связи, развитием математических методов обработки сигналов при измерениях и разработкой соответствующего программного обеспечения создала необходимые предпосылки для появления новых поколений измерительных систем и аппаратуры.

Рис. 2.1 Архитектура измерительных систем с МП и микроЭВМ

Измерительная система (ИС) предназначенная для автоматического сбора, преобразования и обработки измерительной информации, является одной из составных частей более общего понятия — измерительной информационной системы (ИИС), куда помимо ИС входят также системы автоматического контроля, технической диагностики и распознавания.

ИИС — «совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки в целях представления потребителю (в том числе ввода в АСУ) в требуемом виде либо автоматического осуществления логических функций контроля, диагностики, идентификации». В ИИС объединяются технические средства, начиная от датчиков, АЦП, каналов передачи и кончая устройствами выдачи информации, а также вычислительные средства с соответствующим программным обеспечением, необходимым как для управления работой собственной системы, так и для решения в ИИС измерительных и вычислительных задач, а также управления конкретным элементом.

Обобщенная структурная схема ИИС содержит следующие составные части:

- группа датчиков (Д), размещенных постоянно в определенных точках объекта исследования, перемещающихся в пространстве (сканирующего типа) или воспринимающих одновременно поле исследуемого объекта;

- аналоговые преобразователи (АП), содержащие предусилительные и согласующие устройства, фильтры, нормирующие и функциональные преобразователи, аналоговые каналы связи;

- аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и многоканальные аналоговые коммутаторы, схемы выборки-хранения, компараторы;

- цифровые устройства (ЦУ), включающие формирователи импульсов, таймеры, преобразователи кодов, цифровые коммутаторы, специализированные цифровые вычислительные устройства (умножители, быстрые преобразователи Фурье и др.), устройства памяти;

- каналы передачи (КП), содержащие каналы цифровой связи, модемы, оптические линии связи, формирователи помехозащищенных кодов;

- устройство отображение и регистрации (ОиР) результатов измерения, включающие печатающие устройства, накопители информации на магнитной ленте и дисках, дисплеи, сигнализаторы, цифровые индикаторы;

- цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) и выходные демультиплексоры, мощные усилители и формирователи выходных импульсов;

- регуляторы (Р), включающие различные исполнительные устройства (двигатели, нагреватели, реле и т. д.);

- интерфейсные устройства (ИУ) для связи отдельных блоков между собой и с системой;

- устройство управления (УУ), реализуемое обычно на микропроцессоров или микроЭВМ;

- магистраль (М), содержащую как внутрисистемные шины связи, так и устройства, позволяющие объединять отдельные ИИС в локальные сети и иерархические системы.

Конечно, не во всякой ИИС требуется включение всех приведенных блоков. Для каждой конкретной системы или прибора количество блоков, состав функций и связи между блоками должны устанавливаться особо.

# 3. Этапы проектирования микропроцессорных измерительных систем

В понятие "проектирование" входят такие категории, как разработка структурной и принципиальной схем, собственно конструирование, разработка технологии   изготовления,   внедрение   в   производство.   Результатом проектирования является проект разрабатываемого изделия. В технической литературе широко применяется термин "разработка", который является синонимом проектирования.

Под "конструированием" понимают создание конструкции устройства с выполнением чертежей и расчетов. В процессе конструирования получают изображения и виды изделия, просчитываются цепочки размеров с допускаемыми  отклонениями,  выбирается  материал,  устанавливаются технические требования, выпускается конструкторская документация.

Конструкция - это искусственно созданная человеком композиция определенного числа физических тел и веществ, выполняющая заданные функции и обладающая заданными значениями параметров.

Конструктор - лицо, занимающееся созданием конструкций различных устройств или их отдельных частей. Он должен знать методы конструирования и способы изготовления этих устройств, а также свойства материала, из которого составные части изготавливаются. Работа конструктора состоит из таких видов деятельности, как мыслительная, оформительская и организаторская. Мыслительная деятельность состоит в обдумывании идеи, в способности создать   оригинальную   конструкцию   или   выбрать   подходящую унифицированную,   серийно   выпускаемую   промышленностью   (для проектировщика).

Оформительская деятельность заключается в оформлении конструкторской документации в соответствии с требованиями стандартов.

Организаторская деятельность заключается во внедрении изделия в производство либо в проведении авторского надзора.

Этапы проектирования микропроцессорных измерительных систем.

Процесс проектирования измерительных информационных систем и приборов со встроенными микропроцессорами включает два этапа: системный; функционально-логический и схемотехнический.

На этапе системного проектирования сначала проводится системный анализ задачи, поставленной перед измерительной системой или прибором, выявляются назначение, основные свойства, потребности, идеи реализации и другие особенности, достаточные для принятия решения о путях проектирования. Затем формулируются функциональное поведение системы и требования к ней с позиций обеспечения совокупности выполняемых функций, необходимой производительности, выявления критических функций, определения состава периферийного оборудования системы, структуры входных и выходных данных, характеристик потоков данных и управляющей информации. Разрабатываются укрупненный алгоритм функционирования системы и формализованное описание алгоритма измерений.

Следующим шагом на этапе системного проектирования является анализ функциональной структуры ИИС и особенностей физической реализации устройств системы. Определяются требования к архитектуре системы, осуществляется распределение функций, реализуемых аппаратными или программными средствами, при этом особое внимание обращается на рациональное распределение функций между аналоговой и вычислительной частями измерительной цепи, обосновываются требования к интерфейсам. Необходимо сбалансировать требования к аппаратным и программным средствам системы с учетом заданного быстродействия и возможности уменьшения сложности и стоимости, сокращения сроков разработки. Чем больше функций реализуется аппаратно, тем выше быстродействие, но сложнее архитектура системы и дольше время разработки.

Рис. 3.1. Этапы проектирования измерительных информационных систем и приборов со встроенными микропроцессорами.

Важным моментом системного этапа проектирования является выбор элементной базы и конструктива измерительной части системы, а также типа микропроцессорного семейства и других БИС.

Этап системного проектирования в основном эвристический, и его результатом является функциональная схема микропроцессорной ИИС. После системного этапа проектирование разделяется на три направления: разработка аппаратных средств, разработка программных средств и разработка вспомогательных средств, которые в свою очередь содержат и аппаратную, и программную части. Отличительные особенности проектирования измерительной аппаратуры и систем на основе микропроцессоров и микроЭВМ следующие:

- необходимость совместной разработки и отладки технических средств и программного обеспечения, ориентированного на конкретную структуру технических средств;

- использование принципиально новых методов и средств разработки и отладки микропроцессорных систем, таких как внутрисхемные эмуляторы, логические и сигнатурные анализаторы, отладочные комплексы и средства автоматизации программирования;

- сильная взаимосвязь и даже интеграция этапов проектирования, при которой разработчик должен одновременно обладать опытом проектирования микропроцессорных систем, а также разбираться в конкретной области их применения.

На этапе функционально-логического проектирования на основе функциональной схемы микропроцессорной ИИС разрабатываются структурные и принципиальные схемы технических средств, алгоритмы и модули прикладных программ. Этот этап характеризуется широким использованием типовых схемных и программных решений и сильной взаимозависимостью технических и программных средств, разработка которых должна осуществляться параллельно на всех этапах.

Применение в аппаратуре микропроцессоров усложняет процесс отладки и тестирования, поскольку система представляет собой объединение аппаратных и программных средств. Отладка представляет собой наиболее трудоемкий этап функционально-логического и схемотехнического проектирования микропроцессорных систем, поэтому разработке средств встроенного контроля и методики использования стандартных отладочных средств должно уделяться такое же внимание, как и разработке аппаратных и программных средств. Для отладки требуются встроенные средства, программные и аппаратные, а также специальные приборы типа логических и сигнатурных анализаторов, отладочные комплексы, внутренние эмуляторы. Встраивание средств диагностики и контроля несколько растягивает и удорожает разработку системы, но значительно облегчает ее отладку и дальнейшую эксплуатацию.

Важной частью проектирования информационных измерительных систем является разработка метрологического обеспечения. Вопросы метрологического обеспечения ИИС должны прорабатываться на всех стадиях проектирования, при этом не только разрабатывается методика использования соответствующих стандартных средств поверки, но, при отсутствии последних, создаются необходимые метрологические средства. Разработка метрологического обеспечения связана с определением основных метрологических характеристик измерительных систем, их поверкой и метрологической аттестацией.

Проектирование системы заканчивается разработкой методического обеспечения, содержащего рекомендации по рациональному использованию проектируемой ИИС и всю необходимую документацию.

Рассмотренные этапы проектирования относятся к стадии разработки технического задания и технического предложения и выполняются, как правило, в виде научно-исследовательской работы при участии относительно небольшого числа высококвалифицированных специалистов.

Дальнейшие стадии проектирования выполняются обычно в виде опытно-конструкторских работ и требуют привлечения большого числа исполнителей.

# 4. Системотехнический этап проектирования микропроцессорной техники

Данный этап проектирования предусматривает разработку структуры и алгоритмов функционирования электронного устройства.

Понятие "структура" обозначает строение, взаимное расположение. В более широком смысле структура – это система организации составных частей в единое целое.

Алгоритмом принято называть точное предписание, определяющее вычислительный процесс, ведущий от варьируемых   начальных   данных   к   искомому  результату

(ГОСТ 19.781-74).

Разработка структуры микропроцессорной системы.

Под системой понимают совокупность элементов, взаимодействующих между собой в процессе выполнения заданных функций.

По назначению микропроцессорные системы делятся на системы для управления технологическими процессами и объектами и микропроцессорные системы для управления отраслями производства, предприятиями, народным хозяйством.

Состав микропроцессорной системы.

В общем виде структура микропроцессорной системы содержит датчики входной информации (ДВИ), устройство сопряжения с объектом (УСО),  микро-ЭВМ, пульт управления оператора (ПУО), систему отображения информации (СОИ), а также устройства передачи информации между элементами системы (рис. 3.1).

«Ядром» микропроцессорной системы является микро-ЭВМ. Она реализует процесс переработки информации и формирования воздействий на объект управления (ОУ). Применение микро-ЭВМ в системе способствует:

- повышению надежности и снижению стоимости системы;

- сокращению сроков разработки аппаратных средств и программного обеспечения;

- быстрой адаптации к изменениям требований заказчика в процессе разработке системы и в период её модернизации;

- обеспечению модульного принципа построения системы.

## Рис. 3.1 Структура микропроцессорной системы.

В общем случае, разработка структуры микропроцессорной системы заключается в определении числа процессоров и модулей памяти. Это зависит от требуемой производительности системы и емкости ее памяти с одной стороны и от быстродействия процессора - с другой. Выбор характеристик процессора и емкости модуля памяти определяются достигнутыми в промышленности характеристиками этих устройств.

Задачи, решаемые микропроцессорной системой

С учетом приведенной структуры (см. рис. 13) задачи, решаемые микропроцессорной системой классифицируются следующим образом:

1)ввод и предварительная обработка входной информации в УСО;

2)обработка входной информации в микро-ЭВМ;

3)решение основных функциональных задач и выработка управляющих воздействий в микро-ЭВМ;

4)диагностирование микропроцессорной системы;

5)вывод информации.

Конкретными из вышеперечисленных задач могут быть:

- фильтрация входных сигналов и приведение входной информации к стандартной для микро-ЭВМ форме (по 1–й группе задач);

- контроль правильности приема входной информации, фильтрация (по 2–й группе задач);

- по 3–й группе задач: преобразование координат системы измерения в систему координат исполнительных элементов (1-го типа) и задачи 2-го типа-прогнозирования  (это задачи управления технологическим процессом), а также задачи функционального контроля.

- кодирование информации, формирование сигналов по форме и мощности для исполнительных элементов ОУ (по 4–й группе задач).

Анализ основных требований, предъявляемых к микропроцессорной системе

Для определения рационального числа устройств, входящих в микропроцессорную систему, необходимо провести анализ требований к характеристикам этих устройств.

Многообразие требований группируются следующим образом:

- технические требования;

- требования к стандартизации и унификации;

- технико-экономические показатели и др.

Технические требования

Наиболее важные технические требования включают в себя функциональные, технические, конструктивно-технологические, эксплуатационные и др.

### К функциональным требованиям относятся такие, как

- порядок и способы взаимодействия микропроцессорной системы с объектами управления;

- показатели, определяющие эффективность микропроцессорной системы (например, точность вычислений, время готовности к работе и др.)

- электромагнитная совместимость;

- потребление электрической энергии и т.д.

Основными техническими параметрами при разработке микропроцессорной системы являются:

- разрядность и форма представления информации (например, фиксированная или плавающая точка);

- разрядность и форматы команд (система команд);

- время выполнения отдельных команд (быстродействие);

- объемы оперативной и постоянной памяти;

- возможности по наращиванию емкости ЗУ;

- номенклатура датчиков входной информации и параметры входных сигналов;

- требования к устройствам вывода и индикации информации;

- архитектура (структура аппаратных средств);

- число уровней прерываний (система прерываний);

- программное обеспечение (алгоритмы функционирования);

- организация интерфейсов (например, радиальная или магистральная);

- скорость передачи информации;

- схемотехнические особенности интерфейсов (например, типы линий связи, логические уровни передаваемых сигналов, входные и выходные сопротивления, гальванические развязки);

- параметры первичных источников питания (номиналы напряжений, допуски на их применения, допуски на уровни помех).

Конструктивные и технологические требования относятся:

- к габаритным, установочным и присоединительным размерам;

- к способам монтажа элементов микропроцессорной системы на объекте;

- к ограничению по массе;

- к исполнению (например, блочно-модульное);

- к средствам защиты от климатических, механических и других факторов воздействия (например, IP-степень защиты по ГОСТ 14254-80).

Эксплуатационные требования представляют собой комплекс климатических, механических и других факторов воздействия; устойчивость к влиянию внешних физических полей (например, температура окружающей среды, влажность воздуха и др.).

Требования к стандартизации и унификации

Требования к  стандартизации устанавливают научнотехнические термины и определения, типоразмеры элементов конструкций, нормы точности измерений, правила изложения и оформления различных видов документации.

Объектами стандартизации являются продукция и правила, обеспечивающие ее разработку, производство, испытания.

Различают детали конструкций нормализованные, унифицированные и стандартизованные. Нормализованная - это такая деталь, которая используется в нескольких конструкциях, выпускаемых на одном или нескольких предприятиях. Если деталь используется в изделиях на предприятиях целой отрасли промышленности, то она называется унифицированной. При использовании детали на предприятиях различных отраслей промышленности ее включают в государственный стандарт.

Унифицированные и стандартизованные узлы электронной техники изготавливают централизованно на заводах, что позволяет автоматизировать процесс их изготовления. А это позволяет увеличить надежность и уменьшить стоимость разрабатываемого изделия.

Последовательность приведения технических требований к микропроцессорной системе в пояснительной записке.

- Требования к структуре (составу) системы в целом (перечисляются все конструктивно самостоятельные модули и блоки, по которым далее приводятся их назначения и основные характеристики).

- Требования к питающей сети, т.е. к первичным источникам питания (указываются номинальные напряжения и допустимые отклонения, требования к качеству электроэнергии).

- Требования к аппаратно-программному обеспечению (формируются возможности системы, приводится перечень необходимых программ)

- Требования к надежности (включают состав и количественные значения показателей надежности системы: наработка на отказ, среднее время восстановления и средний срок службы).

- Требования к конструкции (включают ориентировочные габариты модулей, ограничения по массе, место размещения на объекте, защиту от влияний внешних факторов воздействия).

- Требования к эксплуатации (включают условия эксплуатации такие, как температура окружающей среды, относительная влажность и др.)

- Требования безопасности (включают защиты от воздействия электрического тока, электромагнитных полей и т.п.; допустимые уровни освещенности, вибрации и шумовых нагрузок).

- Другие (дополнительные) требования

- по унификации (применение типовых проектных решений);

- по эргономике и технической эстетике (задают необходимое качество взаимодействия человека с машиной и комфортность условий работы персонала).

Способы описания функционирования микропроцессорной системы.

При управлении некоторым объектом описание может быть задано несколькими способами:

- записью алгоритма на обычном языке;

- формульно-словесным способом;

- в виде операторной схемы;

- записью алгоритма на алгоритмическом языке;

- графически в виде схемы.

Алгоритм содержит указание о том, какие операции необходимо выполнить и в какой последовательности. Поэтому при его разработке необходимо четко представлять поставленную задачу, чтобы предусмотреть все возможные варианты действий.

# 5. Схемотехнический этап проектирования

На схемотехническом уровне функциональные узлы описываются как системы, состоящие из элементов радиоэлектронных схем - транзисторов, конденсаторов, резисторов и др.

На компонентном уровне рассматриваются процессы, которые имеют место в схемных компонентах.

На схемотехническом уровне основные задачи проектирования следующие:

разработка принципиальных схем;

расчет параметров компонентов элементов схем;

расчет выполенния требований ТЗ к выходным параметрам;

разработка ТЗ на проектирование компонентов.

Схема - графический конструктивный документ, на котором показаны в виде условных обозначений (УГО) составные части  изделия  и связи между ними.

Схемы применяют при изучении принципа действия  изделия,  при его наладке и ремонте, а также для уяснения связи между отдельными составными частями изделия без уточнения особенностей их конструкции.

Элемент схемы - составная часть схемы, которая выполняет определенную  функцию в изделии. Элемент уже не может быть разделен на части,  имеющие самостоятельное  назначение (например, резистор,  ИМС  и т.п.).

Устройство - совокупность  элементов,  представляющая  единую конструкцию (плата). Но оно может не иметь в изделии определенного функционального назначения.

Функциональная группа - совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую  конструкцию (например, транзисторный ключ, оптронная развязка и т.п.)

Линия электрической связи - линия на схеме,  указывающая путь прохождения тока (сигнала).

Функциональная цепь - линия,  канал, тракт определенного назначения (например, канал звука, тракт СВЧ).

Установка - условное наименование  объекта  в  энергетических сооружениях, на который выпускается схема, например главные цепи.

Классификация и обозначения схем

Схемы в  зависимости от элементов и связей между ними подразделяются на виды.

Классификация схем по видам (имеют буквенный код):

1) электрические - Э,         6) вакуумные - В,

2) гидравлические - Г,       7) оптические - Л,

3) пневматические - П,       8) энергетические - Р,

4) газовые (кроме пнев-      9) комбинированные - С,

матических) - Х,                10) деления - Е,

5) кинематические - К,       11) автоматизации – А.

Вид схемы зависит от элементов, входящих в состав  изделия, и связей между ними.  По их основному назначению схемы подразделяют  на  типы.  Типы схем зависят от основного назначения и подразделяются с присвоением цифрового кода на:

- структурные;

- функциональные;

- принципиальные;

- соединение;

- подключения;

- общие;

- расположения.

Есть также  схемы  электрооборудования и проводки на планах и схемы электроснабжения и связи.

Структурные схемы

Структурная схема предназначена для пояснения  принципа работы изделия в самом общем  виде.  На  схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы,  устройства и функциональные группы),  а  также основные  взаимосвязи  между ними.  Построение схемы должно давать наглядное представление о последовательности взаимодействия  функциональных частей в изделии

Функциональная схема

Функциональная схема предназначена для пояснения определенных процессов, протекающих в отдельных функциональных частях изделия  (линиях,  каналах, трактах) или в изделии в целом.

На схеме изображают функциональные части - элементы,  устройства  и  функциональные  группы и связи между ними.

Принципиальная схема

Принципиальная схема  дает детальное представление о принципе работы изделия.  На ней изображают все  электрические  элементы  и устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов,  все связи между  ними,  а  также элементы  подключения  (разъемы,  зажимы),  которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Электрические элементы на схеме изображают условными графическими обозначениями, установленными стандартами ЕСКД.

Принципиальная схема служит исходным документом для разработки других конструкторских документов,  в том числе  чертежей.  Эти схемы  используют  также для изучения принципов работы изделий при их наладке, контроле и ремонте.

Схема  соединений

Схема соединений определяет конструктивное выполнение  электрических соединений элементов в изделии.  Она также дает представление о прокладке и способах крепления проводов,  жгутов и кабелей в изделии.

На схеме  изображают  все  устройства и элементы,  входящие в состав изделия,  их входные и выходные элементы (разъемы, соединители,  зажимы), а также соединения между этими устройствами и элементами.

Общая схема

Общая схема определяет составные части комплекса, а также соединения их между собой на месте эксплуатации. На схеме изображают входящие в комплекс:

устройства - в виде прямоугольников или внешних очертаний;

элементы  -  в виде условных графических обозначений или внешних очертаний.

На схеме показывают также провода, жгуты и кабели, соединяющие эти устройства и элементы. Расположение графических обозначений на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению устройств и элементов в изделии.

Если действительное  размещение  устройств  и элементов неизвестно, то графические обозначения располагают с учетом простоты и наглядности изображения электрических соединений между ними.

Схема подключения

Cхема показывает внешние подключения. На схеме изображают изделие,  его входные и выходные элементы (разъемы, зажимы и т.п.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей внешнего монтажа.  Около концов проводов и кабелей помещают данные о  подключении  изделия. Это  могут  быть  характеристики  внешних  цепей  и  адреса

Схема  расположения

Схема расположения определяет относительное расположение составных цепей изделия и при необходимости проводов,  жгутов и кабелей.

На схеме  изображают  составные части изделия и при необходимости связи между ними,  а также конструкцию или помещение, на которых эти части расположены.

Провода, жгуты и кабели изображают в виде отдельных линий или упрощенных внешних очертаний.

Около изображений устройств и элементов  (допускается  внутри контура  внешнего очертания) помещают их наименование и (или) тип. Если элементы не покупные,  то указывают обозначение документа, на основании которого они применены. При большом количестве составных частей изделия эти сведения записывают в перечень  элементов.    В этом случае составным частям изделия присваивают позиционные обозначения

# 6. Порядок составления и изложения технического задания

Стадийность конкретной разработки и объем разрабатываемой документация устанавливается в техническом задании (ТЗ). Это вызвано тем, что все стадии проектирования выполнять необязательно (см. рис.3). Часто отграничиваются разработкой технического проекта и рабочей конструкторской документации.

ТЗ является первичным (исходным) документом. Им руководствуются проектировщики, приступая к разработке нового изделия.

ТЗ устанавливает:

1) функциональные задачи (т.е. основное назначение изделия);

2) параметры изделия (т.е. его технические характеристики);

3) объем и последовательность работ.

Составление ТЗ считается началом проектных работ и выполняется на все стадии разработки и виды работ, необходимых для создания нового изделия.

ТЗ на разработку средства измерения обычно включает в себя следующие разделы, подразделы и пункты:

- в первом разделе и его подразделах указывают полное наименование и область применения разрабатываемого средства измерения;

- во втором разделе и его подразделах указывают цель разработки (разрабатывается впервые или взамен какого средства измерения), назначение разработки (создание базового образца, модификация, проведение модернизации и т.д.) и задачи, решаемые разработкой;

- в третьем разделе "Основание для разработки" указывают полное наименование документа, на основании которого разрабатывают средство измерения, организацию, утвердившую этот документ, и дату его утверждения;

- в четвертом разделе излагают технические требования к средству измерения.

Порядок изложения технических требований обычно выдерживают следующим:

Условия эксплуатации.

- Нормальные условия применения.

- Рабочие условия применения.

- Предельные условия транспортирования и хранения.

Основные технические и точностные требования.

- Род измеряемой величины.

- Диапазон измерения величины и допускаемые перегрузки.

- Порог чувствительности или ступень квантования.

- Допускаемая основная погрешность.

- Допускаемая погрешность в интервале влияющей величины.

- Потребление по входу.

- Выбор пределов и полярности.

- Помехозащищенность.

- Показатели быстродействия.

- Требования к времени установления рабочего режима и продолжительности непрерывной работы.

- Индикация измеряемой величины.

- Требования к электропитанию и потребляемая мощность от источников питания.

Требования к конструкции.

- Необходимость применения типовых конструкций.

- Допустимые габариты.

- Допустимая масса.

Требования к надежности.

- Наработка на отказ.

- Срок службы.

•	в пятом разделе ТЗ указываются необходимые стадии данной разработки, сроки их выполнения, а также виды и комплектность конструкторской документации каждой стадии. ТЗ является юридическим документом, определяющим начало разработки. После согласования ТЗ скрепляется подписями ответственных представителей заказчика и исполнителя и печатями их организаций.

В зависимости от особенностей программы или программного изделия допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.

# 7. Процедура выбора типа микроконтроллера

Существующая номенклатура БИС микропроцессоров позволяет выбрать конкретный микропроцессорный комплект (МПК), оптимальный для тех или иных областей применения. С другой стороны, поскольку МП является функционально-сложным программно-управляемым устройством и одновременно интегральной схемой с высокой степенью интеграции и характеризуется очень большим количеством параметров, задача выбора оптимального с технической и экономической точек зрения микропроцессора оказывается достаточно сложной.

Обычно область применения достаточно точно определяет выбор типа микропроцессора.

В отличие от ЭВМ, у которых каждое последующее поколение по основным технико-экономическим показателям превосходит предыдущее и обычно вытесняет его, микропроцессоры всех поколений сосуществуют и взаимно дополняют друг друга. Так, например, появление 16- и 32-разрядных МП не вытеснило полностью 8-разрядные МП, а расширило круг решаемых задач, позволило повысить быстродействие устройств, открыло возможности получения новых свойств разрабатываемых систем. Кроме того, появление большого числа типов универсальных МП не уменьшило количества разработок специализированных МП, рассчитанных на конкретное применение и оптимизированных по различным параметрам. Поэтому далеко не всегда поставленные задачи должны решаться с помощью универсального МП.

Трудность выбора микропроцессорного комплекта для измерительной техники усугубляется тем, что в ней находят применение практически все существующие типы МП. Для облегчения выбора типа МП можно выделить две группы измерительных устройств, каждой из которых соответствует определенный класс МП схем: 1) промышленное оборудование для контроля и управления процессами; 2) аппаратуры для лабораторного анализа и исследований.

Для первой группы характерными чертами являются:

- работа в реальном масштабе времени, т.е. согласованно с изменением параметров контролируемого процесса;

- преобладание обработки информации с пониженной длиной информационного слова с использованием простейших арифметических и логических команд;

- повышенные требования к надежности, помехозащищенности, простоте обслуживания;

- максимальная загрузка используемой аппаратуры для достижения высоких технико-экономических показателей;

- фиксированный набор решаемых задач на протяжении всего срока службы изделия.

Характерными чертами второй группы являются:

- выраженное разделение циклов измерения и обработки;

- вычисление с повышенной точностью (использование 8-, 16- и 32-разрядных слов) и сложных математических преобразований;

- высокая степень перестраиваемости и универсальности.

Исходя из указанных особенностей назначения и применения измерительной аппаратуры со встроенными микропроцессорами, можно сформулировать определенную совокупность требований к аппаратуре, программному обеспечению и вспомогательным средствам.

Правильный выбор типа МП является важным залогом успешной разработки МП измерительной системы. Этот выбор обычно производится с трех основных позиций.

Во-первых, с точки зрения разработки матобеспечения следует анализировать: разрядность, число и использование регистров общего назначения, набор команд и способы адресации, наличие и организацию стека во внутренней или внешней памяти, т.е. архитектуру микропроцессора, наличие средств поддержки программного обеспечения (монитор ПЗУ, набора плат с ядром операционной системы, языков-компиляторов и кросс-компиляторов), наличие программ прикладных задач.

Во-вторых, с точки зрения системного проектирования следует анализировать следующие характеристики МПК, наличие (отсутствие) встроенных ОЗУ, ПЗУ и устройства управления МП системой, тип модулей МПК и логически совместимых БИС из других комплектов, возможность наращивания памяти, тип шин данных, адреса и управления, быстродействие МП, возможность прерывания, прямого доступа в память, наличие сопроцессоров, проблемно-ориентированных периферийных устройств системного интерфейса, наличие автоматической системы проектирования МП системы.

В-третьих, с точки зрения разработки аппаратных средств МП системы необходимо учитывать: электрическую совместимость БИС, число источников питания и мощность рассеяния, размер, тип корпуса и число выводов, условия эксплуатации, диапазон рабочих температур, защиту от внешних воздействий и др.

Немаловажное значение при выборе МП имеют наличие технической документации и руководства по практическому применению, возможность консультаций с разработчиком, условия поставки, а также опыт работы с тем или иным типом микропроцессоров и возможность обучения.

Комплексный учет всех этих характеристик весьма затруднителен, так как одни из них относятся к МП БИС как к интегральной схеме, а другие — как к устройству ЭВМ.

Для аппаратных средств наиболее значимым критерием при выборе микропроцессора является его разрядность, соответствующая до некоторой степени его функциональной сложности.

В зависимости от разрядности МП распределены по различным областям применения следующим образом:

4-разрядные микроконтроллеры (однокристальные микроЭВМ) применяются в специализированных устройствах в промышленном оборудовании;

8-разрядные системы сохраняют свои позиции в массовых применениях, не связанных с высокой точностью и большим быстродействием, например в контроллерах, интеллектуальных терминалах, бытовой технике и т.д.;

16-разрядные МП применяются в системах сбора данных, с аналого-цифровыми преобразователями, в контрольно-измерительных и навигационных системах;

24—32-разрядные МП применяются в цифровых фильтрах, преобразователях Фурье и т.д., а также для многозадачных (мультипрограммных) применений с обеспечением защиты информации.

Общей тенденцией в настоящее время является предпочтительное использование МП все с большей разрядностью. Проведенные исследования показывают целесообразность применения МП с большой разрядностью даже для обработки 8-разрядной информации, поскольку они обладают мощным набором команд и позволяют при выполнении одной и той же программы уменьшить время ее выполнения и сократить требуемую емкость памяти за счет сокращения длины программы. В среднем 16-разрядные МП выполняют задачи в 3 раза быстрее, чем 8-разрядные, а по требуемой емкости памяти 16-разрядные МП в 2 раза экономичнее 8-разрядных.

После определения класса процессоров, удовлетворяющих поставленным требованиям с точки зрения аппаратных средств, число МПК, из которых можно выбирать подходящий тип, существенно сокращается. Далее переходят к оценке имеющихся программных возможностей МП, при этом необходимо учитывать также наличие средств программирования и обслуживания (т.е. редактирующие программы, компилирующие программы, программы загрузки и др.), возможность работы с языками высокого уровня, особенности ассемблера данного микропроцессора, наличие и возможности операционной системы и вспомогательных программных средств, таких как библиотека прикладных программ, обучающие программы, программы диагностики и т.д.

При сравнении конкретных типов МП по системам команд следует иметь в виду, что по набору математических команд все МП похожи (в наиболее мощных есть операции умножения и деления), также примерно равны все МП и по набору логических команд.

Системы команд МП различаются средствами выполнения ветвлений, количеством способов адресации, возможностями организации компактных цепочек при программировании различных алгоритмов решаемых задач, числом операций, выполняемых одной командой, емкостью адресуемой памяти. Поэтому сравнение лишь числа команд в системах команд или числа регистров в МП не дает достаточной основы для правильного выбора МП.

Установившимся методом достаточно полной оценки архитектуры ЭВМ и ее производительности, в том числе и на основе МП, является пробное программирование. Оно имеет особое значение для МП, поскольку, как правило, он предназначен для выполнения ограниченного круга задач в конкретной системе. Для сокращения времени разработки при оценке МП выделяют только наиболее специфические, принципиальные части своих задач и программируют их для разных типов МП с целью получения и сравнения эксплуатационных характеристик микропроцессорной измерительно-информационной системы. Из них наиболее важны такие, как затраты на программирование, общее время выполнения программы, требуемая емкость ОЗУ, время реакции МП на внешние сигналы, максимально достижимые скорости ввода — вывода информации и др.

Иногда для определения соотношения производительности различных МП систем используют специальные тестовые программы, с помощью которых можно получить представление о соответствии архитектуры процессоров различным комбинациям операций в программах.

Самое первое представление можно составить по определению производительности системы, млн.оп/с,

где N — число используемых операций в программах; tn — время выполнения n-й команды, с; δn — частота появления n-й команды в заданной комбинации, %.

Для упрощения расчетов все операции можно разделить на два класса: короткие и длинные. При этом

;

Однако и в этом случае не всегда можно считать полученные результаты абсолютно верными. Помимо прогонки эталонной программы для математического обеспечения полезно провести аналогичные операции для аппаратных средств. Исходя из числа контактов ввода — вывода, возможности обработки прерывания и наличия микросхем для выполнения специальных функций для каждого МПК определяется структура аппаратной части ИИС. Оценка должна быть достаточно полной, чтобы можно было сопоставить пространство, занимаемое блоками, потребляемую мощность, стоимость и возможности расширения.

Стоимость МП системы в значительной степени определяется стоимостью ОЗУ, поэтому для массовых применений следует минимизировать требуемую емкость ОЗУ до предельно допустимого уровня в данной конкретной системе (даже за счет ухудшения других эксплуатационных характеристик). Если же в системе решаются разнообразные задачи и каждый раз составляется новая программа вычислений, то в этом случае надо минимизировать стоимость программирования. Использование языков высокого уровня часто позволяет снизить затраты на программирование, однако, как правило, при этом увеличивается требуемая емкость ОЗУ.

Однако так как стоимость памяти постоянно снижается, а плотность компоновки увеличивается, то для МП систем даже средней сложности различия в стоимости, габаритах и потребляемой мощности при использовании языков высокого уровня и соответственно компиляторов и без них практически ничтожны.

Важным критерием выбора МПК является экономическая эффективность его использования в том или ином виде аппаратуры, в том числе сокращение длительности и трудоемкости разработка аппаратуры с применением МП, повышение ее надежности и т.д.

В многообразии имеющихся на рынке микроконтроллеров довольно сложно сделать обоснованный выбор того или иного типа микроконтроллеров. Систематизируем основные факторы, влияющие на выбор микроконтроллера для конкретного применения.

1. Пригодность микроконтроллера для конкретной прикладной задачи.

1.1. Выбор архитектуры процессорного ядра. Наиболее известными и распространенными являются:

MCS-51

AVR

PIC

ARM

1.2. Выбор разрядности ядра: 8-, 16-, 32-разрадные. При этом необходимо учитывать как ценовые показатели (чем выше разрядность контроллера, тем выше его цена), так и показатели быстродействия выполнения арифметических операций. Например, возможна эмуляция 16-разрядного микроконтроллера на недорогом 8-разрядном в ущерб размеру исполняемого года и скорости выполнения операций.

1.3. Наличие достаточного количества портов ввода/вывода, их нагрузочная способность.

1.4. Наличие требуемых периферийных устройств интерфейсы последовательного обмена UART, SPI, CAN, I2C, USB, память ОЗУ (RAM), аппаратная поддержка внешнего ОЗУ, электрически перепрограммируемая память (EEPROM), таймеры (их разрядность), часы реального времени, аналоговый компаратор, ШИМ-контроллер (PWM), преобразователи АЦП и ЦАП (тип преобразователей и время преобразования), сторожевой таймер (WatchDog), драйверы жидкокристаллических дисплеев (LCD), синтезатор частот (PLL). Встроенные устройства повышают надежность системы в целом, так как сокращают количество внешних элементов и связей с ними.

1.5. Производительность ядра.

Диапазон рабочих тактовых частот микроконтроллера. Как правило, значение тактовой частоты не всегда точно отражает производительность микроконтроллера, многое зависит от архитектуры ядра и набора команд (см. ниже). С повышением тактовой частоты, как правило, повышается не только производительность, но и мощность потребления, стоимость системы, из-за помех по шине питания обостряется проблема электромагнитной совместимости (ЭМС) всей системы.

1.6. Наличие Flash-памяти программ. Для контроллеров с Flash-памятью: соизмерение объем Flash-памяти и ожидаемую длину кода программы (с учетом ближайших перспектив Вашего проекта).

Возможность программирования в системе (ISP), аппаратные средства по защите исполняемых кодов от несанкционированного чтения (ключи защиты).

Доступность программаторов или наличие технического описания, достаточного для создания собственного программатора.

Для контроллеров без Flash-памяти (с внешним ПЗУ) в любом случае приходится решать проблему программирования этого ПЗУ.

Для большинства выпускаемых микроконтроллеров Flash-памятью и различных ПЗУ имеются универсальные программаторы.

1.7. Набор команд. Оцените имеющийся набор команд, режимы адресации, наличие специальных команд, например, умножения и деления, наличие команд битовых операций (установка, очистка, тест и изменение, команды перехода по установленному или очищенному биту).

Оцените количество служебных регистров, удобность регистровых операций, возможность регистров выполнять функцию регистров-аккумуляторов.

Во многих микроконтроллерах есть команды, которые выполняются за 2...4 и более тактовых циклов, поэтому реальным критерием производительности является не количество команд в исходном тексте, а количество тактовых циклов, требуемых для выполнения конкретной задачи (достаточно оценить наиболее типичный для Вашей задачи алгоритм).

1.8. Структура системы прерываний. Количество уровней прерываний, наличие маски, для быстродействующих приложений, время перехода в обработчик прерывания.

1.9. Диапазон напряжений питания, количество напряжений, потребляемую мощность, наличие и типы малопотребляющих режимов.

1.10. Температурный диапазон работы микроконтроллера.

1.11. Типы корпусов, в которых выпускается микроконтроллер.

2. Цена и доступность.

2.1 Текущий статус производства и перспективы на будущее.

2.2 Доступность к поставке, наличие дистрибьюторов выбранного производителя, средние сроки поставки.

2.3 Цена.

3. Средства поддержки разработки.

3.1 Доступность ассемблеров, компиляторов, средств отладки, отладочных мониторов, внутрисхемных эмуляторов.

3.2 Доступность программного обеспечения для программирования на языке C с библиотеками и средствами отладки и моделирования. Программирование на языке высокого уровня существенно ускоряет процесс написания программ, снижает затраты на модификацию, доработку программ, но при этом снижается быстродействие системы и значительно увеличивается объем кодов исполняемых программ.

3.3 Наличие оценочных плат (Evaluation Board).

3.4 Наличие примеров применений и исходных текстов программ от производителя.

3.5 Наличие и стоимость операционных систем реального времени.

3.6 Наличие сообщений об ошибках, рекомендаций по их преодолению.

4. Поддержка применений. Проверьте наличие у компании-производителя службы, которая квалифицированно занимается поддержкой потребителей. Посмотрите, насколько часто производитель обновляет информацию о выпускаемой продукции и рекомендации по применению (Application Notes) на своем сайте.

5. Информация о производителе.

5.1 Стабильность компании, опыт (время, историю) компании в производстве устройств данного класса.

5.2 Надежность микроконтроллеров (наличие сертификата качества производства серии ISO-9000, мнение независимых экспертов, коллег).

5.3 Сроки поставки продукции, стабильность поставок. Часто (особенно для наиболее распространенных и популярных производителей) эти вопросы - не столько к производителю, сколько к поставщику.

Примечание:По мнению независимых экспертов, сегодня среди производителей микроконтроллеров на российском рынке лидирует ATMEL, на втором месте - MICROCHIP, на третьем - MOTOROLA. Из 16-разрядных микроконтроллеров можно отметить японские компании FUJITSU и MITSUBISHI.

# 8. Разработка структуры аппаратных и программных средств. Распределение функций между аппаратными и программными средствами

Для реализации на практике возможности выбора оптимального МК необходима достаточно глубокая проработка алгоритма управления, оценка объема исполняемой программы и числа линий сопряжения с объектом на этапе выбора МК. Допущенные на данном этапе просчеты могут впоследствии привести к необходимости смены модели МК и повторной разводки печатной платы макета разрабатываемого устройства. В таких условиях целесообразно выполнять предварительное моделирование основных элементов прикладной программы с использованием программно-логической модели выбранного МК.

При отсутствии МК, обеспечивающего требуемые по ТЗ характеристики проектируемого контроллера, необходим возврат к этапу разработки алгоритма управления и пересмотр выбранного соотношения между объемом программного обеспечения и аппаратных средств. Отсутствие подходящего МК чаще всего означает, что для реализации необходимого объема вычислений (алгоритмов управления) за отведенное время нужна дополнительная аппаратная поддержка. Отрицательный результат поиска МК с требуемыми характеристиками может быть связан также с необходимостью обслуживания большого числа объектов управления. В этом случае возможно использование внешних схем обрамления МК.

На этапе разработки структуры устройства окончательно определяется состав имеющихся и подлежащих разработке аппаратных модулей, протоколы обмена между модулями, типы разъемов. Выполняется предварительная проработка конструкции контроллера. В части программного обеспечения определяются состав и связи программных модулей, язык программирования. На этом же этапе осуществляется выбор средств проектирования и отладки.

Возможность перераспределения функций между аппаратными и программными средствами на данном этапе существует, но она ограничена характеристиками уже выбранного МК. При этом необходимо иметь в виду, что современные МК выпускаются, как правило, сериями (семействами) контроллеров, совместимых программно и конструктивно, но различающихся по своим возможностям (объем памяти, набор периферийных устройств и т.д.). Это дает возможность выбора структуры контроллера с целью поиска наиболее оптимального варианта реализации.

Разработка и отладка аппаратных средств

После разработки структуры аппаратных и программных средств дальнейшая работа над контроллером может быть распараллелена. Разработка аппаратных средств включает в себя разработку общей принципиальной схемы, разводку топологии плат, монтаж макета и его автономную отладку. Время выполнения этих этапов зависит от имеющегося набора апробированных функционально-топологических модулей, опыта и квалификации разработчика. На этапе ввода принципиальной схемы и разработки топологии используются, как правило, распространенные системы проектирования типа «OrCad».

Автономная отладка аппаратуры на основе МК с открытой архитектурой предполагает контроль состояния многоразрядных магистралей адреса и данных с целью проверки правильности обращения к внешним ресурсам памяти и периферийным устройствам. Закрытая архитектура МК предполагает реализацию большинства функций разрабатываемого устройства внутренними средствами микроконтроллера. Поэтому устройство будет иметь малое число периферийных ИС, а обмен с ними будет идти преимущественно по последовательным интерфейсам. Здесь на первый план выйдут вопросы согласования по нагрузочной способности параллельных портов МК и отладка алгоритмов обмена по последовательным каналам.

Разработка и отладка программного обеспечения

Содержание этапов разработки программного обеспечения, его трансляции и отладки на моделях существенно зависит от используемых системных средств. В настоящее время ресурсы 8-разрядных МК достаточны для поддержки программирования на языках высокого уровня. Это позволяет использовать все преимущества структурного программирования, разрабатывать программное обеспечение с использованием раздельно транслируемых модулей. Одновременно продолжают широко использоваться языки низкого уровня типа ассемблера, особенно при необходимости обеспечения контролируемых интервалов времени. Задачи предварительной обработки данных часто требуют использования вычислений с плавающей точкой, трансцендентных функций.

В настоящее время самым мощным средством разработки программного обеспечения для МК являются интегрированные среды разработки, имеющие в своем составе менеджер проектов, текстовый редактор и симулятор, а также допускающие подключение компиляторов языков высокого уровня типа Паскаль или Си. При этом необходимо иметь в виду, что архитектура многих 8-разрядных МК вследствие малого количества ресурсов, страничного распределения памяти, неудобной индексной адресации и некоторых других архитектурных ограничений не обеспечивает компилятору возможности генерировать эффективный код. Для обхода этих ограничений разработчики ряда компиляторов вынуждены были перекладывать на пользователя заботу об оптимизации кода программы.

Для проверки и отладки программного обеспечения используются так называемые программные симуляторы, предоставляющие пользователю возможность выполнять разработанную программу на программно-логической модели МК. Программные симуляторы распространяются, как правило, бесплатно и сконфигурированы сразу на несколько МК одного семейства. Выбор конкретного типа МК среди моделей семейства обеспечивает соответствующая опция меню конфигурации симулятора. При этом моделируется работа ЦП, всех портов ввода/вывода, прерываний и другой периферии. Карта памяти моделируемого МК загружается в симулятор автоматически, отладка ведется в символьных обозначениях регистров.

Загрузив программу в симулятор, пользователь имеет возможность запускать ее в пошаговом или непрерывном режимах, задавать условные или безусловные точки останова, контролировать и свободно модифицировать содержимое ячеек памяти и регистров симулируемого МК.

# 9. Программируемые логические матрицы. Решаемые задачи, архитектура, средства разработки и отладки ПЛИС

FPGA (field programmable gate arrays), или ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы), представляют собой цифровые интегральные микросхемы (ИС), состоящие из программируемых логических блоков и программируемых соединений между этими блоками. Возможность конфигурировать эти устройства позволяет инженерамразработчикам решать множество различных задач.

В зависимости от способа изготовления ПЛИС могут программироваться либо один раз, либо многократно. Устройства, которые могут программироваться только один раз, называются однократно программируемыми.

Словосочетание «field programmable», содержащееся в расшифровке аббревиатуры FPGA, означает, что программирование FPGAустройств выполняется на месте, «в полевых условиях» (в отличие от устройств, внутренняя функциональность которых жестко прописана производителем). Оно может также означать, что FPGAустройства (ПЛИС) конфигурируются в лабораторных условиях, или свидетельствовать о том, что речь идет о возможности модификации функций устройства, встроенного в электронную систему, которая уже както используется. Если устройство может быть запрограммировано, оставаясь в составе системы более высокого уровня, оно называется внутрисистемно программируемым.

Чем интересны ПЛИС?

Существует множество различных типов цифровых микросхем, в том числе и такие как «рассыпная логика» (небольшие компоненты, содержащие несколько простых фиксированных логических функций), устройства памяти и микропроцессоры. В данном случае интерес представляют программируемые логические устройства (ПЛУ), специализированные заказные интегральные микросхемы (ASIC — application specific integrated circuit, специализированная интегральная схема и ASSP— application specific standard parts, специализированная стандартная схема *) и, естественно, ПЛИС. Причем термин ПЛУ объединяет два типа устройств: простые программируемые логические устройства (простые ПЛУ) и сложные программируемые логические устройства (сложные ПЛУ)2\

Внутренняя архитектура ПЛУ определена производителем, таким образом, что они могут быть сконфигурированы (перепрограммированы) «на месте» для выполнения самых различных функций. В отличие от ПЛИС эти устройства содержат меньшее количество вентилей и используются для решения небольших и достаточно простых задач.

Вместе с тем, существуют заказные интегральные схемы ASIC и ASSP, которые содержат сотни миллионов логических вентилей и могут выполнять невероятно большие и сложные функций. В основе ASIC и ASSP лежат одни и те же конструкторские решения, и у них одна и та же технология производства. Оба типа устройств разрабатываются для использования в составе специальных приложений, но при этом ASIC разрабатываются и производятся по заказу специализированных компаний, a ASSP предназначаются массовому пользователю.

Несмотря на то, что предлагаемые пользователю заказные микросхемы отличаются высокой степенью интеграции, уровнем сложности решаемых задач и производительностью, их разработка и производство довольно длительный и дорогостоящий процесс. К тому же, окончательный вариант схемы «замораживается в кремнии», и для ее модификации требуется создание новой версии.

Таким образом, ПЛИС занимают промежуточное положение между ПЛУ и заказными интегральными схемами. С одной стороны, их функциональность может быть задана непосредственно на месте в соответствии с требованиями заказчикапользователя. С другой стороны, они могут содержать миллионы логических вентилей и, следовательно, реализовывать чрезвычайно большие и сложные функции, которые изначально могли быть реализованы только с помощью заказных интегральных схем.

Как можно использовать ПЛИС?

В настоящее время ПЛИС заполняют четыре крупных сегмента рынка: заказные интегральные схемы, цифровая обработка сигналов, системы на основе встраиваемых микроконтроллеров и микросхемы, обеспечивающие физический уровень передачи данных. Кроме того, с появлением ПЛИС возник новый сектор рынка — системы с перестраиваемой архитектурой, или reconfigurable computing (RC).

• Заказные интегральные схемы. Как уже отмечалось, современные ПЛИС используются для создания устройств такого уровня, который до этого могли обеспечить только заказные микросхемы.

•Цифровая обработка сигналов. Высокоскоростная цифровая обработка сигналов традиционно производилась с помощью специально разработанных микропроцессоров, называемых цифровые сигнальные процессоры (ЦСП) или digital signal processors (DSP). Однако современные ПЛИС содержат встроенные умножители, схемы арифметического переноса и большой объем оперативной памяти внутри кристалла. Все это в сочетании с высокой степенью параллелизма ПЛИС обеспечивает превосходство ПЛИС над самыми быстрыми сигнальными процессорами в 500 и более раз.

•Встраиваемые микроконтроллеры. Несложные задачи управления обычно выполняются встраиваемыми процессорами специального назначения, которые называются микроконтроллерами. Эти недорогие устройства содержат встроенную программу, память команд, таймеры, интерфейсы ввода/вывода, расположенные рядом с ядром на одном кристалле. Цены на ПЛИС падают, к тому же, даже самые простые из них можно использовать для реализации программного микропроцессорного ядра с необходимыми функциями ввода/вывода. В результате ПЛИС становятся все более привлекательными устройствами для реализации функций микроконтроллеров.

•Физический уровень передачи данных. ПЛИС уже давно используются в качестве связующей логики, выполняющей функцию интерфейса между микросхемами, реализующими физический уровень передачи данных, и высшими уровнями сетевых протоколов. Тот факт, что современные ПЛИС могут содержать множество высокоскоростных передатчиков, означает, что сетевые и коммуникационные функции могут быть реализованы в одном устройстве.

•Системы с перестраиваемой архитектурой. Можно использовать «аппаратное ускорение» программных алгоритмов, основываясь на таких свойствах программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), как параллелизм и перенастраиваемость.  В настоящее время различные компании  заняты созданием огромных перенастраиваемых вычислительных машин на основе ПЛИС. Такие системы могут использоваться для выполнения широкого спектра задач — от моделирования аппаратуры до криптографического анализа или создания новых лекарств.

Особенность микросхем ПЛИС

Одним из первых методов, позволявший пользователям программировать собственные устройства, был и до сих пор существует так называемый метод плавких перемычек. При использовании этого метода устройство изготавливается со всеми возможными соединениями, каждое из которых представляет собой плавкую перемычку (Рис. 9.1).

Рис. 9.1. Плавкие перемычки после программирования

Такой процесс удаления плавких перемычек обычно называется процессом программирования устройства, но может также называться пережиганием перемычек или прожиганием устройства.

Устройства, конфигурирование которых основано на методе плавких перемычек, являются однократно программируемыми устройствами (ОТР — onetime programmable), так как после пережига плавкая перемычка не может быть заменена или возвращена в первоначальное состояние.

Для разных ПЛИС используются разные методы программирования, но метод плавких перемычек к современным ПЛИС не применяют.

Метод наращиваемых перемычек

Данный метод прямо противоположен методу плавких перемычек. В этом случае каждое конфигурируемое соединение имеет линию связи, называемую наращиваемой перемычкой. В незапрограммированном состоянии наращиваемая перемычка имеет столь высокое сопротивление, что её можно рассматривать как разомкнутую цепь разрыв проводника, Рис. 9.2.

Рис. 9.2. Наращиваемые перемычки после программирования

СППЗУ

Как уже отмечалось, устройства на основе прожигаемых или наращиваемых перемычек могут быть запрограммированы только один раз, однократно. Поэтому внесение в систему какихлибо изменений после пережигания, или наращивания, перемычки требует больших затрат времени. В некоторых случаях можно увеличить модифицируемость устройства путем прожига или наращивания ещё не модифицированных исходных перемычек, но возможность воспользоваться этим свойством выпадает крайне редко. В связи с этим возникла идея создания таких устройств, которые можно было бы программировать, стирать и вновь программировать, т. е. перепрограммировать.

Одним из вариантов реализации этой идеи явилось стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ)

ЭСППЗУ

Следующая ступенька технологической лестницы представляла собой электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ). Ячейка ЭСППЗУ приблизительно в 2.5 раза больше, чем эквивалентная ей ячейка СППЗУ, так как она состоит из двух отстоящих друг от друга транзисторов (Рис. 9.3).

Рис. 9.3. Ячейка памяти ЭСППЗУ

Подобно ЭСП ПЗУтранзистору, СП ПЗУтранзистор имеет плавающий затвор, но этот затвор окружен очень тонким изолирующим слоем оксида кремния. Второй транзистор может использоваться для стирания ячейки памяти электрическим способом.

На заре своего существования ЭСППЗУмикросхемы использовались в качестве компьютерной памяти. Эта же технология была впоследствии применена к устройствам ПЛУ, которые стали называться электрически стираемыми ПЛУ (ЭСПЛУ) или программируемыми логическими интегральными схемами (ПЛИС).

Flashтехнология

Технология, известная как Flash, ведет свою родословную от технологии изготовления как СППЗУ, так и ЭСППЗУ. Первоначально название Flash было присвоено устройствам, выполненным по этой технологии, чтобы отразить характерное для них чрезвычайно малое время стирания по сравнению с устройствами СП ПЗУ. Компоненты, выполненные по Flashтехнологии, могут быть реализованы во множестве архитектур. Одни устройства могут иметь ячейки памяти, выполненные на одном транзисторе с плавающим затвором такой же площади, как в ячейках СППЗУ, но с гораздо более тонкими изолирующими слоями оксида кремния. Такие устройства могут стираться электрическим способом, но при этом только путём очистки всего устройства или большей его части. Другие типы устройств построены на двухтранзисторных ячейках памяти подобно микросхемам ЭСППЗУ, что позволяет стирать или перепрограммировать информацию пословно.

Вентильные матрицы

Первые вентильные матрицы назывались нескоммутированная логическая матрица (VLA — uncommitted logic array). Co временем этот термин перестал употребляться.

Основу вентильных матриц составляет базисная ячейка, состоящая из набора несоединённых транзисторов и резисторов. Каждый поставщик заказных микросхем самостоятельно определяет оптимальный набор компонентов, входящих в состав отдельной базисной ячейки (Рис. 9.4).

Рис. 9.4. Примеры простых базисных ячеек вентильной матрицы

Поставщики заказных микросхем начинали свою работу с изготовления заводским способом кремниевого кристалла, содержащего массив базисных ячеек. 6 случае канальной матрицы базисные ячейки, как правило, располагались в виде одностолбцовых или двухстолбцовых массивов, причем между столбцами имелись свободные области, так называемые каналы.

При отсутствии каналов на матрице ячейки располагались в виде одного большого массива. Поверхность такого устройства была покрыта большим количеством ячеек и не имела выделенных каналов для внутренних соединений. Такие матрицы назывались бесканальными.

Разработчики могут использовать определяемый поставщиком микросхем набор логических функций, таких как простые логические вентили, мультиплексоры и регистры. Каждая из этих функцийблоков рассматривается как отдельный элемент или ячейка. Не путать с базисной ячейкой! Набор таких функций, поддерживаемый поставщиком, называется библиотекой элементов.

Структурированные специализированные микросхемы и структурированные ASIC

С появлением схем на стандартных элементах эксперты предсказывали конец вентильным матрицам. Но, несмотря на то что, согласно пословице «ничто не вечно под луной», они продолжают занимать свою нишу на рынке, а несколько лет назад даже пережили свое второе рождение.

Каждое устройство начинается с фундаментального элемента, который одни называют модуль, а другие элемент мозаики. Такой элемент может содержать изготовленный заводским способом набор общей логики, выполненной в виде логических вентилей, мультиплексоров или таблиц соответствия, одного или нескольких регистров, и, возможно, небольшого локального ОЗУ (Рис. 9.5).

Рис. 9. 5. Примеры модулей структурированных специализированных ИС

Массив таких элементов изготавливается заводским способом по всей поверхности кристалла. Некоторые альтернативные архитектуры начинаются с базисной ячейки или базисного модуля, или базисного элемента мозаики, или др., в состав которой входят только элементы общей логики в форме изготовленных заводским способом вентилей, мультиплексоров или таблиц соответствия. Массив таких базисных единиц (говорят 4x4, 8x8 или 16x16) в соединении с некоторыми специальными модулями, содержащими регистры, небольшие элементы памяти и другую логику, образует базовую ячейку или базовый модуль, или базовый элемент мозаики, или др. Этот массив изготавливается заводским способом по всей поверхности кристалла.

Защита интеллектуальной собственности в устройствах на основе статического ОЗУ

При использовании ячеек статического ОЗУ может оказаться довольно сложно защитить интеллектуальную собственность, реализованную в данном устройстве. Это обусловлено тем, что конфигурационный файл, используемый для программирования устройства, в том или ином виде хранится во внешней памяти.

В настоящее время существуют некоммерческие инструменты, с помощью которых можно прочитать содержимое конфигурационного файла и сгенерировать соответствующую схему или таблицу соединений. Говоря об этом следует иметь в виду, что понимание и извлечение логики из конфигурационного файла пока не является тривиальной задачей, но и не находится выше предела следующей суммы: сообразительность человека + мощность современного компьютера.

Давайте не будем забывать, что по всему миру существуют компании обратного проектирования, которые специализируются на вскрытии «средств интеллектуальной собственности». Правительства некоторых стран закрывают глаза на воровство интеллектуальной собственности, получая от этого немалые доходы.

Некоторые современные ПЛИС на основе статического ОЗУ поддерживают концепцию побитного поточного шифрования. В этом случае окончательная версия конфигурационных данных шифруется перед сохранением в устройство внешней памяти. Ключ шифрования загружается в специальный регистр на ячейках статического ОЗУ в ПЛИС через порт JTAG. Совместно с небольшим количеством логики этот ключ позволяет дешифровать входящий зашифрованный конфигурационный поток битов во время загрузки устройства.

Процесс загрузки зашифрованного потока автоматически делает невозможным считывание записанной в ПЛИС информации. Это значит, что обычно можно использовать незашифрованные конфигурационные данные в процессе разработки (когда необходимо использовать считывание записанной информации), а в процессе производства просто перейти к использованию зашифрованных потоков. Разработчик может в любое время загрузить незашифрованный поток. Следовательно, сначала можно загрузить тестовую конфигурацию, а затем перегрузить зашифрованную версию.

Аппаратные и программные встроенные микропроцессорные ядра

Важной особенностью ПЛИС является то, что в них почти все части электронного устройства могут быть реализованы аппаратно (с использованием логических вентилей, регистров и т. д.) или программно (в виде инструкций микропроцессора). Одним из главных частных критериев выбора между аппаратной и программной реализацией функции является время, за которое эта функция должна выполнять свои задачи:

•Пикосекундная и наносекундная логика — должна работать безумно быстро и реализуется аппаратно (в структуре ПЛИС).

•Микросекундная логика — умеренно быстрая и может реализовываться как аппаратно, так и программно. Тип логики, при котором основная масса времени тратится на определение того, каким путём пойти.

•Миллисекундная логика — используется при реализации интерфейсов, таких как опрос состояния переключателей или зажигание светодиодов. Основные усилия будут направлены на замедление аппаратной части при реализации этих функций; например, используя громаднейшие счетчики для генерации задержек. Таким образом, зачастую такие задачи лучше реализовывать в микропроцессорном коде, так как процессор позволяет снизить скорость по сравнению с аппаратной частью, но при этом задача может оказаться очень сложной.

Фактически большинство устройств в той или иной форме используют микропроцессоры. До последнего времени микропроцессоры представляли собой дискретные элементы, располагаемые на печатной плате. В последнее время появились высокотехнологичные ПЛИС, которые содержат один или несколько встроенных микропроцессоров, которые обычно называются микропроцессорными ядрами. При применении таких микросхем часто имеет смысл переложить все задачи, выполняемые внешним микропроцессором, на «плечи» встроенного ядра. Такой подход обеспечивает ряд преимуществ, не последними из которых будут снижение стоимости, устранение большого количества дорожек, посадочных мест и выводов на печатной плате, а также уменьшение размера и веса печатной платы.

Аппаратные микропроцессорные ядра

Аппаратные микропроцессорные ядра изготавливаются как отдельные предопределённые блоки. Существует два способа интеграции таких ядер в ПЛИС. Первый предусматривает расположение ядра в виде полосы (полоса — stripe) вдоль одной из сторон главной части, или главной структуры ПЛИС.

При таком подходе все компоненты обычно формируются на одном кремниевом кристалле, хотя они могут быть выполнены и на двух кристаллах и размещены в виде многокристального модуля (Multichip module — МСМ). Главная часть ПЛИС также включает встроенные блоки ОЗУ, умножители и другие рассмотренные выше блоки, которые на этом рисунке не показаны с целью его упрощения.

При использовании этого способа используемые средства проектирования должны учитывать присутствие микропроцессоров в структуре микросхемы. Память, используемая ядром, формируется из встроенных блоков ОЗУ, а любые функции сопряжения реализуются с помощью групп программируемых логических блоков общего назначения. Сторонники этой схемы утверждают, что размещение микропроцессорного ядра в непосредственной близости к главной части (структуре) ПЛИС обеспечивает ей преимущество в скорости.

Программные микропроцессорные ядра

Кроме физического встраивания микропроцессора в структуру кристалла, можно сконфигурировать группу программируемых логических блоков для работы в качестве микропроцессора. Такую группу блоков обычно называют программным ядром, но более точно они могут быть классифицированы как программные и микропрограммные в зависимости от способа, с помощью которого функциональность микропроцессора реализована логическими блоками. Программные ядра проще и медленнее, чем их аппаратные аналоги. Однако у них есть одно преимущество — при необходимости можно реализовать ядро или несколько ядер в том объеме, который можно достичь пока не будут исчерпаны все ресурсы в виде программируемых логических блоков.

# 10. Цифровые процессоры обработки сигналов (DSP) и их применение в измерительных системах

Сигнальные процессоры, как следует из названия, предназначены для обработки сигналов. Важнейшей их задачей является реализация частотной фильтрации входного сигнала. При реализации этого алгоритма требуется обеспечить максимальное быстродействие. Для данного класса

микропроцессоров потребление энергии часто не является определяющим требованием.

Анализ алгоритмов цифровой обработки сигналов показывает, что основной вклад в вычислительные затраты вносит умножение отсчетов входного сигнала на весовые коэффициенты. Поэтому основным блоком для сигнального процессора является аппаратный умножитель.

Еще одной особенностью выполнения алгоритма фильтрации является возможная потеря точности при многократном суммировании результатов перемножения. Поэтому обычно в сигнальных процессорах используются многоразрядные перемножители, сумматоры и соответствующие им многоразрядные регистрыаккумуляторы. Обычно разрядность таких сумматоров составляет сорок двоичных разрядов.

При выполнении любого циклического алгоритма, а к этой категории, несомненно, относятся алгоритмы цифровой фильтрации, значительное время расходуется на организацию самого цикла. Требуется изменение счетчика циклов, проверка содержимого счетчика на равенство заданному значению, изменение содержимого указателей на текущий адрес памяти отсчетов сигнала цифрового фильтра и на текущий адрес памяти коэффициентов.

Внутренняя структура сигнальных процессоров построена так, что все перечисленные задачи выполняются за один машинный такт. Это позволяет значительно повысить алгоритмическое быстродействие сигнальных процессоров. Именно наличие модулей умножения с накоплением вместе с аппаратной поддержкой циклического выполнения алгоритма позволяет отнести микропроцессор к классу сигнальных процессоров.

Чрезвычайно важной для сигнального процессора является также возможность легко соединяться с микросхемами аналогоцифровых (АЦП) и цифроаналоговых преобразователей (ЦАП). В ряде относительно дешевых сигнальных процессоров используются встроенные АЦП и ЦАП, но системы, построенные на таких микросхемах, обычно обладают средними характеристиками.

Первоначально сигнальные процессоры подключали модули АЦП или ЦАП через системную шину (такой подход сохраняется до сих пор для очень высоких скоростей обмена информацией), однако в дальнейшем наибольшее распространение получило подключение через универсальный синхронный последовательный порт. Наличие параллельных портов, в отличие от микроконтроллеров, не является обязательным для сигнальных процессоров.

Наиболее сильные позиции на рынке сигнальных процессоров в настоящее время занимают такие фирмы, как Analog Devices и Texas Instruments. Именно они предлагают в настоящее время наиболее производительные модели сигнальных процессоров. Не менее сильными являются позиции фирмы Motorola, но в нашей стране процессоры этого производителя менее распространены.

# 11 Структура и принципы построения аппаратной части современных комплексов АСУ ТП  на базе ПЛК

Физически, типичный ПЛК представляет собой блок, имеющий определенный набор выходов и входов, для подключения датчиков и исполнительных механизмов (рис. 101). Логика управления описывается программно на основе микрокомпьютерного ядра. Абсолютно одинаковые ПЛК могут выполнять совершенно разные функции. Причем для изменения алгоритма работы не требуется каких-либо переделок аппаратной части. Аппаратная реализация входов и выходов ПЛК ориентирована на сопряжение с унифицированными приборами и мало подвержена изменениям.

Рис. 11.1    Принцип работы ПЛК

Задачей прикладного программирования ПЛК является только реализация алгоритма управления конкретной машиной. Опрос входов и выходов контроллер осуществляет автоматически, вне зависимости от способа физического соединения. Эту работу выполняет системное программное обеспечение. В идеальном случае прикладной программист совершенно не интересуется, как подсоединены и где расположены датчики и исполнительные механизмы. Мало того, его работа не зависит от того, с каким контроллером и какой фирмы он работает. Благодаря стандартизации языков программирования прикладная программа оказывается переносимой. Это означает, что ее можно использовать в любом ПЛК, поддерживающем данный стандарт.

Программируемый контроллер — это программно управляемый дискретный автомату имеющий некоторое множество входов, подключенных посредством датчиков к объекту управления, и множество выходов, подключенных к исполнительным устройствам. ПЛК контролирует состояния входов и вырабатывает определенные последовательности программно заданных действий, отражающихся в изменении выходов.

ПЛК предназначен для работы в режиме реального времени в условиях промышленной среды и должен быть доступен для программирования неспециалистом в области информатики.

Функции ПЛК

- осуществление в  модулях ввода преобразования входных аналоговых сигналов в цифровой код,

- приём цифровых сигналов от дискретных источников;

- обработка полученной информации в процессорном модуле согласно алгоритму, заданному в прикладной программе;

- формирование выходных сигналов управления с помощью модулей вывода;

- обмен информацией с другими устройствами системы автоматического регулирования по каналам связи с помощью интерфейсных модулей.

Изначально ПЛК предназначались для управления последовательными логическими процессами, что и обусловило слово «логический» в названии ПЛК. Современные ПЛК помимо простых логических операций способны выполнять цифровую обработку сигналов, управление приводами, регулирование, функции операторского управления и т. д. В стандарте МЭК и очень часто в литературе для обозначения контроллеров применяется сокращение ПК (программируемый контроллер). Поскольку в России обозначение ПК устойчиво связано с персональными компьютерами, мы будем использовать сокращение ПЛК.

Конструкция ПЛК может быть самой разнообразной — от стойки, заполненной аппаратурой, до миниатюрных ПЛК. Впервые ПЛК были применены в США для автоматизации конвейерного сборочного производства в автомобильной промышленности (фирма Модикон, 1969 г.). Сегодня ПЛК работают в энергетике, в области связи, в химической промышленности, в сфере добычи, транспортировки нефти и газа, в системах обеспечения безопасности, в коммунальном хозяйстве, используются в автоматизации складов, в производстве продуктов питания и напитков, на транспорте, в строительстве и т. д. Реально сфера применения ПЛК даже шире сферы применения персональных компьютеров. Хотя слава ПЛК значительно меньше. Их работа происходит как бы «за сценой» и незаметна для большинства людей.

По числу каналов ввода-вывода ПЛК делятся на следующие группы

## нано-ПЛК (менее 16 каналов);

## микро-ПЛК (более 16, до 100 каналов);

## средние (более 100, до 500 каналов);

## большие (более 500 каналов).

По расположению модулей ввода-вывода ПЛК бывают:

## моноблочными, в которых устройство ввода-вывода не может быть удалено из контроллера или заменено на другое.   Конструктивно контроллер представляет собой единое целое с устройствами ввода-вывода (например, одноплатный контроллер). Моноблочный контроллер может иметь, например, 16 каналов дискретного ввода и 8 каналов релейного вывода;

## модульные, состоящие из общей корзины (шасси), в которой располагаются модуль центрального процессора и сменные модули ввода-вывода. Состав модулей выбирается пользователем в зависимости от решаемой задачи. Типовое число слотов для сменных модулей — от 8 до 32;

## распределенные (с удаленными модулями ввода-вывода), в которых модули ввода-вывода выполнены в отдельных корпусах, соединяются с модулем контроллера по сети (обычно на основе интерфейса RS-485) и могут быть расположены на расстоянии до 1,2 км от процессорного модуля.

По конструктивному исполнению и способу крепления контроллеры делятся на:

## панельные (для монтажа на панель или дверцу шкафа);

## для монтажа на DIN-рейку внутри шкафа;

## для крепления на стене;

## стоечные — для монтажа в стойке;

## бескорпусные  (обычно одноплатные)  для применения  в специализированных конструктивах производителей оборудования (OEM — Original quipment Manufacturer).

По области применения контроллеры делятся на следующие типы:

## универсальные общепромышленные;

## для управления роботами;

## для управления позиционированием и перемещением;

## коммуникационные;

## ПИД-контроллеры;

## специализированные.

По способу программирования контроллеры бывают:

## программируемые с лицевой панели контроллера;

## программируемые переносным программатором;

## программируемые с помощью дисплея, мыши и клавиатуры;

## программируемые с помощью персонального компьютера;

## программируемые через сеть.

Входы-выходы

На заре своего появления ПЛК имели только бинарные входы, т. е. входы, значения сигналов на которых способны принимать только два состояния — логического нуля и логической единицы. Так, наличие тока (или напряжения) в цепи входа считается обычно логической единицей. Отсутствие тока (напряжения) означает логический 0. Датчиками, формирующими такой сигнал, являются кнопки ручного управления, концевые датчики, датчики движения, контактные термометры и многие другие.

Бинарный выход также имеет два состояния — включен и выключен. Сфера применения бинарных выходов очевидна: электромагнитные реле, силовые пускатели, электромагнитные клапаны, световые сигнализаторы и т. д.

В современных ПЛК широко используются аналоговые входы и выходы. Аналоговый или непрерывный сигнал отражает уровень напряжения или тока, соответствующий некоторой физической величине в каждый момент времени. Этот уровень может относиться к температуре, давлению, весу, положению, скорости, частоте и т. д. Словом, к любой физической величине.

Аналоговые входы контроллеров могут иметь различные параметры и возможности. Так, к их параметрам относятся: разрядность АЦП, диапазон входного сигнала, время и метод преобразования, несимметричный или дифференциальный вход, уровень шума и нелинейность, возможность автоматической калибровки, программная или аппаратная регулировка коэффициента усиления, фильтрация. Особые классы аналоговых входов представляют входы, предназначенные для подключения термометров сопротивления и термопар. Здесь требуется применение специальной аппаратной поддержки (трехточечное включение, источники образцового тока, схемы компенсации холодного спая, схемы линеаризации и т. д.).

В сфере применения ПЛК бинарные входы и выходы называют обычно дискретными. Хотя, конечно, это не точно. Аналоговые сигналы в ПЛК обязательно преобразуются в цифровую, т. е. заведомо дискретную форму представления. Но в технических документах ПЛК любой фирмы вы встретите именно указание количества дискретных и аналоговых входов. Поэтому и далее в книге мы сохраним устоявшуюся здесь терминологию.

Помимо «классических» дискретных и аналоговых входов-выходов многие ПЛК имеют специализированные входы-выходы.

Они ориентированы на работу с конкретными специфическими датчиками, требующими определенных уровней сигналов, питания и специальной обработки. Например, квадратурные шифраторы, блоки управления шаговыми двигателями, интерфейсы дисплейных модулей и т. д.

Входы-выходы ПЛК не обязательно должны быть физически сосредоточены в общем корпусе с процессорным ядром. В последние годы все большую популярность приобретают технические решения, позволяющие полностью отказаться от прокладки кабелей для аналоговых цепей. Входы-выходы выполняются в виде миниатюрных модулей, расположенных в непосредственной близости от датчиков и исполнительных механизмов. Соединение подсистемы ввода-вывода с ПЛК выполняется посредством одного общего цифрового кабеля. Например, в интерфейсе Actuators/Sensors interface применяется плоский профилированный кабель («желтый кабель») для передачи данных и питания всего по двум проводам.

Режим реального времени и ограничения на применение ПЛК

Для математических систем характеристикой качества работы является правильность найденного решения. В системах реального времени помимо правильности решения определяющую роль играет время реакции. Логически верное решение, полученное с задержкой более допустимой, не является приемлемым.

Принято различать системы жесткого и мягкого реального времени. В системах жесткого реального времени существует выраженный временной порог. При его превышении наступают необратимые катастрофические последствия. В системах мягкого реального времени характеристики системы ухудшаются с увеличением времени управляющей реакции. Система может работать плохо или еще хуже, но ничего катастрофического при этом не происходит.

Классический подход для задач жесткого реального времени требует построения событийно управляемой системы. Для каждого события в системе устанавливается четко определенное время реакции и определенный приоритет. Практическая реализация таких систем сложна и всегда требует тщательной проработки и моделирования.

Для ПЛК существенное значение имеет не только быстродействие самой системы, но и время проектирования, внедрения и возможной оперативной переналадки.

Абсолютное большинство ПЛК работают по методу периодического опроса входных данных (сканирования). ПЛК опрашивает входы, выполняет пользовательскую программу и устанавливает необходимые значения выходов. Специфика применения ПЛК обусловливает необходимость одновременного решения нескольких задач. Прикладная программа может быть реализована в виде множества логически независимых задач, которые должны работать одновременно.

На самом деле ПЛК имеет обычно один процессор и выполняет несколько задач псевдопараллельно, последовательными порциями. Время реакции на событие оказывается зависящим от числа одновременно обрабатываемых событий. Рассчитать минимальное и максимальное значения времени реакции, конечно, можно, но добавление новых задач или увеличение объема программы приведет к увеличению времени реакции. Такая модель более подходит для систем мягкого реального времени. Современные ПЛК имеют типовое значение времени рабочего цикла, измеряемое единицами миллисекунд и менее. Поскольку время реакции большинства исполнительных устройств значительно выше, с реальными ограничениями возможности использования ПЛК по времени приходится сталкиваться редко.

В некоторых случаях ограничением служит не время реакции на событие, а обязательность его фиксации, например работа с датчиками, формирующими импульсы малой длительности. Это ограничение преодолевается специальной конструкцией входов. Так, счетный вход позволяет фиксировать и подсчитывать импульсы с периодом во много раз меньшим времени рабочего цикла ПЛК. Специализированные интеллектуальные модули в составе ПЛК позволяют автономно отрабатывать заданные функции, например модули управления сервоприводом.

Условия работы ПЛК

К негативным факторам, определяющим промышленную среду, относятся: температура и влажность, удары и вибрация, кор-розионно-активная газовая среда, минеральная и металлическая пыль, электромагнитные помехи (рис. 1.3). Перечисленные факторы, весьма характерные для производственных условий, обу-

словливают жесткие требования, определяющие схемотехнические решения, элементную и конструктивную базу ПЛК. В процессе серийного производства ПЛК обязательным является технический прогон готовых изделий, включающий климатические, вибрационные и другие испытания.

ПЛК — это конструктивно законченное изделие, физическое исполнение которого определяется требуемой степенью защиты, начиная от контроллеров в легких пластиковых корпусах, предназначенных для монтажа в шкафу (степень защиты IP20), и до герметичных устройств в литых металлических корпусах, предназначенных для работы в особо жестких условиях.

Правильно подобранный по условиям эксплуатации контроллер нельзя повредить извне без применения экстремальных методов. Штатными для ПЛК являются такие аппаратные решения, как полная гальваническая развязка входов-выходов, защита по току и напряжению, зеркальные выходные каналы, сторожевой таймер задач и микропроцессорного ядра.

Требования предъявляемые к Аппаратно-программным   средствам  нижнего  уровня

## обеспечение работы системы управления в режиме реального времени;

## возможность встраивания аппаратуры в основное оборудование;

## возможность   функционирования   в   цеховых   условиях   (загрязненная   атмосфера,   большие   перепады температур, сильные мектр о магнитные поля и помехи, вибрационные и ударные нагрузки и т.п.)

Интеграция ПЛК в систему управления

предприятием

Контроллеры традиционно работают в нижнем звене автоматизированных систем управления предприятием (АСУ) — систем, непосредственно связанных с технологией производства (ТП). ПЛК обычно являются первым шагом при построении сиетем АСУ. Это объясняется тем, что необходимость автоматизации отдельного механизма или установки всегда наиболее очевидна. Она дает быстрый экономический эффект, улучшает качество производства, позволяет избежать физически тяжелой и рутинной работы. Контроллеры по определению созданы именно для такой работы.

Рис. 11.2 Структура современной промышленной АСУ

Далеко не всегда удается создать полностью автоматическую систему. Часто «общее руководство» со стороны квалифицированного человека — диспетчера необходимо. В отличие от автоматических систем управления такие системы называют автоматизированными. Еще 10 — 15 лет назад диспетчерский пульт управления представлял собой табло с множеством кнопок и световых индикаторов. В настоящее время подобные пульты применяются только в очень простых случаях, когда можно обойтись несколькими кнопками и индикаторами. В более «серьезных» системах применяются ПК.

Появился целый класс программного обеспечения реализующего интерфейс человек—машина (MMI). Это так называемые системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления (Supervisory Control And Data Acquision System — SCAD А). Современные SCADA-системы выполняются с обязательным применением средств мультимедиа. Помимо живого отображения процесса производства, хорошие диспетчерские системы позволяют накапливать полученные данные, проводят их хранение и анализ, определяют критические ситуации и производят оповещение персонала по каналам телефонной и радиосети, позволяют создавать сценарии управления (как правило, Visual Basic), формируют данные для анализа экономических характеристик производства.

Создание систем диспетчерского управления является отдельным видом бизнеса. Разделение производства ПЛК, средств программирования и диспетчерских систем привело к появлению стандартных протоколов обмена данными. Наибольшую известность получила технология ОРС (OLE for Process Control), базирующаяся на механизме DCOM Microsoft Windows. Механизм динамического обмена данными (DDE) применяется пока еще достаточно широко, несмотря на то что требованиям систем реального времени не удовлетворяет.

Рис. 11.3 Уровень иерархии современной АСУ

Все это «многоэтажное» объяснение призвано подчеркнуть еще одно немаловажное преимущество ПЛК — средства системной интеграции являются составной частью базового программного обеспечения современного ПЛК.

Рабочий цикл

Задачи управления требуют непрерывного циклического контроля. В любых цифровых устройствах непрерывность достигается за счет применения дискретных алгоритмов, повторяющихся через достаточно малые промежутки времени. Таким образом, вычисления в ПЛК всегда повторяются циклически. Одна итерация, включающая замер, обсчет и выработку воздействия, называется рабочим циклом ПЛК. Выполняемые действия зависят от значения входов контроллера, предыдущего состояния и определяются пользовательской программой.

По включению питания ПЛК выполняет самотестирование и настройку аппаратных ресурсов, очистку оперативной памяти данных (ОЗУ), контроль целостности прикладной программы пользователя. Если прикладная программа сохранена в памяти, ПЛК переходит к основной работе, которая состоит из постоянного повторения последовательности действий, входящих в рабочий цикл.

Рабочий цикл ПЛК

Рабочий цикл PLC состоит из нескольких фаз.

1.  Начало цикла.

2.  Чтение состояния входов.

3.  Выполнение кода программы пользователя.

4.  Запись состояния выходов.

5.  Обслуживание аппаратных ресурсов PLC.

6.  Монитор системы исполнения.

7.  Контроль времени цикла.

8.  Переход на начало цикла.

Рис 11.4 Рабочий цикл ПЛК

Время  реакции  —  это  время  с  момента  изменения  состояния  системы  до  момента  выработки соответствующей  реакции

В самом начале цикла ПЛК производит физическое чтение входов. Считанные значения размещаются в области памяти входов. Таким образом, создается полная одномоментная зеркальная копия значений входов.

Далее выполняется код пользовательской программы. Пользовательская программа работает с копией значений входов и выходов, размещенной в оперативной памяти. Если прикладная программа не загружена или остановлена, то данная фаза рабочего цикла, естественно, не выполняется. Отладчик системы программирования имеет доступ к образу входов-выходов, что позволяет управлять выходами вручную и проводить исследования работы датчиков.

После выполнения пользовательского кода физические выходы ПЛК приводятся в соответствие с расчетными значениями (фаза 4).

Обслуживание аппаратных ресурсов подразумевает обеспечение работы системных таймеров, часов реального времени, оперативное самотестирование, индикацию состояния и другие аппа-ратно-зависимые задачи.

Монитор системы исполнения включает большое число функций, необходимых при отладке программы и обеспечении взаимодействия с системой программирования, сервером данных и сетью. В функции системы исполнения обычно включается: загрузка кода программы в оперативную и электрически перепрограммируемую память, управление последовательностью выполнения задач, отображение процесса выполнения программ, пошаговое выполнение, обеспечение просмотра и редактирования значений переменных, фиксация и трассировка значений переменных, контроль времени цикла и т. д.

Пользовательская программа работает только с мгновенной копией входов. Таким образом, значения входов в процессе выполнения пользовательской программы не изменяются в пределах одного рабочего цикла. Это фундаментальный принцип построения ПЛК сканирующего типа. Такой подход исключает неоднозначность алгоритма обработки данных в различных его ветвях. Кроме того, чтение копии значения входа из ОЗУ выполняется значительно быстрее, чем прямое чтение входа. Аппаратно чтение входа может быть связано с формированием определенных временных интервалов, передачей последовательности команд для конкретной микросхемы или даже запросом по сети.

Если заглянуть глубже, то нужно отметить, что не всегда работа по чтению входов полностью локализована в фазе чтения входов. Например, АЦП обычно требуют определенного времени с момента запуска до считывания измеренного значения. Часть работы системное программное обеспечение контроллера выполняет по прерываниям. Грамотно реализованная система исполнения нигде и никогда не использует пустые циклы ожидания готовности аппаратуры. Для прикладного программиста все эти детали не важны. Существенно только то, что значения входов обновляются автоматически исключительно в начале каждого рабочего цикла.

Общая продолжительность рабочего цикла ПЛК называется временем сканирования. Время сканирования в значительной степени определяется длительностью фазы кода пользовательской программы. Время, занимаемое прочими фазами рабочего цикла, практически является величиной постоянной. Для задачи среднего объема в ПЛК с системой исполнения CoDeSys время распределится примерно так: 98% — пользовательская программа, 2% — все остальное.

Оценка Производительности ПЛК

## длительность контроллерного цикла (период считывания значений из каналов ввода, обработки в процессоре и записи в каналы вывода);

## время выполнения команд (отдельно логических, с фиксированной и с плавающей точкой);

## пропускная способность шины между контроллером и модулями ввода-вывода;

## пропускная способность промышленной сети;

## время цикла опроса всех контроллеров в одномастерной сети или цикл обращения маркера для многомастерных сетей с маркером;

## время реакции.

Существуют задачи, в которых плавающее время цикла существенно влияет на результат, например это автоматическое регулирование. Для устранения этой проблемы в развитых ПЛК предусмотрен контроль времени цикла. Если отдельные ветви кода управляющей программы выполняются слишком быстро, в рабочий цикл добавляется искусственная задержка. Если контроль времени цикла не предусмотрен, подобные задачи приходится решать исключительно по таймерам.

Устройство ПЛК

Аппаратно ПЛК является вычислительной машиной. Поэтому архитектура его процессорного ядра практически не отличается от архитектуры компьютера. Отличия заключены в составе периферийного оборудования, отсутствуют видеоплата, средства ручного ввода и дисковая подсистема. Вместо них ПЛК имеет блоки входов и выходов.

Конструктивно контроллеры подразделяют на моноблочные, модульные и распределенные. Моноблочные, или одноплатные, ПЛК имеют фиксированный набор входов-выходов. В модульных контроллерах (рис. 1.5) модули входов-выходов устанавливаются в разном составе и количестве в зависимости от требуемой конфигурации. Так достигается минимальная аппаратная избыточность. В распределенных системах модули или даже отдельные входы-выходы, образующие единую систему управления, могут быть разнесены на значительные расстояния.

Характерным для современных контроллеров является использование многопроцессорных решений. В этом случае модули ввода-вывода имеют собственные микропроцессоры, выполняющие необходимую предварительную обработку данных. Модуль центрального процессора имеет выделенную скоростную магистраль данных для работы с памятью и отдельную магистраль (сеть) для общения с модулями ввода-вывода.

Рис. 11.5.    Типовая архитектура ПЛК.

Еще одним вариантом построения ПЛК является мезонинная технология. Все силовые цепи, устройства защиты контроллера выполняются на несущей плате. Процессорное ядро контроллера, включающее систему исполнения, выполнено на отдельной сменной (мезонинной) плате. В результате появляется возможность составлять несколько комбинаций процессорного ядра и разных силовых плат без необходимости корректировки программного обеспечения. При необходимости процессор можно заменить даже в готовой системе, типовая архитектура приведена на рис. 11.6.

Основные характеристики процессорного модуля:

- тип операционной системы (Windows СЕ, Linux, DOS, OS-9, QNX и др.);

- наличие исполнительной среды для стандартной системы программирования на языках МЭК 61131-3;

- типы поддерживаемых интерфейсов (RS-232, RS-422, RS-485, CAN, USB, Ethernet и др.);

- типы поддерживаемых сетей (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, Profibus, CANopen, DeviceNet и др.);

- возможность подключения устройств индикации или интерфейса оператора (светодиодного или ЖКИ индикатора, клавиатуры, мыши, дисплея с интерфейсами VGA, DVI или CMOS, LVDS, трекбола и др.);

- разрядность (8, 16, 32 или 64 бита);

- тактовая частота микропроцессора и памяти;

- время выполнения команд;

- объем, иерархия и типы памяти (ОЗУ, кэш, ПЗУ-флэш, съемная флэш и др.);

- типы встроенных функций (ПИД-регулятор, счетчики, ШИМ, алгоритмы позиционирования и управления движением и др.);

- бренд производителя ЦП (Intel, AMD, Atmel, RealLab и др.).

ТИПОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССОРА S7 (SIMENS)

Регистры CPU используются для адресации или обработки данных. Данные могут с помощью соответствующих команд  быть обменены между областями памяти CPU  и регистра      ми. CPU содержит следующие программно доступные регистры:

Аккумуляторы:  Два (в S7-300) или четыре (в S7-400) аккумулятора используются для арифметики, сравнений c байтами, словами или двойными словами.

Адресные регистры:  Два адресных регистра используются как указатели для косвенной адресации памяти.

Регистры блоков данных:  Регистры блоков данных содержат номера открытых блоков данных. Таким образом возможно, что открыты одновременно два DB: один DB с помощью регистра DB, другой как экземпляр DB с помощью регистра DI.  Когда DB открыт, его длина (в байтах) автоматически загружается в связанный c ним  регистр.

Слово статуса:  Содержит различные биты, которые отражают результат или статус отдельных инструкций во время выполнения программы. Области памяти    Память  S7-CPU может быть разделены на четыре области:

Загрузочная память используется, чтобы хранить программу пользователя без символов и комментариев. Загрузочная память может быть выполнена в виде RAM или FLASH EPROM.

Рабочая память   (встроенная RAM) используется, чтобы хранить соответствующую часть S7-  программы, необходимую для выполнения программы. Программа выполняется исключительно в  рабочей памяти.

## Область ввода  -  вывода разрешает прямой доступ ко входам и Системная память  (RAM) содержит области отображения входного и выходного процессов, меркеры, таймеры и счетчики. Кроме того, она cодержит локальный стек, стек блоков и стек прерываний.

Рис 11.6 Регистры и области памяти S7-CPU

Тенденции развития ПЛК

## уменьшение габаритных размеров;

## расширение функциональных возможностей;

## увеличение числа поддерживаемых интерфейсов и сетей;

## использование идеологии «открытых систем»;

## использование языков программирования стандарта МЭК 61131-3;

# 12. Технология разработки программного обеспечения ПЛК, стандарт IEC 61131-3

Открытые системы

Привязать потребителей к своим изделиям — мечта любого производства. С этой целью секреты технологии, позволяющие получить высокие качественные показатели продукции, должны тщательно охраняться. Это классический закрытый подход. Для потребителя желательно иметь возможность совместно использовать изделия разных фирм. Но с точки зрения производителя это не выгодно, поскольку повышает вероятность того, что заказчик откажется от некоторых покупок в пользу конкурентов.

На самом деле это поверхностное заключение справедливо не всегда. Так, если продукция является достаточно технически сложной и имеет широкую сферу применений, то удовлетворить каждое конкретное пожелание индивидуального заказчика почти невозможно и дорого. Недовольство даже одной малосущественной для большинства деталью может привести к отказу от продукции данной фирмы вообще. При производстве же совместимой продукции (подчиненной требованиям открытого стандарта) фирма производитель может сконцентрироваться на развитии наиболее удачных своих решений. Не опасаясь потерять заказчика, производитель может отказаться от невыгодных для себя изделий или частей работы. Кроме того, благодаря совместимости появляется возможность внедрять свои передовые изделия даже в полностью захваченных областях рынка. Так начинающие коллективы получают шанс проявить себя и найти свое, пусть даже не очень большое место среди промышленных гигантов. Тем самым расширяется и сам рынок. Выгоду открытого подхода наглядно доказала фирма IBM на примере своих ПК.

В 1979 году в рамках Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) была создана специальная группа технических экспертов по проблемам ПЛК, включая аппаратные средства, монтаж, тестирование, документацию и связь.

Первый вариант стандарта был опубликован в 1982 году. Ввиду сложности получившегося документа было решено разбить его на несколько частей. В настоящее время стандарт включает следующие части.

Часть 1. Общая информация.

Часть 2. Требования к оборудованию и тестам.

Часть 3. Языки программирования.

Часть 4. Руководства пользователя.

Часть 5. Спецификация сообщений.

Часть 6. Промышленные сети.

Часть 7. Программирование с нечеткой логикой.

Часть 8. Руководящие принципы применения и реализации языков ПЛК.

Первоначально стандарт имел номер 1131, с 1997 года МЭК перешел на 5-цифровые обозначения. Теперь правильное наименование международной версии стандарта — МЭК 61131.

Далее мы сосредоточимся главным образом на языках программирования, описанных в третьей части стандарта. Для краткости, если в тексте употребляются слова «стандарт МЭК», следует понимать МЭК 61131-3. При ссылках на другие документы будет дано полное наименование.

Целесообразность выбора языков МЭК

Если посмотреть на языки стандарта МЭК с точки зрения современной информатики, то каждый их них можно подвергнуть оправданной критике (особенно SFC). Вероятно, было бы более разумным, опираясь на опыт использования наиболее популярных языков, создать один хороший универсальный язык. Эта идея не нова. Все старое программное обеспечение для контроллеров просто нужно будет переписать с нуля. В условиях конкурентного производства очень важно проводить внедрение новой техники быстро. А для этого необходимо максимально задействовать отработанные решения.

Включение в стандарт пяти языков объясняется в первую очередь историческими причинами. Разработчики стандарта столкнулись с наличием огромного количества различных вариаций похожих языков программирования ПЛК. Вошедшие в стандарт языки озданы на основе наиболее популярных языков программирования, наиболее распространенных в мире контроллеров. Если взять любой контроллер, работающий в современном производстве, то его программу можно перенести в среду МЭК 61131-3 с минимальными затратами. Речь не идет о том, что программу можно будет использовать без какой-либо правки. Безусловно, потребуется некоторая адаптация и отладка, но несравненно меньшая, чем при создании проекта с нуля.

После принятия стандарта появилась возможность создания аппаратно-независимых библиотек. Это регуляторы, фильтры, управление сервоприводом, модули с нечеткой логикой и т. д. Наиболее удачные, отработанные востребованные библиотеки становятся коммерческими продуктами.

Инженер, спроектировавший машину, должен иметь возможность самостоятельно написать программу управления. Никто лучше его не знает, как должна работать данная машина. Инженер, привыкший работать с электронными схемами, гораздо легче сможет выражать свои мысли в LD или FBD. Если он знаком с языками PASCAL или С, то использование языка ST не составит для него сложности.

## Основные цели стандарта:

## повышение скорости и качества разработки программ для ПЛК;

## также создание языков программирования;

## ориентированных на технологов;

## обеспечение соответствия ПЛК идеологии открытых систем;

## исключение этапа дополнительного обучения при смене типа ПЛК.

Языки МЭК 61131-3 базируются на следующих принципах:

## Вся программа разбивается на множество функциональных элементов - Program Organization Units (POU), каждый из которых может состоять из функций, функциональных блоков и программ. Любой элемент МЭК- программы может быть сконструирован иерархически из более простых элементов;

## Стандарт требует строгой типизации данных. Указание типов данных позволяет легко обнаруживать большинство ошибок в программе до ее исполнения;

## Имеются средства для исполнения разных фрагментов программы в разное время, с разной скоростью, а также параллельно.  Например, один фрагмент программы может сканировать концевой датчик с частотой 100 раз в секунду, в то время как второй фрагмент будет сканировать датчик температуры с частотой один раз в 10 с;

## Для выполнение операций в определенной последовательности, которая задается моментами времени или событиями, используется специальный язык последовательных функциональных схем (SFC);

## Стандарт поддерживает структуры для описания разнородных данных. Например, температуру подшипников насоса, давление и состояние «включено-выключено» можно описать с помощью единой структуры «Pomp» и передавать ее внутри программы как единый элемент данных;

## Стандарт обеспечивает совместное использование всех пяти языков, поэтому для каждого фрагмента задачи может быть выбран любой, наиболее удобный, язык;

## Программа, написанная для одного контроллера, может быть перенесена на любой контроллер, совместимый со стандартом МЭК 61131-3.

Языки программирования ПЛК стандарта IEC 61131-3. Язык релейноконтактных схем LD

## Синтаксис языка удобен для замены логических схем, выполненных на релейной технике. Ориентирован на инженеров по автоматизации, работающих на промышленных предприятиях.

Рис 12.1. Пример программы на языке LD (а) и ее эквивалент в виде электрической цепи с реле и выключателями (б).

## Обеспечивает наглядный интерфейс логики работы контроллера, облегчающий не только задачи собственно программирования и ввода в эксплуатацию, но и быстрый поиск неполадок в подключаемом к контроллеру оборудовании. Является самым распространённым языком программирования для ПЛК в США и Японии, очень широко распространен во всех странах мира.

## Программа на языке релейной логики имеет наглядный и интуитивно понятный инженерам-электрикам графический интерфейс, представляющий логические операции, как электрическую цепь с замкнутыми и разомкнутыми контактами. Протекание или отсутствие тока в этой цепи соответствует результату логической операции (true — если ток течет; false — если ток не течет).

## Основными элементами языка являются контакты, которые можно образно уподобить паре контактов реле или кнопки. Пара контактов отождествляется с логической переменной, а состояние этой пары — со значением переменной.

Список инструкций IL

## Язык IL напоминает ассемблер и используется для реализации функций, функциональных блоков и программ, а также шагов и переходов в языке SFC.

## Основным достоинством языка является простота его изучения. Наиболее ча­сто язык IL используется в случаях, когда требуется получить оптимизирован­ный код для реализации критических секций программы, а также для решения небольших задач с малым количеством разветвлений алгоритма.

## В основе языка лежит понятие аккумулятора и переходов по меткам. Начинается программа с загрузки в аккумулятор значения переменной. Дальнейшие шаги программы состоят в извлечении содержимого аккумулятора и выполнении над ним ограниченного числа допустимых действий (их в языке всего 24).

Рис. 12.2 Пример программы на языке IL

## Ориентирован на профессиональных программистов и разработчиков контроллеров и ПО для них. Является вместе с LD одним из самых распространённых при программировании ПЛК

Структурированный текст ST

## Язык SFC является текстовым языком высокого уровня и очень сильно напоминает Паскаль.

## Язык ST разработан специально для программирования ПЛК. Он содержит множество конструкций для присвоения значений переменным, для вызова функций и функциональных блоков, для написания выражений условных переходов, выбора операторов, для построения итерационных процессов.

Рис 12.3 Пример программы на языке ST

## Этот язык предназначен в основном для выполнения сложных математических вычислений, описания сложных функций, функциональных блоков и программ.

Диаграммы функциональных блоков FBD

## FBD является графическим языком и наиболее удобен для программирования процессов прохождения сигналов через функциональные блоки. Язык FBD удобен для схемотехников, которые легко могут составить электрическую схему системы управления на «жесткой логике», но не имеют опыта программирования.

## Функциональные блоки представ­ляют собой фрагменты программ, на­писанных на IL, SFC или других языках, которым соответствует графическое изображение, принятое при разработке функциональных схем электронных устройств

Рис 12.4 Пример программы на языке FBD

## Язык функциональных блоков является удобным для создания и пополнения библиотеки типовых функциональных блоков, которую можно многократно использовать при программировании задач промышленной автоматизации. К типовым блокам относятся блок таймера, ПИД-регулятора, триггера, генератора импульсов, фильтра и т.п.

Последовательные функциональные схемы SFC

## SFC называют языком программирования, хотя по сути это не язык, а вспомогательное средство для структурирования программ.

## Он предназначен специально для программирования последовательности выполнения действий системой управления, когда эти действия должны быть выполнены в заданные моменты времени или при наступлении некоторых событий. В его основе лежит представление системы управления с помощью понятий состояний и переходов между ними.

## Шаги показываются на схеме прямоугольниками, условия переходов — жирной перечеркивающей линией. Программа выполняется сверху вниз. Начальный шаг на схеме показывается в виде двойного прямоугольника. Условия переходов записываются рядом с их обозначениями. Каждый шаг программы может представлять собой реализацию сложного алгоритма, написанного на одном из МЭК-языков

Рис 12.5 Пример программы на языке SFC

Процентная доля разработчиков и программистов использующих тот или иной:

## LD (LAD, ladder diagram, по немецки: KOP, kontakt plan, по-русски: РКС, релейно-контакторная схема, контактный план, лестничная диаграмма) 45.50%

## FBD (functional block diagram, диаграмма функциональных блоков) 24.64%

## IL (instruction list, STL, statement list, язык инструкций; очень похож на ассемблер, но очень своеобразен) 8.53%

## SFC (series functional charts, последовательные функциональные диаграммы, язык графов) 0.47%

## ST (паскалеподобный язык) 10,8 %

## Кроме того чуть более 10% выбрали вариант «другой», что говорит о новых решениях, ждущих нас в будущем (С++, Java).

Системное и прикладное программное обеспечение

Системное программное обеспечение (СПО) непосредственно контролирует аппаратные средства ПЛК. СПО отвечает за тестирование и индикацию работы памяти, источника питания, модулей ввода-вывода и интерфейсов, таймеров и часов реального времени. Система исполнения кода прикладной программы является составной частью СПО. Система исполнения включает драйверы модулей ввода-вывода, загрузчик кода программ пользователя, интерпретатор команд и отладочный монитор. Код СПО расположен в ПЗУ и может быть изменен только изготовителем ПЛК.

Код прикладной программы размещается в энергонезависимой памяти, чаще всего это электрически перепрограммируемые микросхемы. Изменение кода прикладной программы выполняется пользователем ПЛК при помощи системы программирования и может быть выполнено многократно.

Основная последовательность действий при создании проекта АСУ

## Деление процесса на задачи и области. Процесс автоматизации состоит из ряда отдельных задач. Путем выделения групп связанных задач внутри процесса и последующего разбиения этих групп на более мелкие задачи может быть определен даже самый сложный процесс.

## Определение областей процесса. После определения процесса, подлежащего управлению, разделите процесс на  связанные группы областей. Так как каждая группа разделена на более мелкие задачи, то задачи, необходимые для управления этой частью процесса, становятся менее сложными.

## Описание отдельных функциональных областей. Описывая каждую область и задачу внутри Вашего процесса, Вы не только определяете функционирование каждой области, но и различные элементы, управляющие этой областью. Они включают в себя: электрические, механические и логические входы и выходы для каждой задачи; блокировки и зависимости между отдельными задачами

## Список входов, выходов и входов/выходов. Сделав физическое описание каждого устройства, подлежащего управлению, нарисуйте диаграммы входов и выходов для каждого устройства или группы задач.

## Определение требований безопасности Определите, какие дополнительные элементы необходимы для обеспечения безопасности процесса - на основе юридических требований и корпоративной политики в области охраны здоровья и безопасности.

## Описание требуемых для оператора устройств отображения и управления. Каждый процесс требует интерфейса с оператором, который обеспечивает вмешательство человека в процесс. Часть спецификации проекта включает в себя проект пульта оператора.

## Составление конфигурационной диаграммы. принять решение относительно типа правляющего оборудования, требующегося для проекта.

Что такое STEP 7?

## STEP 7 – это пакет стандартного программного обеспечения, используемый для конфигурирования и программирования программируемых логических контроллеров SIMATIC. Он является частью промышленного программного обеспечения SIMATIC. Имеются следующие версии стандартного пакета STEP 7:

## STEP 7 Micro/DOS и STEP 7 Micro/Win для относительно простых автономных приложений на SIMATIC S7-200

## STEP 7 для приложений на SIMATIC S7-300/S7-400, SIMATIC M7-300/M7-400 и SIMATIC C7 с более широким набором функций: Может быть расширен по выбору программными продуктами, имеющимися в промышленном программном обеспечении SIMATIC; Возможность назначения параметров функциональным модулям и коммуникационным процессорам; Принудительный и многопроцессорный режим;  Управляемая событиями передача данных с использованием коммуникационных функциональных блоков; Проектирование соединений

Функции стандартного пакета

Стандартное программное обеспечение оказывает Вам поддержку на всех стадиях процесса решения задачи автоматизации, таких как:

•  Создание и управление проектами

•  Конфигурирование и назначение параметров аппаратуре и связям

•  Управление символами

•  Создание программ, например, для программируемых контроллеров S7

•  Загрузка программ в программируемые контроллеры

•  Тестирование системы автоматизации

•  Диагностика неисправностей установки

Пользовательский интерфейс программного пакета STEP 7 спроектирован так, чтобы удовлетворить самым последним достижениям эргономики, и облегчает Вам начало работы.

Документация для программного обеспечения STEP 7 обеспечивает информацией online в online Help и в электронном руководстве в формате PDF.

Рис. 12.6 Окно проекта

## Окно проекта (Рис. 12.6)  разделено на две половины. Левая половина показывает дерево проекта. Правая половина показывает объекты, которые содержатся в объекте, открытом в левой половине, в выбранном типе отображения (большие иконки, маленькие иконки, список или детали).

Вставка станций

## В проекте станция представляет конфигурацию оборудования программируемого контроллера и содержит данные для конфигурирования и назначения параметров отдельным модулям. Новый проект созданный с помощью Мастера создания новых проектов уже содержит в себе станцию. Иначе можно создать станцию вручную.

## Можно выбирать из следующих станций:

## Станция SIMATIC 300

## Станция SIMATIC 400

## Станция SIMATIC H

## Станция SIMATIC PC

## PC/PG

## SIMATIC S5

## Other station, обозначающая станции не относящиеся к SIMATIC S7 или SIMATIC S5

## Станция вставляется с предустановленным именем (например, SIMATIC 300 Station(1), SIMATIC 300 Station(2), и.т.д.). Вы можете по желанию заменить имя станции соответствующим именем.

Конфигурирование оборудования

## При конфигурировании оборудования Вы задаете ЦПУ и все модули Вашего программируемого контроллера с помощью каталога модулей. Вы можете вызвать приложение конфигурирования оборудования с двойным кликом по станции.

## Для каждого модуля, который Вы создаете в вашей конфигурации, автоматически создаются программы S7 или M7 и таблица соединений (объект ”Connections") после того как Вы сохранили конфигурацию оборудования и вышли из режима конфигурирования.

Структура програмы на примере ПЛК SIMENS

## Операционная система:  содержит общую часть всех инструкций и соглашений для реализации внутренних функций (например, сохранение данных при сбросе напряжения питания, управление реакцией пользователя при прерывании и т. д.). Она расположена на так называемом  EPROMe  (Erasable  Programmable  Read  Only Memory) и является фиксированной составной частью процессора. Как пользователь, вы не имеете возможности обращаться к операционной системе.

## Программа пользователя:  содержит набор всех написанных пользователем инструкций и соглашений для обработки сигналов, с помощью которых производится управление установкой (процессом). Программа пользователя распределяется на блоки. Деление программы на блоки значительно проясняет структуру  программы и подчеркивает программно-технические связи отдельных частей установки. Блоком  называется часть программы пользователя, ограниченная функционально и структурно или по целям использования. Различают блоки, которые содержат: инструкции для обработки сигналов; блоки, содержащие данные (блоки данных).

Рис 12.7 Вызовы блоков в пользовательской программе.

## Программное обеспечение STEP 7 дает Вам возможность структурировать свою пользовательскую программу, иными словами, разбивать программу на отдельные автономные программные секции. Это дает следующие преимущества:

## •  Такие программы проще для понимания.

## •  Отдельные программные секции могут быть стандартизованы.

## •  Упрощается организация программы.

## •  Легче производить модификацию программы.

## •  Отладка упрощается, так как можно тестировать отдельные секции.

•  Значительно упрощается прием системы в эксплуатацию

## Блоки идентифицируются: типом блока (OB, PB, SB, FB, FX, DB, DX);  номером блока (число от 0 до 255). На рисунке 12.7 показана последовательность вызова блоков внутри программы пользователя. Программа вызывает блок, команды которого затем полностью выполняются. Как только вызываемый, блок выполнен, исполнение прерванного блока, который произвел вызов, возобновляется с команды, следующей за вызовом блока.

## При программировании  блоков в  STEP  7 (Рис. 12.7) можно применять три языка программирования:  LAD  (контактный план),  STL  (список операторов),  FBD (функциональный план). Язык LAD удобен для инженеров-электриков, STL – для программистов, а FBD – для инженеров-схемотехников. Отметим, что переход от одного языка к другому в SIMATIC Manager может осуществляться автоматически. В дополнение к трем основным языкам могут быть добавлены четыре дополнительные языка, поставляемые отдельно: SCL — структурированный язык управления, по синтаксису близкий к Pascal; GRAPH 7 — язык управления последовательными технологическими процессами; HiGraph 7 — язык управления на основе графа состояний системы; CFC — постоянные функциональные схемы.

## Используя пароли, Вы можете: защитить программу пользователя в CPU и ее данные от несанкционированного изменения (защита от записи), защитить программные ноу-хау в своей пользовательской программе (защита от чтения), воспрепятствовать в режиме online действиям, которые могли бы помешать реализации процесса.

Рис 12.8 Окно редактора LAD/STL/FBD

# 13. Структура 8051-совместимых микроконтроллеров

Семейство 8-разрядных однокристальных микроконтроллеров MCS-51 появилось на мировом рынке в начале восьмидесятых годов. Первые модификации кристаллов (около 7) были выполнены по высококачественной n-МОП (HMOS) технологии и являлись функционально завершенными однокристальными микроЭВМ гарвардской архитектуры, один из основных принципов которой состоит в логическом разделении адресных пространств памяти программ и данных. С развитием полупроводниковой технологии последующие версии микросхем MCS-51 стали изготавливать по более совершенной и низкопотребляющей КМОП (CHMOS) технологии (в активном режиме потребление кристаллов было доведено до 10¸ 50 мА).

Система команд MCS-51, ориентированная на реализацию различных цифровых алгоритмов управления, при сохранении некоторой внешней схожести с системой команд предыдущего семейства MCS-48, качественно расширилась, в ней появились принципиальные нововведения:

- битово-ориентированные операции и адресуемые в памяти данных битовые поля, что дало возможность говорить о реализации на кристалле битового процессора;

- реализовано исполнение команд умножения, деления и вычитания;

- усовершенствована работа со стеком;

- расширена группа команд передачи управления;

Система команд стала выглядеть более симметричной, то есть менее зависимой от пересылок данных через аккумулятор.

Функциональные возможности встроенных периферийных устройств также расширились за счет введения:

- двух 16-разрядных таймеров-счетчиков;

- аппаратного последовательного дуплексного порта;

- двухуровневой системы прерываний;

- четырех 8-битовых портов ввода-вывода.

Принципиальные изменения в структуре временного цикла работы процессора привели к ускорению работы с внешней памятью программ и данных, а также реакций на внешние и внутренние прерывания. Суммарный размер адресного пространства внешней памяти программ и данных увеличился до 128 Кбайт. 16-разрядные регистры счетчика команд (Program Counter) и указателя данных (Data Pointer) позволили напрямую обращаться ко всему диапазону адресов, что дало разработчикам возможность реализации алгоритмов быстрой обработки крупных массивов данных.

Все программно-доступные узлы микроконтроллера были сведены в специальную область памяти данных (Special Function Register), что позволило обращаться к ним почти так же, как и к обычным ячейкам резидентного ОЗУ.

В более поздних модификациях кристаллов усовершенствование шло по пути наращивания дополнительных функциональных возможностей с сохранением полной программной совместимости с более ранними версиями. Особенностями последних модификаций микроконтроллеров семейства MCS-51 являются:

- полностью статический дизайн;

- 3- и 5-вольтовые версии кристаллов;

- широкий спектр встроенных периферийных устройств;

- максимальная тактовая частота - 24 мГц; для отдельных групп кристаллов - 33 мГц.

В настоящее время в состав MCS-51 входит около 60 версий кристаллов, кроме того, имеется и доступна подробная фирменная документация (к сожалению, пока мало переведенная на русский язык). Для подготовки математического обеспечения микроконтроллеров MCS-51 используются в основном языки "ASM-51", "С", для которых существуют ряд достаточно хорошо зарекомендовавших себя компиляторов, библиотек стандартных подпрограмм и программных эмуляторов, производимых различными зарубежными и отечественными фирмами.

Несмотря на достаточную "древность" семейства (более 15 лет) и появление на мировом рынке за последние годы однокристальных микроконтроллеров большей производительности и усовершенствованной архитектуры - MCS-51, MCS-251, MCS-96, контроллеры MCS-51 еще достаточно долго будут широко использоваться в сравнительно простых встроенных системах управления [1,4,6,10,11].

Базовой моделью семейства микроконтроллеров MCS-51 и основой для всех последующих модификаций является микроконтроллер I-8051. Его основные характеристики следующие:

- восьмиразрядный ЦП, оптимизированный для реализации функций управления;

- встроенный тактовый генератор;

- адресное пространство памяти программ - 64 К;

- адресное пространство памяти данных - 64 К;

- внутренняя память программ - 4 К;

- внутренняя память данных - 128 байт;

- дополнительные возможности по выполнению операций булевой алгебры (побитовые операции);

- 32 двунаправленные и индивидуально адресуемые линии ввода/вывода;

- 2 шестнадцатиразрядных многофункциональных таймера/счетчика;

- полнодуплексный асинхронный приемопередатчик;

- векторная система прерываний с двумя уровнями приоритета и шестью источниками событий.

- Структурная схема I-8051 показана на рис.13.1, назначение выводов микросхемы - на рис.13.2.

Рис.13. 1. Структурная схема I-8051

Вся серия MCS-51 имеет гарвардскую архитектуру, то есть раздельные адресные пространства памяти программ и данных. Организация памяти изображена на рис.13.3.

Объем внутренней (резидентной) памяти программ (ROM, EPROM или OTP ROM), располагаемой на кристалле, в зависимости от типа микросхемы может составлять 0 (ROMless), 4К (базовый кристалл), 8К, 16К или 32К. При необходимости пользователь может расширять память программ установкой внешнего ПЗУ. Доступ к внутреннему или внешнему ПЗУ определяется значением сигнала на выводе ЕА (External Access):

EA=Vcc (напряжение питания) - доступ к внутреннему ПЗУ;

EA=Vss (потенциал земли) - доступ к внешнему ПЗУ.

Для кристаллов без ПЗУ (ROMless) вывод ЕА должен быть постоянно подключен к Vss.

Строб чтения внешнего ПЗУ - (Program Store Enable) генерируется при обращении к внешней памяти программ и является неактивным во время обращения к ПЗУ, расположенному на кристалле.

Область нижних адресов памяти программ используется системой прерываний, архитектура микросхемы 8051обеспечивает поддержку пяти источников прерываний:

- двух внешних прерываний;

- двух прерываний от таймеров;

- прерывания от последовательного порта.

| Рис.13.2. Назначение выводов I-8051 | Рис.13.3. Организация памяти семейства MCS-51 |
| --- | --- |
| Рис.4. Программная память | Рис.5 Карта нижней области программной памяти. |

Адреса векторов прерываний расположены с интервалом в 8 байт:

| 0003Н | - | внешнее прерывание 0 (External Interrupt 0) - вывод ; |
| --- | --- | --- |
| 000BН | - | прерывание от таймера 0 (по флагу переполнения таймера - ); |
| 0013Н | - | внешнее прерывание 1 (External Interrupt 1) - вывод ; |
| 001BH | - | прерывание от таймера 1 (по флагу переполнения таймера - ); |
| 0023H | - | прерывание от последовательного порта (Serial Interrupt = Receive Interrupt or Transmit Interrupt); |

и так далее.

Память данных отделена от памяти программ. В этой области возможна адресация 64К внешнего ОЗУ. При обращении к внешней памяти данных ЦП микроконтроллера генерирует соответствующие сигналы чтения () или записи (), взаимодействие с внутренней памятью данных осуществляется на командном уровне, при этом сигналы и не вырабатываются.

Внешняя память программ и внешняя память данных могут комбинироваться путем совмещения сигналов и по схеме "логического И" для получения строба внешней памяти (программ/данных).

Нижние 128 байт внутренней памяти данных (lower 128) присутствуют на всех кристаллах MCS-51 и показаны на рис.13.5.

Первые 32 байта представляют собой 4 банка (Register Bank) по 8 регистров (R7...R0). Регистры R0 и R1 в любом из банков могут использоваться в качестве регистров косвенного адреса.

Следующие за регистровыми банками 16 байт образуют блок побитно-адресуемого пространства. Набор инструкций MCS-51 содержит широкий выбор операций над битами, а 128 бит в этом блоке адресуются прямо и адреса имею значения от 00Н до 7FH.

Все байты в нижней 128-байтной половине памяти могут адресоваться как прямо, так и косвенно.

Верхняя 128 байтная половина памяти ОЗУ (upper 128) в микросхеме I-8051 отсутствует, но имеется в версиях кристаллов с 256 байтами ОЗУ. В этом случае область "Upper 128" доступна только при косвенной адресации. Область SFR (Special Function Register) доступна только при прямой адресации.

| 7FH 30H | Побайтно адресуемая область ОЗУ(direct, indirect) |
| --- | --- |
| 2FH | 7FH | 7EH | 7DH | 7CH | 7BH | 7AH | 79H | 78H |
| 2EH | 77H | 76H | 75H | 74H | 73H | 72H | 71H | 70H |
|  | Побитноадресуемая область ОЗУ (direct) |  |
| 21H | 0FH | 0EH | 0DH | 0CH | 0BH | 0AH | 09H | 08H |
| 20H | 07H | 06H | 05H | 04H | 03H | 02H | 01H | 00H |
| 1FH 18H | RB3 |
| 17H 10H | RB2 |
| 0FH 08H | RB1 |
| 07H 00H | ¬ SP после RESET RB0(R7+R0) |

Рис.13.6. Нижние 128 байт внутреннего ОЗУ.

Размещение регистров специальных функций в пространстве SFR показано на рис.13.7. Они включают в себя регистры портов, таймеры, средства управления периферией и так далее.

| F8H |  |  |  |  |  |  |  |  | FFH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0H | B |  |  |  |  |  |  |  | F7H |
| E8H |  |  |  |  |  |  |  |  | EFH |
| E0H | ACC |  |  |  |  |  |  |  | E7H |
| D8H |  |  |  |  |  |  |  |  | DFH |
| D0H | PSW |  |  |  |  |  |  |  | D7H |
| C8H |  |  |  |  |  |  |  |  | CFH |
| C0H |  |  |  |  |  |  |  |  | C7H |
| B8H | IP |  |  |  |  |  |  |  | BFH |
| B0H | P3 |  |  |  |  |  |  |  | B7H |
| A8H | IE |  |  |  |  |  |  |  | AFH |
| A0H | P2 |  |  |  |  |  |  |  | A7H |
| 98H | SCON | SBUF |  |  |  |  |  |  | 9FH |
| 90H | P1 |  |  |  |  |  |  |  | 97H |
| 88H | TCON | TMOD | TL0 | TL1 | TH0 | TH1 |  |  | 8FH |
| 80H | P0 | SP | DPL | DPH |  |  |  | PCON | 87H |
|  | 0/8 | 1/9 | 2/A | 3/B | 4/C | 5/D | 6/E | 7/F |  |

Рис.13.7. Размещение регистров специальных функций в пространстве SFR.

Для 16 адресов в пространстве SFR имеется возможность как байтовой, так и битовой адресации. Для побитно-адресуемых регистров шестнадцатеричный адрес заканчивается на "0Н" или на "8Н". Битовые адреса в этой области имеют значения от 80Н до FFH.

Вся серия кристаллов семейства MCS-51 имеет базовый набор SFR, как и в микросхеме I-8051, расположенный по тем же адресам. Однако в кристаллах, представляющих собой дальнейшее развитие семейства в область SFR, добавляются новые регистры для расширения функциональных возможностей, например, таймер 2, матрица программируемых счетчиков (Programmable Counter Array - PCA), сторожевой таймер (Watchdog Timer - WDT), регистры, обслуживающие прямой доступ к памяти, аналого-цифровое преобразование, коммуникационный последовательный канал и так далее.

Назначение регистров области SFR и отдельных битов этих регистров приведены ниже.

Аккумулятор А (Accumulator, адрес E0H).

Команды архитектуры MCS-51 используют аккумулятор как источник и как приемник при вычислениях и пересылках. Кроме обращения к аккумулятору командами, использующими мнемонику "А", имеется возможность побитовой или побайтовой адресации, как SFR-регистра.

Регистр В (Multiplication Register, адрес F0H).

Регистр В используется как источник и как приемник при операциях умножения и деления, обращение к нему, как к регистру SFR, производится аналогично аккумулятору.

Слово состояния программы PSW (Program Status Word, адрес D0H).

Данный регистр содержит биты, отражающие результаты исполнения операций, биты выбора регистрового банка и бит общего назначения, доступный пользователю. PSW отображен на область SFR и содержит:

| - | PSW.7 | - | бит переноса (Carry Flag, CY); |
| --- | --- | --- | --- |
| - | PSW.6 | - | бит вспомогательного переноса (Auxiliary Carry Flag, AC); |
| - | PSW.5 | - | пользовательский флаг (General Purpose Status Flag, F0); |
| - | PSW.4, PSW.3 | - | RS1 RS0 Банк Адрес 0 0 0 00Н+07Н 0 1 1 08Н+0FH 1 0 2 10H+17H 1 1 3 18H+1FH биты выбора регистрового банка (Register Bank Select Bits, RS1 и RS0); Битами RS1, RS0 выбираются ячейки памяти, которые будут служить активным банком регистрового файла (регистры R0+R7). |
| - | PSW.2 | - | бит переполнения (Overflow Flag, OV); |
| - | PSW.1 | - | зарезервирован (Reserved); |
| - | PSW.0 | - | бит четности (Parity Flag, P). |

Рис.13.8. Пространство SFR.

Регистры портов Р0+Р3 (адреса 80Н, 90Н, А0Н, В0Н).

Каждый порт является фиксатором - защелкой и может адресоваться как побайтно, так и побитно. Помимо работы в качестве обычных портов ввода/вывода, линии портов могут выполнять ряд альтернативных функций:

- через порт 0 (в мультиплексном режиме) выводится младший байт адреса, а также выдается и принимается в микроконтроллер байт данных при работе с внешней памятью программ/данных. Задаются данные при программировании внутренней памяти программ и читается ее содержимое;

- через порт 2 выводится байт старший байт адреса внешней памяти программ и данных, а также задаются старшие разряды адреса при программировании и верификации УФРПЗУ;

- порт 1 предназначен для задания младшего байта адреса при программировании и проверке ПЗУ микросхемы. Линии порта используются также для обслуживания работы Т/С2 и модуля PCA (для тех версий кристаллов MCS-51, в составе которых имеются эти функциональные узлы);

- порт 3 имеет следующие альтернативные функции:

- Р3.7 - строб чтения из внешней памяти данных (Read Data for External Memory, );

- P3.6 - строб записи во внешнюю память данных (Write Data for External Memory, )

- P3.5 - внешний вход T/C1 (Timer/Counter 1 External Input, T1);

- P3.4 - внешний вход T/C0 (Timer/Counter 0 External Input, T0);

- P3.3 - вход внешнего прерывания 1 (External Interrupt 1 Input Pin, );

- P3.2 - вход внешнего прерывания 0 (External Interrupt 0 Input Pin, );

- P3.1 - выход данных передатчика последовательного порта (Serial Port Transmit Pin, TxD);

- P3.0 - вход данных передатчика последовательного порта (Serial Port Receive Pin, RxD).

Указатель стека SP (Stack Pointer, адрес 81Н).

Используется для указания на вершину стека в операциях записи в стек и чтения из него. Неявно используется такими командами, как PUSH, RET, RETI, POP. По аппаратному сбросу от ЦП устанавливается в значение 07Н (область стека в этом случае начинается с адреса внутренней памяти данных 08Н) и инкрементируется при каждой записи в стек. Запись в SFR-регистр-SP (с использованием байтовой адресации) производится для предопределения положения стека во внутренней памяти данных.

Указатель данных DPTR (Data Pointer, адреса 82Н, 83Н).

Команды архитектуры MCS-51 используют DPTR для пересылки данных, пересылки кода и для переходов (JMP@A+DPTR). DPTR состоит из двух регистров: младшего - DPL и старшего - DPH, обращение к ним - только байтовое.

Регистр управления энергопотреблением PCON (Power Control Register, адрес 87Н).

Для кристаллов, выполненных по HMOS-технологии, данный регистр имеет только один значащий бит - SMOD, который управляет скоростью работы последовательного порта. Для кристаллов, изготовленных по CHMOS-технологии, SFR-регистр PCON имеет следующее назначение битов:

PCON.7 - бит удвоения скорости передачи (Double Baud Rate Bit, SMOD);

PCON.6+PCON.4 - зарезервированы (Reserved);

PCON.3, PCON.2 - флаги общего назначения (General Purpose Flags, GF1, GF0);

PCON.1 - бит режима микропотребления (Power Down Bit, PD);

PCON.0 - бит холостого режима (Idle Mode Bit, IDL).

При установке холостого режима производится отключение ЦП при сохранении работоспособности внутрикристальных периферийных устройств и ОЗУ.

В режиме микропотребления приостанавливаются все операции при сохранении данных в ОЗУ (потребление тока микроконтроллером в этом случае менее 10 мкА). Выход из режима микропотребления осуществляется аппаратным сбросом длительностью не менее 10 мс (время восстановления работы задающего генератора), выход из холостого режима может быть произведен активизацией любого разрешенного прерывания, либо по сигналу RESET длительностью не менее двух машинных циклов.

Регистры таймеров/счетчиков TL0, TL1, TH0, TH1 (адреса 8АН, 8ВН, 8СН, 8DH).

Образуют 16-битные (Low/High) регистры таймеров/счетчиков "Т/C0" и "Т/C1". Обращение к регистрам только байтовое. Подробно описаны в подразделе "Организация таймеров/счетчиков".

Регистр режима таймеров/счетчиков TMOD (Timer/Counter Mode Control Register, адрес 89Н).

Регистр управления таймеров/счетчиков TCON (Timer/Counter Control Register, адрес 88Н).

Предназначены для управления работой таймерной секции микроконтроллера. Подробно описаны в подразделе "Организация таймеров/счетчиков".

Буфер последовательного порта SBUF (Serial Data Buffer, адрес 99Н).

Представляет собой два отдельных регистра. При записи в SBUF загружается "буфер передачи" последовательного порта, при чтении SBUF считывается содержимое "буфера приема" последовательного порта.

Регистр управления последовательным портом SCON (Serial Port Control Register, адрес 98Н)

Предназначен для управления работой последовательного порта. Обращение к данному регистру может быть как байтовым, так и побитным.

Подробное описание регистров SBUF и SCON дано в подразделе "Организация последовательного интерфейса".

Регистр разрешения прерываний IE (Interrupt Enable Register, адрес А8Н).

Регистр управления приоритетом прерывания IP(Interrupt Priority Control Register, адрес В8Н).

Поддерживают работу системы прерываний микроконтроллера. Подробное описание работы с регистрами дано в подразделе "Организация прерываний".

Синхронизация микроконтроллера.

Источником синхронизации для микроконтроллеров семейства MCS-51может быть внешний тактовый генератор или внутренний генератор с внешним кварцевым резонатором. В случае использования встроенного генератора к выводам XTAL1 и XTAL2 подключается либо кварцевый, либо керамический резонатор с частотой, находящейся в пределах рабочего диапазона для конкретного кристалла номиналом в 50 pF± 10%, подключенные к общей шине (рис.7). Для различных версий кристаллов частота тактового генератора может находится в пределах от 3,5 до 33 мГц (в режиме программирования тактовая частота должна быть в пределах от 4 до 6 мГц).

Примеры использования внутреннего и внешнего тактового генератора показаны на рис.13.9.

Рис.13.9. Примеры использования внутреннего и внешнего тактового генератора.

Отметим, что в HMOS-кристаллах сигнал внешнего генератора подается на вывод XTAL2, а в CHMOS - на вывод XTAL1. Это связано с тем, что встроенный генератор реализован на одном инверторе (вывод XTAL1 является его входом, а XTAL2 - выходом), причем в HMOS-микросхемах тактовая частота снимается с выхода этого инвертора, а в CHMOS - со входа.

Внутренний тактовый генератор необходим для синхронизации последовательности состояний ЦП, образующих машинный цикл, а также для правильной работы всех внутренних защелок и выходных буферов портов. Машинный цикл состоит из шести последовательных состояний (States) от S1 до S6, каждое из которых, в свою очередь, подразделяется на две фазы: фазу 1 (Phase 1 - P1) и фазу 2 (Phase 2 - P2). Таким образом, машинный цикл может быть определен как последовательность временных интервалов S1P1, S1P2, S2P1,....,S6P2. Длительность фазы равна периоду следования тактовых импульсов, поэтому машинный цикл занимает 12 тактовых периодов.

Организация таймеров/счетчиков.

Таймеры/счетчики (Т/C0 и T/C1) предназначены для подсчета внешних событий (выводы Т0 и Т1), организации программно-управляемых временных задержек и измерения временных интервалов. Таймер 1 может также служить генератором скорости передачи для последовательного порта.

Таймер/счетчик, работая в режиме таймера, ведет подсчет тактов деленной системной частоты (запрограммированный промежуток времени) и выдает запрос прерывания. Регистр таймера инкрементируется один раз в каждом периферийном цикле. Поскольку цикл состоит из 12 тактов, то скорость счета таймера равна FOSC/12.

В режиме счетчика регистр таймера ведет подсчет (предустановленного числа событий) отрицательных перепадов сигнала на внешнем входе и по окончании счета выдает запрос прерывания. Поскольку распознавание отрицательного перехода внешнего сигнала занимает 24 периода тактовой частоты (2 цикла), то максимальная скорость счета равна FOSC/24. Ограничений на рабочий цикл не накладывается, но чтобы гарантировать опрос конкретного уровня сигнала хотя бы один раз до момента его смены, он должен удерживаться на входе хотя бы в течение одного полного периферийного цикла.

Программное управление функционированием Т/С0 и Т/С1 обеспечивают SFR-регистры TMOD и TCON. Возможны 4 режима работы Т/С микроконтроллера, которые определяются установкой соответствующих битов регистра TMOD. Режимы 0 (13-битовый таймер), 1 (16-битовый таймер) и 2 (8-битовый таймер с автоперезагрузкой) полностью идентичны для обоих Т/С. В режиме 3 (два 8-битовых регистра) работает только Т/С0, T/C1 в этом режиме заблокирован ("лишен" бита управления запуском TR1 и флага переполнения TF1) и сохраняет содержимое своих регистров TL1 и TH1. Логика работы T/C0 и T/C1 в режимах 0,1,2,3 показана на рис.8. Путем соответствующего программирования регистров TMOD и TCON осуществляется включение и выключение таймеров/счетчиков, выбор источника их тактирования и установка определенного режима их работы. Функциональное назначение разрядов этих регистров следующее.

Регистр TMOD.

TMOD.7, TMOD.3 - Timer 1 Gate, Timer 0 Gate.

Если GATEx=1 и TRx=1, то включение и выключение соответствующего таймера осуществляется внешним сигналом на входе INTx. Когда GATEx=0, бит управления запуском TRx=1 разрешает прохождение входных сигналов от выбранного источника тактирования.

TMOD.6, TMOD.2 - Timer 1 Counter/Timer Select, Timer 0 Counter/Timer Select.

выбирает функцию таймера (подсчет импульсов деленной системной частоты); выбирает функцию счетчика (подсчет отрицательных переходов сигнала на внешнем выводе Тх).

TMOD.5, TMOD.4 - Timer 1 Mode Select,

TMOD.1, TMOD.0 - Timer 0 Mode Select.

| Мх.1 | Мх.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | Mode 0: 8-битовый таймер/счетчик (ТНх) с 5-битовым прескалером (TLx); |
| 0 | 1 | - | Mode 1: 16-битовый таймер/счетчик; |
| 1 | 0 | - | Mode 2: 8-битовый автоперезагружаемый таймер/счетчик (TLx). Константа перезагрузки предварительно заносится в ТНх. |
| 1 | 1 | - | Mode 3: TL0 - это 8-битовый таймер/счетчик; ТН0 - 8-битовый таймер, использующий биты TR1 и TF1. |

Рис.13.10. Логика работы T/C0 и Т/C1в режимах 0, 1, 2 и 3

Регистр TCON.

TCON.7, TCON.5 - Timer 1 Overflow Flag, Timer 0 Overflow Flag.

TFx устанавливается при переполнении соответствующего таймера (при переходе из FFH в 00Н); при разрешении прерывания от Т/Сх установка флага вызывает прерывание; очищается аппаратно, когда процессор переходит на подпрограмму обработки прерывания.

TCON.6, TCON.4 - Timer 1 Run Control Bit, Timer 0 Run Control Bit.

TRx устанавливается и сбрасывается программно при включении/выключении T/Cx.

TCON.3, TCON.1 - External Interrupt 1 Edge Flag, External Interrupt 0 Edge Flag.

IЕx устанавливается аппаратно, когда обнаружено внешнее прерывание (по фронту или уровню сигнала) на выводе INTx; сбрасывается аппаратно во время обработки прерывания только в том случае, когда прерывание было вызвано фронтом сигнала.

TCON.2, TCON.0 - Interrupt 1 Type Control Bit, Interrupt 0 Type Control Bit.

ITx определяет тип воспринимаемого сигнала на входе INTx; для выбора срабатывания по фронту сигнала (высокий и низкий) нужно установить этот бит, для срабатывания по уровню (активный низкий уровень) нужно сбросить этот бит.2.

# 14. Основные блоки микроконтроллера ADuC812 и их работа

Структура микроконвертера ADuC812

Фирма Analog Devices представляет микроконвертер ADuC8l2 как однокристальную систему сбора данных и управления, которая включает прецизионный 12-разрядный АЦП, два 12-разрядных ЦАП и ядро микроконтроллера с архитектурой MCS-51. Эта микросхема сразу привлекла внимание специалистов, подобный прибор давно ждали и микроконвертер AD^C812 стал настоящим бестселлером 2000г. как за рубежом, так и на отечественном рынке.

Микроконвертер имеет следующие основные характеристики:

• 12-разрядный 8-канальный АЦП со скоростью выборки 200 kSPS и каналом прямого доступа к памяти;

• два 12-разрядных ЦАП с потенциальными выходами;

• 8-разрядное   ядро   микроконтроллера   с   архитектурой    MCS-51 (Fmax = 16 МГц);

• 8 Кбайт внутренней flash-памяти программ;

• 640 байт внутренней flash-памяти данных типа ЭРПЗУ;

• последовательные порты: UART, I2C, SPI;

• монитор напряжения питания, сторожевой таймер, встроенный источник опорного напряжения.

Микросхема заключена в 52-выводный корпус типа POFP, способна работать при напряжениях питания +5В/+ЗВ в индустриальном диапазоне температур. Структура микроконвертера приведена на рис. 3.1, а функции выводов корпуса - на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Структура микроконвертера ADuC812

Функции выводов микроконвертера следующие.

- DVDD.    Напряжение    питания    цифровой    части    микросхемы

- (+5В/+ЗВ).

- AVDD.    Напряжение    питания    аналоговой    части    микросхемы

- (+5В/+ЗВ).

- DGND. Цифровая земля.

- AGND. Аналоговая земля.

- PortO (P0.0 — Р0.7). Двунаправленный 8-разрядный параллельный порт ввода/вывода с открытым стоком.

Альтернативной функцией порта при обращении к внешней памяти является функция адресных выходов А7 — А0 (адрес и данные передаются с разделением времени - мультиплексированная шина).

При записи в бит регистра порта логической «1» соответствующая линия порта переходит в режим высокоимпедансного входа. Для работы в режиме порта ввода/вывода необходимо внешнее подтягивание каждой линии порта к уровню логической «1».

Porti (P1.0 – P1.7). Входной порт, по умолчанию настроен на ввод аналоговых сигналов (функции ADC0 - ADC7). Каждый вывод может

быть переведен в режим цифрового входа, для этого в соответствующий бит порта должен быть записан логический «0».

Рис. 14.2. Микроконвертер АОuС812 в 52-выводном корпусе

Кроме работы в качестве аналоговых входов выводы порта Р1 могут выполнять другие альтернативные функции в соответствии со следующей таблицей.

Port2 (P2.0 - P2.7). Двунаправленный 8-разрядный параллельный порт ввода/вывода. При записи в бит регистра порта Р2 логической «1» соответствующая линия порта переходит в режим высокоимпедансного входа со слабым подтягиванием сигнала к уровню логической «1».

Альтернативной функцией этого порта является функция адресных выходов. При обращении к внешней памяти программ через порт Р2 выдается старший байт А8 — А15 16-разрядного адреса. При обращении к внешней памяти данных на выводы порта Р2 выдаются средний и старший байты А16 — А23, А8 — А15 24-разрядного адреса (с разделением времени).

Port3 (P3.0 — Р3.7). Двунаправленный 8-разрядный параллельный порт ввода/вывода. При записи в бит регистра порта РЗ логической «1» соответствующая линия порта переходит в режим высокоимпедансного входа со слабым подтягиванием сигнала к уровню логической «1».

Выводы порта РЗ могут выполнять альтернативные функции в соответствии со следующей таблицей.

DACO, DAC1. Выходы ЦАПО и ЦАП1.

RESET. Вход инициализации. Высокий уровень на этом входе в течении 24 периодов Fosc запускает процесс инициализации микроконтроллера.

ALE. Активное значение сигнала на этом выходе разрешает фиксацию младшего байта адреса (при 24-разрядном адресе - среднего байта) при обращениях к внешней памяти.

PSEN. Активное значение сигнала на этом выходе разрешает чтение из внешней памяти программ. Для разрешения последовательной загрузки в ЭРПЗУ этот вывод должен быть через резистор подключен к земле на время включения питания или активного сигнала RESET.

ЕА. Сигнал на этом входе переключает источник кода при обращении к младшим 8 Кбайтам памяти программ. При ЕА = 0 и диапазоне адресов 0000Н - 1FFFH микроконвертер выполняет цикл обращения к

внешней памяти программ, при ЕА = 1 обращение по одному из этих адресов приводит к чтению кода из внутренней памяти.

SDATA/MOSI. Линия данных интерфейсов I2C, SPI.

SCLOCK. Линия синхронизации интерфейсов I2C, SPI.

XTAL1. Вход инвертирующего усилителя для синхрогенератора.

XTAL2. Выход инвертирующего усилителя для синхрогенератора.

CREF. Вывод подключения внешнего конденсатора к внутреннему источнику опорного напряжения (0,1 мкФ).

VREF. Вход/выход опорного напряжения для аналоговой части схемы. Этот вывод соединен с внутренним источником опорного напряжения. Напряжение (+2,5 В) появляется на нем при разрешенных АЦП и ЦАП.

Организация памяти и программно доступные ресурсы

Микроконвертер ADuC812 имеет микроконтроллерное ядро с модернизированной архитектурой MCS-51. Точнее, основой является ядро 8ХС52, но пространство внешней памяти данных увеличено до 16 Мбайт, а к внутренним ресурсам добавлено 640 байт энергонезависимой памяти данных типа ЭРПЗУ (рис. 14.3). Эта внутренняя память данных доступна косвенно через регистры специальных функций. Набор регистров, предназначенных для работы с внутренней энергонезависимой памятью данных, включен в состав регистров специальных функций.

Рис. 14.3. Организация памяти и программно доступных ресурсов в АDuС812

К блокам ввода/вывода исходного микроконтроллерного ядра добавлены: АЦП и два ЦАП, два интерфейса последовательных портов (SPI и I2С). Кроме того, надежность работы систем на основе микроконвертера существенно повышают введенные в его структуру блоки монитора напряжения питания и сторожевого таймера. Все регистры управления и данных перечисленных блоков также внесены в список регистров специальных функций микроконтроллерного ядра.

Ряд регистров специальных функций у микроконвертера ADuC812 отсутствуют из-за упрощения порта UART, механизма прерываний и Таймера 2.

Режим микропотребления (Power down). Команда, в которой устанавливается бит PCON.1 является последней перед переходом в режим

микропотребления. В этом режиме приостанавливается выполнение всех функций микроконтроллера, поскольку прекращает работать синхрогене-ратор. Состояние внутреннего ОЗУ данных сохраняется, содержимое регистров специальных функций теряется. Потребляемая мощность в режиме микропотребления составляет около 20% от номинальной.

Выход из состояния микропотребления может быть осуществлен только подачей активного сигнала на вход RESET.

Режим холостого хода (Idle). В этом режиме центральный процессор отключается, система прерываний, счетчики/тай меры и другие блоки ввода/вывода продолжают функционировать. Счетчик команд, регистры и внутреннее ОЗУ сохраняют свои значения. Последней выполненяемой командой перед приостановкой процессора является команда, устанавливающая бит PCON.0. Потребляемая мощность в режиме холостого хода составляет около 50% от номинальной.

Одним из двух возможных способов выхода из режима холостого хода является формирование любого разрешенного запроса прерывания. Принятое на обслуживание прерывание сбрасывает бит PCON.0. После команды RETI процедуры обслуживания возобновляется выполнение основной программы. Флаги общего назначения регистра PCON могут использоваться процедурой прерывания для определения того, выполняется она в режиме холостого хода или в обычном режиме. Для этого, например, команда, устанавливающая флаг PCON.0, может установить определенную комбинацию в этих битах. В процедуре прерывания наличие этой комбинации должно проверяться.

Другим способом выхода из состояния холостого хода является подача активного сигнала на вход RESET. Длительность этого сигнала должна быть не менее 24 периодов частоты синхронизации.

Аналого-цифровой преобразователь

Блок АЦП представляет собой 8-канальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 5 мксек и однополярным питанием. Блок включает 9-канальный мультиплексор, встроенный источник опорного напряжения, систему калибровки и собственно преобразователь последовательного типа. Блок управляется через три регистра специальных функций.

Преобразователь воспринимает входные аналоговые сигналы в диапазоне от 0 до +Vref Может использоваться опорное напряжение Vref » формируемое встроенным источником, либо подаваемое от внешнего источника. Встроенный источник опорного напряжения представляет собой прецизионную схему с низким дрейфом, откалиброванную на напряжение 2,5В. Опорное напряжение может использоваться внешними схемами, для этого оно выводится на линию Vref Аналоговые цепи микроконвертера

могут использовать внешнее опорное напряжение (в диапазоне от 2,3В до +AVDD)- При подаче этого напряжения на вывод Vref oho подавляет внутреннее опорное напряжение.

В диапазоне входных напряжений АЦП от 0 до +Vref смена кодов происходит посередине очередного приращения, равного младшему значащему разряду LSB (1/2LSB, 3/2LSBs, 5/2LSBs, .., FS-3/2LSBs). При Vref = +2,5B 1LSB = 2.5В/4096 = 0.61 мВ. Идеализированная передаточная характеристика показана на Рис. 3.6.

Рис. 14.4. Передаточная функция АЦП ADuC812

Режимы преобразования (однократный или циклический) могут быть установлены программно. Кроме того, преобразование может быть инициировано внешним сигналом запуска на выводе CONVST. Для запуска повторяющегося процесса преобразования можно использовать сигнал Таймера 2.

АЦП можно установить в режим передачи данных по каналу прямого доступа к памяти (DMA), когда блок повторяет циклы преобразования и посылает выборки во внешнюю память данных, минуя процессор. Этот процесс может использовать все 16 МБ внешней памяти данных.

Микроконвертер ADuC812 поставляется с заводскими калибровочными коэффициентами, которые загружаются автоматически после включения питания и обеспечивают оптимальную работу устройства. Блок АЦП содержит внутренние регистры калибровок смещения (ADCOFSL, AD-COFSH) и усиления (ADCGAINL, ADCGAINH), причем программная процедура калибровки пользователя подавляет заводские установки. Это дает возможность минимизировать ошибки в конечной системе. При необ-

ходимости через АЦП можно преобразовать сигнал внутреннего датчика температуры (канал 9).

Работой блока АЦП можно управлять через три регистра спецфункций: ADCCON1, ADCCON2 и ADCCON3. Регистрами данных блока АЦП являются ADCDATAL, ADCDATAH.

Регистр ADCCON1 управляет режимом работы АЦП, значением тактовой частоты АЦП, временем переключения каналов, внешним запуском. Регистр не имеет отдельно адресуемых битов.

Если АЦП находится в пассивном режиме, источник опорного напряжения включен и на соответствующем выводе присутствует напряжение Vref- В режиме микропотребления вся периферия блока АЦП выключена* Среднее потребление тока блоком АЦП примерно равно 1,6 мА при VDD = 5В.

Регистр ADCCON2 управляет установкой флага прерывания, режимами однократного и циклического преобразования. Имеется возможность индивидуального управления битами.

Регистр ADCCON3 позволяет определить занятость АЦП.

При использовании внутреннего источника опорного напряжения параллельно выводам Vref и Cref Должны быть подключены конденсаторы 100 нФ (второй вывод каждого конденсатора соединен с аналоговой землей AGND). Емкости следует располагать возможно ближе к выводам. Если напряжение Vref внутреннего источника опорного напряжения предполагается использовать во внешних схемах, этот эту линию нужно дополнительно буферизировать. Следует отметить, что внутренний источник опорного напряжения будет выключен до тех пор, пока АЦП или ЦАП не будут активизированы соответствующими битами разрешения.

После программирования блока АЦП с использованием регистров ADCCON1-3 он начнет выполнять преобразования аналоговых входных сигналов и формировать 12-разрядные выходные коды в регистрах AD-CDATAH(L). В старшие четыре разряда регистра ADCDATAH записывается номер канала. Формат слова результата показан на рис. 3.7.

Рис. 14.5. Формат слова результата АЦП-преобразования

Внутренний АЦП способен осуществлять выборки каждые 5 мксек. Таким образом, программа пользователя должна обслужить прерывание (прочитать результат и записать его для дальнейшей обработки) в течение 5 мксек, иначе результат следующей выборки может быть потерян. Для приложений, в которых процессор не успевает обслужить прерывания, предусмотрен режим прямого доступа к памяти. Режим DMA включается битом ADCCON2.6. после чего АЦП работает в соответствии с запрограммированным режимом, а результат каждой выборки записывается во внешнюю память данных, минуя микропроцессор. Этот режим работы обеспечивает реализацию максимального быстродействия АЦП. До включения режима DMA необходимо разметить внешнюю память, в которую будут записываться выборки. Разметка состоит в записи номеров каналов во внешнюю память. На рис. 14.6 показана типовая разметка внешней памяти. После завершения разметки в регистры DM АР, DM АН и DMAL заносится стартовый адрес DMA. В примере на рис. 14.6 этот адрес равен 000000Н. Три байта стартового адреса должны быть записаны в следующем порядке: DMAL, DMAH, DMAP. Конец таблицы DMA указывается записью кода «1111» в поле номера канала. Теперь можно инициировать режим DMA установкой бита разрешения (ADCCON2.6, DMA).

Рис.14.6 Разметка внешней памяти данных для режима DMA

Режим DMA включается только в том случае, если пользователь предварительно установил время преобразования и режим запуска в регистрах ADCCON1 и ADCCON2. В конце цикла DMA устанавливается бит прерывания АЦП (ADCCON2.7, ADCI), а внешняя память данных оказывается загруженной результатами, как показано на рис. 3.9. Результаты разметки сохраняются.

Рис. 14.7. Внешняя память данных после цикла DMA

Во время цикла DMA процессор свободен и может выполнять команды, однако доступ процессора к портам Port2 и PortO (которые используются контроллером DMA) в это время запрещен. Это означает, что если при выполнении программы встретится обращение к портам Port2 и PortO, данные с внешних выводов прочитаны не будут. Как только блок данных DMA будет записан во внешнюю память, инициируется прерывание и процедура обслуживания может обработать данные уже не соблюдая требований реального времени.

Цифро-аналоговые преобразователи

Микроконвертер АОц,С812 содержит на кристалле два 12-разрядных ЦАП. Они управляются регистром управления DACCON, данные хранятся в регистрах данных DAC0L/DAC1L и DAC0H/DAC1H.

Значение на выходе каждого ЦАП модифицируется после записи в регистр младшего байта данных (DACxL). Возможна одновременная установка новых значений в обоих ЦАП, для этого предусмотрен бит SYNC в регистре DACCON. При 8-разрядном режиме работы байт, записанный в регистры DACxL, автоматически направляется в верхнюю часть 12-разрядного регистра данных.

Регистр DACCON управляет режимами работы обоих ЦАП, его биты имеют следующее назначение:

Таймеры/счетчики

Микроконвертер ADuC812 имеет три 16-разрядных таймера/счетчика: Таймер 0, Таймер 1 и Таймер 2. Структура и режимы работы таймеров/счетчиков соответствуют общим принципам архитектуры MCS-51. Здесь мы для удобства работы с микроконвертером приведем краткую информацию о регистрах и управлении таймерами/счетчиками.

Каждый таймер/счетчик может быть запрограммирован на работу в качестве либо таймера (отсчет времени через подсчет внутренних импульсов синхронизации), либо счетчика (подсчет событий на внешнем входе). В обоих случаях переполнение счетного регистра приводит к формированию запроса прерывания.

Последовательные интерфейсы UART, I2C, SPI

Микроконвертер ADuC812 имеет три последовательных порта: асинхронный порт UART и синхронные порты SPI, I2С.

Порт UART. Последовательный порт UART обеспечивает асинхронный дуплексный последовательный обмен с программируемым форматом передаваемого кадра. В целом, порт UART микроконвертера ADuC812 соответствует блоку последовательного порта ядра 8x52, но отсутствуют регистры SADEN, SADDR и связанные с ними режимы работы.

Регистр SBUF является сдвоенным регистром данных порта UART. Под одним именем и адресом выступают регистры приемника и передатчика, что обеспечивает одновременный прием и передачу данных. Регистр SCON является регистром управления порта UART, он имеет индивидуально программируемые биты.

Порт SPI. Последовательный порт SPI обеспечивает скоростной синхронный обмен данными. Максимальная скорость передачи данных через порт SPI микроконвертера ADuC812 достигает 4 Мбит/сек при Fosc=16Mгц,. Данные передаются пакетами по 8 бит. Кроме двух линий данных в состав SPI-интерфейса входят линии CSx# выбора устройств и линия синхронизации SCLOCK (рис. 14.8).

Рис. 14.8. Соединение устройств по каналу SPI

Интерфейс SPI является локальным, для совместной работы устройств достаточно согласовать уровни на линиях (питание устройств +3 В или +5 В). С точки зрения программирования, драйвер микроконвертера ADfiC812, обслуживающий связь с конкретным SPI устройством, должен обеспечить передачу и прием данных в соответствии со спецификацией этого устройства. Протоколы обмена и временные диаграммы обеспечиваются встроенными в микроконтроллер и каждое устройство блоками SPI-интерфейса.

При необходимости можно передавать данные в обоих направлениях по одной линии с разделением времени. Чтобы при этом исключить экстремальные состояния, если оба устройства захотят выдать данные на линию одновременно, в линию данных включается последовательно резистор номиналом 1-10 кОм.

Соединение между ведущим и ведомым устройствами с использованием SPI интерфейса, показано на рис. 14.9. Вывод SCLOCK является выходом тактового сигнала ведущего устройства и входом тактового сигнала ведомого. После команды записи ведущим устройством в регистр данных SPI-порта начинает работать тактовый генератор интерфейса SPI и записанные данные сдвигаются через вывод MOSI ведущего микроконтроллера на вывод MOSI ведомого. После сдвига байта данных тактовый генератор останавливаетсяj устанавливается флаг окончания передачи ISPI. Если в регистре IE2 установлен бит разрешения прерывания ESI, то возникнет запрос прерывания.

Рис. 14.9. Обмен данными между устройствами по каналу SPI

Для выбора SPI-устройства в качестве ведомого служит вход SS# с активным низким уровнем сигнала. Режим ведущий/ведомый может быть установлен и программным способом посредством установки или очистки бита SPIM в регистре управления SPICON.

Два сдвиговых регистра ведущего и ведомого микроконтроллеров можно рассматривать как один разнесенный 16-разрядный циклический сдвиговый оегисто. При сдвиге данных из ведущего микроконтроллера в

ведомый одновременно происходит сдвиг данных из ведомого микроконтроллера в ведущий, т.е. в течение одного цикла сдвига происходит обмен данными между ведущим и ведомым микроконтроллерами.

Передаваемые символы не могут быть записаны в регистр данных SPI прежде, чем будет полностью завершен цикл сдвига. С другой стороны, при приеме данных принимаемый символ должен быть считан из регистра данных SPI прежде, чем будет завершен прием следующего символа, в противном случае предыдущий символ будет потерян.

Существует четыре варианта комбинации фазы и полярности сигнала SCLOCK относительно данных. Они задаются битами СРНА и CPOL. Форматы передачи данных по каналу SPI показаны на рис. 14.10.

Рис. 14.10. Передача данных по каналу SPI при различных комбинациях фазы и полярности синхросигнала относительно данных

Регистр SPIDAT является регистром данных порта SPI, а регистр SPICON управляет режимом работы порта SPI, а также-содержит флаги прерывания и ошибки записи. Этот регистр управления имеет индивидуально программируемые биты.

Порт I2С.

Последовательный порт 12С обеспечивает меньшую скорость обмена, чем порт SPI. Его преимуществом является возможность передавать данные по локальной шине всего из двух линий, поскольку адрес устройства входит в посылку. По одной из линий передаются данные, а вторая служит для передачи синхросигнала. Каждая линия «подтянута» через резистор 1-10 кОм к потенциалу шины питания (рис. 14.11).

Скорость обмена по каналу 12С определяется частотой синхросигнала SCLOCK, который формирует ведущее устройство.

Рис. 14.11. Организация последовательного канала I2C

Передача начинается стартовым битом, который идентифицируется в том случае, когда на линии данных имеет место переход «1» — «О», а линия синхронизации имеет потенциал «1» (рис. 14.15).

Рис. 14.12 Передача данных по каналу I2C

За стартовым битом ведущее устройство посылает байт (у которого первым следует старший бит MSB), содержащий адрес ведомого устройства и бит управления R/W# (рис. 14.16). Этот бит управляет направлением передачи: при R/W# = 0 ведущее устройство будет записывать данные в ведомое, а при R/W# = 1 будет читать.

Рис. 14.16 Формат первого байта передачи по каналу I2C

Операция чтения/записи будет иметь место, если будет получен правильный бит подтверждения от ведомого устройства (рис. 14.17). Все ведомые устройства сравнивают посланный ведущим устройством адрес со своим собственным и устройство, идентифицировавшее адрес как свой, посылает бит подтверждения. Бит подтверждения представляет собой «0» во время 9-го импульса синхронизации и должен посылаться ведомым устройством в конце каждого байта обмена.

Рис. 14.17 Подтверждение от ведомого на шине I2C

При отсутствии бита подтверждения и в конце обмена ведущее устройство формирует условие «STOP». Этим условием является переход «О» - «1» на линии данных при «1» на линии синхронизации.

В микроконвертере AD|i812 порт 12С обеспечивает аппаратную реализацию режима ведомого и программную реализацию режима ведущего. После включения питания или инициализации порт I2С настроен на режим ведомого.

3.8. Внутренняя flash-память программ и данных

Внутренняя память программ. Внутренняя flash-память программ микроконвертера объемом 8 Кбайт может быть запрограммирована прямо на плате через последовательный порт UART, либо перед установкой микросхемы с использованием одного из промышленных программаторов. Режим загрузки через последовательный порт устанавливается после включения питания, если вывод PSEN# через резистор (около 1 кОм) подключен к земле. Опция загрузки памяти программ (Load+Run) появляется в команде RUN интегрированной системы программирования «ТурбоАс-семблер-51» при настройке этой системы на программирование микроконвертера ADuC812.

Внутренняя flash-память данных. Внутренняя энергонезависимая память данных имеет объем 640 байт и разбита на страницы по 4 байта. Всего страниц 160 (рис. 14.18), обращение к этой памяти производится с использованием нескольких регистров спецфункций. Регистры EDAT1-EDAT4 предназначены для хранения данных страницы, регистр EADRL используется для хранения адреса страницы, а в регистр ECON записывается текущая команда обращения к памяти.

Рис. 14.18. Внутренняя flash-память данных

Команда, записанная в регистр ECON, сразу выполняется.

Стирание одной страницы и всей flash-памяти данных выполняется за 20 мс, запись одной страницы занимает 250 мксек, а чтение страницы длится командный цикл. Следует обратить внимание на эти цифры, поскольку на время обслуживания flash-памяти данных запросы прерываний откладываются. Сразу после записи команды в регистр ECON процессор переходит в режим пониженного энергопотребления (таймеры/счетчики продолжают функционировать) и находится в нем до конца работы с этой памятью.

Команды работы с flash-памятью данных, коды которых могут быть записаны в регистр ECON, приведены ниже.

Программирование байта памяти данных возможно после стирания его содержимого. Особенностью flash-памяти является то, что команду стирания можно выполнить только для всей страницы (или матрицы). После стирания каждый байт страницы содержит код FFh.

Монитор напряжения питания и сторожевой таймер

Монитор напряжения питания (PSM) формирует запрос прерывания, если цифровое или аналоговое питание становится меньше значения, которое может быть установлено программно (от 2,6 В до 4,6 В). Процедура обслуживания этого прерывания должна сохранить состояние регистров процессора в энергонезависимой памяти. Флаг прерывания очищается при нормализации питания, но не ранее 256 мсек с момента установки.

Монитор напряжения питания управляется регистром PSMCON.

Сторожевой таймер (WDT) предназначен для вывода системы из зависаний рабочей программы. Сторожевой таймер управляется регистром WDCON.

Сторожевой таймер функционирует, если установлен бит WDE регистра WDCON. Биты PRE2, PRE1 определяют интервал времени, в конце которого сторожевой таймер формирует системный сброс микроконвертера. Рабочая программа при всех вариантах реализации алгоритма должна периодически перезагружать сторожевой таймер, не допуская его срабатывания. Перезагрузка осуществляется последовательной установкой битов WDR1, WDR2. Отсутствие перезагрузки свидетельствует о непредусмотренной задержке, идентифицируется как зависание и вызывает системный сброс и перезагрузку микроконвертера.

# 15. Система прерываний, организация последовательного интерфейса 8051-совместимых микроконтроллеров

Система прерываний

Архитектура системы управления прерываниями для базовой модели (I-8051) показана на рис.15.1.

Рис.15.1. Система управления прерываниями

Каждый вид прерывания индивидуально разрешается или запрещается установкой или очисткой соответствующих бит SFR-регистра IE (Interrupt Enable). Регистр содержит также бит общего запрещения, при котором блокируются все прерывания. Назначение битов регистра IE следующее:

| IE.7 | - | Enable All Interrupts (EA), разрешение прерываний от всех источников; |
| --- | --- | --- |
| IE.6, IE.5 | - | reserved, зарезервированы для дальнейшего использования; |
| IE.4 | - | Enable Serial Port Interrupt (ES), разрешение прерывания от последовательного порта; |
| IE.3 | - | Enable Timer 1 Interrupt (ET1), разрешение прерывания по переполнению Т/С1; |
| IE.2 | - | Enable External Interrupt 1 (EX1), разрешение прерывания по внешнему сигналу на входе ; |
| IE.1 | - | Enable Timer 0 Interrupt (ET0), разрешение прерывания по переполнению Т/С0; |
| IE.0 | - | Enable External Interrupt 1 (EX1), разрешение прерывания по внешнему сигналу на входе . |

Вид воспринимаемого внешнего сигнала (Interrupt Type) по входам , задается программированием соответствующих бит в регистре TCON (TCON.0, TCON.2), а разряды TCON.1, TCON.3 (Interrupt Edge) выполняют роль флагов, фиксирующих поступившие запросы.

Прерывание по последовательному порту вырабатывается функцией логического "ИЛИ" битов RI и TI в регистре SCON.

Каждому типу прерывания может быть программно присвоен высокий или низкий приоритетный уровень путем установки или очистки соответствующего бита в SFR-регистре IP (Interrupt Priority), который имеет (для кристалла I-8051) следующее назначение битов:

IP.7, IP.6, IP.5 - reserved, зарезервированы для дальнейшего использования;

IP.4 - Priority of Serial Port Interrupt (PS), приоритет последовательного порта;

IP.3 - Priority of Timer 1 Interrupt (PT1), приоритет Т/С1;

IP.2 - Priority of External Interrupt 1 (PX1), приоритет внешнего прерывания ;

IP.1 - Priority of Timer 0 Interrupt (PT0), приоритет Т/С0;

IP.0 - Priority of External Interrupt 0 (PX0), приоритет внешнего прерывания .

Низкоприоритетное прерывание может прерываться высокоприоритетным, но никогда не прерывается запросом того же уровня приоритета. Поэтому, если одновременно возникают два прерывания с различным уровнем приоритета, то сначала выполняется высокоприоритетное. Если же подобная ситуация складывается для прерываний с одинаковым уровнем приоритета, то последовательность их обработки определяется специальной последовательностью опроса флагов прерываний (Interrupt Polling Sequence). В процессе работы "фиксация" всех флагов прерываний происходит в состоянии S5 каждого машинного цикла, а опрос - во время следующего машинного цикла.

## Последовательный интерфейс

Последовательный порт ввода-вывода обеспечивает синхронный и асинхронный режимы связи и предназначен для поддержки взаимодействия микроконтроллера с модемами и другими внешними устройствами. Он работает как универсальный асинхронный приемопередатчик (UART) в трех полнодуплексных режимах (режимы 1, 2 и 3), причем асинхронная передача и прием могут вестись одновременно и с одинаковой или разной скоростью. Блок UART поддерживает обнаружение однобитовых ошибок кадра передачи, мультипроцессорный обмен и автоматическое распознавание адреса. Последовательный порт работает также и в синхронном режиме (режиме 0).

В состав UART входят передающий и принимающий сдвигающие регистры, буфер приемника и передатчика SBUF и блок управления работой порта с регистром управления SCON. Запись байта в буфер приводит к автоматической переписи байта в сдвигающий регистр передатчика и инициирует начало передачи. Наличие буферного регистра приемника позволяет совмещать операцию чтения из SBUF ранее принятого байта с приемом очередного. Если к моменту окончания приема очередного байта предыдущий не был считан из SBUF, то он будет потерян.

Скорость передачи/приема (частота пересылки битов) зависит от запрограммированного режима работы порта и значения бита SMOD в регистре PCON. Как указывалось ранее, последовательный порт может работать в одном из четырех режимов.

Режим 0. Информация и передается и принимается через внешний вывод RxD (линия порта Р3.0). Через выход передатчика TxD (Р3.1) выдаются тактовые импульсы, стробирующие передаваемые или принимаемые биты. Формат посылки - 8 бит. Сдвиг данных (младшим значащим битом вперед) происходит на последней фазе (S6P2) каждого периферийного цикла, поэтому частота приема и передачи равна FOSC/12.

Режим 1. Информация передается через вывод TxD, а принимается через RxD. Формат посылки - 10 бит (стартовый - "0", 8 информационных и стоповый - "1"). При приеме стоп-бит поступает в разряд RB8 регистра SCON. Частота обмена задается программированием T/C1.

Режим 2. Последовательные данные выдаются на вывод TxD, а принимаются по выводу RxD. Кадр данных состоит из 11 бит (старт-бит, 8 информационных, программируемый девятый бит и стоп-бит). При передаче девятый бит транслируется из SCON.TB8, а при приеме - передается в SCON.RB8. Девятый бит используется по усмотрению программиста, например, как бит контроля информации по четности или как флаг («control/data» или «address/data») идентификации передаваемого или принимаемого кадра. Частота обмена равна 2SMOD·FOSC/64.

Режим 3. Идентичен режиму 2 с тем отличием, что частота обмена задается программированием T/C1 (как и в режиме 1) и равна 2SMOD·FOV/32, где FOV - частота переполнений (overflow) таймера 1. В большинстве приложений таймер 1 конфигурируется по схеме режима 2 (8-битовый таймер с автоперезагрузкой), для которого FOV определяется выражением:

FOV=FOSC/12·12·[266-(TH1)], где (ТН1) - десятичный код содержимого ТН1.

Схема синхронизации работы последовательного порта в режимах 1, 2 и 3 показана на рис.15.2.

Рис.15.2 Схема синхронизации работы последовательного порта

Отметим особенности организации приема. Прием начинается при обнаружении перехода сигнала на входе R´ D из "1" в "0". Для отслеживания такого перехода вход R´ D аппаратно опрашивается с частотой F1. Когда переход сигнала на входе R´ D из "1" в "0" обнаружен, то немедленно сбрасывается счетчик-делитель на 16 в цепи сигнала R´ C , в результате чего происходит совмещение моментов переполнения этого счетчика-делителя с границами смены битов принимаемого кадра. 16 состояний счетчика-делителя делят время, в течение которого каждый принимаемый бит кадра присутствует на входе R´ D, на 16 фаз. В фазах 7, 8 и 9 специальное устройство микроконтроллера, бит детектор, считывает со входа R´ D три значения принимаемого бита и по мажоритарному принципу (два из трех) выбирает одно из них и подает его на вход регистра сдвига приемника.

Если мажоритарный отбор при приеме первого бита кадра (старт-бит) показывает ненулевое значение бита, то все устройства блока приема сбрасываются и начинаются и начинается отслеживание следующего перехода из "1" в "0" на входе R´ D. Таким образом обеспечивается защита от сбойных (ложных) старт-битов.

Настройка последовательного порта на определенный режим работы осуществляется путем программного задания соответствующего управляющего слова в регистр SCON, функциональное назначение битов которого отражено ниже:

| SCON.7 | - | Serial Mode Control Bit 0 (SM0), бит 0 выбора режима работы; |
| --- | --- | --- |
| SCON.6 | - | Serial Mode Control Bit 1 (SM1), бит 1 выбора режима работы; |
| SCON.5 | - | Serial Mode Control Bit 2 (SM2), бит 2 выбора режима работы; |
| SCON.4 | - | Receiver Enable Bit (REN), бит разрешения приема; |
| SCON.3 | - | Transmit Bit 8 (TB8), девятый бит передаваемых данных в режимах 2 и 3; |
| SCON.2 | - | Receive Bit 8 (RB8), девятый бит принимаемых данных в режимах 2 и 3, в режиме 1 (при SM2=0) в RB8 фиксируется значение принятого стоп-бита; |
| SCON.1 | - | Transmit Interrupt Flag (TI), флаг прерывания передатчика, устанавливается аппаратно в конце времени выдачи последнего бита кадра, очищается программно; |
| SCON.0 | - | Receive Interrupt Flag (RI), флаг прерывания приемника, устанавливается аппаратно в конце времени приема последнего бита кадра, очищается программно (при SM2=1 процедура использования флага RI изменяется). |

Задание режима работы последовательного порта дано в табл.3.

Во всех четырех режимах работы передача инициируется любой командой, определяющей буферный регистр SBUF как получатель байта (например, MOV SBUF,A). Прием в режиме 0 осуществляется при условии, что REN=1 и RI=0, а в режимах 1,2,3 прием начинается с приходом старт-бита, если REN=1.

В мультипроцессорных системах, где требуется обмен информацией между ведущим и несколькими ведомыми микроконтроллерами по одному последовательному каналу, использование бита SM2 и одного из 9-битных режимов последовательного порта предоставляет пользователю возможность решения таких задач, как:

- идентификация адресных или командных (control) кадров и кадров данных (data);

- распознавание "собственного" и "широковещательного" адреса;

- обнаружение ошибок при приеме кадра.

Функция автоматического распознавания адреса включается, когда разрешен мультипроцессорный обмен (установлен бит SM2 в регистре SCON), при этом процедура взаимодействия микроконтроллеров в системе может быть организована следующим образом. Когда ведущий микроконтроллер передает блок данных одному (заданный адрес) или нескольким (широковещательный адрес) ведомым, то он вначале выставляет на передачу адресный кадр, который идентифицирует требуемого адресата. В качестве признака "кадр адреса/кадр данных " может использоваться содержимое девятого бита (режимы 2 и 3 последовательного порта). Ведомый микроконтроллер проверяет на предмет совпадения адреса кадры с установленным девятым битом (признаком адреса). Если адрес приемника совпадает, то приемник аппаратно устанавливает бит RB8 и бит RI в регистре SCON, что вызывает прерывание (биты ES и EА в регистре IE должны быть установлены, чтобы бит RI сгенерировал прерывание). После этого программа подчиненного процессора-адресата очищает бит SM2 в регистре SCON и готовится к приему блока данных. Остальные "Slave"- устройства безразличны к этим кадрам данных (девятый бит=0), потому что они реагируют только на собственный адрес.

Данный механизм работает и в случае нахождения приемопередатчика микроконтроллера в 8-битном режиме (режим 1) с той лишь разницей, что стоп-бит занимает место девятого бита данных. Бит RI устанавливается только тогда, когда принимаемый "control"- кадр совпадает по адресу с адресом "Slave"- устройства и оканчивается действительным стоп-битом.

Функция обнаружения битовых ошибок кадра (в режимах 2 и 3 последовательного порта) может быть реализована следующим образом.

Для повышения достоверности передачи в качестве девятого бита (разряд TB8 регистра SCON) выбирают бит четности из регистра PSW, используя следующую процедуру:

| MOV | C, | P | бит Р ® в TB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | TB8, | C |  |
| MOV | SBUF, | A | - инициализация передачи |

При приеме девятый бит данных поступает в разряд RB8 регистра SCON и используется в качестве контрольного для обнаружения одиночных ошибок в принятом байте.

# 16. Система команд 8051-совместимых микроконтроллеров

Система команд семейства MCS-51 содержит 111 базовых команд, которые по функциональному признаку можно подразделить на пять групп:

- команды пересылки данных (Data Transfer);

- арифметические команды (Arithmetic);

- логические команды (Logic);

- команды передачи управления (Control Transfer or Program Branching);

- команды обработки битовых переменных (Boolean Variable Manipulation).

Формат команд - одно-, двух- и трехбайтовый, причем большинство команд (94) имеют формат один или два байта. Первый байт любых типа и формата всегда содержит код операции, второй и третий байты содержат либо адреса операндов, либо непосредственные операнды.

Состав операндов включает в себя операнды четырех типов: биты, ниблы (4 разряда), байты и 16-битные слова. Время исполнения команд составляет 1, 2 или 4 машинных цикла. При тактовой частоте 12 мГц длительность машинного цикла составляет 1 мкс, при этом 64 команды исполняются за 1 мкс, 45 команд - за 2 мкс и 2 команды (умножение и деление) - за 4 мкс.

Набор команд MCS-51 поддерживает следующие режимы адресации.

Прямая адресация (Direct Addressing).

Операнд определяется 8-битным адресом в инструкции. Эта адресация используется только для внутренней памяти данных и регистров SFR.

Косвенная адресация (Indirect Addressing).

В этом случае инструкция адресует регистр, содержащий адрес операнда. Данный вид адресации может применяться при обращении как к внутреннему, так и внешнему ОЗУ. Для указания 8-битных адресов могут использоваться регистры R0 и R1 выбранного регистрового банка или указатель стека SP.

Для 16-битной адресации используется только регистр "указатель данных" (DPTR - Data Pointer).

Регистровая адресация (Register Instruction).

Данная адресация применяется для доступа к регистрам R0+R7 выбранного банка. Команды с регистровой адресацией содержат в байте кода операции трехбитовое поле, определяющее номер регистра. Выбор одного из четырех регистровых банков осуществляется программированием битов селектора банка (RS1, RS0) в PSW.

Непосредственная адресация (Immediate constants).

Операнд содержится непосредственно в поле команды вслед за кодом операции и может занимать один или два байта (data8, data16).

Индексная адресация (Indexed Addressing).

Индексная адресация используется при обращении к памяти программ и только при чтении. В этом режиме осуществляется просмотр таблиц в памяти программ. 16-битовый регистр (DPTR или PC) указывает базовый адрес требуемой таблицы, а аккумулятор указывает на точку входа в нее. Адрес элемента таблицы находится сложением базы с индексом (содержимым аккумулятора).

Другой тип индексной адресации применяется в командах "перехода по выбору" (Case Jump). При этом адрес перехода вычисляется как сумма указателя базы и аккумулятора.

Неявная адресация (Register-Specific Instructions).

Некоторые инструкции используют индивидуальные регистры (например, операции с аккумулятором, DPTR), при этом данные регистры не имеют адреса, указывающего на них; это заложено в код операции.

Команды пересылки данных.

Данную группу команд можно подразделить на следующие подгруппы:

- команды передачи данных, использующие внутреннюю память данных;

- команды передачи данных, использующие внешнюю память данных;

- команды работы с таблицами.

В табл.16.1 показаны команды, использующие внутреннее ОЗУ и применяемые при этом режимы адресации.

Таблица 16.1

| Мнемоника | Операция | Режимы адресации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dir | Ind | Reg | Imm |
| MOV A, <src> | A=<src> | x | x | x | x |
| MOV <dest>, A | <dest>=A | x | x | x |  |
| MOV <dest>, <src> | <dest>=<src> | x | x | x | x |
| MOV DPTR, #data16 | DPTR=16-bit immediate constant |  |  |  | x |
| PUSH <src> | INC SP:MOV"@SP",<src> | x |  |  |  |
| POP <dst> | MOV <dest>, "@SP": DEC SP | x |  |  |  |
| XCH A, <byte> | ACC and <byte> exchange data | x | x | x |  |
| XCHD A, @Ri | ACC and @Ri exchange low nibbles |  | x |  |  |

В приведенной таблице используются стандартные обозначения: <src>, (source) - иcточник, <dest>, (destination) - приемник. Команда MOV <dest>, <src> позволяет пересылать данные между ячейками внутреннего ОЗУ или SFR без использования аккумулятора. При этом работа с верхними 128 байтами внутреннего ОЗУ может осуществляться только в режиме косвенной адресации, а обращение к регистрам SFR - только в режиме прямой адресации.

Во всех микросхемах MCS-51 стек размещается непосредственно в резидентной памяти данных чипа и растет в сторону увеличения адресов. Поскольку по отношению к SP используется косвенная адресация, то стек может попасть и в область "Upper 128", но не в SFR. В тех кристаллах, где "Upper 128" отсутствует, увеличение стека за границу 128 байт приведет к потере данных.

Операция XCH A, <byte> применяется для обмена данными (exchange) между аккумулятором и адресуемым байтом. Команда XCHD A, @Ri аналогична предыдущей, но выполняется только для младших тетрад (ниблов), участвующих в обмене.

В табл. 16.2 приведены команды для работы с внешней памятью данных.

Таблица 16.2

| Мнемоника | Операция | Разрядность данных |
| --- | --- | --- |
| MOVX A, @Ri | Read external RAM @Ri | 8 bits |
| MOVX @Ri, A | Write external RAM @Ri | 8 bits |
| MOVX A, @DPTR | Read external RAM @DPTR | 16 bits |
| MOVX @DPTR, A | Write external RAM @DPTR | 16 bits |

Отметим, что при любом доступе к внешней памяти данных используется только косвенная адресация и обмен информацией осуществляется исключительно через аккумулятор. В случае 8-разрядных адресаций используется R0 или R1 текущего регистрового банка, а для 16-разрядных - регистр DPTR. Сигналы чтения и записи ( и ) активизируются только во время выполнения команд MOVX.

В табл.16.3 отражены две команды, предназначенные для чтения табличных данных, размещенных в программной памяти.

Таблица 16.3 Команды для работы с таблицами.

| Мнемоника | Операция |
| --- | --- |
| MOVC A, @A+DPTR | Read Program Memory at (A+DPTR) |
| MOVC A, @A+PC | Read Program Memory at (A+PC) |

С помощью этих команд, осуществляющих доступ исключительно к памяти программ, возможно только чтение таблиц, но не их изменение, мнемонически эти команды выглядят как MOVC ("move constant"). Если таблица расположена во внешней программной памяти, то чтение байта из нее сопровождается стробом (Program Store Enable).

Первая команда MOVC предназначена для обращения к таблице с максимальным числом входов - до 156 (от 0 до 255). Номер требуемого входа в таблицу загружается в аккумулятор, а регистр DPTR устанавливается на точку начала таблицы. Вторая команда MOVC работает аналогичным образом за исключением того, что в качестве указателя базы используется счетчик команд - РС и обращение к таблице производится из подпрограммы. Вначале номер требуемой точки входа загружается в аккумулятор, затем вызывается подпрограмма:

MOV A, Entry Number

CALL Table

Подпрограмма "Table" будет выглядеть следующим образом:

Table:	MOVC	A, @A+PC

RET

Таблица должна находится в памяти программ непосредственно за инструкцией RET, причем такая таблица может иметь до 255 точек входа (от 1 до 256). Номер 0 не может быть использован, потому что во время выполнения инструкции MOVC A, @A+PC счетчик команд содержит адрес инструкции RET, и значением точки входа "0" будет сам код этой инструкции.

Команда обработки данных.

Команды обработки данных включают в себя арифметические, логические и булевские (битовые) операции. Перечень арифметических операций дан в табл.16.4.

Таблица 16.4

| Мнемоника | Операция | Режимы адресации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dir | Ind | Reg | Imm |
| ADD A, <byte> | A=A+<byte> | x | x | x | x |
| ADDC A, <byte> | A=A+<byte>+C | x | x | x | х |
| SUBB A, <byte> | A=A-<byte>-C | x | x | x | x |
| INC A | A=A+1 | Accumulator only |  |  |  |
| INC <byte> | <byte>=<byte>-1 | x | x | x |  |
| INC DPTR | DPTR=DPTR+1 | Data Pointer only |  |  |  |
| DEC A | A=A-1 | Accumulator only |  |  |  |
| DEC <byte> | <byte>=<byte>-1 | x | x | x |  |
| MUL AB | B:A=B´ A | ACC and B only |  |  |  |
| DIV AB | A=Int[A/B], B=Mod[A/B] | ACC and B only |  |  |  |
| DA A | Decimal Adjust | Accumulator only |  |  |  |

Логические операции являются поразрядными. Их список приведен в табл.16.5.

Таблица 16.5

| ANL A, <byte> | A=A.AND.<byte> | x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANL <byte>, A | <byte>=<byte>.AND.A | x |  |  |  |
| ANL <byte>, #data | <byte>=<byte>.AND.#data | x |  |  |  |
| ORL A, <byte> | A=A.OR.<byte> | x | x | x | x |
| ORL <byte>, A | <byte>=<byte>.OR.A | x |  |  |  |
| ORL <byte>, #data | <byte>=<byte>.OR.#data | x |  |  |  |
| XRL A, <byte> | A=A.XOR.<byte> | x | x | x | x |
| XRL <byte>, A | <byte>=<byte>.XOR.A | x |  |  |  |
| XRL <byte>, #data | <byte>=<byte>.XOR.#data | x |  |  |  |
| CLR A | A=00H | Accumulator only |  |  |  |
| CPL A | A=.NOT.A | Accumulator only |  |  |  |
| RL A | Rotate ACC Left 1 bit | Accumulator only |  |  |  |
| RLC A | Rotate Left through Carry | Accumulator only |  |  |  |
| RR A | Rotate ACC Right 1 bit | Accumulator only |  |  |  |
| RRC A | Rotate Right through Carry | Accumulator only |  |  |  |
| SWAP A | Swap Nibbles in A | Accumulator only |  |  |  |

Микросхемы MCS-51 содержат в своем составе "булевый" процессор, который можно рассматривать как независимый процессор побитовой обработки, имеющий свое побитово-адресуемое ОЗУ, свой ввод-вывод и выполняющий свой набор команд. Внутреннее ОЗУ имеет 128 прямоадресуемых бит, пространство регистров SFR также поддерживает до 128 битовых полей. Побитно-адресуемыми являются все порты ввода-вывода, каждая линия которых может рассматриваться как однобитовый порт.

Таблица 16.6

| Мнемоника | Операция | Набор булевых инструкций перечислен в табл. 16.6. Каждый из отдельно адресуемых бит может быть установлен в "1", сброшен в "0", инвертирован, передан в разряд "Carry" или принят из него. Между любым прямоадресуемым битом и флагом переноса могут быть произведены логические операции "И" и "ИЛИ". Кроме того, по результату анализа состояния адресуемого бита возможно осуществление короткого (Short) условного перехода в соответствии с байтом смещения (relative). |
| --- | --- | --- |
| ANL C, bit | C=C.AND.bit |  |
| ANL C, /bit | C=C.AND.(.NOT.bit) |  |
| ORL C, bit | C=C.OR.bit |  |
| ORL C, /bit | C=C.OR.(.NOT.bit) |  |
| MOV C, bit | C=bit |  |
| MOV bit, C | bit=C |  |
| CLRC | C=0 |  |
| CLR bit | bit=0 |  |
| SETB C | C=1 |  |
| SETB bit | bit=1 |  |
| CPL C | C=.NOT.C |  |
| CPL bit | bit=.NOT.bit |  |
| JC rel | Jump if C=1 |  |
| JNC rel | Jump if C=0 |  |
| JB bit, rel | Jump if bit=1 |  |
| JNB bit, rel | Jump if bit=0 |  |
| JBC bit, rel | Jump if bit=1; CLR bit |  |

Команды передачи управления.

В табл.16.7 дан список команд безусловных переходов.

Таблица 16.7

| Мнемоника | Операция | В приведенной таблице показана только одна команда "JMP addr", хотя фактически их имеется 3 варианта - SJMP, LJMP и AJMP, различающихся форматом адреса перехода. Мнемоника JMP используется в том случае, когда программист не уверен, какой вариант необходимо применить и предоставляет выбор Макроассемблеру. |
| --- | --- | --- |
| JMP addr | Jump to addr |  |
| JMP @A+DPTR | Jump to A+DPTR |  |
| CALL addr | Call subroutine at addr |  |
| RET | Return from subroutine |  |
| RETI | Return from interrupt |  |
| NOP | No operation |  |

Для короткого перехода (Short JMP) адрес перехода определяется смещением (второй байт команды), при этом "дальность" перехода ограничена диапазоном -128/+127 байт относительно инструкции, следующей за JMP.

В инструкции длинного перехода (Long JMP) используется адрес назначения в виде 16-битной константы, что дает возможность перехода по любому адресу из 64К памяти программ.

Команда AJMP (Absolute JMP) является двухбайтной и использует 11-битную константу адреса. При выполнении инструкции младшие 11 бит РС замещаются 11-битным адресом из команды, старшие 5 бит остаются неизменными.

Инструкция JMP @A+DPTR предназначена для выполнения перехода "по выбору". Адрес назначения вычисляется как сумма значения регистра DPTR и аккумулятора. Обычно DPTR устанавливается на адрес таблицы переходов, а аккумулятор содержит индекс этой таблицы.

Команда "CALL addr" (аналогично команде "JMP addr") имеет две формы - LCALL и ACALL. Инструкция LCALL использует 16-битный адресный формат, ACALL - 11-битный.

Подпрограмма завершается инструкцией RET, позволяющей вернуться к инструкции, следующей за командой CALL.

Инструкция RETI используется для возврата из обработчиков прерываний, причем при выполнении RETI управляющая система уведомляется о том, что обработка завершилась.

В табл.16.8 дан список условных переходов.

Таблица 16.8

| Мнемоника | Операция | Режимы адресации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dir | Ind | Reg | Imm |
| JZ rel | JMP if A=0 | Accumulator only |  |  |  |
| JNZ rel | JMP if A¹ 0 | Accumulator only |  |  |  |
| DJNZ <byte>, rel | Decrement and Jump if not zero | x |  | x |  |
| CJNE A, <byte>, rel | JMP if A¹ <byte> | x |  |  | х |
| CJNE <byte>#data,rel | JMP if <byte>¹ #data |  | х | х |  |

Все условные переходы определяют адрес назначения как относительное смещение (rel) с длиной перехода, находящейся в пределах от -128 до +127 байт (относительно инструкции, следующей за условным переходом).

В PSW отсутствует флаг нуля, поэтому инструкции JZ и JNZ проверяют условие "равен нулю" тестированием данных в аккумуляторе.

Инструкция DJNZ (Decrement and Jump if Not Zero) используется для организации циклов.

Инструкция CJNE (Compare and Jump Not Equal) также может использоваться для управления циклами. Другим применением данной инструкции является проверка условий "больше чем", "меньше чем". Два байта в поле операндов представлены как "беззнаковое целое". Если первый операнд меньше, чем второй, то бит переноса "С" устанавливается в "1"; если больше или равен, то флаг "С" очищается.

# 16. Язык программирования Ассемблер. Структура программы на языке Ассемблер

Язык ассемблера — тип языка программирования низкого уровня, представляющий собой формат записи машинных команд, удобный для восприятия человеком. Часто для краткости его называют просто ассемблером, что, строго говоря, не верно (так как ассемблер — это программа-компилятор для языка ассемблера).

Содержание языка

Команды языка ассемблера один в один соответствуют командам процессора и, фактически, представляют собой удобную символьную форму записи (мнемокод) команд и их аргументов. Также язык ассемблера обеспечивает базовые программные абстракции: связывание частей программы и данныx через метки с символьными именами (при ассемблировании для каждой метки высчитывается адрес, после чего каждое вхождение метки заменяется на этот адрес) и директивы.

Директивы ассемблера позволяют включать в программу блоки данных (описанные явно или считанные из файла); повторить определённый фрагмент указанное число раз; компилировать фрагмент по условию; задавать адрес исполнения фрагмента, отличный от адреса расположения в памяти; менять значения меток в процессе компиляции; использовать макроопределения с параметрами и др.

Каждая модель процессора, в принципе, имеет свой набор команд и соответствующий ему язык (или диалект) ассемблера.

Имеются процессоры, реализующие базис своих высокоуровневых языков (Forth, Lisp), где ассемблер имеет минимальные отличия от базового языка. В отличие, например, от существующих, ассемблер процессора Java не совместим синтаксически с своим высокоуровневым языком.

Достоинства языка ассемблера

Минимальное количество избыточного кода, то есть использование меньшего количества команд и обращений в память, позволяет увеличить скорость и уменьшить размер программы.

Обеспечение полной совместимости и максимального использования возможностей нужной платформы: использование специальных инструкций и технических особенностей данной платформы.

При программировании на ассемблере становятся доступными специальные возможности: непосредственный доступ к аппаратуре, портам ввода-вывода и особым регистрам процессора, а также возможность написания самомодифицирующегося кода (то есть метапрограммирование, причём без необходимости программного интерпретатора).

Последние технологии безопасности, внедряемые в операционные системы, не позволяют делать самомодифицирующегося кода, так как исключают одновременную возможность исполнения инструкций и запись в одном и том же участке памяти (технология W^X в BSD-системах, DEP в Windows).

Недостатки языка ассемблера

Большие объёмы кода и большое число дополнительных мелких задач, что приводит к тому, что код становится очень сложно читать и понимать, а следовательно усложняется отладка и доработка программы, а также трудность реализации парадигм программирования и любых других соглашений, что приводит к сложности совместной разработки. Меньшее количество доступных библиотек, их малая совместимость между собой. Непереносимость на другие платформы (кроме двоично совместимых).

Применение

Напрямую вытекает из достоинств и недостатков. Поскольку большие программы на ассемблере писать не всегда удобно, их пишут на языках высокого уровня. На ассемблере же пишут небольшие фрагменты или модули, для которых критически важны:

- быстродействие (драйверы);

- размер кода (загрузочные сектора, программное обеспечение для микроконтроллеров и процессоров с ограниченными ресурсами, вирусы, программные защиты);

- специальные возможности: работа напрямую с аппаратурой или машинным кодом, то есть загрузчики операционных систем, драйверы, вирусы, системы защиты.

Легальная сфера деятельности

- Оптимизация критичных к скорости участков программ написанных на языке высокого уровня, таком как C++. Это особенно актуально для видеоприставок, у которых фиксированная производительность, и для мультимедийных кодеков, которые стремятся делать менее ресурсоемкими и более популярными.

- Создание операционных систем (ОС). ОС часто пишут на Си, языке, который специально был создан для написания одной из первых версий Unix. Аппаратно зависимые участки кода, такие, как загрузчик ОС, уровень абстрагирования от железа — HAL и ядро, частично приходится писать на ассемблере. Ассемблерного кода в Windows или Linux совсем не много, поскольку авторы стремятся к переносимости и надежности. Некоторые любительские ОС, такие, как KolibriOS, целиком написаны на ассемблере. При этом KolibriOS помещается на дискету и содержит графический многооконный интерфейс.

- Программирование микроконтроллеров (МК). По мнению профессор Таненбаума, как онтогенез повторяет филогенез, развитие МК повторяет историческое развитие компьютеров новейшего времени. На сегодняшний день для программирования МК весьма часто применяют ассемблер. Применение ассемблера так же во многом обусловлено очень низким уровнем программирования. В МК буквально приходится перемещать отдельные байты и биты между различными ячейками памяти. Программирование МК перспективно, так как по мнению Таненбаума в машине и квартире в среднем содержится 50 микроконтроллеров (должно быть имеется ввиду западный дом).

- Создание драйверов. Некоторые участки драйверов, взаимодействующие с железом, программируют на ассемблере. Хотя в целом драйверы стараются писать на языке высокого уровня. Поскольку это быстрее и надежнее. Надежность для драйверов играет особую роль, посколько в Windows NT и Linux драйверы работают в режиме ядра. Одна ошибка может привести к краху системы.

- Обратная разработка программы с целью создать аналогичную программу. Примером такой обратной разработки может быть деятельность команды разработчиков ReactOS. В процессе работы первая группа исследователей изучает внутренне устройство Windows NT, и описывает человеческим языком. Затем вторая группа программистов, используя отчёт первой, создаёт аналогичную функциональность.

- Создание антивирусов и других защитных программ. Для специалистов этой области, по заявлению Ильфака Гильфанова, создателя IDA, он создал этот интерактивный дизассемблер.[5]

- Написание оптимизатора и кодогенератора для транслятора, изучение кода с целью оценки эффективности работы транслятора.

- Создание микропрограммы то есть прошивки для микросхем. Микропрограммы используются в CISC процессорах Intel начиная с 80486. Такой процессор содержит аппаратно реализованную микроархитектуру и софт — микропрограмму. Микропрограмма интерпретирует CISC команды архитектуры процессора во внутренние RISC команды микроархитектуры, которые исполняются непосредственно аппаратной частью процессора. Так же CD приводы, модемы, DVD плееры и другие устройства, созданные на основе микроконтроллеров или специализированных мультипроцессоров, содержат прошивку.

- Изучение интерфейсной части ПО с целью создания информационных систем, сопрягающихся с изучаемым ПО. Это значит дизассемблирование библиотек подсистемы окружения, для изучения API функций, или дизассемблирование чего угодно, главное чтоб это было оправдано необходимостью создать железо или софт, который должен взаимодействовать с изучаемой программой через определенный интерфейс, который нужно изучить. Дело в том, что в остальном, для создание аналогичной программы, законы запрещают пользоваться дизассемблером (Разработчики ReactOS стремятся обойти это ограничение).

Нелегальная сфера деятельности

- Взлом программ. «Оригинал» ПО, копии которого продаются незаконно, если в нём использовались технические средства защиты авторских прав, вероятно, был взломан с помощью отладчика и знаний языка ассемблера. Специалиста по взлому называют крякером. Крякер, как правило, владеет языком ассемблера x86. Что позволяет при помощи отладчика или дизассемблера найти внутри кода программы функцию, ответственную за ввод кода активации или прекращение работы демонстрационной версии программы. Крякер может изменить исходный код программы при помощи hex редактора (1). Либо создать генератор ключа (2). Первый способ более прост для конечного пользователя. Второй менее наказуем.[6] (УКРФ ст. 272 до 2 лет[7])

- Создание вирусов и других вредоносных программ. (УКРФ ст. 273 до 3 лет, при тяжких последствиях до 7 лет[8])

- Исследования вирусов. На сайте Лаборатория Касперского описаны «исследователи», которые сами не создают вирусы, но пишут книги о том, как это сделать[9]. Ярким примером российского исследователя является Крис Касперски (не путать с Касперским — это не только два разных человека, но даже не однофамильцы).

Связывание ассемблерного кода с другими языками

Поскольку на ассемблере чаще всего пишут лишь фрагменты программы, их необходимо связывать с остальными частями на других языках. Это достигается 2 основными способами:

На этапе компиляции — вставка в программу ассемблерных фрагментов (англ. inline assembler) специальными директивами языка, в том числе написание процедур на языке ассемблера. Способ удобен для несложных преобразований данных, но полноценного ассемблерного кода, с данными и подпрограммами, включая подпрограммы с множеством входов и выходов, не поддерживаемых высокоуровневыми языками, с помощью него сделать нельзя.

На этапе компоновки, или раздельная компиляция. Для взаимодействия скомпонованных модулей достаточно, чтобы связующие функции поддерживали нужные соглашения вызова (англ. calling conventions) и типы данных. Написаны же отдельные модули могут быть на любых языках, в том числе и на ассемблере.

Синтаксис

Общепринятого стандарта для синтаксиса языков ассемблера не существует. Однако, существуют стандарты, которых придерживается большинство разработчиков языков ассемблера. Основными такими стандартами являются Intel-синтаксис и AT&T-синтаксис.

Набор команд

К командам языка ассемблер относят (большинство примеров даны для архитектуры x86):

Команды пересылания данных (mov, lea и т. д.)

Арифметичекие команды (add, sub, imul и т. д.)

Логические и побитовые операции (or, and, xor, shr и т. д.)

Команды управления ходом выполнения программы (jmp, loop, ret и т. д.)

Команды вызова программных прерываний (иногда относят к командам управления): int, into

Команды ввода/вывода в порт (in, out)

Для микроконтроллеров и микроЭВМ характерны также команды, выполняющие проверку и переход по условию, например:

cbne — перейти, если не равно dbnz — декрементировать, и если результат ненулевой, то перейти cfsneq — сравнить, и если не равно, пропустить следующую команду

Инструкции

Общий формат записи инструкций одинаков для обоих стандартов:

[метка:] опкод [операнды] [;комментарий]

где опкод (код операции) — непосредственно мнемоника инструкции процессору. К ней могут быть добавлены префиксы (повторения, изменения типа адресации и пр.).

В качестве операндов могут выступать константы, адреса регистров, адреса в оперативной памяти и пр.. Различия между стандартами Intel и AT&T касаются, в основном, порядка перечисления операндов и их синтаксиса при различных методах адресации.

Используемые мнемоники обычно одинаковы для всех процессоров одной архитектуры или семейства архитектур (среди широко известных — мнемоники процессоров и контроллеров Motorola, ARM, x86). Они описываются в спецификации процессоров. Возможные исключения:

Если ассемблер использует кроссплатформенный AT&T-синтаксис (оригинальные мнемоники приводятся к синтаксису AT&T)

Если изначально существовало два стандарта записи мнемоник (система команд была наследована от процессора другого производителя).

Например, процессор Zilog Z80 наследовал систему команд Intel i8080, расширил ее и поменял мнемоники (и обозначения регистров) на свой лад. Например сменил интеловские mov[11] на ld. Процессоры Motorola Fireball наследовали систему команд Z80, несколько её урезав. Вместе с тем, Motorola официально вернулась к мнемоникам Intel. И в данный момент половина ассемблеров для Fireball работает с интеловскими мнемониками, а половина с мнемониками Zilog.

Директивы

Кроме инструкций, программа может содержать директивы: команды, не переводящиеся непосредственно в машинные инструкции, а управляющие работой компилятора. Набор и синтаксис их значительно разнятся и зависят не от аппаратной платформы, а от используемого компилятора (порождая диалекты языков в пределах одного семейства архитектур). В качестве «джентельменского набора» директив можно выделить:

- определение данных (констант и переменных)

- управление организацией программы в памяти и параметрами выходного файла.

- задание режима работы компилятора

- всевозможные абстракции (то есть элементы языков высокого уровня) – от оформления процедур и функций (для упрощения реализации парадигмы процедурного программирования) до условных конструкций и циклов (для парадигмы структурного программирования).

# 17. Язык программирования С. Структура программы на языке С

Язык С был изобретен и впервые реализован Деннисом Ритчи (Dennis Ritchie) на компьютере DEC PDP-11 под управлением операционной системы UNIX. Язык С появился в результате развития языка под названием BCPL. В свою очередь, этот язык был разработан Мартином Ричардсом (Martin Richards) под влиянием другого языка, имевшего название В, автором которого был Кен Томпсон (Ken Tompson). Итак, в 1970-х годах развитие языка В привело к появлению языка С.

Язык С часто называют языком среднего уровня. Это не означает, что он менее эффективен, более неудобен в использовании или менее продуман, чем языки высокого уровня, такие как Basic или Pascal. Отсюда также не следует, что он запутан, как язык ассемблера (и порождает связанные с этим проблемы). Это выражение означает лишь, что язык С объединяет лучшие свойства языков высокого уровня, возможности управления и гибкость языка ассемблера. В табл. 17.1 показано место языка С среди других языков программирования.

Таблица 17.1. Место языка С среди остальных языков программирования

| Высший уровень Средний уровень Низший уровень | Ada Modula-2 Pascal COBOL FORTRAN BASIC Java C# C++ С Forth Macro-assembler Assembler |
| --- | --- |

Будучи языком среднего уровня, язык С позволяет осуществлять манипуляции с битами, байтами и адресами — основными элементами, с которыми работают функции операционной системы. Несмотря на это, программы, написанные на языке С, можно выполнять на разных компьютерах. Это свойство программ называется машинонезависимостью (portability). Например, если программу, написанную для операционной системы UNIX, можно легко преобразовать, чтобы она работала на платформе Windows, то говорят, что такая программа является маши-нонезависимой (portable).

Все языки высокого уровня используют концепцию типов данных. Тип данных (data type) определяет множество значений, которые может принимать переменная, а также множество операций, которые над ней можно выполнять. К основным типам данных относятся целое число, символ и действительное число. Несмотря на то что в языке С существует пять встроенных типов данных, он не является строго типизированным языком, как языки Pascal и Ada. В языке С разрешены практически все преобразования типов. Например, в одном и том же выражении можно свободно использовать переменные символьного и целочисленного типов.

В отличие от языков высокого уровня, язык С практически не проверяет ошибки, возникающие на этапе выполнения программ. Например, не осуществляется проверка возможного выхода индекса массива за пределы допустимого диапазона. Предотвращение ошибок такого рода возлагается на программиста.

Кроме того, язык С не требует строгой совместимости типов параметров и аргументов функций. Как известно, языки высокого уровня обычно требуют, чтобы тип аргумента точно совпадал с типом соответствующего параметра. Однако в языке С такого условия нет. Он позволяет использовать аргумент любого типа, если его можно разумным образом преобразовать в тип параметра. Кроме того, язык С предусматривает средства для автоматического преобразования типов.

Особенность языка С заключается в том, что он позволяет непосредственно манипулировать битами, байтами, машинными словами и указателями. Это делает его очень удобным для системного программирования, в котором эти операции широко распространены.

Другой важный аспект языка состоит в том, что в нем предусмотрено очень небольшое количество ключевых слов, которые можно использовать для конструирования выражений. Например, стандарт С89 содержит лишь 32 ключевых слова, а стандарт С99 добавил к ним всего 5 слов. Некоторые языки программирования содержат в несколько раз больше ключевых слов. Скажем, самые распространенные версии языка BASIC предусматривают более 100 таких слов!

С - структурированный язык

Отличительной особенностью структурированных языков является обособление кода и данных (compartmentalization). Оно позволяет выделять и скрывать от остальной части программы данные и инструкции, необходимые для решения конкретной задачи. Этого можно достичь с помощью подпрограмм (subroutines), в которых используются локальные (временные) переменные. Используя локальные переменные, можно создавать подпрограммы, не порождающие побочных эффектов в других модулях. Это облегчает координацию модулей между собой. Если программа разделена на обособленные функции, нужно лишь знать, что делает та или иная функция, не интересуясь, как именно она выполняет свою задачу. Помните, что чрезмерное использование глобальных переменных (которые доступны в любом месте программы) повышает вероятность ошибок и нежелательных побочных эффектов. (Каждый программист, работавший на языке BASIC, хорошо знает эту проблему.)

Структурные языки предоставляют широкий спектр возможностей. Они допускают использование вложенных циклов,  например while, do-while и  for.

В структурированных языках использование оператора goto либо запрещено, либо нежелательно и не включается в набор основных средств управления потоком выполнения программы (как это принято в стандарте языка BASIC и в традиционном языке FORTRAN). Структурированные языки позволяют размешать несколько инструкций программы в одной строке и не ограничивают программиста жесткими полями лля ввода команд (как это делалось в старых версиях языка FORTRAN).

Рассмотрим несколько примеров структурированных и неструктурированных языков (табл. 17.2).

Таблица 17.2. Структурированные и неструктурированные языки программирования

| Неструктурированные FORTRAN BASIC COBOL | Структурированные Pascal Ada Java C# C++ С Modula-2 |
| --- | --- |

Структурированные языки считаются более современными. В настоящее время неструктурированность является признаком устаревших языков программирования, и лишь немногие программисты выбирают их для создания серьезных приложений.

Основным структурным элементом языка С является функция. Именно функции служат строительными блоками, из которых создается программа. Они позволяют разбивать программу на модули, решающие отдельные задачи. Создав функцию, можно не беспокоиться о побочных эффектах, которые она вызовет в других частях программы. Способность создавать отдельные функции чрезвычайна важна при реализации больших проектов, в которых один фрагмент кода не должен взаимодействовать с другими частями программы непредсказуемым образом.

Другой способ структурирования и обособления программы, написанной на языке С, — блоки. Блок (code block) — это группа операторов, логически связанных между собой, и рассматриваемых как единое целое. В языке С блок можно создать с помощью фигурных скобок, ограничивающих последовательность операторов. Вот типичный пример блока.

Два оператора, расположенных внутри фигурных скобок, выполняются, если значение переменной х меньше 10. Эти два оператора вместе с фигурными скобками образуют блок. Блок — это логическая единица, поскольку оба оператора обязательно должны быть выполнены. Блоки позволяют ясно, элегантно и эффективно реализо-вывать различные алгоритмы. Более того, они помогают программисту лучше выразить природу алгоритма.

Тот факт, что язык С часто используют вместо ассемблера, является одной из основных причин его популярности. Язык ассемблера использует символьное представление фактического двоичного кода, который непосредственно выполняется компьютером. Каждая операция, выраженная на языке ассемблера, представляет собой отдельную задачу, выполняемую компьютером. Хотя язык ассемблера предоставляет программисту наибольшую гибкость, разрабатывать и отлаживать программы на нем довольно сложно. Кроме того, поскольку язык ассемблера является неструктурированным, код напоминает спагетти — запутанную смесь переходов, вызовов и индексов. Вследствие этого программы, написанные на языке ассемблера, трудно читать, модифицировать и эксплуатировать. Вероятно, основным недостатком программ на языке ассемблера является их машинозависимость. Программа, предназначенная для конкретного центрального процессора, не может выполняться на компьютерах другого типа.

Изначально язык С предназначался для системного программирования. Системная программа (system program) представляет собой часть операционной системы или является одной из ее утилит. Рассмотрим некоторые из них.

- Операционные системы

- Интерпретаторы

- Редакторы

- Компиляторы

- Файловые утилиты

- Оптимизаторы

- Диспетчеры реального времени

- Драйверы

По мере роста популярности языка С многие программисты стали применять его для программирования всех задач, используя его машинонезависимость и эффективность, а кроме того, он им просто нравился!

Вводные понятия

Прежде всего, рассмотрим такие вводные понятия как комментарии, ключевые слова, идентификаторы, литералы, операторы и знаки пунктуации.

Комментарий — это некоторый поясняющий текст, который при компиляции не учитывается. Комментарии бывают многострочными (начинаются с символов /* и заканчиваются символами */) и однострочными (начинаются с символов //). В последнем случае комментарием считается вся часть строки, расположенная справа от символов //. Примеры:

/* Многострочный комментарий часто размещают в начале файла,

где он содержит имя автора и описание программы */ #inclucle <avr/io.h> //Подключаем заголовочный файл io.h

Идентификатор — это последовательность букв, цифр и символов подчеркивания "__", которая не должна начинаться с цифры, используемая для именования различных программных элементов, наподобие переменных, констант, функций, типов и т.д. Регистр букв имеет значение.

Ключевое слово — это зарезервированное слово четко определенного назначения. Ключевые слова не могут использоваться в качестве идентификаторов:

asm, auto;

bit, bool, break;

case,char,const, continue;

default, defined, do, double;

else, enura, explicit, extern;

false,float, for;

goto; if, inline, int;

long;

register, return;

short, signed, sizeof, static, struct, switch;

true, typedef;

union, unsigned;

void; while.

Литерал — постоянное значение некоторого типа, используемое в выражениях. Примеры числовых литералов:

10 — число 10 в десятичной форме;

ОхА — число 10 в шестнадцатеричной форме (префикс Ох);

0b1010 — число 10 в двоичной форме (префикс Ob);

012 — число 10 в восьмеричной форме (префикс 0);

10.5 — число с плавающей точкой;

105е-1 — число 10,5 в экспоненциальной форме;

10U — беззнаковая константа (суффикс U);

10L — знаковая константа (суффикс L).

Символьные литералы заключаются в одинарные кавычки, например, 'В', '*'. Для обозначения непечатаемых и специальных символов в литералах используются так называемые escape-последовательности:

Таблииа 17.3. Ппиопитетность выполнения опеоатооов в выражениях языка С

'\а' — звуковой сигнал;

'\b' — клавиша <Backspace>;

'\f' — прогон листа;

'\n' — символ перевода строки;

'\r' — возврат каретки;

'\t' — горизонтальная табуляция;

'\v' — вертикальная табуляция;

'\0' — нулевой символ;

'\\' — обратная косая;

'\'' — апостроф.

Кроме того, любой символ можно представить с помощью литерала по его ASCII-коду, например, литерал '\t' равнозначен '\х09' (в шестнадцатеричном представлении).

Строковые литералы ограничиваются двойными кавычками, а в памяти хранятся как последовательности символов, заканчивающиеся нулевым символом ' \0'. Специальные символы внутри строки должны предваряться обратной косой ("\ ").

Оператор — это символ, указывающий компилятору, какие действия выполнить над операндами. Некоторые символы могут трактоваться по-разному в зависимости от контекста. Например, знак "-" может использоваться для изменения знака числа или в качестве оператора вычитания. Операторы, соединяющие операнды, представляют собой выражения. Выражения могут быть заключены в круглые скобки и отделяются друг от друга символом точки с запятой (";"). Приоритетность выполнения операторов в выражениях языка С указана в табл. 17.3 (приоритет с меньшим номером уровня — выше).

Объединенные по некоторому признаку последовательности выражений заключаются в фигурные скобки {   }. Так, к примеру, обозначаются границы функций, а также блоки выражений в циклических и условных конструкциях.

Структура программы на С

Структуру программы, написанной на языке С изучим на основании примера

sos.с (см. листинг).

//Директивы препроцессора #include <18F458.h> #use delay(clock=20000000) #fuses HS,WDT

//Объявления глобальных типов, переменных и констант

...

//Функц Functionl

{

//Объявления локальных типов, переменных и констант

...

//Операторы

...

}

...

FunctionN

{

//Объявления локальных типов, переменных и констант

...

//Операторы

...

}

//Главная функция программы

int main (void)

{

//Объявления локальных типов, переменных и констант

...

//Операторы

...

}

Программы обычно начинаются с директив препроцессора (начинаются с символа "#"), которые, по сути, не являются конструкциями языка С и обрабатываются до фактической компиляции программы. Их смысл — подстановка некоторого кода в программу. Так, к примеру, очень часто используется директива #include, которая включает в файл с исходным кодом программы текст внешнего заголовочного файла (с расширением .h). Заголовочные файлы содержат определения глобальных типов, констант» переменных и функций.

Типы данных, переменные, константы

Тип данных определяет диапазон допустимых значений и пространство, отводимое в памяти данных, для переменных, констант и результатов, возвращаемых функциями. В различных компиляторах с языка С могут использоваться собственные типы данных, однако все они базируются на стандартных типах, перечисленных в табл. 17.4.

Рассмотрим некоторые определения подробнее, чтобы понять, каким образом получаются перечисленные в табл. 17.4 диапазоны допустимых значений.

Таблица 17.4. Стандартные типы данных языка С

Бит — это базовая единица информации в вычислительной технике, означающая одно из двух состояний: 0 или 1, высокий уровень сигнала или низкий уровень сигнала. К примеру, при подключении светодиодов к выводам микроконтроллера для каждого такого вывода программист, опять таки, оперирует понятием бита, поскольку в данном случае речь идет об двух уровнях напряжения, один из которых включает, а другой — отключает светодиод. В общем случае, говорят, что бит содержит логический "0" или логическую "1".

Следующая фундаментальная единицы информации — байт, состоящий из восьми битов. С его помощью можно представить 256 различных состояний (0..255).

Переменные

Переменная — это именованная величина определенного типа, которая может изменяться в ходе выполнения программы. Для объявления переменных (т.е., выделения для них памяти) в программе на С используется следующая конструкция:

тил_переменной идентификатор!,  идентификатор2,   ...; Например:

int i;       //Объявление целочисленной переменной i

char cl,   c2;     //Объявление символьных переменных cl и с2

Для доступа к переменной в программе используется соответствующий идентификатор (обязательно после объявления переменной). Значения, присваиваемые переменной, должны соответствовать ей по типу (или правилам приведения типов, рассматриваемым ниже). Примеры:

i = 2;    //Ошибка! Переменная I еще не объявлена

int i;    //Объявление целочисленной переменной i

float f;  //Объявление вещественной переменной f

i = 2;    //Переменной i присвоено значение 2

f = 3.3   //Переменной f присвоено значение 3,3

f = i;    //Переменной f присвоено значение переменной i

//(в данном случае будет выполнено автоматическое

//приведение типов, т.е. f = 2.0)

По области видимости переменные могут быть глобальными и локальными. К глобальным переменным имеют доступ все функции программы. Такие переменные объявляются в программе перед объявлением всех функций. К локальным переменным имеет доступ только та функция, в которой они объявлены.

Область видимости переменных

Имена переменных обладают определенной областью видимости, которая подразумевает, что компилятор использует переменные в соответствии с тем, где они находятся. Имена переменных, объявленных внутри функции, имеют область видимости, ограниченную конкретной функцией. Например, в нескольких функциях можно объявить переменную int i, которая в каждой функции не будет иметь никакой связи с аналогичными переменными в других функциях. Точно так же и переменная, объявленная внутри блока (ограничен фигурными скобками {}), остается локальной по отношению к этому блоку.

Глобальные переменные имеют область видимости, которая начинается от места их объявления и продолжается до конца программного файла. Для того чтобы глобальную переменную можно было использовать в других файлах, ее нужно объявить с помощью ключевого слова extern:

extern int n:

Объявленную таким образом переменную, прежде, чем ее использовать, следует обязательно инициализировать во внешнем файле некоторым значением.

Константа — это именованная величина определенного типа, которая, в отличие от переменной, не может изменяться в ходе выполнения программы, а имеет конкретное значение, определенное в момент объявления. Для объявления констант в программе на С используется следующая конструкция:

const тип_константы идентификатор = значение;

Например:

const int i = 10;  //Объявление целочисленной константы i

Величина, объявленная как константа, будет размещена компилятором в памяти программ, а не в ограниченной области переменных в RAM.

Для доступа к константе используется ее идентификатор. Примеры:

с =  'А';	//Ошибка!  Константа с еще не объявлена

int i;	//Объявление целочисленной переменной i

const с =  'А';   //Объявление константы с
i = 2;	//Переменной i присвоено значение 2

с = i;                            //Ошибка!  Попытка присвоить  значение константе

i = с;	//Переменной i присвоено значение константы с.

//В данном случае будет выполнено автоматическое //приведение типов,   т.е.  i = 65   (ASCII-код символа  'А')

Перечислимый тип — это объявление списка целочисленных констант, которые можно явно не инициализировать (в этом случае компилятор считает, что первая константа в списке принимает значение 0, вторая — 1 и т.д.)- Для подобного объявления используется ключевое слово enum:

int n/

enum  (zero,   one,   two);   //zero = 0;  one = 1;  two = 2

n = one;	//n = 1

Если требуется изменить начальное значение для списка констант, то можно указать его явно при объявлении, например:

enum  (three = 3,   four,   five);   //three = 3;  four = 4;   five = 5

Приведение типов — это принудительное преобразование значения одного типа к другому, совместимому с исходным. Это важно при выполнении арифметических операций, когда полученные значения могут выходить за допустимые пределы.

Приведение типов бывает явным и неявным. Неявное приведение типов используется в операторах присваивания, когда компилятор сам выполняет необходимые преобразования без участия программиста. Примеры подобного приведения уже рассматривались выше в подразделах, посвященных переменным и константам.

Для явного приведения типа некоторой переменной перед ней следует указать в кругльгх скобках имя нового типа, например:

int X;

int Y = 200;

char С = 30;

X = (int)С * 10 + Y; //Переменная С приведена к типу int

Если бы в этом примере не было выполнено явное приведение типов, то компилятор предположил бы, что выражение С * 10 — это восьмиразрядное умножение (разрядности типа char) и вместо корректного значения 300 (0х12С) в стек было бы помещено урезанное значение 4 4 (0х2С). Таким образом, в результате вычисления выражения С * 10 + Y переменной X было бы присвоено значение 640, а не корректное 3200. В результате приведения типа переменная С распознается компилятором как 16-тиразрядная, и описанной выше ошибки не возникает.

Функция представляет собой "контейнер", в котором выполняется некоторый фрагмент программного кода. Использование функций упрощает написание и отладку программ, поскольку в них удобно размещать повторяющиеся группы операторов. Любая программа на языке С содержит главную функцию под названием main (). Эта функция при запуске программы выполняется первой.

Пользовательские функции определяются после директив препроцессора и глобальных объявлений типов, переменных и констант в файле с исходным кодом или в заголовочном файле. При этом используется следующий синтаксис:

Тип_возвращаемого значения Имя_функции(Список_параметров)

{ //Тело функции функции

}

В качестве типа возвращаемого значения может использоваться ключевое слово void. Это означает, что функция или не возвращает никакого значения (в некоторых языка программирования такие функции называют процедурами).

Функцию вызывают по ее имени с указанием в круглых скобках перечня передаваемых параметров (если их нет, то в скобках ничего не указывается), например:

void Functionl(int n, char с)

{

...

}

int Function2()

{

...

}

int main()

{

int x;

char y;

Functionl(x, y);

x = Function2();

}

Параметры — это идентификаторы, которые могут использоваться внутри функции. Вместо них подставляются соответствующие значения, указанные при вызове функции (если в функцию передается более одного параметра, то они отделяются друг от друга запятыми как при объявлении, так и при вызове).

Значения, переданные в функцию, фактически не изменяются, а просто копируются в параметры, который в этом смысле выполняют роль локальных переменных. При этом следует следить за тем, чтобы тип передаваемых значений соответствовал типу параметров, объявленных в заголовке функции.

Возвращаемые значения. Если функция предназначена для возврата значения некоторого типа, то для этого в ее теле используют ключевое слово return, после которого (через пробел) указывают возвращаемое значение. При этом все операторы после слова return игнорируются, и происходит возврат в вызывающую функцию. Пример:

...

int power3(int n)

{

return n*n*n;

}

void main()

{

int x;

x = power3(2);   //x = 8

}

Слово return может также использоваться без указания возвращаемого выражения. В этом случае оно просто означает выход из функции.

Прототипы функций. В обычном варианте функции используются только после их определения, однако бывают случаи, когда функции вызывают друг друга, и организовать их "правильное" определение невозможно. Обойти подобную проблему позволяют прототипы функций, которые представляют собой объявление до определения. Такое объявление представляет собой только заголовок функции, причем в списке параметров указывают только типы, без идентификаторов, например:

...

int   fl(int);

void f2(int,   int);

int fl(int x)

{

...

}

void f2(int a,   int b)

{

...

}

Прототипы функций часто используются в заголовочных файлах, включаемых в текст программы с помощью директивы препроцессора #include.

Классы памяти при объявлении локальных переменных. Локальные переменные могут быть объявлены внутри функций как принадлежащие к одному из трех классов памяти:

auto (значение по умолчанию, можно явно не указывать) — при объявлении переменная не инициализируется никаким значением (значение — текущее содержимое области памяти, отведенной под переменную); при выходе из функции переменная удаляется из памяти;

static — статическая переменная доступна только в пределах функции, хотя память для нее выделяется в пространстве глобальных переменных; при первом обращении к функции инициализируется нулевым значением, и после выхода из функции из памяти не удаляется (таким образом, при последующих обращениях к функции в ней содержится старое значение);

register — аналог автоматической локальной переменной за тем исключением, что компилятор попытается выделить для нее не область памяти данных, а рабочий регистр микроконтроллера, что значительно ускоряет обращение к значению переменной.

Пример использования статической переменной:

...

int plus5 ()

{

static int x;

return x + 5;

}

void main()

{

int y;

у = plus5();   //y = 5

у - plus5();   //y = 10

у = plus5();   //y = 15

}

Рекурсия — это вызов функцией самой себя. Эта возможность бывает трудна в понимании, и потому не удивительно, что эксперты по языку С так любят рекурсивные функции. Пример рекурсивного вызова:

void fI(int n)

{

int x;

fl(x);

}

Несмотря на сложность восприятия, рекурсия довольно часто используется в стандартных библиотечных функциях, а также во многих алгоритмах сортировки. Тем не менее, при программировании микроконтроллеров использование рекурсии, как правило, чревато проблемами из-за ограниченного объема оперативной памяти. Дело в том, что при каждом вызове рекурсивной функции часть памяти расходуется на сохранение данных, помещаемых в стек. Эти данные хранятся там до тех пор, пока не будет выполнен возврат из функции. Таким образом, когда рекурсивная функция снова и снова вызывает саму себя, в стеке остается все меньше и меньше свободной памяти.

Можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев использование рекурсии при программировании микроконтроллеров — это надежный способ быстрого и непредсказуемого заполнения стека. Это очень часто приводит к возникновению ошибочного состояния, называемого переполнением стека. Область стека обычно размещается в верхней части памяти и растет "вниз", тогда как область переменных размещается в нижней части памяти и растет "вверх". Поэтому если объем данных, помещаемых в стек, превысит размер области стека, эти данные могут достигнуть области переменных и затереть собой ее значения. При этом ошибку переполнения стека не всегда легко выявить, поскольку она может проявляться лишь периодически.

Массивы и строки

Массив — это тип данных, который используется для представления последовательности однотипных значений. Массивы объявляются подобно обычным переменным, с указанием в квадратных скобках размерности (количества элементов в массиве):

int digits[10];  //Массив из десяти элементов типа int char str[10];      //Массив из десяти символов   (строка)

Доступ к элементам массива реализуется с помощью индекса (порядкового номера элемента, начиная с 0):

digits[0]   = 0;

digits[1]  = 1;

str[0J  =  'A1';

str[l]   =  'В1';

Зачастую гораздо удобнее инициализировать массив непосредственно при его объявлении, например:

int digits[10]	= {0, 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9};

char str[10]  -	{'Т\ 'h\ 'e\ '  ', '1\ 'i', 'n\ 'e'};

int n;

char.с;

n = digits[2];	//n = 2

с = str[1] ;	//c =  'h'

Строки. Строка в С — это массив типа char. Выше был рассмотрен пример объявления такого массива, соответствующего строке "The Jine". Это объявление можно было бы выполнить и с помощью строкового литерала:

char str[10]   = "The line";

Однако в таком случае следует помнить, что компилятор неявно завершает строковые литералы символом '\0', и, таким образом, реальная длина строки больше на 1. Это следует учитывать, чтобы при инициализации массива не выйти за его пределы.

При инициализации строк размерность массива можно явно не указывать:

char str [10]  = "The line";

В этом случае компилятор определит размерность самостоятельно. (Это правило применимо и к инициализации любых других массивов.)

# 18. Средства разработки и отладки микропроцессорных систем

Комплекс инструментальных средств, необходимый для разработки систем на микроконтроллерах и ПЛИС, включает:

• средства разработки прикладного программного обеспечения микроконтроллеров;

•средства ввода принципиальной схемы контроллера и проектирования топологии печатной платы;

•средства разработки и верификации проекта на ПЛИС;

• средства автономной отладки аппаратуры;

• средства комплексной отладки аппаратуры и программного обеспечения в реальном масштабе времени;

• средства программирования БИС памяти программ и программируемой логики.

Общепринятым подходом в настоящее время является использование в качестве ведущего процессора (host-processor) инструментальных средств персонального компьютера (рис. 18.1). Это позволяет разработчику инструментария переложить на компьютер общесистемные задачи и сосредоточиться в каждом случае на реализации специфических функций проектирования и отладки. Одновременно персональный компьютер служит в качестве объединяющего ядра, в том числе конструктивного, и средством коммуникации в вычислительных сетях. Пользователь при этом получает возможность, помимо средств проектирования, пользоваться широким набором прикладного программного обеспечения для MS DOS и Windows.

Рис. 18.1. Структура комплекса инструментальных средств

Перечисленные выше группы средств проектирования и отладки включают приборы и системы различной категории сложности и стоимости. Далее мы рассмотрим профессиональные средства, обеспечивающие максимальную поддержку разработчику и позволяющие создать изделие с микропроцессорной системой управления в запланированные сроки и в пределах утвержденной сметы затрат.

В качестве средств ввода принципиальных схем и разводки топологии печатных плат на персональных компьютерах используются системы проектирования типа PCAD (ACCEL EDA) и OrCad. В последнее время вышло несколько хороших книг, описывающих эти средства и работу с ними, поэтому мы этого вопроса касаться не будем.

Средства разработки программ

В настоящее время проектировщику доступны средства разработки программного обеспечения, поддерживающие все этапы процесса. Прежде всего следует отметить, что средства программирования микропроцессорных сие-

тем делятся на резидентные и кросс-средства. Резидентные средства формируют исполняемый код, который может быть выполнен инструментальном компьютере. Это возможно в тех случаях, когда контроллер выполнен на микропроцессоре, причем той же серии, что и микропроцессор инструментального компьютера. К этому типу относятся все средства программирования систем промышленной автоматики на основе процессоров i386/i486/Pentium, например производимых фирмами Advanteh и Octagon Systems.

Кросс-средства могут генерировать и отлаживать код программы для любого типа микроконтроллера и микропроцессора. Это подход более общий, но для эффективной работы кросс-системы необходимо, чтобы производительность инструментального компьютера существенно превосходила производительность целевого процессора (на плате контролера).

Средства разработки проекта на языках Си и Ассемблер, справочную информацию по архитектуре ряда микропроцессорных семейств фирмы Intel обеспечивает пакет ApBILDER. Он функционирует в среде Microsoft Windows, результатом его работы является исходный текст программы, который далее должен транслироваться с использованием традиционных средств. Собственно компиляторы в состав этого пакета не входят. Пакет построен по модульному принципу и может быть настроен на архитектуру семейств Intel 186 и 386, MCS-51, MCS-96.

Пакеты инструментальных программ для микропроцессоров и микроконтроллеров представляют собой комплексы кросс-программ, обеспечивающие трансляцию исходных текстов рабочих программ с языков Паскаль, Си, Ассемблер в перемещаемый объектный код, последующую компоновку отдельных модулей в единую программу и размещение ее по абсолютным адресам памяти программ.

Последовательность этапов разработки программного обеспечения контроллера, содержание этапов и используемые при этом инструментальные средства следующие:

- создание исходного текста программы. Исходные модули программы могут быть написаны как на языке высокого уровня, так и на ассемблере. Используется редактор текста, который в состав традиционного инструментального пакета обычно не входит;

- трансляция. Транслятор и Ассемблер преобразуют исходный текст в перемещаемый объектный код. Кроме файлов объектного кода каждый из них формирует файл листинга трансляции. Используются кросс-транслятор и кросс-ассемблер из пакета инструментальных средств;

- создание библиотечных модулей. Библиотекарь позволяет помещать перемещаемый модуль в библиотеку, извлекать модуль из библиотеки, создавать   новую   библиотеку   и   т.д.    Используется   программа-библиотекарь из пакета инструментальных средств;

- компоновка перемещаемых объектных модулей (в том числе библиотечных) в единую программу и размещение ее по абсолютным адресам памяти. Используется программа-компоновщик пакета инструментальных средств;

- преобразование абсолютного кода в файл типа .hex. Используется утилита-конвертор из паке та инструментальных средств.

Следует отметить, что языки программирования микропроцессорных контроллеров служат для создания программ, функционирующих, как правило, без операционных систем. По этой причине отсутствуют возможности работы, например, с файлами. Ограниченные вычислительные возможности микроконтроллеров приводят к исключению рекурсии, ограничивают комбинации сложных типов данных (типа массив записей). С другой стороны, каждый язык, например Паскаль-51, ориентирован на архитектуру опреде-леного семейства, включает машинно-зависимую компоненту. В нем можно использовать имена регистров и битов микроконтроллера без предварительного описания. Для работы в реальном масштабе времени введены процедуры прерываний. В настоящее время версии языков программирования, конкретные компиляторы и связаные с ними программы из состава пакетов программирования разрабатываются независимыми фирмами-поставщиками инструментальных средств. При создании исходного текста прикладной программы следует пользоваться руководствами типа «Описание языка» из состава документации пакета.

Инструментальные программы традиционных пакетов запускаются на выполнение командными строками операционной системы. Очевидным недостатком такого подхода является недостаточный уровень интерфейса пользователя. Отладка программы по листингам трансляции занимает много времени. Однако традиционные пакеты инструментальных программ имеют ценность и в настоящее время, поскольку в них решены задачи, связанные с генерацией эффективного кода, что для микропроцессорных контроллеров имеет первостепенное значение. Новый этап жизни пакетов программирования микропроцессоров и микроконтроллеров начался в связи со все большим распространением операционной системы Linux.

Традиционные пакеты в настоящее время являются основой систем программирования,  функционирующих в среде MS Windows и имеющих улучшенный интерфейс пользователя за счет оболочек, позволяющих работать в интерактивном режиме.

Системы программирования с интерфейсом в виде оболочки. Наиболее простым способом облегчить работу с традиционными пакетами программирования является создание оболочки, имеющей улучшенный интерфейс пользователя. Оболочки обычно имеют меню, позволяющее выбрать один из возможных режимов работы, оконный интерфейс, механизм оперативного режима Help. В качестве собственно инструментальных программ используются традиционные пакеты. Внутренние вызовы программных модулей, как инструментальных, так и пользовательских, осуществляются с использованием обычных командных файлов.

Основные ограничения программных систем-оболочек заключаются в неполном согласовании протоколов обмена между отдельными ранее созданными инструментальными программами, например, редактором текста и кросс-ассемблером. Это приводит к ограничениям в процессе отладки. Например, после трансляции и сообщении об ошибках приходится просмотреть листинг трансляции, а затем в редакторе править исходный текст. Выход заключается в создании собственного полностью согласованного варианта инструментальной программы. После создания собственного редактора текста программа-оболочка получает возможность передать ему результаты трансляции, а он помечает строку с ошибочным синтаксисом. Ограничения систем-оболочек снимаются при наличии полных данных о протоколах обмена в инструментальных пакетах и формате отладочной информации.

Интегрированные системы программирования. Наиболее эффективным средством разработки ПО для микроконтроллеров являются интегрированные системы программирования. Прототипом таких систем является Турбо-Паскаль фирмы Borland, но в отличии от этой системы резидентного типа для микроконтроллеров в основном используются кросс-системы.

Отличием интегрированных систем от оболочек является полное согласование между компонентами по протоколам обмена и форматам отладочной информации, что позволяет организовать сквозной цикл проектирования и отладки, начиная с программирования на языке высокого уровня, через отладку на программной модели и до управления ресурсами схемного эмулятора при отладке рабочей программы совместно с аппаратурой. Платой за эти преимущества является очень большая сложность и трудоемкость работ по созданию и сопровождению такой системы.

Рассмотрим возможности интегрированных систем на примере кросс-системы Паскаль-51 для программирования микроконтроллеров семейства Intel 8051/52.

Интегрированная система Паскаль-51 включают редактор текста, кросс-транслятор с кросс-ассемблером, редактор связей, библиотеку периода выполнения, символический отладчик.

Основой этой системы является язык программирования Паскаль-51. Он отличается от авторской версии Н. Вирта следующими особенностями:

- наличием машинно-зависимой компоненты, т.е. возможности обращаться к программно-доступным ресурсам микроконтроллера без их предварительного описания;

- •наличием типа bit. Битовые переменные являются глобальными и накладываются на пространство битовой памяти, имеются встроенные процедуры работы с битовыми переменными, введены логические операции над битами;

- язык Паскаль-51 является языком программирования реального времени. Это означает, что библиотека исполняющей системы и код, форми- -руемый компилятором являются полностью прерываемыми. Возможно создание специальной процедуры обработки прерываний interrupt и вызов ее по имени;

- язык Паскаль-51 допускает ассемблерные вставки.

Язык, компилятор и редактор связей поддерживают модульную технологию программирования. Имеется понятие «проект», под которым понимается список файлов, транслируемых отдельно, но затем собираемых в один исполняемый модуль редактором связей. В проект могут входить файлы с исходным текстом на языке Паскаль-51, на языке ассемблер, объектные файлы. Первый файл проекта рассматривается как главный (Main file), редактор связей создает исполняемый модуль с расширением .hex от имени главного файла.

После ввода в систему модулей, составляющих рабочую программу, их связывание, подключение библиотек и распределение ресурсов выполняется в автоматическом режиме. Это предохраняет данные от непреднамеренного затирания.

Средства отладки в реальном масштабе времени

Основой методов отладки микропроцессорных систем в реальном времени является контролируемое управление магистралью и наблюдение на магистрали ответной реакции отдельных модулей системы. Понятие «контролируемое управление» подразумевает здесь задание необходимой (в соответствии с алгоритмом тестирования) последовательности функциональных состояний на магистрали. Задатчиком является микропроцессорная БИС или замещающий ее имитируюший процессор. Набор функциональных состояний определяется всеми возможными комбинациями логических сигналов на выводах микропроцессорной БИС при выполнении набора команд. Основным функциональным тестом (последовательностью состояний)

при отладке является рабочая программа. При наблюдении за реакцией системы кроме фиксации отклика модулей по магистрали нужно фиксировать и состояние самой микропроцессорной БИС (или имитирующего процессора).

В настоящее время интеграцию аппаратуры и программного обеспечения при отладке микропроцессорной системы в реальном масштабе времени позволяют выполнить три типа средств: отладочные платы, схемные эмуляторы и эмуляторы ПЗУ (памяти программ). Отладочная плата представляет собой типовую комбинацию аппаратных средств. Такая платформа позволяет сосредоточиться только на разработке программного обеспечения. После отладки плата может быть использована для управления как автономный контроллер. Схемные эмуляторы и эмуляторы ПЗУ являются внешними средствами отладки и отличаются местом подключения их к магистрали целевой системы и способами управления/наблюдения.

Эмуляция как метод подразумевает замещение некоторого модуля системы (процессора или памяти программ) функциональным аналогом (эмулятором), который позволяет сделать процесс управления контролируемым и наблюдаемым. Особенностью эмуляции микропроцессорных систем является то, что функции управления и наблюдения также выполняются эмулятором, а не отдельными блоками отладочного стенда. Это связано с полной интеграцией аппаратного и программного обеспечения и сложностью логико-временных диаграмм функционирования этих систем. Отдельные приборы наблюдения могут подключаться как дополнительные. Таким образом можно заключить, что основными функциями эмуляции как метода отладки микропроцессорных систем является замещение микропроцессорной БИС или модуля памяти программ, управление формированием последовательности функциональных состояний на магистрали и наблюдение за откликами модулей системы, а также состоянием центрального процессора. Требования режима реального времени приводят к необходимости производить замещение не только функциональное, но и с точки зрения важнейших электрофизических параметров.

Рис. 18.2. Возможные места подключения для управления магистралью

при отладке

Схемный эмулятор микропроцессора или микроконтроллера строится на основе имитирующего процессора, замещающего целевую микропроцессорную БИС. Кроме ресурсов ЦПУ этой БИС традиционно эмулируется память программ и данных. Эмулятор подключается к магистрали отлаживаемой системы эмуляционной вилкой через розетку вместо целевой микропроцессорной БИС (сечение 1 на рис. 18.2). Непосредственное управление магистралью осуществляет имитирующий процессор, рабочая программа и функциональные тесты вначале размещаются в памяти программ эмулятора. Поскольку изменять набор операций и диаграммы обмена эмулятора трудно, этот метод применяется только для отладки систем на основе однокристальных микропроцессоров и микроконтроллеров с фиксированной системой команд. Каждому микропроцессорному семейству соответствует свой схемный эмулятор.

Эмулятор ПЗУ строится с использованием матрицы памяти, замещающей память программ. Он подключается к магистрали отлаживаемой системы эмуляционной вилкой через розетку вместо микросхемы памяти (сечение 2 на рис. 18.2). Непосредственное управление магистралью осуществляет микропроцессорная БИС, рабочая программа и функциональные тесты размещаются в памяти программ эмулятора ПЗУ.

Одноплатные контроллеры (ЕС 196, EV32, ЕС812)

Это аппаратные платформы типовой конфигурации, ориентированные на решение собственных задач, но имеющие ресурсы для целей отладки. Наиболее простыми и дешевыми являются платы типа evaluation board и targed board. В комплекте с ними обычно поставляются демонстрационные версии систем программирования с ограничением, например, размера адресуемой памяти пределом 2-4 Кбайт. Эти средства служат в основном для целей обучения и ознакомления пользователей с возможностями определенного семейства микропроцессорных БИС. На другом конце спектра лежат платы промышленных контроллеров на основе 32-разрядных микропроцессоров, предназначенные для работы под управлением операционных систем реального времени. Такие платы управления входят в полный комплект аппаратных средств промышленной автоматики. Из комплекта при необхо-

димости могут быть выбраны каркасы, объединительные платы, клавиатуры и мыши в защищенном исполнении, платы процессоров DSP и ввода/вывода. Эти средства очень дороги, их применение целесообразно на промышленных объектах, когда стоимость всего технологического оборудования значительно превышает стоимость электронной системы управления. К промежуточному уровню можно отнести одноплатные контроллеры на основе 8- и 16-разрядных микроконтроллеров. Такие контроллеры имеют типовую конфигурацию процессорного ядра и интерфейсов ввода/вывода с минимальными дополнениями в виде схем, поддерживающих отладку. Предварительно отлаженная аппаратная компонента сокращает трудозатраты пользователя, от которого требуется только разработать и отладить управляющую программу. Отладка производится с помощью инструментального компьютера, к которому одноплатный контроллер обычно подсоединяется через последовательный интерфейс. После завершения отладки одноплатный контроллер может использоваться в автономном режиме в качестве встроенного модуля управления прибором или установкой. Преимущества типовых одноплатных контроллеров перед промышленными проявляются при необходимости иметь небольшую партию изделий, стоимость и энергопотребление которых существенно ограничены. При массовом производстве на смену типовым приходят заказные контроллеры.

В качестве примера средств этого класса рассмотрим систему проектирования для семейства MCS-96, которая включает одноплатный контроллер ЕС196Кх и интегрированный пакет программирования/отладки на языках Ассемблер или Паскаль-96. В режиме отладки система работает с инструментальным персональным компьютером.

Контроллер представляет собой отлаженную аппаратную платформу, разработчику остается только создать программное обеспечение (ПО) и загрузить исполняемый код в память программ. После завершения процесса отладки контроллер способен самостоятельно управлять приборами и оборудованием. Его важной особенностью является тестопригодность - служебный разъем, через который контроллер в режиме отладки работает с компьютером, позволяет проверить выполнение рабочей или специальной программы. Контроллер может выступать в роли тестирующего блока для всего изделия. Для этого нужно вернуться к режиму отладки и загрузить в контроллер программу функционального тестирования узлов системы управления и оборудования.

Плата контроллера изображена на рис. 18.3. Она выполнена в виде набора функционально-топологических модулей, набор модулей следующий:

•процессорный модуль, включающий БИС микроконтроллера со схемой рестарта и схемой обслуживания АЦП;

• рабочая память;

•модуль поддержки отладочного режима;

•модуль общего управления;

• последовательный порт пользователя со схемой согласования уровней;

• модуль индикации.

Рис. 6.5. Одноплатный контроллер ЕС196Кх

Процессорный модуль содержит микроконтроллер типа 8ХС196КВ/КС или KD (установленный в розетке), схему рестарта и схему обслуживания встроенного в микроконтроллер аналого-цифрового преобразователя. Последняя включает элементы защиты и фильтрации для всех аналоговых входов и источник опорного напряжения.

Рабочая память контроллера объемом до 64 Кбайт может настраиваться перемычками в 16-разрядную конфигурацию (до 32 Кслов) или 8-разрядную конфигурацию (32 Кбайта плюс 16-разрядные слова до 6 Кслов). В режиме отладки рабочая память реализуется в виде микросхем

Рис. 18.3. Одноплатный контроллер ЕС196Кх

ОЗУ на розетках. После завершения отладки память программ заменяется на запрограммированные БИС ПЗУ или ППЗУ.

Модуль поддержки отладочного режима включает теневое ПЗУ и служебный последовательный порт со схемой согласования уровней (ТТЛ -RS-232). Обслуживание последовательного порта осуществляется с использованием микросхемы 8250. С этим модулем связан программный модуль, входящий в управляющую программу инструментального компьютера ПЗУ.

Модуль общего управления формирует сигналы управления, выполнен в виде микросхемы ПЛИС типа PAL22V10.

Последовательный порт пользователя включает разъем и схему согласования уровней. Этот модуль дает возможность разработчику использовать внутренний последовательный порт микроконтроллера. Модуль индикации позволяет, при необходимости, визуально следить за выполнением рабочей или тестирующей программы.

В целях наращивания системы управления с платы контроллера через разъем выведены демультиплексированные шины адреса и данных (разделение производится на плате с использованием регистров-защелок) и все линии специализированного ввода/вывода микроконтроллера (широтно-импульсного модулятора, линии скоростного ввода/вывода).

Разработчик может свободно использовать все ресурсы микроконтроллера за исключением прерываний NMI и TRAP, которые задействованы для целей отладки.

Поскольку контроллер ориентирован на практическое использование, его топология тщательно проработана с точки зрения уменьшения габаритов и удобства интеграции в приборы и системы. Четырех ел ойная печатная плата размером 130x130 мм обеспечивает устойчивую работу на частотах до 20 МГц. Общий потребляемый ток составляет 250-300 мА при частоте Fosc = 12 МГц и зависит от того, работает блок индикации или нет. Поскольку рабочая компонента контроллера выполнена с использованием kMOS микросхем, потребляемая мощность в режиме целевого контроллера может быть дополнительно снижена за счет отсутствия в уже отлаженных изделиях служебной компоненты.

В процессе отладки вся память реализуется в виде микросхем ОЗУ на розетках. После завершения отладки память программ заменяется на запрограммированные отлаженным кодом БИС ПЗУ или ППЗУ.

В настоящее время для работы с одноплатным контроллером доступны интегрированные системы программирования на языках Ассемблер и Пас-каль-96. Каждая система включает редактор текста, компилятор с языка высокого уровня или полноразмерный кросс-ассемблер, библиотеки периода выполнения, редактор связей, символический отладчик. Имеется контекстный Help. Вид экрана и главного меню похожи на интерфейс пользователя рассмотренной выше системы Паскаль-51. Отличие заключается в наборе аппаратных платформ, которыми эта система программирования способна

управлять. Кроме одноплатного контроллера ЕС196Кх, под управлением этих систем может работать плата evaluation board EV80C196 фирмы Intel. Пользователь имеет возможность не выходя из системы загружать свои программы в память контроллера, выполнять их по шагам, в прогоне, с остановом по контрольным точкам. Поддерживается модульная технология программирования с раздельной трансляцией модулей. Отладка программ производится в исходном тексте, причем на каждом шаге отладки можно наблюдать за изменениями внутренних ресурсов как на логическом, так и на физическом уровне, а также модифицировать их. Подключаемые библиотеки арифметики с плавающей запятой и библиотеки тригонометрических функций плюс типизация данных на уровне окна Watch позволяют успешно работать с данными типа Integer и Real. Моделирование выполняется с использованием аппаратных средств одноплатного контроллера.

Основным ограничением процесса отладки на средствах целевого контроллера является, как правило, изъятие прерывания с наиболее высоким приоритетом (NMI) из распоряжения пользователя. Устранить это ограничение можно при использовании более развитых средств управления, которые применяются в схемных эмуляторах.

Одноплатная система сбора/предобработки информации ЕС812 с присоединяемым супервизором. На основе микроконвертера ADuC812 в лаборатории «Микропроцессорные системы» МИФИ создана одноплатная система сбора/ предобработки информации ЕС812, которая имеет

• 8 аналоговых входов, подключаемых к 12-разрядному АЦП,

• два 12-разрядных ЦАП с повторителями на операционных усилителях,

•  8-разрядное процессорное ядро MCS-51 с 4-6 цифровыми линиями ввода/вывода (возможна плата-расширитель в виде мезонина, обеспечивающая до 32 цифровых линий),

• Flash-память программ (8 Кбайт), загружаемая через последовательный интерфейс,

•ОЗУ данных объемом 32-1024 Кбайт с возможностью хранения информации при батарейном питании,

•последовательные интерфейсы UART, I2C, SPI,

•стабилизатор напряжения питания, схему контроля питания и сторожевой таймер,

• отладочный разъем для подключения платы супервизора

Двухслойная плата размером 135*75 мм разработана с учетом требований точности измерений сигналов на аналоговых входах. В частности, входные аналоговые цепи экранированы, линии питания и земли аналоговой и цифровой частей развязаны фильтрами Входные цепи аналоговых входов представляют собой RC-цепочки На плате предусмотрена установка мезонина, на котором, при необходимости, могут располагаться цепи для масштабирования входных сигналов и организации дифференциальных входов Плата выполнена с использованием элементов технологии поверхностного монтажа и демонстрирует современный подход к проектированию микропроцессорных контроллеров на основе функционально-топологических модулей и программных модулей

Важнейшим условием применения новых микропроцессорных средств является наличие средств отладки Использование инструментальных средств MCS-51 для отладки систем на основе семейства ADuC не тривиально из-за закрытого характера архитектуры современных микроконтроллеров с внутренней flash-памятью программ и отсутствия эмуляционных кристаллов Однако, если совместно с таким микроконтроллером применяется внешняя память данных, то наличие шин адреса и данных позволяет присоединить внешний супервизор, аппаратно поддерживающий операции отладки

Система отладки для ЕС812, включает плату супервизора нового типа и интегрированную систему программирования ТурбоАссемблер-812. Для подключения системы отладки на плате ЕС812 имеется отладочный разъем

После отладки рабочая программа загружается во внутреннюю flash-память микроконвертора ADuC812 через разъем порта RS232, который после этого может работать в режиме обычного последовательного интерфейса При автономной работе информационно-управляющей системы данные, принятые по входным аналоговым и цифровым линиям, а также сформированная внутри микроконвертора информация (например, временные отсчеты), заносятся во внешнюю память данных Размер этой памяти на рассматриваемой плате может быть от 32 Кбайт до 1 Мбайта, в зависимости от типа установленных микросхем В процессе измерений или после его завершения эта информация может быть передана в инструментальный компьютер через интерфейсы RS232, I2C, SPI На основе этих интерфейсов из нескольких одноплатных систем может быть создана распределенная информационно-управляющая микроконтроллерная сеть

Эмулятор ПЗУ/логический анализатор на основе FPGA

До настоящего времени в качестве эмуляторов ПЗУ предлагались простые устройства, обеспечивающие только загрузку памяти и переключение системы в рабочий режим. Такие устройства не реализуют всех функций эмуляции, являются по существу имитаторами с примитивным управлением и не представляют особого интереса с точки зрения отладки микропроцессорных систем

Новый бум в области микропроцессоров и микроконтроллеров, связанный с качественно новыми возможностями микроэлектроники, привел к появлению в последнее время большого количества разнообразных микропроцессорных БИС. Они принадлежат к различным архитектурам и в каждом семействе используется значительная номенклатура корпусов. Быстро создать схемные эмуляторы для всех микропроцессорных БИС невозможно, поэтому возродился интерес к эмуляторам ПЗУ.

Параллельно с микропроцессорами бурно развивается направление БИС программируемой логики. Использование БИС типа FPGA позволяет реализовать эмулятор ПЗУ с настройкой функции замещения под широкую гамму типов микросхем памяти, с реализацией функции наблюдения в виде памяти трасс и функции управления работой целевого микропроцессора при наличии у него сигналов типа READY.

В нашей лаборатории реализован эмулятор ПЗУ «RET» (ROM-Emulator-Tracer) на основе FPGA типа EPF8282 фирмы Altera.

Эмулятор представляет собой небольшой аппаратный модуль (размером 70*90*20) в корпусе фирмы «Каскад», подключаемый к инструментальному компьютеру через интерфейс Centronics (рис. 18.4).

Управляющая программа обеспечивает работу с файловой системой инструментального компьютера, загрузку файла с кодом в эмулятор и контроль загрузки, чтение и просмотр в двоичном коде снятой трассы выполнения отлаживаемой программы. В качестве эмулирующей памяти использовано статическое ОЗУ объемом 64 Кбайта (возможно 128 Кбайт) с времен ем доступа 15 не Предусмотрено разрядное наращивание системы отладки посредством параллельного соединения двух эмуляторов, что обеспечивает эмуляцию 16-разрядной памяти

Рис. 18.4. Плата эмулятора ПЗУ «RET»

Основные характеристики эмулятора RET

•объем эмулируемой памяти - 64 (128) Кбайт,

•время выборки адреса - 35 не,

• потребляемый ток - не более 25 мА (1 мА в режиме ожидания),

•эмулируемые ПЗУ - К573РФ2 - 8, К556РТ5 - 7/16-18/161, 2716/32 -512/010, 28С64/256, RAM - 2Kx8-128Kx8,

•объем трассировочной памяти - 32Кх8 в режиме эмуляции ПЗУ, 64Кх8 в режиме логического анализатора

Имеется три возможных варианта использования прибора

Эмуляция памяти программ с трассировкой выполнения программы. Преимуществом использования программируемой логики типа FPGA является возможность замещения широкой номенклатуры БИС ПЗУ с точки зрения комбинаций (топологии) выводов адреса, данных, управления Ограничением является местоположение вывода «Земля» на разъеме эмулятора ПЗУ и объем эмулирующего ОЗУ Эмулятор RET, кроме стандартного набора БИС с рекомендованной JEDEC топологией выводов (К573РФхх и т п ), поддерживает также микросхемы ПЗУ с плавкими перемычками серий К556, К1623, К541, К1608 Имеется возможность эмуляции и памяти данных (статические ОЗУ с 8-разрядной организацией)

В этом режиме, если есть запас по объему эмулирующей памяти, она может быть поделена на две матрицы по 32 Кбайта (64 Кбайта - опция) Одна из матриц служит для замещения памяти целевой системы, а другая используется как память трасс Поскольку адреса памяти (по которым производилось обращение) являются 16-разрядной информацией, память трасс имеет организацию 16К*16

Трасса просматривается в двоичном коде Имеется два режима трассировки

• от начала программы до заполнения трассировочной памяти

•постоянная трассировка с перезаписью информации

Условием начала трассировки является переход сигнала ОЕ в пассивное состояние Игнорирование сигнала CS# (задается программно) позволяет трассировать обращения к другим (не эмулируемым) матрицам памяти в системе

Для реализации функции управления отлаживаемой системой предусмотрен специальный разъем, позволяющий перехватить два сигнала управления магистрали системы Условиями полной эмуляции являются

•подключение указанных линий к сигналам типа ALE и READY отлаживаемой системы,

•память программ системы должна полностью замещаться эмулятором ПЗУ

Режим логического анализатора. Прибор способен работать в режиме 8-разрядного анализатора состояний с глубиной рабочей памяти 64 Кбайт Частота синхронизации (до Fmax = 30 МГц) подается при этом от исследуемого устройства Разрабатывается вариант 30-разрядного анализатора с глубиной памяти 16 Кслов (Fmax = 8 МГц) При отладке большинства типов микропроцессорных систем этого вполне достаточно, поскольку частота обращений к памяти и устройствам ввода/вывода определяется временем магистрального цикла и составляет не более 4-8 МГц Запуск и останов записи в буферную память производится по внешнему событию Таким событием может являться

• появление заданного кода на шине данных,

• появление определенного кода на двух линиях внешних квалификато-ров, (возможно   программирование  условия   события   на  перепады «0» - «1» или «1» - «0»),

• переполнение буферной памяти

Режим Evaluation Kit для ПЛИС серий ЕРМ 7000 и 8000.

Разработчики, использующие программируемую логику типа ЕРМ 7000 и EPF 8000 фирмы Altera могут быстро провести натурные испытания устройства управления, загрузив файл, созданный при помощи системы MAX+PlusII в БИС программируемой логики прибора RET Разрабатываемое устройство (или фрагмент) должно при этом иметь не более 30 линий ввода/вывода

К целевой системе эмулятор RET подключается с помощью сменных эмуляционных вилок на 28 (32, 24 ) контактов В комплект входит 28-выводная вилка на гибком кабеле и 32-выводная вилка для непосредственного соединения эмулятора и целевой платы Питание эмулятора может осуществляться от исследуемой платы, от внешнего источника напряжением +5 В (50 мА), или инструментального компьютера через разъем GAME

Схемные эмуляторы

Это в настоящее время наиболее совершенное средство комплексной отладки аппаратного и программного обеспечения микропроцессорных систем в реальном времени Схемный эмулятор подключается к целевой плате гибким кабелем с эмуляционной вилкой, которая вставляется в розетку вместо микропроцессора или микроконтроллера Другим кабелем он подключается к инструментальной ЭВМ, на которой работает управляющая программа Встречаются эмуляторы, выполненные в виде плат расширения

инструментальной персональной ЭВМ Схемный эмулятор управляет выполнением рабочей программы и наблюдает за состоянием отлаживаемой системы через магистраль Поэтому перед его использованием должен быть выполнен этап автономной отладки аппаратуры и магистраль системы должна функционировать правильно

Специализированные схемные эмуляторы. В лаборатории «Микропроцессорные системы» МИФИ в конце 80-х, начале 90-х годов были разработаны схемные эмуляторы для микроконтроллеров семейств Intel MCS-51 и MCS-48, микропроцессора 8085 Каждый из них представлял собой самостоятельный прибор, предназначенный для отладки систем на основе определенной микропроцессорной БИС Структура этих эмуляторов представляет интерес и в настоящее время, поскольку воплощает все функции приборов этого типа в развернутом виде

Рассмотрим структуру специализированного схемного эмулятора МЭ-31 (рис 18.5) Основой схемного эмулятора является имитирующий процессор, замещающий целевой микроконтроллер Имитирующий процессор может быть реализован различными способами, в том числе на основе микропро-граммируемой структуры и посредством реализации функций целевого контроллера на основе БИС программируемой логики Для микропроцессоров и микроконтроллеров без внутренней памяти программ в качестве имитирующего процессора можно использовать микропроцессорную БИС, аналогичную целевой, но установленную на плате эмулятора

Рис 18.5 Структура специализированных эмуляторов МЭ 31, МЭ-51, МЭ-85

Имитирующий процессор для микроконтроллеров с внутренней памятью программ должен иметь дополнительные порты ввода/вывода, позво-

ляющие выполнять функции управления и наблюдения в реальном времени без искажения процесса выполнения рабочей программы Поэтому для эмуляции микроконтроллеров с внутренней памятью типа 8051/8751 в эмуляторе МЭ-51 в качестве имитирующего процессора использованы 6-портовые БИС с архитектурой MCS-51

Схемный эмулятор, кроме процессора, замещает память программ и данных Для этого служит эмуляционная память эмулятора В целях отладки она разбита на сегменты, карта памяти позволяет процессору обращаться либо к ячейкам эмуляционной памяти, либо к ячейкам памяти, размещенной на целевой плате В рассматриваемых эмуляторах эмуляционная память программ девятиразрядная Старший разряд обслуживает механизм контрольных точек, в которых происходит останов процессора при выполнении программы в прогоне

Буфером, в который в реальном времени записывается информация о последовательности выполненных команд рабочей программы, является память трасс Она организована по принципу кольца, т е при превышении объема информации младшие ячейки переписываются Ее объем в описываемых приборах составляет 2047 ячеек

Функции управления и наблюдения в реальном времени выполняет в рассматриваемых эмуляторах блок супервизора Он отслеживает поток данных по магистрали, анализирует формат выбираемых команд и осуществляет контекстное переключение с рабочей программы на служебную Слежение за выборкой кода операции и формирование управляющих сигналов осуществляется с использованием микропрограммного автомата При таком подходе микропрограммируемый супервизор существует и работает параллельно процессорно-зависимой части схемного эмулятора

Для передачи информации по кабелю между блоком эмулятора и эмуляционной вилкой необходимо увеличить нагрузочную способность портов микроконтроллера Для этого используется схема буферизации линий ввода/вывода микроконтроллера

При останове операции чтения/записи инструментальным компьютером ресурсов эмулятора регистров микроконтроллера, ячеек эмуляционной памяти, памяти трасс (только чтение)—выполняются через интерфейс связи с инструментальным компьютером В слот расширения компьютера вставляется адаптер шины ISA, определяющий диапазон адресов эмулятора в адресном пространстве компьютера и обеспечивающий параллельный обмен между блоком эмулятора и компьютером по кабелю значительной длины Использование параллельного обмена позволяет сократить время обновления информации на экране и высвобождает штатные порты компьютера

Все специализированные схемные эмуляторы в лаборатории «Микропроцессорные системы» создавались на основе функционально-модульного подхода как на аппаратном, так и на программном уровнях Это позволило далее перейти к интеграции процессорно-независимой части эмуляторов на

Средства программирования микросхем энергонезависимой памяти, микроконтроллеров и ПЛИС

В настоящее время существуют два метода программирования микросхем энергонезависимой памяти, микроконтроллеров и ПЛИС.

•внутрисистемное программирование с использованием встроенных последовательных интерфейсов SPI, I2C, JTAG,

•  параллельная загрузка с помощью программатора

Внутрисистемное программирование. Этот метод программирования в последнее время становится все более популярным Причина заключается во все более широком распространении flash-памяти и микросхем с планар-ными корпусами типа SOIC и QFP, которые программируются после пайки выводов Механизм внутрисистемного программирования в совокупности с наличием матрицы репрограммируемой памяти существенно повышает эффективность процесса отладки и является единственной возможностью наращивания характеристик изделия (upgrade) без перепаивания микроконтроллера или ПЛИС Наибольшую полно преимущества внутри системного программирования реализованы в микроконтроллерах Atmegal63 фирмы Atrael, где имеется возможность создания загрузочного драйвера пользователем Это открывает широкие возможности для методов отладки при удаленном доступе по сети, а также для использования криптографических методов защиты информации во внутренней памяти программ

Для внутрисистемного программирования через интерфейс RS232C используется, как правило, программа-монитор (firmware), встроенная в микроконтроллер Примерами являются БИС ADuC812 фирмы Analog Devices, T89C51RD2 фирмы Temic, P89C51RD+ фирмы Philips При этом вход в режим программирования производится при наличии специальной комбинации сигналов на входах (PSEN=0) в момент перехода сигнала сброса (Reset) в пассивное состояние

Внутрисистемное программирование через интерфейс SPI характерно для всех микроконтроллеров AVR и микроконтроллеров серии AT90Sxx фирмы Atmel Загрузка памяти производится при активном сигнале Reset

Отличительной особенностью перечисленных кристаллов является то, что стирание и программирование памяти производится при номинальном

напряжении питания (+5 В), так как преобразователь напряжения +5 В => Vpp (необходимый для записи информации в матрицу памяти) размещен на кристалле микроконтроллера Сравним для программирования микроконтроллера Philips Р89С558, разработанного более 5 лет назад, требуется внешнее напряжение программирования Vpp = +12 В Упомянутые микроконтроллеры кроме режима внутрисистемного программирования поддерживают также параллельное программирование, ориентированное на применение программатора Типовая схема организации внутрисистемной загрузки flash-памяти программ микроконвертера ADuC812 приведена на рис 18.6

Интерфейс типа I2С используется для программирования микроконтроллеров PIC фирмы Microchip При этом для большинства типов микросхем требуется внешнее напряжение Vpp = +13 В, а параллельный режим отсутствует.

Рис 18.6 Внутрисистемная загрузка микроконвертера ADu812

Общая тенденция внедрения функций тестирования и отладки в серийные БИС, в том числе микроконтроллеры и ПЛИС, стимулировала разработку стандартного интерфейса JTAG (Joint Test Access Group) Данный стандарт обеспечивает выполнение функций загрузки памяти и отладки программы в реальном времени в некоторых микроконтроллерах, например Texas Instruments MSP430 Наиболее широко интерфейс JTAG используется для загрузки ПЛИС с энергонезависимым хранением конфигурации (Altera, Xihnx, Lattice и др ) В результате появляется очевидный выигрыш для пользователя загрузка конфигурации в различные ПЛИС одной фирмы производится через один загрузочный кабель, впрочем, у каждой фирмы кабель уникальный «Размывать границы» начала фирма Atmel, выпустив  ПЛИС  серии  ATF1500,  совместимые по выводам с  ПЛИС

MAX700Q фирмы Altera  Вместе с тем, программа загрузки для ATF1500 может работать как с собственным кабелем Atmel, так и с кабелем типа ByteBlaster, специфицированным фирмой Altera Типовая схема организации внутри системной загрузки конфигурации ПЛИС серий MAX7000S, ATF1500 приведена на рис 6 14 Единственным ограничением применения внутрисистемной загрузки ПЛИС является необходимость резервирования линий интерфейса JTAG Это значит, что порты ПЛИС с предопределенными функциями JTAG (TMS, TDI, TDO, SCK) не могут быть использованы в проекте пользователя, в то время, как использование параллельной загрузки позволяет программировать их как универсальные порты ввода/вывода. Чтобы поддержать унификацию загрузки различных типов микросхем в лаборатории «Микропроцессорные системы» принято использовать кабель ByteBlaster для внутрисистемного программирования микроконтроллеров с интерфейсом, аналогичным SPI Например, программные пакеты «Турбо-Ассемблер AVR», «ТурбоАссемблер 51/52» поддерживают загрузку микроконтроллеров фирмы Atmel (AVR, AT89Sxx) через ByteBlaster Принципиальная схема кабеля приведена рис 18.7.

Микросхемы EEPROM с последовательным доступом также можно программировать внутрисистемно Для этого принципиальная схема целевого устройства должна обеспечивать пассивное состояние интерфейса в момент загрузки, например, удерживать ведущий микроконтроллер в состоянии сброса   К таким микросхемам можно отнести серии 24Схх, 85Схх

Рис 18.7 Внутрисистемная загрузка ПЛИС

Программаторы. В настоящее время в продаже имеется несколько типов программаторов, имеющих относительно невысокую цену Каковы критерии выбора программатора, который может использоваться при разработке, изготовлении и обслуживании промышленной аппаратуры?

Современные профессиональные программаторы должны, по нашему мнению, отвечать следующим требованиям

•программировать в соответствии с требованиями ТУ возможно более широкую номенклатуру БИС, в том числе в корпусах различных типов,

•обеспечивать наращивание номенклатуры программируемых БИС без существенного увеличения аппаратных средств и стоимости прибора,

• работать с входными файлами стандартных типов ( hex,  bin,  jed ),

•верифицировать запрограммированную микросхему на соответствие кода входному файлу, в том числе при изменении напряжения питания микросхемы в рабочем диапазоне,

•иметь удобный интерфейс управляющей программы,

•иметь высококачественные розетки под корпуса различных типов,

Важнейшими являются требования универсальности и соблюдения режимов программирования, указанных в документации на микросхемы Современные разработчики-профессионалы использует всю гамму программируемых БИС для достижения максимально высоких характеристик изделия Коллектив действует в условиях сильной конкуренции, жестких требований по срокам разработки и стоимости изделия Складывается набор функционально-топологических и программных модулей, а конкретный контроллер быстро «собирается» с использованием программируемых БИС Следует заметить, что универсальность в данном случае подразумевает программирование полного набора важнейших типов программируемых микросхем, а не длинный перечень однотипных изделий, выпускаемых разными производителями (и взятый из списка аналогов) В набор важнейших типов в настоящее время входят

• БИС микроконтроллеров с репрограммируемой и flash-памятью,

•микросхемы памяти с ультрафиолетовым стиранием,

•микросхемы памяти с электрическим репрограммированием,

•микросхемы flash-памяти,

• микросхемы памяти, программируемые пережиганием перемычек,

•БИС програмируемой логики — ПЛИС

Что касается соблюдения режимов программирования, рекомендованных изготовителями микросхем, то анализ схемотехники ряда программаторов показывает, что в них отсутствует источник напряжения +6,25 В, необходимый для программирования популярных типов БИС памяти (например, серии 27Сххх) Кроме того, отсутствие цифроаналогового преобразователя в структуре программаторов не позволяет устанавливать напряжение программирования с точностью 0,25 В, а это требование специально оговаривается в документации на микросхемы Таким образом можно заключить, что многие программаторы, имеющиеся в продаже, не обеспечивают соблю-

дение режимов программирования, указанных в документации на микросхемы

Возможность наращивания функций уже купленного прибора всегда полезна, но для программаторов это жизненно необходимо, поскольку имеющий место бум микроэлектроники приводит к непрерывной замене версий уже существующих типов микросхем и появлению новых семейств

Первые два из перечисленных выше условий приводят к необходимости формирования различных диаграмм программирования и коммутации сигналов на различные выводы корпусов Эта задача решается в общем виде при создании программатора на основе микросхем цифро-аналоговых преобразователей, таймеров и программируемых сильноточных коммутаторов На первый взгляд это увеличивает его стоимость, но на самом деле эффективная стоимость (в расчете на каждое семейство программируемых микросхем) универсальных программаторов ниже, чем специализированных Поэтому специализированные программаторы применяются в основном при параллельном тиражировании в условиях серийного производства

Сложной является задача создания коммутирующего узла для работы с корпусами различных типов Обычно она решается созданием переходных устройств типа DIP - PLCC, DIP - QFP и тд Фирма «Data I/O» в старших моделях программаторов применила универсальный коммутирующий узел на основе управляемой токопроводящей панели в комбинации с универсальной рамкой, осуществляющей позиционирование корпуса

Требует уточнения критерий «удобство интерфейса пользователя» по отношению к управляющей программе программатора Многолетний опыт показывает, что разработчика, работающего с прибором ежедневно, раздражает обилие несистематизированной информации, помещенной в тесных (из-за полос прокрутки и панелей управления) окнах Основным требованием к интерфейсу является тщательная методическая проработка отображаемой информации, уменьшение уровней вложенности меню С другой стороны, важную роль играет наличие в документации информации об особенностях программирования микросхем различных серий

Структура современных программаторов вполне определилась Большинство из них реализуется либо в виде периферийного устройства персонального компьютера, подключаемого через один из внешних интерфейсных разъемов (RS-232, Centronix), либо в виде платы расширения, размещаемой внутри компьютера, с выносом коммутирующего узла посредством гибкого кабеля Интерфейс с пользователем, загрузку рабочего файла, конфигурацию аппаратных средств программатора выполняет управляющая программа, функционирующая в среде операционной системы инструментального компьютера

В качестве примера реализации функций универсального программатора рассмотрим прибор LabTools-48 фирмы Advantech Он использует в качестве инструментального компьютер типа PC, к которому подсоединяется

# 19. Структура и особенности микроконтроллеров ARM

В настоящее время особой популярностью у разработчиков электронных устройств пользуются так называемые встраиваемые микроконтроллеры. В мире выпускается большое количество семейств микроконтроллеров, в основном на базе приборов с 8-битной^ шиной данных и процессорными RISC- и CISC-ядрами. Их производительность и объем памяти вполне достаточны для решения множества бытовых и промышленных задач, а архитектура ядер многих из этих семейств хорошо изучена пользователями. Для 8-битных микроконтроллеров написано огромное количество программ, которые, наряду с многочисленными русифицированными описаниями самих этих устройств, свободно доступны в сети Интернет.

16- и 32-битные микроконтроллеры, которые обеспечивают более высокую производительность, пока распространены не столь широко. Их применение обусловлено повышенной сложностью решаемых задач, жесткими требованиями к производительности встраиваемых контроллеров управления, необходимостью иметь в электронных устройствах развитые пользовательские интерфейсы, предназначенные для отображения информации, управления, индикации и т. д. Типичные для 16- и 32-битных микроконтроллеров приложения (сотовые телефоны, дисководы, модемы и т. п.) предъявляют к встраиваемым управляющим контроллерам непрерывно возрастающие требования. Особенно важно обеспечить их высокую эффективность, сохранив при этом низкую стоимость, отличавшую 8-битные микроконтроллеры.

Значительных успехов в области создании 16/32-битных микропроцессорных (микроконтроллерных) ядер добилась британская фирма Advanced RISC Machines (ARM), специализирующаяся на разработке микропроцессоров и периферии к ним, и продающая лицензии на их производство другим фирмам-производителям. 32-битные микроконтроллеры, использующие процессорное ядро с архитектурой ARM, приобрели широкую популярность у разработчиков. Благодаря высокой производительности и выгодному соотношению «цена/качество», микроконтроллеры с ядром ARM представляются многим потребителям элементной базы весьма перспективными. Фактически, микроконтроллеры с ядром ARM сегодня выделились в отдельный класс встраиваемых контроллеров — ARM-контроллеров.

Фирма ARM, являясь разработчиком процессорных ядер, не имеет собственного полупроводникового производства и не поставляет готовых кристаллов. Ядра поставляются заказчикам — производителям микросхем — в форме поведенческого описания на языке VHDL или Verilog (такие ядра называются синтезируемыми), в виде электрической схемы процессорного ядра или в виде топологической макроячейки (описания топологии ядра для реализации в составе интегральной микросхемы). Используя выбранную форму представления ядра, производители элементной базы создают различные модели микроконтроллеров, дополняя процессорное ядро набором периферийных устройств. При производстве микроконтроллеров используется современная нанотехнология, обеспечивающая минимальные размеры элементов транзисторной структуры микропроцессора 0.25, 0.18 или 0.13 мкм.

«Кремниевыми» партнерами фирмы ARM, т. е. компаниями, которые используют ее разработки при создании своих приборов, являются такие производители элементной базы, как Alcatel, Atmel, Asahi Kasei Microsystems, Cirrus Logic, Digital, GEC Plessey, Hyundai, Lucent, Lucky GoldStar, NEC, OKI, Philips, Rockwell, Rohm, Samsung, Sharp, Sony, Symbios, Texas Instruments, VLSI, Yamaha. Некоторые из них применяют разработанные фирмой ARM процессоры для решения специальных задач, но чаще всего они используются в устройствах, предназначенных для массового применения (мобильные телефоны, системы управления автомобильными двигателями, лазерные принтеры и т. д.). Пользователь — разработчик аппаратуры — имеет дело с процессорными ядрами ARM, функционирующими в составе готовой микросхемы микроконтроллеров перечисленных производителей.

Процессоры ARM поддерживаются многими программными продуктами как самой компании, так и других производителей. Среди этих продуктов, которые образовали солидную инфраструктуру программного обеспечения и средств разработки, — отладчики, компиляторы C/C++, внутрисхемные эмуляторы, таблицы разработки, операционные системы реального времени, драйверы низкого уровня, а также программные приложения высокого уровня. Фирмы Accelerated Technology, Enea OSE Systems, ISI, JavaSoft, JMI, Microtec, Microsoft, Perihelion, Psion, Wind River и другие компании обеспечивают совместимость своих ОС и средств разработки с процессорами ARM.

Фирмой ARM разработан целый ряд 32-битных RISC-процессоров с различными возможностями и различной производительностью, а ядро ARM7, разработанное еще в 1994 году, используется до настоящего времени. Сама фирма определяет процессор ARM7 как универсальное ядро 32-битного RISC-микропроцессора с малым энергопотреблением, предназначенное для использования в различных заказных и специальных ИС. Малые размеры RISC-ядра позволяют успешно интегрировать его в большие заказные схемы, которые могут содержать RAM, ROM (Flash), DSP, дополнительную логику и другие элементы.

К областям применения ядра ARM7 фирма-производитель относит:

•телекоммуникации — контроллеры GSM-терминалов;

•обмен данными — средства преобразования протоколов и модемы;

•портативные вычисления — Palmtop-компьютеры;

•портативные измерительные устройства — карманные устройства сбора данных;

•автомобильную технику — устройства управления двигателями;

•информационные системы — Smart-карты;

•средства отображения — JPEG-контроллеры.

Пришедшее на смену ARM6 THUMB семейство ядер ARM7 THUMB разработано на основе 32-битной целочисленной RISC-архитектуры и обеспечивает максимальную производительность до 130 MIPS. Удельная производительность ядра ARM7 THUMB, изготовленного по 0.18-мкм технологии, составляет 0.9... 1.0 MIPS/МГц тактовой частоты, а энергопотребление составляет не более 0.39...0.40 мВт/МГц. Ядро ARM7TDMI-S, о котором пойдет речь в книге, является синтезируемым.

Все ядра семейства ARM7 THUMB имеют традиционную архитектуру фон Неймана с общей памятью команд и данных. В последующих семействах ARM9 и ARM 10 реализуется гарвардская архитектура с раздельной внутренней кэшпамятью команд и данных.

Один из «кремниевых» партнеров ARM, корпорация NXP (до 2006 г. она называлась Philips Semiconductors), выпускает широкую номенклатуру 16/32-битных микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S — семейство LPC2000. Эти устройства имеют весьма привлекательное для потребителей соотношение «цена/качество» и обеспечивают производительность в десятки MIPS.

Назначением данной книги представляется оказание помощи разработчикам в использовании микроконтроллеров семейства LPC2000 при проектировании электронной аппаратуры. В своей справочной части книга основана на переводе оригинальной документации производителя. В целом же, она представляет собой не только справочное пособие для изучения микроконтроллеров семейства LPC2000, но и практическое руководство по их прикладному использованию. Автор не ставил перед собой задачу создать всеобъемлющий справочник по всем микроконтроллерам семейства LPC2000, в связи с чем, описание ряда периферийных узлов LPC2000 дано в книге на примере нескольких, наиболее типичных, представителей этого семейства.

Книга предназначена для специалистов в области разработки электронной аппаратуры, студентов соответствующих специальностей и радиолюбителей. Предполагается, что читатель знаком с основами цифровой и аналоговой схемотехники электронных устройств, а также обладает базовыми навыками программирования на языке С.

В первой части книги содержится подробная справочная информация по большинству микроконтроллеров семейства LPC2000, собранная путем перевода и анализа источников, предлагаемых фирмами ARM и NXP. Сюда входят: перечень типовых технических характеристик контроллеров LPC2000, описание их архитектуры и программной модели (дано описание ядра ARM7TDMI-S и приведена его система команд), описание аппаратного построения и программирования большинства периферийных модулей семейства LPC2000, рекомендации производителя по программированию и применению отдельных узлов устройств LPC2000.

Во второй части книги содержится подробная справочная информация по программному пакету IDE IAR Embedded Workbench™ (IAR EWARM), который представляет собой популярное среди профессиональных разработчиков электронной техники средство разработки/отладки/программирования приложений на основе микроконтроллеров семейства LPC2000. Эта информация дополнена сведениями из личного опыта автора, приобретенного при работе в IAR EWARM с микроконтроллерами LPC2000. Описания программных средств разработки-отладки и программирования снабжены примерами, поясняющими их применение на практике. Помимо указанных сведений, во вторую часть книги вошли описания алгоритмов и исходных текстов ряда управляющих программ

на языке С, демонстрирующих пользователю в «железе» работу ядра и основных периферийных узлов одного из представителей семейства LPC2000 — LPC2129. Эти программы написаны и отлажены до рабочего состояния лично автором. Каждая из них является полностью законченным продуктом и, помимо демонстрационных компонентов, содержит отдельные программные блоки драйверы узлов LPC2000 и нескольких внешних устройств. Приведенное в книге встраиваемое программное обеспечение снабжено комментариями на русском языке, что облегчает возможность его применения в пользовательских приложениях, разработанных на базе микроконтроллеров семейства LPC2000.

Отличительной особенностью данной книги является то, что она не только содержит сведения справочного характера, но и охватывает все этапы проектирования приложений на основе микроконтроллеров LPC2000. Это позволяет в короткие сроки овладеть навыками работы с LPC2000 даже начинающим разработчикам. После прочтения книги им уже не надо будет думать о том, с чего начать работу с LPC2000, как написать первую программу, где взять примеры программных кодов для LPC2000, как адаптировать эти примеры под свою задачу.

Материал, изложенный в книге, многократно проверен. Однако, поскольку вероятность технических ошибок все-таки существует, автор не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим, автор не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием данной книги.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕМЕЙСТВУ LPC2000

Микроконтроллеры семейства LPC2000 представляют собой 32-битные устройства с процессорным ядром ARM7TDMI-S. Согласно рекомендациям производителя, они предназначены для использования в автомобилестроении, медицине, сетевых контроллерах, а также в промышленной и бытовой электронике, в том числе с батарейным питанием. Выпускаемые в настоящее время приборы работают на тактовой частоте до 60 МГц, обеспечивая производительность до 54 MIPS, имеют встроенную Flash-память объемом 128/256/512 Кбайт со 128-битной шиной, статическую оперативную память (SRAM) объемом 16/32/64 Кбайт, модуль ШИМ, многоканальный 10-битный модуль АЦП, 10-битный модуль ЦАП, интерфейсы I2C, SPI, CAN, два UART (один UART с полным модемным интерфейсом), USB.

Характерные особенности

микроконтроллеров семейства LPC2000

Микроконтроллеры семейства LPC2000 имеют следующие типовые характеристики:

•высокопроизводительное 32/16-битное ядро ARM7TDMI-S;

•встроенный генератор 1...30 МГц со схемой ФАПЧ;

• 8/16/32/64 Кбайт памяти типа SRAM (статическое ОЗУ);

•64/128/256/512 Кбайт памяти типа Flash с 128-битной шиной и обращением без цикла ожидания (ресурс не менее 10000 циклов стирания/записи в рабочем температурном диапазоне);

•стандартный отладочный интерфейс JTAG;

•ISP (In-System Programming) внутрисистемное программирование Flash-памяти;

•LAP (In-Application Programming) режим побайтового программирования в составе целевой программы (пользовательского приложения). Программирование 512-байтовой (256-байтовой) строки занимает 1 мс, полное стирание всей памяти занимает 400 мс;

•работа с командами длиной 32 битов (стандартный режим ARM) и 16 битов (режим THUMB);

•внешняя 8/16/32-битная шина (только для устройств LPC2000 в 144-вы-водном корпусе);

•многоканальный модуль ШИМ;

•интерфейсы UART, быстрый 12С (400 Кбит/с), SPI;

•интерфейсы CAN с приемными фильтрами;

•два 32-битных таймера с каналами сравнения и захвата;

•таймер реального времени и сторожевой таймер WDT;

•интерфейс USB;

•многоканальный 10-битный АЦП, обеспечивающий время преобразования в одном канале 2.44 мкс;

•10-битный модуль ЦАП;

•встроенный отладочный интерфейс ICE, позволяющий задавать точки останова;

•раздельное    питание    для    ядра    и    встроенной    периферии (1.65..Л.95 В/3.0...3.6 В), отключение неиспользуемой периферии, два режима экономии потребляемой мощности;

•индивидуальное управление питанием встроенной периферии;

•линии ввода/вывода общего назначения GPIO допускают подачу на них напряжения ВЫСОКОГО уровня 5 В (номинальная величина напряжения ВЫСОКОГО уровня на этих линиях 3.0...3.6 В).

Приложения

•индустриальный контроль (управление);

•медицинские системы;

•управление доступом;

•межсетевые интерфейсы;

•встроенный модем;

•универсальные приложения.

В сводной таблице Табл. 1.1 приведены основные параметры большинства микроконтроллеров семейства LPC2000. Как можно видеть из таблицы, контроллеры семейства LPC2000 представлены обширным модельным рядом и выпускаются в индустриальном и коммерческом исполнениях. Применение в приборах LPC2000 ядра ARM7TDMI-S с встроенным трассировщиком (Real-Time Trace) и монитором реального времени (Real-Time Monitor) обеспечивает преимущества, обусловленные широкой поддержкой данного ядра промышленностью и наличием большого выбора программных и аппаратных средств разработки (ARM, Ashling, Hitex, Keil Software, IAR, Nohau, Phytec и др.). В ближайших планах фирмы NXP значится дальнейшее расширение номенклатуры ARM-микроконтроллеров семейства LPC2000, в частности, за счет введения интерфейсов 802.11, Ethernet и наращивания числа встроенных модулей CAN. Помимо уже выпускающихся микроконтроллеров семейства LPC2000, фирма-производитель недавно объявила о создании новой серии внутри семейства LPC2000 — ARM-7 Mini. На момент написания этой книги было известно о трех представителях новой серии — LPC2101, LPC2102, и LPC2103. Они будут производиться по технологии 0.16 мкм. Наличие 128-битной шины доступа к Flash-памяти позволяет обеспечить работу на частоте до 70 МГц и достичь производительности 63 MIPS, что делает эти микроконтроллеры абсолютными лидерами на рынке.

Особенности архитектуры

Все микроконтроллеры семейства LPC2000 имеют процессорное ядро ARM7TDMI-S с поддержкой эмуляции, шину ARM7 контроллера встроенной памяти, шину AMBA AHB (Advanced Microcontroller Bus Architecture — Advanced High-performance Bus) контроллера прерываний и шину VPB (VLSI Peripheral Bus) встроенных периферийных устройств.

Под периферийные устройства, подключенные к шине АНВ, в общем адресном пространстве программной модели ARM размером 4 Гбайт LPC2000 отведено адресное пространство размером 2 Мбайт. Каждому периферийному устройству АНВ выделено адресное пространство размером 16 Кбайт, в пределах адресного пространства периферии АНВ.

Под периферийные устройства, подключенные к шине VPB, также отведено адресное пространство размером 2 Мбайт, которое начинается с адреса, находящегося на отметке 3.5 Гбайт. Каждому периферийному устройству VPB также выделено адресное пространство размером 16 Кбайт, в пределах адресного пространства периферии VPB.

Сопряжение периферийных устройств АНВ с периферийными устройствами VPB осуществляется посредством интерфейса шины VPB к шине АНВ. Для управления связью периферийных устройств с выводами микроконтроллера предназначен блок коммутации выводов (PIN CONNECT BLOCK), который должен быть корректно сконфигурирован пользовательским программным обеспечением и должен соответствовать определенным прикладным требованиям для использования периферийных функций и выводов.

Процессорное ядро ARM7TDMI-S

Буквенные обозначения «TDMI-S» в названии ядра ARM7TDMI-S, согласно спецификациям фирмы ARM, имеют следующую расшифровку:

•Т — указывает на наличие в составе ядра, помимо базовой архитектуры ARM, дополнительной архитектуры THUMB. Это позволяет пользователю выбрать для своего приложения одно из двух состояний (систем команд): ARM или THUMB;

•D — ядро имеет в своем составе дополнительные отладочные модули;

•М — ядро имеет в своем составе дополнительный аппаратный умножитель, позволяющий выполнять команды умножения так называемой длинной формы (с 64-битным результатом);

•I — ядро имеет в своем составе встроенную логику отладки (ICE);

•S — ядро является полностью синтезируемым, т. е. его функционирование может быть описано на языках описания цифровых устройств VHDL или Verilog.

ARM7TDMI-S — универсальный 32-битный микропроцессор, который потребляет сравнительно небольшую мощность и при этом обеспечивает высокую эффективность. Архитектура ARM основана на использовании сокращенного набора команд процессора (RISC — Reduced Instruction Set Computer) и реализует намного более простой механизм, декодирования команд, нежели у микроконтроллеров с архитектурой, основанной на использовании полного набора команд процессора (CISC — Complex Instruction Set Computer). Эта простота обеспечивает высокую производительность при выполнении каждой команды, а также малое время реакции на прерывания в реальном времени. В состав ядра включены отладочные интерфейсы JTAG и ЕТМ, а также встроенная логическая схема отладки ICE. Упрощенная блок-схема процессорного ядра ARM7TDMI-S приведена на Рис. 19.1.

Рис. 19.1. Упрощенная блок-схема процессорного ядра ARM7TDMI-S

Для того, чтобы обеспечить непрерывность при обработке программ и обращениях к памяти, в ARM7TDMI-S, как и во многих других ядрах, реализован конвейер команд. Трехступенчатый конвейер ARM7TDMI-S работает следующим образом: пока одна инструкция выполняется, из двух следующих за ней в программе инструкций первая декодируется, а вторая считывается в памяти. Наличие конвейера позволяет выполнять последовательно поступающие команды (в том числе, команды умножения), затрачивая на обработку каждой из них один такт.

Ядро ARM7TDMI-S, помимо стандартного базового состояния, называемого ARM, также использует уникальное архитектурное решение, известное как состояние THUMB. Это решение в большей степени, нежели состояние ARM, подходит для крупномасштабных приложений, реализация которых предполагает ограничение объема используемой памяти или размера программного кода. Идея состояния THUMB заключается в использовании уменьшенной, по сравнению с системой команд ARM, системы команд. По существу, процессор ARM7TDMI-S имеет две системы команд:

•стандартная 32-битная система команд ARM;

•16-битная система команд THUMB.

При использовании состояния THUMB с 16-битной длиной команды, в ряде случаев удается достичь двойной плотности относительно стандартного кода ARM; при этом сохраняется большинство функций кода ARM. Дело в том, что код THUMB оперирует тем же самым набором 32-битных регистров, что и код ARM. По некоторым оценкам, код THUMB «ужимается» до 65% размера функционально эквивалентного ему кода ARM, а также обеспечивает до 160% производительности по сравнению с 16-битной процессорной системой, архитектура которой отлична от ARM.

Процессор ARM7TDMI-S использует следующие типы данных:

• слово (32 бита);

• полуслово (16 битов);

•байт (8 битов).

Процессор ARM7TDMI-S рассматривает память как линейное расположение байтов, пронумерованных в возрастающем порядке от нуля:

•байты 0...3 содержат первое хранимое в памяти слово;

•байты 4...7 содержат второе хранимое в памяти слово;

• байты 8... 11 содержат третье хранимое в памяти слово и т. д. Процессор ARM7TDMI-S использует следующие форматы хранения данных (программ) в памяти:

• big-endian;

•little-endian.

В соответствии с форматом big-endian, процессор сохраняет старший байт слова данных (программ) в байте памяти с наименьшим номером, а младший байт слова — в байте памяти с наибольшим номером, как изображено на Рис. 19.2. Например, в байте 0 памяти хранятся биты слова 31...24.

Рис. 19.2. Формат хранения данных (программ) в памяти big-endian

В соответствии с форматом little-endian, процессор сохраняет младший байт слова данных (программ) в байте памяти с наименьшим номером, а старший байт слова — в байте памяти с наибольшим номером, как изображено на Рис. 19.3. Например, в байте 0 памяти хранятся биты слова 7...0.

Рис. 19.3. Формат хранения данных (программ) в памяти little-endian

В исходном тексте пользовательской встроенной программы с помощью специальных директив можно указать, какой из форматов хранения данных будет использоваться.

Режимы работы и регистровые модели процессора в состоянии ARM

В состоянии ARM процессор может функционировать в одном из следующих режимов:

1. User — выполнение программ пользователя.

2. Supervisor — работа под управлением операционной системы (ОС), которая оперирует данными, недоступными программам пользователя.

3. System — режим выполнения системных программ, при котором ОС работает с данными пользователя.

4. IRQ — режим обработки прерываний, в который процессор, попадает при поступлении на вход IRQ запроса прерывания низшего уровня.

5. FIQ (Fast IRQ) — режим быстрой реакции на прерывания, в который процессор попадает при поступлении на вход FIQ запроса высшего уровня.

6. Abort — режим, в который процессор переходит при ошибке обращения к памяти (обращение по несуществующему адресу, попытка записи в ПЗУ и т. п.). Эти ошибки фиксируются контроллером прерываний, который выдает процессорному ядру запрос на переход в режим Abort.

7. Undefined — режим, в который процессор переходит при выборке неправильного кода команды.

Все режимы функционирования процессора, кроме' режима User, называются привилегированными. Каждому из них соответствует определенная регистровая модель, содержащая набор 32-битных регистров, доступных процессору в этом режиме. Все возможные регистровые модели для состояния ARM приведены в Табл. 1.2. В каждом режиме процессору доступны 16 регистров общего назначения R0...R15 и регистр состояния CPSR. Все регистры общего назначения имеют определенные стандартом фирмы ARM дополнительные имена, которые указаны в таблице в скобках. При вызове подпрограмм и организации передачи данных между ними, этот стандарт рекомендует следующее использование регистров общего назначения:

• регистры al ...а4 используются для передачи параметров подпрограммам;

•регистры v 1...v8 используются для хранения локальных переменных;

• регистр IP служит для хранения промежуточных данных между вызовами процедур.

Регистры, имена которых выделены в таблице жирным шрифтом, являются банкированными. Это значит, что они используются только в том режиме, на который указывают их суффиксы (_fiq, _svc, _abt, _irq, _und) вместо соответствующих им регистров без суффиксов. При переходе в указанный режим из других режимов, текущее содержимое регистров без суффиксов автоматически переписывается в соответствующие банкированные регистры, а при возврате в прежний режим вновь используются его собственные регистры. Таким образом, суммарное количество физических 32-битных регистров общего назначения, доступное процессору во всех режимах состояния ARM, равно 31, а суммарное количество доступных процессору физических регистров состояния равно 6 (регистру CPSR соответствуют банкированные регистры с обобщенным форматом имени SPSR_xxx.

Flash-память на кристалле

Размещенная на кристалле LPC2000 встроенная Flash-память обеспечивает доступ с практически нулевым временем ожидания благодаря наличию встроенного модуля акселератора памяти (Memory Accelerator Module — МАМ). Flash-память LPC2000 может использоваться как для хранения программ, так и для хранения данных. В большинстве устройств LPC2000 она имеет защиту от записи/чтения. Программирование Flash-памяти может производиться несколькими способами: через последовательный встроенный интерфейс JTAG, внутрисхемно — In System Programming (ISP) через встроенный интерфейс UART0, а также из приложения пользователя — In Application Programming (IAP). Пользовательская прикладная программа, используя механизм IAP, может стирать или программировать Flash-память в ходе своего выполнения, что обеспечивает возможность обновления данных и встроенного программного обеспечения по инициативе самого встроенного программного обеспечения.

Статическое ОЗУ на кристалле

Микроконтроллеры семейства LPC2000 имеют встроенную статическую оперативную память (SRAM) размером 16...64 Кбайт, которая может использоваться для хранения кода и/или данных. SRAM может хранить 8-, 16- и 32-битные данные.

Содержимое SRAM при сбросе микроконтроллера сохраняется. Контроллер SRAM имеет в своем составе буфер отложенной записи, служащий для обеспечения работы центрального процессора без его остановов на время записи в SRAM. В буфере отложенной записи всегда содержатся последние данные, переданные пользовательской программой для записи в SRAM.

Содержимое буфера реально записывается в SRAM, когда пользовательская программа передает в буфер следующую порцию данных, предназначенных для помещения в SRAM. Если в некоторый момент времени происходит сброс микроконтроллера, то последняя помещенная в буфер отложенной записи порция данных будет потеряна. Во избежание этого, а также перед переводом микроконтроллера в режим пониженного потребления пользовательское программное обеспечение может периодически производить фиктивную операцию записи. Это даст гарантию того, что последние записанные данные будут находиться в SRAM и после сброса.

Специальные регистры микроконтроллера

Специальные регистры микроконтроллера предназначены для обеспечения использования его ресурсов и программного управления этими ресурсами.

Механизм доступа к специальным регистрам устройств семейства LPC2000 имеет следующие установленные производителем ограничения:

1. Пользовательская программа не должна пытаться обращаться к регистрам, местоположение которых не определено.

2. Обращение к любым регистрам, местоположение которых определено, должно иметь целью только реализацию установленных производителем функций этих регистров.

3. Биты регистров, маркированные в документации символами «-», «О» или «1» могут читаться или записываться программой только следующим образом:

• в бит, маркированный символом «-», следует записывать «О», а его чтение может возвращать любое значение (даже если ранее было записано «О»). Этот бит является зарезервированным для использования в перспективных микроконтроллерах, а в данном микроконтроллере он не используется;

• в бит, маркированный символом «О», следует записывать «О», а его чтение также возвращает «О»;

• в бит, маркированный символом «1», следует записывать «1», а его чтение также возвращает «1».

Специальные регистры микроконтроллеров LPC2000 могут быть доступны для чтения и записи, только для чтения или только для записи. В графе «Доступ» приведенных ниже таблиц с описаниями специальных регистров имеются соответствующие обозначения R/W, RO, WO.

Значения, указанные в графе таблиц «Значение после сброса», относятся к данным, содержащимся только в используемых (доступных программе) битах. К ним не относятся зарезервированные биты. Некоторые регистры микроконтроллера могут содержать после сброса неопределенные значения. В этом случае в графе таблиц «Значение после сброса» указано «неопределенное». В случае, если данный регистр не используется, в графе «Значение после сброса» указано «NA». Содержимое некоторых регистров в модуле таймера реального времени (RTC) LPC2000 сброс не затрагивает. Значение таких регистров отмечено знаком «*», а сами эти регистры должны быть инициализированы пользовательским программным обеспечением, если модуль RTC включен.

Регистры в LPC2000 могут быть 8-, 16- или 32-битными. Для 8-битных регистров старший значащий бит (или MSB — Most Significant Bit) — это бит 7, а младший значащий бит (или LSB — Least Significant Bit) — бит 0. Для 16- и 32-битных регистров старший значащий бит — это биты 15 и 31 соответственно.

Необходимо заметить, что в различных микроконтроллерах LPC2000 специальные регистры, имеющие одинаковые функции и одинаковые мнемонические имена, имеют и одинаковые адреса. Сводная таблица, содержащая перечисление всех специальных регистров всех микроконтроллеров LPC2000, не включена в состав данной книги, поскольку такая таблица заняла бы очень много места.

Функциональные характеристики

Контроллер внешней памяти (ЕМС) имеет следующие функциональные характеристики:

• поддержка статических устройств с отображенной памятью, RAM, ROM, Flash-памяти, burst-ROM и ряда внешних устройств ввода/вывода;

• асинхронная операция чтения в постраничном режиме в несинхронизи-рованных подсистемах памяти;

• асинхронный доступ для чтения устройств burst-ROM;

• независимое конфигурирование до четырех банков памяти, каждый размером до 16 Мбайт;

•программируемое количество пустых (неактивных) шинных циклов (1... 16);

• программируемая длительность состояния ожидания (до 32 циклов) при чтении и записи статических устройств оперативной памяти;

•программируемая длительность начального и последующих состояний ожидания при чтении устройств burst-ROM;

•программируемая защита записи;

• программируемые операции режима burst;

• программируемая внешняя ширина выходных данных: 8,16 или 32 бита;

•программируемый выбор способа (маршрута) чтения байта.

# 20. Структура и особенности микроконтроллеров AVR

У AVR-контроллеров "с рождения" есть две особенности, которые отличают это семейство от остальных МК. Во-первых, система команд и архитектура ядра AVR разрабатывались совместно с фирмой-разработчиком компиляторов с языков программирования высокого уровня IAR Systems. В результате появилась возможность писать AVR-программы на языке С без большой потери в производительности по сравнению с программами, написанными на языке ассемблера.

Во-вторых, одним из существенных преимуществ AVR стало применение конвейера. В результате для AVR не существует понятия машинного цикла: большинство команд выполняется за один такт. Для сравнения отметим, что пользующиеся большой популярностью МК семейства PIC выполняют команду за 4 такта, а классические 8051 — вообще за 12 тактов (хотя есть и современные модели с машинным циклом в один такт).

Правда, при этом пришлось немного пожертвовать простотой системы команд, особенно заметной в сравнении с х51, где, например, любые операции пересылки данных внутри контроллера, независимо от способа адресации, выполняются единственной командой mov в различных вариантах, в то время как в AVR почти для каждого способа своя команда, к тому же иногда с ограниченной областью действия. Есть некоторые сложности и в области операций с битами. Тем не менее это не приводит к заметным трудностям при изучении AVR-ассемблера: наоборот, тексты программ получаются короче и больше напоминают программу на языке высокого уровня. Следует также учесть, что из общего числа команд от 90 до 130, в зависимости от модели, только 50-60 уникальных, остальные взаимозаменяемые. И, наконец, этот недостаток полностью нивелируется при использовании языка С, фактически уравнивающего разные архитектуры с точки зрения особенностей программирования.

Огромное преимущество AVR-архитектуры — наличие 32 оперативных регистров, не совсем равноправных, но позволяющих в ряде случаев вообще не обращаться к оперативной памяти и не использовать стек (что в принципе невозможно в том лее семействе х5]), более того, в младших моделях AVR стек вообще недоступен для программиста. Потому структура ассемблерных программ для AVR стала подозрительно напоминать программы на языке высокого уровня, где операторы работают не с ячейками памяти и регистрами, а с абстрактными переменными и константами.

Еще одна особенность AVR со схемотехнической точки зрения — все выводы в них могут пребывать в трех состояниях (вход — отключено — выход) и электрически представляют собой КМОП-структуры (т. е. имеет место симметрия выходных сигналов и высокое сопротивление для входных). В общем случае это значительно удобнее портов *51 (двустабильных и TTL-co-вместимых) и предполагает лучшую помехозащищенность (по крайней мере, от помех по шине "земли").

Суммировав мнения из различных источников и опираясь на собственный опыт, автор пришел примерно к такому подразделению областей применения трех самых распространенных семейств контроллеров.

- Контроллеры классической архитектуры х51 (первые микросхемы семейства 8051 были выпущены еще в начале 1980-х) лучше всего подходят для общего изучения предмета. Отметим, что кроме Atmel, *51 -совместимые изделия выпускают еще порядка десятка фирм, включая такие гиганты, как Philips и Siemens, есть и отечественные аналоги (серии 1816, 1830 и др.), что делает эту архитектуру наиболее универсальной.

- Семейство   AVR   рекомендуется   для   начинающих   электронщиков-практиков, в силу простоты и универсальности устройства, преемственности структуры для различных типов контроллеров, простоты схемотехники и программирования (в данном случае под "программированием" понимается процесс записи программ в микросхему).

- PIC фирмы Microchip идеально подходят для проектирования несложных устройств, особенно предназначенных для тиражирования.

Эта классификация во многом субъективна, и автор не будет оспаривать другие точки зрения: различные семейства МК постепенно сближаются по параметрам, становятся полностью взаимозаменяемыми и, как и во всей современной электронике, выбор того или иного семейства часто носит характер "религиозного".

К тому же три упомянутых семейства МК— лишь наиболее распространенные среди универсальных контроллеров, но далеко не самые массовые вообще. Общее количество существующих семейств микроконтроллеров оцени-

вается приблизительно в 100 с лишним, причем ежегодно появляются все новые и новые. Каждое из этих семейств может включать десятки разных моделей. При этом первое место среди производителей 8-разрядных МК традиционно принадлежит фирме Motorola, в основном за счет контроллеров для мобильных устройств. Компания Microchip со своим семейством PIC занимает третье место, a Atmel — лишь шестое. При этом, кроме 8-разрядных МК AVR, Atmel выпускает еще несколько разновидностей МК, к которым относятся не только упомянутые наследники 8051, но и ARM-процессоры и специализированные МК для различных применений. Тем не менее эта формальная статистика еще ни о чем не говорит — так, среди МК со встроенной flash-памятью Atmel принадлежит уже треть мирового рынка.

Еще в 2002-2003 годах в мире выпускалось ежегодно 3,2 млрд штук микроконтроллеров. Отметим, что объем выпуска процессоров для ПК можно оценить в 200 млн единиц в год, т. е. он составляет всего-навсего около 6% рынка (в финансовом исчислении, правда, соотношение иное, ведь типичная цена рядового МК составляет 2-5 долларов, а процессора для ПК— как минимум на порядок выше, а иногда достигает и сотен долларов). Потому не будет преувеличением утверждать, что специальность электронщика-программиста, специализирующегося на микроконтроллерах, не менее важна и дефицитна, чем компьютерного программиста-системщика или создателя пользовательских приложений.

Обзор микроконтроллеров Atmel AVR

Atmel AVR представляет собой семейство универсальных 8-разрядных микроконтроллеров на основе общего ядра с различными встроенными периферийными устройствами. Возможности MKAVR позволяют решить множество типовых задач, возникающих перед разработчиками радиоэлектронной аппаратуры.

Особенности микроконтроллеров Atmel AVR.

- Производительность порядка 1 MIPS/МГц. MIPS (Millions of Instructions Per Second, миллион команд в секунду) — одна из самых старых и во многом формальная характеристика производительности процессоров, т. к. наборы команд для различных процессоров различаются, и, соответственно, одно и то же число инструкций на различных системах даст разную полезную работу. Тем не менее для простых 8-разрядных вычислительных систем, не содержащих команд, оперирующих с большими числами, числами с плавающей точкой и массивами данных, это неплохой показатель для сравнения их производительности. Вычислительное ядро AVR на ряде задач по производительности превосходит 16-разрядный процессор 80286.

- Усовершенствованная RISC-архитектура. Концепция RISC (Reduced Instruction Set Computing, вычисления с сокращенным набором команд) предполагает наличие набора команд, состоящего из минимума компактных и быстро выполняющихся инструкций; при этом такие более громоздкие операции, как вычисления с плавающей точкой или арифметические действия с многоразрядными числами предполагается реализовать на уровне подпрограмм. Концепция RISC упрощает устройство ядра (в типовом ядре AVR содержится лишь 32 тыс. транзисторов, в отличие от десятков миллионов в процессорах для ПК) и ускоряет его работу: типовая инструкция выполняется за один такт (кроме команд ветвления программы, обращения к памяти и некоторых других, оперирующих с данными большой длины). В AVR имеется простейший двухступенчатый конвейер, когда команда выполняется в одном такте с выборкой следующей. В отличие от Intel-архитектур, в "классическом" AVR нет аппаратного умножения/деления, однако в подсемействе Mega присутствуют операции умножения.

- Раздельные шины памяти команд и данных. AVR (как и большинство других микроконтроллеров) имеет т. н. гарвардскую архитектуру, где области памяти программ и данных разделены (в отличие от классической архитектуры фон Неймана в обычных компьютерах, где память 'общая). Раздельные шины для этих областей памяти значительно ускоряют выполнение программы: данные и команды могут выбираться одновременно.

- 32 регистра общего назначения (РОН). Atmel была первой компанией, далеко отошедшей от классической модели вычислительного ядра, в которой выполнение команд предусматривает обмен данными между АЛУ и запоминающими ячейками в общей памяти. Введение РОН в таком количестве (напомним, что в архитектуре jv86 всего четыре таких регистра, а в д-51 понятие РОН, как таковое, отсутствует) в ряде случаев позволяет вообще отказаться от расположения глобальных и локальных переменных в ОЗУ и от использования стека, операции с которым усложняют и загромождают программу. В результате структура ассемблерной программы приближается к программам на языках высокого уровня. Правда, это привело к некоторому усложнению системы команд, номенклатура которых для AVR больше, чем в других RISC-семействах (хотя значительная часть инструкций — псевдонимы).

- Flash-память программ (10 000 циклов стирание/запись) с возможностью внутрисистемного перепрограммирования и загрузки через последовательный канал прямо в готовой схеме. О преимуществах такого подхода, ныне ставшего общепринятым, подробно рассказано во введении.

- Отдельная область энергонезависимой памяти (EEPROM, 100 000 циклов стирание/запись) для хранения данных, с возможностью записи программным путем, или внешней загрузки через SPI-интерфейс.

- Встроенные устройства для обработки аналоговых сигналов: аналоговый компаратор и многоканальный 10-разрядный АЦП.

- Сторожевой таймер, позволяющий осуществлять автоматическую перезагрузку контроллера через определенные промежутки времени (например, для выхода из "спящего" режима).

- Последовательные интерфейсы SPI, TWI (12С) и UART (USART), позволяющие осуществлять обмен данными с большинством стандартных датчиков и других внешних устройств (в том числе таких, как персональные компьютеры) аппаратными средствами.

- Таймеры-счетчики с предустановкой и возможностью выбора источника счетных импульсов: как правило, один-два 8-разрядных и как минимум один 16-разрядный, в том числе могущие работать в режиме многоканальной 8-, 9-, 10-, 16-битовой широтно-импульсной модуляции (PWM).

- Возможность работы при тактовой частоте от 0 Гц до 16-20 МГц.

- Диапазон напряжений питания от 2,7 до 5,5 В (в некоторых случаях от 1,8 или до 6,0 В).

- Многочисленные режимы энергосбережения, отличающиеся числом узлов, остающихся подключенными. Выход из "спящих" режимов по сторожевому таймеру или по внешним прерываниям.

- Встроенный монитор питания — детектор падения напряжения (Brownout Detection).

Здесь перечислены далеко не все особенности, характерные для различных моделей AVR. С некоторыми другими мы познакомимся в дальнейшем, а также на практике рассмотрим перечисленные подробнее. Но сначала дадим общую характеристику различных семейств AVR с точки зрения их преимущественного назначения.

Семейства AVR

В 2002 г. фирма Atmel начала выпуск новых подсемейств 8-разрядных МК на базе AVR-ядра. С тех пор все МК этого семейства делятся на три группы (подсемейства): Classic, Tiny и Mega. МК семейства Classic (AT90) уже не выпускаются; дольше всего в производстве "задержалась" очень удачная (простая, компактная и быстродействующая модель) AT90S2313, но и она была в 2005 г. заменена на ATtiny2313. Все "классические" AVR с первыми цифрами 2 и 8 в наименовании модели (что означает объем памяти программ в килобайтах) имеют полные аналоги в семействах Tiny и Mega. Для них при программировании возможна установка специального бита совместимости, который позволяет без каких-либо изменений использовать программы, созданные для семейства Classic. Поэтому ряд примеров в данной книге в целях упрощения изложения приводится в версии для семейства Classic.

Примеры различных типов корпусов, в которых выпускаются микросхемы AVR, приведены на рис. 20.1.  Отметим, что для радиолюбительских нужд и макетирования удобнее всего микросхемы в PDIP-корпусах, но не все модели МК в таких корпусах производятся.

Рис. 20.1. Примеры различных типов корпусов для МК AVR

Все семейства могут иметь две модификации: буква "L" в обозначении говорит о расширенном диапазоне питания 2,7-5,5 В, отсутствие такой буквы означает диапазон питания 4,5-5,5 В. При выборе конкретного типа микросхемы нужно быть внимательным, т. к. L-версии одновременно также и менее быстродействующие, у большинства из них максимальная тактовая частота ограничена значением 8 МГц. Для "обычных" версий максимальная частота составляет 16 или 20 МГц. Хотя, как правило, при запуске L-микросхем с напряжением питания 5 В на частотах до 10-12 МГц неприятностей ожидать не следует (аналогично версии без буквы L вполне могут работать при напряжении питания около 3 В, разумеется, не на экстремальных значениях частот), тем не менее при проектировании высоконадежных устройств следует учитывать это требование.

Микросхемы Tiny имеют Flash-ПЗУ программ объемом 1-8 кбайт и размещаются в основном в корпусах с 8-20 выводами (кроме ATtiny28), т. е. они в целом предназначены для более простых и дешевых устройств. Это не значит, что их возможности во всех случаях более ограниченны, чем у семейства Mega. Так, например, ATtiny26 при цене менее 2 долларов содержит таймер с высокоскоростным ШИМ-режимом (в других моделях такого нет), а также 11-канальный АЦП с возможностью работы в дифференциальном режиме, с регулируемым входным усилителем и встроенным источником опорного напряжения, что характерно для старших моделей. Микросхема ATtiny2313,

как уже говорилось, представляет собой улучшенную версию одного из наиболее универсальных и удобных "классических" AVR AT90S2313.

Подсемейство Mega оснащено Flash-ПЗУ программ объемом 8-256 кбайт и корпусами с 28-100 выводами. В целом МК этой группы более "навороченные", чем Tiny, имеют более разветвленную систему встроенных устройств с более развитой функциональностью.

Таблицы с основными характеристиками некоторых моделей Tiny и Mega из числа самых ходовых приведены в приложении 1. Там же даны некоторые общие технические характеристики семейства AVR. Более подробные сведения можно почерпнуть из [1, 2] и фирменной технической документации, которая доступна на сайте Atmel для каждой модели.

Кроме этих трех семейств, на базе AVR-ядра выпускаются специализированные микросхемы для работы с USB-интерфейсом (AT90USBjcxxjc), промышленным интерфейсом CAN (AT90CANxx;t), для управления ЖК-дисплеями (ATmega329 и др.), с беспроводным интерфейсом IEEE 802.15.4 (ZigBee) для предприятий торговли и некоторые другие. В последнее время некоторые микроконтроллеры серий Tiny и Mega стали выпускаться в версиях со сверхмалым потреблением (технология picoPower с напряжением питания от 1,8 В, в конце наименования МК этой серии добавлена буква "Р") и высокотемпературных для использования в автомобильной промышленности (версии Automotive). Появилось семейство XMega с напряжением питания 1,8-3,6 В, повышенным быстродействием (тактовая частота до 32 МГц), 12-разрядным 16-канальным АЦП и 2-4 каналами ЦАП (до сих пор в структуре AVR они отсутствовали), несколькими каналами UART и других последовательных портов (причем с возможностью работы в автономном режиме, при остановленном ядре), встроенной поддержкой криптографии, усовершенствованным режимом picoPower и другими "наворотами". Существует также отдельное семейство 32-разрядных МК AVR32, предназначенное для высокоскоростных приложений, таких как обработка видеопотока или распознавание образов в реальном времени.

Особенности практического использования МК AVR

При использовании AVR возникает ряд вопросов практического характера, игнорирование которых может иногда привести к неработоспособности или сбоям устройства (а в некоторых случаях — даже к невозможности его запрограммировать). Например, одна из таких проблем — возможность потери содержимого EEPROM при выключении питания.

Из рис. 20.2, в частности, следует, что значительно уменьшить потребление можно, снижая тактовую частоту в тех случаях, когда время выполнения программы некритично. Это позволяет упростить программу, отказавшись от режимов энергосбережения: например, при установке "часового" кварца 32 768 Гц в качестве тактирующего потребление МК может составить порядка 200-300 мк А.

О потреблении

МК AVR потребляют в среднем 5-15мА (без учета потребления внешних устройств через выводы МК). Потребляемый ток зависит не только от степени "навороченности" модели, но и от тактовой частоты и напряжения питания. На рис. 20.2 приведена типовая диаграмма зависимости тока потребления от напряжения питания и тактовой частоты для младших моделей семейства Mega.

Рис. 20.2. Диаграмма зависимости тока потребления от напряжения питания и тактовой частоты для младших моделей семейства Меgа

Но внимательное рассмотрение вопроса показывает, что именно этим — упрощением программы — в подавляющем большинстве случаев преимущества более низкой тактовой частоты и ограничиваются. Графики на рис. 20.2 линейны, отсюда следует, что пропорционально снижению тактовой частоты растет время выполнения команд. Таким образом, процедура, выполнение которой при тактовой частоте 4 МГц займет 100 мкс, при тактовой частоте 32 768 Гц будет длиться более 12 мс. Легко подсчитать, что в том и другом случае количество энергии, потребленной на выполнение этой процедуры, будет одинаковым.

Поэтому можно сделать следующий общий вывод: если вы не желаете вникать в тонкости режимов энергосбережения и не реализуете их в программе. то для общего снижения потребления нужно выбирать тактовую частоту как можно ниже (на практике обычно достаточно ограничиться величиной 1 МГц, т. к. дальнейшее снижение, скорее всего, не даст эффекта из-за дополнительного потребления внешними цепями, неизбежно присутствующими во всех схемах). Если же у вас предусмотрен один из режимов "глубокого" энергосбережения, то тактовая частота с точки зрения суммарного потребления практически не имеет значения.

Другое дело— выбор напряжения питания, которое желательно сделать как можно меньше, если это позволяют внешние устройства. Зависимость тока потребления от напряжения питания, как легко уяснить из графиков на рис. 20.2, нелинейная: с увеличением напряжения ток потребления быстро возрастает. Поэтому снижать напряжение питания даже с учетом ограничен ния на тактовую частоту для большинства моделей AVR (не более 8 МГц при питании 2,7 В) все равно выгодно. Например, устройство с питанием 3 В при тактовой частоте 8 МГц, согласно рис. 20.2, будет потреблять около 3 мА или, в пересчете на единицы мощности, 9 мВт; на процедуру длительностью 100 мкс уйдет энергия 0,9 мкДж. При частоте 16 МГц та же процедура займет 50 мкс, но потребление при необходимом напряжении питания 5 В составит около 14 мА, т.е. 70 мВт; итого на выполнение процедуры уйдет энергия 3,5 мкДж, почти в 4 раза больше.

Для всех внешних цифровых устройств, за редчайшим исключением, можно подобрать современный аналог, предназначенный для работы при напряжениях 2,7-3,0 В (и даже ниже, если модель контроллера это позволяет), так что с этой стороны ограничений нет; то, что большинство примеров в этой книге ориентировано на напряжение питания 5 В, есть лишь дань традиции. К тому же примеры эти, как правил.о, подразумевают питание от сети; где потребление не имеет большого значения. Лимитировать снижение напряжения питания могут светодиодные индикаторы (из-за того, что прямое падение напряжения на светодиодах само по себе составляет порядка 2 В, а для больших индикаторов даже 5 В для управления недостаточно), но в таких устройствах потребление контроллера уже не играет большой роли: четыре семисегмент-ные цифры сами по себе будут потреблять ток порядка 100 мА и более. Другой случай представляют аналоговые схемы, где повышение напряжения питания выгодно с точки зрения увеличения отношения "сигнал-шум".

Некоторые особенности применения AVR в схемах

У большинства выводов МК имеется встроенный подключаемый "подтягивающий" (т. е. подсоединенный к шине питания) резистор, что, казалось бы, решает одну из обычных схемотехнических проблем, когда наличие такого резистора требуется для подключения двухвыводных кнопок или выходов с "открытым коллектором". Однако в критичных случаях необходим внешний резистор сопротивлением 2-5 кОм (в критичных для потребления случаях до 10-30 кОм).

"Подтягивающий" резистор следует устанавливать не только ' на выводе /RESET, но и в том случае, когда выводы SCK, MOSI и MISO соответствующих портов используются для программирования и подключены к программирующему разъему ISP, а также по выводам внешних прерываний, если они задействованы. Если эти выводы не "подтягивать" к напряжению питания дополнительными резисторами (хотя это и не оговорено в технической документации), то не исключены ложные срабатывания внешних прерываний, перезапуск системы, а при очень мощных помехах— даже порча программы в памяти программ. С другой стороны, когда выводы программирования служат и в качестве обычных портов,

сконфигурированных на выход, а в устройстве применяются режимы энергосбережения, наличие "подтягивающих" резисторов может привести к лишнему потреблению тока (при установке вывода в логический ноль через резистор потечет ток от источника питания на вход МК). Если реализован один из режимов энергосбережения, то нужно тщательно проанализировать схему, чтобы исключить ситуации, при которых через эти резисторы протекает ток.

Также всегда следует устанавливать внешние резисторы при работе выводов МК на общую шину, как в интерфейсе I2С (или просто при подсоединении входа МК к выходу другого устройства с открытым коллектором, например, мониторов питания), при подключении к двухвыводным кнопкам (особенно при наличии внешнего прерывания). Сопротивление встроенного резистора (на самом деле представляющего собой, разумеется, полевой транзистор) в таких случаях слишком велико для того, чтобы электромагнитные помехи ("наводки") на нем эффективно "садились".

Микросхемы AVR, как и всякая КМОП-логика, благодаря высокому порогу срабатывания эффективно защищены от помех по шине "земли". Однако они ведут себя гораздо хуже при помехах по шине питания. Поэтому не забывайте о развязывающих конденсаторах, которые нужно устанавливать непосредственно у выводов питания (керамические 0,1-0,5 мкФ), а также про качество сетевых выпрямителей и стабилизаторов.

Общее устройство, организация памяти, тактирование, сброс

Общая структура внутреннего устройства МК AVR приведена на рис. 20.3. На этой схеме показаны все основные компоненты AVR (за исключением модуля JTAG); в отдельных моделях некоторые составляющие могут отсутствовать или различаться по характеристикам, неизменным остается только общее 8-разрядное процессорное ядро (GPU, General Processing Unit). Кратко опишем наиболее важные компоненты, большинство из которых мы подробно будем рассматривать в дальнейшем.

Начнем с памяти. В структуре AVR имеются три разновидности памяти: flash-память программ, ОЗУ (SRAM) для временных данных и энергонезависимая память (EEPROM) для долговременного хранения констант и данных. Рассмотрим их по отдельности.

Память программ

Объем встроенной flash-памяти программ в AVR-контроллерах составляет от 1 кбайта у ATtinyl 1 до 256 кбайт у ATmega2560. Первое число в наименовании модели соответствует величине этой памяти из ряда: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и 256 кбайт. Память программ, как и любая другая flash-память, имеет страничную организацию (размер страницы, в зависимости от модели, составляет от 64 до 256 байт). Страница может программироваться только целиком. Число циклов перепрограммирования достигает 10 тыс.

Рис. 20.3. Общая структурная схема микроконтроллеров AVR

С точки зрения программиста память программ можно считать построенной из отдельных ячеек— слов по два байта каждое. Устройство памяти программ (и только этой памяти) по двухбайтовым словам — очень важный момент, который нужно твердо усвоить. Такая организация обусловлена тем, что любая команда в AVR имеет длину ровно два байта. Исключение .составляют команды jimp, call и некоторые другие (например, lds), которые оперируют с 16-разрядными и более длинными адресами, длина этих команд равна четырем байтам и они применяются лишь в моделях с памятью программ объемом свыше 8 кбайт. Во всех остальных случаях счетчик команд сдвигается при выполнении очередной команды на два байта (одно слово), поэтому необходимую емкость памяти легко подсчитать, зная число используемых команд. Абсолютные адреса в памяти программ (указываемые, например, в таблицах векторов прерываний в техническом описании МК) также отсчитываются в словах.

Последний адрес существующего объема памяти программ для конкретной модели обозначается константой flashend. По умолчанию все контроллеры AVR всегда начинают выполнение программы с адреса $0000. Если в программе нет прерываний, то с этого адреса может начинаться прикладная программа. В противном случае по данному адресу располагается т. н. таблица векторов прерываний. Здесь укажем лишь, что первым в этой таблице (по тому же адресу $0000) всегда размещается вектор сброса reset, который указывает на процедуру, выполняющуюся при сбросе МК (в том числе и при включении питания).

В последних адресах памяти программ контроллеров семейства Mega может располагаться т. н. загрузчик— специальная программа, которая управляет загрузкой и выгрузкой прикладных программ из основного объема памяти. В этом случае положение вектора сброса и всей таблицы векторов прерываний (т. е. фактически начального адреса, с которого начинается выполнение программы) может быть изменено установкой специальных конфигурационных ячеек.

Память данных (ОЗУ, SRAM)

В отличие от памяти программ, адресное пространство памяти данных адресуется побайтно (а не пословно). Адресация полностью линейная, без какого-то деления на страницы, сегменты или банки, как это принято в некоторых других системах. Младшие МК семейства Tiny (включая Tinylx и Tiny28) памяти данных, как таковой, не имеют, ограничиваясь лишь регистровым файлом (РОН) и регистрами ввода-вывода (РВВ). В других моделях объем встроенной SRAM колеблется от 128 байт в представителях семейства Tiny (например, у ATtiny2313) до 4-8 кбайт у старших моделей Mega.

Адресное пространство статической памяти данных (SRAM) условно делится на несколько областей, показанных на рис. 20.4. Темной заливкой выделена часть, относящаяся к собственно встроенной SRAM, до нее по порядку адресов расположено адресное пространство регистров (первые 32 байта занимает РОН, еще 64— РВВ). Для старших моделей Mega со сложной структурой (например, ATmegal28) 64-х регистров ввода-вывода может оказаться недостаточно, поэтому в них для дополнительных РВВ выделяется отдельное адресное пространство (от $60 до максимально возможного в байтовой адресации значения $FF, итого таких регистров может быть всего 160).

Рис. 20.4. Адресное пространство статической памяти данных (SRAM)

микроконтроллеров AVR

Для некоторых моделей Mega (ATmega8515, ATmegal62, ATmegal28, ATmega2560 и др.) предусмотрена возможность подключения внешней памяти объемом до 64 кбайт, которая может быть любой статической разновидностью (SRAM, Flash или EEPROM) с параллельным интерфейсом.

Отметим, что адреса РОН и РВВ не отнимают пространство у ОЗУ данных (за исключением подключаемой внешней памяти у старших моделей Mega, максимальный адрес которой ограничен значением $FFFF): так, если в конкретной модели МК имеется 512 байт SRAM, а пространство регистров занимает первые 96 байт (до адреса $60), то адреса SRAM займут адресное пространство от $0060 до $025F (т. е. от 96-й до 607-й ячейки включительно). Конец встроенной памяти данных обозначается константой ramend.

Энергонезависимая память данных (EEPROM)

Все модели МК AVR (кроме снятого с производства ATtinyl имеют встроенную EEPROM для хранения констант и данных при отключении питания. В разных моделях объем ее варьируется от 64 байт (ATtinyl х) до 4 кбайт (старшие модели Mega). Конец EEPROM обозначается константой eepromend (это обозначение введено только для более поздних моделей AVR, потому

при использовании этой константы иногда ее придется определять самому). Число циклов перепрограммирования EEPROM может достигать 100 тыс.

Напомним, что EEPROM отличается от Flash возможностью выборочного программирования побайтно (в принципе даже побитно, но этот способ недоступен пользователю). Однако в старших моделях семейства EEPROM, как и flash-память программ, имеет страничную организацию, правда, страницы эти невелики — до 4 байт каждая. На практике, как при программировании EEPROM по последовательному каналу (т. е. через SPI-интерфейс программирования), так и при записи и чтении EEPROM из программы, эта особенность не имеет значения, и доступ осуществляется побайтно.

Чтение из EEPROM осуществляется в течение одного машинного цикла (правда, на практике оно растягивается на четыре цикла, но программисту следить за этим специально не требуется). А вот запись в EEPROM протекает значительно медленнее, и к тому же с точно не определенной скоростью: цикл записи одного байта может занимать от 2 до ~ 4 мс и более. Процесс записи регулируется встроенным .КС-генератором, частота которого нестабильна (при более низком напряжении питания можно ожидать, что время записи будет больше). За такое время при обычных тактовых частотах МК успевает выполнить несколько тысяч команд, потому программирование процедуры записи требует аккуратности: например, нужно следить, чтобы в момент записи не "вклинилось" прерывание.

Главная же сложность при работе с EEPROM — возможность повреждения ее содержимого при недостаточно быстром снижении напряжения питания в момент выключения. Обусловлено это тем, что при уменьшении напряжения питания до некоторого порога (ниже порога стабильной работы, но недостаточного для полного выключения) из-за колебаний напряжения МК начинает выполнять произвольные команды, в том числе может осуществить процедуру записи в EEPROM. Если учесть, что типовая команда МК AVR выполняется за десятые доли микросекунды, то ясно, что никакой реальный источник питания не может обеспечить снижение напряжения до нуля за нужное время. По опыту автора при питании от обычного стабилизатора типа LM7805 с рекомендованными значениями емкости конденсаторов на входе и на выходе содержимое EEPROM будет неизбежно испорчено примерно в половине случаев.

Этой проблемы не должно существовать, если константы записывают в EEPROM при программировании МК, а процедура записи в программе отсутствует. Большая сохранность данных в таких случаях подтверждается и эмпирическими наблюдениями, и тем, что разрешение записи в EEPROM— процедура двухступенчатая . Во всех же остальных случаях (а их, очевидно, абсолютное большинство— в EEPROM чаще всего хранят пользовательские установки и текущую конфигурацию при выключении питания) приходится принимать специальные меры. Наиболее кардинальной и универсальной из них является установка внешнего монитора питания, удерживающего МК в состоянии сброса при уменьшении напряжения питания ниже пороговой величины. Той же цели служит встроенный детектор падения напряжения (Brown-out Detection, BOD), имеющийся практически во всех моделях Tiny и Mega, но техническая документация не исключает при этом для надежности дублирования его и внешним монитором питания.

Способы тактирования

Канонический способ тактирования МК — подключение кварцевого резонатора к соответствующим выводам (рис. 20.5, а). Емкость конденсаторов С1 и С2 в типовом случае должна составлять 15-22 пФ (может быть увеличена до 33-47 пФ с одновременным повышением потребления). В большинстве моделей Tiny и Mega имеется специальный конфигурационный бит, который позволяет регулировать потребление. При установке этого бита в 1 (не-запрограммированное состояние), размах колебаний генератора уменьшается, однако при этом сужается возможный диапазон частот и общая помехоустойчивость, поэтому задействовать этот режим не рекомендуется. Может быть также выбран низкочастотный кварцевый резонатор (например, "часовой" 32 768 Гц), при этом конденсаторы С1 и С2 могут отсутствовать, т.д. при установке  значение конфигурационного бита в 0 подключаются имеющиеся в составе МК внутренние конденсаторы емкостью 36 пФ.

Кварцевый резонатор можно заменить керамическим. Автору этих строк удавалось запускать МК на нестандартных частотах, используя вместо кварца в том же подключении миниатюрную индуктивность (при ее значении 4,7 мкГн и емкостях конденсаторов 91 пФ частота получается около 10 МГц), что заодно позволяет немного уменьшить габариты схемы.

Естественно, тактировать МК можно и от внешнего генератора (рис. 20.5, б). Особенно это удобно, когда требуется либо синхронизировать МК с внешними компонентами, либо получить очень точную частоту тактирования, выбрав соответствующий генератор (например, серии SG-8002 фирмы Epson).

Наоборот, когда точность не требуется, можно подключить внешнюю RC-цепочку (рис. 20.5, в). В этой схеме емкость С1 должна быть не менее 22 пФ, а резистор R1 выбирается из диапазона 3,3-100 кОм. C1 можно не устанавливать вообще, если записать лог. 0 в конфигурационную ячейку, подключив тем самым внутренний конденсатор 36 пФ.

Рис. 20.5. Способы тактирования МК AVR с использованием: а — кварцевого резонатора; б — внешнего генератора; в — RС-цепочки

Наконец, можно вообще отказаться от внешних компонентов и обойтись встроенным ЯС-генератором, который способен работать на четырех приблизительных значениях частот (1, 2, 4 и 8 МГц). В ряде моделей предусмотрена возможность подстройки частоты этого генератора. Эту возможность наиболее целесообразно использовать в младших моделях Tiny, выпускающихся в 8-контактном корпусе — тогда выводы, предназначенные для подключения резонатора или внешнего генератора, можно задействовать для других целей, как обычные порты ввода-вывода.

Семейство Classic встроенного RС-генератора не имеет, а специальных конфигурационных ячеек у этих МК значительно меньше, и в общем случае на них можно не обращать внимания. Для других семейств это не так. По умолчанию МК семейств Tiny и Mega установлены в состояние для работы со встроенным генератором на частоте 1 МГц (cksel = 0001), поэтому для других режимов нужно соответствующим образом установить конфигурационные ячейки cksel. При этом следует учитывать, что состояние ячеек cksel = 0000 (зеркальное по отношению к наиболее часто употребляемому значению для кварцевого резонатора 1111) переводит МК в режим тактирования от внешнего генератора, и при этом его нельзя даже запрограммировать без подачи внешней частоты.

Сброс

Сбросом (RESET) называется установка начального режима работы МК. При этом все РВВ устанавливаются в состояние по умолчанию— как правило, это нули во всех разрядах, за небольшим исключением (а вот РОН могут принимать произвольные значения, поэтому при необходимости начинать с какой-то определенной величины переменные следует устанавливать в начале программы принудительно). Программа после сброса начинает выполняться с начального адреса (по умолчанию это адрес $0000).

Сброс всегда происходит при включении питания. Кроме этого, источниками сброса могут быть следующие события: аппаратный сброс, т. е. подача низкого уровня напряжения на вход RESET (правильнее его обозначать с инверсией: /RESET, т. к. активный уровень тут низкий, и мы будем придерживаться этого правила); окончание отсчета установленного интервала сторожевогс таймера; срабатывание схемы BOD. Значение четырех младших битов регистра состояния mcucsr должно сигнализировать о том, от какого источника производился сброс предыдущий раз (установка в 1 бита 0 — сброс прк включении, бита 1 — аппаратный сброс, бита 2 — от схемы BOD, бита 3 — от сторожевого таймера). На практике, по опыту автора, по состояниям этого регистра надежно различаются от всех остальных лишь состояния сброса по таймеру (прочие флаги могут оказаться установленными все одновременно). Тем не менее эта информация может быть полезной, например, при анализе причин перерывов в работе круглосуточно работающих устройств.

В младших МК семейства Tiny (кроме ATtiny28) нет встроенного "подтягивающего" резистора на выводе RESET, поэтому для надежной работы следует предусмотреть подключение внешнего резистора величиной 2-5 кОм от этого вывода к напряжению питания. Автор также настоятельно рекомендует устанавливать подобный резистор для любых моделей AVR, т. к. встроенный резистор имеет большой номинал (100-500 кОм) и на нем могут наводиться помехи, способные привести к непредсказуемому сбросу. Также (хотя в технических описаниях такой рекомендации и не содержится) не помешает установка конденсатора 0,1-0,5 мкФ от вывода /RESET на "землю" — это сглаживает неизбежный дребезг напряжения и немного затягивает фронт нарастания напряжения на выводе /RESET по сравнению с увеличением напряжения питания: когда наступит порог срабатывания схемы сброса, напряжение питания всего МК уже установится.

В моделях Tiny, выпускающихся в 8-контактном корпусе (ATtiny 11 - ATtiny 15), если не требуется внешний сброс, вывод /RESET может выполнять функции обычного порта ввода-вывода. С одним только нюансом: при конфигурировании этого контакта на выход он работает, как вывод с открытым коллектором, а не как обычный логический элемент.

Самый предпочтительный способ организации сброса при включении питания, как уже говорилось ранее, — установка внешнего монитора питания. Например, при 5-вольтовом питании подойдет популярная микросхема МС34064 с порогом срабатывания 4,6 В и типовым потреблением около 300 мкА или ее более современный аналог (например, MAX803L с потреблением 12 мкА). Для трехвольтового питания пригодна схема MAX803R или подходящая версия DS1816 с соответствующим напряжением. Все перечисленные микросхемы трехвыводные (питание, "земля", вывод управления сбросом) и имеют выход с открытым коллектором, т. е. предусматривают установку "подтягивающего" резистора. Типовое время срабатывания этих микросхем при снижении напряжения — микросекунды, что обеспечивает сохранность данных в EEPROM. При повышении напряжения они обеспечивают большую временную задержку (порядка долей секунды), что позволяет надежно осуществлять сброс МК без дребезга.

Встроенная схема BOD обеспечивает время срабатывания порядка микросекунд с задержкой на возврат в рабочее состояние после восстановления напряжения, определяющейся теми же установками, что и задержка сброса. Следует учесть, что типовая задержка порядка 4 + 4 мс (при тактовой частоте 4 МГц) и даже максимально возможное ее значение ~68 мс могут оказаться недостаточными для обхода дребезга, возникающего при снижении напряжения питания автономного источника. Для выбора режима работы BOD служат три конфигурационные ячейки bodlevel, имеющие следующие состояния:

- 111 (установка по умолчанию) — схема BOD выключена;

- 101 — включает BOD при пороге срабатывания 2,7 В;

- 100 — соответствует порогу 4,0 В.

Отметим, что с точки зрения надежности работы, чем меньше разница между напряжением питания и порогом срабатывания монитора питания (внешнего или встроенной схемы BOD, неважно), тем лучше — при небольших скачках питания, нечувствительных для монитора, тем не менее могут происходить всяческие неприятности вроде самопроизвольного возникновения внешнего прерывания. Однако эту разницу следует учитывать при питании устройства от батарей: например, для четырех "пальчиковых" щелочных аккумуляторов и мониторе питания, рассчитанном на 4,7 В, остаточное напряжение на элементах после срабатывания монитора составит почти 1,2 В, что неэкономично, поскольку соответствует более чем трети неиспользованной емкости элементов.

Две конфигурационные ячейки sutо позволяют задать задержку сброса при подаче высокого уровня на вывод /RESET. Установленный с их помощью режим зависит еще от состояния ячеек cksel. В большинстве практических случаев можно ячейки ckselo и sutо вообще не трогать, оставив значение по умолчанию (ckselo = 1 и sutiо = 10), для кварцевого генератора с частотой 1, МГц и более оно будет соответствовать варианту, когда кварцу предоставляется время на "разгон" (около 16 тыс. периодов тактовой частоты или примерно 4 мс при 4 МГц) плюс собственно задержка сброса, равная 4 мс. При наличии внешнего монитора питания установка этих ячеек .имеет мало значения

Знакомство с периферийными устройствами

"Периферийными" в структуре AVR называются все устройства, внешние по отношению к ядру и памяти. В "обычных" процессорах (т. е. предназначенных для работы в составе компьютеров) такие устройства, как правило, реализуют в виде отдельных микросхем (например, входящих в состав чипсетов). Общее для "микро-ЭВМ" и "обычных" вычислительных систем свойство периферийных устройств — их переменный состав, т. е. в разных системах (для МК — в разных моделях процессоров) те или иные компоненты могут отсутствовать.

Наиболее популярные периферийные устройства (таймеры, порт UART, аналоговый компаратор и сторожевой таймер) имеются практически во всех моделях, но это не значит, что вы их обязательно должны задействовать. Тем не менее их номенклатуру следует учитывать при выборе той или иной модели. Во-первых, наличие большого числа периферийных устройств, даже если они не задействованы, увеличивает общее потребление микросхемы, во-вторых, нет никакого резона ставить ATmega2560 в 100-выводном корпусе там, где достаточно ATmega8 в корпусе с 28-ю выводами. Кроме того, некоторые периферийные устройства приходится принимать во внимание, даже если они не используются: типичным примером может быть аналоговый компаратор, который по умолчанию всегда включен и потому может оказывать влияние на потребление в "спящем" режиме. Чтобы этого избежать, его следует специально выключать, лучше всего это делать всегда в самом начале программы "на всякий случай".

Все периферийные устройства адресуются через регистры ввода-вывода (РВВ, I/O registers), аналогичные портам ввода-вывода в архитектуре IBM PC. Отметим, что в PIC-архитектуре взаимодействие с периферийными устройствами организовано проще — там можно заносить данные непосредственно в порты, без промежуточного переноса значения РВВ в РОН (с помощью команд in и out). В AVR прямая модификация значений РВВ ограничена и обставлена рядом условий, но в целом это не приводит к значительным трудностям: программы для AVR в общем все равно получаются более эффективными.

В отличие от "регистров ввода-вывода", в архитектуре AVR, как и в других архитектурах МК, термин "порты ввода-вывода" (I/O ports) обозначает параллельные порты для обмена данными с внешними устройствами. С них мы и начнем рассмотрение периферийных устройств.

Порты ввода-вывода

Портов ввода-вывода в разных моделях может быть от 1 до 7. Номинально порты 8-разрядные, в некоторых случаях разрядность ограничена числом выводов корпуса и может быть меньше восьми. Порты обозначаются буквами А, В, С, D и далее, причем необязательно по порядку: в младших моделях могут наличествовать, например, только порты В и D (как в ATtiny2313) или вообще только один порт В.

Для сокращения числа контактов корпуса в подавляющем большинстве случаев внешние выводы, соответствующие портам, кроме своей основной функции (двунаправленного ввода-вывода) несут также и дополнительную. Отметим, что никакого специального переключения выводов портов не требуется, просто, если вы, к примеру, в своей программе инициализируете последовательный порт UART, то соответствующие выводы порта (например, в ATmega8335 это выводы PD0 и PD1) будут работать именно в альтернативной функции, как ввод и вывод UART. При этом в промежутках между таким специальным использованием выводов они в принципе доступны, как обычные двунаправленные выводы. На практике приходится применять схемотехнические меры для изоляции функций друг от друга, поэтому злоупотреблять этой возможностью не рекомендуется: особенно это критично для выводов того порта (обычно это порт А), к которому подсоединены входы АЦП. Более того: при наличии АЦП не рекомендуется задействовать для выполнения логических функций другие выводы того же порта (которые в работе АЦП не участвуют), потому что это значительно увеличивает уровень помех.

Выводы портов в достаточной степени автономны, и их режим может устанавливаться независимо друг от друга. По умолчанию при включении питания все дополнительные устройства отключены, а порты работают на вход,

причем находятся в состоянии с высоким импедансом (т. е. высоким входным сопротивлением). Работа на выход требует специального указания, для чего в программе нужно установить соответствующий нужному выводу бит в регистре направления данных (этот регистр обозначается ddrx, где х— буква, обозначающая конкретный порт, например для порта А это будет ddra). Если бит сброшен (т. е. равен лог. 0), то вывод работает на вход (установка по умолчанию), если установлен (т. е. равен лог. 1) — то на выход. Для установки выхода в состояние 1 нужно отдельно установить, а для установки в 0 — сбросить соответствующий бит в регистре данных порта (обозначается portx). Направление работы вывода (вход-выход, регистр ddrx) и его состояние (0-1, portx) путать не следует.

Регистр данных portx фактически есть просто выходной буфер, все, что в него записывается, тут же оказывается на выходе. Но если установить вывод порта на вход (т. е. записать в регистр направления лог. 0), как это сделано по умолчанию, то регистр данных portx будет играть несколько иную роль — установка его разрядов в 0 (так п.о умолчанию) означает, что вход находится в третьем состоянии с высоким сопротивлением, а установка в 1 подключит к выводу "подтягивающий" (pull-up) резистор сопротивлением 35-120 кОм.

Еще раз отметим, что встроенного pull-up-резистора в большинстве случаев (например, если вы подключаете ко входу выносную кнопку с двумя выводами, которая коммутируется на "землю", или при работе на "общую шину" с удаленными устройствами) оказывается недостаточно для надежной работы, и лучше устанавливать дополнительный внешний резистор параллельно этому внутреннему, с сопротивлением от 1 до 5 кОм (в критичных для потребления случаях его величину можно увеличить до 20-30 кОм).

Процедура чтения уровня на выводе порта, если он находится в состоянии работы на вход, не совсем тривиальна. Возникает искушение прочесть данные из регистра данных portx, но это ничего не даст— вы получите только то, что там записано вами же ранее. А для чтения того, что действительно имеется на входе (непосредственно на выводе микросхемы), предусмотрена другая возможность: нужно обратиться к некоторому массиву, который обозначается pinx. Обращение осуществляется так же, как и к отдельным битам обычных регистров, но pinx— это не регистр, а просто некий диапазон адресов, чтение по которым предоставляет доступ к информации из буферных элементов на входе порта. Записывать что-то по адресам pinx, естественно, нельзя.

Таймеры-счетчики

В большинстве МК AVR два или три таймера-счетчика, один из которых 16-разрядный, а оставшиеся один или два 8-разрядные (в старших моделях Mega общее число счетчиков может достигать шести). Все счетчики имеют возможность предварительной загрузки значений и могут работать от тактовой частоты (СК) процессора непосредственно, или поделенной на 8, 64, 256 или 1024 (в отдельных случаях еще на 16 и 32), а также от внешнего сигнала. В модели ATtinyl5, содержащей внутренний умножитель частоты, таймер может работать от более высокой частоты, чем тактовая (до 16СК).

В этой модели, а также в моделях семейства Mega, предусмотрена возможность сброса содержимого счетчика-предделителя таймеров для того, чтобы счет всегда начинался с заданного интервала. Предделитель (который в большинстве случаев для таймеров общий) работает независимо от самих таймеров. В семействе Mega для синхронизации запуска таймеров предделитель можно останавливать и запускать по команде.

В архитектуре AVR 8-разрядным счетчикам-таймерам присвоены номера 0 и 2, а 16-разрядным— 1, 3 и далее. Некоторые 8-разрядные счетчики (обычно , Timer 2, если их два) могут работать в асинхронном режиме от отдельного тактового генератора, причем продолжать функционировать даже в случае "спящего" состояния всей остальной части 1VIK, что позволяет использовать их в качестве часов реального времени.

При работе счетчиков-таймеров, как обычных счетчиков внешних импульсов (причем возможна реакция как по спаду, так и по фронту импульса), частота подсчитываемых импульсов не должна превышать половины частоты тактового генератора МК (причем при несимметричном внешнем меандре инструкция рекомендует и еще меньшее значение предельной частоты— 0,4 от тактовой). Это обусловлено тем, что при счете внешних импульсов их фронты обнаруживаются синхронно (в моменты положительного перепада тактового сигнала). Кроме того, следует учитывать, что задержка обновления содержимого счетчика после прихода внешнего импульса может составлять до 2,5 периода тактовой частоты.

Это довольно существенное ограничение, поэтому, например, создавать универсальный частотомер с помощью МК не очень удобно — быстродействующие схемы лучше проектировать на соответствующей комбинационной логике или на ПЛИС (программируемых логических интегральных схемах).

При переполнении счетчика возникает событие, которое может вызывать соответствующее прерывание. 8-разрядный счетчик Timer 0 в большинстве случаев этой функцией и ограничивается. Счетчик Timer 2, если он имеется, может также вызывать прерывание по совпадению подсчитанного значения

с некоторой заранее заданной величиной. 16-разрядные счетчики— более "продвинутая" штука, и могут вызывать прерывания по совпадению с двумя независимо заданными числами А и В. При этом счетчики могут обнуляться или продолжать счет, а на специальных выводах при этом — генерироваться импульсы (аппаратно, без участия программы).

Кроме того, 16-разрядные счетчики имеют возможность осуществлять "захват" (capture) внешних одиночных импульсов на специальном выводе. При этом может вызываться прерывание, а содержимое счетчика помещается в некий регистр. Сам счетчик при этом может обнуляться и начинать счет заново или просто продолжать счет. Такой режим удобен для измерения периода внешнего сигнала или для подсчета неких нерегулярных событий (вроде прохождения частиц в счетчике Гейгера). Немаловажно, что источником та^ ких событий может быть также встроенный аналоговый компаратор.

Все счетчики-таймеры допускают работу в т. н. режимах PWM, т. е. в качестве 8-, 9-, 10- или 16-битовых широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), причем независимо друг от друга, что позволяет осуществлять многоканальный ШИМ. В технической документации этим режимам, в силу их сложности, многовариантности и громоздкости, посвящено много страниц. Отметим, что синтез звука— не единственное и даже не самое приоритетное назначение режимов PWM, с их помощью также можно регулировать мощность или ток (например, при зарядке аккумуляторов), управлять двигателями, выпрямлять сигналы переменного тока, осуществлять цифроаналоговое преобразование.

Кроме таймеров-счетчиков, во всех без исключения AVR-контроллёрах есть сторожевой (Watchdog) таймер. Он предназначен в основном для вывода МК из режима энергосбережения через определенный интервал времени, но может служить и для аварийного перезапуска МК— например, если работа программы зависит от прихода внешних сигналов, то при их потере (к примеру, из-за обрыва на линии) МК может "повиснуть", а Wathcdog-таймер выведет его из этого состояния.

Аналогово-цифровой преобразователь

АЦП входит во многие современные модели МК AVR, и в том числе может использоваться для замены функций более простого в обращении, но менее функционального аналогового компаратора. АЦП в AVR— многоканальный. Обычно число каналов равно 8, но в разных моделях оно может варьировать от 4 каналов в младших моделях семейства-Tiny и 6 в ATmega8 до 16 каналов в ATmega2560. Многоканальноеть означает, что на входе единственного модуля АЦП установлен аналоговый мультиплексор, который может подключать этот вход к различным выводам МК для осуществления измерений нескольких независимых аналоговых величин с разнесением по времени. Входы мультиплексора могут работать по отдельности (в несимметричном режиме для измерения напряжения относительно "земли") или (в некоторых моделях) объединяться в пары для измерения дифференциальных сигналов. Иногда АЦП дополнительно снабжается усилителем напряжения с фиксированными значениями коэффициента усиления 10 и 200.

Сам АЦП представляет собой преобразователь последовательного приближения с устройством выборки-хранения и фиксированным числом тактов преобразования, равным 13 (или 14 для дифференциального входа; первое преобразование после включения потребует 25 тактов для инициализации АЦП). Тактовая частота формируется аналогично тому, как это делается для таймеров— с помощью специального предделителя тактовой частоты МК, который может иметь коэффициенты деления от 1 до 128. Но в отличие от таймеров, выбор тактовой частоты АЦП не совсем произволен, т. к. быстродействие аналоговых компонентов ограничено. Поэтому коэффициент деления следует выбирать таким, чтобы при заданном "кварце" тактовая частота АЦП укладывалась в рекомендованный диапазон 50-200 кГц (т. е. максимум около 15 тыс. измерений в секунду). Увеличение частоты выборки допустимо, если не требуется достижение наивысшей точности преобразования.

Разрешающая способность АЦП в МК AVR— 10 двоичных разрядов, чего для большинства типовых применений достаточно (около 0,1% шкалы). Аб-

солютная погрешность преобразования зависит от ряда факторов и в идеальном случае не превышает ±2 младших разрядов, что соответствует общей точности измерения примерно 8 двоичных разрядов (погрешность 0,25% шкалы измерения). Для достижения этого результата необходимо принимать специальные меры: не только "вгонять" тактовую частоту в рекомендованный диапазон, но и снижать по максимуму интенсивность цифровых шумов. Для этого рекомендуется, как минимум, не использовать оставшиеся выводы того же порта, к которому подключен АЦП, для обработки цифровых сигналов, правильно разводить платы, а как максимум — дополнительно к тому еще и включать специальный режим ADC Noise Reduction.

Отметим также, что АЦП может работать в двух режимах: одиночного и непрерывного преобразования. Второй режим целесообразен лишь при максимальной частоте выборок. В остальных случаях его следует избегать, т. к. обойти в этом случае необходимость параллельной обработки цифровых сигналов, как правило, невозможно, а это означает снижение точности преобразования.

Отметим также, что АЦП в старых версиях AVR Studio не симулируется, поддержка АЦП была добавлена, начиная с версии 4.13.

Последовательные порты

Последовательные порты называют так потому, что в них в каждый момент времени передается только один бит (в некоторых случаях возможна одновременная передача и прием, но суть дела от этого не меняется). Самое главное преимущество последовательных портов перед параллельными (когда одновременно производится обмен целыми байтами или полубайтами — тетрадами)— снижение числа соединений. Но оно не единственное: как ни парадоксально, но последовательные интерфейсы дают значительную фору параллельным на высоких скоростях, когда на скорость передачи начинают влиять задержки в линиях. Последние невозможно сделать строго одинаковыми, и это одна из причин того, что последовательные интерфейсы в настоящее время начинают доминировать (типичные примеры— USB вместо LPT и SCSI или Serial ATA вместо IDE).

В микроконтроллерных устройствах с малыми объемами данных, конечно, скорость передачи нас волнует во вторую очередь, но вот число соедини-

тельных проводов — очень критичный фактор. Поэтому все внешние устройства, описанные в этой книге, будут иметь последовательные интерфейсы.

Практически любой последовательный порт можно имитировать программно, используя обычные выводы МК. Когда-то так и поступали даже в случае самого популярного из таких портов — UART. Однако с тех пор МК обзавелись аппаратными последовательными портами, что, впрочем, не всегда удобно: так, по глубокому убеждению автора, аппаратная реализация порта TWI (I2С) в AVR далека от идеала, и целесообразнее пользоваться программным имитатором. Но давайте обо всем по порядку.

UART

Сначала уточним соответствующие термины. В компьютерах есть СОМ-порт, часто ошибочно называемый портом RS-232. Правильно сказать так: СОМ-порт передает данные, основываясь на стандарте последовательного интерфейса RS-232. Последний, кроме собственно протокола передачи, стандартизирует также и электрические параметры, и даже всем знакомые разъемы DB-9 и DB-25. UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, "универсальный асинхронный приемопередатчик") — основная часть любого устройства, поддерживающего RS-232, но и не только его (недаром он "универсальный")— например, стандарты RS-485 и RS-422 также реализовываются через UART, т. к. они отличаются от RS-232 только электрическими параметрами и допустимыми скоростями, а не общей логикой построения.

Кроме UART, в конкретный порт (в том числе в СОМ-порт ПК) обычно входит схема преобразования логических уровней в уровни соответствующего стандарта. Преобразователь уровня в состав МК, естественно, не входит, так что для стыковки с компьютером или другим устройством, поддерживающим стандарт RS-232 (RS-485 или RS-422), его придется разрабатывать самостоятельно или использовать готовый. Отметим, что RS-232 предполагает возможность соединения только двух устройств между собой, в то время как к линиям RS-485 и RS-422 может подсоединяться и большее их число.

Рассмотрим подробнее, как, собственно, происходит обмен. Стандарт RS-232 — один из самых древних протоколов передачи данных между устройствами, он был утвержден еще в 1962 г., и к компьютерам (тем более ПК) тогда еще не имел никакого отношения. Идея этого интерфейса заключается в передаче целого байта по одному проводу в виде последовательных импульсов, каждый из которых может находиться в состоянии 0 или 1. Если в определенные моменты времени считывать состояние линии, то можно восстановить то, что было послано.

Однако эта простая идея натыкается на определенные трудности. Для приемника и передатчика, связанных между собой двумя проводами (два сигнальных провода: "туда" — TxD, и "обратно" — RxD), приходится задавать скорость передачи и приема, которая должна быть одинакова для устройств на обоих концах линии. Число передаваемых/принимаемых битов в секунду иногда носит название битрейта (bitrate). В данном случае биты в секунду совпадают с бодами — числом посылок в секунду (в общем случае один бод может нести несколько битов в секунду), поэтому нередко скорость передачи называют бодрейтом (haudrate).

Однако установления нужной скорости передачи еще недостаточно. Проблема состоит в том, что приемник и передатчик — это физически совершенно разные системы, и скорости эти для них не могут быть строго одинаковыми в принципе (из-за разброса параметров тактовых генераторов), и даже если их каким-то образом синхронизировать в начале, то они в любом случае быстро "разъедутся".

Чтобы избежать этого, в RS-232 передача каждого байта сопровождается начальным (стартовым) битом, который служит для синхронизации. После него идут восемь (или девять — если задана проверка на четность, а также в некоторых других случаях) информационных битов, а затем стоповые биты, которых может быть один, два и даже более (в большинстве случаев это не имеет принципиального значения, потому что в паузах между импульсами линия находится обычно в состоянии непрерывного стопового бита).

Общая диаграмма передачи таких последовательностей показана на рис. 20.6. Диаграмма приведена в уровнях RS-232, которые инвертированы относительно уровней UART. В последнем действует обычная положительная логика с логическими уровнями 0-5 В (или 0-3 В, в зависимости от питания), а в RS-232 — отрицательная, притом с разнополярными уровнями сигнала/

Рис. 20.6. Диаграмма передачи данных по последовательному интерфейсу RS-232.

В момент передачи стартового бита и происходит синхронизация. Приемопередатчики UART обычно тактируются 16-кратной частотой по отношению к установленной скорости обмена. Приемник отсчитывает от фронта стартового бита несколько тактов (чтобы попасть в середину стартового бита), и три такта подряд проверяет состояние линии (оно должно быть логическим нулем). Если все три состояния совпали, то принимается решение, что действительно пришел стартовый бит. Тогда восемь (или девять, если это задано заранее) раз подряд с заданным периодом регистрируется состояние линии (это т. н. процедура восстановления данных). Данные в UART всегда передаются младшими битами вперед. После этого линия переходит в состояние стопового бита и может в нем пребывать сколь угодно долго, пока не придет следующий стартовый бит.

Обычный формат данных, по которому работает львиная доля всех устройств, обозначается 8+1, что читается так: 8 информационных битов, по parity, 1 стоповый бит. "No parity" означает, что проверка на четность не производится. На диаграмме рис. 20.6 показана передача некоего произвольного кода, а также байтов, состоящих из всех единиц и из всех нулей в формате 8+2 (т. е. с двумя стоповыми битами для наглядности).

Минимальное число стоповых битов задается, например, для того, чтобы приемник "знал", какой наименьший интервал времени ему нужно ожидать.

Интерфейс SPI

Идея передачи информации побитно с определенными интервалами времени лежит в основе всех последовательных интерфейсов, они различаются только способами синхронизации. В интерфейсе SPI (Serial Peripheral Interface, последовательный периферийный интерфейс) синхронизирующие импульсы передают по отдельной, специально выделенной линии. Это облегчает задачу синхронизации (не требуется специально задавать скорости обмена), но требует большего числа сигнальных проводов — не менее трех (см. примечание в предыдущем разделе). В подавляющем большинстве случаев необходим еще один — четвертый — провод, который присутствует всегда при подключении более чем двух микросхем к одному интерфейсу, но иногда требуется и при одиночном подключении.

Сначала рассмотрим функции этого четвертого провода. Очевидно, что при подключении более, чем двух устройств к одной линии, им нужно как-то "разбираться" между собой, иначе может получиться невесть что, когда два или более устройства "захотят" вдруг одновременно что-то передать. Притом непонятно, кому именно эта информация предназначается. Эта проблема решается по-разному: в самом общем случае каждому устройству присваивается индивидуальный адрес— так работает интерфейс I2С аналогично можно устроить многоканальный обмен по UART (точнее, USART). В других случаях адрес может заменяться специальным выводом "выбор кристалла" (chip select, /CS — обозначается с инверсией, потому что выбор практически во всех случаях производится при подаче низкого уровня), нередко эти оба способа адресации могут присутствовать одновременно. Таким образом, мы получаем возможность разобраться, к какому именно устройству в данный момент производится обращение. Несколько таких выводов могут обеспечить управление несколькими устройствами, подсоединенными к шине SPI, при этом остальные линии SPI объединяются.

На вывод /CS могут быть "навешены" и дополнительные функции (например, перевод микросхемы в "спящее" состояние с микропотреблением). Потому даже когда соединены всего два устройства, линия /CS обычно все равно требует специального управления.

Разберем функционирование этой линии в МК AVR подробнее. Чтобы исключить конфликты при попытке одновременной передачи данных, в каждый момент времени одно из устройств выполняет функции ведущего (Master), a все остальные — ведомого (Slave, что означает "слуга"). Отметим, что в общем случае роли "ведущий" — "ведомый" в процессе работы могут меняться,

но ведущий на линии в каждый момент времени может быть только один. Четвертый провод в аппаратном интерфейсе SPI является аналогом "выбора кристалла" и носит название SS (Slave Select— выбор ведомого). Обозначается он также с инверсией (/SS), т. к. выбор осуществляется подачей низкого уровня на этот вывод.

Естественно, что в большинстве случаев ведущим устройством выступает контроллер. Для ведущего вывод /SS не имеет значения и может конфигурироваться, как выход обычного порта, с одним только нюансом: при работе с аппаратным SPI следует учесть, что если вывод /SS сконфигурирован как вход (по умолчанию), то на него должен быть подан высокий уровень напряжения, при подаче низкого уровня модуль SPI автоматически переключится в режим ведомого, даже если это произойдет во время передачи данных. Таким образом, для того чтобы этот вывод не мешал работе, его следует либо сконфигурировать на выход (тогда его можно применять, как обычный вывод порта— в том числе, например, и для управления линией /CS ведомого), либо оставить сконфигурированным на вход с подключением "подтягивающего" резистора (т. е. с записью значения 1 в этот разряд). В последнем случае для нормальной работы SPI никакие сигналы на него подавать нельзя.

Названия остальных линий SPI знакомы каждому, кто уже имел опыт последовательного программирования AVR— это информационные линии MISO (Master In Slave Out), MOSI (Master Out Slave In) и линия для подачи тактовых импульсов SCK. Как правило, тактовые импульсы подаются ведущим (как вариант— внешним источником), в режиме ведомого вывод SCK работает только на вход. В отличие от симметричного UART, где вывод TxD может только передавать данные, a RxD—- только принимать (поэтому у разных устройств их следует соединять перекрестно), в интерфейсе SPI одноименные выводы MISO и MOSI соединяются между собой, а направление передачи задается выбором режима "ведущий — ведомый".

Схема обмена данными по SPI между двумя контроллерами показана на рис. 20.7. Устроен этот обмен довольно хитро— как видно из рисунка, два 8-разрядных регистра (источника и приемника) образуют единый регистр сдвига, соединенный в кольцо линиями MISO и MOSI. С началом передачи "заводится" генератор синхроимпульсов (в общем случае он, конечно, не обязательно входит в ведущее устройство, может быть и внешним), из ведущего по линии MOSI начинают "выталкиваться" биты, одновременно вытесняя из ведомого биты по линии MISO. Через восемь тактов регистры полностью обмениваются информацией между собой. Если после этого генератор продолжает работать, то информация так и будет "крутиться" в этом кольце. Чтобы ее обновить, нужно после каждого цикла обмена считывать принятый байт и записывать новый (при необходимости обе операции в обоих устройствах). Таким образом запись (в ведомый) и чтение (из ведомого) фактически представляют собой одну операцию: если нужно только записывать (например, послать код команды), то принятая величина попросту игнорируется; наоборот, если нужно только читать, то для этого посылается байт с произвольным значением.

Рис. 20.7. Схема передачи данных по интерфейсу SPI

Для сигнализации об окончании цикла сдвига в аппаратном SPI MK AVR предусмотрено отдельное прерывание и установка специального флага spif. Буферизация по передаче одинарная (т. е. нельзя записать следующий байт, пока полностью не передали предыдущий), а при чтении двойная (т. е. принятый байт можно прочесть во время обмена). При этом необходимо следить, чтобы принятая посылка была считана из регистра данных SP1, прежде чем завершится цикл сдвига новой посылки. В противном случае первый байт будет потерян.

Никаких стартовых и стоповых битов в SPI не предусматривается, и если обмен непрерывный, то выделить начало байта, чтобы синхронизировать чтение/запись, невозможно. Поэтому обычно на время чтения генератор приостанавливают и заодно подают сигнал высокого уровня на /CS (если этот вывод используется вообще), чтобы остановить ведомый и привести его в исходное состояние. По паузе в передаче (во время которой уровень на линии SCK может принимать выбранное в зависимости от режима значение) в принципе можно устанавливать синхронизацию начала очередного байта или кадра, если это необходимо.

Значения скорости обмена по SPI-интерфейсу не стандартизованы и могут достигать у некоторых микросхем десятков Мбит/с (так, в памяти серии AT45DBxjcxD тактовая частота можбт быть до 66 МГц). Аппаратный SPI MK AVR предполагает максимальную частоту тактирования равной 1/4 от частоты тактового сигнала МК. Отметим, что SPI-интерфейс последовательного программирования, имеющийся во всех моделях MK AVR, — не то лее самое, что пользовательский SPI для обмена информацией (обратите внимание, что на схеме рис. 20.3 они размещены в разных местах), и в общем случае у них могут даже не совпадать выводы. Кроме того, не все модели MK AVR имеют полнофункциональный аппаратный SPI, даже если в них имеется возможность последовательного программирования по этому интерфейсу. В младших моделях семейства Classic и в представителях семейства Tiny с объемом памяти 1 кбайт SPI вообще отсутствует, а в других моделях (вроде ATtiny2313) может быть реализован более простой вариант под названием USI. Существуют, разумеется, и программные методы имитации SPI.

Интерфейс TWI (I2С)

Аббревиатурой TWI (Two-Wire Interface, двухпроводной интерфейс) компания Atmel назвала свою реализацию последовательной шины данных I2С, разработанную фирмой Philips еще в начале 1980-х, в надежде, видимо, избежать патентных разборок. Не знаю, насколько это получилось, но с 1 октября 2006 г. лицензионные отчисления за использование протокола PC все равно отменены (остались только отчисления за выделение эксклюзивного адреса на шине PC, но непосредственно к МК это не относится, там адрес выделяется программистом), так что можно называть вещи своими именами.

Интерфейс I2С, как и UART, требует двухпроводного соединения, но с обязательным объединением "земель", т. к. сигналы в нем абсолютные, а не дифференциальные, отсчитываются относительно "земли" и соответствуют уровням КМОП-логики. Как и в SPI, в интерфейсе I2С устройства могут работать в режиме "ведущий" (Master) или "ведомый" (Slave). В отличие от большинства других интерфейсов, ведомые устройства с интерфейсом I2С (память, часы реального времени, различные датчики) должны иметь индивидуальный адрес, присваиваемый производителем. Для различения одинаковых устройств, если их более двух на одной линии, в некоторых типах устройств имеются дополнительные адресные линии, выводы для установки индивидуального адреса или входы типа "выбор кристалла".

I2С, как и SPI, как правило, служит для связи между собой микросхем на одной плате или в пределах одного устройства. Однако это значительно более медленный интерфейс (типовое значение скорости обмена— 100 кбит/с), и потому применяется там, где не требуется скоростной передачи данных. В принципе с помощью этого интерфейса можно соединять и удаленные устройства, если не нужна высокая помехозащищенность. Интересно, что существуют устройства (например, датчики температуры фирмы Dallas Semiconductor, в настоящее время являющейся подразделением фирмы Maxim), которые способны работать без питания, получая его от сигнальных линий интерфейса I2С.

Прерывания и режимы энергосбережения

Возможность аппаратно прерывать выполнение основной программы — важнейшая функция современных микроконтроллеров. Напомним, что в архитектуре IBM PC прерывания осуществляет специальный контроллер прерываний, в МК же, в полном соответствии с концепцией "микро-ЭВМ", эта функция является встроенной. Любое из периферийных устройств может вызывать свое прерывание, а чаще всего и не одно.

Прерывания

Не будет преувеличением утверждать, что основное занятие почти любого современного вычислительного устройства, от простенького контроллера стиральной машины до "навороченного" ноутбука— ожидание и обработка неких событий. Это могут быть сигналы от других устройств, посылаемые в автоматическом режиме, а также действия пользователя. Как можно обнаружить и обработать такие события?

Наиболее универсальный способ, который применяется в системах всех уровней, — организация основной программы в виде бесконечного цикла. Внутри этого цикла тем или иным способом отслеживается возникновение неких событий — такой цикл, например, представляет собой почти любая Windows-программа (как и Windows в целом). В основе такого способа лежит один и тот же принцип: при наступлении события устанавливается определенное значение некоей переменной, часто именуемой флагом; в простейшем случае это может быть один бит в специально отведенном регистре или в ячейке памяти (или даже непосредственно состояние вывода МК). Основная программа в цикле проверяет значение всех необходимых флагов, и при изменении какого-то из них переходит к соответствующей процедуре обработки события.

Раньше, когда еще никаких встроенных прерываний в микропроцессорах не было, только так и поступали. И по сей день нередко программист вынужден прибегать к этому способу, и примеры такого подхода мы еще неоднократно встретим.

В качестве альтернативы такому "ручному" способу отслеживания событий и были придуманы прерывания (interrupts). "Ручной" способ во многих отношениях неудобен: во-первых, события могут требовать безотлагательного внимания, а программа бывает при этом занята "своими делами". Во-вторых, при таком подходе некое событие нетрудно попросту потерять: во время обработки очередного из них программа выходит из цикла отслеживания и до возврата в него может пройти достаточно много времени, когда условия для наступления следующего события уже исчезнут. Если при этом первое по порядку отслеживания событие происходит достаточно часто и требует много времени на обработку, то не исключена ситуация, когда ко всем остальным программа попросту не успеет перейти, или будет их отслеживать выборочно (многим пользователям Windows знакома такая ситуация, когда некая программа, выполняя громоздкие процедуры вроде записи больших массивов на жесткий диск, просто "вешает" все остальные программы, не успевая даже отслеживать перемещение мыши).

Использование аппаратных прерываний позволяет избежать подобных ситуаций (или, по крайней мере, сгладить последствия в случае, когда нагрузка на МК превышает его возможности). По сути аппаратные прерывания организуются так же, как и "ручное" обнаружение в цикле: при возникновении условий для прерывания автоматически устанавливаются некие биты-флаги, сигнализирующие о наступлении определенного события. Но если в первом случае отслеживание значений этих флагов и реагирование на событие возлагается на программиста, то при возникновении аппаратного прерывания переход к его обработке осуществляется автоматически — программисту остается лишь написать правильную процедуру обработки. В ряде случаев основная программа может состоять только из единственной процедуры бесконечного пустого цикла: cykle: rjmp cycle. Все остальное (в том числе начальная инициализация по сбросу) будет осуществляться через прерывания.

Для надлежащего управления этим процессом флаги прерываний образуют иерархию. Во главе этой структуры стоит бит i регистра флагов sreg, который разрешает (если установлен в логическую единицу) или запрещает (если установлен в логический ноль) аппаратные прерывания вообще. Как правило,

непосредственно с этим битом (как и вообще с регистром sreg) программисту дело можно не иметь: для общего разрешения (запрещения) прерываний предусмотрены специальные команды sei (разрешить) и cli (запретить), устанавливающие этот бит в нужное состояние. Отметим, что по умолчанию бит i регистра флагов sreg сброшен, т. е. прерывания при запуске МК запрещены. Для того чтобы их разрешить, необходимо в процедуре начальной инициализации, выполняющейся по сбросу МК, разместить команду sei.

Кроме общего флага прерываний, для каждого конкретного прерывания имеется свой разрешающий/запрещающий бит, расположенный в соответствующем регистре (например, для таймеров это регистры timsk или etimsk, для внешних прерываний— gimsk, в последних моделях получивший название gigr, и т. п.). При использовании прерываний эти биты необходимо устанавливать в состояние логической единицы, в противном случае автоматического вызова прерываний не произойдет.

Общая схема обработки аппаратных прерываний следующая. При возникновении любого прерывания флаг i регистра sreg аппаратно сбрасывается, тем самым запрещая обработку других прерываний. При нормальном течении событий он автоматически устанавливается опять, когда обработка прерывания заканчивается (по команде reti). Отметим, что при необходимости этот флаг можно "вручную" установить в подпрограмме-обработчике (напрямую или командой sei), разрешив вложенные прерывания. После сброса флага i контроллер определяет, запрос на обработку какого именно прерывания произошел, — это делается по флагу конкретного прерывания, который также автоматически устанавливается при возникновении прерывания (например, для таймеров эти флаги находятся в регистре tifr или etifr, для внешних прерываний— в регистре gifr или eifr и т. п.). Отметим, что эти регистры при инициализации МК рекомендуется очищать, что делается записью единиц:

ldi temp,$FF

out GIFR,temp ;сбросить флаги внешних -прерываний

out TIFR,temp ;сбросить флаги прерываний таймеров

После определения типа прерывания контроллер автоматически вычисляет адрес соответствующего вектора прерывания (векторы обычно располагаются по начальным адресам памяти программ). На этом месте должна располагаться команда гjmp (для контроллеров с памятью 16 кбайт и более— команда jmp), которая содержит адрес (вектор) процедуры-обработчика.

Перед тем как перейти по вектору прерывания, МК сбрасывает флаг прерыг вания и автоматически сохраняет содержимое рчетчика команд в стеке. От-

метим, что аппаратный стек имеется лишь в некоторых младших моделях Tiny, во всех остальных моделях для успешного вызова прерываний в процедуру инициализации контроллера необходимо включать следующие строки (обычно их ставят сразу после метки, на которую осуществляется переход по вектору сброса reset):

ldi  temp,low(RAMEND) ;загрузка указателя стека out  SPL,temp

ldi  temp,high(RAMEND) ;загрузка указателя стека out  SPH,temp

..... ;другие установки

sei ;разрешаем прерывания

Для тех моделей, у которых объем SRAM не превышает 256 байтов (модель 2313 во всех ее инкарнациях, как Tiny, так и Classic, ATtiny26 и др.), запись сокращается:

ldi  temp,RAMEND ;загрузка указателя стека out  SPL,temp

..... ;другие установки

sei ;разрешаем прерывания

Для моделей, имеющих, аппаратный стек (ATtinylx, ATtiny28), эти строки включать в программу не нужно, но для них следует учитывать ограничение: т. к. аппаратный стек имеет три уровня, то вызов более чем трех вложенных подпрограмм (в том числе прерываний) попросту "обрушит" программу, которая уже не сможет "вспомнить", куда нужно вернуться в конечном итоге.

Заканчиваться процедура-обработчик должна командой выхода из прерывания reti. По этой команде восстанавливается содержимое счетчика команд и устанавливается опять общий флаг разрешения прерываний. Если во время обработки прерывания произошли еще какие-то прерывания, то их флаги окажутся установленными, и процедуры их обработки начнут выполняться незамедлительно , в том порядке, в каком они расположены в таблице векторов прерываний. При такой системе "потерять" прерывание можно только при большой загрузке МК, когда события следуют чаще, чем успевают обрабатываться.

Отметим, что иногда обработка прерываний может мешать выполнению каких-то длинных процедур, которые нельзя прерывать (например, не допускается возникновение прерывания во время записи в EEPROM). В этом случае прерывания всегда можно временно запретить командой cli (отметим, что при вызове таких длительных процедур изнутри обработчика прерывания

проблема снимается, если, конечно, не разрешены вложенные прерывания). Кроме того, в любой программе почти всегда имеются глобальные "рабочие" переменные (в наших программах такую переменную мы будем обозначать, как temp), использование которых следует отслеживать, т. к. они могут быть "испорчены", если между операциями с этими переменными "вклинится" прерывание, в котором они также задействованы. В этом случае можно временно сохранять содержимое переменной в стеке командой push и затем восстанавливать командой pop.

Не следует также забывать, что содержимое регистра флагов sreg при переходе к обработке прерывания не сохраняется, sreg, кроме флага разрешения прерываний, содержит другие флаги, задействованные, например, в арифметических операциях, командах сравнения и др. Поэтому если прерывание "вклинится", например, между командой сравнения и командой перехода в зависимости от его результата, то при наличии в обработчике команд, модифицирующих sreg, выполнение этой последовательности команд может оказаться некорректным. При опасности такого развития событий регистр sreg также следует сохранять в стеке.

При вызове прерывания сохранение счетчика команд в стеке (как и возврат его состояния по окончании обработки) требует четыре такта. Еще два такта занимает переход по команде rjmp (или три для команды jmp) к процедуре-обработчику. Переход всегда осуществляется по окончании выполнения текущей команды (даже если она занимает несколько тактов), а при выходе из прерывания всегда выполняется, по крайней мере, одна команда основной программы, прежде чем контроллер перейдет к выполнению следующего прерывания.

Разновидности прерываний

Всего в различных моделях AVR существует от 6-8 (младшие Tiny) до нескольких десятков прерываний (например, в ATmega2560 их 57). Как и в ПК, прерывания в микроконтроллерах бывают двух видов. Но если в ПК прерывания делятся на аппаратные (например, от таймера или клавиатуры) и программные (фактически не прерывания, а подпрограммы, записанные в BIOS, — с распространением Windows это понятие почти исчезло из программистской практики), то в МК, естественно, все прерывания аппаратные, а делятся они на внутренние и внешние.

Внутренние прерывания могут возникать от любого устройства, которое является дополнительным по отношению к ядру системы: таймеров, аналогового компаратора, последовательного порта и т. п. Внутреннее прерывание —

это событие, которое возникает в системе и прерывает выполнение основной программы. Внутренних прерываний в AVR довольно много и в совокупности они служат для взаимодействия устройств с ядром системы, и мы еще к этому вопросу будем неоднократно возвращаться при рассмотрении конкретных устройств.

Внешних прерываний у большинства МК AVR два или три (а вот в ATmegal28 и подобных— целых восемь). Естественно, они могут возникать независимо друг от друга. Уникальный случай представляет собой ATtiny28 (специально предназначенный для пультов управления), в котором имеется внешнее прерывание, возникающее при появлении сигнала низкого уровня на любом из контактов порта В, что позволяет обслуживать многокнопочную клавиатуру. Во всех остальных случаях внешнее прерывание — событие, которое наступает при наличии сигнала на одном из входов, специально предназначенных для этого (например, INTO и INT1).

Выделяют три вида событий, вызывающих такое прерывание, и их можно различать программно: это может быть низкий уровень напряжения, а также положительный или отрицательный фронт на соответствующем выводе. Любопытно, что прерывания по всем этим событиям выполняются, даже если соответствующий вывод порта сконфигурирован на выход (это, в частности, позволяет вызывать такие прерывания программно).

Кратко рассмотрим особенности этих режимов. Прерывание по низкому уровню (режим установлен по умолчанию, для его инициализации достаточно разрешить соответствующее прерывание) возникает всякий раз, когда на соответствующем входе присутствует низкий уровень. "Всякий раз" — это значит, что действительно всякий, т. е. если отрицательный импульс длится какое-то время, то прерывание, закончившись (т. е. когда выполнится соответствующий обработчик), повторится снова и снова, почти не давая основной программе работать. Поэтому обычная схема использования этого режима— сразу же по возникновении в начале обработчика его запретить (процедура обработки при этом, раз уж началась, выполнится до конца) и разрешить опять только тогда, когда внешнее воздействие должно уже закончиться (например, если это нажатие кнопки, то его следует опять разрешить по таймеру через одну-две секунды).

В отличие от этого, прерывания по фронту или спаду выполняются один раз на каждый импульс. Конечно, от дребезга контактов там никакой защиты нет и быть не может, потому что МК не способен отличить дребезг от серии коротких импульсов. Если это критично, нужно либо принимать внешние меры по защите от дребезга, либо прибегнуть к тому же способу, что и для прерывания по уровню: внутри процедуры обработчика прерывания первой коман-

дои запретить само прерывание, а через некоторое время в другой процедуре (например, по таймеру или по иному событию) опять его разрешить. Но если при нажатии кнопки просто какая-то переменная или вывод порта устанавливается в некое состояние, то ничего страшного не случится, если оно установится несколько раз подряд, только следует учесть, что последний раз это может произойти с отпусканием кнопки.

У внимательного читателя возникает законный вопрос— а зачем вообще нужен режим внешнего прерывания по уровню, которое специально еще требуется сначала запрещать, а потом разрешать? Дело в том, что оно во всех моделях выполняется асинхронно — в тот момент, когда низкий уровень появился на выводе МК. Конечно, прерывание можно обнаружить только по окончанию текущей команды, так что очень короткие импульсы могут пропасть. Но в режиме управления по фронту у большинства моделей прерывания определяются наоборот, только синхронно — в момент перепада уровней тактового сигнала контроллера (поэтому их длительность не должна быть короче одного периода тактового сигнала).

И по большому счету разницы в этих режимах никакой бы не было, если не учесть то обстоятельство, что синхронный режим требует непременно наличия этого самого тактового сигнала. Потому асинхронное внешнее прерывание может "разбудить" контроллер, находящийся в одном из режимов "глубокого" энергосбережения, когда тактовый генератор не работает, а синхронное— нет. Обычные МК, вроде семейства Classic, вывести из глубокого "сна" можно только внешним прерыванием по уровню, что не всегда удобно. У большинства же моделей семейства Mega (из младших моделей — кроме ATmeg;a8) имеется еще одно внешнее прерывание INT2, которое происходит только по фронтам (по уровню не может), и, в отличие от INTO и INT1, только асинхронно. Это значительно повышает удобство пользования семейством Mega в режимах энергосбережения, о которых мы сейчас поговорим.

Способы и средства программирования AVR

Слово "программирование" в отношении МК имеет двоякий смысл. Во-первых, это собственно процесс написания программы — как и для любых других устройств, содержащих процессор, от холодильников до персональных компьютеров или узлов управления космическими аппаратами. Во-вторых, этим термином также называют процесс загрузки программы во flash-память программ (и не только в МК— например, занесение данных в энергонезависимую память также часто именуют "программированием памяти"). Чтобы не путаться, мы будем подразумевать под "программированием" МК именно запись программ в память (ее еще называют "прошивкой"), а подготовительный этап так и будем называть — "создание программы".

Что же требуется для создания программы, кроме знания ассемблера?

Редактор кода

Для этого потребуется как минимум текстовый редактор. Можно обойтись и Блокнотом или многочисленными его более функциональными заменителями (MS Word не подойдет решительно, т. к. "чистый текст" из-под этого редактора получается плохо). Крайне желательно, чтобы такой редактор "умел" нумеровать строки (разумеется, эти номера не должны входить в собственно текст). Одним из примеров редакторов под Windows, удобных для написания программ, может служить Edit Plus (имеющий в том числе средства "подсветки синтаксиса"), но он предназначен в основном для написания html-кода, а не ассемблерных программ. Все подобные ему редакторы неудобны тем, что приходится отдельно каждый раз запускать процесс компиляции из командной строки. Для этой цели обычно используется FAR или другие клоны Norton Commander, можно пользоваться и просто командной строкой Windows. Но необходимость переходить от программы к программе сильно замедляет процесс, потому лучше работать в специальном редакторе, который позволит запускать процесс компиляции прямо из своего окна. Так как специально для AVR редакторов никто не делает, они чаще всего по умолчанию "заточены" под Intel-ассемблер, но это не страшно: при желании "подсветку" нередко можно настроить "под себя", или вообще ее проигнорировать.

Программаторы

Для того чтобы загрузить программу во flash-память, служат специальные программаторы, которые делятся на последовательные и параллельные. Помимо этого для моделей семейства Mega есть еще способ программирования с помощью JTAG — стандартизированного (IEEE Std 1149.1-1990) интерфейса для отладки и тестирования микроконтроллерных устройств, о котором мы уже упоминали. Но мы не будем здесь на этом останавливаться — в любительских конструкциях, да и во многих профессиональных, он не употребляется.

Последовательные программаторы еще называют ISP (Tn-System Programmer, что переводится, как "внутрисистемный программатор"), потому что они обычно не предполагают специального устройства для подсоединения и питания программируемой микросхемы, а заканчиваются обычным плоским кабелем с двухрядным штырьковым разъемом типа IDC, который подсоединяется к специально предусмотренной штыревой части, располагаемой прямо на плате вашего устройства. Точно такие же разъемы служат для подсоединения периферии к материнским платам ПК. Название IDC относится к варианту в корпусе, в бескорпусном двухрядном варианте эти разъемы именуются PLD, в однорядном — PLS. Питание на программатор при этом поступает от самой схемы.

Такой вариант очень удобен для отладки — МК находится в "родном" окружении, и сразу после программирования автоматически начинает работать. Причем внешние элементы (с некоторыми оговорками) процессу программирования обычно не мешают. Этот способ программирования и позволяет превратить любую схему в отладочный модуль. Недостаток последовательного способа программирования — дополнительная площадь, которую будут занимать "лишние" элементы на плате, а также некоторое снижение помехоустойчивости. Зато вы всегда без особых сложностей сможете поправить ошибку в программе и дополнить ее функциональность — хоть через мееяц, хоть через год, что очень важно для любительских или экспериментальных конструкций, которые, как правило, выпускаются в одном-двух экземплярах.

Последовательное программирование поддерживают не все контроллеры AVR из семейства Tiny. В отличие от последовательного, параллельный способ программирования применяется для микросхемы, извлеченной из устройства, поэтому ее требуется обязательно устанавливать на панельку. Параллельные программаторы, как правило, в той или иной степени универсальны, и подходят для множества различных программируемых чипов, начиная от микросхем ПЗУ (в том числе и компьютерной BIOS) и заканчивая большинством МК. Например, показанный на рис. 20.8 популярный AutoProg поддерживает около 4000 типов микросхем. Такие программаторы, естественно, относительно дороги, что и понятно — представьте, сколько труда вложено в программное обеспечение с поддержкой такого количества чипов. Экономически целесообразны они для тех, кто много работает с различными семействами микросхем, а также для изготовления серийной продукции с отлаженной программой, в которой разъемы ISP-систем будут только мешать. Для отладки универсальные программаторы неудобны — приходится часто вытаскивать и вставлять микросхему в панельку с риском повредить и то и другое, а для некоторых типов корпусов это может быть вообще исключено, если не предусмотрено соответствующего переходника.

Рис. 20.8. Параллельный программатор AutoProg

Если вы работаете только с одним типом микросхем, но хотите тиражировать отлаженное изделие без лишних разъемов на плате, то вам ничего не стоит изготовить отдельный программатор на основе ISP-системы. Правда, "оживить" чипы AVR, в которых по ошибке были неправильно запрограммированы fuse-биты, отвечающие за источник тактового сигнала , можно только либо с помощью параллельного программатора, либо с помощью схемы с источником внешнего тактового сигнала.

И тот и другой способ программирования не составляет никакого секрета и подробно излагается в описании любого AVR. Так что в принципе программатор может быть изготовлен самостоятельно — как в виде аппаратного устройства, обычно подключаемого через СОМ-порт, так и в чисто программном виде, с подключением кристалла через LPT. Причем Atmel даже приводит в своих рекомендациях типовую схему простейшего ISP-программатора AVR910, которая в PDF-формате содержит схему, а asm-файлы включают исходные коды "прошивки". Программу для ПК, впрочем, придется писать самому, на основе описания процесса программирования (или доставать где-нибудь готовую, например, извлекать из AVR Studio) — программатор лишь транслирует команды.

Рис. 20.9. Программатор AS-2 фирмы Argussoft в разобранном виде

Конечно, изготовление такого программатора самостоятельно— дело очень "на любителя", потому что затраченные усилия отнюдь не соответствуют результату. Программатор можно приобрести в самой Atmel, хотя это и нецелесообразно по ряду причин — долго, т. к. его нужно заказывать "из-за океана", и дорого (зато поддержка AVR Studio обеспечена). Дешевенькое "наколеночное" устройство такого типа можно приобрести рублей за 300 через Интернет, а цена "более фирменных" ISP-систем не выходит за пределы примерно 30 долларов. Автор этих строк много лет пользуется программатором AS-2 фирмы Argussoft, который непосредственно вставляется в СОМ-порт (на рис. 20.9 он показан без соединительного кабеля). Есть и аналогичная модификация AS-3, которая работает с USB. Программатор позволяет "прошивать" прямо в системе многие микросхемы Atmel (не только AVR), причем интерфейс управляющей программы на русском языке очень нагляден, что, в частности, дополнительно предохраняет от неверной установки fuse-битов. Поддерживается пакетная работа {когда стирание, запись и проверка объединяются в одну операцию), а также имеется приятная функция перепрошивки самого программатора, если он вдруг начинает сбоить.

Программирующий разъем — десятиконтактный игольчатый IDC (в корпусе) или PLD (бескорпусной), и именно на него будут ориентированы все схемы, приведенные в этой книге. Это не значит, что я вас призываю покупать именно AS — разъем такого типа стал стандартом и его используют многие ISP, кроме упоминавшегося простейшего ISP от самой Atmel, где разъем минимальный — шестиконтактный (три линии собственно SPI, а также два питания и /RESET). Впрочем, всегда можно изготовить переходник, т. к. все последовательные программаторы работают по одним и тем же линиям (в десятиконтактном разъеме "лишние" контакты используются для разделения сигнальных линий "земляными", так же, как в соединительном кабеле IDE-интерфейса жестких дисков).

Режимы энергосбережения и сторожевой таймер

Режимы энергосбережения нужны для того, чтобы экономить питание. Применять их следует при питании от автономного источника— как правило, любой МК большую часть времени простаивает в ожидании событий. Например, процедура динамической индикации, повторяющаяся с частотой сотни герц, сама по себе выполняется всего за несколько десятков микросекунд, т. е. занимает сотые доли общего времени работы МК и даже меньше. Если считать, что в активном режиме МК потребляет порядка 10-15 мА, то ввод его в режим энергосбережения в паузах между событиями позволяет снизить суммарное потребление до -100 мкА и повысить временной ресурс работы схемы в сотни раз.

Но правильно организовать работу МК в режиме энергосбережения не так-то просто. Следует учитывать внешние соединения — один забытый в "нулевом состоянии" выход с подсоединенным подтягивающим резистором способен испортить всю картину. Переключение всех выводов на вход также может не дать нужного эффекта, если часть из них "висит в воздухе" — наводки будут переключать входную логику (если она не отключена) и тем самым повышать потребление. Отключение логики происходит автоматически при вводе в режим энергосбережения, но не для всех контактов — остаются включенными, например, выводы внешних прерываний, если они разрешены в программе, а также некоторые другие, если они используются в режиме альтернативных функций. Следует также не забывать выключать аналоговый компаратор, который включен по умолчанию.

Не имеет большого смысла заниматься энергосбережением, если у вас в схеме имеются другие элементы с большим потреблением, которые невозможно отключить. Большинство стандартных устройств, ориентированных на подключение к МК (EEPROM, часы, flash-карты, современные преобразователи уровня RS-232), автоматически

(или по команде извне) устанавливаются в режим пониженного энергопотребления, когда находятся в ожидании команд. Но могут быть и компоненты, для отключения которых приходится изобретать специальные способы, и далее мы рассмотрим подобный пример.

Нужно учитывать и нюансы внутренней работы МК. Скажем, когда вы посылаете байт через UART, то собственно передача после окончания операции записи в регистр данных начнет выполняться аппаратно, и может длиться порядка миллисекунды, в то время как GPU уже формально свободен для других операций. Если в этот момент ввести МК в режим энергосбережения, то вместе со всеми остальными модулями выключится и UART, и передача не будет выполнена. Поэтому в таком случае следует либо организовать задержку выключения, либо (что более грамотно) использовать прерывание "передала завершена" (ТХ complete), либо просто в цикле ожидать, пока бит тхс регистра ucsra не окажется в состоянии логической единицы.

# 21. Универсальные МП. Архитектуры, тенденции развития

Характеристики универсальных микропроцессоров:

- разрядность: определяется максимальной разрядностью целочисленных данных, обрабатываемых за 1 такт, то есть фактически разрядностью арифметико-логического устройства (АЛУ);

- виды и форматы обрабатываемых данных;

- система команд, режимы адресации операндов;

- емкость прямоадресуемой оперативной памяти: определяется разрядностью шины адреса;

- частота внешней синхронизации.

Для частоты синхронизации обычно указывается ее максимально возможное значение, при котором гарантируется работоспособность схемы. Для функционально сложных схем, к которым относятся и микропроцессоры, иногда указывают также минимально возможную частоту синхронизации. Уменьшение частоты ниже этого предела может привести к отказу схемы. В то же время в тех применениях МП, где не требуется высокое быстродействие, снижение частоты синхронизации - одно из направлений энергосбережения. В ряде современных микропроцессоров при уменьшении частоты он переходит в  спящий режим, при котором сохраняет свое состояние. Частота синхронизации в рамках одной архитектуры позволяет сравнить производительность микропроцессоров. Но разные архитектурные решения влияют на производительность гораздо больше, чем частота;

- производительность: определяется с помощью специальных тестов, при этом совокупность тестов подбирается таким образом, чтобы они по возможности покрывали различные характеристики микроархитектуры процессоров, влияющие на производительность.

Универсальные микропроцессоры принято разделять на CISC - и RISC-микропроцессоры. CISC-микропроцессоры (Completed Instruction Set Computing - вычисления с полной системой команд) имеют в своем составе весь классический набор команд с широко развитыми режимами адресации операндов. Именно к этому классу относятся, например, микро процессоры типа Pentium. В то же время RISC-микропроцессоры (reduced instruction set computing - вычисления с сокращенной системой команд) используют, как следует из определения, уменьшенное количество команд и режимов адресации.

Основные направления развития архитектуры универсальных микропроцессоров

Развитие микропроцессорной техники в области универсальных микропроцессоров идет по пути постоянного повышения их производительности. Традиционными направлениями такого развития являются повышение тактовой частоты работы МП и увеличение количества одновременно выполняемых команд за счет увеличения числа конвейеров (исполнительных устройств) в МП.

Однако оба эти направления следует признать экстенсивными, имеющими естественные ограничения.

Повышение тактовой частоты, которое в основном обеспечивается путем увеличения количества ступеней в конвейере, приводит к большим потерям времени при необходимости перезагрузки конвейера вследствие конфликтов по управлению или при переключении на новую задачу. Такое увеличение имеет также и физические ограничения, связанные со схемотехникой кристалла БИС. Ограничения определяются также влиянием накладных расходов при передаче частично обработанной команды на следующую ступень конвейера (значение ?t при определении длительности такта). На больших частотах эти расходы становятся соизмеримыми с длительностью обработки на очередном этапе. Во многом это направление исчерпало себя в микропроцессоре Pentium 4, работающем на частотах, близких к 4 ГГц.

Повышение производительности за счет увеличения числа конвейеров в микропроцессоре можно оценить увеличением числа команд, выполняемых программами за такт (IPC - INsTRuctions Per Cycle). Так, для МП Alpha 21264 этот показатель равен 6, столько же микроопераций за такт может выдать Pentium 4. Но это предельные значения, а реальные программные коды, в частности, из-за различных взаимозависимостей, дают гораздо более низкое значение IPC. Дальнейшее увеличение числа исполнительных устройств ведет к усложнению расположенного в БИС устройства управления, распределяющего команды по конвейерам, а также к сложным взаимозависимостям между данными. К тому же реальные коды программ не позволяют обеспечить эффективную загрузку всех имеющихся в МП исполнительных устройств, что приводит к их простоям. Следует отметить также, что рост производительности микропроцессора не является прямо пропорциональным росту количества конвейе ров, а обычно существенно ниже.

В настоящее время для повышения производительности микропроцессоров используется ряд новых подходов, основными из которых являются:

CMP (Chip Multi ProcessINg) - создание на одном кристалле системы из нескольких микропроцессоров (многоядерность);

SMT (Simultaneous MultiThreadINg) - многонитевая архитектура;

EPIC (Explicitly Parallel INsTRuction ComputINg) - вычисления с явным параллелизмом в командах.

Рассмотрим эти направления подробнее.

Направление CMP обеспечивается возросшими технологическими возможностями, которые позволяют создать на одном кристалле несколько микропроцессоров и организовать их работу по принципу мультипроцессорных систем.

Производители чипов уже не гонятся за частотой, сместив акцент на многоядерную архитектуру, которая позволяет наращивать производительность, сохраняя в приемлемых границах энергопотребление и тепловыделение.

Многоядерные процессоры хорошо приспособлены для требовательных мультимедийных задач, таких как обработка видеозаписей, работы с большими базами данных, одновременное выполнение нескольких ресурсоемких заданий, например, компьютерной игры, записи DVD и загрузки файлов из Интернета.

При таком подходе задача повышения производительности работы отдельных приложений требует распараллеливания последних, то есть проблема перемещается с аппаратного на программный уровень. На данный момент сложности заключаются в том, что большая часть существующего программного обеспечения создавалась без расчета на использование в многоядерных и многопроцессорных конфигурациях. Другими словами, прогресс в области аппаратных средств на какое-то время опередил прогресс в области программного обеспечения.

Развитие микропроцессорной техники в этом направлении идет очень быстрыми темпами. Так, компания Tilera в 2007 году начала поставки специализированных процессоров Tile64, насчитывающих 64 ядра. А в 2009 году, как ожидается, свет увидит 120-ядерная модификация этого процессора.

80-ядерный процессор от фирмы INTel

Еще в 2001 году руководство фирмы Intel уверенно обещало дотянуть одноядерную архитектуру процессоров Pentium до 2010 года с поднятием планки их рабочей частоты до 10 ГГц. Однако уже в 2008 году Intel объявила о прекращении выпуска одноядерных микропроцессоров. Новый80-ядерный процессор от Intel, который в некоторых документах имеет обозначение Polaris, обеспечивает производительность до 1,28 триллиона операций с плавающей точкой в секунду (терафлопс) при частоте 4 ГГц.

Микропроцессор построен по технологии 65 нм из 100 млн транзисторов на кристалле площадью 275 мм2. Для сравнения: двухъядерный Intel Core 2 Ex TR eme, также с технологическими нормами 65 нм, содержит 291 млн транзисторов на площади 143 мм2. Разница обусловлена малым количеством памяти на кристалле нового МП и доминированием логических схем и схем ввода-вывода, размер которых трудно минимизировать. Большое внимание в нем уделено новому показателю, который занимает все более главенствующее положение, - производительность/ватт. По этому показателю Polaris обеспечивает чрезвычайную энергоэффективность: 16 гигафлопс/Вт. Процессор работает при напряжении питания 0,95 В.

Согласно заявлению представителей Intel, достигнутые показатели отнюдь не являются предельными. Инженеры компании могут значительно увеличить производительность процессора за счет увеличения его тактовой частоты. Так, например, на частоте 5,1 ГГц процессор демонстрирует 1,63 терафлопс, а на частоте 5,7 ГГц - 1,81 терафлопс. Однако с ростом тактовой частоты растет и потребляемая мощность, составляя при вышеуказанных режимах работы 175 и 265 ватт соответственно.

Polaris представляет собой 80 одинаковых процессорных элементов, каждый из которых состоит из вычислителя и маршрутизатора на 6 портов. Вычислитель содержит 2 устройства для операций умножения с накоплением ( FP MultIPle-Accumulator, FPMAC ), 3 Кбайт памяти команд и 2

Кбайт памяти данных, набор 32-разрядных регистров и оперирует 96-разрядными сверхдлинными словами команд ( Very Long INsTRuction Word -VLIW ). Планирование и параллельное выполнение команд возлагается на компилятор (архитектура EPIC, аналогичная реализованной разработчиками Intel и в процессоре Itanium). Она позволяет процессору исполнять до восьми команд за один такт. По своему набору инструкций новый микропроцессор несовместим с x86.

Все арифметические операции выполняются на FPMAC-модулях.

Эффективность многоядерных процессоров во многом определяется пропускной способностью памяти системы. Применение многоканальных шин памяти и повышение их частоты сопряжено с чрезмерным усложнением контроллеров. Другой путь уменьшения задержки - ввести еще один уровень иерархии кэш-памяти. Однако это приведет к неоправданному увеличению памяти на кристалле, площадь которого эффективнее использовать для вычислительной логики. Несколько мегабайт дополнительной кэш-памяти занимают площадь, достаточную для 10 процессорных ядер. Такой подход обеспечит широкий доступ ядер процессора к памяти. Каждый слой будет содержать до 256 Мбайт.

Другой фактор, ограничивающий производительность современных компьютеров, - пропускная способность процессорной шины. Разделяемые шины уже уступают свое место соединениям типа "точка-точка". В Polaris используется сеть процессорных элементов, основанная на передаче данных с коммутацией каналов. Каждый маршрутизатор содержит шесть 39-битных портов и обеспечивает суммарную пропускную способность до 80 Гбайт/c при частоте микросхемы 4 ГГц. Четыре порта ведут к смежным процессорным элементам, один к вычислителю, а шестой порт в перспективе будет взаимодействовать с многослойной памятью. Система коммутации предусматривает взаимодействие каждого маршрутизатора с каждым. В микропроцессоре ядра независимы в плане операций ввода-вывода. Поэтому, добавив необходимое ПО, можно реализовать различные интерфейсы и добиться любой функциональности устройства.

В настоящее время главное достижение Polaris - это создание фундамента (как аппаратного, так и идейного) для отработки новых технологий многоядерных архитектур. Он представляет собой скорее исследовательский проект, чем инженерное решение.

Направление SMT в развитии архитектуры микропроцессоров базируется на том, что одна задача не в состоянии полностью загрузить все возрастающие ресурсы микропроцессора. Поэтому на одном процессоре осуществляется запуск нескольких задач одновременно, при этом распараллеливание программ осуществляется аппаратными средствами МП.

Это позволяет более равномерно загрузить ресурсы процессора. Параллельно в разных устройствах МП могут выполняться команды из разных задач. Так, микропроцессор Alpha 21264 поддерживает выполнение до 4 задач одновременно. При поддержке SMT на 4 нити каждый процессор с точки зрения операционной системы выглядит как 4 логических процессора. Исследования показали, что SMT позволяет увеличить производительность данного процессора до двух раз, а дополнительные схемы управления занимают всего около 10 % площади кристалла.

Некоторые микропроцессоры для максимального повышения своей производительности используют оба вышеназванных подхода. Так, компания Sun Microsystems представила новый процессор ULTRaSPARC T2.

Новый чип снабжен восемью ядрами, каждое из которых может обрабатывать восемь потоков инструкций. Таким образом, он одновременно способен оперировать с 64 потоками. Тактовая частота ULTRaSPARC T2 составляет от 900 МГц до 1,4 ГГц.

Направление EPIC фактически использует известную технологию VLIW (Very Large INsTRuction Word) - очень длинного командного слова.

Распараллеливание алгоритма между исполнительными модулями производится компилятором на этапе создания машинного кода, когда команды объединяются в связки и не конкурируют между собой за ресурсы микропроцессора. При этом упрощается блок управления на кристалле.

Особенности архитектуры EPIC:

Явный параллелизм в машинном коде. Поиск зависимостей между командами проводит не процессор, а компилятор.

Большое количество регистров.

Масштабируемость архитектуры до большого количества функциональных устройств (АЛУ, FPU, MMX, SSE и т. п.).

Применение предикатов. Предикатный подход исходит из предпосылки, что возросшие мощности микропроцессоров позволяют запускать параллельно команды из разных ветвей условного ветвления вместо того, чтобы ожидать формирования истинных признаков для выбора правильного направления или полагаться на блок предсказания переходов, рискуя прийти к необходимости перезагрузки достаточно длинных конвейеров в случае неудачного предсказания. При этом каждая команда снабжается специальным полем условия (предикатом) (рис. 21.1). По мере определения истинных признаков ветвления те команды, предикаты которых указывали, что они выбраны из другой ветви, снимаются с обработки в конвейере. Результаты команд не записываются в прием ник до определения правильности направления перехода.

Рис. 21.1.  Предикатное исполнение команд

Отметим основные достоинства этого подхода:

Упрощается архитектура процессора. Вместо логики распараллеливания на EPIC-процессоре можно разместить больше регистров, функциональных устройств и т. п.

Процессор не тратит время на анализ потока команд.

Возможности процессора по анализу программы во время выполнения ограничены сравнительно небольшим участком программы, тогда как компилятор способен произвести анализ всей программы.

Если некоторая программа должна запускаться многократно (а именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев), выгоднее распараллелить ее один раз при компиляции, а не тратить на это время каждый раз, когда она исполняется на процессоре.

Однако архитектуре EPIC присущ и ряд недостатков:

Компилятор производит статический анализ программы, раз и навсегда планируя вычисления. Однако даже при небольших изменениях исходных данных путь выполнения программы существенно изменяется.

Значительно усложняются компиляторы, следовательно, увеличиваются время компиляции программы и число ошибок в самих компиляторах. Если первый фактор, учитывая высокое быстродействие современных компьютеров, не очень существенен, то на второй следует обратить определенное внимание. Исследования показывают, что к моменту поставки даже ответственного программного обеспечения в нем содержится примерно 1 ошибка на 10 000 строк исходного кода. Следовательно, программа из 500 тыс. строк будет содержать около 50 ошибок, как бы хорошо ни работали тестировщики. И эти ошибки могут проявиться самым неожиданным образом.

Производительность микропроцессора во многом определяется качеством компилятора. Правда, здесь необходимо четко определить, что понимается под производительностью, ведь количество операций, выполняемых микропроцессором в единицу времени, от компилятора не зависит. Но это тема будет особо рассмотрена далее.

Увеличивается сложность отладки, так как отлаживается не исходная программа, а оптимизированный параллельный код. Программисту тяжело определить место и причину появления ошибки, так как в процессе трансляции исходной программы ее отдельные команды будут переставлены компилятором для обеспечения оптимальности работы микропроцессора. Типичным представителем архитектуры EPIC является микропро цессор Itanium фирмы Intel.

# 22. Ввод двоичной информации в микроконтроллер, подключение кнопок и клавиатур

Для реализации взаимодействия пользователя с микропроцессорной системой используют различные устройства ввода-вывода информации. В самом простом случае в роли устройства ввода может выступать кнопка, представляющая собой элементарный механизм, осуществляющий замыкание-размыкание контактов под действием внешней механической силы. Схема подключения кнопки к линии ввода параллельного порта ввода микроконтроллера показана на рисунке 22.1. Когда контакты кнопки S1 разомкнуты через резистор R1 на вход контроллера поступает высокий логический уровень "1", когда же контакты замкнуты, то вход оказывается соединенным с общим проводом, что соответствует логическому уровню "0". Если параллельный порт микроконтроллера имеет встроенный генератор тока, то в схеме можно обойтись без резистора R1.

Рисунок 22.1 – Подключение одиночной кнопки к параллельному порту

Недостаток приведенной схемы заключается в том, что для подключения каждой кнопки требуется отдельная линия параллельного порта. Так как часто требуется вводить информацию с большого количества кнопок, то для уменьшения количества линий ввода-вывода используется клавиатура, представляющая собой двухмерную матрицу кнопок, организованных в ряды и столбцы (рисунок 2).

Подключение клавиатуры отличается от схемы подключения одиночной кнопки тем, что потенциал общего провода на опрашиваемые кнопки подается не непосредственно, а через порт вывода.

При необходимости использования в устройстве клавиатуры с большим количеством кнопок, например в кодовом замке, очень часто применяют матричную клавиатуру. Если подключить 12 кнопок обычным способом потребуется 12 выводов микроконтроллера плюс общий провод, в матрице же используется всего один порт контроллера, что способствует экономии выводов контроллера. Кнопки в такой клавиатуре подключаются к общим столбцам и к общим строкам, линии порта микроконтроллера разделяются на ввод и вывод. В каждый момент времени сигнал низкого уровня (логический ноль) подается только на одну строку кнопок, на остальные должна подаваться логическая единица. Это исключит неоднозначность определения номера нажатой кнопки. Двоичные сигналы, присутствующие при этом на столбцах клавиатуры, считываются через порт ввода микроконтроллера.

В программе обязательно организовываем бесконечный цикл. В специальной функции производим опрос клавиатуры, анализируем полученные данные и выводим результата на индикатор. Опрос клавиатуры заключается в последовательном сканировании каждой строки, для этого на соответствующую линию порта вывода подается логический ноль (эквивалент общего провода), на остальных строках должен быть высокий уровень, после чего с порта ввода, к которому подключены столбцы, считывается код. Если считаны все единицы, то ни одна из клавиш не нажата, в противном случае код содержит информацию о нажатых клавишах. Стоит заметить, что считанный код содержит не только номер замкнутого контакта, но и информацию о нажатии нескольких кнопок одновременно, поэтому лучше хранить в памяти контроллера непосредственно считанный код, а не готовый номер кнопки. Для хранения считанного кода следует ввести специальный алгоритм и переменные.

Рисунок 22.2 – Подключение матричной клавиатуры к параллельному порту

Временная диаграмма напряжений на портах вывода при выполнении программы опроса клавиатуры приведена на рисунке 22.3.

Рисунок 22.3 – Временные диаграммы работы порта вывода

В каждый момент времени производится чтения информации из порта ввода. Программа микроконтроллера по считанной комбинации должна определить номер нажатой кнопки клавиатуры. вверх

Рекомендации к составлению программы

Программа для микроконтроллера жестко зависит от принципиальной схемы разрабатываемого устройства. Невозможно написать программу для микроконтроллерного устройства не имея перед глазами его схемы. Поэтому, перед началом работы по принципиальной схеме учебного стенда LESO1 следует изучить способ подключения клавиатуры и светодиодов к микроконтроллеру: определить, к каким портам подключены светодиоды, столбцы и строки клавиатуры. Затем по таблице SFR нужно узнать адреса регистров задействованных портов ввода-вывода.

Программа, управляющая микроконтроллером, запускается при включении питания устройства и не завершает свою работу, пока не будет выключено питание. Поэтому в программе обязательно должен быть организован бесконечный цикл. В теле цикла должен производиться опрос клавиатуры, анализ полученных данных и вывод результата на светодиод. Опрос клавиатуры заключается в последовательном сканировании каждого столбца, для этого на соответствующую линию порта вывода подается логический ноль (эквивалент общего провода), на остальных столбцах должен быть высокий уровень, после чего с порта ввода, к которому подключены строки, считывается код. Если считаны все единицы, то ни одна из клавиш не нажата, в противном случае код содержит информацию о нажатых клавишах. Стоит заметить, что считанный код содержит не только номер замкнутого контакта, но и информацию о нажатии нескольких кнопок одновременно, поэтому лучше хранить в памяти котроллера непосредственно считанный код, а не готовый номер кнопки. Для хранения считанного кода следует ввести специальную переменную.

# 23. Вывод двоичной информации на исполнительные устройства, лампы, реле

Исполнительные устройства. Практически ни одна микропроцессорная система не может обойтись без таких элементов, как исполнительные устройства. В конце концов, главное назначение любой системы — это управление каким-либо внешним механизмом. Это могут быть электромоторы, нагреватели, электромагнитные клапаны и так далее. Поэтому, кроме датчиков, кнопок управления и элементов индикации к микроконтроллеру обязательно придется подключать и исполнительные устройства. Для управления внешними устройствами используются те же самые порты ввода/вывода микроконтроллера. Естественно, в данном случае они работают на вывод. Сигналы с любой из линий любого порта легко могут быть использованы для включения и выключения внешнего устройства. Необходимо лишь усилить управляющий сигнал по мощности до необходимого уровня. Для этого применяются различные согласующие схемы. Выбор схемы зависит от типа исполнительного устройства. Л точнее, от его рабочего напряжения и тока.

В простейшем случае можно применить уже знакомый нам транзисторный ключ (см. рис. 23.1). При использовании транзистора КТ315Г можно управлять внешними цепями с током потребления до 100 мА и напряжением ипит до 15 В. Транзистор допускает и большие напряжения, однако повышение напряжения возможно при снижении тока.

Рис. 23.1. Простейший транзисторный ключ

Для управления цепями с большим током управления нужно применить более мощный транзистор или целую транзисторную сборку. При выборе транзистора не забывайте, что максимально

допустимый ток нагрузки для любого из выходов микроконтроллера не должен превышать величины 20 мА. При составлении программы нужно не забывать, что любой транзисторный ключ инвертирует сигнал. Если на выходе Р1.0 (см. рис. 1.14) установить единичный уровень, ключ открывается и нагрузка подключается к источнику питания. При нулевом уровне на том же выходе ключ закрывается и нагрузка отключается.

Если исполнительный механизм, которым должна управлять наша микропроцессорная система, питается от сети переменного тока 220 В, нужно применять схему управления с гальванической развязкой. Один из возможных вариантов — релейная схема управления. Типичный вариант релейной схемы управления приведен на рис. 23.2. На схеме мы видим уже знакомый нам электронный ключ, в нагрузку которому включено электромагнитное реле К1. Микропроцессор при помощи ключа может включать и выключать электромагнитное реле. Контакты реле, в свою очередь, управляют нагрузкой. Такая схема обеспечивает коммутацию достаточно больших напряжений и токов.

Рис. 23.2. Релейное исполнительное устройство

Гальваническая развязка между всеми цепями микропроцессорной системы и силовыми сетями 220 В обеспечивает безопасность работы с этой схемой. Диод VD1 предназначен для зашиты элементов схемы от напряжения ЭДС самоиндукции, возникающего в катушке К1 в момент закрывания ключа VT1. При выборе электромагнитного реле необходимо обращать внимание на следующие параметры. Во-первых, напряжение срабатывания реле. В нашем случае оно должно быть равно 12 В. Во-вторых, максимально допустимый

коммутируемый ток и максимально допустимое напряжение для исполнительных контактов реле. Они должны соответствовать реальным значениям тока и напряжения в цепи нагрузки. Современные реле импортного производства обычно имеют маркировку на своем корпусе, где указаны все основные параметры.

Как известно, недостатком электромагнитных реле является их недолговечность, связанная с подгоранием и быстрым изнашиванием его контактов. А также акустические шумы в процессе его работы. На рис. 23.3 показана схема устройства согласования без использования электромагнитных реле. Здесь в качестве управляющего элемента используется симистор VS1. Для обеспечения гальванической развязки между силовой и управляющей цепями используется оптодинистор Ш. Свстодиод HL1 служит для индикации срабатывания ключа. Симистор ТС106-10 рассчитан на ток до 10 А. Промышленность выпускает несколько классов таких симисторов. Они различаются по максимально допустимому рабочему напряжению. Для работы в цепях с напряжением до 220 В рекомендуется применять симисторы 4-го класса. Не забудьте снабдить симистор небольшим радиатором (5... 10 см2).

Рис. 23.3. Исполнительное устройство на основе симистора

С программной точки зрения, управление исполнительными механизмами ничем не отличается от управления единичными светодиодными.

# 24. Вывод информации на светодиодные и жидкокристаллические индикаторы

Световые индикаторные устройства

Практически любое микропроцессорное устройство содержит элементы световой индикации. В качестве световых индикаторов

в настоящее время чаще всего применяются светодиоды. На рынке имеется огромный выбор светодиодов, самых разных видов и размеров. Легко можно купить светодиоды повышенной яркости, мигающие, двух- и даже трехцветные. Светодиоды выделяются среди других светоизлучательных элементов благодаря особой экономичности и долговечности.

В микропроцессорных устройствах световые индикаторы могут служить для отображения различных режимов работы: предупреждать о критических ситуациях, отражать ход приема управляющих сигналов. Подключить одиночный светодиодный индикатор к микропроцессору очень просто. На рис. 24.1 приведена схема подключения светодиода непосредственно к выводу порта процессора АТ89С2051.

Вес выходные каскады микроконтроллера имеют достаточную нагрузочную способность для того, чтобы выдержать подключение одного светодиодного индикатора. Тут имеется в пилу светодиод среднего и миниатюрною размера с током потребления в рабочем режиме не больше 20 мА. Если вы желаете подключить по такой схеме несколько светодиодов на несколько разных выходов микроконтроллера, то суммарный ток, проходящий через все эти выходы, не должен превышать 80 мЛ.

Рис. 24.1. Простейшая схема подключения светодиодного индикатора

Если нужно подключить индикатор большого размера или повышенной яркости, который потребует большею рабочего тока, придется применить буферный элемент. Одним из вариантов буферного

элемента является электронный ключ. Схема подключения свето-диода при помощи электронного ключа приведена на рис. 24.2.

Основой электронного ключа служит транзистор VT1. Резистор R1 — токоограничивающий в цепи базы. Резистор R2 служит для надежного запирания ключа при нулевом сигнале на выходе РЗ.О. Резистор R3 ограничивает рабочий ток светодиола. Его номинал может изменяться в зависимости от типа применяемого светоди-ода. Если в качестве VTI использовать транзистор КТ315, схема способна обеспечивать рабочий ток светодиода до 250 мА.

Кроме максимально допустимого тока нагрузки, обе приведенные выше схемы отличаются способом управления. Схема, изображенная на рис. 1.5, с инверсным способом управления. Для того, чтобы зажечь снетодиод, нужно подать на выход РЗ.О низкий логический уровень. Схема, изображенная на рис. 1.6, обеспечивает прямое управление. Для того, чтобы зажечь светодиод, включенный по этой схеме, на выход РЗ.О нужно подать сигнал логической единицы.

Рис. 24.2. Схема подключения светодиода посредством электронного ключа

С программной точки зрения управление светодиодом, включенным по любой из двух вышеприведенных схем, не представляет никаких трудностей. Например, для того, чтобы установить линию РЗ.О в единичное состояние, процессор должен просто выполнить команду:

setb   Р3.0    перевод бита РЗ 0 в единичное состояние

При этом в первом случае (рис. 24.1) светодиод потухнет, а во втором (рис. 24.2) — загорится. Для сброса сигнала в нулевое состояние достаточно подать команду:

clr    Р3.0        перевод бита РЗ.О в нулевое состояние

Для тех же целей можно использовать команды вывода в порт:

mov   РЗ, #1    перевод бита РЗ.О в единичное состояние

mov   РЗ,#О   перевод бита РЗ.О в нулевое состояние

Однако в этом случае одновременно устанавливаются значения всех восьми разрядов порта РЗ. Иногда именно это и требуется.

Кроме одиночных световых индикаторов в микропроцессорных устройствах часто применяют знакосинтезируюшие матрицы, которые еще называют цифровыми индикаторами. Простейшим примером цифрового индикатора может служить так называемый семисегмснтный индикатор. Вам наверняка хорошо знаком такой тип индикаторов. Он широко применяется в самых разных устройствах цифровой техники: от калькулятора, до электронных часов. Семисегментный индикатор представляет собой матрицу I из семи светодиодов продолговатой формы, размещенных таким образом, чтобы, зажигая их в разных сочетаниях, можно было бы отобразить любую десятичную цифру (имеются в виду арабские цифры от 0 до 9). Кроме семи основных сегментов индикатор чаше всего дополняют восьмым маленьким сегментом, который предназначен для отображения десятичной точки (занятой). Расположив в рад несколько таких индикаторов, можно отображать любое десятичное число с плавающей запятой.

На рис. 24.3 изображен внешний вид семисегментного индикатора. В цифровой технике принято каждый сегмент индикатора обозначать буквой латинского алфавита так, как это показано па рисунке.

Рис. 24.3. Семисегментный цифровой индикатор

Такой индикатор обычно выполняется в виде отдельного самостоятельного компонента и имеет 9 выводов. По внутренней схеме включения семисегментные индикаторы подразделяются на индикаторы с общим анодом и индикаторы с общим катодом.

Схемы обоих видов индикаторов приведены на рис. 24.4 и рис. 24.5, соответственно. В первом случае на общий провод подается плюс источника питания, а повтором — минус. Иногда семисегментный индикатор имеет 10 выводов (общий вывод дублируется). Каждый из восьми светодиодов семисегментного индикатора можно подключать к выводам микропроцессора по любой из двух схем, приведенных в начале этою раздела (рис. 24.1 или рис. 24.2). Например, индикатор с общим анодом можно включить так, как показано на рис. 24.5. В этой схеме использовано непосредственное подключение к выходам микропроцессора.

Рис. 24.4. Схема индикатора с общим анодом

Рис. 24.4. Схема индикатора с общим катодом

Так же, как и для отдельных светодиодов, существует широкая гамма различных модификаций ссмисегментных индикаторов. Они отличаются друг от друга размерами, цветом свечения, яркостью, расположением выводов. Существуют двухцветные ссмисегментные индикаторы, многоразрядные матрицы и так далее. Применение простейших цифровых светодиодных индикаторов — самый недорогой способ заставить наше микропроцессорное устройство отображать цифры.

Рис. 24.5 Подключение семисегментного индикатора

Для отображения цифровых данных одного цифрового индикатора обычно недостаточно. В таких случаях к микроконтроллеру подключают сразу несколько таких индикаторов. Однако, из-за отсутствия достаточного количества выводов у процессора приходится применять специальные ухищрения. На рис. 24.6 изображена типичная схема подключения четырех семисегмснтных индикаторов к микроконтроллеру. Как видно из рисунка, индикаторы, включенные по такой схеме, не могут работать все одновременно. Если их включить одновременно, то вес они будут отображать одно и то же. Схема, изображенная на рис. 24.6, предназначена для работы индикаторов в режиме динамической индикации.

Режим динамической индикации часто применяется для многоразрядных цифровых индикаторов. Он состоит в том, что разряды индикатора работают не одновременно, а по очереди. Переключение разрядов происходит с большой скоростью. Если скорость переключения разрядов достаточно велика, то человеческий глаз не замечает того, что разряды горят по очереди. Мерцания сливаются в статическую картинку, и человек видит цифры одновременно во всех разрядах. Подобный эффект используется в кино и в телевидении. Там, сменяющиеся с большой скоростью кадры сливаются в одно непрерывное изображение. Ученые давно определили тот предел скорости смены кадров, при которой глаз человека уже не различает дискретности. Этот предел равен 24 кадрам в секунду. Если кадры на экране менять с этой скоростью, то они сливаются в плавно движущееся изображение. Однако для глаза такое

изображение не будет комфортным. Мы не увидим дерганья при смене кадров, но просмотру будет мешать неприятное мерцание. Эффект мерцания возникает от того, что в промежутках между кадрами экран темный, а в момент отображения кадра экран ярко освещен. Глаз способен воспринимать такое изменение общей яркости и это мерцание неприятно для зрения. Для того, чтобы мерцание было незаметно, частота смены яркости экрана должна быть, как минимум, в два раза выше. То есть должна быть не менее 48 Гц. В кино это достигается введением дополнительного затемнения экрана посреди каждого кадра. П телевидении для устранения этого эффекта придумана чересстрочная развертка. Каждый кадр выводится в два приема: сначала нечетные строки, а затем — четные.

Работа цифрового индикатора в режиме динамической индикации очень напоминает смену кадров в кино или телевидении. В каждый момент времени работает только один разряд. И каждый разряд показывает свою цифру. Разряды включаются по очереди, начиная с первого и заканчивая последним. Затем все начинается сначала. Такой способ работы индикатора имеет только одно преимущество: он позволяет экономить выводы микропроцессора и количество управляющих элементов (ключей). Представьте, что мы решили бы подключить четыре семисегментных индикатора в обычном статическом режиме. То есть, каждый из них подключен по схеме, изображенной на рис. 24.5. Тогда нам потребовалось бы 32 линии ввода/вывода или четыре порта. А если понадобится подключить более мощные индикаторы, которые не смогут работать без применения управляющих ключей, то нам понадобится собрать еще и 32 схемы, подобные той, которая изображена на рис. 24.2.

А теперь взгляните на рис. 24.6. Выводы одноименных сегментов всех разрядов индикатора объединены вместе и подключены к порту Р1 микроконтроллера. При этом линия Р1.0 управляет сегментом «а» каждого индикатора, линия P1.I — сегментом «b». И так далее. Возможность поочередного выбора сегментов обеспечивается при помощи дешифратора DD2 и четырех транзисторных ключей VT1...VT4. На вход дешифратора поступает управляющие сигналы с выводов РЗ.0 и Р3.1. Подавая на эти выходы код номера разряда (от 00В до 11 В), микроконтроллер может включать соответствующий разряд. При этом все остальные разряды окажутся выключены. Работает схема очень просто. Специальная программа, реализующая работу динамической индикации, постоянно перебирает разряд индикатора и выводит на каждый из индикаторов соответствующий символ. Такая программа должна работать в фоновом режиме, независимо от остальных программ, выполняемых процессором. Это достигается применением режима прерываний по таймеру. При переборе разрядов индикатора микроконтроллер сначала подаст номер очередного разряда на выходы РЗ.0, Р3.1. Затем, на всех выходах порта Р1 устанавливается код, соответствующий выводимому символу. Символ появляется на соответствующем индикаторе. Затем отрабатывается задержка по времени. Назовем ее периодом смены разрядов (tcp). По истечении времени tcp микроконтроллер производит смену индицируемого разряда. Для этого он сначала подает код нового разряда на линии РЗ.0, Р3.1. А затем выводит в порт Р1 код, соответствующий символу, который в этом новом разряде должен отобразиться. Время между моментами переключения разрядов должно быть всегда одинаковым и равным tcp. Иначе свечение разрядов получится неравномерным по яркости.

Рис. 24.6. Схема динамической индикации.

Семисегментные светодиодные индикаторы (далее LEDS), несмотря на широкое распространение жидкокристаллических индикаторов (ЖКИ или LCD), находят широкое применение в различных электронных устройствах, так как имеют некоторые преимущества в отображении информации, диапазоне рабочих температур и стойкости к механическим воздействиям. Конечно, LEDS проигрывают ЖКИ в плане потребляемой мощности.

Для отображения информации на нескольких LEDS, как правило, используют динамическую индикацию. При динамической индикации выводы сегментов нескольких LEDS соединяются параллельно, управляющее устройство, управляя общим анодом/катодом, поочередно зажигает индикаторы с необходимой информацией. За счет высокой частоты «развертки» свечение индикаторов кажется непрерывным.

В относительно простых устройствах управление LEDS осуществляет основной управляющий микроконтроллер (МК), однако нередки задачи, когда необходимо «разгрузить» основной контроллер.

Существуют готовые микросхемы для реализации динамической индикации управляемые по последовательному каналу, такие как MAX7219, MAX7221 и т.д (рис 24.7.

Микросхемы MAX7219 и MAX7221 предназначены для управления 8-ю семисегментными светодиодными индикаторами, либо светоизлучающими матрицами 8х8 с общим катодом. В микросхеме реализован принцип динамической индикации. Управление работой производится по трехпроводной последовательной  шине. Модель  MAX7221 совместима со стандартами SPI™, QSPI™, и Microwire™. Областью применения данных микросхем является построение многоразрядных индикаторов, шкальных индикаторов, графических дисплеев, управление светодиодными матрицами.

Рис. 24.7. Схема динамической индикации на основе специализированной микросхемы – «драйвера индикации».

Для загрузки данных в микросхему используется последовательный пакет длиной 16 бит. Младшие 8 бит являются информационными, следующие 4 задают номер регистра микросхемы, старшие 4 не используются. Первым передается старший бит.

Интенсивность свечения.

MAX7219/7221 позволяет задавать интенсивность свечения индикаторов, путем изменения скважности импульсов, реализующих режим динамической индикации. Для этого в соответствующий регистр заносится нужное значение.

Каскадирование индикаторов

Микросхемы MAX7219/7221 допускают каскадное включение. При этом информация передается последовательно из микросхемы в микросхему. Для целей недопущения искажения индикации, может быть использован регистр – Нет операции.  При его задействовании микросхемы не производят никаких действий с индикаторами.

# 25. Организация связи микроконтроллера с внешней ЭВМ

Еще одна задача программирования микроконтроллеров — обеспечение связи контроллера с компьютером. Такая связь позволяет решать вопросы управления контроллером, накопления данных контроллером в реальном времени с последующей передачей массивов данных в компьютер для хранения, обработки и отображения.

При решении таких задач у разработчиков, специализирующихся на применении микроконтроллеров, возникают трудности при проверке связи с компьютером.

Для поддержки связи по каналу RS-232 в используемом микроконтроллере предусмотрена аппаратная функция UART (Universal As ynchronous Receiver and Transmitter — универсальный асинхронный приемопередатчик). Компьютер для поддержки связи снабжен СОМ-портом. Поэтому для описания работы компьютера и микроконтроллера в режиме связи используется разная терминология (UART, RS-232, COM-порт).

Схема контроллера, обеспечивающая связь с СОМ-портом компьютера

Подробную информацию, связанную с передачей сигналов по каналу RS-232, легко найти как в литературе, так и в Internet, поэтому ограничимся минимальными сведениями.

- Канал RS-232 предназначен для обмена информацией между двумя Устройствами как в синхронном, так и в асинхронном режиме.

- В компьютере для организации СОМ-порта используется только асинхронный способ передачи и лишь часть сигналов и функций, предусмотренных стандартом RS-232.

- В микроконтроллерах AVR с UART аппаратно-программными средствами поддерживаются только две линии: линия приема (RxD) и линия передачи данных (TxD).

- Для связи компьютера с микроконтроллером мы используем только общий провод и две сигнальные линии. По одной из них данные передаются от микроконтроллера к компьютеру, по другой — от компьютера к микроконтроллеру.

- Данные по каналу передаются последовательно, бит за битом. Информация передается группами битов. Для выделения группы перед ее нача-лом передается стартовый бит, по окончании передачи группы — один или два стоповых бита, которым может предшествовать бит четности.

- Описываемое здесь устройство передает стартовый бит, 8-битную группу (один байт), бит четности и один столовый бит.

- И передающее, и принимающее устройства должны работать на одинаковой скорости, которая может быть выбрана из предусмотренного стандартом ряда.

- Логическая единица передается по каналу RS-232 уровнем напряжения —3...—12 В относительно общего провода, логический ноль — уровнем напряжения +3...+12 В. Указанные уровни напряжений приведены ко входу приемника сигнала.

- Уровни сигналов в диапазоне —3...+3 В попадают в зону нечувствительности и не воспринимаются приемником.

- Компьютер снабжен необходимыми преобразователями уровней, и на контактах его СОМ-портов уровни сигналов соответствуют требованиям стандарта RS - 23 2.

- На линиях RxD и TxD микроконтроллера уровни сигналов соответствуют уровням TTL-логики, поэтому для подключения микроконтроллера к каналу RS-232 требуется преобразователь уровней.

На Рис. 25.1 приведен фрагмент схемы контроллера, обеспечивающий подключение микроконтроллера к СОМ-порту компьютера.

Линия TxD микроконтроллера подключается к линии RxD компьютера через преобразователь уровня, а линия TxD компьютера — к линии RxD микроконтроллера также через преобразователь уровня.

Подобные преобразователи уровней в интегральном исполнении выпускаются многими компаниями, например Analog Devices, Maxim.

Обычно в наименовании преобразователей присутствуют числа 232, 202, 242. Чаще встречаются микросхемы с двумя или четырьмя преобразователями.

Микросхемы преобразователей могут работать с конденсаторами емкостью 0.1 мкФ или с электролитическими конденсаторами емкостью 1 мкФ, обычно это определяется буквой, следующей за числом в наименовании микросхемы.

Рис. 25.1. Схема обеспечения связи микроконтроллера с компьютером

Выпускаются преобразователи, не требующие конденсаторов, их цена несколько выше.

Возможно изготовление преобразователя на дискретных элементах. Пример такой схемы можно найти на сайте корпорации «Atmeb в документации на последовательный программатор Avr910, управляемый компьютером через СОМ-порт. Для организации преобразования уровней в этой схеме используется 2 транзистора, 2 диода, 6 резисторов и один электролитический конденсатор.

В отличие от интегральных преобразователей, где уровни напряжений соответствующие требованиям стандарта RS-232, вырабатываются самой микросхемой, питающейся от источника +5 В, в схеме программатора Avr910 используются уровни напряжений на контактах СОМ-порта компьютера.

В компьютере для организации СОМ-порта используется либо 9-контактный (DB-9M), либо 25-контактный разъем (DB-25M). Поэтому для изготовления кабеля надо подобрать подходящий к разъему СОМ-порта вашего компьютера разъем DB-9F или DB-25F.

В Табл. 25.1 приведены наименования и номера контактов этих разъемов, использующихся для подключения нашей схемы к СОМ-порту компьютера.

Таблица 25.1

Обратите внимание на частоту кварцевого резонатора ZQ1. Она равна 7.3728 МГц. Использование кварцевого резонатора с такой частотой позволяет точно устанавливать скорости передачи, рекомендованные стандартом RS-232. Подробнее этот вопрос будет рассматриваться в описании программы для микроконтроллера.

Программное обеспечение связи по каналу RS-232

Для того чтобы получить или передать данные по каналу RS-232, необходимо создать программы для обоих связываемых устройств. Значит, нужна программа для микроконтроллера и программа для компьютера.

Ниже рассматривается одна общая программа для микроконтроллера й два примера программ для компьютера.

Программы для компьютера написаны в Borland Delphi, а для обращения к СОМ-порту используется дополнительно установленный в Delphi компонент.

Прежде всего, надо решить, что, как и когда передавать,

Воспользуемся программами для микроконтроллера и компьютера, которые были разработаны для управления программатором микросхем флеш-памяти и электрически программируемых ПЗУ. Сами программы велики, нам понадобятся лишь их фрагменты, которые позволят проверить наличие связи по каналу RS-232, передать массив из компьютера в ОЗУ микроконтроллера, очистить ячейки ОЗУ, хранящие массив, заполнить эти ячейки значением, указанным в команде компьютера, и считать массив из ОЗУ микроконтроллера в компьютер. Все запросы будет генерировать компьютер, на каждый запрос микроконтроллер должен дать ответ.

Протокол обмена

Обычно программное обеспечение для компьютера и для микроконтроллера разрабатывают разные специалисты или группы специалистов.

Протокол обмена должен содержать всю необходимую информацию для разработки обеих программ так, чтобы независимо созданные программы, удовлетворяющие всем требованиям протокола, могли быть в кратчайший срок стыкованы друг с другом.

Поэтому в протоколе должны быть учтены все тонкости совместной работы программ, а его положения должны быть четкими и не должны допускать возможности различного толкования. В то же время нет смысла перегружать протокол, например, переписывая из стандарта RS-232 требования к электрическим параметрам сигнала.

Протокол согласовывается всеми заинтересованными сторонами.

Даже если вы самостоятельно разрабатываете все программное обеспечение, написание и сохранение неформального протокола обмена, например, только его части, касающейся команд, позволит систематизировать ваши представления о том, что и когда будет передаваться. Очень полезен такой протокол наряду с блок-схемой программы и картой распределения памяти, когда вы пытаетесь вспомнить, как работает давно написанная вами программа, и тем более при разборе чужой программы.

Ниже приводится пример протокола обмена, он содержит достаточно информации, чтобы понять задачу.

Общие положения

Обмен информацией выполняется асинхронными сериями в соответствии с требованиями интерфейса RS-232. Электрические характеристики сигнала также должны соответствовать требованиям интерфейса RS-232-C.

Данные передаются сообщениями. Сообщения состоят из 5... 134 байт и требуют передачи не чаще одного раза в секунду.

Каждый байт сообщения, состоящий из 8 информационных бит, передается в составе группы из одиннадцати бит. Группа начинается стартовым битом, затем передаются 8 информационных бит, за ними следуют бит четности и стоп-бит.

Параметры передаваемых групп:

•    скорость передачи 115200 бит/с;

•    8 информационных бит;

•    проверка на нечетность;

•    стоп-бит,

Структура сообщения

Сообщения имеют следующий вид: 5А CMD <байты данных> CSH CSL, где 5А — стартовый байт, CMD — байт команды, <байты данных> — их количество зависит от байта команды, CSH и CSL — 2 байта контрольной суммы.

Контрольная сумма получается суммированием всех байтов сообщения в сумматоре длиной в 2 байта. В зависимости от команды старший байт контрольной суммы CSH может не передаваться.

# 26. Варианты гальванической развязки информационных каналов связи

Основные определения

Оптронами называют такие оптоэлектронные приборы, в которых имеются источник и приемник излучения (светоизлучатель и фотоприемник) с тем или иным видом оптической и электрической связи между ними, конструктивно связанные друг с другом.

Принцип действия оптронов любого вида основан на следующем. В излучателе энергия электрического сигнала преобразуется в световую, в фотоприемнике, наоборот, световой сигнал вызывает электрический отклик.

Практически распространение получили лишь оптроны, у которых имеется прямая оптическая связь от излучателя к фотоприемнику и, как правило, исключены все виды электрической связи между этими элементами.

По степени сложности структурной схемы среди изделий оптронной техники выделяют две группы приборов. Оптопара (говорят также "элементарный оптрон") представляет собой оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучающего и фотоприемного элементов, между которыми имеется оптическая связь, обеспечивающая электрическую изоляцию между входом и выходом. Оптоэлектронная интегральная микросхема представляет собой микросхему, состоящую из одной или нескольких оптопар и электрически соединенных с ними одного или нескольких согласующих или усилительных устройств.

Таким образом, в электронной цепи такой прибор выполняет функцию элемента связи, в котором в то же время осуществлена электрическая (гальваническая) развязка входа и выхода.

Отличительные особенности оптронов

Достоинства этих приборов базируются на общем оптоэлектронном принципе использования электрически нейтральных фотонов для переноса информации. Основные из них следующие:

- возможность обеспечения идеальной электрической (гальванической) развязки между входом и выходом; для оптронов не существует каких-либо принципиальных физических или конструктивных ограничений по достижению сколь угодно высоких напряжений и сопротивлений развязки и сколь угодно малой проходной емкости;

- возможность реализации бесконтактного оптического управления электронными объектами и обусловленные этим разнообразие и гибкость конструкторских решений управляющих цепей;

- однонаправленность распространения информации по оптическому каналу, отсутствие обратной реакции приемника на излучатель;

- широкая частотная полоса пропускания оптрона, отсутствие ограничения со стороны низких частот (что свойственно импульсным трансформаторам); возможность передачи по оптронной цепи, как импульсного сигнала, так и постоянной составляющей;

- возможность управления выходным сигналом оптрона путем воздействия (в том числе и неэлектрического) на материал оптического канала и вытекающая отсюда возможность создания разнообразных датчиков, а также разнообразных приборов для передачи информации;

- возможность создания функциональных микроэлектронных устройств с фотоприемниками, характеристики которых при освещении изменяются по сложному заданному закону;

- невосприимчивость оптических каналов связи к воздействию электромагнитных полей, что в случае "длинных" оптронов (с протяженным волоконно-оптическим световодом между излучателем и приемником) обусловливает их защищенность от помех и утечки информации, а также исключает взаимные наводки ;

- физическая и конструктивно-технологическая совместимость с другими полупроводниковыми и микроэлектронными приборами.

Оптронам присущи и определенные недостатки:

- значительная потребляемая мощность, обусловленная необходимостью двойного преобразования энергии (электричество - свет - электричество) и невысокими КПД этих переходов;

- повышенная чувствительность параметров и характеристик к воздействию повышенной температуры и проникающей ядерной радиации;

- более или менее заметная временная деградация (ухудшение) параметров;

- относительно высокий уровень собственных шумов, обусловленный, как и два предыдущих недостатка, особенностями физики светодиодов;

- сложность реализации обратных связей, вызванная электрической разобщенностью входной и выходной цепей;

- конструктивно-технологическое несовершенство, связанное с использованием гибридной непланарной технологии, (с необходимостью объединения в одном приборе нескольких - отдельных кристаллов из различных полупроводников, располагаемых в разных плоскостях).

Перечисленные недостатки оптронов по мере совершенствования материалов, технологии, схемотехники частично устраняются, но, тем не менее, еще длительное время будут носить достаточно принципиальный характер. Однако их достоинства столь высоки, что обеспечивают уверенную внеконкурентность оптронов среди других приборов микроэлектроники.

Обобщенная структурная схема

Как элемент связи оптрон характеризуется коэффициентом передачи Кi , определяемым отношением выходного и входного сигналов, и максимальной скоростью передачи информации F. Практически вместо F измеряют длительности нарастания и спада передаваемых импульсов tнар или граничную частоту. Возможности оптрона как элемента гальванической развязки характеризуются максимальным напряжением и сопротивлением развязки Uразв и Rразв и проходной емкостью Cразв.

В структурной схеме на рис. 26.1 входное устройство служит для оптимизации рабочего режима излучателя (например, смещения светодиода на линейный участок ватт-амперной характеристики) и преобразования (усиления) внешнего сигнала. Входной блок должен обладать высоким КПД преобразования, высоким быстродействием, широким динамическим диапазоном допустимых входных токов (для линейных систем), малым значением "порогового" входного тока, при котором обеспечивается надежная передача информации по цепи.

Рис 26.1. Обобщенная структурная схема оптрона

Назначение оптической среды - передача энергии оптического сигнала от излучателя к фотоприемнику, а также во многих случаях обеспечение механической целостности конструкции.

Принципиальная возможность управления оптическими свойствами среды, например, с помощью использования электрооптических или магнитооптических эффектов, отражена введением в схему устройства управления, В этом случае мы получаем оптрон с управляемым оптическим каналом, функционально отличающийся от "обычного" оптрона: изменение выходного сигнала может осуществляться как по входу, так и по цепи управления.

В фотоприемнике происходит "восстановление" информационного сигнала из оптического в электрический; при этом стремятся иметь высокую чувствительность и высокое быстродействие.

Наконец, выходное устройство призвано преобразовать сигнал фотоприемника в стандартную форму, удобную для воздействия на последующие за оптроном каскады. Практически обязательной функцией выходного устройства является усиление сигнала, так как потери после двойного преобразования очень значительны. Нередко функцию усиления выполняет и сам фотоприемник (например, фототранзистор).

Общая структурная схема рис. 26.1 реализуется в каждом конкретном приборе лишь частью блоков. В соответствии с этим выделяют три основные группы приборов оптронной техники; ранее названные оптопары (элементарные оптроны), использующие блоки светоизлучатель - оптическая среда - фотоприемник; оптоэлектронные (оптронные) микросхемы (оптопары с добавлением выходного, а иногда и входного устройства); специальные виды оптронов - приборы, функционально и конструктивно существенно отличающиеся от элементарных оптронов и оптоэлектронных ИС.

Реальный оптрон может быть устроен и сложнее, чем схема на рис. 26.1; каждый из указанных блоков может включать в себя не один, а несколько одинаковых или подобных друг другу элементов, связанных электрически и оптически, однако это не изменяет существенно основ физики и электроники оптрона.

Применение

В качестве элементов гальванической развязки оптроны применяются: для связи блоков аппаратуры, между которыми имеется значительная разность потенциалов; для защиты входных цепей измерительных устройств от помех и наводок и т.д.

Другая важнейшая область применения оптронов - оптическое, бесконтактное управление сильноточными и высоковольтными цепями. Запуск мощных тиристоров, триаков, симисторов, управление электромеханическими релейными устройствами.

Специфическую группу управляющих оптронов составляют резисторные оптроны, предназначенные для слаботочных схем коммутации в сложных устройствах визуального отображения информации, выполненных на электролюминесцентных (порошковых) индикаторах, мнемосхемах, экранах.

Создание "длинных" оптронов (приборов с протяженным гибким волоконно-оптическим световодом) открыло совершенно новое направление применения изделий оптронной техники - связь на коротких расстояниях.

Различные оптроны (диодные, резисторные, транзисторные) находят применение и в чисто радиотехнических схемах модуляции, автоматической регулировки усиления и др. Воздействие по оптическому каналу используется здесь для вывода схемы в оптимальный рабочий режим, для бесконтактной перестройки режима и т. п.

Возможность изменения свойств оптического канала при различных внешних воздействиях на него позволяет создать целую серию оптронных датчиков: таковы датчики влажности и загазованности, датчика наличия в объеме той или иной жидкости, датчики чистоты обработки поверхности предмета, скорости его перемещения и т. п.

Достаточно специфическим является использование оптронов в энергетических целях, т. е. работа диодного оптрона в фотовентильном режиме. В таком режиме фотодиод генерирует электрическую мощность в нагрузку и оптрон до определенной степени подобен маломощному вторичному источнику питания, полностью развязанному от первичной цепи.

Создание оптронов с фоторезисторами, свойства которых при освещении меняются по заданному сложному закону, позволяет моделировать математические функции, является шагом на пути создания функциональной оптоэлектроники.

Универсальность оптронов как элементов гальванической развязки и бесконтактного управления, разнообразие и уникальность многих других функций являются причиной того, что сферами применения этих приборов стали вычислительная техника, автоматика, связная и радиотехническая аппаратура, автоматизированные системы управления, измерительная техника, системы контроля и регулирования, медицинская электроника, устройства визуального отображения информации.

Транзисторные и тиристорные оптопары

Транзисторные оптопары рядом своих свойств выгодно отличаются от других видов оптронов. Это прежде всего схемотехническая гибкость, проявляющаяся в том, что коллекторным током можно управлять как по цепи светодиода (оптически), так и по базовой цепи (электрически), а также в том, что выходная цепь может работать и в линейном и в ключевом режиме. Механизм внутреннего усиления обеспечивает получение больших значений коэффициента передачи тока Кi, так что последующие усилительные каскады не всегда необходимы. Важно, что при этом инерционность оптопары не очень велика и для многих случаев вполне допустима. Выходные токи фототранзисторов значительно выше, чем, например, у фотодиодов, что делает их пригодными для коммутации широкого круга электрических цепей. Наконец, следует отметить, что все это достигается при относительной технологической простоте транзисторных оптопар.

Тиристорные оптопары наиболее перспективны для коммутации сильноточных высоковольтных цепей: по сочетанию мощности, коммутируемой в нагрузке, и быстродействию они явно предпочтительнее Т2-оптопар. Оптопары типа АОУ103 предназначены для использования в качестве бесконтактных ключевых элементов в различных радиоэлектронных схемах: в цепях управления, усилителях мощности, формирователях импульсов и т. п.

Резисторные оптопары

Резисторные оптопары (рис. 6, d) принципиально отличаются от всех других видов оптопар физическими и конструктивно-технологическими особенностями, а также составом и значениями параметров.

В основе принципа действия фоторезистора лежит эффект фотопроводимости, т. е. изменения сопротивления полупроводника при освещении.

Дифференциальные оптопары для передачи аналогового сигнала

Весь изложенный выше материал касается вопросов передачи цифровой информации по гальванически развязанной цепи. Во всех случаях, когда говорилось о линейности, об аналоговых сигналах, речь шла о виде выходной характеристики оптопары. Во всех случаях управление по каналу излучатель - фотоприемник не описывалось линейной зависимостью. Важную задачу представляет собой передача аналоговой информации с помощью оптопары, т.е., обеспечение линейности передаточной характеристики вход – выход. Лишь при наличии таких оптопар становится возможным непосредственное распространение аналоговой информации по гальванически развязанным цепям без преобразования ее к цифровой форме (последовательности импульсов).

Сопоставление свойств различных оптопар по параметрам, важным с точки зрения передачи аналоговых сигналов приводит к заключению, что если эта задача и может быть решена, то только с помощью диодных оптопар, обладающих хорошими частотными и шумовыми характеристиками. Сложность проблемы заключается прежде всего в узком диапазоне линейности передаточной характеристики и степени этой линейности у диодных оптопар.

Следует отметить, что в создании приборов с гальванической развязкой, пригодных для передачи аналоговых сигналов, сделаны лишь первые шаги, и можно ожидать дальнейшего прогресса.

Оптоэлектронные микросхемы и другие приборы оптронного типа

Оптоэлектронные микросхемы представляют собой один из наиболее широко применяемых, развивающихся, перспективных классов изделий оптронной техники. Это обусловлено полной электрической и конструктивной совместимостью оптоэлектронных микросхем с традиционными микросхемами, а также их более широкими по сравнению с элементарными оптронами функциональными возможностями. Как и среди обычных микросхем, наиболее широкое распространение получили переключательные оптоэлектронные микросхемы.

Специальные виды оптронов резко отличаются от традиционных оптопар и оптоэлектронных микросхем. К ним относятся, прежде всего, оптроны с открытым оптическим каналом. В конструкции этих приборов между излучателем и фотоприемником имеется воздушный зазор, так что, помещая в него те или иные механические преграды, можно управлять световым потоком и тем самым выходным сигналом оптрона. Таким образом, оптроны с открытым оптическим каналом выступают в качестве оптоэлектронных датчиков, фиксирующих наличие (или отсутствие) предметов, состояние их поверхности, скорость перемещения или поворота и т. п.

Сферы применения оптронов и оптронных микросхем

Перспективные направления развития и применения оптронной техники в значительной степени определились. Оптроны и оптронные микросхемы эффективно применяются для передачи информации между устройствами, не имеющими замкнутых электрических связей. Традиционно сильными остаются позиции оптоэлектронных приборов в технике получения и отображения информации. Самостоятельное значение в этом направлении имеют оптронные датчики, предназначенные для контроля процессов и объектов, весьма различных по природе и назначении. Заметно прогрессирует функциональная оптронная микросхемотехника, ориентированная на выполнение разнообразных операций, связанных с преобразованием, накоплением и хранением информации. Эффективной и полезной оказывается замена громоздких, недолговечных и нетехнологичных (с позиций микроэлектроники) электромеханических изделий (трансформаторов, потенциометров, реле) оптоэлектронными приборами и устройствами. Достаточно специфическим, но во многих случаях оправданным и полезным является использование оптронных элементов в энергетических целях.

Передача информации

При передаче информации оптроны используются в качестве элементов связи, и, как правило, не несут самостоятельной функциональной нагрузки. Их применение позволяет осуществить весьма эффективную гальваническую развязку устройств управления и нагрузки, действующих в различных электрических условиях и режимах. С введением оптронов резко повышается помехоустойчивость каналов связи; практически устраняются "паразитные" взаимодействия по цепям "земли" и питания. Интерес представляет также рациональное и надежное согласование цифровых интегральных устройств с разнородной элементной базой (ТТЛ, ЭСЛ, И2Л, КМОП и т. п).

Схема согласования элемента транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) с интегральным устройством на МДП-транзисторах построена на транзисторном оптроне (рис. 26.2). В конкретном варианте: E1 = Е2 = 5 В, Е3 = 15 В, R1 = 820 Ом, R2 = 24 кОм - светодиод оптрона возбуждается током (5 мА), достаточным для насыщения транзистора и уверенного управления устройством на МДП-транзисторах.

Рис. 26.2 Схема сопряжения ТТЛ и МДП элементов по оптическому каналу

Активно используются оптические связи в телефонных устройствах и системах. С помощью оптронов технически несложными средствами удается подключать к телефонным линиям микроэлектронные устройства, предназначенные для вызова, индикации, контроля и других целей.

Введение оптических связей в электронную измерительную аппаратуру, кроме полезной во многих отношениях гальванической развязки исследуемого объекта и измерительного прибора, позволяет также резко уменьшить влияние помех, действующих по цепям заземления и питания.

Значительный интерес представляют возможности и опыт использования оптоэлектронных приборов и устройств в биомедицинской аппаратуре. Оптроны позволяют надежно изолировать больного от действия высоких напряжений, имеющихся, например, в электрокардиографических приборах.

Бесконтактное управление мощными, высоковольтными цепями по оптическим каналам весьма удобно и безопасно в сложных технических режимах, характерных для многих устройств и комплексов промышленной электроники. В этой области сильны позиции тиристорных оптронов (рис. 26.3).

Рис. 26.3. Схема коммутации нагрузки переменного тока

# 27. Вывод аналоговых сигналов из микроконтроллера. ЦАП и ШИМ

Пример построения ЦАП

Описываемый ниже цифро-аналоговый преобразователь был разработан как вспомогательный, для применения в качестве составной части многоканального АЦП, схему которого мы рассмотрим в следующем разделе. Однако он вполне может служить самостоятельным устройством для преобразования цифровой информации в аналоговую форму. Точность преобразования этой схемы невелика. Преобразователь позволяет сформировать аналоговый сигнал, имеющий всего 256 градаций уровня. Однако, в некоторых случаях этого может оказаться вполне достаточно. Представьте, например, микропроцессорную систему управления преобразователем напряжения. Подобный ЦАП с успехом может использоваться для формирования синусоидального напряжения, которое затем можно усилить по мощности, подать па вход трансформатора и получить на выходе напряжение 220 В 50 Гц практически идеальной синусоидальной формы.

Схема цифро-аналогового преобразователя приведена на рис. 27.1 Он представляет собой матрицу резисторов R3...R10. Через каждый из этих резисторов на выход преобразователя поступает сигнал с одного из выходов буферного регистра DD2. Номиналы резисторов подобраны по принципу удвоения. Сопротивление резистора R9 в два раза больше, чем сопротивление R10. Сопротивление R8 еще в два раза больше. И так далее. Из стандартного пятипроцентного ряда специально подобраны такие номиналы, чтобы получился ряд значений, в котором каждое последующее в два раза больше предыдущего. В связи с тем, что главным критерием была простота и низкая стоимость, решено было отказаться от прецизионных радиоэлементов и более совершенных схемных решений. Для минимизации влияния нагрузки на точность преобразования используется эмиттерный повторитель (VT1, R11).

Посмотрим, как работает такая схема. Процессор DD1 просто записывает число, предназначенное для преобразования в аналоговый

сигнал, в буферный регистр DD2. В тот же момент то же число появляется па выходах этого регистра в виде восьми битов двоичного кода. В соответствии со значениями разрядов этого кода, на каждом из выходов DD2 установится одно их двух возможных выходных напряжений. Напряжение на выходе может быть либо равно нулю (низкий логический уровень), либо практически равно напряжению питания (высокий логический уровень). Через соответствующие резисторы матрицы эти напряжения поступят на вход эмиттерного повторителя. Результирующее напряжение сложится из всех этих сиг-палов. Однако вес каждого из сигналов в общей сумме будет разный. Младший разряд (Q1) будет иметь самый маленький вес. Разряд Q2 будет иметь вес в два раза больший. И так далее. В результате уровень сигнала на выходе схемы будет прямо пропорционален значению двоичного числа, записанного в регистр DD2. При изменении этого числа от ООН до FFH напряжение на выходе преобразователя будет изменяться в пределах от 0 до 5 оольт. Преобразователь способен выдавать 256 дискретных уровней напряжения. Шаг между соседними уровнями будет равен 5/256 = 0,0195 (где-то около 20 мВ).

Рис. 27.1. Схема простейшего ЦАП

Это в идеале. В реальной схеме диапазон изменения выходного напряжения будет меньше из-за падения напряжения на переходе база-эмиттер Несколько улучшить параметры такого ЦАП можно путем исключения эмиттерпого повторителя, но только в случае, если нагрузка высокоомная.

Для управления регистром DD2 используется порт PI микроконтроллера (передача данных) и линия Р3.4 (сигнал записи). Рези-

сторы R1 и R2 установлены для обеспечения нормальной работы выходов Р1.0 и Р1.1. Эти выходы не имеют внутренних резисторов нагрузки, поэтому они требуют применения внешней нагрузки. Приведенную схему ЦАП можно было бы еше больше упростить. Например, можно обойтись и без микросхемы DD2, подключив матрицу резисторов непосредственно к порту Р1. Можно также отказаться от эмиттерного повторителя. Но отказ от эмиттерного повторителя еще более снизит точность преобразования. А отказ от промежуточного регистра приведет к резкому ограничению функциональных возможностей всей схемы. Так как сделает невозможным одновременное применение порта Р1 для нескольких разных целей. Как еще можно использовать порт Р1 мы увидим уже в следующем разделе. Но прежде нам предстоит рассмотреть пример управляющей программы, предназначенной для работы со схемой (рис. 2.1).

Широтно-импульсный модулятор в качестве цифро-аналогового преобразователя

С помощью Ш И М можно реализовать множество функций и приложений, но его применение для создания источника аналогового опорного напряжения — наиболее полезная, с точки зрения инженера аналоговой техники (к которым отношусь и я), функция. В этом разделе я покажу, как разработать цифро-аналоговый преобразователь для «бедных». В цифро-аналоговом преобразователе на базе микроконтроллера используется очень мало дополнительных компонентов, что даёт весьма недорогое решение.

Временная характеристика источника опорного напряжения

Для получения аналогового напряжения можно использовать ШИМ и аналоговый фильтр. Временная диаграмма, иллюстрирующая работу модуля ШИМ, показана на Рис. 8.1.

Рис. 27.2. Типичная последовательность ШИМ-импульсов имеет постоянный период (T) и изменяющееся отношение времени TON к времени Toff.

Период следования сигналов широтно-импульсного модулятора определяется тактовой частотой микроконтроллера, после чего изменением отношения ^on/Toff устанавливается скважность импульсов. На Рис. 27.2 показан ШИМ-сигнал на выходе порта ввода/вывода контроллера. В состоянии ON выходное напряжение соответствует значению полной шкалы. Его величина зависит от типа применяемого микроконтроллера или микропроцессора и напряжения питания.

Если напряжение источника питания (Vdd) равно 5 В, то в состоянии ON уровень сигнала в идеале должен быть равен 5 В, но фактически он будет ниже этого значения на несколько сотен милливольт. В состоянии OFF выходное напряжение в идеале могло бы быть равным 0 В, но на самом деле его уровень на несколько сотен милливольт выше. Реальные значения ВЫСОКОГО и НИЗКОГО уровней напряжений будут влиять на точность выходного аналогового напряжения, которое мы собираемся получить на выходе аналогового фильтра.

Коэффициент деления (К) тактовой частоты, обусловливающий период ШИМ-сишала, определяет единицу точности и дискретность напряжения. Например, если в одном периоде ШИМ-сишала (7) укладывается 64 тактовых импульса, то наименьшая дискретность, которую мы получим для такого регулируемого источника напряжения, равна К = 1/64 от диапазона полной шкалы.

К примеру, при использовании источника питания с напряжением 5 В наименьший (идеальный) шаг изменения опорного напряжения определяется следующим образом:

Предполагается, что уровень напряжения ШИМ-сигнала изменяется от 0 до 5 В. В этом конкретном случае мы получим 6-битный (64 = 26) аналоговый источник напряжения (ЦАП).

Аналоговый фильтр, установленный после ШИМ, даёт постоянное напряжение, уровень которого зависит от отношения TON/TOFF и напряжения питания. Если длительность состояния ON превышает длительность состояния OFF, то уровень выходного напряжения будет выше среднего значения шкалы KDD/2. И наоборот, если длительность состояния ON будет меньше, чем длительность состояния OFF, то выходное напряжение будет меньше среднего значения шкалы. На Рис. 27.3 показаны эти соотношения в графическом виде.

При правильной фильтрации ШИМ-сигнала, поступающего на выходной порт микроконтроллера, на выходе фильтра можно получить (по крайней мере, теоретически) любое аналоговое напряжение, находящееся между потенциалом земли и VDD. Это было бы замечательно, но из-за погрешностей системы такой результат мы не получим.

Рис. 27.3. Зависимость напряжение на выходе фильтра относительно VDD от отношения Тоn/Т.

В данной системе существует масса погрешностей: ошибки квантования, вносимые генератором тактовой частоты, колебания выходного напряжения на аы-ходе порта ввода/вывода, небольшие остаточные пульсации фильтра нижних частот и всевозможные погрешности, вызванные напряжением смещения низкочастотного полосового усилителя.

В системе с однополярным питанием размах выходного напряжения никогда не достигнет значения напряжения питания, поэтому мы потеряем несколько сотен милливольт вблизи потенциала земли и столько же вблизи напряжения питания. Давайте посмотрим, насколько можно приблизиться в реальности к идеальному значению выходного напряжения.

# 28. Измерение частоты и периода с помощью микроконтроллера

Общие сведения

Во многих микропроцессорных системах предпочтительнее измерять частоту, вместо напряжения или тока с помощью АЦП. Причины для измерения частоты обычно следующие:

- В системах с разными землями можно обеспечить емкостную или оптическую связь сигналов для избегания «петли» и других нежелательных эффектов.

- Шумов, вносимых в аналоговый сигнал длинным кабелем, можно избежать, передавая сигналы с логическими уровнями определенной частоты.

- Измерение частоты вместо аналоговых величин позволит применить более простой микропроцессор, поскольку не требуется применение АЦП.

Во многих случаях, можно преобразовать аналоговый входной сигнал, например при измерении температуры, в периодический сигнал, который измеряется микропроцессором. Одна из ИС, которая может осуществить такое преобразование — это МАХ6576 (и подобная МАХ6577) фирмы MAXIM/Dallas. ИС МАХ6576 выполнена в 6-выводном корпусе для поверхностного монтажа (SOT-23) и преобразует измеряемую температуру в прямоугольные импульсы. Период повторения выходного сигнала пропорционален температуре. ИС МАХ6576 имеет два дополнительных вывода, на которые можно подать ВЫСОКИЙ или НИЗКИЙ кодовый логический уровень для выбора одного из четырех выходных диапазонов 10,40, 160 или 640 мкс на градус Кельвина.

Использование такого частотного метода позволяет для измерения температуры применять всего один вывод микропроцессора. ПО микропроцессора может произвести такое измерение несколькими способами. В МП с возможностью захвата (capture), например Р1С16С6х фирмы Microchip, выход датчика может быть соединен с входом микропроцессора, который используется для захвата импульсов. Упрощенная структурная схема такой системы показана на Рис. 28.1. Здесь асинхронный (free-running) 16-битный счетчик захватывается 16-битным регистром, когда частота входного сигнала изменяется от низкого до высокого значения. В то же самое время формируется короткий импульс для сброса счетчика.

В показанном на Рис. 28.1 примере один из периодов составляет 90 мкс, а другой 100 мкс. В этом случае счетчик отсчитает 90 отсчетов за первый период и 100 отсчетов за второй. Показания счетчика считываются микропроцессором для определения периода повторения и, следовательно, температуры.

Рис. 28.1. Частотная система измерения

В некоторых микроконтроллерах таймер не может быть сброшен в момент захвата. В этом случае счетчик продолжает считать между прерываниями. Например, если на вход захвата подается обычный сигнал, имеющий период, равный 100 отсчетам таймера, тогда первое прерывание приведет к захвату числа 100, второе — к захвату числа 200, третье — 300 и т. д. ПО должно вычитать из текущего значения предыдущее для определения числа отсчетов после последнего прерывания. В коде также должна быть предусмотрена корректировка на момент перехода счетчика с максимальной величины в 0.

Программа для выполнения захвата данных счетчика в таком случае содержала бы код установки (setup code), подпрограмму обработки прерывания (ISRcode) и код, не относящийся к подпрограмме обработки прерывания (non-ISRcode). Программа должна выполнять следующие функции.

Начальная установка

- Запрограммировать таймер на захват входа.

- Запрограммировать предварительный делитель (prescaler) таймера (если

- используется).

- Запрограммировать, какой, передний или задний фронт импульса послужит для захвата. Запрограммировать таймер для генерации прерывания при захвате.

Логика прерывания при захвате

(если счетчик сбрасывается после захвата)

- Считать захваченный отсчет из регистра захвата таймера. Преобразовать время в температуру (по таблице или через встроенный алгоритм).

Логика прерывания при захвате

(если счетчик не сбрасывается после захвата)

- Считать захваченный отсчет из регистра захвата таймера. Вычесть предыдущий отсчет из нового.

- Если результат отрицательный, вычесть предыдущий отсчет из нового + 10000h.

- Преобразовать результат в температуру (по таблице или через встроенный алгоритм); сохранить новый для следующего прерывания.

Примечание. Данная программа рассчитана на 16-битный счетчик. Если применить счетчик большей ширины слова, то константа для коррекции отрицательного результата составит максимальное число отсчетов плюс 1. Например, 20-битный таймер использовал бы 100000h, вместо 10000h.

Другой метод коррекции отрицательного результата — запрограммировать микроконтроллер так, чтобы таймер генерировал прерывание при переходе счетчика через 0. Программа для данного типа прерывания таймера устанавливает флаг. Когда случается следующее прерывание захвата, подпрограмма обработки этого прерывания считывает данный флаг, подстраивает вычисленное время, а затем сбрасывает флаг.

Микропроцессоры, не снабженные схемой захвата, могут выполнить подобное измерение, разрешив счетчику свободный счет при подаче частотного сигнала на вход прерываний. Счетчик может быть как внешним, так и внутренним, синхронным с таймером процессора. Когда происходит прерывание, ПО считывает содержимое счетчика и сбрасывает его в исходное состояние. Этот метод немного менее точный, чем метод захвата из-за различного времени обработки прерывания. Если вам важна точность измерения, и в процессоре имеется вход немаскируемых прерываний, можно использовать этот вход для частотного сигнала, иначе другие прерывания подействуют на точность измерений.

Если микроконтроллер снабжен таймером, который переключается внешним сигналом, частотный вход может быть соединен с таким таймером. Микроконтроллер может затем считывать данные таймера на базе

встроенного счетчика для определения числа отсчетов, произошедших за время измерения.

Погрешности, обусловленные задержкой обработки прерывания, могут быть минимизированы подачей периодического сигнала на счетчик, синхронизируемый от внутреннего таймера микропроцессора, выбирая только те отсчеты, когда входной сигнал в ВЫСОКОМ логическом уровне (счетчики некоторых микроконтроллеров могут работать в таком режиме). Счетчик будет считать на сложение, пока на входе ВЫСОКИЙ уровень, и будет удерживать выходную величину, когда на входе НИЗКИЙ уровень. Микропроцессор может считать данные в любой момент, пока на входе НИЗКИЙ логический уровень. Если микропроцессор считает данные счетчика до того, как счетчик снова включится на счет, то результат получится довольно точный (Рис. 28.2).

Рис. 28.2. Измерение периодического входного сигнала с помощью счетчика

Фирма Analog Devices выпускает, наряду с MAXIM/Dallas и другими известными фирмами, температурные датчики, например ТМРОЗ/04, которые преобразуют величину температуры в периодический сигнал. Эти приборы формируют на выходе сигналы с фиксированными максимальной и минимальной длительностями импульсов, изменяющихся от температуры. Другими словами, и период, и частота изменяются вместе с температурой. Температура вычисляется, как отношение максимальной длительности к минимальной. Отношение используется, чтобы компенсировать изменения частоты от температуры.

Измерение периода или частоты

Однажды я работал над системой, в которой аналоговая величина преобразовывалась в частоту. Схема обработки сигналов датчика преобразовывала механические изменения в небольшой частотный сдвиг в области радиочастот (RF signal). Величина частоты отдельных датчиков определялась с помощью ПЛИС, а затем считывалась микропроцессором. Структурная схема системы сбора данных показана на Рис. 4.3. На тактовый вход счетчика подавался частотный входной сигнал. Один раз за каждый период выборки данные счетчика записывались в регистр и считывались микропроцессором. В этом случае счетчик никогда не сбрасывался, однако переходил через FFFFh в OOOOh; ответственность за вычисление корректной величины возлагалась на микропроцессор.

Причем, в данной системе надо было определить изменения частоты довольно быстро, всего за 2 мс. В соответствии с данным примером, скажем, частота изменилась от 5 до 5.005 МГц, а интервал дискретизации остался 2 мс. Результаты будут выглядеть следующим образом:

На частоте 5 МГц процессор сосчитает  10000 отсчетов.

200 мс

На частоте 5.005 МГц процессор сосчитает  10010 отсчетов.

199.8 vc

Такое изменение частоты производит в результате разницу в 10 отсчетов. Для получения лучшего разрешения потребуется больший промежуток времени или изменение цепи, формирующей входную частоту.

На Рис. 28.3 также показан альтернативный метод произведения подобных измерений. Здесь частота входного сигнала делится на 10000, в результате чего формируется 500-Гц сигнал (при 5 МГц на входе). Этот сигнал подается на вход регистра 16-битного счетчика. Счетчик синхронизируется тактовым сигналом с частотой 10 МГц в этом примере. Переполнение

счетчика контролируется программно. Изменение сдвига частоты даст следующий результат:

На частоте 5 МГц процессор отсчитает  20000 .

На частоте 5.005 МГц процессор отсчитает 19980.

Полученные результаты отличаются уже на 20 отсчетов. Данный метод измерения потребует более сложную схему и повышенную частоту дискретизации, однако позволяет повысить разрешающую способность системы без увеличения интервала дискретизации. Еще большее разрешение достигается простым увеличением частоты дискретизации. Изменение частоты с 10 до 20 МГц, например, удвоит число отсчетов на том же интервале. Естественно, понадобится счетчик с большим числом битов.

Рис. 28.3. Измерение частоты относительно периода

Преобразователи напряжение-частота

Для преобразования входной аналоговой величины в цифровую можно использовать преобразователь напряжение-частота, ПНЧ (voltage-to-frequency converter, V-F). Структурная схема ПНЧ показана на Рис. 4.5. Сигнал с выхода компаратора запускает одновибратор (one-shot), который вырабатывает импульс определенной длительности при переключении. К одному из входов компаратора подключена емкость, которая либо заряжается от источника постоянного тока, либо разряжается через резистор, в зависимости от положения ключа.

Рис. 28.4. Структурная схема и временные диаграммы ПНЧ

На Рис. 28.4 показаны также временные диаграммы работы ПНЧ. При некотором напряжении на входе, конденсатор заряжается от источника постоянного тока (что обеспечивает линейный заряд) на время действия импульса одновибратора. После его окончания конденсатор разряжается через резистор R1, пока пороговое напряжение V— не сравняется с входным напряжением. Тогда на выходе компаратора установится НИЗКИЙ логический уровень, снова переключая одновибратор. Время заряда всегда будет равно времени, когда одновибратор формирует импульс. При изменении входного напряжения емкость будет заряжаться такое же время, но

разряжаться уже до нового уровня. На следующем зарядном цикле напряжение V— сдвинется выше нового входного уровня, и емкость разрядится до этого уровня. В любом случае разряд происходит через резистор по экспоненциальному закону, до потенциала земли. Следовательно, время разряда при новом напряжении будет меньше, и длительность НИЗКОГО уровня выходного сигнала уменьшится, делая частоту выше.

Точность ПНЧ зависит от линейности источника тока, точности переключения одновибратора и точности конденсатора С1. Длительность импульса одновибратора устанавливается RС-цепочкой, следовательно, на эти компоненты надо обратить особое внимание. Кроме того, конденсатор С1 и резистор R1 определяют частоту выходного сигнала. Поэтому, обычно, в ПНЧ используют прецизионный резистор и тефлоновый или полипропиленовый конденсатор, обладающий повышенной точностью, по сравнению с керамическим конденсатором. При запуске конденсатор должен зарядиться от 0 до напряжения входного сигнала. Время включенного состояния одновибратора может быть слишком коротким для обеспечения этого условия. Обычно ключ держит режим заряда до тех пор, пока напряжение V— не достигнет уровня входного сигнала.

Типичным примером ПНЧ является интегральная микросхема (ИС) LM231 фирмы National Semiconductor. В данной ИС используется встроенный источник опорного напряжения для формирования тока заряда; величина тока определяется внешним резистором, соединяющим один из выводов ИС с землей. Диапазон рабочих частот LM231 составляет 1 Гц...100 кГц.

Мы рассмотрели асинхронные ПНЧ. Синхронные ПНЧ работают таким же образом, с той лишь разницей, что время заряда емкости определяется внешним более точным тактовым сигналом, и погрешность изменения частоты в этом случае уменьшится. Это делает характеристики ПНЧ независимыми от /?С-цепочки. Принципы, описанные для других методов временных измерений, могут использоваться и для выходного сигнала ПНЧ.

Применение ПНЧ

Одна из областей применений ПНЧ — обработка информации с датчика, работающего с разными напряжениями смещения. Например, микропроцессорная система может использоваться для контроля температуры в здании, находящемся на некотором расстоянии от нее. Разность потенциалов между землями зданий может оказаться настолько значительной, что сделает невозможным применение какого-либо из известных цифровых интерфейсов. Вместо использования АЦП, напряжение может быть преобразовано ПНЧ, а полученный сигнал может быть передан микропроцес-

сору с применением оптической развязки (Рис. 28.5). Для передачи аналоговой величины микропроцессору понадобятся только два провода. Естественно, оптопара должна быть способна работать на максимальной частоте ПНЧ и «развязывать» удаленные друг от друга земли датчика и микропроцессора.

Рис. 28.5. Использование ПНЧ для интерфейса с удаленным датчиком

Также ПНЧ пригодится тогда, когда требуется передать аналоговый сигнал по зашумленному каналу. До тех пор, пока уровень шума не превышает порога переключения, приемник может извлекать корректные данные.

# 29. Измерение постоянных напряжений с помощью микроконтроллера

Система аналогового ввода

Итак, мы узнали один из способов, при помощи которого можно преобразовывать код в напряжение. Теперь мы займемся обратным преобразованием. И здесь нам поможет уже знакомая схема ЦАП. Оказывается, любой ЦАП легко превратить в АЦП. Для этого нужен только компаратор напряжения и специальная программа. Блок-схема такого АЦП приведена на рис. 29.1. Принцип его работы достаточно прост. Он основан на измерении напряжения на одном из входов компаратора путем подбора напряжения на другом его входе. На этот второй вход компаратора подается напряжение с выхода ЦАП. Выход компаратора тоже подключен к микроконтроллеру. Для того, чтобы измерить величину входного напряжения, нужна специальная измерительная программа. Действуя по этой программе, микропроцессор изменяет напряжение на выходе ЦЛП от нуля до максимума, при этом постоянно контролируя уровень сигнала на выходе компаратора. Как только напряжение на выходе ЦАП превысит входное напряжение, сигнал на выходе компаратора переключится с единицы на ноль. Обнаружив перепад, микроконтроллер прекращает перебор кодов. Последнее значение кода, засланное в ЦАП перед тем, как сработал компаратор и есть цифровой эквивалент измеряемого напряжения.

Рис. 29.1.  Блок-схема построения АЦП

Описанная ниже схема (см. рис. 29.2) работает именно по такому принципу. Однако это не просто отдельный АЦП. Применение аналогового коммутатора позволяет превратить один преобразователь в целую систему аналогового ввода. Система аналогового ввода позволяет вводить информацию в микропроцессорное устройство путем плавного поворота рукоятки на передней панели. Представьте себе, что вы решили создать систему управления отоплением в индивидуальном жилом доме. Причем температура в каждом помещении дома должна регулироваться индивидуально. Для оперативной регулировки температуры в каждом помещении установлен регулятор. Находясь в комнате, можно повернуть регулятор в ту или иную сторону и сделать теплее или холоднее. В данном случае регулятор предпочтительнее, чем кнопки «Больше» и «Меньше». Во-первых, крутить ручку удобнее. Во-вторых, отпадает потребность в цифровом индикаторе уровня нагрева. В случае с кнопками без него не обойтись.

Можно придумать множество других применений для системы аналогового ввода. Но вернемся к схеме устройства. Микросхемы АТ89С2051 уже содержат встроенный компаратор. Это упрощает нашу задачу. Очень удобно использовать этот компаратор для построения АЦП. Входы встроенного компаратора совмещены с выводами Р1.0, Р1.1. Именно по этой причине в выходных схемах разрядов Р1.0 и Р1.1 отсутствуют внутренние резисторы нагрузки. Выход встроенного компаратора подключен к входу Р3.6, который не выводится на внешние выводы микросхемы и может работать только с компаратором. Цифро-аналоговый преобразователь, аналогичный приведенному на рис. 2.1, построен на основе регистра DD4, резистивной матрицы R11...R18 и эмиттерного повторителя VT1, R19 (см. рис. 29.2).

При подключении ЦАП к микроконтроллеру возникает одна небольшая проблема. Два вывода— Р1.0 и Р1.1 — необходимо использовать сразу двумя способами. Во-первых, они должны работать, как младшие разряды порта Р1 при записи кода в регистр DD4. Тс же самые выводы должны работать, как входы компаратора в процессе ввода аналогового сигнала. К счастью, эта проблема легко разрешима. Для решения этой задачи применяется метод динамической коммутации выводов. Для коммутации выводов применена микросхема К561КТЗ (DD3 на рис. 29.2). Она содержит четыре управляемых электронных ключа на основе КМОП транзисторов. Такой ключ действует не хуже, чем электромагнитное реле. При подаче управляющего сигнала на вход Е ключа он замыкается, и выводы X и К оказываются замкнутыми между собой. Причем ток по цепи Х-К может течь как в прямом, так и в обратном направлении. При снятии управляющего напряжения выводы X и К размыкаются. В описываемой схеме для коммутации выводов Р1.0 и Р1.1 используются три ключа микросхемы DD3.

Кроме простых аналоговых ключей в схеме используется более сложное переключающее устройство — аналоговый коммутатор. Микросхема аналогового коммутатора DD1 (К561КП2) имеет восемь аналоговых входов, обозначенных как ХО, XI, ...Х7. Любой из аналоговых входов может быть подключен к единственному аналоговому выходу коммутатора, обозначенному буквой К. Для этого микросхема коммутатора содержит восемь аналоговых ключей, аналогичных тем, что применяются в микросхеме К561КТЗ. Управление этими ключами осуществляет внутренняя логика микросхемы, использующая для этого сигналы на входах А, В, С и ОЕ. Одновременно может быть включен только один ключ коммутатора. Для подключения одного из входов (Х0...Х7) на выход коммутатора на входы А, В и С нужно подать адрес этого входа. Затем на вход ОЕ нужно подать сигнал разрешения. Разрешающим сигналом для инверсного входа ОЕ будет логический ноль. Если на вход ОЕ подать сигнал логической единицы, то вес ключи микросхемы будут закрытыми.

При помощи коммутатора DD1 к входу нашего АЦП может быть подключен движок любого из переменных резисторов R1...R8. Эти резисторы используются как регулируемые делители напряжения для ввода аналоговой информации. Микроконтроллер опрашивает все резисторы по очереди и считывает величину напряжения па выходе каждого из них. Затем он использует эти величины в процессе реализации основного алгоритма.

Для управления схемой коммутации используются выходы Р3.0...Р3.2 микроконтроллера. Они служат для подачи адреса на входы А, В, С коммутатора. Выход РЗ.З служит для управления всей схемой коммутации.

Рассмотрим работу системы коммутации и всей схемы аналогового ввода в режиме измерения величины входного сигнала. Сначала микропроцессор устанавливает на выходе РЗ.З уровень логической единицы. Коммутатор DD1 закрывается. Закрывается также и ключ DD3.3 благодаря тому, что элемент D5 инвертирует управляющий сигнал. В то же время ключи DD3.1 и DD3.2 открываются. В результате выводы 12 и 13 микроконтроллера подключаются к выводам 1 и 2 регистра DD4, а аналоговые сигналы от них отключаются. Такой режим работы схемы коммутации назовем цифровым режимом. В цифровом режиме микроконтроллер записывает в регистр DD4 код, предназначенный для цифро-аналогового преобразования. Код запоминается в регистре и соответствующий ему аналоговый сигнал поступает на выход эмиттерного повторителя Закончив работу в цифровом режиме, микроконтроллер устанавливает па выходе РЗ.З логический ноль. Ключи DD3.1 и DD3.2 закрываются и отключают выводы 12 и 13 микроконтроллера от цифровых цепей. Одновременно открывается коммутатор DD1 и ключ DD3.3. На вход компаратора (вывод 12 микросхемы DD2) поступает аналоговый сигнал с одного из резисторов R1...R8. А на второй вход компаратора (вывод 13 микросхемы DD2) поступает напряжение с эмиттерного повторителя. Этот режим работы схемы мы будем называть аналоговым режимом. В аналоговом режиме два напряжения, поступившие па входы компаратора, сравниваются между собой. Микроконтроллер считывает результат сравнения через линию Р3.6. Если микроконтроллер обнаружит на выходе компаратора логическую единицу, то процесс измерения продолжится. Система снова перейдет в цифровой режим, запишет повое значение кода в регистр ЦАП (DD4), а затем перейдет в аналоговый режим и снова проверит сигнал на выходе компаратора. Микропроцессор многократно повторяет описанный выше цикл сравнения. При этом он каждый раз увеличивает значение кода, засылаемого в регистр DD4. Так продолжается до тех пор, пока единичный уровень на выходе компаратора не сменится на нулевой. Два резистора R9 и R10 — это нагрузка для линий Р1.0 и Р1.1. Они подключаются к выводам 12 и 13 микроконтроллера посредством ключей DD3.1 и DD3.2 только в цифровом режиме работы схемы коммутации. В аналоговом режиме ключи DD3.1 и DD3.2 закрываются. В качестве датчиков сигнала для аналогового ввода наряду с переменными резисторами можно применять и другие источники аналогового сигнала. Например, терморезисторы, аналоговые датчики давления, влажности и т.п. Необходимо лишь согласовать диапазон изменения напряжения на выходе датчика с входным диапазоном нашего АЦП. Для того, чтобы полностью использовать диапазон АЦП, напряжение на его входе должно изменяться в пределах от 0 до +5 В. Для согласования диапазонов не обойтись без специального согласующего устройства. Например, в случае использования терморезистора согласующее устройство должно преобразовывать уровень снимаемого напряжения таким образом, чтобы при изменении температуры в пределах заданного диапазона напряжение на входе АЦП изменялось от нуля до 5 В.

Рис. 29.2 Схема многоканального аналогового ввода

# 30. Выполнение математических операций в микроконтроллере

Программирование арифметических действий. Кодирование информации в микроконтроллере

Микроконтроллер и управляемый им объект входят в состав изделия, взаимодействующего с пользователем. При помощи периферийных устройств микроконтроллер получает информацию о состоянии объекта и выдает команды управления объектом, а также воспринимает команды пользователя и выдает сигналы пользователю. Вся информация для осуществления этих действий представляется в микроконтроллере в виде двоичных кодов. На начальном этапе программирования необходимо четко определить полный состав информации, которая используется для взаимодействия микроконтроллера с управляемым объектом и с пользователем изделия, и выбрать рациональные способы кодирования этой информации. Программисту приходится заниматься всеми подробностями кодирования информации в связи с отсутствием операционной системы и сервисных программ в условиях строго ограниченных ресурсов.

Кодирование информации для обмена с периферией определяется интерфейсом микросхем, с которыми связан микроконтроллер, и/или электрической схемой устройства. При выборе способа кодирования информации, используемой в микроконтроллере для решения задач управления объектом, программист должен исходить из критериев наиболее эффективного ее представления с точки зрения использования объема памяти и скорости работы программы. Поэтому кодирование внутренних

переменных в микроконтроллере должно соответствовать системе команд, используемых при их обработке. Для обработки внутренних переменных, которые могут быть представлены неотрицательными целыми числами в формате байта, наиболее целесообразно использовать 8-разрядный позиционный двоичный код. В этом случае система команд микроконтроллеров семейства 18051 обеспечивает обработку информации посредством прямого и обратного счета, сложения, вычитания, умножения и деления.

Но в микроконтроллере приходится кодировать значительно более разнообразную числовую информацию. На практике число может быть получено одним из двух принципиально различных способов: счетом или измерением. В случае счета количества предметов или определения их порядковых номеров получаются целые числа. Неправильное (не соответствующее истинному положению вещей) определение целого числа является ошибкой (mistake). В случае измерения числа получаются сопоставлением двух сопоставимых характеристик объектов или процессов, одна из которых может изменяться, а другая выбрана в качестве эталона. При этом число не обязательно должно быть целым и в принципе определяется с некоторой погрешностью (error). При выборе способа представления чисел нужно четко различать, какого рода числа используются и обрабатываются программой. Использование двоичных кодов в микроконтроллере не исключает возможностей представления чисел в десятичной системе счисления. Но ее лучше применять для взаимодействия с пользователем, а для внутреннего представления чисел целесообразнее использовать двоичную систему.

Начнем с кодирования положительных целых чисел в позиционной системе, характеризующейся использованием символов, называемых цифрами. Общее количество цифр, используемых в любой системе счисления, равно ее основанию (включая цифру 0). Цифра 0 представляет никакое количество независимо от положения в записи числа. Количественное значение остальных цифр зависит от их позиции (положения) в записи числа. Поясним сказанное на примере двоичной системы счисления, использующей наименьшее количество цифр: 0 и 1. Количественное значение цифры 1 рассмотрим на примере представления положительного целого числа байтом, состоящим из 8 двоичных разрядов с номерами от нулевого (самый младший разряд расположен справа) до седьмого (самый старший разряд расположен слева). "Вес" цифры 1 для 0, 1,2, 3,4, 5,6 и 7 разрядов не одинаков и составляет соответственно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128, то есть удваивается при переходе на 1 разряд влево. Таким образом 1 байт может быть использован для представления всех (без изъятия!)

положительных целых чисел от 0 до 255. При необходимости записи положительных чисел превышающих 255 нужно использовать более 1 байт. Например, двоичное "слово", состоящее из двух байтов, может представлять все положительные целые числа от 0 до 65535.

Но это не единственный способ кодирования положительных целых чисел. В технике часто используется двоичный рефлексный код, называемый также кодом Грея. Ниже приведена таблица 4-разрядных позиционного и рефлексного двоичных кодов.

Рефлексный код удобен для использования в некоторых типах преобразователей аналогового сигнала в цифровой. Изменение содержимого только одного разряда при переходе сигнала с одного уровня на другой обеспечивает отсутствие ошибок преобразования, хотя оно не может устранить погрешность. Для тех, кого интересует общее правило получения рефлексного кода, укажем алгоритм его получения из позиционного. Для получения рефлексного кода нужно вычислить функцию неравнозначности (ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ) от исходного числа и его частного, полученного делением на два. На практике бывает необходимо выполнять обратное преобразование, но оно немного сложнее и будет рассмотрено позднее.

Преимущество позиционного представления чисел состоит в том, что, во-первых, для представления любых сколь угодно больших чисел используются одни и те же цифры, во-вторых, все арифметические операции со сколь угодно большими числами могут быть выполнены как конечная последовательность единообразных действий с цифрами, представленными в отдельных разрядах этих чисел. Разумеется, при этом

необходимо выполнять эти действия в определенной последовательности и учитывать результат выполнения действий с предшествующими разрядами. А правила всех поразрядных арифметических операций сводятся к таблице сложения и таблице умножения, имеющих для двоичной системы счисления наипростейший (по сравнению с остальными системами счисления) вид:

Таблица умножения в двоичной системе оказалась проще таблицы сложения потому, что произведение двух цифр не выходит за пределы одного разряда, а значение суммы может выйти за его пределы. Это всем известный перенос, который школьники учатся "держать в уме". По этой причине таблица сложения должна быть дополнена для случая переноса из предыдущего разряда.

Приведенных сведений вкупе с опытом школьных упражнений по сложению, вычитанию, умножению и делению "столбиком" (как говаривали старые учителя, "по Маленину-Буренину") в последующем будет вполне достаточно для самостоятельной проверки читателями корректности приведенных программ арифметических вычислений.

При прямом счете, сложении и умножении положительных чисел всегда получаются положительные числа. В микроконтроллерах семейства i8051 выход результата прямого счета за пределы разрядной сетки никак не контролируется. Выход результата сложения положительных чисел за пределы одного байта приводит к установке бита переноса в 1. Выход результата умножения положительных чисел за пределы одного байта приводит к установке бита переполнения в 1. Если результат операции выходит за пределы байта, то для его правильного представления нужно использовать дополнительные двоичные разряды. Способ кодирования при этом не изменяется, но нужно рассмотреть способы обработки чисел, представленных несколькими байтами. Результатом обратного счета или вычитания могут быть отрицательные числа. Получение отрицательного числа в результате обратного счета никак не контролируется. Выход результата вычитания за пределы представления положительного числа приводит к установке бита переноса в 1. Для работы с отрицательными числами необходимо рассмотреть, во-первых, вопросы их кодирования, а во-вторых, возможности обработки этих кодов существующим набором команд. Отложив программирование арифметических действий с многобайтными и отрицательными кодами, остановимся на кодировании отрицательных чисел.

Поскольку одним байтом может быть закодировано только 255 чисел, приходится ограничиться представлением положительных чисел до +127, при этом 7 разряд используется для кодирования знака и для положительных чисел принимается равным 0. Для отрицательных чисел можно принять значение 7 разряда равным 1. Остается выбрать кодирование для остальных разрядов. Традиционно применяемый в текстах способ записи числа в виде знака и модуля использовался и для двоичного кодирования в некоторых вычислительных машинах, потому что был удобным для аппаратной реализации умножения и деления. Для системы команд 18051 при кодировании чисел знаком и модулем ни одна арифметическая операция не обеспечит корректных результатов. Однако существует кодирование, при котором корректно выполняются операции прямого и обратного счета, сложение и вычитание. Приведем пример обратного счета в случае 4-разрядного двоичного кода от числа +7 до числа -8.

Для отрицательных чисел такой код называется дополнительным, потому что он дополняет код соответствующего (равного по модулю) положительного числа до количества кодируемых чисел (для 4 разрядов — до 16, для байта — до 256, а для слова — до 65536). (Для числа -8 в этой таблице соответствующего положительного числа нет, а число 0 неотрицательное.) При кодировании отрицательных чисел дополнительным кодом знаковому разряду байта нужно приписать вес -128, а знаковому разряду слова — вес -32768. Такой вариант кодирования позволяет представить одним байтом все числа от -128 до +127., а двумя байтами — числа от -32768 до +32767.

Арифметические операции ADD (ADDC) и SUBB при использовании дополнительного кода выполняются корректно. Если результат сложения или вычитания выходит за пределы представления чисел со знаком, то бит переполнения устанавливается в 1. Следует отметить нежелательность использования в однобайтовых арифметических операциях кодов, представляющих -128 для одного байта и -32768 для двух байтов, из-за отсутствия кодов представляющих соответствующие положительные числа. В операции обратного счета DEC результатом уменьшения 0 на 1 является код, соответствующий числу 255 для кодирования чисел без знака или числу -1 для кодирования со знаком. При выполнении этой операции признак переполнения также не вырабатывается. Аналогичным образом работает и INC, так что результаты обеих операций будут неверны при выходе за пределы представления чисел заданным кодом. При кодировании целых чисел без знака это будет увеличение 255 для INC и уменьшение 0 для DEC, а при кодировании целых чисел со знаком — увеличение 127 и уменьшение -128 соответственно. Но выполнение этих команд не влияет на содержимое битов переноса и переполнения. Арифметические операции MUL и DIV не обеспечивают корректных результатов и при кодировании отрицательных чисел дополнительным кодом, поэтому умножение и деление с отрицательными операндами нужно программировать особо.

До тех пор пока арифметические операции (кроме деления) используются для работы с целыми числами, полученными посредством счета, их результаты будут точными. Для представления результата операции деления в общем случае нужны дробные числа. Дробные числа нужны и для представления чисел, полученных посредством измерений. В этом случае есть два подхода. Наиболее универсальным является представление чисел при помощи порядка и мантиссы. Но в микроконтроллере использование чисел с плавающей запятой вряд ли целесообразно с точки зрения расхода его ресурсов, хотя для карманных калькуляторов это оправдано их назначением. Более рационально применять такой выбор масштабов, чтобы использовать целые числа или числа с фиксированной запятой. Поэтому здесь рассматривается только программирование арифметических операций с целыми числами.

Арифметические действия с большими числами

В микроконтроллерах семейства 18051 отсутствует набор команд для осуществления арифметических действий в тех случаях, когда для представления чисел приходится использовать более одного байта. Поэтому рассмотрим, каким образом можно осуществлять 4 действия арифметики для положительных чисел, представляемых двумя байтами. Для программирования арифметических действий с такими числами следует иметь в виду, что вес старшего байта в 256 раз больше, чем у его соседа справа. Обозначая младший байт индексом 0, а старший — индексом 1, представим операнды выражениями 256*Х(1) + Х(0) и 256*Y(1) + Y(0). Здесь Х(0) и Y(0) — числовые значения младших байтов операндов, а Х(1) и Y(l) — числовые значения старших байтов операндов. Представленные выражения можно складывать, вычитать и умножать, но не делить.

В результате сложения получим следующее выражение для суммы:

256*(Х(1) + Y(l)) + (Х(0) + Y(0))

из которого видно, что для вычисления младшего байта суммы нужно сложить младшие байты операндов, а для вычисления старшего байта суммы — старшие байты операндов. Но независимого сложения старших и младших байтов недостаточно, так как в случае переполнения суммы младших байтов нужно добавить к сумме старших байтов 1. Поэтому нужно сначала вычислить сумму младших байтов командой ADD, а затем — сумму старших байтов с учетом переноса, то есть командой ADDC. Пусть первый операнд записан в регистрах R0 и R1, а второй — в регистрах R2 и R3, причем в регистрах с четными номерами хранятся младшие байты. Составим программу суммирования с записью суммы по адресу первого операнда:

MOV A, R0;мл. байт первого числа в накопителе

ADD A, R2;добавлен мл. байт второго числа

MOV R0, А  /запоминание мл. байта суммы

MOV  A, R1   ;ст. байт первого числа в накопителе

ADDC A, R3 /добавлен ст. байт второго числа и перенос

MOV R1, А  /запоминание ст. байта суммы

Следует заметить, что при выполнении команд пересылки кодов состояние бита переноса не изменяется. Для вычитания нужно проделать аналогичные действия, но нужно учесть одну тонкость. Дело в том, что в системе команд i8051 отсутствует обычное вычитание, поэтому программа вычитания должна начинаться с очистки бита переноса:

CLR С ;очистка бита переноса

MOV A, R0 ;мл. байт первого числа в накопителе

SUBB A, R2;вычитание мл. байта второго числа

MOV R0, А ;запоминание мл. байта разности

MOV  A,R1 ;ст. байт первого числа в накопителе

SUBB  A, R3 ;вычитание ст. байта второго числа и займа

MOV Rl, A  ;запоминание ст. байта разности

Разница между действиями сложения и вычитания состоит еще в том, что при сложении нужно учитывать перенос, а при вычитании — заём. Но для хранения займа при вычитании используется тот же самый бит переноса. В обоих примерах использована регистровая а;{рссации операндов и результата.

При помощи косвенной адресации можно написать более компактную программу сложения или вычитания чисел, состоящих из любого количества байтов (лишь бы хватило памяти). Пусть младший байт первого операнда записан в ячейке с именем frst, а все последующие — в следующих ячейках. Аналогичным образом байты второго операнда должны быть записаны в массив, первая ячейка которого имеет имя send. Предположим, что оба числа состоят из 5 байт. Для резервирования памяти запишем

.RSECT

frst: .DS 5  ;5 байт ОЗУ для первого операнда

send: .DS 5 ;5 байт ОЗУ для второго операнда

Считая, что запись операндов в эти ячейки осуществлена в другой части программы, напишем программу сложения первого числа со вторым и с записью суммы на место первого числа:

-CODE

MOV R0, #frst; запись адреса 1-го операнда в регистр

MOV Rl, #scnd /запись адреса 2-го операнда в регистр

MOV R3, #5 /запись количества байтов в регистр

CLR С /очистка бита переноса

addm: MOV A, @R0 /байт первого числа в накопителе

ADDC A, @R1 /добавление байта 2-го операнда

MOV @R0, А /запоминание байта суммы

INC R0 /вычисление адреса байта 1-го числа

INC R1  /вычисление адреса байта 2-го числа

DJNZ R3, addm /счет количества необработанных байтов

Три команды в самом начале программы используют непосредственную адресацию источника. Притом для двух из них транслятор осуществляет подстановку фактических значений адресов младших байтов операндов. Команда очистки бита переноса нужна потому, что в циклической части программы используется команда сложения с учетом переноса. За счет использования косвенной адресации удается обработать все байты первого

и второго операндов одними и теми же командами. А для того чтобы в следующем цикле обратиться к следующим ячейкам ОЗУ, содержимое регистров R0 и R1 надо увеличивать на 1. Счет количества необработанных байтов производится последней командой. При ее выполнении число в регистре R3 уменьшается на 1, и если результат не равен 0, то управление передается на начало цикла. При показанном ранее способе для сложения 5 пар байтов пришлось бы использовать 15 команд, в приведенном примере их только 10. Кроме экономии памяти программ этот фрагмент более универсален. С другой стороны длительность работы этой программы больше, так как для ее завершения нужно выполнить 34 команды вместо 15. Таким образом, экономия одного ресурса, как правило, осуществляется за счет затраты других.

Переходя к двум другим арифметическим действиям, следует отметить, что умножение или деление двоичного числа, состоящего из нескольких байтов, на целую степень двойки осуществляется при помощи сдвига всех байтов этого числа влево или вправо. Поскольку вес двоичной цифры 1 возрастает вдвое при переходе в соседний левый разряд, то для умножения на 2 нужен сдвиг влево на 1 разряд, для умножения на 4 — на 2 разряда и так далее. Для передачи битов кода числа из одного байта в другой нужно использовать операцию циклического сдвига влево с участием бита переноса. Поскольку перед очередным сдвигом крайнего байта значение бита переноса может быть произвольным, надо или устанавливать нужное значение или после завершения сдвигов корректировать содержимое соответствующего количества разрядов младшего или старшего байта. Умножение на заранее заданную константу, в коде которой содержится небольшое количество единиц, также может производиться последовательностью операций сдвига и суммирования. Однако в том случае, когда значение множителя заранее неизвестно, нужно использовать операции умножения.

При перемножении чисел, каждое из которых представлено двумя байтами, произведение может занять 4 байт. Перенумеруем их от младших к старшим байтам 0, 1, 2 и 3. Для вычисления произведения можно воспользоваться формулой 65536*(X(1)*Y{1)) + 256*(X(l)*Y(0) + X(0)*Y(l)) + X(0)*Y(0).

Из формулы следует, что результат должен получаться накоплением, причем младший байт произведения младших байтов должен быть записан в 0 байт, а старший — в 1. Произведения младшего байта на старший и старшего байта на младший добавляются соответственно к первому и второму байтам. Произведение старших байтов добавляется ко второму и третьему байтам. Общее правило таково: сдвиг произведения байтов

относительно младшего байта результата равен сумме сдвигов относительно младших байтов множимого и множителя. Для уменьшения количества операций сложения частичных произведений целесообразно начинать с вычисления произведений младших байтов (вспомните умножение "столбиком"!). Пусть сомножители находятся в регистрах Rl, R0 и R3, R2. Следующая программа помещает произведение в регистры R7, R6, R5 и R4 (старшие байты находятся в регистрах с большими номерами):

MOV A, R0

MOV В, R2

MUL   АВ       ;произведение мл. байтов

MOV   R4, А    ;в 0-ой байт произведения

MOV   R5, В    ;в 1-ый байт произведения

MOV   A, R1

MOV   В, R3

MUL AB       /произведение ст. байтов

MOV R6, А    ;во 2-ой байт произведения

MOV R7, В    ;в 3-ий байт произведения

MOV  A, R1

M0V  В, R2

MUL   АВ       ;произведение ст. байта на мл. байт

ADD A, R5

MOV   R5, А    ;в 1-ый байт произведения

MOV   A, R6

ADDC  А, В

JNC   ncyl  ; переход, если нет переноса в 3-й байт

INC     R7   /коррекция 3-го байта произведения

ncyl: MOV   R6, А ;во 2-ой байт произведения

MOV A,  R0

MOV   В, R3

MUL  АВ       ;произведение мл. байта на ст. байт

ADD A, R5

MOV   R5, А    ;в 1-ый байт произведения

MOV  A, R6

ADDC  А, В

JNC псу2 ;переход, если нет переноса в 3-й байт

INC R7 ;коррекция 3-го байта произведения

ncy2: MOV R6, А  ;во 2-ой байт произведения

В приведенном примере после записи произведения младших байтов производится вычисление произведения старших, поскольку их результаты записываются в те байты результата, которые не перекрываются. Затем к ним добавляются произведения старшего на младший и младшего на старший. Для вычисления произведения пришлось использовать 4 команды умножения, 4 команды сложения и много операций пересылки.

Как видно из приведенных примеров, программы для сложения, вычитания и умножения больших чисел не представляют особых трудностей. Нужно только написать расчетные формулы, в соответствии с которыми должен быть составлен исходный текст программы.

Программирование деления больших чисел затрудняется из-за отсутствия конечных формул для вычисления частного и остатка. Рассмотрим подробно в качестве примера задачу вычисления частного от деления двухбайтового числа на однобайтовое. С использованием прежних обозначений запишем выражение для деления первого числа на второе в виде дроби

(256*Х(1)  + Х(0))   / Y(0).

Операция целочисленного деления заключается в приведении неправильной дроби к правильной, при этом целая часть числа является частным, а числитель дробной части — остатком. Обозначим частное и остаток буквами Q и R соответственно. Тогда задача целочисленного деления сводится к нахождению двух неотрицательных целых чисел, удовлетворяющих уравнению и неравенству

х = Q * у'+ R R < у

Это уравнение решается подбором частного, то есть методом проб и ошибок. Например, это можно делать многократным вычитанием делителя из делимого до тех пор, пока остаток не будет меньше делителя. Тогда частное равно количеству операций вычитания. Более экономным является метод пробных вычислений разности между делимым и произведением делителя на приближенное значение частного. При этом сначала подбирается старшая цифра частного как наибольшее из значений, при котором остаток еще положителен, затем следующие цифры. Это известный всем школьникам (по крайней мере, до внедрения карманных калькуляторов) метод деления "столбиком". Для двоичного кодирования чисел этот метод наиболее эффективен, так как позволяет при каждой пробе вычислять очередную цифру частного. Пусть делимое находится в регистрах R3, R2, а делитель — в регистре R0. Отведем для запоминания текущего остатка регистр R4, а для счета количества цифр частного — регистр R1. При делении "столбиком" произведение делителя на очередную цифру частного сдвигается вправо на 1 разряд относительно делимого. При программировании целесообразнее сдвигать остаток влево. Тогда в освобождающиеся биты регистров, используемых для хранения делимого, можно записывать значения очередных битов частного. После завершения программы частное будет записано на месте делимого.

MOV В, RO ;запись делителя в регистр В

MOV  R1, #16 /количество разрядов делимого

MOV R4, #0 ;заготовка для остатка

dwb3: CLR С ;очистка очередного бита для частного

MOV   A, R2

RLC  ;сдвиг мл. разрядов частного

MOV R2, A ;

MOV   A,  R3  ;сдвиг ст. разрядов частного

MOV       R3, А

MOV       A, R4

RLC      А  ;сдвиг текущего остатка

CJNE     А, В,    ;сравнение текущего остатка с делителем

dwbl: JC  dwb2 ;переход, если остаток меньше делителя

SUBB  А, В    ;вычитание делителя из текущего остатка

INC R2 ;запись 1 в очередной разряд частного

dwb2:  MOV R4, А

DJNZ     Rl#

dwb3: ;16-кратное повторение цикла

Использование операции сравнения чисел позволяет обойтись без пробного вычитания делителя из текущего остатка. Если вычитание возможно, то в очередную цифру частного заносится 1. Хотя эта программа занимает немного места в памяти, она выполняется гораздо дольше предыдущих примеров, так как входящие в цикл команды будут выполнены 16 раз. Следует заметить, что в случае делителя, состоящего из нескольких байтов,-целесообразнее сначала сравнивать старшие байты остатка и делителя, а в случае их равенства переходить на сравнение младших.

Программа для деления двухбайтового числа на однобайтовое может быть усовершенствована за счет получения старшего байта частного командой деления:

MOV A, R3 /ст. байт делимого

MOV В, R0 /запись делителя в регистр В

DIV АВ

MOV R3, А /ст. байт частного

MOV А, В   /текущий остаток

MOV В, R0 /запись делителя в регистр В

MOV R1, #8 /количество разрядов остатка

dwb3: CLR С /очистка очередного бита для частного

XCH   A, R2

RLC А;сдвиг мл. разрядов частного

XCH A, R2   ;

RLC A ;сдвиг текущего остатка

CJNE     А, В, dwbl ;сравнение текущего остатка с делителем

dwbl: JC   dwb2 ;переход, если остаток меньше делителя

SUBB     А, В    /вычитание делителя из текущего остатка

INC R2 /запись 1 в очередной разряд частного

dwb2: DJNZ Rl, dwb3     ;8-кратное повторение цикла

В отличие от предыдущего варианта регистр R4 здесь не используется, и остаток записывается в накопитель. По объему эти программы практически одинаковы. Но вторая программа работает намного быстрее первой, поскольку удалось уменьшить как количество циклов, так и количество команд в цикле. В случае делителя, который представлен несколькими байтами, нужно использовать алгоритм первого варианта.

Завершая раздел о принципах программирования для чисел, представляемых несколькими байтами, следует заметить, что нужно избегать их использования без особой необходимости. Но если обойтись без больших чисел невозможно, то при программировании нужно принимать во внимание не только формулы и алгоритмы вычислений, но и ограничения по ресурсам. В зависимости от поставленной задачи может потребоваться оптимизация программы по объему ОЗУ, по объему ПЗУ или по быстродействию. Написать программу, одновременно минимизирующую потребление всех этих ресурсов, невозможно.

Арифметические действия с отрицательными числами

Команды умножения и деления дают правильные результаты только в случае положительных операндов. Поэтому для правильного вычисления произведения или частного в случае отрицательных операндов требуется сначала вычислить модули этих операндов. После умножения или деления модулей в случае необходимости можно вернуться к первоначальному кодированию с учетом знака результата. Таким образом, для умножения и деления чисел, хотя бы одно из которых отрицательное, нужно знать способы вычисления модуля числа и вычисления знака результата.

Знак результата умножения или деления двух чисел будет отрицательным тогда, когда только одно из чисел отрицательное. Пусть знак первого числа записан в старшем бите регистра R0, а знак второго числа — в старшем бите регистра R1. Тогда знак результата можно записать в бит F0 при помощи четырех команд:

MOV   A, R0         ;знака в старший бит накопителя

XRL   A, R1     ;вычисление знака результата

RLC   А    ;старший бит накопителя в флаге переноса

MOV   F0, С     ;знака результата в бите F0

Указанный бит удобен для запоминания знака результата потому, что на него не влияют результаты команд, выполняющих арифметические операции.

В 18051 отсутствует операция изменения знака числа, однако она может быть выполнена вычитанием этого числа из 0. Предположим, что нам нужно изменить знак однобайтового числа, записанного в регистр R0. Для этого нужно очистить бит переноса и накопитель, вычесть из него содержимое регистра и переслать результат из накопителя в регистр:

CLR    С;очистка бита переноса

CLR   А ;очистка накопителя

SUBB  A,R0  ;вычитание

MOV R0, А ;запоминание результата

Однако имеется другой алгоритм изменения знака числа, использующий следующую закономерность кодирования отрицательных чисел:

Из приведенного примера видно, что нужно сделать для изменения знака числа на противоположный. Сначала необходимо изменить содержимое всех разрядов исходного числа на обратные значения (обратный код), а затем добавить единицу в младший разряд числа (дополнительный код). Использование этого алгоритма для изменения знака однобайтового числа не дает никакого выигрыша, если подлежащее преобразованию число записано в регистр. Но для изменения знака числа, записанного в накопитель, гораздо проще воспользоваться следующей парой команд.

CPL А ;вычисление обратного кода

INC  А ;добавление 1

Для изменения знака двухбайтового числа необходимо сначала получить обратные коды младшего и старшего байтов, а затем добавить 1 к

младшему байту. Пусть младший байт числа записан в накопителе, а старший — в регистре В. Число с обратным знаком получается в том же месте, что и исходное.

CPL  A     ;вычисление обратного кода мл. байта

XRL  В, #FFh  ;вычисление обратного кода ст. байта

ADD  A, #01h  ;добавление 1

JNC   nс   ;переход по отсутствию переноса

INC   В  ;коррекция ст. байта

nс:    NOP     ;для записи метки

Обратите внимание на то, как в случае переноса из младшего байта старший байт увеличивается на 1. Для получения переноса из младшего байта нужно использовать в программе не INC, a ADD. Код операции NOP записан для того, чтобы не оставлять пустой строку с меткой. В реальной программе в этой строке должна быть записана первая команда следующего блока.

В качестве примера приведем программу перемножения однобайтовых чисел с произвольным знаком. Исходные числа находятся в регистрах R0, R1, а произведение получается в регистре В (старший байт) и накопителе (младший байт).

MOV    A, R0;множимое

MOV    С, А.7 ;знак первого числа в бите С

JNC    mlsl ;переход по положительному множимому

CPL    А  ;вычисление обратного кода множимого

INC    А  ;вычисление модуля множимого

mlsl: MOV   В, Rl   ;множитель

JNB   В,7      ;переход по положительному множимому

CPL   С  ;вычисление знака произведения

XRL   В, #FFh  ;вычисление обратного кода множителя

INC   В  ;вычисление модуля множителя

mls2: MOV   F0, С  ;запоминание знака произведения

MUL   АВ ;вычисление произведения модулей

JNB   FO, mls3   ;переход по положительному произведению

CPL   А ;вычисление обратного кода мл. байта

XRL   В, #FFh  ;вычисление обратного кода ст.

;байта

ADD    A,  #01h     ;добавление 1

JNC  mls3  ;переход по отсутствию переноса

INC   В  ;коррекция ст. байта

mls3: NOP ;для записи метки

Смысл производимых в этой программе действий должен быть понятен по ранее приведенным примерам для вычисления знака произведения и изменения знака числа. Запоминание знака числа необходимо потому, что операция умножения записывает 0 в бит переноса. При умножении и делении чисел, представленных несколькими байтами, изменение знака для вычисления модуля исходных чисел и кода результата требуют выполнения большего количества команд.

Умножение отрицательного числа на целую степень двойки при помощи сдвига ни чем не отличается от умножения положительного числа. При делении отрицательного числа нужно при каждом сдвиге записывать в старший бит старшего байта 1. Для этого после записи старшего байта числа в накопитель перед командой сдвига влево нужно скопировать седьмой бит накопителя в бит переноса.

# 31. Подключение внешних АЦП к микроконтроллеру

Широко используемый метод передачи аналогового сигнала в микропроцессор — это использование АЦП. АЦП воспринимает аналоговый сигнал, напряжение или ток, и преобразует его в цифровое слово, понятное микропроцессору. На Рис. 31.1 показан простой АЦП. Этот гипотетический элемент имеет два входа: опорное напряжение, VREF (reference), и измеряемый сигнал. АЦП имеет один выход — цифровое слово размерностью 8 бит, представляющее в цифровой форме входную величину. Пока не будем касаться методов передачи этого слова микропроцессору.

Рис. 31.1. Простой АЦП

Опорное напряжение

Опорное напряжение, VREF — максимальная величина напряжения, которую АЦП может преобразовать. В нашем примере АЦП может преобразовать напряжения с величинами от 0 до VREF. Этот диапазон напряжений поделен на 256 уровней или шагов. Размер одного шага задается как:

256     256 Это размер шага преобразователя. Он также определяет разрешение АЦП

Выходное слово

Наш 8-битный преобразователь представляет аналоговый вход цифровым словом. Старший значащий бит этого слова (бит 7) показывает, выше ли входное напряжение, чем VREF/2 (2.5 В при VREF = 5 В). Каждый следующий бит (от бита 6 до бита 0, который будет младшим значащим битом -least significant bit, LSB) представляет половину значения предыдущего как показано в таблице:

Складывая напряжения, соответствующие каждому единичному биту, мы получаем:

0.625+ 0.156+ 0.078 = 0.859 В.

Разрешение

Разрешение АЦП Определяется опорным напряжением и шириной слова. Разрешение устанавливает наименьшее изменение напряжения, которое может быть измерено АЦП и определяет точность АЦ/преобразования. Как упоминалось ранее, разрешение — это то же, что и размер наименьшего шага, и может быть вычислено делением VREF на число возможных величин преобразования.

Так цифровое слово 0010 1100 представляет следующую величину:

На Рис. 31.2а показано сравнение по разрешающей способности АЦП четырех типов: интегрирующих, сигма-дельта, последовательного приближения и параллельных. Из диаграммы следует, что наибольшей разрешающей способностью (12...24 бита) обладают дельта-сигма АЦП, чуть меньшей — интегрирующие (12...20 битов) и т.д. На графике (Рис. 31.2б) АЦП сравниваются по максимальной скорости преобразования. Как видите, скорость доступных сигма-дельта АЦП достигает диапазона АЦП последовательного приближения, но меньше, чем даже у самых медленных параллельных АЦП. Что не показывают эти диаграммы — так это отношение между скоростью и точностью. Например, хотя вполне возможно найти АЦП последовательного приближения с разрешением в диапазоне 8... 16 бит, вы не отыщите 16-битную версию для самых скоростных микросхем данного семейства. Среди параллельных АЦП (самых быстрых из всех АЦП) не встречаются 12-битные преобразователи, есть только 6- или 8-битные.

Рис. 31.2. Сравнение различных типов АЦП

Эти диаграммы можно представить как «фотоснимки» текущего состояния технологии. С улучшением временных характеристик КМОП-микросхем, время преобразования последовательного приближения сократилось от десятков микросекунд до единиц и долей микросекунд. Но хотя увеличение быстродействия интегральной КМОП-логики улучшило производительность всех видов АЦП, увеличение функциональности встроенных устройств ЦОС не коснулось, например, АЦП последовательного приближения, а привело к улучшению свойств, главным образом, сигма-дельта преобразователей.

Встроенный источник опорного напряжения.

Многие АЦП снабжены встроенным источником опорного напряжения (ИОН). Типичный пример такой ИС с встроенным источником опорного напряжения Vref = 2.5 В представляет собой AD872 фирмы Analog Devices. Выход источника опорного напряжения соединен с одним из выводов микросхемы. Вход смещения АЦП также подключается к другому выводу корпуса ИС. Таким образом, для использования встроенного источника опорного напряжения надо соединить два вывода микросхемы. Если есть желание использовать свой внешний источник опорного напряжения, можно соединить его со входом смещения АЦП, отсоединив встроенный источник опорного напряжения.

Дополнительная емкость на входе опорного напряжения

Хотя вход смещения АЦП обычно высокоимпедансный с низким потреблением тока, многие АЦП будут отнимать значительный ток на этом входе в момент преобразования. Это особенно касается АЦП последовательного приближения, вызывающих импульс тока при переключении цепочки аналоговых ключей. Следовательно, для большинства АЦП необходимо, чтобы ко входу смещения VREF была подключена емкость порядка 0.1 мкФ.

Встроенное УВХ

Многие АЦП, такие, например, как МАХ191 фирмы MAXIM/Dallas, снабжены встроенным УВХ. АЦП со встроенным УВХ может иметь отдельный вывод для переключения между режимами выборки и хранения или передачи управления стартом УВХ самому преобразователю.

Интерфейс микропроцессора. Кодирование выходного слова.

Приведенные до сих пор примеры базировались на двоичных кодах, где каждый бит представляет определенную величину напряжения, соответствующую весу бита, и сумма напряжений, соответствующих сумме весов каждого единичного бита в выходном слове, представляет величину входного напряжения. Основные типы АЦП представляют выходное слово в прямом коде числа. Некоторые АЦП представляют выходное слово в дополнительном коде числа, где отрицательное напряжение имеет цифровой эквивалент в виде дополнения до двух прямого кода числа, которое будет инверсией (отрицательной величиной) прямого кода. Представление в дополнительном коде позволяет заменить операцию вычитания двух прямых кодов на операцию сложения прямого с дополнительным кодом числа. Такое действие производится в сумматоре вместо использования намного более сложного вычитателя. Некоторые АЦП представляют выходное слово в двоично-десятичном коде (Binary Coded Decimal, BCD). Но данное представление легче воспринимается людьми, а не вычислительными машинами. Очевидно, что такое представление потребует больше бит для данного диапазона; 12-битный двоичный выход будет представлять величины от 0 до 4095, однако в двоично-десятичном 12-битном выходе диапазон величин уменьшится (0...3999). Данный код (BCD) используется в АЦП с выходом на цифровые индикаторы.

Параллельный интерфейс

Выпускаемые промышленностью АЦП снабжаются различными выходными параллельными и последовательными интерфейсами для работы со многими типами процессоров. Некоторые ИС включают более чем один интерфейс для обеспечения совместимости с возможно большим числом микропроцессоров.

ИС МАХ151 фирмы MAXIM/Dallas представляет собой типичный 10-битный АЦП с 8-битным универсальным периферийным параллельным интерфейсом для связи с микропроцессорами. Как показано на Рис. 31.3, микропроцессорный интерфейс МАХ151 содержит 8 бит данных, выходы сигналов: CS (chip select) — «выбор кристалла (микросхемы)», RD (read strobe) — «строб-импульс чтения», BUSY — «занято». Также МАХ151 содержит встроенное устройство выборки-хранения (УВХ).

На спаде импульса на входах RD и CS УВХ переходит в режим хранения, и стартует АЦ-преобразование. В большинстве разрабатываемых систем выход CS соединяется с декодером адреса и поэтому сигнал на нем переходит в НИЗКИЙ логический уровень перед сигналом на входе RD. Как только преобразование началось, АЦП устанавливает сигнал на выводе BUSY в НИЗКИЙ (активный) уровень. Вывод BUSY остается в НИЗКОМ логическом уровне до тех пор, пока не завершится преобразование.

На первой стадии работы, которая в спецификации фирмы MAXIM называется режим медленной памяти (Slow Memory Mode), процессор ждет, удерживая RD и CS на НИЗКОМ уровне пока преобразование не завершится. В подобных системах вывод BUSY преобразователя обычно соединяется с выводом RD («чтение») или WAIT («ожидание») процессора. Это удерживает процессор в режиме ожидания, пока преобразование не завершится. Максимальное время преобразования для МАХ151 составляет 2.5 мкс.

Рис. 31.3. Интерфейс ИС МАХ151 фирмы MAXIM

Вторая стадия операции называется режим ПЗУ (ROM mode). На этой стадии процессор выполняет цикл чтения, в котором УВХ переходит в режим фиксации уровня, и АЦП начинает преобразование. Во время этой стадии процессор считывает результаты предыдущего преобразования. Сигнал BUSY не используется на стадии чтения данных. Вместо этого, вывод BUSY соединяется с выводами процессора «запрос прерываний» или «поочередный опрос устройств» (polling) для индикации завершения преобразования.

Когда уровень BUSY становится высоким, процессор производит следующее чтение, чтобы получить следующий результат и начать следующее преобразование. Хотя в спецификациях (data sheets) эти операции относятся к двум различным стадиям работы, АЦП работает аналогичным образом в обоих случаях:

- По спаду импульсов на входах RD и CS начинается цикл преобразования.

- Текущий результат становится доступен на шине после того, как истекло время доступа чтения.

- Пока RD и CS остаются в состоянии НИЗКОГО логического уровня, текущий результат остается доступным на шине.

- После завершения цикла преобразования, данные преобразования защелкиваются и становятся доступны процессору; если RD и CS остаются все еще в НИЗКОМ уровне, эти данные замещают на шине результат предыдущего преобразования.

ИС МАХ151 спроектирована для обеспечения интерфейса с большинством типов микропроцессоров. Согласование со специальными типами процессоров требует анализа временных последовательностей МАХ151 и соответствия их с временными последовательностями МП.

Последовательные интерфейсы

Периферийный последовательный интерфейс для связи с микропроцессорами используют многие АЦП. Одно из достоинств периферийного последовательного интерфейса — обеспечение процессорно-независимого интерфейса, не зависящего от состояния ожидания процессора, времени удержания шины и тактовой частоты. А самое большое достоинство — резкое сокращение количества выводов микросхемы по сравнению с параллельным интерфейсом. Основной недостаток заключается в низкой скорости обмена данными, поскольку данные должны быть переданы последовательно — бит за битом.

Периферийный последовательный интерфейс SPI/Microwire

Периферийный последовательный интерфейс SPI/Microwire применяется как для сопряжения микроконтроллеров между собой, так и микроконтроллеров с периферийными устройствами. В одном сеансе связи участвуют только 2 устройства, из которых одно обязательно микроконтроллер, а другое или микроконтроллер, или периферийное устройство с интерфейсом SPI (АЦП, датчик, память, исполнительное устройство и т. д.). В периферийном последовательном интерфейсе SPI используются цифровые сигналы «такты» (clock), «выбор кристалла (микросхемы)» (chip select), «вход данных» (data input) и «выход данных» (data output), но нет адресных сигналов. Данные считываются с выхода последовательного АЦП по биту за такт (Рис. 31.4). Каждое из устройств, подключенных к шине SPI требует наличия отдельного сигнала CS, которым оно выбирается. Два устройства работают в режиме «ведущий-ведомый». Данные, которые требуется передать, загружаются в 8-битные регистры портов и вход данных ведущего устройства соединяется с выходом данных ведомого. В свою очередь выход данных ведущего устройства соединяется с входом данных ведомого. Также подключены к микроконтроллеру (ведущему устройству) остальные вышеперечисленные ведомые устройства, которые включаются по отдельным сигналам «выбор кристалла» CS. Хотя регистры имеют по 8 бит, но при таком подключении входов и выходов образуется общий 16-битный регистр сдвига и кроме того одновременно передаются по двум линиям данные в обоих направлениях. Сдвиг проводится тактовыми сигналами от тактового генератора ведущего устройства.

Рис. 31.4. Шина SPI

ИС МАХ 1242 фирмы M4A7M/Dallas является типичным примером АЦП с интерфейсом SPI. MAX1242 — 10-битный АЦП последовательного приближения с УВХ в одном 8-выводном корпусе. На Рис. 2.15 показаны временные диаграммы работы последовательного интерфейса ИС МАХ1242. По спаду сигнала CS начинается преобразование, которое длится максимум 7.5 мкс. Когда на CS НИЗКИЙ логический уровень, ИС МАХ1242 переводит сигнал на выводе «выход данных» (data output) также в 0. После завершения преобразования на выводе (data output) устанавливается ВЫСОКИЙ логический уровень. Процессор затем может считать данные бит за битом, синхронизируя чтение сигналами «такты» на линии тактовых импульсов (clock line) и управляя выводом данных на контакте DOUT (data output) микросхемы МАХ1242. После того, как 10 бит данных прочитаны, ИС МАХ1242 формирует два служебных бита (sub-bits) SI и SO. После прохождения 13 тактов синхронизации ИС устанавливает выход в 0, что означает окончание выдачи данных с вывода DOUT (data output).

На Рис. 31.5 показано, как АЦП МАХ1242 может быть соединен с микроконтроллером при помощи встроенного SPI/Microwire интерфейса.

Сигнал SCLK с АЦП МАХ 1242 поступает на вывод SCK SPI микроконтроллера, а выход DOUT АЦП МАХ 1242 соединяется с SPI входом данных микроконтроллера. Один из выводов порта МК генерирует сигнал CS для выбора ИС МАХ1242. Заметим, что по сигналу CS начинается преобразование и CS должен оставаться НИЗКИМ до тех пор, пока преобразование не завершится. Это значит, что шина SPI будет недоступна для соединения с другими периферийными устройствами до тех пор, пока не закончится преобразование, и не будет прочитан результат. Если есть подпрограммы обработки прерываний, использующие SPI-устройства, они должны быть запрещены во время преобразования. Для избегания связанных с прерываниями проблем, АЦП МАХ 1242 мог бы обращаться к МК с помощью специализированной (нестандартной) SPI-шины. Такой подход потребует использования дополнительно трех выводов микроконтроллера. Поскольку большинство микроконтроллеров, если и имеют, то только один SPI-интерфейс. Все необходимые временные диаграммы специализированной SPI-шины должны быть выполнены программно и выведены на другой порт (вывод) микроконтроллера.

Рис. 31.5. Интерфейс АЦП МАХ1242

Наконец, возможно генерировать прерывание МК, после того, как аналого-цифровое преобразование завершится.. Вывод DOUT АЦП МАХ1242 соединяется с выводом INTR («прерывание») микроконтроллера. Когда на CS НИЗКИЙ уровень, и преобразование завершено, сигнал DOUT перейдет в ВЫСОКИЙ уровень, генерируя прерывание на МК. Для использования данного метода программное обеспечение должно запретить или игнорировать прерывания во время АЦ-преобразования.

Другим примером АЦП с SPI интерфейсом является ИС AD7823 фирмы Analog Devices. Как и в ИС МАХ1242, в АЦП AD7823 для обеспечения интерфейса используется 3 вывода: SCLK («такты»), DOUT («выход данных») и CONVST («преобразование»), которое по функции соответствует сигналу CS ИС АЦП МАХ1242. ИС AD7823 - это 8-битное АЦП последо-

вательного приближения с встроенным УВХ. Преобразование начинается по спаду CONVST и занимает 5.5 мкс. Отрицательный фронт сигнала CONVST служит разрешением для осуществления связи по последовательному интерфейсу.

В отличие от МАХ1242, АЦП AD7823 не изменяет логический уровень на выводе данных, пока микроконтроллер не станет считывать результат, так что шина интерфейса SPI может использоваться другими устройствами пока идет преобразование. Так как нет изменения уровня на выводе данных, то и нет специального сигнала для МП о том, что преобразование завершилось. Процессор сам должен дать старт преобразованию, потом подождать какое-то время до завершения преобразования, и, наконец, считать результат. Один из методов управления этим процессом — использование регулярных прерываний таймера. С каждым прерыванием результат считывается, и начинается новое преобразование.

Многоканальные АЦП

Многоканальные АЦП имеют обычно от двух до восьми каналов на ИС. Типичным примером многоканального АЦП является восьмиканальный AD7824 фирмы Analog Devices. ИС AD7824 содержит один 8-битный АЦП и один 8-канальный аналоговый мультиплексор. Микропроцессорный интерфейс АЦП AD7824 подобен интерфейсу МАХ151, но с дополнительными тремя линиями адреса (А0...А2) для выбора канала преобразования. Как и МАХ151, АЦП AD7824 может быть использован в режиме, когда микропроцессор начинает преобразование, а затем переходит в состояние ожидания до тех пор, пока не завершится преобразование. Микропроцессор может начать преобразование с любого канала, затем подождать, пока не завершится преобразование, и выполнить следующее чтение для получения результата. ИС AD7824 также имеет вывод прерывания, сигнал с которого сообщает о завершении преобразования.

Встроенные в микроконтроллер АЦП

Многие микроконтроллеры снабжены встроенными АЦП. Типичные примеры МК — это Р1С167С7хх фирмы Microchip и AT90S4434 фирмы Atmel. Чаще всего в микроконтроллерах применяются АЦП последовательного приближения, поскольку они обеспечивают лучшее соотношение между скоростью и размерами, занимаемыми в кристалле ИС.

Микроконтроллеры семейства Р1С167С7хх содержат 8-битный АЦП последовательного приближения с аналоговым мультиплексором. За счет мультиплексирования обеспечивается 4 или 8 каналов ввода. Управление внутренними регистрами выбранного канала начинает преобразование и т. д. Как только вход выбран, начинается зарядка емкости УВХ. Полученные задержки должны быть учтены в программе.

# 32. Организация данных в микроконтроллере и подключение внешней памяти данных

РАБОТА МК СЕМЕЙСТВА Х51 С ВНЕШНЕЙ ПАМЯТЬЮ ДАННЫХ

До сих пор мы упоминали о наличии внутри микроконтроллера 128 ячеек памяти данных. При этом мы подчеркивали, что она — внутренняя, т. е. расположенная на том же кристалле, что и остальные элементы МК. Но х51 может работать и с внешней памятью данных. Последняя: представляет собой одну или несколько самостоятельных микросхем памяти. Чаще всего используют статическую память с байтовой организацией объемом 2К*8 или 8К*8 бит (1К = 1024). Такие микросхемы; имеют 8 выводов данных (D0-D7), по которым осуществляется одновременная запись в микросхему всех 8 бит в выбранную ячейку памяти или чтение 8 бит из этой ячейки. Далее, в таких микросхемах есть 11 или: 13 адресных входов (А0-А10 или А0-А12), комбинация сигналов на которых задает адрес ячейки, к которой мы обращаемся. Вход WE определяет характер обращения: если на нем установлена 1, то осуществляется чтение из выбранной ячейки; при WE = 0 в ячейку будет записана ин-; формация. Вход СЕ активизирует микросхему памяти — когда на ее.! входе СЕ установлена 1, она выключена, при СЕ = 0 она допускает запись в нее информации и чтение из нее записанных данных. Нулевой; сигнал на входе ОЕ включает выходные буферы микросхемы памяти на пропускание информации по линиям данных D0-D7, единичный сигнал переводит эти линии в серое состояние, т. е. отключает находящиеся внутри микросхемы ячейки памяти от ее ножек. Описываемые микросхемы изображены на рис. 32.1.

Кстати, обратите внимание на то, что некоторые выводы микросхем обозначены на схеме кружками, а над их названиями стоят черточки (СЕ, ОЕ, WR ). Так в микропроцессорной схемотехнике принято обозначать входы и выходы, активными сигналами для которых являются отрицательные импульсы.

Работа с подобными микросхемами должна осуществляться следующим образом. Положим, мы хотим записать число 145D = 10010001В в ячейку с адресом 84D = 54Н = 1010100В. Для этого МК должен установить записываемое число на линиях данных D0-D7 микросхемы (D0=D4=D7=l, Dl=D2=D3=D5=D6=0), а адрес ячейки — на адресных линиях (А2=А4=А6=1, А0=А1=АЗ=А5=0; А7, А8 и последующие старшие адреса вплоть до А10 для микросхем объемом 2К*8 или до А12 для микросхем 8К*8 также должны быть установлены в 0). Установив адресную информацию и данные, МК одновременно с этим или чуть позже должен установить 0 на входе WE микросхемы (будет запись) и 0 на СЕ (знак того, что мы обращаемся именно к этой микросхеме). Как только после этого на входе ОЕ микросхемы памяти МК установит 0, осуществится запись числа 145 в ее 84-ю ячейку.

Рис. 32.1. Типичные микросхемы внешней оперативной памяти

Соответственно, если мы хотим прочитать данные из все той же, к примеру, 84-й ячейки, мы должны, как и в предыдущем случае, установить адрес ячейки на адресных линиях, и одновременно с этим или чуть позже установить 1 на входе WE микросхемы (будет чтение) и 0 на СЕ (знак того, что мы обращаемся именно к этой микросхеме). Как только после этого на входе ОЕ микросхемы памяти МК установит 0, осуществится чтение числа из выбранной ячейки, и оно появится на линиях данных D0-D7 микросхемы памяти.

Рис. 32.2. Временные диаграммы циклов обмена микроконтроллера с внешней памятью данных

Работа МК с внешней памятью данных (рис. 32.3) осуществляется следующим образом. Прочитав команду обращения к внешней памяти (о командах  чуть ниже), микроконтроллер выводит по линиям порта Р2 старшие 8 бит адреса, а по линиям P0 младшие. Одновременно с этим он устанавливает в 1 сигнал на выходе ALE. Когда эта 1 поступает на вход STB регистра-защелки DD3, информация с его входов D0-D7 напрямую поступает на выходы Q0-Q7 соединенные с младшими 8 линиями шины адреса. Спустя некоторое время ALE устанавливается в 0. Перепад из 1 в 0 на входе STB DD3 приводит к защелкиванию в регистрах выходов Q0-Q7 поступающей на них информации, и защелкнутые младшие 8 бит адреса остаются неизменными на выходах Q0-Q7 до следующего цикла обмена с внешней памятью. Старшие 8 бит, выводимые через Р2, также не меняются до завершения текущего цикла работы с внешним ШУ. Поскольку А0-А7 запомнены в регистре-защелке, они убираются с выводов порта РО, и последние превращаются в выводы шины данных Если МК записывает данные во внешнее ОЗУ, записываемый байт выводится им на Р0.0-Р0.7, и устанавливается в 0 сигнал на его выходе WR (РЗ.6).Появление же нулевых сигналов на входах WR и RD, соответствующей микросхемы памяти приводит, как мы помним, к записи в нее байта, поданного на ее входы D0-D7. Нулевой сигнал на ОЕ, как вы должны были догадаться, формирует микросхема DD2. Сказанное иллюстрируется временными диаграммами на рис. 32.2.

Рис. 32.3. Подключение микросхем памяти к микроконтроллеру семейства х51

Процесс чтения информации микроконтроллером аналогичен только что рассмотренному процессу записи с той лишь разницей, что МК устанавливает в 0 не WR, a RD, и данные на шину данных поступают не с него, а с соответствующей микросхемы памяти.

Отмечу в заключение, что описанный способ выдачи адресной информации по выводам шины данных очень распространен (он применялся, например, в процессорах 8086/8088, на которых были выполнены первые IBM PC), и называется мультиплексированием шин адреса/данных.

# Список использованной литературы

- Бродин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики - М.: Издательство ЭКОМ, 2002.-400 с: илл.

- Микроконтроллеры ARM7 семейства LPC2000. Руководство пользователя (+CD). - М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2007. - 560 с: илл.

- Каспер Э., Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. -191 с: ил.

- Ревич Ю. В., Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 384 с: ил.

- Минаев, И. Г. Программируемые логические контроллеры : практическое руководство для начинающего инженера / И. Г. Минаев, В. В. Самойленко. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 100 с.

- Петров И. В.     Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В. П. Дьяконова. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. - 256 с: ил. - (Серия «Библиотека инженера»)

- Парр Э. Программируемые контроллеры : руководство для инженера / Э. Парр ; пер. 3-го англ. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 516 с. : ил.

- Бвстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы «ATMEL» - М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2004. - 560 с.

- Шилдт, Герберт. Полный справочник по C++, 4-е издание. . Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильяме", 2006. - 800 с. : ил. - Парал. тит. англ.

- Белов А. В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. - СПб.: Наука и Техника, 2005. - 256 с: ил.

- Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 1. - М.: ООО «ИД СКИМЕН», 2002. - 336 с, илл.

- Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы. - М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2004. - 288 с: ил. (серия «Мировая электроника»)

- Мансфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. - М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2007. - 408 с: илл. (Серия «Программируемые системы»).

- М. Предко Руководство по микроконтроллерам. Том I. Москва: Постмаркет, 2001. - 416 с.

- Белов А. В. Создаем устройства на микроконтроллерах. - СПб.: Наука и Техника, 2007. - 304 с: ил.

- СмитДж. Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реализации: Пер. с англ. - М.: Мир, 2000. - 266 с, ил.

- Бойко В. И. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры/Авторы: В. И. Бойко, А. Н, Гуржий, В. Я. Жуйков, А. А. Зори, В. М. Спивак, Т. А. Терещенко, Ю. С. Петергеря. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 464 с: ил.

- Бэйкер, Бонни Что нужно знать цифровому инженеру об аналоговой электронике / Бонни Бэйкер ; пер. с англ. Ю. С. Магды. - М. : Додэка-ХХ1, 2010. - 360 с. : ил.

- Ан П. Сопряжение ПК с внешними устройствами: Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2001. - 320 с: ил.

- Микушин А. В. Занимательно о микроконтроллерах. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 432 с: ил.

УДК 621:53.08(075.8)

ББК 30.10я73

В00

Фёдоров Е.М.

В00	Проектирование микропроцессорных средств измерений: учебное пособие / Е.М. Фёдоров; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013.-171 с.

В учебном пособии приведены необходимые сведения по этапам и  методам проектирования микропроцессорных измерительных систем; классификации, назначении и описании микропроцессоров микроконтроллеров и вспомогательных БИС; аппаратным и программным средствам систем промышленной автоматизации; описанию и характеристикам распространённых современных моделей однокристальных микро ЭВМ; описанию языков программирования и средств разработчика; аппаратной и программной реализация некоторых типовых электронных узлов измерительных микропроцессорных систем.

.

Рецензенты

к.т.н.  ведущий инженер конструктор Ю.Г.Гладышев

к.т.н директор ООО «НПО Редвилл» В.В.Редько

© ГОУ ВПО «Томский политехнический

университет», 2013

© Фёдоров Е.М., 2013

© Оформление. Издательство Томского

политехнического университета, 2013

Учебное издание

Фёдоров Евгений Михайлович

Проектирование микропроцессорных средств измерений.

Учебное пособие

Научный редактор доктор технических наук, профессор А.Е. Гольдштейн

Компьютерная верстка Е.М. Фёдоров

Дизайн обложки И.О. Фамилия

Подписано к печати	 Формат 60x84/16. Бумага «Снегурочка».

Печать XEROX. Усл.печ.л. 9,01. Уч.-изд.л. 8,16.

Заказ	     . Тираж 100 экз.

____________________________________________________________________________

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТПУ. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30

Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.ipu.ru

# Text boxes

ОУ                                                                                             УСО                                        микро

ЭВМ

внешнее	                                                   ДВИ

устройство

ПУО                                                                    СОИ

Устройство

управления

Оптическая

среда

Фото-пиёмник

Выходное

устройство

Излучатель

Входное

устройство