ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по курсу ПАХТ

Провести технологический расчет процесса ректификации жидкой бинарной смеси на ректификационной установке непрерывного действия, работающего под давлением Рабс. ,  атм. и подобрать для соответствующего расхода смеси тарельчатую колонну и теплообменный аппарат (подогреватель или дефлегматор – по заданию преподавателя.

# Исходные данные для расчета

- Расход исходной смеси Gf, т/ч

- Состав смеси:

исходной-		f,% (масс.) (по НКК);

дистиллята-	р,% (масс.) (по НКК);

кубового остатка-(1-w),% (масс.) (по ВНК)

- Исходная смесь перед подачей в колонну подогревается в теплообменнике-подогревателе до температуры кипения. В качестве греющего агента используют водяной пар насыщенный под давлением Ризб., атм.

- В дефлегматоре в качестве хладоагента используют техническую воду с температурой tн, 0С. Конечной температурой необходимо задаться.

В расчет входит:

- Определение расхода дистиллята и кубового остатка (по МБ).

- Расчет действительного флегмового числа графическим методом.

- Определение высоты колонны (Н), диаметра колонны (Д):

а) для расчета действительного числа тарелок использовать метод кинетической кривой;

б) для расчет диаметра колонны провести гидравлический расчет аппарата.

- Определить расход пара в кипятильнике-испарителе (параметры пара задать самостоятельно).

- Провести расчет количества тепла, отдаваемого в теплообменниках-утилизаторах (тепла дистиллята и кубового остатка) и расход охлаждающей воды в них. (Температуры воды на входе и выходе из теплообменника принять самостоятельно).

Примечание: расчет и подбор теплообменника провести на ЭВМ.

## Варианты заданий на КР

| № зад. | Бинарная смесь | Расход смеси, Gf, т/ч | Состав смеси | Давление, Р, абс. (в колонне) | Подогреватель Давл. в тепл. НВП, Ризб. ати | Температура нач. охлажд. воды, 0С | Тип тарели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | f | р | (1-w) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Метил. спирт-этил. спирт | 5 | 25 | 93 | 97 | 1 | - | 10 | самостоятельно |
|  | Ацетон-вода | 12 | 22 | 94 | 98 | 1,5 | - | 8 | колпачковая |
|  | Бензол-толуол | 7,2 | 9 | 96 | 98 | 1 | - | 12 | колпачковая |
|  | Вода-укс. кислота | 10 | 60 | 98 | 99 | 1 | - | 10 | ситчатая |
|  | Метил. спирт-вода | 11 | 20 | 92 | 97 | 2,0 | 1,5 | - | ситчатая |
|  | Этил. спирт-вода | 9 | 10 | 96 | 98,5 | 1,3 | 2,0 | - | самостоятельно |
|  | Ацетон-этил. спирт | 8,5 | 25 | 97 | 99 | 2 | 1 | - | колпачковая |
|  | Этил. спирт-бензол | 6 | 12 | 97 | 97 | 2,0 | 1,8 |  | самостоятельно |
|  | Хлороформ-бензол | 10,8 | 18 | 98 | 99 | 1,5 | 1,5 | - | ситчатая |
|  | Мурав. к-та-укс. к-та | 12,5 | 16 | 96 | 98,5 | 2 | - | 8 | колпачковая |

Доцент Фролова И.В.									15.09.2013