## Slide 1
Лекция 6
Получение золота

## Slide 2: Типы золотосодержащих руд для кучного выщелачивания
известковый алеврит с субмикронными частицами золота и примесями пирита, галенита, киновари, стибнита;
окремненные алевролиты с микронными частицами золота, часто связанными с остаточными окислами железа;
песчаная и доломитовая руда, содержащая золото в межзерновом пространстве;
жильная кварцевая руда;
изверженные горные породы с небольшими кварцевыми жилами со свободным золотом.

## Slide 3: Вскрытие руды
Цианидное выщелачивание
Тиомочевинное (тиокарбамидное) выщелачивание
Тиосульфатное и аммиачно-тиосульфатное выщелачивание
Окислительное выщелачивание минеральными кислотами и солями
Бактериальное выщелачивание
Вторичные ионообменные явления в процессах выщелачивания золота
Сорбция благородных металлов активными углями
Извлечение благородных металлов ионообменными смолами и экстрагентами

## Slide 4: Реакции при видах выщелачивания
Цианидное выщелачивание
2Au + 4KCN + 1/2O2 + Н2O = 2KAu(CN)2 + 2КОН,
Тиомочевинное (тиокарбамидное) выщелачивание
2Au + Fe2(SO4)3 + 4Thio → [Au(Thio)2]2SO4 + 2FeSO4
Тиосульфатное и аммиачно-тиосульфатное выщелачивание
4Au + O2 + 8S2O32- + 4H+ → 4Au(S2O3) 23- + H2O,
Au + 5S2O32- + Cu(NH3)42+ → Au(S2O3) 23- + 4NH3 + Cu(S2O3)35-

## Slide 5: Сравнительные результаты выщелачивания руды различными методами
Система выщелачивания | Расход реагентов, кг на 1 т руды | Степень растворения Au, % | Общая сумма затрат на обработку сточных вод, млн. долл.
Цианид (рН 10,5-11) | NaCN – 0,15 CaO – 0,55 | 73 | 22,0
Гипохлорит (рН 6,4-6,5) | NaOCl – 5,55 HCl – 3,25 | 68 | 605
Бром (рН 1,3-2,1) | Br2 – 2,85 H2SO4 – 6,8 | 57 | 208
Тиосульфат (рН 9,4-9,5) | (NH4)2S2O3 – 14,5 NH3 – 2,0 | 37 | 242
Тиомочевина (рН 1,1-1,3) | CS(NH2)2 – 3,0 Fe2(SO4)3 – 9,0 H2SO4 – 48,0 | 57 | 194

## Slide 8
№ | Поз. | Наименование параметра | Ед изм | Зна- чение
1 | 73-1,2 | Подача (расход) товарного регенерата | л/ч | до 1200
2 | 73-1,2 | Концентрация Au в товарном регенерате (ТР) | мг/л | 400–1200
3 | 73-3,4 | Подача (расход) товарного регенерата | л/ч | до 1200
4 | 73-1,2,3,4 | Содержание в ТР механических взвесей | мг/л | 50
5 | 73-1,2,3,4 | Расход анолита в электролизер | л/ч | 300-500
6 | 73-1,2,3,4 | Концентрация H2SO4 в анолите | г/л | 20–40
7 | 73-1,2 | Концентрация Au в маточнике электролиза | мг/л | 50–100
8 | 73-1,2,3,4 | Содержание тиомочевины в анолите | г/л |  0,5
9 | 73-1,2 | Сила тока на выпрямителе | ампер | 1000÷1500
10 | 73-1,2 | Напряжение на выпрямителе | вольт | 8-10
11 | 73-3,4 | Сила тока на выпрямителе | ампер | 1500÷1800
12 | 73-3,4 | Напряжение на выпрямителе | вольт | до 10