## Slide 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Методы аналитического контроля производств
материалов современной энергетики»
ЛЕКЦИЯ 5
Молекулярная спектроскопия: общие положения. Электронная абсорбционная молекулярная спектроскопия: законы светопоглощения, измерения.
Лектор:
профессор каф. ХТРЭ ФТИ
Жерин И.И.
Томск 2016 г.

## Slide 2
Основные преимущества спектроскопии
– высокая чувствительность (10–5…10–7%);
– достаточно хорошая точность (3…5 %);
– экспрессность;
– многокомпонентность (от 20 до 70 элементов);
– малое количество образца (миллиграммы);
– универсальность – можно определять различные элементы в разнообразных объектах;
– документальность – результаты анализа могут храниться длительное время …
СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

## Slide 3
Характеристики электромагнитного
излучения (ЭМИ)
Электромагнитное излучение имеет двойственную природу:
волновую и корпускулярную.
Волновая природа Э-М излучения проявляется в том, что оно ведет себя как
физическое поле с непрерывными свойствами
(преломление, интерференция, дифракция, отражение, рассеяние).

## Slide 4
Корпускулярная природа Э-М излучения проявляется в том, что оно ведет себя как поток дискретных частиц (квантов);
это проявляется в таких явлениях, как испускание и поглощение
электромагнитного излучения атомами, молекулами и атомными ядрами.

## Slide 5
Для характеристики ЭМИ
применяется несколько параметров:
К волновым характеристикам ЭМИ относятся: 1) частота колебаний, 2) длина волны и 3) волновое число,
к квантовым – энергия квантов.

## Slide 6
Связь между волновой и корпускулярной природой света описывается уравнением Планка:
где ΔЕ – изменение энергии элементарной системы в результате поглощения или испускания фотона с энергией hν (h — постоянная Планка).

## Slide 7
Электромагнитный спектр
Совокупность всех частот (длин волн) электромагнитного излучения называют электромагнитным спектром.

## Slide 8
Электромагнитный спектр

## Slide 9
Поток фотонов с одинаковой длиной волны (частотой) называют монохроматическим, а с разными длинами волн (частотами) – полихроматическим.
Поток излучения от раскаленных тел
является полихроматическим
(пример: солнечный свет),

## Slide 10
Спектры испускания, поглощения и рассеяния
Учение о спектрах ЭМИ
базируется на
квантовых представлениях, основанных на двух
постулатах Н. Бора:

## Slide 11
постулаты Н. Бора: (!!!!!)
о существовании стационарных состояний: электрон в атоме может находиться только в стационарных состояниях, при которых атом не излучает энергии
2) о квантовых переходах с излучением: излучение или поглощение энергии атомов происходит только при переходе из одного стационарного состояния в другое в виде фотона.

## Slide 12
Спектроскопия основана на способности атомов и молекул испускать, поглощать или рассеивать электромaгнитное излучение.

## Slide 13
Классификация
спектроскопических методов
Спектроскопические методы можно классифицировать:
1) в соответствии со
свойствами ЭМИ,
2) исходя из
свойств атомных систем.

## Slide 14
Основные диапазоны электромагнитного спектра,
используемые в методах химического анализа
Область (метод) | Границы области |  | Основной процесс
 | в метрах | в используемых единицах | 
Радиочастотная (ЯМР, ЭПР) | 1–103 | 1–1000 м | Изменение спинов ядер и электронов
Микроволновая | 10–3–1 | 0,1–100 см | Изменение вращательных состояний молекул
Оптическая: инфракрасная | 10–6–10–3 | 10–13000 см–1 | Изменение колебательных состояний молекул
видимая | 10–8–10–6 | 400–750 нм | Изменение состояний валентных электронов
ближняя ультрафиолетовая | (2–4)·10–7 | 200–400 нм | То же
дальняя ультрафиолетовая | 10–8–2·10–7 | 10–200 нм | Изменение состояний внутренних электронов
Рентгеновская | 10–12–10–8 | 10–2–102 Å | То же
Гамма-излучение (ядерно-физические методы) | 10–13–10–10 | 10–2–101 МэВ | Ядерные реакции

## Slide 15
Методы спектроскопии можно классифицировать по ряду признаков
I. По типу оптических явлений различают виды спектроскопии:
1) спектроскопия испускания: – эмиссионная и – люминесцентная,
2) спектроскопия поглощения и
3) спекроскопия рассеяния.

## Slide 16
II. По диапазонам энергии ЭМИ
1) γ-спектроскопия
2) рентгеновскую спектроскопия
3) оптическая спектроскопия (спектроскопия в УФ- (ультрафиолетовой) и ВО- (видимой) областях, а также ИК- (инфракрасная) спектроскопия
4) радиоспектроскопия микроволновая спектроскопия и собственно радиочастотная спектроскопия

## Slide 17
III. По изучаемым объектам спектроскопию подразделяют на виды: |  | 
– ядерная | – атомная | – молекулярная
-сп-я 2) β-сп-я 3) γ-сп-я 4) аналитическая мёссбауэровская сп-я | Методы оптической сп-ии 2) Методы рентгеновской Сп-ии 3) электронная Сп-я | Электронная молекулярная абсорбционная сп-я (в УФ и видимой областях спектра); 2) ИК-спектроскопия, 3) люминесцентная Сп-я; 4) спектроскопия комбинационного рассеяния (КР-сп-я) 5) микроволновая спектроскопия.

## Slide 18
По отношению к Ядерным Материалам, в том числе и
к U, Pu, Th, наибольшее значение имеют следующие:
– из атомно-спектроскопических:
– атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭСА);
– относительно новый рентгено-флуоресцентный
анализ (РФА);
– атомно-абсорбционный анализ (ААА)
– из молекулярно-спектроскопических:
– электронная молекулярная абсорбционная
спектроскопия (спектрофотометрия) и
– молекулярная люминесцентная
спектроскопия

## Slide 19
Молекулярная
спектроскопия.

## Slide 20
Молекулярная спектроскопия
Происхождение спектров
в любом стационарном состоянии энергия молекул складывается из электронной, колебательной и вращательной энергий: Е = Еэл + Екол + Е вр
при этом наибольший вклад в полную энергию вносит энергия электронов: Еэл >> Екол >> Е вр.

## Slide 21
Энергия возбуждения электронов в молекулах состаляет 150-600 кДж/моль),
что соответствует излучению в видимой
и УФ- областях спектра.
Переходы между колебательными уровнями в пределах одного электронного состояния отвечают меньшим энергиям: 0,4-150 кДж/моль - это излучение в ИК-области
переходы между вращательными уровнями характеризуются ещё меньшей энергией:
0,001-0,4 кДж/моль - это излучение в далекой ИК и микроволновой областях

## Slide 22
Переходы между энергетическими уровнями с изменением главного квантового числа являются электронными,
между колебательными уровнями – колебательными,
между вращательными уровнями – вращательными .
Соответственно спектры называют электронными, колебательными и
вращательными.

## Slide 23
В молекулярной спектроскопии используют возбуждение молекул под действием электромагнитного поля. При этом молекула поглощает фотоны с энергией, равной разности энергий ее орбиталей.
Совокупность всех поглощенных частот составляет спектр поглощения молекулы (молекулярный абсорбционный спектр).

## Slide 24
Схема электронного, колебательного и вращательного спектров
атомов и молекул

## Slide 25
Поглощение электромагнитного излучения веществом М :
M+ hν→M*
где M* – атом или молекула в возбужденном
состоянии.
Релаксация (снятие возбуждения) - превращение
энергии возбуждения
в тепло:
М* → М + тепло

## Slide 26
Абсорбционная эл-нная молекулярная
спектроскопия
основана на энергетических переходах валентных электронов, сигналы от которых проявляются в видимой и УФ областях
(лат. absorption, от absorbeо – поглощаю, поглощение во всем объеме).

## Slide 27
Аналитические методы, основанные на поглощении молекулами видимого и УФ-излучений (света), называют
спектрофотометрическими
(поглощение монохроматического излучения)
и фотометрическими
(поглощение полихроматического света).

## Slide 28
Иногда методы с использованием поглощения видимого света, называют колориметрическими (фотоколориметрическими) (от лат. color – цвет).
Границы видимой области спектра составляют
400-750 нм,
а УФ области – (10-400) нм.
В спектрофотометрии обычно используют лишь длинноволновую часть УФ области с λ>200 нм

## Slide 29
Абсорбционная молекулярная
спектрометрия в инфракрасной области спектра
(инфракрасная спектрометрия)
основана на колебательных переходах, сигналы от которых проявляются
в ИК-области.

## Slide 30
Люминесцентная спектрометрия основана на испускании излучения
после возбуждения молекул светом (вторичное излучение, реизлучение).
Магнитная резонансная спектроскопия основана на получении сигналов от молекул, помещенных в магнитное поле.

## Slide 31
Фотоакустическая спектроскопия основана на измерении теплоты, выделяемой при безызлучательных переходах
Рентгеновская молекулярная спектроскопия основана на возбуждении
внутренних электронов молекул

## Slide 32
Для урана, плутония и тория
из методов молекулярной спектроскопии
наиболее значимыми являются
спектрофотометрия
и люминесценция.

## Slide 33
Спектрофотометрия
Основные положения и законы абсорбции излучения справедливы для всех областей спектра – от рентгеновского до радиоизлучения.
Количественный спектрофотометрический анализ основан на
законах светопоглощения и
законе аддитивности
оптических плотностей

## Slide 34
Схема распределения световых потоков при прохождении света через поглощающий раствор

## Slide 35
где I – интенсивность светового потока,
прошедшего через раствор;
I отр – интенсивность светового потока,
отражённого от границы раздела;
I погл – интенсивность светового потока,
поглощённого раствором.

## Slide 36
закон Бугера – Ламберта:
однородные слои одного и того же вещества одинаковой толщины поглощают одну и ту же долю падающей на них световой энергии
(при С = const)::
I = I0e–al
где I – интенсивность светового потока,
прошедшего через раствор;
I0 – интенсивность падающего светового
потока;
а – коэффициент поглощения среды;
l – толщина поглощающего слоя.

## Slide 37
Закон Бера:
поглощение потока электромагнитного излучения прямо пропорционально
числу частиц поглощающего вещества,
через которое проходит поток этого излучения.

## Slide 38
оптическая плотность раствора прямо пропорциональна концентрации растворенного вещества при постоянной толщине слоя:
D = kс,
где с – концентрация, k — коэффициент пропорциональности; D – оптическая плотность (поглощение) она равна нулю для абсолютно прозрачного раствора и стремится к бесконечности для абсолютно непрозрачного раствора.
или:

## Slide 39
тогда

## Slide 40
Объединенный закон
Бугера-Ламберта-Бера
называется
основным законом светопоглощения и выражается уравнением:
I = I0∙ 10 – cl
где  – молярный коэффициент светопоглощения

## Slide 41
,
где D – оптическая плотность (поглощение),
или в другой общепринятой форме:

## Slide 42
Таким образом, оптическая плотность раствора прямо пропорциональна:
концентрации поглощающего
вещества (с),
толщине слоя раствора (l) и
молярному коэффициенту
светопоглощения Ɛ:

## Slide 43
l2
l1 > l2 > l3
Зависимость оптической плотности раствора от концентрации поглощающего вещества
(при соблюдении закона Бера)

## Slide 44
Основной характеристикой поглощения любой системы является коэффициент поглощения , который
зависит от длины волны, природы поглощающего вещества и температуры,
но НЕ зависит (!) от концентрации
(с) и от толщины слоя(l).
Это удельная величина:

## Slide 45
т. е. это оптическая плотность 1-молярного раствора, помещенного в кювету с толщиной поглощающего слоя 1 см:
при с = 1 моль/л и l = 1 см  = D
и имеет размерность см3/моль.
Величина молярного коэффициента светопоглощения меняется в широких пределах:
для слабоокрашенных растворов (бихромат калия, растворы уранила урана) , величина его не превышает 400 – 500,
для сильно окрашенных веществ
она достигает 120 000 (!!!).

## Slide 46
Поглощение света каким-либо веществом не зависит от присутствия в растворе других веществ, и оптическая плотность смеси веществ равна сумме оптических плотностей каждого из них.
D = D1 + D2 + ... + Dn = = (i∙ci∙l)
Закон аддитивности

## Slide 47
Чувствительность спектрофотометрии
Пусть Dmin = 0,001, а max = 100 000,
тогда для кюветы толщиной 1 см
мольл –1

## Slide 48
Спектры поглощения
Для полной характеристики окрашенных растворов пользуются их спектрами поглощения –
-- это зависимости D или  от длины волны λ:
D = f () или ε = f ().
Каждое вещество характеризуется индивидуальным спектром поглощения

## Slide 50
Область максимального поглощения лучей характеризуется также размытостью максимума поглощения – интервалом длин волн
( – 1/2),
отвечающим половинным значениям максимального молярного коэффициента поглощения или максимальной оптической плотности раствора

## Slide 52
Максимум поглощения света в определённой спектральной области является важной оптической характеристикой вещества,
а весь спектр поглощения характеризует его качественную индивидуальность.

## Slide 53
Для достижения наибольшей чувствительности измерения оптической плотности проводят в области длин волн, в которой наблюдается наибольшее светопоглощение.
В области максимального поглощения всегда достигается максимальная точность и чувствительность фотоколориметрических методов анализа.

## Slide 54
Для того, чтобы выделить область максимального поглощения, пользуются светофильтрами, которые пропускают лишь определенную область спектра.

## Slide 55
В спектрофотометрах используются
монохроматоры
(призмы или дифракционные решетки).
Выбор реактива для анализа
Большинство соединений в растворах обладают весьма низким поглощением, поэтому непосредственное их фотометрирование характеризуется низкой чувствительностью и избирательностью.
Например, для алюминия и тория неизвестны окрашенные неорганичские соединения

## Slide 56
Для резкого увеличения чувствительности (до 100 000 раз) применяют специфические
реагенты-красители,
которые образуют интенсивно окрашенные комплексные соединения, характеризующиеся очень высокими значениями констант устойчивости и молярных коэффициентов
светопоглощения.

## Slide 57
Лучшим реактивом считают такой, который обеспечивает:
1) наибольшее смещение максимума поглощения окрашенного соединения и реагента (рис. 17):  = соед. – реаг.;

## Slide 58
наибольшее абсолютное и относительное изменение величины ε при образовании соединения :
ε = εсоед. – εреаг. и ε = εсоед./εреаг.;

## Slide 59
3) наибольшую разницу в значениях рН при образовании окрашенного соединения и реагента;
4) наибольший интервал значений рН, в котором соблюдается постоянство оптической плотности раствора окрашенного соединения

## Slide 60
Измерения в спектрофотометрии
В методах абсорбционной спектроскопии не измеряют абсолютных значений I и I0. Для оценки степени поглощения проводят сравнение интенсивности излучения, проходящего сквозь анализируемый раствор, с интенсивностью потока излучения, проходящего сквозь раствор сравнения, поглощение которого принимают равным нулю.

## Slide 61
Принципиальная схема прибора для абсорбционной спектроскопии

## Slide 62
Монохроматор включает
призму или решётку,
разлагающие это излучение источника
в непрерывный спектр,
из которого с помощью узкой щели выделяется полоса нужной ширины.

## Slide 63
Схема призменного монохроматора

## Slide 64
Выходящий из выходной щели поток проходит через образец и затем попадает на детектор.
В спектроскопии ВО и УФ-областей
в качестве детекторов наибольшее распространение имеют
фотоэлементы и фотоумножители.
В ИК- абсорбционной спектроскопии в качестве детектора может быть использована термопара.

## Slide 65
В детекторе возникает
электрический ток,
линейно меняющийся при изменении мощности потока.
Этот ток усиливается и измеряется
или регистрируется.

## Slide 66
схема оптической системы
однолучевого спектрального фотометра

## Slide 67
Упрощенная оптическая система спектрофотометра с диодной матрицей

## Slide 68
Однолучевой спектральный прибор:
1 – источник излучения; 2 – анализатор излучения; 3 – отделение для проб (кюветное отделение); 4 – приемник излучения;
5 – система усиления электрического сиrнала;
6 – регистрирующее устройство; ОС – образец сравнеиия; ИО – измеряемый образец.

## Slide 69
Двухлучевой абсорбционный спектральный прибор:
1 – источник излучения; 2 – анализатор излучения (монохроматор, светофильтр); 3 – отделеиие для проб (кюветное отделение); 4 – приемник излучения;
5 – система усиления электрическоrо сигнала;
6 – регистрирующее устройство; ОС – образец сравнения; ИО – измеряемый образец; М – зеркало

## Slide 70
Для определения концентрации элемента в фотометрии чаще всего используют метод градуировочного графика.
Для построения градуировочного графика
в координатах D-с
готовят ряд стандартных растворов, содержащих известное количество определяемого элемента,
в тех же условиях,
в которых приготовлен испытуемый раствор.