## Slide 1
Детали машин
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет

## Slide 2
Лекция 10
Детали машин

## Slide 3: Основные понятия и определения
Детали машин – научная дисциплина по теории расчета и конструированию деталей и узлов машин общемашиностроительного применения. Детали общего назначения применяют в машиностроении в очень больших количествах, поэтому любое усовершенствование расчета и конструкций этих деталей, позволяющее уменьшить затраты материала, снизить стоимость производства, повысить долговечность, приносит большой экономический эффект.
Основными задачами курса являются:
изучение конструкций и критериев работоспособности основных деталей и узлов машин;
изучение основ теории совместной работы и методов расчета деталей машин;
формирование навыков конструирования деталей и узлов машин.

## Slide 4: Основные понятия и определения
Под деталью понимают элемент конструкции (изделие), изготовленный из однородного материала (одной марки) без применения сборочных операций.
Совокупность деталей, соединенных посредством сборочных операций и предназначенных для совместной работы или выполняющих определенные функции, называют сборочной единицей или узлом.

## Slide 5: Основные понятия и определения
По функциональному признаку детали машин общего назначения подразделяются на следующие группы:
1. Детали соединений и соединения.
1.1. Разъемные соединения: резьбовые, клиновые, штифтовые, шпоночные, шлицевые (зубчатые), профильные, клемовые.
1.2. Неразъемные соединения: свариваемые, клепаные, паяные, склеиваемые.
1.3. Промежуточные соединения: цилиндрические с натягом, соединения стяжными кольцами и планками.

## Slide 6: Основные понятия и определения
2. Детали передач.
2.1. Управляющие передачи: двигательные передачи, передачи исполнительным механизмом.
2.2. По физическому эффекту.
2.2.1. Электрические.
2.2.2. Пневматические.
2.2.3. Гидравлические.
2.2.4. Механические.
2.2.4.1. Зацеплением: зубчатые, винт – гайка, червячные, цепные, волновые.
2.2.4.2. Трением: фрикционные, ременные.

## Slide 7: Основные понятия и определения
3. Детали, обслуживающие вращательное движение.
3.1. Валы и оси.
3.2. Подшипники: качения, скольжения.
3.3. Муфты.
4. Шарнирно-рычажные механизмы: направляющие кулисы и ползуны,
кривошипно-ползунный механизм, кривошипы, шатуны, коромысла, кулачки, эксцентрики, ролики.
5. Упругие элементы: пружины, рессоры.
6. Уравновешивающие равномерность движения: маховики, маятники,
бабы, шаботы, грузы.
7. Детали, обеспечивающие смазывание и защиту от загрязнения: манжеты, уплотнения и т. д.
8. Детали и механизмы управления: рукоятки, тяги.

## Slide 8: Основные требования к деталям машин
Машина (деталь) должна быть работоспособной.
Работоспособностью называют состояние деталей, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными нормативно-технической докумен тацией, и сохранением прочности, жесткости, неизменяемости формы и размеров, износостойкости, виброустойчивости и теплостойкости.

## Slide 9: Основные требования к деталям машин
Машина (деталь) должна обеспечивать заданную надежность.
Под надежностью понимают свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение определенного промежутка времени или требуемой наработки.

## Slide 10: Модели нагружения деталей машин
По характеру нагружения внешние силы разделяются на поверхностные и объемные.
Поверхностные силы действуют на поверхность деталей и являются результатом взаимодействия деталей, объемные силы – силы тяжести и инерции – приложены к каждой частице детали.

## Slide 11: Модели нагружения деталей машин
Силы вызывают в деталях деформации и напряжения.
По характеру изменения во времени напряжения подразделяют на статические и циклические.
Статическими называют нагрузки (напряжения), медленно изменяющиеся во времени.
Циклические нагрузки характеризуются параметром цикла и непрерывно изменяются с течением времени.

## Slide 12: Основные критерии работоспособности деталей машин
Прочность является основным критерием работоспособности, т. е. задачей обеспечения необходимой прочности является определение размеров и форм деталей машин, исключающих возможность возникновения недопустимо большой остаточной деформации, преждевременных поломок и поверхностных разрушений.
Условия прочности можно выразить следующими формулами:
где F – действующая нагрузка, Н; A – площадь сечения детали, мм2 .

## Slide 13: Основные критерии работоспособности деталей машин
Для пластичных материалов в качестве предельного напряжения берется предел текучести и запас прочности S:
для хрупких материалов в качестве предельного напряжения берется предел прочности и запас прочности:

## Slide 14: Основные критерии работоспособности деталей машин
Жесткость – способность деталей сопротивляться изменению формы под действием сил является, наряду с прочностью, одним из основных критериев работоспособности. Расчет некоторых деталей нужно вести с учетом необходимой жесткости, что достигается путем сопоставления углов скручивания, поворота и прогибов с предельно допустимыми значениями для данных условий работы.

## Slide 15: Основные критерии работоспособности деталей машин
Износостойкость. Износ (результат изнашивания) – это постепенное уменьшение размеров деталей по поверхности в результате трения, что увеличивает стоимость эксплуатации машин в связи с необходимостью проверки их состояния и ремонта.
механическое изнашивание. Основным является абразивное изнашивание, т. е. изнашивание посторонними твердыми, преимущественно абразивными частицами или неровностями сопряженной твердой поверхности;
молекулярно-механическое изнашивание – схватывание или заедание происходят в результате молекулярных сил трения. Холодное схватывание связано с износом и выдавливанием масляной пленки при малых скоростях, горячее схватывание обусловлено понижением вязкости масла при больших скоростях. Схватывание в начальной форме проявляется в намазывании материала одной сопряженной детали на другую, а в наиболее опасной форме – в местном сваривании;
коррозионно-механическое изнашивание (фреттинг-коррозия) – следствие химического или электрического взаимодействия материала со средой и механического разрушения постоянно контактирующих поверхностей.

## Slide 16: Основные критерии работоспособности деталей машин
Теплостойкость. Работа машин сопровождается тепловыделением, связанным с рабочим процессом машин и трением в их механизмах.
Виброустойчивость. Под виброустойчивостью понимают способность
конструкций работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний.
В машинах в основном наблюдаются два вида колебаний:
вынужденные колебания, вызываемые внешними периодическими силами (неуравновешенностью вращающихся деталей, погрешностью изготовления). Во избежание резонанса (совпадения собственных частот с вынужденными) производят расчет амплитудно-частотных характеристик;
автоколебания (самовозбуждающиеся колебания) – колебания, в которых возмущающиеся силы вызываются самими колебаниями. Расчет динамической устойчивости проводится для отдельных деталей и систем.

## Slide 17: Основные критерии работоспособности деталей машин
Надежность – свойство изделий выполнять в течение заданного времени или заданной наработки свои функции, сохраняя в заданных пределах эксплуатационные показатели.
Безотказность – свойство сохранять работоспособность в течение заданной наработки без вынужденных перерывов.
Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для ремонтов и технического обслуживания.
Ремонтопригодность – приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов.
Сохраняемость – свойство изделия сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного срока хранения и транспортирования.

## Slide 18: Основные критерии работоспособности деталей машин
Отказ – полная или частичная утрата изделием его работоспособности.
Различают следующие виды отказов:
1) по возможности дальнейшего использования изделий – полные и частичные;
2) по характеру возникновения – внезапные и постепенные;
3) по последствиям – опасные для жизни, тяжелые и легкие;
4) по возможности устранения – устранимые и неустранимые;
5) по времени возникновения – приработочные, нормальной эксплуатации, износовые.

## Slide 19: Основные критерии работоспособности деталей машин
Правила обеспечения надежности:
1. Система должна широко использовать стандартные и унифицированные детали и узлы.
2. Система должна содержать защитные устройства, предусматривающие устранение возможности возникновения катастрофических отказов (ограничение возрастания оборотов, температуры, давления, крутящего момента и т. п.), а также сигнальные устройства, предупреждающие о нарушении нормальной работы (световые сигналы и т. п.).
3. Система должна быть удобной для ремонта, допускать простую замену отдельных элементов и узлов без разборки и переналадки всего изделия.
4. Для сложных ответственных изделий должна быть разработана система технической диагностики, осуществляющая сбор, хранение и анализ информации о состоянии изделия.
5. В пределах общего срока службы изделий могут быть предусмотрены регламентные работы, профилактические осмотры и ремонты, сроки которых определяются соображениями надежности и экономической целесообразности.

## Slide 20
Лекция 11
Зубчатые передачи

## Slide 21: ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Зубчатая передача – это механизм, который с помощью зубчатого зацепления передает или преобразует движение с изменением угловых скоростей и моментов. Зубчатая передача состоит из колес с зубьями, которые сцепляются между собой, образуя ряд последовательно работающих кулачковых механизмов.
Достоинства зубчатых передач:
1. Постоянство передаточного отношения i.
2. Надежность и долговечность работы.
3. Компактность.
4. Большой диапазон передаваемых скоростей.
5. Небольшое давление на валы.
6. Высокий КПД.
7. Простота обслуживания.
Недостатки зубчатых передач:
1. Необходимость высокой точности изготовления и монтажа.
2. Шум при работе со значительными скоростями.
3. Невозможность бесступенчатого регулирования передаточного отношения i.

## Slide 22: ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Зубчатая передача – это механизм, который с помощью зубчатого зацепления передает или преобразует движение с изменением угловых скоростей и моментов. Зубчатая передача состоит из колес с зубьями, которые сцепляются между собой, образуя ряд последовательно работающих кулачковых механизмов.
Достоинства зубчатых передач:
1. Постоянство передаточного отношения i.
2. Надежность и долговечность работы.
3. Компактность.
4. Большой диапазон передаваемых скоростей.
5. Небольшое давление на валы.
6. Высокий КПД.
7. Простота обслуживания.
Недостатки зубчатых передач:
1. Необходимость высокой точности изготовления и монтажа.
2. Шум при работе со значительными скоростями.
3. Невозможность бесступенчатого регулирования передаточного отношения i.

## Slide 23: Классификация зубчатых передач
По виду зацепления зубьев.

## Slide 24: Классификация зубчатых передач
2. По взаимному расположению осей валов

## Slide 25: Классификация зубчатых передач
3. По расположению зубьев относительно образующей обода колеса

## Slide 26: Классификация зубчатых передач
3. По расположению зубьев относительно образующей обода колеса

## Slide 27: Геометрические параметры зубчатых колес
Эвольвентой или разверткой окружности называют кривую, описываемую точкой прямой, лежащей в плоскости круга и перекатывающейся без скольжения по его окружности.

## Slide 28: Геометрические параметры зубчатых колес
Эвольвентное некорригированное зацепление

## Slide 29: Геометрические параметры зубчатых колес
Для прямозубых цилиндрических передач:
- диаметр делительной окружности d = m× z ;
- диаметр выступов зубьев da = d + 2 × m;
- диаметр впадин зубьев d f = d - 2,5× m;
- высота головки зуба ha = m;
- высота ножки зуба h f = 1,25 × m;
- высота зуба h = 2,25 × m;
межосевое расстояние
где z1 и z2 - число зубьев шестерни и колеса

## Slide 30: Геометрические параметры зубчатых колес

## Slide 31: Геометрические параметры зубчатых колес
окружной шаг
окружной модуль
диаметр делительной окружности

## Slide 32: Геометрические параметры зубчатых колес

## Slide 33: Понятие о корригировании зубчатых передач
Улучшение профиля зуба путем его очерчивания другим участком той же эвольвенты по сравнению с нормальным зацеплением называют корригированием.
для устранения подрезания зубьев шестерни, если z1 < zmin ;
для повышения изгибной прочности зубьев, что достигается увеличением их толщины;
для повышения контактной прочности, что достигается увеличением радиуса кривизны в полюсе зацепления;
- для получения заданного межосевого расстояния передачи.

## Slide 34: Понятие о корригировании зубчатых передач
1 - зуб некорригированного колеса; 2 - зуб корригированного колеса

## Slide 35: Силы в зацеплении прямозубых зубчатых передач
окружная сила
радиальная сила

## Slide 36: Силы в зацеплении косозубых зубчатых передач
окружная сила радиальная сила (см.выше)
осевая сила
осевая сила

## Slide 37: Виды разрушения зубьев и критерии работоспособности зубчатых передач

## Slide 38: Виды разрушения зубьев и критерии работоспособности зубчатых передач

## Slide 39: Допускаемые контактные напряжения
где предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов нагружения, определяют как функцию от твёрдости материала полученную после различных видов термообработки;
SH - коэффициент безопасности, зависит от вида термообработки;
KHL - коэффициент долговечности, учитывающей влияние срока службы и режима нагрузки передачи

## Slide 40: Допускаемые напряжения изгиба
где s F lim - предел изгибной выносливости зубьев, соответствующий базовому числу циклов нагружений, также его величина зависит от вида термообработки и твёрдости материала колёс после неё;
SF - коэффициент безопасности, учитывающий технологию получения колёс (литьё, ковка, штамповка и т.д.);
KFL - коэффициент долговечности;
KFC - коэффициент, учитывающий реверсивность передачи.

## Slide 41: Расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную прочность и по напряжениям изгиба

## Slide 42: Расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную прочность и по напряжениям изгиба

## Slide 43: Изгиб зубьев на примере прямозубого зацепления

## Slide 44: Изгиб зубьев на примере прямозубого зацепления

## Slide 45: Изгиб зубьев на примере прямозубого зацепления

## Slide 46: КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

## Slide 47: КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
где dm - средний делительный диаметр, соответственно шестерни dm1 ,колеса dm2 ;
de - внешний делительный (начальный) диаметр;
z - число зубьев;
mtm - средний окружной модуль;
mte - внешний окружной модуль.
Между модулями mtm и mte существует зависимость:
где b - ширина зубчатого венца (длина зуба).

## Slide 48: КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Внешнее конусное расстояние:

## Slide 49: Силы в зацеплении конических зубчатых передач

## Slide 50: Расчет прямозубой конической передачи по напряжениям изгиба

## Slide 51: Расчет зубьев прямозубой конической передачи по контактным напряжениям

## Slide 52: Конические передачи с непрямыми зубьями

## Slide 53: ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

## Slide 54: ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
где z2 - число зубьев колеса; z1 - число заходов червяка.
Достоинства передачи:
- плавность и бесшумность работы;
- компактность и сравнительно небольшая масса конструкции;
- возможность большого редуцирования;
- возможность осуществления самотормозящей передачи;
большая кинематическая точность.
Недостатки:
- сравнительно низкий КПД;
- повышенный износ и склонность к заеданию;
- применение для колес дорогих антифрикционных материалов;
- повышенные требования к точности сборки.

## Slide 55: РЕДУКТОРЫ
Цилиндрический одноступенчатый редуктор

## Slide 56: РЕДУКТОРЫ
Цилиндрический соосный двухступенчатый редуктор

## Slide 57: РЕДУКТОРЫ
Конический редуктор

## Slide 58: РЕДУКТОРЫ
Червячный редуктор

## Slide 59: Список литературы:
Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: учеб. Пособие /А.Е. Шейнблит. Калининград: Янтар. сказ., 2005. 456 с.
Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин 1988