## Slide 1
Лекция 17
НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## Slide 2: Сварные соединения
Сварным соединением называется неразъемное соединение, состоящее из двух деталей и соединяющего их сварного шва.
По взаимному расположению сварные соединения делятся на стыковые – условное обозначение С, нахлесточные – Н, тавровые – Т и угловые – У.

## Slide 3: Сварные соединения
Стыковые сварные соединения – типичные сварные соединения, в которых торцы или кромки соединяемых деталей располагаются так, что поверхность одной детали является продолжением поверхности другой детали.

## Slide 4: Сварные соединения
Нахлесточные сварные соединения широко применяют при изготовлении различных строительных конструкций – колонн, мачт, ферм и др. Один элемент соединения накладывается на другой. Величина перекрытия должна быть не менее удвоенной суммы толщин свариваемых кромок изделия. Листы при сварке заваривают с обеих сторон, чтобы не допустить проникновения влаги в зазор между свариваемыми листами.

## Slide 5: Сварные соединения
Тавровые сварные соединения – это соединения, при которых торец одного элемента примыкает к поверхности другого элемента свариваемой конструкции под некоторым углом (чаще всего под прямым).

## Slide 6: Сварные соединения
Угловые сварные соединения при малых толщинах (S = 2–8 мм) выполняют ручной сваркой, при средних толщинах (S = 6–14 мм) – полуавтоматической сваркой, при значительных толщинах (S = 10–40 мм) – автоматической и полуавтоматической сваркой.

## Slide 7: Классификация сварных швов
по положению относительно действующей силы: фланговый (а), лобовой (б), косой (в);

## Slide 8: Классификация сварных швов
по положению в пространстве: нижний (а), горизонтальный (б), вертикальный (в), потолочный (г);

## Slide 9: Классификация сварных швов
по внешней форме: выпуклый, нормальный, вогнутый ;

## Slide 10: Классификация сварных швов
по протяженности: непрерывистый (а), прерывистый (б).

## Slide 11: Оценка работоспособности сварных швов
где lш – длина шва, мм; S – толщина листа, мм; Wш – момент сопротивления сварного шва, мм3; [σ]′ – допускаемое напряжение материала сварного шва, Н/мм2.

## Slide 12: Оценка работоспособности сварных швов
где 0,7K – расчетное значение катета шва, мм; [τ]′ – допускаемое напряжение среза материала сварного шва, Н/мм2.

## Slide 13: Оценка работоспособности сварных швов
Допускаемые напряжения для сварного шва выбираются в зависимости от величины допускаемого напряжения для основного материала [σ], путем понижения на величину коэффициента качества шва Kш:

## Slide 14: Заклепочные соединения
Основным скрепляющим элементом заклепочных соединений является заклепка. Она представляет собой короткий цилиндрический стержень длиной L, диаметром d, на одном конце которого находится головка диаметром D, высотой Н, а для некоторых видов – с углом конуса α
Головки заклепок могут иметь сферическую, коническую или коническо-сферическую форму. В зависимости от этого различают головки полукруглые (а), потайные (б), полупотайные (в) и плоские (г).

## Slide 15: Заклепочные соединения

## Slide 16: Заклепочные соединения
Достоинства заклепочных соединений в сравнении со сварными:
1. Стабильность качества соединения. Надежная работа при ударных и вибрационных нагрузках.
2. Надежный и простой визуальный контроль качества.
3. Возможность соединения деталей из несвариваемых или подверженных короблению материалов.
Недостатки заклепочных соединений:
1. Ослабление деталей отверстиями и в связи с этим повышенный расход металла.
2. Менее удобные конструктивные формы и трудность автоматизации процесса склепывания.

## Slide 17: Технология выполнения заклепочного соединения

## Slide 18: Оценка работоспособности заклепочных соединений
где F – срезающая сила, Н; d – диаметр заклепки, мм; Z – количество заклепок; I – число плоскостей среза; [τ]ср – допускаемое напряжение среза, Н/мм2.
где S – минимальная толщина соединяемых деталей, мм; [σ]см – допускаемое напряжение смятия, Н/мм2.

## Slide 19: Соединение деталей с гарантированным натягом
В соединениях деталей с гарантированным натягом взаимное смещение их относительно друг друга предотвращается силами трения на поверхности контакта.
Соединения с натягом можно разделить на две группы:
соединение деталей по цилиндрическим или коническим поверхностям, причем одна деталь охватывает другую (наиболее распространено);
соединения деталей по плоскости с помощью стяжных колей.

## Slide 20: Клеевые и паяные соединения
где F – действующее усилие, Н; b и l – длина и ширина нахлестки, мм; [τ]′cр – допускаемое напряжение среза материала шва; для клея БФ-2 [τ]′cр = 15–20 МПа, для клея БФ-4 [τ]′cр = 25–30 МПа.

## Slide 21: Соединение деталей с гарантированным натягом
Достоинства соединений с гарантированным натягом в сравнении с другими соединениями, передающими усилия или моменты:
1. Возможность работать с большими нагрузками.
2. Хорошее восприятие ударных нагрузок (шпоночные соединения в таких условиях обминаются).
3. Просты в изготовлении и не ослабляют сечение вала.
Недостатком таких соединений являются трудности при сборке и разборке: появляются повреждения посадочных мест и ослабления посадки, отличающиеся большим рассеиванием прочности из-за действительных размеров вала и отверстия в пределах допуска.

## Slide 22: Соединение деталей с гарантированным натягом
По способу сборки различают:
соединения, собираемые запрессовкой;
соединения с нагревом охватывающей поверхности;
соединения с охлаждением вала.

## Slide 23: Соединение деталей с гарантированным натягом

## Slide 24: Соединение деталей с гарантированным натягом
При нагружении соединения осевой силой
где d – диаметр посадочной поверхности, мм; l – длина посадочной поверхности, мм; p – давление на контактной поверхности, мм; f – коэффициент трения скольжения; Ксц – коэффициент запаса по сцеплению.

## Slide 25: Соединение деталей с гарантированным натягом
При одновременном нагружении силой Fa и моментом T расчет ведется по равнодействующей силе