| НИ Томский политехнический университет |  | Институт природных ресурсов |
| --- | --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 |

### по дисциплине Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений

кафедра  ГРПИ

курс 2

- Методы получения промыслово-геологической информации?

- Пористость и строение порового пространства?

- Какие породы называются коллекторами?

Составил: ________________доцент  Г.Ф.Ильина

Утверждаю: Зав. кафедрой ___________________ В. А. Ворошилов

«_1___»___апрель__2015 г.

| НИ Томский политехнический университет |  | Институт природных ресурсов |
| --- | --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 |

### по дисциплине Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений

кафедра  ГРПИ

курс 2

1. Что характеризует первую стадию разработки месторождения?

2. Пластовое давление, как производят замер пластового давления?

- Эллизионные, инфильтрационные системы.

Составил: ________________доцент  Г.Ф.Ильина

Утверждаю: Зав. кафедрой ___________________ В. А. Ворошилов

«___1___»__сентября____2014 г.

| НИ Томский политехнический университет |  | Институт природных ресурсов |
| --- | --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 |

### по дисциплине Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений

кафедра  ГРПИ

курс 2

- Что характеризует четвертую стадию разработки месторождения?

- Что собой представляет статическая модель залежи?

- Карта изобар, что показывает?

Составил: ________________ доцент Г.Ф.Ильина

Утверждаю: Зав. кафедрой _________________ В. А. Ворошилов

«_1___»_______апрель______2015 г.

| НИ Томский политехнический университет |  | Институт природных ресурсов |
| --- | --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 |

### по дисциплине Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений

кафедра  ГРПИ

курс 2

1. Что характеризует третью стадию разработки месторождения?

2. Какое давление называется гидростатическим?

3. «Первичное» и «вторичное» вскрытие пласта. Освоение скважины.

Составил: ________________доцент  Г.Ф.Ильина

Утверждаю: Зав. кафедрой ___________________ В. А. Ворошилов

«___1___»__сентября____2014 г.