Расчет трубчатой печи для подогрева нефти

Последовательность расчета печи:

- Рассчитывают процесс горения топлива.

- Определяют к.п.д. печи, ее полезную и полную тепловую мощность, расход топлива.

- Определяют поверхность нагрева радиантных труб и основные размеры камеры радиации (топки).

- Проверяют, находится ли скорость сырья на входе в змеевик печи в допустимых пределах.

- Рассчитывают лучистый теплообмен в топке.

- Определяют площадь поверхности конвективного нагрева, число конвекционных труб и размеры камеры конвекции.

1. Расчет горения топлива

Рассчитывается низшая теплота сгорания топлива:

(1),

где:  - удельная теплота сгорания i- го компонента топлива, кДж/м3,  - содержание i- го компонента в топливе, % об. расчет вести без учета теплоты окисления азота.

Пересчитать теплоту сгорания в кДж/кг, для чего рассчитать плотность топлива.

Пересчитать состав топлива в % масс.

Рассчитать элементный состав топлива, % масс. Выполнить проверку:

C+N+H+O=100%   (2)

Определить теоретическое количество воздуха, необходимого для сжигания 1кг газа по формуле:

, [кг/кг]               (3)

Для печей с излучающими стенками коэффициент избытка воздуха принимают . Принять любой коэффициент избытка, из приведенного интервала и рассчитать действительное количество воздуха:

(4)

Плотность воздуха при нормальных условиях – 1.293 кг/м3.

Определить количество продуктов сгорания, образующихся при сжигании 1кг топлива, кг/кг.

(5)

Проверку правильности расчета выполнить по формуле:

(6)

Содержанием влаги в воздухе пренебрегаем.

Рассчитать объемное количество продуктов сгорания на 1кг топлива (при нормальных условиях), м3/кг.

(7)

где: Mi – молекулярная масса i- го компонента топлива.

Определить плотность продуктов сгорания (при нормальных условиях), м3/кг.

(8)

Определить энтальпию продуктов сгорания 1кг топлива при Т=273, 300, 500, 700, 1100, 1500, 1900 К по формуле:

(9)

где: сi – массовая теплоемкость продукта сгорания.

Построить график q-T.

Таблица 1. Состав топлива

| № вар. | Состав топлива, % об. |
| --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | н-С4Н10 | СО2 | N2 |
| 1 | 98 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
| 2 | 99 | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | 0.5 |
| 3 | 95 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 2.2 |
| 4 | 97 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
| 5 | 98 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 |
| 6 | 96 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2 |
| 7 | 97 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
| 8 | 98.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 9 | 97 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 10 | 95.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |

Таблица 2. Плотность компонентов топлива, кг/м3

| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | н-С4Н10 | СО2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.72 | 1.36 | 2.02 | 2.673 | 1.98 | 1.25 |

Таблица 3. Теплоемкость продуктов сгорания, кДж/(кг*К)

| Т, К | О2 | N2 | СО2 | Н2О |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 0.9148 | 1.0304 | 0.8147 | 1.8594 |
| 300 | 0.9169 | 1.0308 | 0.8286 | 1.8632 |
| 500 | 0.9391 | 1.0362 | 0.9207 | 1.9004 |
| 700 | 0.9688 | 1.0500 | 0.9906 | 1.9557 |
| 900 | 0.9960 | 1.0697 | 1.0463 | 2.0181 |
| 1100 | 1.0182 | 1.0886 | 1.0902 | 2.0847 |
| 1500 | 1.0530 | 1.1279 | 1.1564 | 2.2195 |
| 1700 | 1.0664 | 1.1443 | 1.1811 | 2.2827 |
| 1900 | 1.0789 | 1.1581 | 1.2020 | 2.3417 |

Таблица 4. Удельные теплоты сгорания компонентов топлива

| компонент |  |
| --- | --- |
| СН4 | 360.33 |
| С2Н6 | 631.8 |
| С3Н8 | 913.8 |
| н-С4Н10 | 1195.0 |

2. Расчет к.п.д. печи, тепловой нагрузки, расхода топлива

Рассчитать к.п.д. печи по формуле:

(1)

где:  - потери тепла в окружающую среду, в долях от низшей теплоты сгорания топлива;  - потери тепла с уходящими газами, в долях от низшей теплоты сгорания топлива.

Принять =0.06 и температуру уходящих дымовых газов на 120 К выше температуры поступающего в печь сырья, по графику q-T найти потерю тепла с газами, ее долю от низшей теплоты сгорания топлива и к.п.д. печи.

Рассчитать полную тепловую нагрузку печи по формуле:

(2)

где:  - полезное тепло печи, кДж/час, которое рассчитывается по формуле:

(3)

где: е – массовая доля отгона сырья на выходе из печи, qnT, qжT – энтальпии паровой и жидкой фаз при Т1 – на входе в печь, К; при Т2 – на выходе, К; G – расход нефти, т/сутки.

Доля отгона сырья рассчитывается однократным испарением при соответствующей температуре Т2, которая задана в таблице 1. По таблицам энтальпий жидких нефтепродуктов и нефтяных паров, зная плотности нефти, отгона и остатка определяются энтальпии всех потоков при соответствующих температурах.

После расчета  определяем полную тепловую нагрузку печи, и затем часовой расход топлива (кг/час) по формуле:

(4)

затем пересчитываем в объемный расход, используя соответствующую плотность топлива.

Таблица 1. Исходные данные

| № вар. | G | T1 | T2 | № вар. | G | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1700 | 450 | 640 | 6 | 1680 | 430 | 670 |
| 2 | 1600 | 430 | 650 | 7 | 1800 | 440 | 630 |
| 3 | 1550 | 410 | 670 | 8 | 1890 | 420 | 650 |
| 4 | 1750 | 430 | 640 | 9 | 1730 |  |  |
| 5 | 1900 | 450 | 620 | 10 | 1690 | 410 | 630 |

3. Расчет поверхности нагрева радиантных труб в топке

Поверхность нагрева радиантных труб, м2,  рассчитывается по формуле:

(1)

где Qp – количество тепла, переданное сырью в камере радиации, кВт,

qp – теплонапряжение радиантных труб, кВт/м2.

Количество тепла, переданного сырью в камере радиации (топке), определяют из уравнения теплового баланса топки:

(2)

где:  - к.п.д. топки,  - энтальпия дымовых газов на выходе из топки при температуре Тп, которую примем на 450 К выше температуры дымовых газов, покидающих камеру конвекции. Энтальпия определяется по графику q-T.  Ранее приняли потери тепла в окружающую среду 6%. Пусть 4%. Тогда =0.96=96%.

теплонапряжение радиантных труб принять в интервале 60-70 кВт/м2 и рассчитать поверхность нагрева радиантных труб.

После этого осуществляют выбор труб по каталогам или справочникам, рассчитывают их количество и размещение (см. рис.).

Эту часть работы мы опустим и сразу перейдем к расчету поверхности нагрева конвективных труб.

4. Расчет конвективной поверхности нагрева печи

Поверхность нагрева конвективных труб определяется из основного уравнения теплопередачи по формуле:

(1)

где: Qк – количество тепла, передаваемое сырью в конвекционных трубах, Вт, k1 – коэффициент теплопередачи в конвекционной камере печи, Вт/(м2*К),

- средний температурный напор, К.

Количество тепла, передаваемого в конвективной камере, представляет собой разность между полезным и радиантным теплом печи:

(2)

Коэффициент теплопередачи рассчитывается по формуле:

(3)

где: - коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к трубам, Вт/м2*К,  - коэффициент теплоотдачи излучением от трехатомных газов к трубам, Вт/м2*К. Коэффициент  определяется по формуле:

(4)

где:  - коэффициент теплопроводности дымовых газов, dн =102мм - наружный диаметр труб, который является определяющим линейным размером для расчета критериев Прандтля и Рейнольдса. Скорость газа рассчитывается в самом узком сечении пучка, которое примем равным 4м2:

(5)

где: m =2 – число параллельно работающих камер,  Tcp – средняя температура дымовых газов в камере.

Критерии рассчитываются по формулам:

(6)

(7)

Динамическая вязкость определяется по номограмме для каждого компонента топлива при Tcp. Затем рассчитывают динамическую вязкость смеси по формуле:

(8)

где: xi – объемные доли компонентов в смеси.

Плотность дымовых газов рассчитывают по формуле:

(9)

Кинематическая вязкость:

(10)

Коэффициент теплопроводности рассчитывают по правилу аддитивности:

(11)

теплопроводности индивидуальных компонентов приведены в табл. 1.

Теплоемкость дымовых газов рассчитать по правилу аддитивности, взяв индивидуальные теплоемкости компонентов из предыдущей работы (лб.6.1).

Таблица 1. Теплопроводность компонентов, Вт/(м*К).

| СО2 | Н2О | О2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.057 | 0.072 | 0.063 | 0.057 |

После вычисления , рассчитываем :

(12)

Примем

Затем рассчитаем коэффициент теплопередачи.

Средний температурный напор рассчитываем как среднелогарифмическое, после чего определяем поверхность нагрева конвекционных труб.

Ход выполнения работы

- Выполнить расчет элементов печи по приведенной методике

3. Расчет поверхности нагрева радиантных труб

Поверхность нагрева радиантных труб, м2, труб рассчитывается по формуле:

(1)

где Qp – количество тепла, переданного сырью в камере радиации, кВт; qp – теплонапряжение радиантных труб, кВт/м2.