## Slide 1: МОСТОВЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТПС К МОСТОВЫМ СХЕМАМ
Мостовые методы измерения сопротивления
Трехпроводная схема подключения
Четырехпроводная схема подключения

## Slide 2
r3
r3
А
–
Б
Rл
С
R1
D
В
RТ
Rл
R2
G
+
Рисунок 1 - Трехпроводная схема
подключения ТПС
В схеме (1) подвижный контакт включен в измери-тельную диагональ АС, сопротивление которой в момент отсчета при нуле-вом токе практически не имеет значения.
Для уменьшения влия-ния температуры окружаю-щей среды на сопротивле-ние соединительных прово-дов питание моста перене-сено к ТПС.
Уравнение равновесия этой схемы имеет вид:
, или .
(1)

## Slide 3
Для уменьшения влияния температуры окружаю-щей среды на сопротивление соединительных проводов питание моста перенесено к ТПС.
Уравнение равновесия этой схемы имеет вид:
(1)
или
Из уравнения (1) видно, что при
сопротивление ТПС не зависит от RЛ.

## Slide 4
Такое положение схемы будет соответствовать лишь одной точке шкалы. В других точках изменение RЛ будет вносить дополнительную погрешность, но на порядок меньшую, чем при двухпроводной схеме, так как R1 и R2 значительно больше чем r3’’max (r3’’max ≈ R3).
Четырехпроводные схемы включения ТПС приведены на рис. 2 и рис. 3. Для подсоединения ТПС в мостовую схему используют компенсационную схему с двумя парами соединительных проводов.

## Slide 5
В схеме (рис. 2) ТПС и два провода образуют плечо моста R2 = RТ + 2RЛ, другое плечо состоит из постоянного сопротивления R0 и двух одинаковых проводов R4 = R0 + 2RЛ.
Уравнение равновесия этой схемы имеет вид:
. (2)
RТ
R2=RТ+2RЛ
B
A
С
R1
RЛ
G
D
RЛ
IГ
R0
R3
–
Б
+
R4=R0+2RЛ
Рисунок 2 - Четырехпроводная компенсационная схема включения ТПС

## Slide 6
Из уравнения равновесия видно, что RЛ находятся с двух сторон от знака равенства. Следовательно, изменение сопротивлений соединительных проводов компенсируются.
Компенсацию влияния соединительных проводов осуществляется при четырехпроводном включении ТПС с использованием нулевого метода измерений.

## Slide 7
В схеме (рис. 3) значение сопротивления RТ определяется по двум последовательным уравновешиваниям моста при двух различных включениях проводов.
A
С
D
b
a
e
R1
RЛ
G
RТ
f
RЛ
IГ
R4= R0
R3=R0
B
–
Б
+
F
При первом уравновешивании концы проводов соединяют согласно следующей маркировке: А к а; D к f; F к b.
Рисунок 3 - Четырехпроводная схема включения ТПС, реализующая нулевой метод измерения

## Slide 8
. (3)
При втором уравновешивании моста концы проводов переключаются: А к f; D к a; F к е. При этом R1 = R1’’ и уравнение равновесия примет вид:
. (4)
Величина сопротивления RТ ТПС вычисляется по результатам двух уравновешиваний схемы, как среднее арифметическое:
.
Мост уравновешивают с помощью резистора R1, переменное сопротивление которого в положении равновесия R1 = R1’, т.е. уравнение равновесия будет иметь следующий вид: