Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Томский политехнический университет

Кафедра геофизики

Утверждаю

Зав. кафедрой геофизики

___________________ Л.Я. Ерофеев

«_____» _______________ 2006 г.

Гамма - метод в скважинах

Методические указания к лабораторным работам

по курсу «Геофизические исследования скважин»

для студентов очной и заочной форм обучения по специальностям: 130201 - «Геофизические методы поисков и разведки МПИ», 130304 – «Геология нефти и газа», 130503 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 130504 – «Бурение нефтяных и газовых скважин»

Томск 2006

УДК 550.83:622.241 (076)

Гамма-метод в скважинах

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Геофизические исследования скважин» для студентов очной и заочной форм обучения по специальностям: «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», «Геология нефти и газа», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин».

Томск, 2005.-16 с. :илл. 7 – Рис.

Составители: Юрий Викторович Колмаков,

Александр Александрович Никольский.

Рецензент: Евгений Владимирович Гусев

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры геофизики

«____» _________________ 2005г.

Зав. кафедрой                                      Л.Я. Ерофеев

-2-

Гамма-метод в скважинах

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Геофизические исследования скважин» для студентов очной и заочной форм обучения по специальностям:

130201, 130304, 130503, 130504

Составители: Юрий Викторович Колмаков,

Александр Александрович Никольский.

Формат 60х84/16. Бумага писчая № 1.

Плоская печать. Усл. печ. л. 0,81. Уч.- изд. 0,74

Тираж 25 экз. Компьютерный вариант кафедры

геофизики Томского политехнического университета,

634050, Томск, пр. Ленина, 2, к. 311.

-15-

Рис. 7

-14-

# Цель и состав работы

Целью настоящей работы является ознакомление с методикой обработки и интерпретации диаграмм гамма - метода (ГМ).

Исходными данными являются диаграмма ГМ в продуктивном интервале одного из нефтяных месторождений Сибирского региона, подлежащая обработке и интерпретации и настоящие указания к выполнению работы.

По итогам выполнения работы составляется отчёт, включающий в себя описание методики обработки и интерпретации, результат работы в виде расчетной таблицы, литологической колонки и ее анализ (обоснование выделенных литотипов и перспективных интервалов пластов - коллекторов).

Теоретические основы,  методика обработки и интерпретации  диаграмм ГМ

Литологические различия осадочных пород в значительной степени определяются содержанием в них глинистой фракции. По содержанию глинистой компоненты существует серия непрерывных рядов: пески - глины, алевролиты-глины, известняки - глины, доломиты-глины. При сочетании этих рядов могут образовываться трехкомпонентные породы, такие как песчано-алевритовые суглинки, доломитовые глинистые мергели и т.д. Очевидно, что содержание глинистой компоненты в этих рядах растет по мере приближения к их крайнему  члену - глинам. В том же направлении увеличивается и общая радиоактивность этих пород. Связано это с тем, что частицы глинистой фракции обладают максимальной

-3-

удельной поверхностью и как следствие повышенной адсорбционной способностью.

В данной лабораторной работе мы будем рассматривать трехкомпонентный литологический ряд пески-алевролиты-глины:

Таблица 1

| Литотип | Сгл, % |
| --- | --- |
| Песчаники | 0 - 5 |
| Слабо глинистые песчаники | 5 - 20 |
| Сильно глинистые песчаники | 20 - 50 |
| Суглинки | 50 - 80 |
| Глины | > 80 |

Средние содержания радиоактивных элементов в крайних членах этого ряда (глинах и песках) приведены ниже:

Таблица 2

|  | U | Th | K |
| --- | --- | --- | --- |
| песчаники | 1,2*10-4 % | 6*10-4 % | 1,1 % |
| глины | 4,1*10-4 % | 11*10-4 % | 2,7 % |

Как видно, в глинах содержание всех радиоактивных элементов повышено. Учитывая четкую зависимость радиоактивности от содержания глинистой фракции в породе, можно оценивать глинистость пород, а следовательно и литотип горной породы по данным измерений интенсивности гамма-излучения.

Определение глинистости пород имеет большое практическое значение при расчленении и корреляции  осадочных отложений, выделении коллекторов, экранов и в некоторых случаях оценивать открытую пористость пород. Связь интенсивности излучения с коэффициентом

-4-

Рис. 6.

-13-

Результаты обработки оформляются в виде ниже приведённой таблицы 3.

Таблица 3

| № | интервал | h | β | (J | (J/ β | J( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

| № | интервал |  | ( |  | ΔI | Сгл | Лит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

открытой пористости имеет место в том случае, когда основным компонентом цементирующего вещества в песчано-алевритовых разностях является глинистый материал. Открытая пористость этих разностей закономерно уменьшается с увеличением их глинистости.

Зависимость интенсивности ( - излучения (J() горных пород от содержания в них глинистой компоненты изображена на рис. 1.

Рис.1

Можно видеть, что с увеличением содержания глинистой фракции интенсивность излучения сначала увеличивается значительно, а затем градиент роста интенсивности снижается. Характер этой зависимости одинаков для осадков различного возраста во всех регионах страны.

При измерении интенсивности гамма - излучения в реальных условиях и в зависимости от конструкции скважины на общую интенсивность гамма-излучения, ее

-5-

величина будет представлять сумму излучений горных пород J( п, бурового раствора J( б.р., цементного камня J( ц.к. и колонны J( к

J( рег = J( п + J( б.р + J( ц.к. + J( к .

В тоже время буровой раствор, цементный камень и колонна выступают как экраны гамма – излучения горных пород. Поскольку полезную информацию несет только J( п, искажающее влияния остальных компонентов учитывается с помощью специальных палеток (рис. 2).

Рис. 2

Шифр кривых qn/qp, qn – радиоактивность пласта,                qp – радиоактивность раствора;

- МЭД напротив пласта, - минимальная МЭД в скважине.

-6-

6. Определить минимальное значение  и вычислить отношение  для всех пластов.

7. Используя отношение из п.6, по палетке, представленной на рис. 2, определить коэффициент ( для приведения  к единым скважинным условиям .

8. Определить эталонные значения  и , соответствующие чистым песчаникам (минимальное значение в выделенных коллекторах) и чистым глинам (максимальное значение в обрабатываемом интервале). При определении эталонных значений необходимо исключить из рассмотрения угли, отложения Баженовской свиты и пласты с аномально большим диаметром скважины.

9. Вычислить для каждого выделенного пласта двойной разностный параметр

10. По зависимости, изображенной на рис. 7, определить коэффициент глинистости.

11. Согласно классификации литотипов (таблица 1), определить горные породы и построить литологическую колонку. Особо отметить породы, которые по соотношению песчаного и глинистого компонентов могут быть отнесены к коллекторам.

-11-

Мощность пласта определяется разностью глубин подошвы и кровли пласта, положение которых соответствует экстремальным точкам начала спада и подъема кривой гамма-каротажа (рис. 6) с внесением постоянной поправки, не зависящей от V( и равной 0,3 м, по направлению перемещения прибора. В силу того, что гамма-излучение представляет собой явление, носящее статистический характер, даже над однородными пластами на каротажных диаграммах наблюдаются флуктуации, составляющие 5 – 7%  от номинальной интенсивности. За амплитуду интенсивности гамма-излучения принимается осредненное в прикровельной части пласта значение.

# Порядок работы

1. Произвести расчленение разреза. Для каждого выделенного пласта определить глубины залегания кровли и подошвы (с точностью 0,1 – 0,2м). Значения записать в таблицу. Вычислить мощности пластов.

2. По формуле (1) вычислить предельную мощность ненасыщенного пласта. По палетке (рис. 4) определить величины поправочных коэффициентов β для ненасыщенных пластов.

3. Определить относительные амплитуды (J(, которые равны разности амплитуд обрабатываемого и вышележащего  пластов.

4. Снять значения J(.

5. Привести значения J( в ненасыщенных пластах к значениям в насыщенных пластах:

.

-10-

Кроме причин, перечисленных выше, на амплитуду аномалии J(п ,фиксируемую над пластом, будут влиять:

1) мощность ненасыщенного пласта (h), 2) инерционность аппаратуры (постоянная времени интегрирующей ячейки () и 3) скорость движения зонда по стволу скважины.

Насыщенным, в отношении гамма-излучения, называется пласт, половины мощности которого достаточно, чтобы полностью поглотить гамма-излучение. Таким образом, в середине этого пласта отсутствует гамма-излучение от источников, расположенных в его кровле подошве и следовательно дальнейшее увеличение мощности уже не приводит к росту максимальной интенсивности J( max над пластом.

Для осадочных горных пород насыщение пласта начинается с мощности 1 м. Т.к. зависимость рисунка 1 строится для насыщенных пластов, следовательно для интенсивности над маломощными пластами необходимо вводить поправку за их ненасыщенность.

Величина поправки за ненасыщенность пласта зависит, с одной стороны, от его мощности, а, с другой, - от инерционности аппаратуры ( и скорости движения зонда по стволу скважины V. Характер искажения формы кривых от параметра V( представлен на рис. 3.

Инерционность аппаратуры характеризуется величиной постоянной времени ( - времени, за которое на выходе интегрирующей ячейки формируется 0,707 от её входного напряжения, пропорционального интенсивности излучения. Постоянная времени является характеристикой интегрирующего контура и определяется как произведение емкости конденсатора на сопротивление резистора: ( = RC.

Зависимость выходного напряжения от времени подчиняется экспоненциальному закону и изображена на рис.4.

-7-

Рис.3

| (мВ) |  |
| --- | --- |
|  | (сек) |

Рис. 4

Можно видеть, что для достижения Uвых  величины Uвход необходимо время равное 3(.

Следовательно, чтобы зарегистрировать над пластом интенсивность J( max , отвечающего его глинистости, зонд должен находиться в насыщенной части пласта  время, не меньшее 3(. Отсюда, при конкретных

-8-

V и (, минимальная мощность пласта, над которым регистрируется J(, отвечающая его глинистости, должна быть:

h=3(v +1,                            (1)

где (=[сек], V=[м/сек].

Если мощность пласта меньше h=3(v +1, необходимо ввести поправку за влияние мощности пласта на величину J( max  по формуле:

J(max = J( max /β                    (2)

Величина поправки определяется по кривым, изображенным на рис.5 (шифр кривых v(, где (=[сек],    V=[м/час]).

Рис. 5.

В палетке учета влияния мощности пласта на величину аномалии J(max по оси абсцисс указаны истинные мощности. Следовательно, прежде чем определять коэффициент  (, необходимо найти мощность пласта h.

-9-