Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Томский политехнический университет

«Утверждаю»

Зам. директора ЭЛТИ по УР

____________Плотникова И.В.

«____»_______________2009 г.

Лабораторная работа

«Изучение свойств воды

и водяного пара»

ТОМСК

2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение								3

1. Цель и задачи работы						3

2. Основные сведения о таблицах воды и водяного пара	3

3. Проведение работы						7

4. Требование к отчету						10

5. Контрольные вопросы						10

Список используемой литературы					10

ВВЕДЕНИЕ

Водяной пар, широко используемый в технике в качестве рабочего тела, относится к реальным газам. В реальных газах, в отличие от идеальных, заметно влияние сил взаимодействия между молекулами. Известные уравнения состояния для водяного пара и для воды настолько сложны, что инженерами непосредственно не используются, а в практике инженерных теплотехнических расчетов применяются таблицы и диаграммы воды и водяного пара, составленные по эти уравнениям.

Выполнение настоящей работы позволит студентам научиться определять по таблицам воды и водяного пара их термодинамические параметры.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью работы является ознакомление студентов с методикой определения параметров воды и водяного пара (реального газа) по таблицам. При этом решаются следующие задачи:

а) изучаются таблицы воды и водяного пара;

б) определяются параметры реального газа;

в) строится по найденным параметрам t-s диаграмма.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТАБЛИЦАХ ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА

При подводе теплоты к воде её температура повышается и достигает температуры кипения (насыщения) ts. Вода при температуре насыщения называется кипящей. При интенсивном подводе теплоты к кипящей воде, как правило, наблюдается бурное парообразование по всему объему жидкости.

Когда последняя капля воды превращается в пар, то весь объём оказывается заполненным только паром. Такой пар называется сухим насыщенным. Двухфазная среда кипящей воды и насыщенного пара называется влажным паром.

Процесс кипения (парообразования) происходит при постоянном давлении (давление насыщения ps) и при постоянной температуре (температура насыщения ts). Такой процесс называется изобарно-изотермическим. Массовая доля сухого пара во влажном паре называется степенью сухости пара и обозначается буквой x. При x = 0 в рассматриваемом объеме находится только кипящая вода, а при x = 1 в рассматриваемом объеме находится только сухой насыщенный пар (рис. 1).

При дальнейшем подводе теплоты к сухому насыщенному пару он становится перегретым. Перегрев пара может осуществляться по любому термодинамическому процессу, но в практике наиболее часто процесс перегрева водяного пара осуществляют по изобаре (при p = const).

У воды и водяного пара, как и у любого другого вещества, есть критическое состояние, которое характеризуется критическими параметрами в точке K: температура ts  = tкр = 374,15 °C; критическое давление ps = pкр= 22,129 МПа; удельный объем νкр = 0,0326 м3/кг; удельная энтальпия iкр = 2035,2 кДж/кг; удельная энтропия sкр = 4,4237 кДж/(кг·К). В этом состоянии исчезает различие в свойствах пара и воды. При температурах выше критической tкр возможно существование только перегретого пара.

Наименьшим давлением при котором ещё возможно равновесие кипящей воды и насыщенного пара, является давление, соответствующее тройной точке, – то состояние, в котором могут одновременно находиться в равновесии пар, вода и лед.

Для определения параметров воды и водяного пара используют «Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара» [1, 2] включающие в себя три вида таблиц:

1) термодинамические свойства воды и водяного пара (по температурам) в состоянии насыщения (табл. П1);

2) термодинамические свойства воды и водяного пара (по давлениям) в состоянии насыщения (табл. П2);

3) термодинамические свойства воды и перегретого пара (табл. П3).

Рис. 1. Диаграмма t-s воды и водяного пара:

x = 0 – линия кипящей жидкости; x = 1 – линия сухого насыщенного пара; Ж – область недогретой до кипения жидкости; ВП – область влажного пара; ПП – область перегретого пара; К – критическая точка; x – степень сухости пара.

По заданным термическим параметрам (температуре насыщения ts или давлению насыщения ps) с помощью первых двух таблиц можно определить термодинамические параметры находящихся на кривой x = 0, обозначаются буквами с одним штрихом. Параметры точек, находящихся на кривой x = 1, обозначаются буквами с двумя штрихами (показано на рис. 1).

По известной степени сухости пара x = const с использованием первых двух таблиц можно рассчитать параметры влажного пара (область «ВП» на рис. 1) по следующим формулам.

Удельный объем ν, м3/кг:

ν = ν''·x + ν'·(1– x ).

Удельную энтальпию i, кДж/кг:

i = i''·x + i'·(1– x ).

Удельную энтропию s, кДж/(кг·К):

s = s''·x + s'·(1– x ).

Третья таблица предназначена для определения параметров недогретой воды и перегретого пара в областях «Ж» и «ПП» (см. рис. 1). В таблице эти области отделены жирной горизонтальной чертой. Параметры состояния воды или перегретого пара определяются по известным значениям давления и температуры. Сокращенный вариант таблицы приведен в табл. П3.

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ

Используя таблицы [1, 2], требуется определить параметры воды и водяного пара при заданных давлениях p1 и p2 (табл. 1) и построить в масштабе t-s диаграмму. Нанести на диаграмму критическую точку К. Нанести на диаграмму линии: кипящей воды x = 0; сухого насыщенного пара x = 1; постоянных давлений p1 и p2 и линию постоянной степени сухости x = const.

Таблица 1

Исходные данные к построению диаграммы t-s

(значения p1 и p2 даны в МПа; x – безразмерная величина)

| Исх. дан. | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| p1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 |
| p2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| x | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Исх. дан. | Варианты |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| p1 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,09 |
| p2 | 5,6 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,0 | 9,6 | 10 |
| x | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,7 |

Выбор варианта исходных данных осуществляется студентом в соответствии с номером шифра в зачетной книжке.

Построение диаграммы t-s начинают с осей ординат и абсцисс (температуры t и удельной энтропии s). Температура в критической точке равна tкр = 374,15 ºC, а энтропия в этой точке равна sкр = 4,4237 кДж/(кг·К). Поэтому на оси ординат следует отложить температуру от 0 до 500 ºC. Удобнее для дальнейшего построения диаграммы на каждые 100 ºC оставить 5 клеток тетрадного листа. По оси абсцисс следует отложить значения энтропии s от 0 до 10 кДж/(кг·К). Удобнее для дальнейшего построения диаграммы на каждую единицу энтропии оставить 2 клетки тетрадного листа.

По значениям tкр и sкр наносится критическая точка К. Затем строятся нижняя пограничная кривая (линия кипящей жидкости, x = 0) и верхняя пограничная кривая (линия сухого насыщенного пара, x = 1). Для этого по таблицам воды и водяного пара по известным давлениям определяют температуру и энтропию в точках 1', 1'', 2', 2''. Все определенные по таблицам термодинамические параметры заносятся в отчет по форме табл. 2 без округлений их значений. Линии 1' – 1'' и 2' – 2'' являются изобарно – изотермическими процессами.

Таблица 2

Параметры воды и водяного пара, найденные по таблицам

| Точки | p, МПа | t, ºC | ν, м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К |  |  |  |  |  |  |
| 1' |  |  |  |  |  |  |
| 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 1а |  |  |  |  |  |  |
| 1б |  |  |  |  |  |  |
| 1в |  |  |  |  |  |  |
| 2' |  |  |  |  |  |  |
| 2'' |  |  |  |  |  |  |
| 2а |  |  |  |  |  |  |
| 2б |  |  |  |  |  |  |
| 2в |  |  |  |  |  |  |

При определении параметров воды в точках 1а и 2а необходимо задать температуры насыщения, а при определении параметров перегретого пара в точках 1б, 1в, 2б и 2в необходимо задать температуры выше (на 100-200 ºC) температуры насыщения при заданных давлениях p1 и p2 и по ним по третьей таблице определить требуемые параметры. Параметры в критической точке К приведены в настоящих методических указаниях и в конце таблицы 1 и 2 [1, 2].

Построение диаграммы t-s выполняется в масштабе путем нанесения соответствующих точек и соединения их, как показано на рис. 1. Для нанесения линии постоянной степени сухости 
x =const необходимо линии постоянных давлений в области влажного пара 1' – 1'' и 2' – 2'' разбить каждую на 10 равных отрезков. Каждый отрезок будет соответствовать 0,1x, и затем надо от линии x = 0 отложить требуемое число отрезков в соответствии с заданным x. Полученные точки необходимо соединить линией, исходящей из критической точки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет по работе выполняется в соответствие с требованиями ГОСТ 2.106-96 (Текстовый документ) на формате А4 и должен включать:

– титульный лист (наименование Федерального агентства, вуза и кафедры, наименование работы; сведения о фамилии и группе выполнившего работу с подписью и датой выполнения; должность, фамилия и инициалы принявшего работу преподавателя; город, в котором выполнена работа, и год выполнения);

– формулировку целей и задач исследования;

– краткое пояснение основных определений реального газа и устройство таблиц воды и водяного пара;

– таблицу найденных параметров воды и водяного пара;

– построенную в масштабе t-s диаграмму;

– ответы на контрольные вопросы (в отчете пишется номер вопроса и дается краткий ответ).

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. Какие Вам известны основные отличия реального газа от идеально?

5.2. Как можно рассчитать внутреннюю энергию воды и водяного пара?

5.3. В чем отличие влажного пара от сухого насыщенного?

5.4. Что называют теплотой парообразования?

Список используемой литературы

1. Вулканович М.П. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара./Вулканович М.П., Ривкин С.Л., Александров А.А. М.: Изд. Стандартов, 1969.–408 с.

2. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара./Ривкин С.Л., Александров А.А. М.: Энергоатомиздат, 1984.–80 с.

Таблица П.1

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения

(по температуре)

| t | p | ν' | ν'' | i' | i'' | r | s' | s'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ºC | МПа | м3/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) |
| 0,01 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 | 0,0006108 0,0008719 0,0012277 0,0017041 0,0023370 0,0031660 0,0042410 0,0056220 0,0073750 0,0095840 0,012335 0,015740 0,019917 0,02501 0,03117 0,03855 0,04736 0,05781 0,07011 0,08451 0,10132 0,12079 0,14326 0,19854 0,27011 0,3614 | 0,0010002 0,0010001 0,0010004 0,0010010 0,0010018 0,0010030 0,0010044 0,0010061 0,0010079 0,0010099 0,0010121 0,0010145 0,0010171 0,0010199 0,0010228 0,0010258 0,0010290 0,0010324 0,0010359 0,0010396 0,0010435 0,0010474 0,0010515 0,0010603 0,0010697 0,0010798 | 206,3 147,2 106,42 77,97 57,84 43,40 32,93 25,24 19,55 15,28 12,04 9,578 7,678 6,201 5,045 4,133 3,408 2,828 2,361 1,982 1,673 1,419 1,210 0,8917 0,6683 0,5087 | 0,000614 21,01 41,99 62,94 83,86 104,77 125,66 146,56 167,45 188,35 209,26 230,17 251,09 272,02 292,97 313,94 334,92 355,92 376,94 397,99 419,06 440,17 461,32 503,7 546,3 589,1 | 2501,0 2510,2 2519,4 2528,6 2536,8 2546,8 2555,9 2565,0 2574,0 2582,9 2593,6 2600,7 2609,5 2618,2 2626,08 2635,3 2643,8 2652,1 2660,3 2668,4 2676,3 2684,1 2691,8 2706,6 2720,7 2734,0 | 2501,0 2489,2 2477,4 2465,7 2453,8 2442,0 2430,2 2419,6 2406,5 2394,5 2382,5 2370,5 2358,4 2346,2 2333,8 2321,4 2308,9 2296,2 2283,4 2270,4 2257,2 2243,9 2230,5 2202,9 2174,4 2144,9 | 0,0000 0,0762 0,1510 0,2243 0,2963 0,3670 0,4365 0,5049 0,5721 0,6383 0,7035 0,7677 0,8310 0,8933 0,9548 1,0154 1,0752 1,1343 1,1925 1,2500 1,3069 1,3630 1,4185 1,5276 1,6344 1,7390 | 9,1562 9,0258 8,9009 8,7815 8,6674 8,5583 8,4538 8,3536 8,2576 8,1655 8,0598 7,9922 7,9106 7,8320 7,7565 7,6837 7,6135 7,5459 7,4805 7,4174 7,3564 7,2974 7,2402 7,1310 7,0281 6,9307 |

Продолжение таблицы П.1

| t | p | ν' | ν'' | i' | i'' | r | s' | s'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ºC | МПа | м3/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) |
| 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 374 | 0,4760 0,6180 0,7920 1,0027 1,2553 1,5551 1,9080 2,3201 2,7979 3,3480 3,9776 4,694 5,505 6,491 7,445 8,592 9,870 11,290 12,865 14,608 16,537 18,674 21,053 22,087 | 0,0010906 0,0011021 0,0011144 0,0011275 0,0011415 0,0011565 0,0011726 0,0011900 0,0012087 0,0012291 0,0012512 0,0012755 0,0013023 0,0013321 0,0013655 0,0014036 0,001447 0,001499 0,001562 0,001639 0,001741 0,001894 0,00222 0,00280 | 0,3926 0,3068 0,2426 0,1939 0,1564 0,1272 0,1043 0,08606 0,07147 0,05967 0,05006 0,04215 0,03560 0,03013 0,02554 0,02164 0,01832 0,01545 0,01297 0,01078 0,008803 0,006943 0,00493 0,00347 | 632,2 675,5 719,1 763,1 807,5 852,4 897,8 943,7 990,3 1037,6 1085,8 1135,0 1185,4 1237,0 1290,3 1345,4 1402,9 1469,2 1527,5 1596,8 1672,9 1763,1 1896,2 2039,2 | 2746,3 2757,7 2768,0 2777,1 2784,9 2791,4 2796,4 2799,9 2801,7 2801,6 2799,5 2795,2 2788,3 2778,6 2765,4 2748,4 2726,8 2699,6 2665,5 2622,3 2566,1 2485,7 2335,7 2150,7 | 2114,1 2082,5 2048,9 2014,0 1977,4 1939,0 1898,6 1856,2 1811,4 1764,0 1713,7 1660,2 1602,9 1541,6 1475,1 1403,0 1323,9 1236,2 1138,0 1025,5 893,2 722,6 439,5 111,5 | 1,8416 1,9425 2,0416 2,1393 2,2356 2,3307 2,4247 2,5178 2,6102 2,7021 2,7936 2,8850 2,9766 3,0687 3,1616 3,2559 3,3522 3,4513 3,5546 3,6638 3,7816 3,9189 4,1198 4,3374 | 6,8381 6,7498 6,6652 6,5838 6,5052 6,4289 6,3546 6,2819 6,2104 6,1397 6,0693 5,9989 5,9278 5,8555 5,7811 5,7038 5,6224 5,5356 5,4414 5,3363 5,2149 5,0603 4,8031 4,5096 |
| Примечание. Параметры критического состояния : tкр = 374,15 ºC, pкр = 22,129 МПа, νкр = 0,00326 м3/ кг, iкр = 2035,2 кДж/кг, sкр = 4,4337 кДж/кг·К. |

Таблица П.2

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения

(по давлениям)

| p | t | ν' | ν'' | i' | i'' | r | s' | s'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПа | ºC | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) |
| 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 | 6,982 17,511 24,098 28,981 32,90 36,18 39,02 41,53 43,79 45,83 60,09 69,12 75,89 81,35 85,95 89,96 93,51 96,71 99,63 120,23 133,54 143,62 151,82 158,84 164,96 170,42 | 0,0010001 0,0010012 0,0010027 0,0010040 0,0010052 0,0010064 0,0010074 0,0010084 0,0010094 0,0010102 0,0010172 0,0010223 0,0010265 0,0010301 0,0010333 0,0010361 0,0010387 0,0010412 0,0010434 0,0010608 0,0010735 0,0010839 0,0010928 0,0011009 0,0011082 0,0011150 | 129,208 67,006 45,668 34,803 28,196 23,742 20,532 18,106 16,206 14,676 7,6515 5,2308 3,9949 3,2415 2,7329 2,3658 2,0879 1,8702 1,6946 0,88592 0,60586 0,46242 0,37481 0,31556 0,27274 0,24030 | 29,33 73,45 101,00 121,41 137,77 151,50 163,38 173,87 183,28 191,84 251,46 289,31 317,65 340,57 359,93 376,77 398,63 405,21 417,51 504,7 561,4 604,7 640,1 670,4 692,0 720,9 | 2513,8 2533,2 2545,2 2554,1 2561,2 2567,1 2572,2 2576,7 2580,8 2584,4 2609,6 2625,3 2636,8 2646,0 2653,6 2660,2 2666,0 2671,1 2675,7 2706,9 2725,5 2738,5 2748,5 2756,4 2762,9 2768,4 | 2484,5 2459,8 2444,2 2432,7 2423,4 2415,6 2408,8 2402,8 2397,5 2392,6 2355,6 2336,0 2319,2 2305,4 2293,7 2283,4 2274,3 2265,9 2258,5 2202,2 2164,1 2133,8 2108,4 2086,0 2065,8 2047,5 | 0,1060 0,2606 0,3543 0,4224 0,4762 0,5209 0,5591 0,5926 0,6224 0,6493 0,8321 0,9441 1,0261 1,0912 1,1454 1,1921 1,2330 1,2696 1,3027 1,5301 1,6717 1,7764 1,8604 1,9308 1,9918 2,0457 | 8,9756 8,7236 8,5776 8,4747 8,3952 8,3305 8,2760 8,2289 8,1875 8,1505 7,9092 7,7695 7,6711 7,5951 7,5332 7,4811 7,4360 7,3963 7,3608 7,1286 6,9930 6,8966 6,8215 6,7598 6,7074 6,6618 |

Продолжение таблицы П.2

| p | t | ν' | ν'' | i' | i'' | r | s' | s'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПа | ºC | м3/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) |
| 0,900 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,600 6,000 6,600 7,000 7,600 8,000 8,600 9,000 9,600 10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 22,00 | 175,35 179,88 198,28 212,37 223,94 233,84 242,54 250,33 257,41 263,92 279,09 275,56 281,85 285,80 291,42 294,98 300,07 303,31 307,98 310,96 318,04 324,64 330,81 342,12 352,26 361,44 369,79 373,68 | 0,0011213 0,0011274 0,0011538 0,0011766 0,0011972 0,0012163 0,0012345 0,0012521 0,0012691 0,0012858 0,0013056 0,0013187 0,0013383 0,0013514 0,0013711 0,0013843 0,0014043 0,0014179 0,0014385 0,0014526 0,0014887 0,0015267 0,0015670 0,0016580 0,0017690 0,0019231 0,002218 0,002675 | 0,21484 0,19430 0,13165 0,09953 0,07990 0,06662 0,05702 0,04974 0,04402 0,03941 0,03492 0,03241 0,02920 0,02734 0,02492 0,02349 0,02159 0,02046 0,01893 0,01800 0,01597 0,01425 0,01277 0,01035 0,00840 0,00670 0,00222 0,00376 | 742,6 762,6 844,7 908,6 962,0 1008,4 1049,8 1087,5 1122,2 1154,6 1191,0 1213,9 1246,8 1267,7 1298,0 1317,5 1345,8 1364,2 1391,1 1408,6 1451,2 1492,6 1541,0 1612,2 1691,6 1778,2 1892,2 2007,7 | 2773,0 2777,0 2790,4 2797,4 2800,8 2801,9 2801,3 2799,4 2796,5 2792,8 2787,4 2783,3 2776,4 2770,1 2763,3 2757,5 2748,3 2741,8 2731,6 2724,4 2705,4 2684,8 2662,4 2611,6 2550,8 2470,1 2340,2 2192,5 | 2030,4 2014,4 1945,7 1888,8 1838,8 1793,5 1751,5 1711,9 1674,3 1638,2 1563,7 1569,4 1529,6 1503,7 1465,3 1440,0 1402,5 1377,6 1340,5 1315,8 1254,2 1192,2 1129,4 999,4 859,2 691,9 448,0 184,8 | 2,0941 2,1382 2,3144 2,4468 2,5543 2,6455 2,7253 2,7967 2,8614 2,9209 2,9867 3,0277 3,0858 3,1225 3,1749 3,2083 3,2565 3,2875 3,3325 3,3616 3,4316 3,4986 3,5633 3,6877 3,8103 3,9417 4,1137 4,2891 | 6,6212 6,5847 6,4418 6,3373 6,2536 6,1832 6,1218 6,0670 6,0171 6,9712 6,9199 5,8878 5,8419 5,8126 5,7703 5,7430 5,7032 5,6773 5,6393 5,6143 5,5531 5,4930 5,4333 5,3122 5,1841 5,0321 4,8106 4,5748 |

Таблица П.3

Термодинамические параметры недогретой воды и перегретого пара

| Температура t, ºC | p = 0,001 МПа | p = 0,002 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 6,982 ν' = 0,0010001; ν'' = 45,668; i' = 29,33 ; i'' = 2513,80; s' = 0,1060; s'' = 8,97560 | ts = 6,982 ν' = 0,00100012; ν'' = 67,006; i' = 73,45; i'' = 2533,2; s' = 0,2606; s'' = 8,7236 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 | 0,0010002 130,60 135,23 139,85 144,47 149,09 153,71 158,33 162,95 167,57 172,19 181,42 190,66 199,89 209,1 218,3 241,4 264,5 287,6 310,7 333,7 356,8 402,96 | 0,0 2519,5 2538,1 2556,8 2575,5 2594,2 2613,0 2631,8 2650,6 2669,4 2688,3 2726,2 2764,3 2802,6 2841,0 2879,7 2977,4 3076,5 3177,2 3279,5 3383,4 3489,0 3705,3 | -0,0001 8,9956 9,0604 9,1230 9,1837 9,2426 9,2997 9,3553 9,4093 0,4719 9,5132 9,6122 9,7066 9,7971 9,8839 9,9674 10,1639 10,3446 10,5130 10,6709 10,819 10,960 11,224 | 0,0010002 0,0010002 67,58 69,90 72,21 74,53 76,84 79,15 81,46 83,77 86,08 90,70 95,32 99,94 104,55 109,17 120,71 132,25 143,79 155,33 166,9 178,4 210,5 | 0,0 42,0 2537,8 2556,5 2575,3 2594,0 2612,8 2631,6 2650,4 2669,3 2688,2 2726,1 2764,2 2802,5 2841,0 2879,7 2977,4 3076,5 3177,2 3279,5 3383,4 3488,9 3705,3 | -0,0010 0,1510 8,7396 8,8024 8,8632 8,9222 8,9794 9,0350 9,0891 9,1418 9,1931 9,2921 9,3866 9,4771 9,5639 9,6475 9,8437 10,0247 10,1931 10,351 10,499 10,641 10,904 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,003 МПа | p = 0,004 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 24,098 ν' = 0,0010027; ν'' = 45,668; i' = 101,00; i'' = 2545,2; s' = 0,3543; s'' = 8,5776 | ts = 23,981 ν' = 0,0010040; ν'' = 34,803; i' = 121,41; i'' = 2554,1; s' = 0,4224; s'' = 8,4747 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 46,58 48,13 49,67 51,21 52,76 54,30 55,84 57,38 60,46 63,54 66,62 69,70 72,78 80,47 88,16 95,86 103,55 111,24 118,94 134,32 149,70 | 0,0 42,0 83,9 2556,3 2575,0 2593,8 2612,6 2631,4 2650,3 2669,2 2688,1 2726,0 2764,2 2802,4 2840,9 2879,6 2977,3 3076,5 3177,2 3279,5 3383,3 3488,9 3705,3 3928,6 | -0,0001 0,1510 0,2963 8,6145 8,6755 8,7345 8,7918 8,8475 8,9016 8,9544 9,0057 9,1048 9,1993 9,2898 9,3767 9,4603 9,6565 9,8375 10,0060 10,164 10,312 10,453 10,717 10,959 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 34,92 36,08 37,24 38,40 39,56 40,72 41.87 43,03 45,34 47,65 49,96 52,27 54,58 60,35 66,12 71,89 77,66 83,43 89,20 100,74 112,28 | 0,0 42,0 83,9 2556,0 2574,8 2593,6 2612,4 2631,3 2650,2 2669,1 2688,0 2726,0 2764,1 2802,4 2840,9 2879,6 2977,3 3076,5 3177,2 3279,5 3383,3 3488,9 3705,3 3928,6 | -0,0001 0,1510 0,2963 8,4810 8,5421 8,6012 8,6586 8,7143 8,7685 8,8213 8,8727 8,9718 9,0664 9,1570 9,2438 9,3274 9,5237 9,7047 9,8732 10,001 10,179 10,321 10,584 10,826 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,005 МПа | p = 0,006 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 32,90 ν' = 0,0010052; ν'' = 28,196; i' = 137,77; i'' = 2561,2; s' = 0,4762; s'' = 8,3952 | ts = 36,18 ν' = 0,0010062; ν'' = 23,742; i' = 151,50; i'' = 2567,1; s' = 0,5209; s'' = 8,3305 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 28,86 29,78 30,71 31,64 32,57 33,49 34,42 36,27 38,12 39,97 41,81 43,66 48,28 52,90 57,51 62,13 66,74 71,36 80,59 89,82 | 0,0 42,0 83,9 125,7 2574,6 2593,4 2612,3 2631,1 2650,0 2668,9 2687,9 2725,9 2764,0 2802,3 2840,8 2879,5 2977,3 3076,4 3177,1 3279,4 3383,3 3489,0 3705,3 3928,6 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 8,4385 8,4987 8,5552 8,6110 8,6652 8,7180 8,7695 8,8687 8,9633 9,0539 9,1408 9,2244 9,4207 9,6017 9,7702 9,9280 10,077 10,218 10,481 10,723 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 24,04 24,81 25,59 26,36 27,13 27,91 28,68 30,22 31,76 33,30 34,84 36,38 40,23 44,08 47,93 51,77 55,62 59,47 67,16 74,85 | 0,0 42,0 83,9 125,7 2574,3 2593,2 2612,1 2631,0 2649,9 2668,8 2687,8 2725,8 2763,9 2802,3 2840,8 2879,5 2977,2 3076,4 3177,1 3279,4 3383,3 3489,0 3705,3 3928,5 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 8,3537 8,4130 8,4706 8,5265 8,5808 8,6336 8,6851 8,7843 8,8790 8,9696 9,0565 9,1402 9,5175 9,5175 9,6860 9,8439 9,9928 10,134 10,397 10,639 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,007 МПа | p = 0,008 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 39,02 ν' = 0,0010074; ν'' = 20,532; i' = 163,38; i'' = 2572,2; s' = 0,5591; s'' = 8,2760 | ts = 41,53 ν' = 0,0010074; ν'' = 18,106; i' = 173,87; i'' = 2576,7; s' = 0,5926; s'' = 8,2289 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 20,60 21,26 21,93 22,59 23,25 23,92 24,58 25,90 27,22 28,54 29,86 31,18 34,48 37,78 41,08 44,38 47,67 50,97 57,56 64,16 | 0,0 42,0 83,9 125,7 2574,1 2593,0 2611,9 2630,8 2649,7 2668,7 2687,6 2725,7 2763,8 2802,2 2840,7 2879,5 2977,2 3076,4 3177,1 3279,4 3383,3 3488,9 3705,3 3928,5 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 8,2819 8,3414 8,3990 8,4550 8,5093 8,5622 8,6137 8,7130 8,8077 8,8984 8,9853 9,0689 9,2653 9,4464 9,6148 9,7727 9,9216 10,063 10,326 10,568 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 18,60 19,18 19,76 20,34 20,92 21,50 22,66 23,82 24,97 26,13 27,28 30,17 33,06 35,94 38,83 41,71 44,60 50,37 56,14 | 0,0 42,0 83,9 125,7 164,4 2592,8 2611,7 2630,6 2649,6 2668,6 2687,5 2725,6 2763,8 2802,1 2840,7 2879,4 2977,2 3076,4 3177,1 3279,4 3383,3 3488,9 3705,2 3928,5 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 8,2792 8,3369 8,3329 8,4474 8,5003 8,5519 8,6512 8,7460 8,8366 8,9236 9,0072 9,2036 9,3847 9,5532 9,7111 9,8600 10,001 10,264 10,506 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,009 МПа | p = 0,010 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 43,79 ν' = 0,0010094; ν'' = 16,206; i' = 183,28; i'' = 2580,8; s' = 0,6224; s'' = 8,1875 | ts = 45,83 ν' = 0,0010102; ν'' = 14,676; i' = 191,84; i'' = 2584,4; s' = 0,6493; s'' = 8,1505 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 16,53 17,05 17,56 18,08 18,59 19,11 20,14 21,17 22,20 23,22 24,25 26,82 29,38 31,95 34,51 37,08 39,64 44,77 49,90 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,4 2592,6 2611,5 2630,5 2649,4 2668,4 2687,4 2725,5 2763,7 2802,1 2860,0 2879,4 2977,1 3076,3 3177,1 3279,4 3383,3 3488,9 3705,2 3928,5 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 8,2243 8,2821 8,3382 8,3927 8,4457 8,4973 8,59667 8,6915 8,7822 8,8692 8,9528 9,1492 9,3303 9,4988 9,6567 9,8056 9,9468 10,210 10,452 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 14,87 15,34 15,80 16,27 16,73 17,20 18,12 19,05 19,98 20,90 21,82 24,14 26,44 28,75 31,06 33,37 35,68 40,29 44,91 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,4 2592,3 2611,3 2630,3 2649,3 2668,3 2687,3 2725,4 2763,6 2802,0 2840,6 2879,3 2977,1 3076,3 3177,0 3279,4 3383,3 3488,9 3705,2 3928,5 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 8,1752 8,2331 8,2892 8,3437 8,3968 8,4484 8,5479 8,6427 8,7334 8,8204 8,9041 9,1006 9,2817 9,4502 9,6081 9,7570 9,8982 10,161 10,403 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,020 МПа | p = 0,030 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 60,09 ν' = 0,0010172; ν'' = 16,206; i' = 251,46; i'' = 2584,4; s' = 0,8321; s'' =7,9092 | ts = 69,12 ν' = 0,0010223; ν'' = 5,2308; i' = 289,31; i'' = 2625,3; s' = 0,9441; s'' = 7,7695 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 7,884 8,119 8,352 8,586 9,052 9,516 9,980 10,444 10,907 12,064 13,219 14,374 15,529 16,68 17,84 20,15 22,45 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 2628,6 2647,8 2667,0 2686,1 2724,4 2762,8 2801,3 2840,0 2878,8 2976,7 3076,0 3176,8 3279,2 3383,1 3488,8 3705,1 3928,5 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 7,9654 8,0205 8,0740 8,1261 8,2261 8,3213 8,4124 8,4996 8,5834 8,7802 8,9614 9,1300 9,2880 9,4369 9,5781 9,8413 10,083 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 5,245 5,402 5,559 5,716 6,027 6,338 6,649 6,958 7,268 8,040 8,811 9,581 10,351 11,121 11,891 13,43 14,97 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 2626,9 2646,3 2665,7 2684,9 2723,5 2762,1 2800,7 2839,4 2878,4 2976,4 3075,8 3176,6 3279,0 3383,0 3488,6 3705,1 3928,4 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 7,7744 7,8301 7,8841 7,9365 8,0371 8,1328 8,2241 8,3116 8,3956 8,5926 8,7740 8,9426 9,1007 9,2497 9,3909 9,6541 9,8961 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,040 МПа | p = 0,050 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 75,89 ν' = 0,0010228; ν'' = 3,9949; i' = 317,65; i'' = 2636,8; s' = 1,0261; s'' =7,6711 | ts = 69,12 ν' = 0,0010333; ν'' = 3,2415; i' = 340,57; i'' = 2646,0; s' = 1,0912; s'' = 7,5951 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 0,0010228 4,044 4,162 4,280 4,515 4,749 4,983 5,216 5,448 6,028 6,606 7,185 7,763 8,340 8,918 10,07 11,23 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 293,0 2644,9 2664,4 2683,8 2722,6 2761,3 2800,1 2838,9 2877,9 2976,1 3075,6 3176,5 3258,9 3382,9 3488,6 3705,0 3928,3 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 7,6940 7,7485 7,8013 7,9025 7,9986 8,0903 8,1780 8,2621 8,4594 8,6409 8,8097 8,9678 9,1168 9,2581 9,5212 9,7633 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 0,0010228 0,0010292 3,324 3,419 3,608 3,796 3,983 4,170 4,356 4,820 5,284 5,747 6,209 6,671 7,134 8,057 8,981 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 293,0 334,9 2663,0 2682,6 2721,7 2760,5 2799,5 2838,4 2877,5 2975,8 3075,3 3176,3 3258,7 3382,8 3488,5 3704,9 3928,3 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 1,0752 7,6425 7,6958 7,7977 7,8942 7,9862 8,0741 8,1584 8,3560 8,5376 8,7065 8,8646 9,0137 9,1550 9,4182 9,6603 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,060 МПа | p = 0,070 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 85,95 ν' = 0,0010333; ν'' = 2,732; i' = 359,93; i'' = 2653,6; s' = 1,1454; s'' =7,5332 | ts = 89,96 ν' = 0,0010361; ν'' = 2,3658; i' = 376,77; i'' = 2660,2; s' = 1,1921; s'' = 7,4811 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 0,0010228 0,0010292 2,765 2,845 3,003 3,160 3,317 3,473 3,628 4,016 4,402 4,788 5,174 5,559 5,944 6,714 7,484 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 293,0 334,9 2661,7 2681,4 2720,7 2759,8 2798,8 2837,9 2877,0 2975,5 3075,1 3176,1 3278,6 3382,7 3488,4 3704,8 3928,2 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 1,0752 7,5554 7,6091 7,7116 7,8086 7,9009 7,9890 8,0735 8,2714 8,4532 8,6221 8,7803 8,9294 9,0708 9,3340 9,5761 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 0,0010228 0,0010292 2,366 2,435 2,571 2,706 2,841 2,975 3,108 3,441 3,772 4,103 4,434 4,764 5,095 5,755 6,415 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 293,0 334,9 2660,3 2680,2 2719,7 2759,0 2798,2 2837,3 2876,6 2975,2 3074,9 3175,9 3278,4 3382,5 3488,3 3704,8 3928,2 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 1,0752 7,4813 7,5354 7,6386 7,7360 7,8286 7,9170 8,0017 8,1997 8,3817 8,5507 8,7090 8,8582 8,9995 9,2628 9,5049 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,080 МПа | p = 0,090 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 93,51 ν' = 0,0010387; ν'' = 2,0879; i' = 391,72; i'' = 2666,0; s' = 1,2330; s'' =7,4360 | ts = 96,71 ν' = 0,0010412; ν'' = 1,6946; i' = 417,51; i'' = 2671,1; s' = 1,2696; s'' = 7,3963 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 0,0010228 0,0010292 0,0010361 2,127 2,247 2,366 2,484 2,601 2,718 3,010 3,300 3,590 3,879 4,168 4,457 5,035 5,613 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 293,0 334,9 376,9 2679,0 2718,8 2758,2 2797,5 2836,8 2876,1 2974,8 3074,6 3175,7 3278,3 3382,4 3488,2 3704,7 3928,1 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 1,0752 1,1925 7,4712 7,5750 7,6769 7,7658 7,8544 7,9393 8,1376 8,3198 8,4889 8,6472 8,7964 8,9378 9,2011 9,4432 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 0,0010228 0,0010292 0,0010361 1,888 1,995 2,101 2,206 2,311 2,415 2,674 2,933 3,190 3,448 3,705 3,962 4,475 4,989 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 293,0 335,0 376,9 2677,8 2717,8 2757,4 2796,9 2836,2 2875,6 2974,5 3074,4 3175,5 3278,1 3382,3 3488,0 3704,6 3928,0 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 1,0752 1,1925 7,4142 7,5187 7,6170 7,7103 7,7992 7,8842 8,0828 8,2651 8,4343 8,5927 8,7419 8,8833 9,1466 9,3888 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,100 МПа | p = 0,200 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 99,63 ν' = 0,0010434; ν'' =1,6946; i' = 417,51; i'' = 2675,7; s' = 1,3027; s'' =7,3608 | ts = 120,23 ν' = 0,0010608; ν'' = 0,88592; i' = 504,7; i'' = 2706,9; s' = 1,5301; s'' = 7,1286 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010002 0,0010002 0,0010017 0,0010043 0,0010078 0,0010121 0,0010171 0,0010228 0,0010292 0,0010361 1,696 1,793 1,889 1,984 2,078 2,172 2,406 2,639 2,871 3,103 3,334 3,565 4,028 4,490 | 0,0 42,0 83,9 125,7 167,5 209,3 251,1 293,0 335,0 376,9 2676,5 2716,8 2756,6 2796,2 2835,7 2875,2 2974,2 3074,1 3175,3 3278,0 3382,2 3487,9 3704,5 3928,0 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 1,0752 1,1925 7,3628 7,4681 7,5669 7,6605 7,7496 7,8348 8,0337 8,2162 8,3854 8,5439 8,6932 8,8346 9,0979 9,3402 | 0,0010001 0,0010002 0,0010016 0,0010042 0,0010077 0,0010120 0,0010171 0,0010228 0,0010291 0,0010361 0,0010437 0,0010606 0,9104 0,9842 1,032 1,080 1,199 1,316 1,433 1,549 1,665 1,781 2,013 2,244 | 0,2 42,2 84,0 125,8 167,6 209,3 251,1 293,0 335,0 376,9 419,1 503,7 2727,5 2789,5 2830,1 2870,4 2970,8 3071,6 3173,3 3276,4 3380,8 3486,8 3703,7 3927,4 | -0,0001 0,1510 0,2963 0,4365 0,5721 0,7035 0,8310 0,9548 1,0752 1,1925 1,3068 1,5276 7,1803 7,3285 7,4202 7,5033 7,7091 7,8931 8,0632 8,2223 8,3719 8,5136 8,7774 9,0198 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,300 МПа | p = 0,400 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 133,54 ν' = 0,0010735; ν'' =0,60585; i' = 561,40; i'' = 2725,5; s' = 1,6717; s'' =6,9930 | ts = 143,62 ν' = 0,0010839; ν'' = 0,46242; i' = 604,7; i'' = 2738,5; s' = 1,7764; s'' = 6,8966 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010001 0,0010001 0,0010016 0,0010042 0,0010077 0,0010120 0,0010170 0,0010227 0,0010291 0,0010360 0,0010436 0,0010606 0,6170 0,6508 0,6838 0,7164 0,7964 0,8753 0,9536 1,031 1,109 1,187 1,341 1,496 | 0,3 42,3 84,1 125,9 167,7 209,5 251,3 293,2 335,1 377,1 419,2 503,8 2739,6 2782,4 2824,3 2865,6 2967,5 3069,2 3171,4 3274,9 3379,6 3485,8 3702,9 3926,7 | -0,0001 0,1510 0,2962 0,4364 0,5720 0,7034 0,8308 0,9546 1,0751 1,1924 1,3067 1,5275 7,0274 7,1287 7,2232 7,3123 7,5172 7,7028 7,8738 8,0335 8,1835 8,3255 8,5896 8,8322 | 0,0010000 0,0010001 0,0010015 0,0010041 0,0010076 0,0010119 0,0010170 0,0010227 0,0010290 0,0010360 0,0010436 0,0010605 0,0010800 0,4839 0,5094 0,5343 0,5952 0,6548 0,7139 0,7726 0,8310 0,8893 1,0055 1,121 | 0,4 42,4 84,2 126,0 167,8 209,6 251,4 293,3 335,2 377,2 419,3 503,9 589,1 2775,0 2818,3 2860,6 2964,1 3066,7 3169,5 3273,3 3378,3 3484,7 3702,2 3926,1 | -0,0001 0,1510 0,2962 0,4364 0,5720 0,7033 0,8308 0,9546 1,0750 1,1923 1,3066 1,5274 1,7389 6,9825 7,0802 7,1715 7,3795 7,5668 7,7387 7,8990 8,0495 8,1917 8,4561 8,6989 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,500 МПа | p = 0,600 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 151,85 ν' = 0,0010928; ν'' =0,37481; i' = 640,1; i'' = 2748,5; s' = 1,8604; s'' =6,8215 | ts = 158,84 ν' = 0,0011009; ν'' = 0,31556; i' = 670,4; i'' = 2756,4; s' = 1,9308; s'' = 6,7598 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0010000 0,0010000 0,0010015 0,0010041 0,0010076 0,0010119 0,0010169 0,0010226 0,0010290 0,0010359 0,0010435 0,0010605 0,0010800 0,3836 0,4046 0,4249 0,4744 0,5226 0,5701 0,6172 0,6641 0,7109 0,8040 0,8969 | 0,5 42,5 84,3 126,1 167,9 209,7 251,5 293,4 335,3 377,3 419,4 503,9 589,2 2767,4 2812,1 2855,4 2960,7 3064,2 3167,5 3271,8 3377,0 3483,6 3701,4 3925,5 | -0,0001 0,1509 0,2962 0,4364 0,5719 0,7033 0,8307 0,9545 1,0750 1,1922 1,3066 1,5273 1,7388 6,8653 6,9664 7,0603 7,2716 7,4605 7,6334 7,7944 7,9452 8,0877 8,3525 8,5954 | 0,0009999 0,0010000 0,0010014 0,0010040 0,0010075 0,0010118 0,0010169 0,0010226 0,0010289 0,0010359 0,0010434 0,0010604 0,0010799 0,3166 0,3347 0,3521 0,3939 0,4344 0,4742 0,5137 0,5529 0,5919 | 0,6 42,6 84,4 126,2 168,0 209,8 251,6 293,4 335,4 377,3 419,4 504,0 589,3 2759,2 2805,6 2850,2 2957,2 3061,7 3165,6 3270,3 3375,8 3482,6 | -0,0001 0,1509 0,2963 0,4364 0,5719 0,7032 0,8307 0,9545 1,0749 1,1921 1,3065 1,5272 1,7387 6,7662 6,8711 6,9674 7,1825 7,3731 7,5470 7,7086 7,8598 8,0026 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,700 МПа | p = 0,800 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 164,96 ν' = 0,0011082; ν'' =0,27274; i' = 697,1; i'' = 2762,9; s' = 1,9918; s'' =6,7774 | ts = 170,42 ν' = 0,0011150; ν'' = 0,24030; i' = 720,9; i'' = 2764,4; s' = 2,0457; s'' = 6,6618 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009999 0,0009999 0,0010014 0,0010040 0,0010075 0,0010118 0,0010168 0,0010225 0,0010289 0,0010358 0,0010434 0,0010603 0,0010798 0,0011022 0,2847 0,2999 0,3363 0,3714 0,4057 0,4397 0,4734 0,5070 0,5737 0,6402 | 0,5 42,5 84,3 126,1 167,9 209,7 251,5 293,4 335,3 377,3 419,4 503,9 589,2 675,5 2798,9 2844,8 2953,7 3059,1 3163,6 3268,7 3374,5 3481,5 3699,8 3924,3 | -0,0001 0,1509 0,2962 0,4363 0,5718 0,7032 0,8306 0,9544 1,0748 1,1921 1,3064 1,5271 1,7386 1,9424 6,7883 6,8873 7,1062 7,2987 7,4735 7,6357 7,7873 7,9304 8,1858 8,4392 | 0,0009998 0,0009999 0,0010014 0,0010040 0,0010075 0,0010118 0,0010168 0,0010225 0,0010288 0,0010358 0,0010433 0,0010603 0,0010798 0,0011021 0,2471 0,2608 0,2932 0,3241 0,3544 0,3842 0,4138 0,4432 0,5018 0,5600 | 0,8 42,8 84,6 126,4 168,2 209,9 251,7 293,6 335,5 377,5 419,6 504,1 589,4 675,6 2792,0 2839,2 2950,1 3056,5 3161,7 3267,2 3373,3 3480,5 3699,0 3923,7 | -0,0001 0,1509 0,2961 0,4363 0,5718 0,7031 0,8306 0,9544 1,0748 1,1920 1,3063 1,5270 1,7385 1,9422 6,7144 6,8164 7,0393 7,2337 7,4096 7,5724 7,7244 7,8677 8,1335 8,3770 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 0,900 МПа | p = 1,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 175,36 ν' = 0,0011213; ν'' =0,21484; i' = 742,6; i'' = 2773,0; s' = 2,0941; s'' =6,6212 | ts = 179,88 ν' = 0,0011274; ν'' = 0,19430; i' = 762,6; i'' = 2777,0; s' = 2,1382; s'' = 6,5847 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009998 0,0009998 0,0010013 0,0010039 0,0010074 0,0010117 0,0010167 0,0010224 0,0010287 0,0010357 0,0010433 0,0010602 0,0010797 0,0011020 0,2178 0,2304 0,2596 0,2874 0,3144 0,3411 0,3675 0,3937 0,4458 0,4977 | 0,9 42,9 84,7 126,5 168,2 210,0 251,8 293,7 335,6 377,6 419,7 504,2 589,5 675,6 2784,8 2833,5 2946,5 3054,0 3159,7 3265,6 3372,0 3479,4 3698,2 3923,0 | -0,0001 0,1509 0,2961 0,4362 0,5718 0,7031 0,8305 0,9543 1,0747 1,1919 1,3062 1,5270 1,7384 1,9421 6,6473 6,7526 6,9797 7,1759 7,3528 7,5163 7,6687 7,8123 8,0785 8,3222 | 0,0009997 0,0009998 0,0010013 0,0010039 0,0010074 0,0010117 0,0010167 0,0010224 0,0010287 0,0010357 0,0010432 0,0010602 0,0010796 0,0011019 0,1944 0,2059 0,2327 0,2580 0,2825 0,3066 0,3304 0,3540 0,4010 0,4478 | 1,0 43,0 84,8 126,6 168,3 210,1 251,9 293,8 335,7 377,7 419,7 504,3 589,5 675,7 2777,3 2827,5 2942,8 3051,3 3157,7 3264,0 3370,7 3478,3 3697,4 3922,4 | -0,0001 0,1509 0,2961 0,4362 0,5717 0,7030 0,8305 0,9542 1,0746 1,1918 1,3062 1,5269 1,7383 1,9420 6,5854 6,6940 6,9256 7,1239 7,3018 7,4606 7,6188 7,7627 8,0292 8,2731 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 1,500 МПа | p = 2,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 198,28 ν' = 0,0011538; ν'' =0,13165; i' = 844,6; i'' = 2790,4; s' = 2,3144; s'' =6,4418 | ts = 212,37 ν' = 0,0011766; ν'' = 0,09953; i' = 903,6; i'' = 2796,4; s' = 2,4468; s'' = 6,3373 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009995 0,0009995 0,0010010 0,0010036 0,0010071 0,0010114 0,0010165 0,0010222 0,0010285 0,0010354 0,0010430 0,0010599 0,0010793 0,0011016 0,0011271 0,1324 0,1520 0,1697 0,1866 0,2030 0,2191 0,2351 0,2667 0,2980 | 1,5 43,5 85,3 127,0 168,8 210,6 252,3 294,2 336,1 378,0 420,1 504,6 589,8 676,0 763,4 2795,3 2923,4 3037,9 3147,6 3256,1 3364,2 3472,9 3693,5 3919,4 | 0,0000 0,1509 0,2960 0,4360 0,5715 0,7028 0,8302 0,9539 1,0743 1,1915 1,3058 1,5264 1,7378 1,9414 2,1386 6,4522 6,7100 6,9192 7,1026 7,2701 7,4250 7,5703 7,8386 8,0835 | 0,0009992 0,0009993 0,0010008 0,0010034 0,0010069 0,0010112 0,0010162 0,0010219 0,0010282 0,0010352 0,0010427 0,0010596 0,0010790 0,0011012 0,0011266 0,0011560 0.1115 0,1255 0,1386 0,1512 0,1635 0,1756 0,1995 0,2232 | 2,0 43,9 85,7 127,5 169,2 211,0 252,7 294,6 336,5 378,4 420,5 505,0 590,2 676,3 763,6 852,6 2902,5 3024,0 3137,2 3248,1 3357,7 3467,4 3689,5 3916,3 | 0,0000 0,1509 0,2960 0,4360 0,5715 0,7028 0,8302 0,9539 1,0743 1,1915 1,3058 1,5264 1,7378 1,9414 2,1386 2,3300 6,5460 6,7679 6,9574 7,1285 7,2855 7,4323 7,7024 7,9483 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 2,500 МПа | p = 3,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 223,94 ν' = 0,0011972; ν'' =0,09953; i' = 962,0; i'' = 2796,4; s' = 2,5543; s'' =6,2536 | ts = 233,34 ν' = 0,0012163; ν'' = 0,06662; i' = 1008,4; i'' = 2801,9; s' = 2,6555; s'' = 6,1882 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009990 0,0009991 0,0010006 0,0010032 0,0010067 0,0010110 0,0010160 0,0010217 0,0010280 0,0010349 0,0010424 0,0010593 0,0010787 0,0011008 0,0011262 0,0011555 0,08701 0,09892 0,1098 0,1201 0,1301 0,1399 0,1592 0,1783 | 2,5 44,4 86,2 127,9 169,7 211,4 253,2 295,0 336,9 378,8 420,9 505,3 590,5 676,6 763,9 852,8 2879,9 3009,0 3126,6 3239,9 3351,0 3461,9 3685,5 3913,2 | 0,0004 0,1508 0,2958 0,4357 0,5711 0,7023 0,8297 0,9533 1,0736 1,1908 1,3050 1,5255 1,7368 1,9402 2,1372 2,3292 6,4087 6,6454 6,8415 7,0165 7,1758 7,3240 7,5960 7,8428 | 0,0009987 0,0009988 0,0010004 0,0010030 0,0010065 0,0010108 0,0010158 0,0010215 0,0010278 0,0010347 0,0010422 0,0010590 0,0010783 0,0011005 0,0011258 0,0011550 0,07058 0,08116 0,09053 0,09933 0,1078 0,1161 0,1324 0,1483 | 3,0 44,9 86,7 128,4 170,1 211,8 253,6 295,4 337,3 379,2 421,2 505,7 590,8 676,9 764,1 853,0 2855,2 2994,2 3115,7 3231,6 3344,4 3456,4 3681,5 3910,1 | 0,0001 0,1507 0,2957 0,4356 0,5709 0,7021 0,8294 0,9530 1,0733 1,1904 1,3046 1,5250 1,7362 1,9396 2,1366 2,3284 6,2867 6,5408 6,7443 7,9231 7,0847 7,2345 7,5084 7,7562 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 3,500 МПа | p = 4,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 242,54 ν' = 0,0012345; ν'' =0,05702; i' = 1049,8; i'' = 2801,3; s' = 2,7253; s'' =6,1218 | ts = 250,33 ν' = 0,0012521; ν'' = 0,04974; i' = 1087,5; i'' = 2799,4; s' = 2,7967; s'' = 6,0670 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009985 0,0009986 0,0010001 0,0010028 0,0010063 0,0010106 0,0010156 0,0010212 0,0010275 0,0010344 0,0010419 0,0010587 0,0010780 0,0011001 0,0011254 0,0011545 0,05871 0,06843 0,07678 0,08451 0,09192 0,09913 0,1132 0,1270 | 3,5 45,4 87,1 128,8 170,5 212,3 254,0 295,8 337,7 379,6 421,6 506,0 591,1 677,2 764,4 853,2 2828,1 2978,2 3104,6 3223,1 3337,6 3450,8 3677,5 3007,0 | 0,0001 0,1507 0,2956 0,4354 0,5708 0,7019 0,8291 0,9527 1,0730 1,1900 1,3042 1,5244 1,7357 1,9390 2,1359 2,3273 6,1734 6,4480 6,6595 6,8426 7,0066 7,1580 7,4337 7,6828 | 0,0009982 0,0009984 0,0009999 0,0010025 0,0010060 0,0010103 0,0010153 0,0010210 0,0010273 0,0010342 0,0010417 0,0010584 0,0010777 0,0010997 0,0011249 0,0011540 0,0012512 0,05885 0,06645 0,07339 0,07999 0,08638 0,09879 0,1109 | 4,0 45,9 87,6 129,3 171,0 212,7 254,4 296,2 338,1 380,0 422,0 506,4 591,5 677,5 764,6 853,4 1085,8 2961,5 3093,1 3214,5 3330,7 3445,2 3673,4 3903,9 | 0,0002 0,1506 0,2955 0,4353 0,5706 0,7016 0,8288 0,9524 1,0726 1,1897 1,3038 1,5242 1,7352 1,9385 2,1352 2,3268 2,7936 6,3634 6,5838 6,7713 6,9379 7,0909 7,3686 7,6185 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 4,500 МПа | p = 5,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 257,41 ν' = 0,0012691; ν'' =0,04402; i' = 1122,2; i'' = 2796,5; s' = 2,8614; s'' =6,0171 | ts = 263,92 ν' = 0,0012858; ν'' = 0,03941; i' = 1154,6; i'' = 2792,8; s' = 2,9209; s'' = 5,9712 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009980 0,0009981 0,0009997 0,0010023 0,0010058 0,0010101 0,0010151 0,0010208 0,0010270 0,0010339 0,0010414 0,0010582 0,0010774 0,0010993 0,0011245 0,0011534 0,0012503 0,5840 0,06473 0,07070 0,06473 0,07646 0,08760 0,09844 | 4,5 46,4 88,1 129,8 171,4 213,1 254,8 296,6 338,4 380,4 422,4 506,7 591,8 677,8 764,9 853,6 1085,8 2943,9 3081,3 3205,8 3323,8 3439,5 3669,4 3900,8 | 0,0002 0,1506 0,2954 0,4351 0,5704 0,7014 0,8286 0,9521 1,0723 1,1893 1,3034 1,5237 1,7347 1,9379 2,1345 2,3260 2,7923 6,2848 6,5149 6,7071 6,8763 7,0310 7,3107 7,5616 | 0,0009977 0,0009979 0,0009995 0,0010021 0,0010056 0,0010099 0,0010149 0,0010205 0,0010268 0,0010337 0,0010412 0,0010579 0,0010771 0,0010990 0,0011241 0,0011530 0,0012494 0,04532 0,05194 0,05780 0,06327 0,06853 0,07864 0,08846 | 5,1 46,9 88,6 130,2 171,9 213,6 255,3 297,0 338,8 380,7 422,7 507,1 592,1 677,8 764,9 853,6 1085,8 2925,4 3069,2 3196,9 3316,8 3433,8 3665,4 3897,7 | 0,0002 0,1505 0,2952 0,4350 0,5702 0,7012 0,8283 0,9518 1,0720 1,1890 1,3030 1,5232 1,7342 1,9373 2,1339 2,3253 2,7911 6,2104 6,4513 6,6486 6,8204 6,9768 7,2586 7,5105 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 5,600 МПа | p = 6,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 279,09 ν' = 0,0013056; ν'' =0,03492; i' = 1191,0; i'' = 2787,4; s' = 2,9867; s'' =5,9199 | ts = 275,56 ν' = 0,0013187; ν'' = 0,03241; i' = 1213,9; i'' = 2783,3; s' = 3,0277; s'' = 5,8878 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009974 0,0009976 0,0009992 0,0010018 0,0010053 0,0010096 0,0010146 0,0010203 0,0010265 0,0010334 0,0010408 0,0010575 0,0010767 0,0010986 0,0011236 0,0011524 0,0012483 0,03946 0,04570 0,05110 0,05610 0,06087 0,07000 0,07884 | 5,7 47,4 89,1 130,8 172,4 214,1 255,8 297,5 339,3 381,2 423,2 507,5 592,5 678,4 765,5 854,0 1085,8 2901,7 3054,2 3186,0 3308,3 3426,9 3660,4 3894,0 | 0,0003 0,1505 0,2951 0,4348 0,5699 0,7009 0,8280 0,9515 1,0716 1,1885 1,3026 1,5227 1,7336 1,9366 2,1331 2,3243 2,7897 6,1249 6,3803 6,5840 6,7593 6,9178 7,2020 7,4552 | 0,0009972 0,0009974 0,0009990 0,0010016 0,0010051 0,0010094 0,0010144 0,0010201 0,0010263 0,0010332 0,0010406 0,0010573 0,0010764 0,0010983 0,0011232 0,0011519 0,0012476 0,03616 0,04223 0,04738 0,05212 0,05662 0,06521 0,07349 | 6,1 47,8 89,5 131,1 172,7 214,4 256,1 297,8 339,6 381,5 423,5 507,8 592,8 678,6 765,7 854,2 1085,8 2885,0 3043,9 3178,6 3302,6 3422,2 3657,02 3891,5 | 0,0003 0,1505 0,2951 0,4347 0,5698 0,7007 0,8278 0,9512 1,0713 1,1882 1,3023 1,5224 1,7331 1,9361 2,1325 2,3237 2,7887 6,0693 6,3356 6,5438 6,7214 6,8814 7,673 7,4214 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 6,600 МПа | p = 7,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 281,85 ν' = 0,0013383; ν'' =0,02920; i' = 1246,8; i'' = 2776,4; s' = 3,0858; s'' =5,8419 | ts = 285,80 ν' = 0,0013514; ν'' = 0,02734; i' = 1267,7; i'' = 2771,4; s' = 3,1225; s'' = 5,8126 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009969 0,0009972 0,0009987 0,0010014 0,0010049 0,0010092 0,0010142 0,0010198 0,0010260 0,0010329 0,0010403 0,0010570 0,0010760 0,0010978 0,0011227 0,0011513 0,0012465 0,03192 0,03779 0,04263 0,04704 0,05120 0,05910 0,06669 | 6,7 48,4 90,0 131,7 173,3 214,9 256,6 298,3 340,1 382,0 423,9 508,2 593,2 679,0 766,0 854,5 1085,8 2858,2 3027,9 3167,4 3293,9 3415,2 3652,2 3887,8 | 0,0003 0,1504 0,2949 0,4345 0,5696 0,7004 0,8275 0,9509 1,0709 1,1878 1,3018 1,5218 1,7326 1,9354 2,1317 2,3228 2,7873 5,9870 6,2716 6,4870 6,6684 6,8306 7,1190 7,3744 | 0,0009967 0,0009970 0,0009986 0,0010012 0,0010047 0,0010090 0,0010140 0,0010196 0,0010259 0,0010327 0,0010401 0,0010567 0,0010758 0,0010976 0,0011224 0,0011510 0,0012458 0,02946 0,03524 0,03992 0,04414 0,04810 0,05561 0,06280 | 7,1 48,8 90,4 132,0 173,6 215,3 256,9 298,7 340,4 382,3 424,2 508,5 593,4 679,2 766,2 854,6 1085,8 2839,2 3017,0 3159,7 3288,0 3410,5 3649,0 3885,3 | 0,0004 0,1504 0,2948 0,4344 0,5694 0,7003 0,8273 0,9506 1,0707 1,1875 1,3015 1,5215 1,7331 1,9350 2,1312 2,3222 2,7864 5,9322 6,2306 6,4511 6,6350 6,7988 7,0890 7,3453 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 7,600 МПа | p = 8,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 291,42 ν' = 0,0013711; ν'' =0,02492; i' = 1298,0; i'' = 2763,3; s' = 3,1749; s'' =5,7703 | ts = 294,98 ν' = 0,0013843; ν'' = 0,02349; i' = 1317,5; i'' = 2757,5; s' = 3,2083; s'' = 5,7430 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009964 0,0009967 0,0009983 0,0010009 0,0010045 0,0010087 0,0010137 0,0010193 0,0010256 0,0010324 0,0010398 0,0010564 0,0010754 0,0010971 0,0011219 0,0011504 0,0012448 0,02620 0,03190 0,03638 0,04036 0,04407 0,05106 0,05774 | 7,7 49,4 91,0 132,6 174,2 215,8 257,4 299,1 340,9 382,8 424,7 508,9 593,8 679,6 766,5 854,9 1085,8 2808,0 3000,0 3148,0 3279,1 3403,3 3644,0 3881,6 | 0,0004 0,1503 0,2947 0,4342 0,5691 0,7000 0,8269 0,9503 1,0703 1,1871 1,3010 1,5209 1,7315 1,9343 2,1304 2,3213 2,7849 5,8489 6,1710 6,3998 6,5877 6,7538 7,0467 7,3043 | 0,0009962 0,0009965 0,0009981 0,0010008 0,0010043 0,0010086 0,0010135 0,0010192 0,0010254 0,0010322 0,0010396 0,0010562 0,0010752 0,0010968 0,0011216 0,0011500 0,0012440 0,02425 0,02995 0,03431 0,03815 0,04172 0,04841 0,05478 | 8,1 49,8 91,4 132,9 174,5 216,1 257,8 299,5 341,2 383,1 425,0 509,2 594,1 679,8 766,7 855,1 1085,8 2785,4 2988,3 3140,1 3273,1 3398,5 3640,7 3879,1 | 0,0004 0,1503 0,2946 0,4340 0,5690 0,6998 0,8267 0,9500 1,0700 1,1868 1,3007 1,5206 1,7311 1,9338 2,1299 2,3207 2,7840 5,7918 6,1324 6,3670 6,5577 6,7254 7,0201 7,2787 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 8,600 МПа | p = 9,000 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 300,07 ν' = 0,0014043; ν'' =0,02159; i' = 1345,8; i'' = 2748,3; s' = 3,2565; s'' =5,7032 | ts = ν' = 0,0014179; ν'' = 0,02046; i' = 1364,2; i'' = 2741,8; s' = 3,2875; s'' = 5,6773 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009959 0,0009962 0,0009978 0,0010005 0,0010040 0,0010083 0,0010133 0,0010189 0,0010251 0,0010319 0,0010393 0,0010558 0,0010748 0,0010964 0,0011211 0,0011494 0,0012430 0,0014040 0,02735 0,03156 0,03522 0,03860 0,04490 0,05087 | 8,7 50,4 91,9 133,5 175,0 216,6 258,3 300,0 341,7 383,5 425,4 509,6 594,5 680,2 767,0 855,3 1085,8 1345,4 2970,1 3127,9 3264,0 3391,3 3635,7 3875,4 | 0,0004 0,1502 0,2945 0,4338 0,5688 0,6995 0,8264 0,9497 1,0696 1,1864 1,3003 1,5200 1,7305 1,9331 2,1291 2,3197 2,7826 3,2558 6,0756 6,3196 6,5147 6,6850 6,9824 7,2423 | 0,0009958 0,0009960 0,0009977 0,0010003 0,0010038 0,0010081 0,0010131 0,0010187 0,0010249 0,0010317 0,0010391 0,0010556 0,0010745 0,0010961 0,0011207 0,0011490 0,0012423 0,0014022 0,02579 0,02993 0,03348 0,03675 0,04281 0,04854 | 9,1 50,7 92,3 133,8 175,4 217,0 258,6 300,3 342,0 383,8 425,8 509,9 594,7 680,4 767,2 855,5 1085,9 1344,9 2957,5 3119,7 3257,9 3386,4 3632,4 3879,9 | 0,0005 0,1502 0,2944 0,4337 0,5686 0,6993 0,8262 0,9494 1,0694 1,1861 1,3000 1,5297 1,7301 1,9326 2,1286 2,3191 2,7817 3,2539 6,0383 6,2891 6,4872 6,6592 6,9285 7,2193 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 9,600 МПа | p = 10,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 307,98 ν' = 0,0014385; ν'' =0,01893; i' = 1391,1; i'' = 2731,6; s' = 3,3325; s'' =5,6393 | ts = 310,96 ν' = 0,0014526; ν'' = 0,01800; i' = 1408,6; i'' = 2724,4; s' = 3,3616; s'' = 5,6143 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009955 0,0009958 0,0009974 0,0010001 0,0010036 0,0010079 0,0010128 0,0010184 0,0010246 0,0010314 0,0010388 0,0010553 0,0010742 0,0010957 0,0011202 0,0011484 0,0012413 0,0013996 0,02369 0,02773 0,03114 0,03426 0,04001 0,04543 | 9,7 51,3 92,8 134,4 175,9 217,5 259,1 300,8 342,5 384,3 426,2 510,4 595,1 680,8 766,7 855,8 1085,9 1344,2 2937,9 3107,1 3248,5 3379,1 3627,3 3869,1 | 0,0005 0,1501 0,2942 0,4335 0,5684 0,6990 0,8259 0,9491 1,0690 1,1857 1,2995 1,5192 1,7295 1,9320 2,1278 2,3182 2,7803 3,2512 5,98302 6,2447 6,4475 6,6221 6,9243 7,1865 | 0,0009953 0,0009956 0,0009972 0,0009999 0,0010034 0,0010077 0,0010126 0,0010182 0,0010244 0,0010312 0,0010386 0,0010551 0,0010739 0,0010954 0,0011199 0,0011480 0,0012406 0,0013978 0,02242 0,02641 0,02974 0,03277 0,03833 0,04356 | 10,1 51,7 93,2 134,7 176,3 217,8 259,4 301,1 342,8 384,6 426,5 510,6 595,4 681,0 767,8 855,9 1085,9 1343,7 2924,2 3098,5 3242,2 3374,1 3624,0 3866,6 | 0,0005 0,1500 0,2942 0,4334 0,5682 0,6989 0,8257 0,9489 1,0687 1,1854 1,2992 1,5188 1,7291 1,9315 2,1272 2,3176 2,7794 3,2494 5,9464 6,2158 6,4220 6,5984 6,9025 7,1658 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 11,00 МПа | p = 12,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 318,04 ν' = 0,0014887; ν'' =0,01597; i' = 1451,2; i'' = 2705,4; s' = 3,4316; s'' =5,531 | ts = 324,64 ν' = 0,0015267; ν'' = 0,01425; i' = 1492,6; i'' = 2684,8; s' = 3,4986; s'' = 5,4930 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009948 0,0009951 0,0009968 0,0009995 0,0010030 0,0010073 0,0010122 0,0010178 0,0010240 0,0010308 0,0010381 0,0010545 0,0010733 0,0010947 0,0011191 0,0011470 0,0012389 0,0013936 0,01961 0,02351 0,02667 0,02951 0,03467 0,03948 | 11,1 52,7 94,2 135,7 177,2 218,7 260,3 301,9 343,6 385,4 347,2 511,3 596,1 681,6 768,3 856,4 1085,9 1342,6 2888,1 3076,4 3226,2 3361,6 3615,5 3860,4 | 0,0006 0,1499 0,2939 0,4331 0,5678 0,6984 0,8251 0,9483 1,0680 1,1847 1,2984 1,5179 1,7281 1,9304 2,1259 2,3161 2,7771 3,2450 5,8547 6,1460 6,3609 6,5420 6,8511 7,1166 | 0,0009943 0,0009947 0,0009964 0,0009991 0,0010026 0,0010068 0,0010118 0,0010174 0,0010235 0,0010303 0,0010376 0,0010540 0,0010727 0,0010940 0,0011183 0,0011461 0,0012373 0,0013895 0,01721 0,02108 0,02411 0,02679 0,03161 0,03607 | 12,1 53,6 95,1 136,6 178,1 219,6 261,1 302,7 344,4 386,2 428,0 512,0 596,7 682,2 768,8 856,8 1086,0 1341,5 2848,4 3053,3 3209,9 3349,0 3607,0 3854,1 | 0,0006 0,1498 0,2937 0,4328 0,5674 0,6979 0,8246 0,9477 1,0674 1,1840 1,2977 1,5170 1,7271 1,9292 2,1246 2,3146 2,7748 3,2407 5,7615 6,0787 6,3332 6,4893 6,8034 7,0714 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 13,00 МПа | p = 14,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 330,81 ν' = 0,0015670; ν'' =0,01277; i' = 1533,0; i'' = 2662,4; s' = 3,5633; s'' =5,4333 | ts = 336,63 ν' = 0,0016104; ν'' = 0,01149; i' = 1572,8; i'' = 2638,3; s' = 3,6262; s'' = 5,3737 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009938 0,0009942 0,0009959 0,0009986 0,0010021 0,0010064 0,0010113 0,0010169 0,0010231 0,0010298 0,0010371 0,0010534 0,0010721 0,0010933 0,0011175 0,0011451 0,0012356 0,0013855 0,01511 0,01901 0,02194 0,02448 0,02903 0,03320 | 13,1 54,6 96,0 137,4 178,9 220,4 262,0 303,6 345,2 386,9 428,8 512,8 597,4 682,8 769,4 857,2 1086,1 1340,5 2804,0 3029,3 3193,1 3336,1 3698,4 3847,8 | 0,0006 0,1497 0,2935 0,4325 0,5670 0,6975 0,8241 0,9471 1,0668 1,1833 1,2969 1,5162 1,7261 1,9281 2,1233 2,3131 2,7726 3,2365 5,6624 6,0132 6,2482 6,4395 6,7590 7,0294 | 0,0009933 0,0009938 0,0009955 0,0009982 0,0010017 0,0010060 0,0010109 0,0010164 0,0010226 0,0010293 0,0010366 0,0010529 0,0010715 0,0010926 0,0011167 0,0011442 0,0012340 0,0013816 0,01323 0,01722 0,02007 0,02251 0,02681 0,03073 | 14,1 55,6 97,0 138,4 179,8 221,3 262,8 304,4 346,0 387,7 429,5 513,5 598,0 683,4 769,9 857,7 1086,1 1339,5 2753,5 3004,0 3175,8 3323,0 3589,8 3841,5 | 0,0007 0,1496 0,2933 0,4322 0,5666 0,6970 0,8236 0,9465 1,0661 1,1826 1,2961 1,5153 1,7251 1,9269 2,1220 2,3117 2,7704 3,2324 5,5606 5,9488 6,1953 6,3922 6,7172 6,9901 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 15,00 МПа | p = 16,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 342,12 ν' = 0,0016580; ν'' =0,01035; i' = 1612,2; i'' = 2611,6; s' = 3,6877; s'' =5,3132 | ts = 347,32 ν' = 0,0017101; ν'' = 0,009330; i' = 1651,5; i'' = 2582,7; s' = 3,7486; s'' = 5,2496 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009928 0,0009933 0,0009950 0,0009978 0,0010013 0,0010055 0,0010105 0,0010160 0,0010221 0,0010289 0,0010361 0,0010523 0,0010709 0,0010919 0,0011159 0,0011432 0,0012324 0,0013779 0,01148 0,01566 0,01845 0,02079 0,02489 0,02859 | 15,1 56,5 97,9 139,3 180,7 222,1 263,6 305,2 346,8 388,5 430,3 514,2 598,7 684,0 770,4 858,1 1086,2 1338,6 2693,8 2977,6 3158,2 3309,7 3580,2 3835,2 | 0,0007 0,1495 0,2930 0,4318 0,5662 0,6966 0,8230 0,9459 1,0655 1,1819 1,2954 1,5144 1,7241 1,9258 2,1208 2,3102 2,7682 3,2384 5,4450 5,8851 6,1443 6,3471 6,6776 6,9532 | 0,0009924 0,0009928 0,0009946 0,0009973 0,0010008 0,0010051 0,0010100 0,0010156 0,0010217 0,0010284 0,0010356 0,0010518 0,0010703 0,0010912 0,0011151 0,0011423 0,0012308 0,0013742 0,009782 0,01427 0,01702 0,01929 0,02321 0,02672 | 16,1 57,5 98,8 140,2 181,6 223,0 264,5 306,0 347,6 389,3 431,0 514,9 599,4 684,6 771,0 858,6 1086,3 1337,7 2618,5 2949,7 3140,0 3296,3 3572,4 3828,9 | 0,0008 0,1494 0,2928 0,4315 0,5659 0,6961 0,8225 0,9453 1,0648 1,1812 1,2946 1,5136 1,7231 1,9247 2,1195 2,3087 2,7660 3,2245 5,3071 5,8215 6,0947 6,3038 6,6401 6,9183 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 17,00 МПа | p = 18,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 352,26 ν' = 0,0017690; ν'' =0,008401; i' = 1691,6; i'' = 2550,8; s' = 3,8103; s'' =5,1841 | ts = 356,96 ν' = 0,0018380; ν'' = 0,007534; i' = 1733,4; i'' = 2514,4; s' = 3,8739; s'' = 5,1135 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009919 0,0009924 0,0009942 0,0009969 0,0010004 0,0010047 0,0010096 0,0010151 0,0010212 0,0010279 0,0010351 0,0010512 0,0010697 0,0010906 0,0011143 0,0011414 0,0012393 0,0013607 0,001728 0,01303 0,01576 0,01797 0,02173 0,02507 | 17,1 58,4 99,7 141,1 182,4 223,8 265,3 306,8 348,4 390,0 431,8 515,6 600,0 685,2 771,5 859,0 1086,4 1336,9 1668,7 2920,2 3121,4 3282,6 3563,6 3822,6 | 0,0008 0,1493 0,2926 0,4312 0,5655 0,6956 0,8220 0,9448 1,0642 1,1805 1,2939 1,5127 1,7222 1,9236 2,1182 2,3073 2,7639 3,2206 3,7636 5,7575 6,0463 6,2620 6,6043 6,8852 | 0,0009914 0,0009919 0,0009937 0,0009965 0,0010000 0,0010043 0,0010092 0,0010147 0,0010208 0,0010274 0,0010346 0,0010507 0,0010691 0,0010899 0,0011136 0,0011405 0,0012377 0,0013672 0,001704 0,01191 0,01463 0,01678 0,02041 0,02361 | 18,1 59,4 100,7 142,0 183,3 224,7 266,1 307,6 349,2 390,8 432,5 516,3 600,7 685,9 772,0 859,5 1086,5 1336,1 1660,9 2889,0 3102,3 3268,7 3554,8 3816,2 | 0,0008 0,1491 0,2924 0,4309 0,5651 0,6952 0,8215 0,9442 1,0636 1,1798 1,2931 1,5118 1,7212 1,9225 2,1170 2,3058 2,7617 3,2168 3,7582 5,6926 5,9989 6,2215 6,5701 6,8537 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 19,00 МПа | p = 20,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 361,44 ν' = 0,0019231; ν'' =0,006700; i' = 1778,2; i'' = 2470,1; s' = 3,9417; s'' =5,0321 | ts = 365,71 ν' = 0,002038; ν'' = 0,005873; i' = 1828,8; i'' = 2340,2; s' = 4,0181; s'' = 4,9338 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009909 0,0009915 0,0009933 0,0009960 0,0009996 0,0010038 0,0010087 0,0010142 0,0010203 0,0010270 0,0010342 0,0010502 0,0010685 0,0010892 0,0011128 0,0011396 0,0012362 0,0013639 0,001683 0,01089 0,01362 0,01573 0,01923 0,02230 | 19,1 60,4 101,6 142,9 184,2 225,6 267,0 308,4 350,0 391,6 433,3 517,0 601,4 686,5 772,6 860,0 1086,7 1335,3 1654,2 2855,7 3082,6 3254,5 3545,9 3809,8 | 0,0008 0,1490 0,2921 0,4306 0,5647 0,6947 0,8209 0,9436 1,0629 1,1791 1,2924 1,5110 1,7202 1,9214 2,1157 2,3044 2,7696 3,2131 3,7448 5,6262 5,9522 6,1822 6,5372 6,8236 | 0,0009904 0,0009910 0,0009929 0,0009956 0,0009992 0,0010034 0,0010083 0,0010138 0,0010199 0,0010265 0,0010337 0,0010496 0,0010679 0,0010886 0,0011120 0,0011387 0,0012247 0,0013606 0,001666 0,009952 0,01270 0,01477 0,01816 0,02111 | 20,1 61,3 102,5 143,8 185,1 226,4 267,8 309,3 350,8 392,4 434,0 517,7 602,0 687,1 773,1 860,4 1086,8 1334,6 1648,4 2820,1 3062,4 3240,2 3536,9 3803,5 | 0,0008 0,1489 0,2919 0,4303 0,5643 0,6943 0,8204 0,9430 1,0623 1,1784 1,2916 1,5101 1,7192 1,9203 2,1145 2,3030 2,7575 3,2095 3,7327 5,5578 5,9061 6,1440 6,5055 6,7947 |

Продолжение табл. П.3

| Температура t, ºC | p = 21,00 МПа | p = 22,00 МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ts = 369,79 ν' = 0,002218; ν'' =0,005006; i' = 1892,2; i'' = 2340,2; s' = 4,1137; s'' =4,8106 | ts = ν' = 0,002675; ν'' = 0,003757; i' = 2007,7; i'' = 2192,5; s' = 4,2891; s'' = 4,5748 |
|  | ν | h | s | ν | h | s |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 0,0009900 0,0009906 0,0009924 0,0009952 0,0009988 0,0010030 0,0010079 0,0010134 0,0010194 0,0010260 0,0010332 0,0010491 0,0010673 0,0010879 0,0011112 0,0011378 0,0012232 0,0013574 0,0016650 0,009080 0,01187 0,01391 0,01720 0,02005 | 21,1 62,3 103,4 144,7 185,9 227,3 268,6 310,1 351,6 393,1 434,8 518,5 602,7 687,7 773,7 860,9 1086,9 1333,9 1643,1 2781,6 3041,7 3225,6 3527,9 3797,1 | 0,0008 0,1488 0,2917 0,4300 0,5639 0,6938 0,8199 0,9424 1,0616 1,1777 1,2909 1,5093 1,7183 1,9192 2,1132 2,3015 2,7554 3,2059 3,7217 5,4865 5,8603 6,1066 6,4749 6,7670 | 0,0009895 0,0009901 0,0009920 0,0009948 0,0009983 0,0010026 0,0010075 0,0010129 0,0010190 0,0010256 0,0010327 0,0010486 0,0010667 0,0010872 0,0011105 0,0011369 0,0012218 0,0013542 0,0016636 0,008262 0,01111 0,01312 0,01633 0,01908 | 22,1 63,2 104,4 145,6 186,8 228,1 269,5 310,9 352,4 393,9 435,6 519,2 603,4 668,3 774,2 861,4 1087,1 1333,3 1638,4 2739,7 3020,3 3210,8 3518,8 3790,7 | 0,0009 0,1486 0,2914 0,4296 0,5635 0,6934 0,8194 0,9419 1,0610 1,1770 1,2902 1,5084 1,7173 1,9181 2,1120 2,3001 2,7534 3,2024 3,7114 5,4114 5,8149 6,0700 6,4453 6,7404 |