## Slide 1: Лекция 2
Головная и промежуточные нефтеперекачивающие станции НПС.
Организация объектов на площадке.
Технологические схемы НПС, трубопроводные коммуникации вспомогательных систем.

## Slide 2: Нормативно-техническая документация, регулирующая эксплуатацию НПС
РД-91.200.00-КТН-175-13 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов Нефтеперекачивающие станции. Нормы проектирования
РД-91.200.00-КТН-175-13 Изменение № 1 РД-91.200.00-КТН-175-13 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ. Нормы проектирования
РД 153-39.4Р-124-02 Положение о порядке проведения технического освидетельствования и продления срока службы технологического оборудования НПС МН

## Slide 3: Основные термины
нефтеперекачивающая станция - объект магистрального нефтепровода, включающий комплекс зданий, сооружений и устройств для приема, накопления, учета и перекачки нефти по магистральному нефтепроводу.
участок технологический: участок магистрального нефтепровода от одной нефтеперекачивающей станции с резервуарным парком до следующей по потоку станции с резервуарным парком или до конечного пункта, для которого предусмотрен технологический режим перекачки нефти
трубопроводы технологические: внутриплощадочные нефтепроводы, между точками врезки в магистральный нефтепровод на входе и выходе нефтеперекачивающих станций,, включая входную и выходную арматуру, трубопроводы дренажа и утечек от насосных агрегатов, дренажа фильтров-грязеуловителей, регуляторов давления, узлов учета нефти; сброса давления от предохранительных клапанов, системы сглаживания волн давления; обвязки емкостей сброса и гашения ударной волны; откачки из емкостей сбора утечек; сливо-наливных эстакад; опорожнения стендеров морских терминалов, системы улавливания легких фракций.
арматура трубопроводная: техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия, регулирования) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, газожидкостных) путем изменения площади проходного сечения.
блок системы сглаживания волн давления (ССВД): Сооружение, оснащенное комплексом технических устройств, обеспечивающее защиту магистральных нефтепроводов и промежуточных нефтеперекачивающих станций от перегрузок по давлению при аварийной остановке одного или нескольких насосных агрегатов.
резервуар: сооружение, емкость, расположенная горизонтально или вертикально, предназначенная для приема, накопления, измерения объема и сдачи жидкости.
парк резервуарный: комплекс взаимосвязанных резервуаров и другого технологического оборудования, с помощью которого осуществляется выполнение технологических операций приема, накопления, измерения объема и откачки нефти.

## Slide 4: Основные термины
подпорная насосная: сооружение на нефтеперекачивающей станции, включающее подпорные насосные агрегаты и комплекс другого технологического оборудования, с помощью которого осуществляется подача нефти из резервуарного парка на вход магистральных насосных агрегатов с давлением, обеспечивающим их работу вне зоны кавитации.
станция насосная магистральная: сооружение на нефтеперекачивающей станции, включающее магистральные насосные агрегаты и комплекс другого технологического оборудования, с помощью которого осуществляется повышение давления в магистральном нефтепроводе.
станция насосная промежуточная: Нефтеперекачивающая станция без резервуарного парка, предназначенная для поддержания необходимого режима транспорта нефти по магистральному нефтепроводу и имеющая технологическую схему, позволяющую работать только по схеме «из насоса в насос».
станция насосная промежуточная с ёмкостью: Нефтеперекачивающая станция с резервуарным парком, предназначенная для поддержания необходимого режима транспорта нефти по магистральному нефтепроводу и имеющая технологическую схему, позволяющую работать по схеме «через ёмкость» или «с подключенной ёмкостью».
генеральный план НПС - комплексное решение планировки расположения различных объектов на территории НПС.

## Slide 5: Общий вид НПС

## Slide 6: Магистральный нефтепровод «Александровское – Анжеро-Судженск»

## Slide 7: Классификация НПС по функциональным особенностям
Головные (ГНПС)
Промежуточные (ПНПС)
Располагаются в начале трубопровода
Служат для перекачки нефти или нефтепродуктов из резервуарных парков в магистральный трубопровод
В состав сооружений головной НПС всегда входят резервуарный парк и подпорная насосная станция (совмещенная с основной насосной или расположенная в отдельном здании)
Предназначены для повышения давления перекачиваемых продуктов в магистральном трубопроводе
На некоторых трубопроводах промежуточные насосные станции также имеют емкости для нефти или нефтепродуктов и ведут откачку из этих емкостей (НПС с емкостями, их оборудуют так же, как и головные, подпорными насосами, резервуарами) - ГНПС технологического участка

## Slide 8: Основное направление движения нефти по коммуникациям ГНПС
Площадка ФГУ
Узел замера
Резервуарный парк
Узел регулирования давления
Магистральная насосная
Подпорная насосная
магистраль

## Slide 9: Основное направление движения нефти по коммуникациям ПНПС
Площадка ФГУ
Узел регулирования давления
Магистральная насосная
магистраль
Узел подключения станции
магистраль

## Slide 10: Генеральный план НПС. Территория НПС с учетом назначения зданий и сооружений
  Зоны территории НПС с РП:
а) производственная зона;
б) зона РП;
в) административно-хозяйственная зона;
г) зона очистных сооружений.
  Зоны территории НПС без РП:
а) производственная зона;
б) административно-хозяйственная зона;
в) зона очистных сооружений.
резервуарный парк; подпорная насосная; узел учета нефти с фильтрами; основная насосная; узел регулирования давления и узлы с предохранительными устройствами; камеры пуска и приема очистных устройств; технологические трубопроводы с запорной арматурой
понижающая электроподстанция с распределительными устройствами; комплекс сооружений, обеспечивающих водоснабжение станции; котельная с тепловыми сетями; инженерно-лабораторный корпус; пожарное депо; узел связи; механические мастерские; мастерские ремонта и наладки контрольно-измерительных приборов (КИП); гараж; складские помещения; административно-хозяйственный блок и т.д.

## Slide 11: Технологическая схема НПС с резервуарным парком
1 – магистральный нефтепровод; 2 – устройство приема и пуска скребка; 3 – площадка
фильтров-грязеуловителей; 4 – площадка с предохранительными устройствами;
5 – подпорная насосная; 6 – резервуарный парк; 7 – узел учета; 8 – основная насосная;
9 – площадка регулирующих устройств

## Slide 12: Технологическая схема НПС с резервуарным парком

## Slide 13: Технологическая схема НПС без резервуарного парка

## Slide 14: Узел подключения станции
Все задвижки узла подключения станции можно разбить на 4 группы.
1-ая группа: задвижки, обеспечивающие подключение НПС к нефтепроводу или отключения НПС от нефтепровода. При аварии на НПС они автоматически закрываются, поэтому называются секущими;
2-ая группа: задвижки, обеспечивающие транзит нефти через УПС при закрытых секущих задвижках;
3-я группа: задвижки, обеспечивающие запасовку и пуск СОД;
4-ая группа: задвижки, обеспечивающие пуск СОД и его извлечение из трубопровода.
Узел подключения НПС к магистрали может иметь 4 варианта:
с узлом пуска СОД (на ГНПС);
с узлом пуска-приема СОД (1 - с соосным расположением КПП; 2 - с параллельным расположением КПП);
c узлом пропуска СОД (узлы подключения станции располагаются на промежуточных НПС);
с узлом приема СОД (в конечном пункте МН).

## Slide 15: Отличие ГНПС от НПС технологического участка (НПС ТУ)
функцией узлов учета нефти (на НПС ТУ оба узла учета нефти (при их наличии) используются преимущественно для технических целей – они являются, как правило, только средством контроля за процессом перекачки),
узлом подключения станции к магистральному трубопроводу (на НПС ТУ узел подключения к магистрали содержит помимо камеры пуска СОД еще и камеру приема СОД, в которую принимается зачистное устройство, запущенное в трубопровод на предшествующей станции),
емкостью резервуарного парка (суммарный используемый объем РП) :
а) головная НПС - от двухсуточной до трехсуточной проектной пропускной способности нефтепровода;
б) на НПС с РП, расположенных на границе технических участков, в месте перераспределения потока нефти между нефтепроводами, а также в условиях горного рельефа, от 0,3 до 0,5-суточной проектной пропускной способности МН. При выполнении приемо-сдаточных операций на НПС с резервуарным парком, резервуарная емкость должна быть в пределах от 1,0 до 1,5-суточной проектной пропускной способности нефтепровода;
в) при нескольких параллельных нефтепроводах суммарный используемый объем РП должен определяться как сумма проектных пропускных способностей каждого нефтепровода.

## Slide 16: Фильтры-грязеуловители
Фильтр-грязеуловитель горизонтального типа (ФГГ) предназначен для очистки нефти от относительно крупных механических включений перед подачей жидкости на вход насосных агрегатов НПС.
Схема устройства фильтра, представляющего из себя конструкцию типа «труба в трубе»
Типовая схема предусматривает параллельную установку трех фильтров-грязеуловителей (один из которых – резервный) на открытой площадке.

## Slide 17: Фильтры-грязеуловители
ФГГ представляет собой цилиндрический корпус, с одной стороны которого находится быстроразъемный концевой затвор, а с другой – патрубок соответствующего диаметра для подсоединения к трубопроводу.
Внутри цилиндрического корпуса ФГГ должен быть установлен съемный фильтрующий элемент.
Манометры должны быть расположены на патрубках подвода и отвода нефти.
Конструкция ФГГ должна предусматривать боковой подвод и осевой отвод нефти.

## Slide 18: Фильтры-грязеуловители
Состояние фильтров при их эксплуатации контролируется с помощью манометров до и после фильтра.
Точное измерение перепада давления в фильтрах производится с помощью датчика перепада давления.
Максимальный перепад давления при чистом фильтрующем элементе – 0,03 МПа. При повышении перепада давления выше максимального значения фильтр отключается и производится его очистка от механических примесей.
Максимальный перепад при загрязненном фильтрующем элементе 0,1 МПа.
Если перепад давления составляет менее, это свидетельствует о повреждении фильтрующего элемента. Понижение перепада давления ниже допустимого значения свидетельствует о том, что фильтрующий элемент разрушен и все механические примеси идут на прием насосов, что может привести к аварии. В этом случае фильтр также выводится из эксплуатации и производится ремонт или замена фильтрующего элемента.

## Slide 20: Объем работ по техническому обслуживанию и ремонту фильтров-грязеуловителей

## Slide 21: Технологическое оборудование насосных станций
кроме насосных агрегатов, содержит следующие системы:
трубопроводов перекачиваемой жидкости;
масляную;
вентиляции электродвигателей;
охлаждения масла;
смазки уплотнений;
сбора утечек перекачиваемой жидкости и др.

## Slide 22: Насосный цех НПС

## Slide 23: Приточно-вытяжная вентиляция насосного зала
предназначена для удаления из помещения паров нефти, притока чистого воздуха и для поддержания в насосном зале заданной температуры;
в состав приточно-вытяжной вентиляции входят:
а) приточная вентиляция насосного зала (2 вентилятора: основной, резервный). Производительность вентилятора – 12 600 м3/ч;
б) вытяжная вентиляция насосного зала (2 вентилятора: основной, резервный ). Производительность – 12 600 м3/ч.

## Slide 24: Блок предохранительных клапанов
Cистема предохранительных пружинных клапанов (СППК) предназначена для защиты технологического оборудования РП от повышенно­го давления.
При повышения давления выше настроечного, клапан автоматически открывается, что вызывает процесс сброса жидкости в резервную емкость. Предохранительный клапан обеспечивает расход жидкости, гарантирующий поддержание давления на заданном уровне.
  Первый узел должен устанавливаться на приёмных технологических трубопроводах РП с точкой подключения непосредственно за ФГГ. Второй узел – между подпорной насосной и магистральной насосной станцией, а при наличии СИКН (БИК) между ПНС и МНС устанавливается между МНС и СИКН (БИК).
  Число предохранительных устройств: для первого узла, должно рассчитываться на максимальную расчетную пропускную способность нефтепровода, а для второго узла – на 70 % от максимальной расчетной пропускной способности нефтепровода.

## Slide 25: Блок предохранительных клапанов
  Давление начала открытия предохранительных устройств, установленных на первом узле должно быть равно 0,55 МПа. При наличии СИКН это значение составляет 0,7 МПа. При этом максимальное рабочее давление в трубопроводе РП должно быть не более 1,0 МПа при допустимом рабочем давлении технологических трубопроводов резервуарного парка не менее 1,6 МПа.
  На каждом узле следует предусматривать резервные предохранительные устройства в количестве 1 шт. (второй резервный хранится на складе).
  Предохранительные клапаны представлены в двух основных видах: пружинный тип; с газовым аккумулятором.