Тема: Электропривод с электрическими машинами постоянного тока

I.  ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (для машин постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением)

Уравнение напряжения на зажимах электрической машины постоянного тока (МПТ):

(1.1)

где:   U -подводимое к якорю напряжение, В;

E = к( ф (( - электродвижущая сила обмотки якоря МПТ;

- конструктивный коэффициент МПТ;

р - число пар полюсов;

N - число активных проводников обмотки коря;

а - число параллельных ветвей обмотки якоря;

ф - магнитный поток, Вб;

( - частота вращения якоря, с-1;

I -  ток якоря, А;

R - полное активное  сопротивление цепи якоря (включает: сопротивления якоря - Rя, добавочных полюсов - Rд.п., компенсационной обмотки - Rк.о. и добавочное сопротивление внешней цепи - Rд), Ом.

Уравнение электромеханической характеристики МПТ:

(1.2)

где С - коэффициент пропорциональности МПТ.

М = к(ф(I.                                                          (1.3)

Уравнение механической характеристики МПТ:

(1.4)

Частотa вращения идеального холостого хода:

(1.5)

Перепад скорости относительно скорости идеального холостого хода при нагрузке МПТ:

(1.6)

Уравнение электромеханической характеристики МПТ в режиме динамического торможения  ( U = 0, якорная цепь замкнута):

(1.7)

Уравнение  механической характеристики МПТ в режиме динамического торможения:

(1.8)

Мощность, потребляемая двигателем:

P1 = U( I                                                            (1.9)

Электромагнитная мощность:

Pэм = E (I = M((                                                  (1.10)

Полезная мощность:

P2 =  M2((   ,                                                    (1.11)

где       М2 - полезный противодействующий момент механизма, Н(м.

Потери мощности в активных сопротивлениях якорной цепи:

(1.12)

где   - относительный перепад скорости.

Полное сопротивление якорной цепи:

,                                              (1.13)

где   (1, I1  и   (2, I2   координаты каких-либо двух точек электромеханической характеристики.

Добавочное сопротивление в цепи якоря:

,                    (1.14)

где  (i , Ii - координаты какой-либо точки электромеханической характеристики;

Rя -  сопротивление якоря;

Rд.п. - сопротивление обмоток добавочных полюсов;

Rк.о. - сопротивление компенсационной обмотки;

(1.15)

где     - перепады скорости на естественной и искусственной электромеханической или механической характеристиках при одинаковой нагрузке на валу.

(1.16)

где    -      - номинальное сопротивление якорной цепи.

- ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ  М П Т НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

- Двигатель постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)  имеет следующие паспортные данные:

Pн = 4,5 кВт;   Uн = 220 B;  nн = 3000 об/мин ;  Iн = 24,3 A; Rя = 0,35 Ом;

Rд.п. = Rк.о. = 0.

Определить:

а) частоту вращения в режиме рекуперативного торможения на естественной характеристике при Мс = 0,8Мн;

б) бросок тока при мгновенном снижении напряжения, подводимого к якорю до 0,6 Uн, если до этого двигатель работал в режиме рекуперативного торможения на естественной характеристике с нагрузкой Мс = 0,8 Мн.

Решение:

а)

– частота вращения номинальная

–постоянная электродвигателя для естественной характеристики (Rд = 0)

– номинальный момент на валу электродвигателя

– номинальный электромагнитный момент

–  момент потерь (принимается постоянным)

Мпот  = Мэм.н - Мн = 16,38 - 14, 33 = 2,05 Нм.

– момент нагрузки

Мс = 0,8 ( Мн = 0,8 (14,33 = 11,464 Нм

–  электромагнитный момент в генераторном режиме работы

Мэм = -Мс + Мпот = -11,464+2,05 = - 9,414 Нм

– частота вращения якоря ДПТ НВ на естественной характеристике

б)

–  ток якоря при номинальном напряжении

– ЭДС якоря в момент перехода на искусственную характеристику

Еи = к(фи( (и.нач = к(фн( (е = Eе = 0,674 ( 333,653 = 224,882 В

–ток якоря в момент снижения напряжения до 0,6 Uн (Eи=Eе)

–бросок тока в момент снижения напряжения

111. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

- Задачи для самостоятельного решения по теме II. 1, б.

Дано:

Паспортные данные ДПТ НВ, а также значения добавочного сопротивления в цепи якоря, относительные величины магнитного потока, момента нагрузки и режимы работы электрической машины в исходном состоянии для различных вариантов задач (Таблица 2).

ДПТ НВ из исходного состояния переключается на другую механическую характеристику. Значения добавочного сопротивления в цепи якоря, относительные величины магнитного потока, момента нагрузки, напряжения на якоре и режимы работы электрической машины на данной механической характеристике для различных вариантов задач приведены в таблице 3.

Определить:

- частоту вращения и ток якоря электрической машины при ее работе на исходной механической характеристике;

- начальный ток при мгновенном переходе на вторую механическую характеристику;

- бросок тока при переходе на вторую механическую характеристику;

- частоту вращения и ток якоря электрической машины при ее работе на второй механической характеристике в установившемся режиме;

- изменение частоты вращения при переходе с исходной на вторую механическую характеристику.

|  | задачи для самостоятельного решения по теме II.1,б |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | исходный режим работы двигателя | Таблица 2 |  |
|  | № | паспортные данные двигателя | Rдоб | Ф/Фн | Мс/Мн | режим |  |
|  | варианта | Рн | Uн | n ном | Iн | Rя | Rд.п. | Rк.о. | Ом |  |  | работы |  |
|  |  | кВт | В | об/мин | А | Ом | Ом | Ом |  |  |  | двигателя |  |
|  | 1 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | рекуперация |  |
|  | 2 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 0,2 | 1,2 | 0,5 |  |  |
|  | 3 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 0,2 | 1,2 | 0,5 |  |  |
|  | 4 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,01 | 1,2 | 0,5 |  |  |
|  | 5 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,05 | 1,2 | 0,5 |  |  |
|  | 6 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 0,2 | 1,2 | 0,8 |  |  |
|  | 7 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 0,3 | 1,2 | 0,8 |  |  |
|  | 8 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 0,08 | 1,2 | 0,8 |  |  |
|  | 9 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,08 | 1,2 | 0,8 |  |  |
|  | 10 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,05 | 1,2 | 0,8 |  |  |
|  | 11 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 15 | 0,8 | 1 | противовк- |  |
|  | 12 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 20 | 0,8 | 1 | лючение |  |
|  | 13 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 3 | 0,8 | 1 |  |  |
|  | 14 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,5 | 0,8 | 1 |  |  |
|  | 15 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 2 | 0,8 | 1 |  |  |
|  | 16 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 10 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | 17 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 15 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | 18 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | 19 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,3 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | 20 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 1 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | 21 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0,5 | двигатель- |  |
|  | 22 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 4 | 1,2 | 0,5 | ный |  |
|  | 23 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 1 | 1,2 | 0,5 |  |  |
|  | 24 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,2 | 1,2 | 0,5 |  |  |
|  | 25 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 1 | 1,2 | 0,5 |  |  |
|  | 26 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 5 | 1,2 | 1 |  |  |
|  | 27 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 10 | 1,2 | 1 |  |  |
|  | 28 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 1 | 1,2 | 1 |  |  |
|  | 29 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,1 | 1,2 | 1 |  |  |
|  | 30 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,5 | 1,2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
|  |  | переход на вторую механическую характеристику |  |
|  | № | паспортные данные двигателя | Rдоб | Ф/Фн | Мс/Мн | U/Uн | режим |
|  | варианта | Рн | Uн | n ном | Iн | Rя | Rд.п. | Rк.о. | Ом |  |  |  | работы |
|  |  | кВт | В | об/мин | А | Ом | Ом | Ом |  |  |  |  | двигателя |
|  | 1 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 5 | 1,2 | 0,5 | 0 | динамическое |
|  | 2 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 5 | 1,2 | 0,5 | 0 | торможение |
|  | 3 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 1 | 1,2 | 0,5 | 0 |  |
|  | 4 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0 |  |
|  | 5 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0 |  |
|  | 6 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 5 | 1,2 | 0,8 | 0 |  |
|  | 7 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 5 | 1,2 | 0,8 | 0 |  |
|  | 8 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 1 | 1,2 | 0,8 | 0 |  |
|  | 9 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 0 |  |
|  | 10 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0 |  |
|  | 11 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | двигатель- |
|  | 12 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ный |
|  | 13 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 14 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 15 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 16 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |  |
|  | 17 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |  |
|  | 18 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 0,2 | 0,6 | 2 | 1 |  |
|  | 19 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,1 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | 20 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,2 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | 21 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | двигатель- |
|  | 22 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 4 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | ный |
|  | 23 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 24 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 25 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 26 | 4,5 | 220 | 3000 | 24,3 | 0,35 | 0 | 0 | 5 | 1,2 | 1 | 0,8 |  |
|  | 27 | 3,2 | 220 | 1500 | 18,4 | 0,67 | 0,246 | 0 | 10 | 1,2 | 1 | 0,8 |  |
|  | 28 | 23 | 220 | 600 | 120 | 0,06 | 0,0245 | 0 | 1 | 1,2 | 1 | 0,8 |  |
|  | 29 | 185 | 220 | 450 | 920 | 0,003 | 0,002 | 0,0016 | 0,1 | 1,2 | 1 | 0,8 |  |
|  | 30 | 150 | 440 | 490 | 370 | 0,02 | 0,01 | 0,0024 | 0,5 | 1,2 | 1 | 0,8 |  |