## 4.2 Лабораторная работа № 2 «Динамические звенья второго порядка»

Целью лабораторной работы является исследование переходных процессов, вызванных ступенчатым воздействием в динамических звеньях второго порядка, определение характера переходных процессов, типа корней характеристического уравнения и устойчивости звеньев.

### 4.2.1 Дифференциальные уравнения второго порядка и их решения

К динамическим звеньям второго порядка относятся следующие типы звеньев: апериодическое второго порядка, колебательное (периодическое) и консервативное [3]. Дифференциальное уравнение в общем виде, передаточная функция  и характеристическое уравнение, соответственно имеют вид:

,	(4.2.1)

,					(4.2.2)

.					(4.2.3)

Вид графиков (сходящийся либо расходящийся, либо колебательный с постоянной амплитудой и частотой); характер переходного процесса (периодический либо апериодический); тип звена (апериодическое второго порядка, колебательное либо консервативное); устойчивость звена (устойчивое, неустойчивое, нейтральное) определяется корнями характеристического уравнения (4.2.3) (левые, правые, нулевые, вещественные, комплексные, мнимые) [3].

Если корни уравнения (4.2.3) вещественные, ; , то согласно формуле (4.1.8) решение дифференциального уравнения (4.2.1) можно представить как сумму экспонент:

,			(4.2.4)

где: ,,  ,

и звено в данном случае является апериодическим второго порядка.

Если корни уравнения (4.2.3) являются комплексно-сопряженными , то звено является периодическим (колебательным), а решение уравнения (4.2.1) можно записать

.				 (4.2.5)

Пояснение:

Для определения  и  воспользуемся суммой формулы (4.1.8)

где

Если в уравнении (4.2.3) , то звено является консервативным, при этом корни мнимые , и уравнение (4.2.5) запишется:

.			 (4.2.6)

В уравнения (4.2.3-4.2.6) входит экспонента , следовательно, переходный процесс в звене сходится к установившемуся значению , расходится от него, либо колеблется с постоянной амплитудой и устойчивость, неустойчивость или нейтральность звена зависит от , то есть от корней  [3].

В таблице 4.2.1 приведены различные графики переходных характеристик в зависимости от типа корней и значений параметров характеристического уравнения (4.2.3).

Таблица 4.2.1

| № | Значение параметров | Значение корней | Расположение корней | Переходная характеристика h(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d1 > 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 = -(1 s2 = -(2 |  |  |
| 2 | d1 > 0 d2 > 0 d12-4d0d2 = 0 | s1 = -( s2 = -( |  |  |
| 3 | d1 < 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 = (1 s2 = (2 |  |  |
| 4 | d1 < 0 d2 > 0 d12-4d0d2 = 0 | s1 = ( s2 = ( |  |  |
| 5 | d1 > 0 d2 < 0 d12-4d0d2 < 0 | s1 = -(1 s2 = (2 |  |  |
| 6 | d1 > 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 = -( + j( s2 = -( - j( |  |  |
| 7 | d1 < 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 = ( + j( s2 = ( - j( |  |  |
| 8 | d1 = 0 d2 > 0 | s1 = + j( s2 = - j( |  |  |

### 4.2.2 Программа работы

1. Создать в окне Simulink-модели схему моделирования динамического звена второго порядка,  изображенную на рисунке 4.2.1. Коэффициент передачи интегратора KИН  задать 1, (10 либо 100).

1.1 Пользуясь правилами структурных преобразований, для данной схемы получить выражения передаточной функции, характеристического уравнения и его коэффициентов  , , .

1.2 Обосновать рассчитать соотношение коэффициентов К1 и К2, для двух видов устойчивых переходных процессов: апериодических и колебательных.

1.3 Проверить результаты расчета на модели и привести на одном поле графики переходных процессов указанных типов: не менее трёх графиков апериодического процесса и трёх графиков колебательного процесса. Графики получить при постоянном (выбранном самостоятельно) значении К1 и двух и четырех кратном изменении К2.

1.4 Объяснить полученные результаты с обоснованным выбором наилучших апериодических и колебательных переходных процессов

1.5 Привести корневую плоскость и дать объяснение связи параметров переходных процессов со значениями корней характеристического уравнения.

1.6 Создать в окне Simulink-модели схему моделирования, изображенную на рисунке 4.2.2.

2.1. Для данной схемы выполнить п. 1.1.

2.2 Обосновать и рассчитать значение коэффициента обратной связи  при котором корни характеристического уравнения звена мнимые  (располагаются на мнимой оси комплексной плоскости), а переходный процесс в звене имеет незатухающий колебательный характер с постоянной амплитудой и частотой.

2.3 Проверить результат на модели. Зарисовать переходный процесс для трех различных значений при К1 и К2 – const, получить корни характеристического уравнения и определить характер переходного процесса, тип звена и его устойчивость. Объяснить полученные результаты, используя выражение W(S).

2.4. Убедиться в том, что при значениях , выбранных из диапазона от 0 до 1, переходные процессы являются сходящимися; а выбранных из диапазона от 0 до –1 – расходящимися.

Зарисовать по одному графику переходного процесса для каждого диапазона , получить корни и определить характер переходного процесса, тип звена и его устойчивость.

2.5. Провести исследование влияния коэффициента обратной связи  на коэффициент  передачи звена второго порядка K , изменяя  в диапазоне от 0 до 1, при ((.

2.6. Зарисовать графики переходного процесса для двух значений , определить корни характеристического уравнения и оценить влияние  на корни характеристического уравнения и на коэффициент передачи звена K .

2.7 Используя выражение передаточной функции, доказать влияние  на коэффициент передачи звена K.

### 4.2.3 Контрольные вопросы

- Почему вид переходных характеристик звена определяется расположением корней характеристического уравнения в плоскости корней?

- Дайте оценку влияния вещественной  и мнимой  составляющих корней характеристического уравнения на его устойчивость и колебательность.

- Приведите возможные способы повышения устойчивости звена второго порядка.

# Text boxes

h(

t

h

h(

t

h

h(

t

h

h(

t

h

h(

t

h

h(

t

h

h(

t

h

h(

t

h

Рис.  4.2.1. - Схема моделирования динамического звена второго порядка

Рис. 4.2.2. - Схема моделирования динамического звена второго порядка с коэффициентами обратной связи .