Задание:

- Составить технологическую схему производства таблеток от кашля;

- Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток от кашля 0,01 г №10,  производительностью 41400 тыс. упаковок в год.

Характеристика готового продукта:

Состав на одну таблетку:

травы термопсиса в мелком порошке         - 0,01 г

натрия гидрокарбоната                                 - 0,25 г

крахмала картофельного                               - 0,022 г

талька                                                              - 0,008 г

Таблетки от кашля представляют собой твердую дозированную лекарственную форму препарата, полученную методом прессования травы термопсиса и вспомогательных веществ. Таблетки зеленовато-серого цвета, допускается наличие темных вкраплений, имеют плоско - цилиндрическую форму с  риской, без фаски.  Диаметр таблеток 8.0 мм, высота 3.0 мм, масса таблетки 0.29 г.

Характеристика сырья

| Наименование | Обозначение НТД | Сорт или артикул | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Основное сырье: Травы термопсиса в мелком порошке | ГФ XI вып.2. ст.335 | фармакопейное | для приготовления таблеточной смеси |
| Натрия гидрокарбонат | ГФ X ст.430 | фармакопейное | для приготовления таблеточной смеси |
| Крахмал картофельный | ГОСТ 7699-78 | сорт «Экстра» | для приготовления таблеточной смеси |
| Тальк молотый для медицинской промышленности | ТУ 21-251198-76 | - | для приготовления таблеточной смеси |
| Вода дистиллированная | ГОСТ 6709-72 | - | для приготовления таблеточной смеси |

Описание технологического процесса

Сырье, используемое для приготовления массы для таблетирования, предварительно просеивают. Для просеивания талька используют ткань капроновую для сит №38, порошок травы термопсиса – ткань капроновую для сит №23, крахмала картофельного – ткань капроновую для сит №38, натрия гидрокарбоната – ткань капроновую для сит №11.       Порошок травы термопсиса,  крахмал картофельный, тальк и натрия гидрокарбонат, просеивают на вращательно – вибрационном сите ХНИХФИ. Потери травы термопсиста составляют 0,3%; крахмала картофельного и талька – 1,1 %; гидрокарбоната натрия – 0,1 %.

90% от общей массы крахмала картофельного используется для приготовления массы для таблетирования, 10 % – приготовление клейстера.

Просеянные вещества, взвешивают на весах.

Клейстер крахмальный с массовой долей 7% готовят, используя крахмал картофельный и воду очищенную. В реактор для приготовления крахмального клейстера наливают воды и нагревают ее до кипения подачей пара в рубашку аппарата. Одновременно в 5 литровой емкости готовят суспензию крахмала, для чего на весах взвешивают крахмал и смешивают его с холодной водой. После чего в реактор с кипящей водой приливают приготовленную суспензию. При этом происходит заваривание крахмального клейстера. Приготовленный клейстер охлаждают до 500С подачей холодной воды в рубашку аппарата. Выход 99,9%

В емкость сушилки-гранулятора загружают траву термопсиса, крахмал картофельный, тальк, Nа-гидрокарбонат. Поток воздуха, всасываемый вентилятором, проходит через воздушный фильтр, калорифер и, попадая непосредственно под дно емкости с продуктом, проходит через него снизу вверх. При этом продукт приходит во взвешенное состояние. Происходит перемешивание компонентов. Затем в псевдоожиженном слое через форсунку, насосом, подается гранулирующая жидкость – крахмальный клейстер. По окончании гранулирования подача жидкости прекращается и форсунку продувают сжатым воздухом. Затем гранулят сушат в течение 15 минут. При этом увлажненный воздух проходит через установленный над форсункой рукавный фильтр, исключающий возможность уноса мелких частиц гранулируемого и высушиваемого материала, и через вентиляционный канал выбрасывается в атмосферу. Остаточная влажность гранулята 2 %.Потери 2,5%

Высушенный гранулят подвергают дополнительно сухой грануляции, пропуская ее через гранулятор с диаметром отверстий сита 2-3 мм в емкости и опудривая. Потери составляют 1,5 %. Общий выход на стадии приготовления массы для таблетирования 96%.

Приготовленные гранулы таблетируют на таблеточном прессе РТМ - 41 -М2В. После настройки машины приступают к таблетированию, отбирая от 20 до 40 таблеток каждые 15 минут и взвешивая каждую таблетку на весах. Масса одной таблетки должна быть 0.29 г.

Обеспыливание таблеток производится на сите с диаметром отверстий 6 мм над столом при исправном местном отсосе. Сформированная серия таблеток предъявляется в цеховую лабораторию на анализ. Выход на стадии таблетирования – 99,3%.

Таблетки, удовлетворяющие требованиям ФС 42-1988-96 передаются на стадию «Фасовка таблеток». Готовые таблетки от кашля фасуют в контурную безъячейковую упаковку на автомате А1-АУ4-Т. Выход на стадии фасовки и упаковки – 99,5%.

Годовой фонд времени работы оборудования принять 238 дней.